Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. .... din 09.05.2022

Titularul autorizaţiei: JOYSON SAFETY SYSTEMS ARAD SRL

Locaţia activităţii: municipiul Arad, Str. III Zona Industrială Vest, Nr. 9, Judetul Arad

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5.b) | Prelucrarea metalelor neferoase:b) topirea, inclusiv alierea, de metale neferoase, inclusiv de produse recuperate, si exploatarea de turnatorii de metale neferoase, cu o capacitate de topire de peste 4 tone pe zi pentru plumb si cadmiu sau 20 de tone pe zi pentru toate celelalte metale. | 1.A.4.a.i | 020103b |
| 6.7. | Tratarea suprafetelor materialelor, a obiectelor sau a produselor utilizând solventi organici, în special pentru apretare, imprimare, acoperire, degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire, curatare sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvent organic mai mare de 150 kg pe ora sau mai mare de 200 de tone pe an | 1.A.4.a.i | 020100 |
| 4.1 h | Materiale plastice (polimeri, fibre sintetice şi fibre pe bază de celuloză); | 2B5 | 0603 |

Codul CAEN:

2932 Fabricarea de piese şi accesorii pentru autovehicule şi motoare de autovehicule

2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice

2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare

4531 Comerț cu ridicata de piese și accesori pentru autovehicule

5224 Manipulări

7120 Activități de testări și analize tehnice

7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad

Data emiterii: 09.05.2022

Prezenta autorizaţie de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viză anuală (conform Legii nr. 219/2019 – Art. I, alin. 2, pct. 2 de modificare a O.U.G 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare).

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Operator:  JOYSON SAFETY SYSTEMS ARAD SRL

Adresa sediu social cu activitate:    mun. Arad, Str. III Zona Industrială Vest, Nr. 9, Judetul Arad

Certificat de Înregistrare: 		 Seria B, nr. 4153691

Cod Unic de Înregistrare:			 393296689

Nr. de ordine în Registrul Comerţului:  J2/1613/2018

Telefon: 					  025723309,

E-mail: 					  mihaidumitru.romanbraitiu@joysonsafety.com

2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Urmare a cererii adresate de către  JOYSON SAFETY SYSTEMS ARAD SRL cu sediul în mun. Arad, Str. III Zona Industrială Vest, Nr. 9, Judetul Arad , înregistrată la APM Arad sub nr. 510/14.01.2021 precum şi a completărilor depuse ulterior,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- cu luarea în considerare a comentariilor şi observaţiilor publicului privind desfăşurarea activităţii;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

- în baza HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- în baza OM nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza OM nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

- în baza Ordinului MAPAM nr. 36/2004, pentru aprobarea ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

ţinând cont de recomandările:

- Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Non-Ferrous Metals Industries”, ediţia 2017,

- Best Available Techniques (BAT) Reference Document on Surface Treatment Using Organic Solvents including Preservation of Wood and Wood Products with Chemicals, ediţia 2020,

- Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry, ediţia 2005

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

se emite:

AUTORIZAȚIA INTEGRATĂ DE MEDIU

# Pentru funcţionarea instalaţiei: JOYSON SAFETY SYSTEMS ARAD SRL

Amplasată în: Municipiul Arad, Str. III Zona Industrială Vest, Nr. 9, Judetul Arad

Operator: 	JOYSON SAFETY SYSTEMS ARAD SRL

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decât cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt respectate principiile BAT;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei, frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor: O.U.G nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

Titularul activităţii va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului (A.P.M. Arad) dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrate de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu, înainte de realizarea modificării (art. 15, alin. 2, litera a din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare).

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competenta decide, după caz, pe baza notificării titularului, prevăzută la art. 15 alin. (2) lit. a), menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie (art. 16, alin. 4 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare).

În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, titularul are obligaţia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completeză sau abrogă actele normative vechi.

Conform OM nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu – Anexa 1 Procedură din 27 mai 2020 de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu:

Art. 5, alin. (1) „Pentru obţinerea vizei anuale, titularul activităţii este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă a autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu, prin depunerea următoarelor documente:

a) cererea conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;

b) raportul anual de mediu şi/sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz;

c) declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care

a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;

d) dovada achitării tarifului.”

alin. (4) „Termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.”

alin. (5) „Pentru autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu revizuită, titularul solicită aplicarea vizei în anul imediat următor revizuirii, cu respectarea prevederilor alin. (4).”

alin. (6) „Pentru solicitările transmise în termen mai scurt decât cel specificat la alin. (4), autoritatea publică pentru protecţia mediului acceptă solicitarea şi, în termen de 5 zile lucrătoare, transmite titularului o notificare cu privire la nerespectarea termenului de solicitare şi suspendarea actului de reglementare pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere faţă de termenul specificat la alin. (4). Perioada de suspendare începe după data emiterii autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu (ziua şi luna). Totodată, autoritatea publică pentru protecţia mediului informează Garda Naţională de Mediu”

Împreună cu documentele prevăzute în actul normativ menţionat mai sus, titularul activităţii va depune la solicitarea vizei şi copia prezentei autorizaţii.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative, care sunt în concordanţă cu standardele Uniunii Europene prin prevederile Directivelor corespunzătoare:

- OUG nr. 195/2005, aprobată cu modificari prin Legea nr. 265/2006, privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare;

- OM nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu;

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1032 a Comisiei din 13 iunie 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, pentru industria metalelor neferoase;

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/2009 A COMISIEI din 22 iunie 2020 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale, pentru tratarea de suprafață utilizând solvenți organici, inclusiv conservarea lemnului și a produselor din lemn cu produse chimice;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei;

- Regulamentul (CE) nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

# - Ordinul nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

- OM nr. 756/03.11.1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare;

- Legea nr.74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate;

- Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere;

- Legea nr. 24/1994 pentru ratificarea Convenţiei – cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbări-

# lor climatice, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 930/2005 pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;

- HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul

acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 570/2016 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor,

emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase şi alte măsuri pentru principalii poluanţi;

- Regulamentul CE nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul CE nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul (UE) nr. 517/2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006;

- OUG nr. 92/2011 privind regimul deşeurilor;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

- OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- OM nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasa de depozit de deşeuri;

- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului  European şi a Consiliului privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive;

- Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu completările şi modificările ulterioare;

- OUG nr. 68/2007, aprobată de Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului.

Încălcarea prevederilor legislative menţionate anterior, atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea autorizată pe amplasament se încadrează în Anexa 1 a Legii nr. 278/2013:

2.5.b Prelucrarea metalelor neferoase:b) topirea, inclusiv alierea, de metale neferoase, inclusiv de produse recuperate, si exploatarea de turnatorii de metale neferoase, cu o

capacitate de topire de peste 4 tone pe zi pentru plumb si cadmiu sau 20 de tone pe zi pentru

toate celelalte metale.

6.7. Tratarea suprafetelor materialelor, a obiectelor sau a produselor utilizând solventi organici, în special pentru apretare, imprimare, acoperire, degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire, curatare sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvent organic mai mare de 150 kg pe ora sau mai mare de 200 de tone pe an.

4.1. h Materiale plastice (polimeri, fibre sintetice şi fibre pe bază de celuloză) - spumă

poliuretanică;

Activități încadrate în Anexa 7 a Legii nr. 278/2013:

Spumătorie:

- acoperirea materialelor plastic;

Volane de lemn:

- acoperirea suprafeţelor din lemn;

Cusătorie:

- acoperirea cu adeziv

Activități non IPPC (pe secții)

Turnătorie:

- spălarea scheletelor;

- producerea inserțiilor și spitelor pentru schelete;

- producerea inelelor pentru schelete

Spumătorie:

- debavurare;

- remaniere volane;

- spălare matriţe;

Cusătorie:

- învelire volan spumat în piele;

- croit piele;

- cusut piele;

Montaj:

- asamblare piese

Volane de lemn:

- lipire;

- şlefuire;

Centuri:

-asamblare piese și subansamle

precum şi activităţilor conexe fluxurilor tehnologice:

- producerea energiei termice

- mentenanţă;

- depozitare;

- transport;

- laboratoare.

Turnătoria de Magneziu

- capacitate topire 103 t/zi;

- capacitate turnare (producție) 28 t/zi;

Turnătorie Aluminiu

- capacitate topire 35 t/zi;

- capacitate turnare (producție) 0,9 t/zi;

În total: 138 t/zi capacitate topire și 28,9 t/zi capacitate turnare (producție).

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 2.5.b) | 103 | Tone/zi |
| 2.5.b) | 35 | Tone/zi |
| 6.7 | ..... | Tone/an |
| 4.1.h | 6 600 000 | buc/an |

4. DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

- Cererea pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu,

- OP nr. /18.12.2020 privind tariful pentru autorizaţia integrată de mediu;

- Dovada publicităţii privind solicitarea autorizaţiei integrate de mediu – anunţ publicat în ziarul ”Jurnalul Arădean” din 24.12.2020;

- Adresa nr. 1001/26.03.2021 privind acceptarea documentaţiei, eliberată de APM Arad;

- Proces verbal verificare amplasament nr.1749/08.02.2021;

- Procese verbale nr. 2265/17.02.2021 – analiza detaliată a documentaţiei depuse, nr. 6394/28.04.2021, 10201/07.07.2021, 8057 / 25.05.2022;

- Proces verbal nr. 1133/26.01.2022, întocmit cu ocazia dezbaterii publice a activității și documentației de susținere a solicitării de emitere a autorizației integrată de mediu;

- Anunţ privind dezbaterea publică a documentaţiei apărut în ziarul „Jurnalul Arădean” din 14.01.2022;

- Anunţ APM Arad privind dezbaterea publică afişat 13.01.2022;

- Rapoartele de analiză nr.2866/26.02.2021, 6448/29.04.2021, 10214/07.07.2021 eliberate de APM Arad;

- Raportul privind situaţia de referinţă pe amplasamentul JOYSON SAFETY SYSTEMS ARAD SRL, elaborat de PFA Dumescu Florin ;

- Adresa nr. 456/CJ ARAD/16.02.2021 înaintată de GNM-CJ Arad, reprezentând punctul de vedere privind documentația de emitere a autorizației integrate de mediu;

- Formular de solicitare (și documentul refăcut),  pentru emiterea  Autorizație integrată de mediu şi documentul refăcut, elaborat de către PFA Dumescu Florin;

- Raport de amplasament (și documentul refăcut), elaborat de elaborat de către PFA Dumescu Florin;

- Certificat de Înregistrare Seria B, nr. 4153691, CUI 39329689, J2/1613/09.10.2018, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad;

- Certificat constatator, eliberat în baza declaraţiei pe propria răspundere înregsitratăsub nr.45848/30.10.2020 la Oficiul Național al Registrului Comerţului;

- Certificat ISO 14001:2015, nr.310491/07-21_b;

- Certificat ISO 45001:2018, nr.310491/07-21_c;

- Extrase de Carte Funciară nr. 354267 Arad, nr. 354266 Arad;

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităților nr. 1AR0066943/1.11.2020 încheiat cu Retim Ecologic Service SA pentru predarea deșeurilor reziduale şi reciclabile (plastic, hârtie/carton);

- Contract de prestări servicii nr. I-PA/T-069-AV1/20.10.2020, încheiat cu Indeco Grup SRL, privind colectare deșeuri periculoase și nepericuloase și Acte adiționale nr. 1/01.05.2021;

- Contractul de vânzare cumpărare şi prestări servicii nr. 839/03.01.2018 încheiat cu Eltex Recycling SRL, pentru vânzarea-cumpărarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase generate;

- Actul adiţional nr.4/04.03.2021 la contractul nr.839/03.01.20218, încheiat cu Eltex Recycling SRL, prin care Joyson Safety Systems Arad SRL devine parte la contractul 839/03.01.20218;

- Contractul  FN/14.05.2021 încheiat cu Metall Service Gesellschaft pentru deşeu magneziu;

- Protocol de colaborare nr.114/24.05.2021 încheiat cu Recolamp;

-  Contract de prestări servicii privind evacuarea apelor pluviale nr. 2021.01.020/12.01.2021, încheiat cu Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, Unitatea de Administrare Arad;

- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 333/05.10.2018, valabilă până la 20.12.2027, emisă de A.N. ”Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Mureş şi adresa nr.23275/ASN/30585/20.01.2021 privind transferul autorizaţiei pe Joyson Safety Systems Arad SRL  ;

- Factură gaze naturale emisă de către Energy Distribution Services;

- Factură energie electrică emisă de către Energy Distribution Services;

- Contract de furnizare/prestare a servicului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 10889/

02.11.2021 încheiat cu Compania de Apă Arad SA;

- Factură apă potabilă, canalizare menajeră, canalizare pluvială emisă de către Compania de Apă Arad SA;

- Raport de încercare nr.235/TIM/12.06.2020 emis de către Ecoind prelevare probe sol;

- Raport de încercare nr.55/TIM/25.02.2020 emis de către Ecoind prelevare probe sol;

- Raport de încercare nr.294/PA/08.09.2020 emis de către Ecoind pentru emisii: COV,pulberi,

CO, SO2, NOx, O2, HCl, zgomot;

- Raport de încercare nr.408/PA din 24.11.2020 emis de către Ecoind pentru emisii: pulberi,

CO, SO2, NOx, O2 ;

- Raport de încercare nr.53/TIM/25.02.2020  emis de către Ecoind pentru apă uzată din

ultimul cămin situat înainte de cheson;

- Raport de încercare nr.467/TIM/14.10.2020 emis de către Ecoind pentru apă uzată din ultimul cămin situat înainte de cheson;

- Raport de încercare nr.29/1/TIM/11.02.2021 emis de către Ecoind pentru apă uzată din ultimul cămin situat înainte de cheson;

- Raport de încercare nr.235/TIM/18.06.2020 emis de către Ecoind pentru apa freatică din zona bazinului de colectare a apei menajere;

- Raport de încercare nr.54/TIM/25.02.2020 emis de către Ecoind pentru apa freatică din zona bazinului de colectare a apei menajere;

- Raport de încercare nr.466/TIM/09.10.2020 emis de către Ecoind pentru apa pluvială de după separatorul de produse petroliere;

- Raport de încercare nr.52/TIM/25.02.2020 emis de către Ecoind pentru apa pluvială de după separatorul de produse petroliere;

- Raport de încercare nr.29/TIM/08.02.2021 emis de către Ecoind pentru apa pluvială de după separatorul de produse petroliere;

- Compararea activității Joyson safety Systems Arad SRL cu tehnicile BAT în vigoare;

- Fişe de caracterizare deşeu 07 01 04*, 12 01 18*, 15 01 10*, 08 01 11*, 15 02 02*;

- Notificare Seveso întocmită conf. prevederilor Ordinului nr.1175/39/2020;

- Raport de inspecţie SEVESO nr.18/09.12.2021 întocmit de cătrea ISU ARAD, GNM-CJ ARAD, APM ARAD;

- Fișe cu date de securitate pentru substanțele/amestecurile folosite în activitatea societății;

- Punct de vedere nr.19/06.05.2022 emis de către Serviciul CFM pentru emiterea autorizației integrate de mediu;

- Punct de vedere emis de către ISU Arad privind draftul autorizaţiei integrate;

Anexe:

- Plan de situație – elaborat de ARH Design SRL;

- Plan de încadrare în zonă;

- Bilanțul consumului de apă;

- Compararea activității JOYSON SAFETY SYSTEMS ARAD SRL cu tehnicile BAT în vigoare;

- Planul de închidere a instalaţiei;

- Plan general reţele;

- Plan rețele de canalizare menajeră şi pluvială;

- Plan rețele de apă şi hidranţi exteriori;

SCOPUL

Autorizaţia integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi solului.

Instalaţia va fi controlată, exploatată și întreținută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie integrată de mediu revizuită.

Prezenta Autorizaţie integrată de mediu, cuprinde ...... pagini și este emisă în 3 exemplare.

În conformitate cu prevederile Art. 21, alin. (7) şi (8) din Legea 278/2013:

alin. (7) „Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, în cazul în care este necesar actualizează

condiţiile de autorizare, cel puţin în următoarele situaţii:

a) poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea

valorilor-limita de emisie existente în autorizaţia integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alţi poluanţi;

b) din motive de siguranţă în funcţionare, este necesară utilizarea altor tehnici;

c) este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18 (în situaţia în care un standard de calitate a mediului prevede condiţii mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile);

d) prevederile unor noi reglementări legale o impun.”

alin. (8) „Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, dacă este cazul, actualizează condiţiile de autorizare în oricare alte situaţii considerate, în mod obiectiv şi justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.”

În scopul conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013, autoritatea competentă pentru protecţia mediului, responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu, reexaminează periodic toate condiţiile din autorizaţia integrată de mediu şi, acolo unde este necesar, le actualizează.

În acest scop operatorul are obligaţia să informeze APM Arad cu privire la orice modificări planificate în ceea ce priveşte caracteristicile, funcţionarea sau extinderea instalaţiei, care pot avea consecinţe asupra mediului, precum şi în ceea ce priveşte indicarea naturii şi a cantităţilor de emisii care pot fi evacuate din instalaţie în fiecare factor de mediu şi identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului.

Nici o modificare sau reconstrucţie, care afectează activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, combustibilul, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Arad şi fără autorizaţie de construire/desfiinţare emisă în condiţiile legii.

Prezenta autorizaţie reglementează toate activităţile desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor până la expedierea produselor finite.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII

Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate în aşa manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

Titularul autorizației are implementat i Sistemul de Management de Mediu -Certificat ISO 14001/2015,  Nr. 3104919/07-21_b  din 21.07.2021.

Sisteme de management de mediu (conformare cu BAT 1).

| BAT 1. Pentru îmbunătățirea performanței generale de mediu, BAT constă în elaborarea și punerea în aplicare a unui sistem de management de mediu: |
| --- |
| I. angajament, asumarea rolului de lider și responsabilitate din partea conducerii, inclusiv a conducerii superioare, în ceea ce privește punerea în aplicare a unui EMS eficient; | Compania se conformeaza prin asumarea politicii de EHS de catre managementul de top al companiei, existenta si pusa la dispozitia tuturor partilor interesate |
| II. o analiză care să includă determinarea contextului organizației, identificarea nevoilor și a așteptărilor părților interesate, identificarea caracteristicilor instalației care sunt asociate cu posibilele riscuri pentru mediu (sau pentru sănătatea umană), precum și a cerințelor legale aplicabile în ceea ce privește mediul; | Conformarea se asigura prin identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impactului acestora asupra mediului, utilizand documentatia Sistemului de Management de mediu ( conform ISO 14001/2015 si anume formularul T0553 inregistrat in Sistemul de management al documentelor. |
| III. elaborarea unei politici de mediu care să includă îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a instalației; | In urma evaluarii aspectelor de mediu si impactul acestora, s-au stabilit pentru Joyson Safety Systems Arad, obiectivele anuale de mediu in concordanta cu evaluarea si cu politica de mediu ( formular inregistrat in Sistemul de Managemnt al documentelor si conform ISO 14001/2015 - SE 121 – Obiective de mediu ). |
| IV. stabilirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță în ceea ce privește aspectele de mediu semnificative, inclusiv asigurarea respectării cerințelor legale aplicabile; | In urma evaluarii aspectelor de mediu si impactul acestora, s-au stabilit pentru Joyson Safety Systems Arad, obiectivele anuale de mediu in concordanta cu evaluarea si cu politica de mediu ( formular inregistrat in Sistemul de Managemnt al documentelor si conform ISO 14001/2015 - SE 121 – Obiective de mediu). |
| V. planificarea și punerea în aplicare a procedurilor și acțiunilor necesare (inclusiv acțiuni corective și preventive, acolo unde este necesar) pentru a atinge obiectivele de mediu și a evita riscurile de mediu; | Conformare prin formular SE 121 – Programe EHS ( cuprinde masuri, responsabili si termene de realizare pentru realizarea obiectivelor de mediu si pentru atingerea tintelor stabilite. ) |
| VI. determinarea structurilor, a rolurilor și a responsabilităților legate de aspectele și obiectivele de mediu și asigurarea resurselor financiare și umane necesare; | Sunt vizibile in Organigrama Joyson Safety Systems Arad, programele de protectia mediului, deciziile emise de administratorul fabricii, fisele de post ale persoanelor mandatate pentru activitatile de mediu. |
| VII. asigurarea faptului că personalul a cărui activitate poate afecta performanța de mediu a instalației este competent și conștient de rolul său (de exemplu, prin furnizarea de informații și formare profesională); | Conformare prin instruiri si campanii de constientizare. Toti angajatii Joyson Safety Systems Arad sunt instruiti, la angajare si periodic, in ceea ce priveste cerintele de protectia mediului, instruirile sunt documentate prin formular HR006. In cadrul companiei se desfasoara campanii de constientizare, trimestriale, referitoare la reguli de protectia mediului specifice, de catre personal calificat. |
| VIII. comunicarea internă și externă; | Conformare prin formular M1012, manual ( reguli de Comunicare interna si externa) |
| IX. încurajarea implicării angajaților în bune practici de management de mediu; | Se desfasoara trimestrial de Campanii de constientizare a angajatilor, si exista un sistem prin care se colecteaza idei de imbunatatire din partea lucratorilor. |
| X. stabilirea și păstrarea a unui manual de management și a unor proceduri scrise pentru controlul activităților cu impact semnificativ asupra mediului, precum și a unor înregistrări relevante | Conformare prin formular M1014, manual Informații documentate, platforma electronica BIC ( procesele standard la nivel de Europa) |
| XI. planificare operațională și control al proceselor, eficace; | Conformare prin proceduri specifice referitoare la managementul substanțelor, managementul deșeurilor, monitorizare și măsurare a factorilor de mediu si controlul riscuilor prin IBM Open Pages. |
| XII. punerea în aplicare a unor programe de întreținere corespunzătoare; | Conformare prin existenta unui program anual de mentenanță ( toate inregistrarile si rapoartele sunt disponibile in platforma electronica Activity) |
| XIII.protocoalele de pregătire și răspuns la situații de urgență, inclusiv de prevenire și/sau de atenuare a impactului negativ (asupra mediului) al situațiilor de urgență; | Conformare prin procese bine definite pentru managementul situatiilor de urgenta, instruiri specifice pentru angajati, exercitii/simulari incidente de mediu (deversari, poluari accidentale), conform legislatiei in vigoare si a standardelor ISO 14001 si ISO 45001 |
| XIV la (re)proiectarea unei instalații (noi) sau a unei părți a acesteia, luarea în considerare a efectelor sale asupra mediului de-a lungul duratei sale de viață, care include construirea, întreținerea, exploatarea și dezafectarea; | Conformare prin Formular T0243, formular de identificare aspecte de mediu și evaluarea impacturilor asupra mediului. Se realizeaza pentru fiecare modificare a conditiilor existente. |
| XV. punerea în aplicare a unui program de monitorizare și de măsurare; dacă este necesar, se pot găsi informații în Raportul de referință privind monitorizarea emisiilor în aer și în apă provenite de la instalațiile prevăzute în Directiva privind emisiile industriale; | Conformare prin SE056 –2 formular centralizare a tuturor măsurătorilor de mediu, și formular SE_056_1 formular planificare analize si masuratori de mediu conform AIM, conform cerintelor legale. Analizele si măsuratorile sunt monitrizate ca indicatori interni de performanță de mediu |
| XVI. realizarea, cu regularitate, a unor evaluări comparative sectoriale; | Se fac inspectii specifice de protectia mediului, audituri interne si de terta parte, se identifica/implementeaza activitatile de tip „ best practice” Se desfasoara, in toate fabricile Joyson Safety Systems din lume, audituri pentru identificare si comunicarea activitatilor de Best Practice. Pana in prezent, in fabrica din Arad au fost realizate trei audituri de acest tip. |
| XVII. audit intern periodic independent (în măsura posibilului) și audit extern periodic independent pentru a evalua performanțele de mediu și pentru a determina dacă EMS este sau nu conform cu măsurile planificate și a fost pus în aplicare și menținut în mod corespunzător | Stabilire programului anual de audituri interne și externe, documentat prin formular SE091, Program anual de audituri interne. Joyson Safty Systems Arad efectueaza audituri interne de mediu si SSM precum si audituri externe de certificare/recertificare a sistemelor de management mediu si SSM. |
| XVIII. evaluarea cauzelor neconformităților, punerea în aplicare a acțiunilor corective ca răspuns la neconformități, revizuirea eficacității acțiunilor corective și stabilirea existenței sau a posibilității de apariție a unor neconformități similare; | Conformare prin identificarea si evaluarea neconformitatilor, documentata prin formular SE073 - raport de neconformitate si stabilirea/urmarirea actiunilor corective documentate in formular T0423. Actiunile sunt arondate si urmarite prin platforma electronica Quentic |
| XIX revizuirea periodică, de către conducerea superioară, a EMS și a conformității, a adecvării și a eficacității continue a acestuia; | Conformare prin Analiza anuala efectuată de management – Mediu și Energie, documentata prin formular T0646-2. |
| XX. urmărirea și luarea în considerare a dezvoltării unor tehnici mai curate | Conformare prin T0242, formular de introducere chimicale și T0272, formular acceptare echipamente ( formulare prin care se evalueaza substantele chimice/echipamentele, in sensul imunatatirii performantelor de mediu – adica se incearca limitarea/inlocuirea susbstanelor/echipamentelor poluante cu unele mai putin poluante. Program de inlocuire treptata a substantelor cu continut de COV, cu unele pe baza de apa. |

În mod specific, pentru tratarea de suprafață utilizând solvenți organici, BAT constă în integrarea, de asemenea, a următoarelor caracteristici în EMS:

| Nr. crt. | Cerință de conformare BAT | Modul de conformare |
| --- | --- | --- |
| (i) | interacțiunea cu considerente de control al calității și asigurare a calității, precum și de sănătate și siguranță | în Joyson Safety Systems Arad există implementat și certificat sistem de management al calității conform IATF 16949/2016 precum si sistemul de management SSM conform ISO 45001:2018 |
| (ii) | planificarea reducerii amprentei de mediu a unei instalații. Acest lucru implică, în special, următoarele: |  |
| a | evaluarea performanței generale de mediu a instalației | Conformare prin T0767, formular Balanța EHS -identificarea zonelor/secțiunilor/etapelor de activitate care contribuie cel mai mult la emisiile de COV și consumul de energie și care prezintă cel mai mare potențial de îmbunătățire – în bilanțul anual de COV -identificarea și punerea în aplicare a unor acțiuni de reducere la minimum a emisiilor de COV și a consumului de energie – în bilanțul anual de COV; -actualizarea anuală a situației și monitorizarea punerii în aplicare a acțiunilor identificate – bilanț COV |
| b | luarea în considerare a considerentelor intersectoriale, în special menținerea unui echilibru adecvat între reducerea emisiilor de solvenți și consumul de energie (a se vedea BAT 19), apă (a se vedea BAT 20) și materii prime (a se vedea BAT 6); | Conformare prin faptul ca anual prin T0767, formular Balanța EHS se analizeaza consum energie raportat la producție. În Joyson Safety Systems Arad, există plan pentru eficiență energetică care include definirea și calcularea consumului specific de energie al activității, stabilirea anuală a indicatorilor-cheie de performanță (consum de curent electric per bucăți de volane produse) și planificarea obiectivelor de îmbunătățire continua. Periodic se întocmește bilanțul energetic. În Joyson Safety Systems Arad, furnizarea de adezivi și solvenți in zonele de productie, se realizează în recipiente de mici dimesiuni amplasate în apropierea zonei de aplicare, fiind inchise cu capace |
| c | reducerea emisiilor de COV din procesele de curățare (a se vedea BAT 9) | În Joyson Safety Systems Arad, zonele și echipamentele de aplicare lac pe segmenții volanelor de lemn, care pot fi expuse la un surplus de pulverizare și la picurare, sunt acoperite cu huse textile, rezistente la sfâșiere sau uzură. |
| (iii) | includerea următoarelor elemente: |  |
| a | un plan pentru prevenirea și controlul scurgerilor și al deversărilor | Conformare prin existenta urmatoarelor procese/proceduri: -plan pentru incidente pe amplasament, pentru deversări accidentale -identificarea rolurilor și a responsabilităților persoanelor implicate -instruirea personalului -exerciții de intervenție în caz de scurgeri accidentale - identificarea zonelor cu risc de scurgeri de materiale periculoase - identificarea și asigurarea echipamentelor adecvate de izolare și curățare a deversărilor -asigurarea periodică a faptului că acestea sunt disponibile, sunt în bună stare de funcționare - gestionarea deșeurilor rezultate din controlul deversărilor -inspecții periodice ale zonelor de depozitare și de producție |
| b | un sistem de evaluare a materiilor prime pentru a utiliza materii prime cu impact scăzut asupra mediului, precum și un plan de optimizare a utilizării solvenților în proces | Conformare prin Analiza facuta din stadiul de proiectare a produsului (IMDS) – datele disponibile (confidentiale) in departamentul de dezvoltare produs) |
| c | un bilanț masic al solvenților | Conformare prin intocmirea bilanțului anual COV, realizat de către firme specializate şi depus la APM Arad, conform cerinţelor. |
| d | un program de întreținere pentru a reduce frecvența și consecințele OTNOC asupra mediului | Emisiile în timpul OTNOC (Alte condiții de funcționare decât cele normale: În Joyson Safety Systems Arad, echipamentele critice pentru protecția mediului („echipamentele critice”) sunt identificate pe baza unei evaluări a riscurilor. Există un program structurat pentru a maximiza disponibilitatea și performanța echipamentelor critice, care include proceduri standard de operare, întreținere preventivă, întreținere periodică și neplanificată. Se monitorizează perioadele, durata, cauzele OTNOC. Prin aceasta se asigură conformarea. |
| e | un plan pentru eficiență energetică | Conformare prin Planul de Măsuri de Eficiență Energetică, intocmit anual și transmis la Ministerul Energiei pana la data de 30 septembrie. În Joyson Safety Systems Arad se întocmesc planuri de masuri de crestere a eficienței energetice pentru fiecare an incepand cu anul 2009. Exista implementat si un proiect de monitorizare a conumurilor de energie, finantat din fonduri europene. |
| f | un plan de gestionare a apei | Conformare prin Autorizatia de Gospodărire a Apelor care conține programul integral de conformare și gestionare a apelor în cadrul Joyson Safety Systems Arad. Anual este verificată conformitatea acestui plan, prin inspecții de la Apele Romane. |
| g | un plan de gestionare a deșeurilor | Conformare prin existența unui plan pentru: -reducerea la minimum a generării deșeurilor, -optimizarea reutilizării, a regenerării și a reciclării deșeurilor sau valorificarea energetică a deșeurilor -asigurarea eliminării adecvate a deșeurilor -evidența gestiunii deșeurilor – lunar -întocmirea unui raporta anual detaliat referitor la cantități deșeuri, tip, cod, colector/reciclator, costuri, venituri, etc. -efectuarea de analize deșeuri prin laboratoare acreditate, pentru deșeurile periculoase -monitorizarea săptămânală și lunară deșeurilor, ca și indicatori interni de performanță -instruirea tuturor angajațiilor referitor la colectarea deșeurilor și manipularea deșeurilor periculoase, instruirile fiind documentate prin formular HR006 -monitorizarea tuturor acțiunilor referitoare la reducerea deșeurilor, prin plan de acțiune, formular T0423 -efectuarea de audite conform Legii 211/2011 -intocmirea și raportarea RAM la APM |
| h | un plan de gestionare a mirosurilor | Aplicabilitatea este restricționată la cazurile în care se preconizează și/sau au fost dovedite neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. Deoarece toate activitatile fabricii care pot genera acest aspect, se desfasoara in spatii inchise si in care exista instalatii de tratare a aerului, nu au existat precedente. Drept urmare această cerință nu se aplică în Joyson Safety Systems Arad. |

5.1. Acţiuni de control

Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

În cazul constatării oricăror neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat APM Arad cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care APM Arad o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect

semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului

instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor

cursuri de specialitate, conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind depozitarea deşeurilor.

### Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

### 5.3. Plan de acţiuni – nu este cazul.

5.4. Responsabilităţi

Titularul Autorizaţiei trebuie să se asigure că o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului va fi în orice moment disponibilă pentru a se întâlni cu reprezentanţii APM Arad și GNM-CJ Arad.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului (art. 94 literele e,f,g ) conducerea societăţii, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele  aferente acestora. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control.

În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activităţii suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plăteşte".

Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a emis o autorizaţie integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor.

Programul prevăzut mai sus se poate elabora şi de către o terţă persoană/asociaţie profesională.

Programul se publică pe pagina de internet a persoanei juridice şi se transmite anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, inclusiv progresul înregistrat, până la 31 mai anul următor raportării.

5.5.	 Raportări

Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad şi GNM - CJ Arad raportările solicitate în capitolul 14 ,,Raportări către autoritatea competentă pentru protecţia mediului". De asemenea va răspunde în scris solicitărilor publicului privind activitatea desfăşurată.

Titularul activităţii va depune la APM Arad și GNM-CJ Arad, nu mai târziu de 31 ianuarie în fiecare an (pe durata valabilităţii autorizaţiei de mediu) Raportul Anual de Mediu (RAM) pentru întregul an calendaristic precedent, care va cuprinde raportarea anuală cu monitorizarea factorilor de mediu, managementul deşeurilor, consumuri de substanţe chimice, practici pentru întreţinerea amplasamentului, audit de apă, energie etc.

Frecvenţa şi scopul raportărilor prevăzute în autorizaţie pot fi modificate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va urmări şi centraliza datele transmise.

Titularul instalaţiei este obligat să raporteze la A.P.M. Arad şi GNM - CJ Arad anual, datele înregistrate în urma monitorizării spaţiului pentru a demonstra conformitatea cu prevederile din autorizaţia integrată de mediu şi în maxim 12 ore de la constatare, orice efecte ecologice negative semnificative constatate prin programul de monitorizare. Autoritatea de mediu stabileşte necesităţile de remediere ce se impun din analiza informaţiilor prezentate de

operator, în urma producerii unor evenimente cu impact asupra mediului, iar costul este

suportat de operator.

5.6. Notificarea autorităților

Titularul activităţii va înregistra şi va comunica la APM Arad şi GNM-CJ Arad prin fax, notă telefonică, e-mail, producerea oricăror evenimente pe amplasament, într-un interval de timp de  maxim 1 oră:

- poluări accidentale legate de orice emisie în aer, apă, pe sol;

- creşterea nivelului de zgomot, semnificativă pentru mediu, de la orice punct de emisie;

- accidente, avarii, disfuncţii ale sistemului de monitorizare;

- defecţiuni la echipamente din instalaţie sau la activităţi asociate, la instalaţii de depoluare;

- apariţia unor substanţe necunoscute la data prezentării solicitării.

Titularul activităţii va specifica în comunicat: data, ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident, extinderea, impactul, circumstanţele producerii incidentului, măsuri corective.

Titularul activităţii va anunţa Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, Comisariatul  Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu în termen de 24 ore din momentul producerii oricărei emisii apărute incidental, accidental ori ca urmare a unei accident major, sau oricărei funcţionări defectuoase a echipamentelor de control.

Persoanele autorizate de titularul activităţii vor înregistra şi notifica incidentul. În notificarea transmisă Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, Comisariatului Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu se vor comunica:- data, ora incidentului, detalii despre eveniment şi a oricărui risc creat de incident, extinderea, impactul, circumstanţele producerii incidentului, măsuri corective. Un raport care descrie pe scurt incidentul trebuie depus şi ca parte a RAM.

În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu completările și modificările ulterioare, va fi anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

Titularul activităţii va notifica orice incident care are legatură cu deversările în apă la APM Arad şi la Administrația Națională ”Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Crișuri.

În cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului definit conform O.U.G. nr. 68/2007, titularul are obligaţia de a informa, în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului asupra mediului A.P.M. Arad şi Comisariatul Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu despre: datele de identificare ale titularului, momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului, caracteristicile prejudiciului asupra mediului, cauzele care au generat prejudiciul, elementele de mediu afectate, măsurile demarate.

În cazul oricărei situaţii de mai jos, titularul activităţii va trimite o notificare Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, Comisariatului Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea activităţii unei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care va

depăşi un an;

- reluarea exploatării unei părţi, sau a întregii instalaţii autorizate după oprire;

- revizuirea autorizaţiei de gospodărire a apelor;

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al titularului.

Operatorul are obligaţia să informeze autoritatea competentă pentru protecţia mediului cu

responsabilităţi în emiterea autorizaţiei integrate de mediu cu privire la orice modificări planificate în ceea ce priveşte caracteristicile, funcţionarea sau extinderea instalaţiei, care pot avea consecinţe asupra mediului, precum şi în ceea ce priveşte datele prevăzute la art.12  alin. (1) lit. f) din Legea 278/2013.

6. MATERII PRIME ȘI AUXILIARE, MOD DE DEPOZITARE

Operatorul va utiliza materiile prime, auxiliare descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare.

Materiile prime și materialele sunt depozitate în spaţii  existente cu  destinaţie specială, cu regim controlat (gestionar  autorizat  şi  personal  instruit  pentru manipulare).

Depozitarea materiilor prime şi materialelor  se face astfel:

- lingouri magneziu - în 2 magazii special amenajate, amplasate lângă hala de turnare (96 mp, capacitate 80 tone, respectiv 136 mp, capacitate 120 tone);

- sârmă OL pentru schelete metalice, depozitată în corpul de legătură turnătorie- spumătorie;

- lubrifianţi şi uleiuri ambalate în butoaie şi depozitate în magazia de lubrifianţi;

- dioxid de sulf în 12 butelii de 50 litri în dulapuri speciale amplasate în secția de turnătorie magneziu și gaz amestec (azot și SO2) în 8 butelii amplasate în exteriorul turnătoriei;

- azot, depozitat în rezervor LINDE cu 2 compartimente (5 mc respectiv 6 mc);

- freon R 134a, acetilenă şi oxigenul - depozitate în butelii închise în ţarc, capacitate maximă de stocare 1 tonă;

- depozitarea substanţelor periculoase se face în butoaie, în magazii special amenajate, având următoarele capacităţi de stocare: depozit cusătorie-spumătorie - 10 tone, depozit la volane de lemn - 8 tone, depozit la fabrica de centuri - 1,5 tone;

- poliolul şi izocianatul sunt depozitate în 2 rezervoare de câte 30 mc fiecare amplasate în hala de producţie;

- piele, materiale abrazive, cârpe - depozitate în magazia de lângă halele de producţie;

- depozit la fabrica de centuri (vopsele, uleiuri, vaselină);

- magazie ambalaje;

- Depozit ambalaje plastic, carton, lemn –cort, 900 mp

-depozit micro generatoare de gaz (MGG) (Ac=Ad=81 mp) la fabrica de centuri;

- o stație de distribuție carburanți (motorină) echipată cu un rezervor suprateran de capacitate V=6600 l prevăzut cu gură de vizitare cu capac, racorduri și o pompă de alimentare. Este amplasat pe platformă betonată, în zona de alimentare cu carburant există o cuvă acoperită cu grătar pentru colectarea eventualelor scurgeri de produse petroliere. Produsele petroliere se colectează în această cuvă, se descarcă într-un bazin cu capacitate V=cca. 2mc.

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică / compoziție | Destinație / Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turnătorie |
| Substanţă | Argon, comprimat | Materie auxiliară | 4,3549 | Tone/an | argon | Pentru proces producţie | Țarc pentru recipente sub presiune | H280 |
| Substanţă | Azot, comprimat | Materie auxiliară | 2889,6 | Mc/an |  | Pentru proces producţie | Recipient sub presiune | H280 |
| Amestec | Produs Curatech antirugină | Materie auxiliară | 4,560 | Tone/an | 2-aminoethanol | Pentru proces producţie | Ambalaj original în magazie chimicale CH1 | H314, H318, H312, H335, H332, H412 |
| Substanţă | Dioxid de sulf | Materie auxiliară | 3,724 | Tone/an | dioxid de sulf | Pentru proces producţie | Țarc pentru recipente sub presiune | H280, H331, H314 |
| Amestec | Produs Eskaphor degresant | Materie auxiliară | 1,508 | Tone/an | izodecanoletoxilat, laurilamin etoxilat | Pentru proces producţie | Ambalaj original în magazie chimicale CH1 | H318, H302 |
| Amestec | Produs Eskaphor degresant | Materie auxiliară | 8,015 | Tone/an | tetraborat de potasiu, alcoxilat de alcooli grași | Pentru proces producţie | Ambalaj original în magazie chimicale CH1 | H361fd |
| Substanţă | Freon R134 A | Materie auxiliară | 0,882 | Tone/an | 1,1,1,2-tetrafluoroethane | gaz de protecție | Țarc pentru recipente sub presiune | H280 |
| Amestec | INSURAL fondant pentru turnătorie | Materie auxiliară | 0,150 | Tone/an | Trisodium ortofosfat de sodiu, aluminiu, silicat de sodiu | Pentru proces producţie | Ambalaj original în magazie chimicale CH1 | H315, H318, H335 |
| Amestec | INSURAL fondant pentru turnătorie | Materie auxiliară | 0,096 | Tone/an | - | Pentru proces producţie | Ambalaj original în magazie chimicale CH1 | nepericulos |
| Substanţă | Aliaj aluminiu | Materie primă | 234,00 | Tone/an | - | Pentru proces producţie | lingouri, magazie turnătorie | nepericulos |
| Substanţă | Aliaj magneziu AM50 | Materie primă | 27,444 | Tone/an | - | Pentru proces producţie | lingouri, magazie turnătorie | nepericulos |
| Substanţă | Aliaj magneziu AM60 | Materie primă | 8412,00 | Tone/an | - | Pentru proces producţie | lingouri, magazie turnătorie | nepericulos |
| Amestec | Produs lubrifian OKS | materie auxiliară | 0,030 | Tone/an | butan, propan, izobutan, pulbere aluminiu, Naphtha (petroleum), hydrotreated light | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH1 | H222, H229, H315, H412 |
| Amestec | Produs lubrifian OKS | materie auxiliară | 0,030 | Tone/an | izobutan, propan | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH1 | H222, H229 |
| Substanţă | Oxigen, comprimat | materie auxiliară | 210 | Mc/an | oxigen | Pentru proces producţie | Țarc pentru recipente sub presiune | H270, H280 |
| Amestec | Produs lubrifiant Renolin | materie auxiliară | 4,956 | Tone/an | - | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH1 | nepericulos |
| Amestec | Produs lubrifiant de răcire Rubio | materie auxiliară | 26,24 | Tone/an | Alcool gras Etoxilat, Phenoxy propanol | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH1 | H318 |
| Substanţă | Produs activator Rubiosil | materie auxiliară | 1,900 | Tone/an | 3-aminopropyltriethoxysilane | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH1 | H302, H314 |
| Amestec | Material de separatie Safety Lube | materie auxiliară | 7,600 | Tone/an | Isotridecanol ethoxylate, dodec-l-ene | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH1 | H319, H412 |
| Amestec | Agent de curăţare Rubio clean | materie auxiliară | 5,600 | Tone/an | Hidrocarburi, C19-C12, n-alcani, cilice, aromatice | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH1 | H226, H304, H336, H411 |
| Amestec | ceară | materie auxiliară | 2,960 | Tone/an | - | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH1 | nepericulos |
| amestec | Produs lubrifiant WD40 | materie auxiliară | 0,300 | Tone/an | Hidrocarburi, C19-C12, n-alcani, izoalcani, cicloalcani | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH1 | H226, H304, H336 |
| Amestec | lichid hidraulic Hydrotherm | materie auxiliară | 15,120 | Tone/an | diglicol, alcanolamina | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH1 | H315, H319, H373 |
| Amestec | lichid răcire | materie auxiliară | 4,922 | Tone/an | Dibenzylbenzene, ar-methyl derivative | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH1 | H304, H413 |
| Amestec | Produs pentru protecția suprafețelor Protec | materie auxiliară | 0,572 | Tone/an | săruri de calciu ai acidului benzensufonic | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH1 | nepericulos |
| Substanţă | Acetilenă, dizolvată | materie auxiliară | 254 | Mc/an | Acetilenă, | Pentru proces producţie | Țarc pentru recipente sub presiune | H220, H280 |
| Amestec | Produs lubrifiant Stabylan | materie auxiliară | 0,097 | Tone/an | 4,5-dihydro-2-heptadecyl-1H-imidazole-1-ethylamine, Amines, C11-14-branched alkyl, monohexyl and dihexyl phosphates | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH1 | H304, H412 |
| Amestec | agent de curățare Bonderite | materie auxiliară | 0,050 | Tone/an | Nitric acid, Phosphonic acid, Sodium p-cumenesulphonate, Fatty alcohol, C12-14, 1-Hydroxyethane-1,1-diphosphonic acid | Pentru proces producţie | magazie chimicale mentenență | H290, H314 |
| Volane lemn |
| Amestec | Solutie albit Bleichaktivator | materie auxiliară | 0,122 | Tone/an | - | Pentru proces producţie | magazie chimicale volane lemn | nepericulos |
| Substanţă | Peroxid de hidrogen | materie auxiliară | 0,552 | Tone/an | Peroxid de hidrogen | Pentru proces producţie | magazie chimicale volane lemn | H272, H302, H315, H318, H335 |
| Amestec | Diluant DPV 100%COV | materie auxiliară | 0,031 | Tone/an | stiren, acetonă | Pentru proces producţie | magazie chimicale volane lemn | H226, 361d, H332, H372, H319, H315 |
| Amestec | Diluant DPV 100%COV | materie auxiliară | 0,21 | Tone/an | n-butil-acetat, acetat de detil | Pentru proces producţie | magazie chimicale volane lemn | H226, H336 |
| Amestec | Adeziv Kleiberit COV 0,05 % | materie auxiliară | 0,025 | Tone/an | metilen-difenil diizocianat, 4,4'-diizocianat de difenil-metan | Pentru proces producţie | magazie chimicale volane lemn | H334, H351, H373,H315, H319, H317, H335 |
| Amestec | agent colorare ANT cu efect antic, COV 98,46 % | materie auxiliară | 0,46 | Tone/an | acetat de n-butil, alcool izobutilic, propanol | Pentru proces producţie | magazie chimicale volane lemn | H225, H318, H315, H336 |
| Amestec | agent colorare ANT cu efect antic, COV 98,25 % | materie auxiliară | 0,010 | Tone/an | acetat de n-butil, alcool izobutilic, propanol, metil-etil-cetona, 1 metoxi – 2 propanol,acetat de etil, | Pentru proces producţie | magazie chimicale volane lemn | H225, H318, H315, H336 |
| Amestec | agent colorare ANT cu efect antic, COV 99,71 % | materie auxiliară | 0,015 | Tone/an | acetat de n-butil, metil-etil-cetona, 1 metoxi – 2 propanol, | Pentru proces producţie | magazie chimicale volane lemn | H226, H336 |
| Amestec | Agent de intărire COV 69,09% | materie auxiliară | 0,245 | Tone/an | acetat de etil, polihexametilen- diizocianat, acetat de n-butil, 2,4 toluen diisocianat, Hexametilen 1,6 -diisocianat | Pentru proces producţie | magazie chimicale volane lemn | H226, H334, H319, H317, H336 |
| Amestec | Agent de intărire COV 95,31% | materie auxiliară | 0,22 | Tone/an | acetat de etil, peroxid de metiletilcetonă, metil-etil-cetona, 2,2,4 –trimetil-1,3-pentadioldiizobutirat | Pentru proces producţie | magazie chimicale volane lemn | H225, H242, H318, H315, H336 |
| Amestec | Aditiv VPT COV 84,4% | materie auxiliară | 0,255 | Tone/an | acetat de etil, bis-etil-hexanoat de cobalt, xilenă | Pentru proces producţie | magazie chimicale volane lemn | H225, 361d, H317, H319, H336 |
| Amestec | Aditiv VPT COV 78,5% | materie auxiliară | 0,24 | Tone/an | nafta solvent aromatica ușoară, alcol izobutilic | Pentru proces producţie | magazie chimicale volane lemn | H226, H304, H318, H315 |
| Amestec | Aditiv VPT COV 83,28% | materie auxiliară | 0,135 | Tone/an | stiren, esteri ai acidului propanoic, acetat de 1-meti-2-metoxietil | Pentru proces producţie | magazie chimicale volane lemn | H226, H361d H372, H332, H319, H315, H412 |
| Amestec | Aditiv VPT COV 90,6% | materie auxiliară | 0,2 | Tone/an | n-butil-acetat, esteri ai acidului propanoic | Pentru proces producţie | magazie chimicale volane lemn | H226, H336, H412 |
| Amestec | vopse poliester COV 42,47% | materie auxiliară | 12,74 | Tone/an | stiren, toluen | Pentru proces producţie | magazie chimicale volane lemn | H226, H361d, H372, H315, H319, H317 |
| Amestec | Lac poliester COV 41,76% | materie auxiliară | 7,985 | Tone/an | stiren, toluen, xilen, metil-etil-cetona, 1,2 dicloretan, anhidrida maleica | Pentru proces producţie | magazie chimicale volane | H226, H361d, H372, H315, H319, H317 |
| Amestec | Intaritor pentu chit | materie auxiliară | 0,3 | Tone/an | peroxid, peroxid de metil-etil-cetonă | Pentru proces producţie | magazie chimicale volane | H242, H302, H314, H335, H336 |
| Amestec | Chit COV 23,3% | materie auxiliară | 0,85 | Tone/an | stiren, xilen, metanol | Pentru proces producţie | magazie chimicale volane | H226, H361d, H373, H315, H319 |
| Amestec | Accelerator de intărire Votteler COV 86% | materie auxiliară | 0,26 | Tone/an | acetat de etil, xilen, etilbenzen | Pentru proces producţie | magazie chimicale volane | H225, H242, H271, H318, H315, H336 |
| Amestec | baiţ | materie auxiliară | 0,425 | Tone/an | - | Pentru proces producţie | magazie chimicale volane | nepericulos |
| Amestec | Grund izolator | materie auxiliară | 0,54 | Tone/an | acetat de n-butil, acetat de etil | Pentru proces producţie | magazie chimicale volane | H225, H336 |
| SPUMĂTORIE |
| Alte materii | piele | Materie primă | 3 200 000 |  | - | Pentru proces producţie | magazia de lângă halele de producţie | - |
| Amestec | Agent demulant | materie auxiliară | 0,7 | Tone/an | Aminofunktionelles Silixan, dioctyltin dilaurate, Alcohols, C12-14, ethoxylated, dibutylbis(octanoyloxy)stannane | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H412 |
| Amestec | Detergent Aquasolv | materie auxiliară | 0,05 | Tone/an | Metasilicat de disodiu, Propanol,butoxietox)etanol, Isotridecanol, etoxilat | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H315, H318 |
| Substanţă | Dioxid de carbon | materie auxiliară | 0,15 | Tone/an | Dioxid de carbon | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | nepericulos |
| Amestec | agent de curățare | materie auxiliară | 0,3 | Tone/an | N-metil-2-pirolidonă, Succinat de dimetil, Dimetiladipat, Dimetilglutarat | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H315, H319Z |
| Amestec | antiaglomerant | materie auxiliară | 0,3 | Tone/an | Hydrocarbone, C11-C12, isoalkanes, Aminofunktionelles Siloxan, dibutylbis(dodecylthio)stannane | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H304, H317, H360, H412 |
| Amestec | Colorant gama ISOPUR | materie auxiliară | 0,008 | Tone/an | - | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | nepericulos |
| Amestec | Aditiv gama ISOTHAN | materie auxiliară | 7,15 | Tone/an | poliizocianat alifatic, propilen carbonat, iminooxadiazindiona | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H332, H317, H319, H335, H412 |
| Amestec | agent de curățare gama ISOTHAN COV 875 g/l | materie auxiliară | 0,035 | Tone/an | acetat de n-butil, o, m xilen, butanol, toluen, 1-methoxy-2-propanol, acetat de etil, 2-methoxy1-methylethyl acetate | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H225,H315, H316, H361d, H335, H336, H304, H411 |
| Amestec | Aditiv gama ISOTHAN COV 364,6 g/l | materie auxiliară | 0,828 | Tone/an | 2-Oxepanone, polymer cu 1, 6-diisocyanatohexane și 1,6-hexanediol, 2-methoxi- 1-metiletil acetat | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H226, H332, H317, H335 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 706,6 g/l | materie auxiliară | 0,001 | Tone/an | n-butilacetat, metilpentanona, 2-metoxi-1-metiletilacetat | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H226, H336 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN 75,80% | materie auxiliară | 0,023 | Tone/an | n-butilacetat, 4 metilpentanona, 2-metoxi-1-metiletilacetat, xilen | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H319, H226, H336 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN 714,1 g/l | materie auxiliară | 0,005 | Tone/an | n-butilacetat, polimetacrilat, metilpentanona, 2-metoxi-1-metiletilacetat | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H226, H336 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN 713,1 g/l | materie auxiliară | 0,001 | Tone/an | n-butilacetat, polimetacrilat, metilpentanona, 2-metoxi-1-metiletilacetat, xilen | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H319, H226, H336 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 705 g/l | materie auxiliară | 0,009 | Tone/an | n-butilacetat, polimetacrilat, metilpentanona, 2-metoxi-1-metiletilacetat, xilen | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H226, H336 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 702,5 g/l | materie auxiliară | 0,025 | Tone/an | n-butilacetat, metilpentanona, 2-metoxi-1-metiletilacetat, xilen | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H226, H336 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 696,3 g/l | materie auxiliară | 0,047 | Tone/an | n-butilacetat, metilpentanona, 2-metoxi-1-metiletilacetat, xilen | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H226, H336 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 694,7 g/l | materie auxiliară | 0,025 | Tone/an | n-butilacetat, polimetacrilat, metilpentanona, 2-metoxi-1-metiletilacetat, xilen | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H226, H336 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN | materie auxiliară | 0,050 | Tone/an | n-butilacetat, 4 metilpentanona, 2-metoxi-1-metiletilacetat, xilol, etilbenzol | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H226, H336 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 716,5 g/l | materie auxiliară | 1,218 | Tone/an | n-butilacetat, 4 metilpentanona, 2-metoxi-1-metiletilacetat, xilen | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H226, H319, H336 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 713,3 g/l | materie auxiliară | 0,650 | Tone/an | n-butilacetat, 4 metilpentanona, 2-metoxi-1-metiletilacetat, xilen | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H226, H319, H336 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 698,2 g/l | materie auxiliară | 0,025 | Tone/an | n-butilacetat, 4 metilpentanona, 2-metoxi-1-metiletilacetat, xilen | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H226, H319, H336 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 706,2 g/l | materie auxiliară | 0,023 | Tone/an | n-butilacetat, 4 metilpentanona, 2-metoxi-1-metiletilacetat, xilen | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H226, H319, H336 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 707,9 g/l | materie auxiliară | 0,231 | Tone/an | n-butilacetat, polimetacrilat, metilpentanona, 2-metoxi-1-metiletilacetat, xilen | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H226, H319, H336 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 707,9 g/l | materie auxiliară | 0,001 | Tone/an | n-butilacetat, 4 metilpentanona, 2-metoxi-1-metiletilacetat, xilen | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H226, H319, H336 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 709,1 g/l | materie auxiliară | 0,001 | Tone/an | n-butilacetat, 4 metilpentanona, 2-metoxi-1-metiletilacetat, xilen | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H226, H319, H336 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 710,4 g/l | materie auxiliară | 0,003 | Tone/an | n-butilacetat, 4 metilpentanona, 2-metoxi-1-metiletilacetat, xilen | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H226, H319, H336 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 705,9 g/l | materie auxiliară | 0,001 | Tone/an | n-butilacetat, 4 metilpentanona, 2-metoxi-1-metiletilacetat, xilen | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H226, H319, H336 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 716,6 g/l | materie auxiliară | 10 | Tone/an | n-butilacetat, 4 metilpentanona, 2-metoxi-1-metiletilacetat, xilen | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H226, H319, H336 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 710,5g/l | materie auxiliară | 0,030 | Tone/an | n-butilacetat, 4 metilpentanona, 2-metoxi-1-metiletilacetat, xilen | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H226, H319, H336 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 700,4g/l | materie auxiliară | 0,020 | Tone/an | n-butilacetat, 4 metilpentanona, 2-metoxi-1-metiletilacetat, xilen | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H226, H319, H336 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 15,4g/l | materie auxiliară | 0,030 | Tone/an | dispersie poliuretan poliester | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 16 g/l | materie auxiliară | 0,020 | Tone/an | Reaktionsmasse von 2-Ethyl-2-[[3- (2-methylaziridin-1-yl)- propionyl]- methyl]-propan-1, 3-diyl-bis- (2-methylaziridin1-propionat) und 2,2-Bis-({[3- (2-methylaziridin-1-yl)- propanoyl]-oxy}-methyl) -butyl-3-2, 2-bis-({[3-(2-methylaziridin-1-yl)- propanoyl]-oxy}-me | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 16,6 g/l | materie auxiliară | 0,095 | Tone/an | Reaktionsmasse von 2-Ethyl-2-[[3- (2-methylaziridin-1-yl)- propionyl]- methyl]-propan-1, 3-diyl-bis- (2-methylaziridin1-propionat) und 2,2-Bis-({[3- (2-methylaziridin-1-yl)- propanoyl]-oxy}-methyl) -butyl-3-2, 2-bis-({[3-(2-methylaziridin-1-yl)- propanoyl]-oxy}-me | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 0,21% | materie auxiliară | 1,025 | Tone/an | Reaktionsmasse von 2-Ethyl-2-[[3- (2-methylaziridin-1-yl)- propionyl]- methyl]-propan-1, 3-diyl-bis- (2-methylaziridin1-propionat) und 2,2-Bis-({[3- (2-methylaziridin-1-yl)- propanoyl]-oxy}-methyl) -butyl-3-2, 2-bis-({[3-(2-methylaziridin-1-yl)- propanoyl]-oxy}-me | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 19,6 g/l | materie auxiliară | 0,001 | Tone/an | Hexanedioic acid, polymer with 1, 6-diisocyanatohexane, 2-ethyl-2- (hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, 1, 6-hexanediol and 1,1'- methylenebis [4-isocyanatocyclohexane] | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 0,20 % | materie auxiliară | 0,001 | Tone/an | polimer | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 5,9 g/l | materie auxiliară | 0,050 | Tone/an | 2-ethyl-2-[[3-(2-methylaziridin-1-yl)propionyl] methyl]propane-1,3-diylbis(2- methylaziridine-1-propionate) | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 22 g/l | materie auxiliară | 0,001 | Tone/an | Hexanedioic acid, polymer with 1, 6-diisocyanatohexane, 2-ethyl-2- (hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, 1, 6-hexanediol and 1,1'- methylenebis [4-isocyanatocyclohexane] | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 0,2% | materie auxiliară | 3,24 | Tone/an | polimer | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 14,3 g/l | materie auxiliară | 0,03 | Tone/an | polimer | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | nepericulos |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 0,2% | materie auxiliară | 0,01 | Tone/an | polimer | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 0,2% | materie auxiliară | 0,03 | Tone/an | polimer | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 15,9 g/l | materie auxiliară | 1,22 | Tone/an | Polyester-PolyurethanDispersion Reaktionsmasse von 2-Ethyl-2-[[3- (2-methylaziridin-1-yl)- propionyl]- methyl]-propan-1, 3-diyl-bis- (2-methylaziridin1-propionat) und 2,2-Bis-({[3- (2-methylaziridin-1-yl)- propanoyl]-oxy}-methyl) -butyl-3-2, 2-bis-({[3- (2-methylaziridin-1-yl)- propanoyl]-oxy}-me | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 15,8 g/l | materie auxiliară | 0,001 | Tone/an | Polyester-PolyurethanDispersion Reaktionsmasse von 2-Ethyl-2-[[3- (2-methylaziridin-1-yl)- propionyl]- methyl]-propan-1, 3-diyl-bis- (2-methylaziridin1-propionat) und 2,2-Bis-({[3- (2-methylaziridin-1-yl)- propanoyl]-oxy}-methyl) -butyl-3-2, 2-bis-({[3- (2-methylaziridin-1-yl)- propanoyl]-oxy}-me | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 14,2 g/l | materie auxiliară | 0,001 | Tone/an | - | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | nepericulos |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 0,19% | materie auxiliară | 4,105 | Tone/an | polimer | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 0,2% | materie auxiliară | 0,001 | Tone/an | polimer | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317 |
| amestec | colorant gama ISOTHAN COV 17,1 g/l | materie auxiliară | 0,001 | Tone/an | Polyester-PolyurethanDispersion Reaktionsmasse von 2-Ethyl-2-[[3- (2-methylaziridin-1-yl)- propionyl]- methyl]-propan-1, 3-diyl-bis- (2-methylaziridin1-propionat) und 2,2-Bis-({[3- (2-methylaziridin-1-yl)- propanoyl]-oxy}-methyl) -butyl-3-2, 2-bis-({[3- (2-methylaziridin-1-yl)- propanoyl]-oxy}-me | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 15,9 g/l | materie auxiliară | 0,001 | Tone/an | Reaktionsmasse von 2-Ethyl-2-[[3- (2-methylaziridin-1-yl)-propionyl]- methyl]-propan-1,3-diyl-bis- (2-methylaziridin-1-propionat) und 2,2-Bis-({[3-(2-methylaziridin-1-yl)- propanoyl]-oxy}-methyl)-butyl-3-2, 2-bis-({[3-(2-methylaziridin-1-yl)- propanoyl]-oxy}-me | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | nepericulos |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 0,19% | materie auxiliară | 1,830 | Tone/an | polimer | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 14,2 g/l | materie auxiliară | 0,001 | Tone/an | polimer | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | nepericulos |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 18,8 g/l | materie auxiliară | 0,001 | Tone/an | Reaktionsmasse von 2-Ethyl-2-[[3- (2-methylaziridin-1-yl)-propionyl]- methyl]-propan-1,3-diyl-bis- (2-methylaziridin-1-propionat) und 2,2-Bis-({[3-(2-methylaziridin-1-yl)- propanoyl]-oxy}-methyl)-butyl-3-2, 2-bis-({[3-(2-methylaziridin-1-yl)- propanoyl]-oxy}-me | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 15 g/l | materie auxiliară | 0,001 | Tone/an | Reaktionsmasse von 2-Ethyl-2-[[3- (2-methylaziridin-1-yl)-propionyl]- methyl]-propan-1,3-diyl-bis- (2-methylaziridin-1-propionat) und 2,2-Bis-({[3-(2-methylaziridin-1-yl)- propanoyl]-oxy}-methyl)-butyl-3-2, 2-bis-({[3-(2-methylaziridin-1-yl)- propanoyl]-oxy}-me | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 0,19% | materie auxiliară | 0,700 | Tone/an | polimer | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 15,9 g/l | materie auxiliară | 0,001 | Tone/an | Reaktionsmasse von 2-Ethyl-2-[[3- (2-methylaziridin-1-yl)-propionyl]- methyl]-propan-1,3-diyl-bis- (2-methylaziridin-1-propionat) und 2,2-Bis-({[3-(2-methylaziridin-1-yl)- propanoyl]-oxy}-methyl)-butyl-3-2, 2-bis-({[3-(2-methylaziridin-1-yl)- propanoyl]-oxy}-me | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 0.2% | materie auxiliară | 0,330 | Tone/an | polimer | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 0.21% | materie auxiliară | 0,230 | Tone/an | polimer | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 16,8 g/l | materie auxiliară | 1,200 | Tone/an | Reaktionsmasse von 2-Ethyl-2-[[3- (2-methylaziridin-1-yl)-propionyl]- methyl]-propan-1,3-diyl-bis- (2-methylaziridin-1-propionat) und 2,2-Bis-({[3-(2-methylaziridin-1-yl)- propanoyl]-oxy}-methyl)-butyl-3-2, 2-bis-({[3-(2-methylaziridin-1-yl)- propanoyl]-oxy}-me | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 14,9 g/l | materie auxiliară | 0,001 | Tone/an | Reaktionsmasse von 2-Ethyl-2-[[3- (2-methylaziridin-1-yl)- propionyl]- methyl]-propan-1, 3-diyl-bis- (2-methylaziridin1-propionat) und 2,2-Bis-({[3- (2-methylaziridin-1-yl)- propanoyl]-oxy}-methyl) -butyl-3-2, 2-bis-({[3(2-methylaziridin-1-yl)- propanoyl]-oxy}-me | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 0.21% | materie auxiliară | 0,001 | Tone/an | polimer | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 0.19% | materie auxiliară | 0,730 | Tone/an | polimer | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 0.20% | materie auxiliară | 0,900 | Tone/an | polimer | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 13.2 g/l | materie auxiliară | 4,110 | Tone/an | - | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | nepericulos |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 12,3 g/l | materie auxiliară | 0,001 | Tone/an | 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) and 2-ethyl-2-[[3- (2-methylaziridin-1-yl)propionyl]methyl]propane-1,3-diyl bis(2-methylaziridine1-propionate) | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | nepericulos |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 0.19% | materie auxiliară | 0,001 | Tone/an | polimer | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 19,9 g/l | materie auxiliară | 0,030 | Tone/an | Hexanedioic acid, polymer with 1, 6-diisocyanatohexane, 2-ethyl-2- (hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, 1, 6-hexanediol and 1,1'- methylenebis [4-isocyanatocyclohexane] | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 20,5 g/l | materie auxiliară | 0,080 | Tone/an | Hexanedioic acid, polymer with 1, 6-diisocyanatohexane, 2-ethyl-2- (hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, 1, 6-hexanediol and 1,1'- methylenebis [4-isocyanatocyclohexane | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 19,9 g/l | materie auxiliară | 0,001 | Tone/an | Hexanedioic acid, polymer with 1, 6-diisocyanatohexane, 2-ethyl-2- (hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, 1, 6-hexanediol and 1,1'- methylenebis [4-isocyanatocyclohexane | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 16,7g/l | materie auxiliară | 0,001 | Tone/an | Polyester-PolyurethanDispersion Reaktionsmasse von 2-Ethyl-2-[[3- (2-methylaziridin-1-yl)- propionyl]- methyl]-propan-1, 3-diyl-bis- (2-methylaziridin1-propionat) und 2,2-Bis-({[3- (2-methylaziridin-1-yl)- propanoyl]-oxy}-methyl) -butyl-3-2, 2-bis-({[3- (2-methylaziridin-1-yl)- propanoyl]-oxy}-me | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 0.2% | materie auxiliară | 0,001 | Tone/an | polimer | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317 |
| Amestec | colorant gama ISOTHAN COV 19,2 g/l | materie auxiliară | 0,050 | Tone/an | Hexanedioic acid, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, 1,6-hexanediol and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317 |
| amestec | colorant gama ISOTHAN COV 19,2 g/l | materie auxiliară | 0,200 | Tone/an | Polyester-PolyurethanDispersion | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317, |
| amestec | colorant gama ISOTHAN COV 0.99% | materie auxiliară | 0,002 | Tone/an | Polyester-PolyurethanDispersion | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317, H319, H332, H335, H412 |
| amestec | colorant gama ISOTHAN COV 0.2% | materie auxiliară | 0,001 | Tone/an | polimer | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317, |
| amestec | homopolimer MDI | materie auxiliară | 1,100 | Tone/an | Oligomeri ai 4,4'- metilen-difenil diizocianatului | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H332, H315, H319, H334, H317, H335, H373, H351 |
| amestec | pastă siliconică | materie auxiliară | 0,300 | Tone/an | Tetrapropyl orthosilicate, Polypropylene glycol, Silicon dioxide | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H302, H315, H319, H335 |
| amestec | colorant gama ISOPUR | materie auxiliară | 0,016 | Tone/an | polypropylene glycol | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | nepericulos |
| amestec | colorant gama ISOPUR | materie auxiliară | 4,800 | Tone/an | Propane-1,2-diol, propoxylated | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H302 |
| amestec | colorant gama ISOPUR | materie auxiliară | 0,005 | Tone/an | Propane-1,2-diol, Propoxylated, alkoxylated amine | Pentru proces producţie magazie chimicale CH2 |  | nepericulos |
| amestec | demulant | materie auxiliară | 65 | Tone/an | - | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | nepericulos |
| amestec | Agent eliberare | materie auxiliară | 0,700 | Tone/an | Aminofunktionelles Silixan, dioctyltin diAlcohols, C12-14, ethoxylatedlaurate, dibutylbis(octanoyloxy)stannane | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H412 |
| amestec | Curățitor | materie auxiliară | 0,001 | Tone/an | propylene carbonate, Orange, sweet, ext. | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H317, H319, H411 |
| amestec | Protecţia suprafeţelor | materie auxiliară | 0,900 | Tone/an | Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derived, calcium salts | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | EUH210 |
| amestec | Adeziv Sicomet COV < 3,00 % | materie auxiliară | 0,180 | Tone/an | Adezivi cianoacrilaţi | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H315, H319, H335 |
| amestec | Componenta A pt PUR-Foam (PWL) | Materie primă | 20,300 | Tone/an | N-[2-[2-(dimethylamino) ethoxy] ethyl]-N-methyl-1,3-propanediamine | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H315, H317 |
| amestec | Componenta A pt PUR-Foam (PW) | Materie primă | 1,300 | Tone/an | N-[2-[2-(dimethylamino) ethoxy] ethyl]-N-methyl-1,3-propanediamine | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H315, H317 |
| amestec | Aditiv TLF | materie auxiliară | 9,500 | Tone/an | Monoethyleneglycol (Ethandiol) | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H373 |
| amestec | Component A pt PUR- (PWL-NE) | materie auxiliară | 0,900 | Tone/an | N-[2-[2-(dimethylamino) ethoxy] ethyl]-N-methyl-1,3-propanediamine | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | H315, H317 |
| amestec | colorant gama Repitan | materie auxiliară | 5,614 | Tone/an | Dispersion of pigments in polyether polyo | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | nepericulos |
| amestec | lubrifiant | materie auxiliară | 0,05 | Tone/an | - | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH2 | nepericulos |
| Cusătorie |
| substanţă | Acetonă | materie auxiliară | 1 | Tone/an | Acetonă | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH3 | H225, H319, H336 |
| amestec | Benzină | materie auxiliară | 19 | Tone/an | Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH3 | H225, H304, H336, H411 |
| amestec | Clei preparat COV 81% | materie auxiliară | 142 | Tone/an | Adeziv bazat pe policloropren in amestec de solventi | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH3 | H225, H304, H315, H319, H336, H411 |
| amestec | Diluant COV 100% | materie auxiliară | 62 | Tone/an | ciclohexan, acetat de etil, acetonă, butanonă | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH3 | H225, H304, H315, H319, H336, H410 |
| amestec | Adeziv sicomet COV < 3,00 % | materie auxiliară | 1 | Tone/an | 2-cianoacrilat de etil, 1,4-dihidroxibenzen | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH3 | H315, H319, H335 |
| amestec | curățitor industrial Rubio | materie auxiliară | 0,08 | Tone/an | Hidrocarbură C7, n-alcani,izoalcan, ciclici, Hidrocarbură C6-C7, n-alcani, izoalcani ciclici, <5% hexan, Izobutan, Dioxid de carbon | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH3 | H222, H229, H315, H336, H411 |
| amestec | agent de polizare | materie auxiliară | 0,100 | Tone/an | decamethyl cyclopentanesiloxane Această substanță a fost clasificată ca SVHC (substanțe careprezintă motive de îngrijorare deosebită), art.59 D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH3 | H319 |
| amestec | Adeziv COV 76,9 % | materie auxiliară | 80 | Tone/an | acetat de etil, ciclohexan, izoheptan, 2-methylpentane, n-hexan, Rosin, 4-tert-butylphenol | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH3 | H225,H304, H315, H319, H336, H410 |
| amestec | Adeziv Curvalin | materie auxiliară | 0,55 | Tone/an | aqueous polymer dipersion | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH3 | H412 |
| amestec | Adeziv gama DELO -PUR compA | materie auxiliară | 0,85 | Tone/an | - | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH3 | neclasificat |
| amestec | Adeziv gama DELO -PUR compB |  | 0,80 |  | 1,2-Propanediol, polymer with 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene, 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene], 2-methyloxirane and oxirane diizocianat de metilen-difenil diizocianat de 4,4'-metilen-difenil 2,4’-diizocianat de difenil-metan Polymethylenepolyphenyl isocyanate | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH3 | H332, H315, H319, H334, H317, H351, H335, H373 |
| amestec | întăritor Zeludur 3 % VOC | materie auxiliară | 0,75 | Tone/an | Preparation of poly isocyanates | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH3 | H332, H315, H335, H411 |
| amestec | lubrifiant IKV | materie auxiliară | 0,25 | Tone/an | Fatty alcohol ethoxylated (C12-C14), sulphates, Sodium salt, 2-[2-(2-butoxietoxi)etoxi]etanol, TEGBE, trietilen glicol monobutil eter, butoxitrietilen glico | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH3 | H315, H318, H319 |
| amestec | adeziv Vinylex | materie auxiliară | 0,55 | Tone/an | - | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH3 | nepericulos |
| amestec | agent de eliberare | materie auxiliară | 0,150 | Tone/an | - | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH3 | nepericulos |
| Secția Montaj |
| amestec | Adeziv DELO -PUR comp A | materie auxiliară | 0,35 | Tone/an | - | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH3 | nepericulos |
| amestec | Adeziv gama DELO -PUR compA |  | 0,25 | Tone/an | - | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH3 | nepericulos |
| amestec | Adeziv DELO -PUR comp B | materie auxiliară | 0,30 | Tone/an | 1,2-Propanediol, polymer with 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene, 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene], 2-methyloxirane and oxirane Polymethylenepolyphenyl isocyanate diizocianat de 4,4'-metilen-difenil 2,4’-diizocianat de difenil-metan | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH3 | H332, H315, H319, H334, H317, H351, H335, H373 |
| amestec | Adeziv gama DELO -PUR comp B | materie auxiliară | 0,20 | Tone/an | 1,2-Propanediol, polymer with 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene, 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene], 2-methyloxirane and oxirane diizocianat de metilen-difenil diizocianat de 4,4'-metilen-difenil 2,4’-diizocianat de difenil-metan Polymethylenepolyphenyl isocyanate | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH3 | H332, H315, H319, H334, H317, H351, H335, H373 |
| amestec | Adeziv sicomet COV < 3,00 % | materie auxiliară | 0,45 | Tone/an | 2-cianoacrilat de etil, 1,4-dihidroxibenzen | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH3 | H315, H319, H335 |
| amestec | lubrifiant | materie auxiliară | 0,10 | Tone/an | politetrafluoretlena, azotit de sodiu | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH3 | nepericulos |
| amestec | lubrifiant | materie auxiliară | 0,10 | Tone/an | Amestec de uleiuri minerale și vegetale, solvent, aditivi | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH3 | H222, H229, H319, H314 |
| amestec | adeziv Delo Ca | materie auxiliară | 0,22 | Tone/an | 2-cianoacrilat de etil | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH3 | H315, H319, H335 |
| amestec | Accelerator de întărire COV 12,0 % | materie auxiliară | 0,15 | Tone/an | poliizocianat, acetat de etil | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH3 | H225, H332, H319 H317,H335, H412 |
| amestec | lubrifiant Capuzol | materie auxiliară | 0,78 | Tone/an | 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, Kohlenwasserstoffe, C4, 1,3-Butadien-frei, polym., Triisobutylen-Fraktion, hydriert | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH3 | H226, H304, H411 |
| amestec | Adeziv gama Helmitin | materie auxiliară | 0,52 | Tone/an | - | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH3 | nepericulos |
| amestec | Alcool izopropilic | materie auxiliară | 0,085 | Tone/an | Alcool izopropilic | Pentru proces producţie | magazie chimicale CH3 | H225, H319 |
| Fabrica de centuri |
| amestec | Alcool izopropilic | materie auxiliară | 10 | Tone/an | Alcool izopropilic | Pentru proces producţie | magazie chimicale W20 | H225, H319 |
| amestec | Diluant COV 100% | materie auxiliară | 750 | Tone/an | Acetonă, toluen, acetat de N-butil, butanol | Pentru proces producţie | magazie chimicale W20 | H225, H361d, H304, H373, H315, H336 |
| amestec | diluant COV 100% | materie auxiliară | 36 | Tone/an | Toluen; acetat de butil | Pentru proces producţie | magazie chimicale W20 | H225, H361d, H304, H373, H315, H336 |
| amestec | Adeziv gama Loctite COV < 3 % | materie auxiliară | 50 | Tone/an | Dimetacrilat de 2,2'-etilendioxidietil , acid acrylic, metacrilat de hidroxipropil, 2-fenilhidrazida acidului acetic | Pentru proces producţie | magazie chimicale W20 | H315, H317, H318, H335, H412 |
| amestec | Lubrifiant | materie auxiliară | 30 | Tone/an | - | Pentru proces producţie | magazie chimicale W20 | nepericulos |
| amestec | Agent de curăţire spray | materie auxiliară | 80 | Tone/an | Hidrocarburi C6-C7 | Pentru proces producţie | magazie chimicale W20 | H225, H304, H315 H336 H411 |
| amestec | Agent de curăţire gama Loctite COV 95,7 % | materie auxiliară | 6 | Tone/an | Hidrocarburi alifatice C4-11, nafta uşoară (petrol), hidrotratată, < 0.1% benzen | Pentru proces producţie | magazie chimicale W20 | H222 H229 H315 H319 H336 H411 |
| amestec | Spray de separaţie COV 92,5 % | materie auxiliară | 25 | Tone/an | Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% nhexane, Hydrocarbons, C6-C7, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane | Pentru proces producţie | magazie chimicale W20 | H225, H229, H412 |
| amestec | Poliol pentru poliuretani COV 19,5 % | materie auxiliară | 10 | Tone/an | Etilendiamina, polipropilenglicol | Pentru proces producţie | magazie chimicale W20 | H226 H319 |
| amestec | Întăritor | materie auxiliară | 10 | Tone/an | 4,4'-Diphenyl-Methan-Diisocyanat Hidrocarburi aromatice | Pentru proces producţie | magazie chimicale W20 | H 332 H334 H351 H373 H410 H315 H319 H335 |
| amestec | Vopsea DupliColor COV 91,8% | materie auxiliară | 12 | Tone/an | Acetonă, propan, butan, acetat de butil, Xilol, izobutan | Pentru proces producţie | magazie chimicale W20 | H222 H229 H319 H336 |
| amestec | Lichid de spălare pentru mașini de tipărit offset COV 99,1% | materie auxiliară | 1 | Tone/an | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, (2-methoxymethylethoxy)propanol 1-octyl-2-pyrrolidone | Pentru proces producţie | magazie chimicale W20 | H304, H226, H336 |
| amestec | Lubrifiant WD40 | materie auxiliară | 10 | Tone/an | Hidrocarburi C9-C11, n alcani, izoalcani | Pentru proces producţie | magazie chimicale W20 | H304, H226, H336 |
| substanta | SOLVENT COV 100% | materie auxiliară | 2 | Tone/an | 2-Butanona | Pentru proces producţie | magazie chimicale W20 | H225 H319 H336 |
| amestec | Cerneala gama Domino COV 76,3 % | materie auxiliară | 1 | Tone/an | Butanonă, Etanol, pigmenti | Pentru proces producţie | magazie chimicale W20 | H225 H319. H336 H412 |
| amestec | cerneala COV 100% | materie auxiliară | 1 | Tone/an | Butanona, etanol | Pentru proces producţie | magazie chimicale W20 | H225 H319 H336 |
| amestec | Ulei de răcire | materie auxiliară | 0.5 | Tone/an | Butan, Distilate parafinice usoare Hodrocarburi C6, izoalcani, propban, izobutan, Tetrafluoropropen | Pentru proces producţie | magazie chimicale W20 | H229, H315 H412 H222 |
| amestec | Adeziv gama Loctite COV < 3 % | materie auxiliară | 0,3 | Tone/an | 2-cianoacrilat de etil | Pentru proces producţie | magazie chimicale W20 | H315 H319 H335 |
| amestec | Adeziv gama Loctite COV < 3 % | materie auxiliară | 0,4 | Tone/an | Butandiol-1,4-dimetacrilat, 2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine, Fatty acid amide, hidroperoxid de cumen, acid maleic | Pentru proces producţie | magazie chimicale W20 | H317 H411 |
| amestec | Ulei MARTOL | materie auxiliară | 300 | Tone/an | Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cycloalkanes Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% | Pentru proces producţie | magazie chimicale W20 | H304 |
| amestec | Unsoare | materie auxiliară | 3 | Tone/an | - | Pentru proces producţie | magazie chimicale W20 | nepericulos |
| amestec | Substanţă lubrifiantă | materie auxiliară | 5 | Tone/an | bis(ortofosfat) de trizi disodium sebacatenc, compuși ai antimoniului, dilithium azelate | Pentru proces producţie | magazie chimicale W20 | H410 |
| amestec | Fluid hidraulic | materie auxiliară | 10 | Tone/an | Distilate parafinice usoare | Pentru proces producţie | magazie chimicale W20 | H304 |
| amestec | Unsoare | materie auxiliară | 10 | Tone/an | produs de reacție dintre diizocianat de difenil-metan, octila mină și oleilamină, zinc bis[O,O-bis(2- ethylhexyl)] bis(dithiophosphate) Uleiuri reziduale (petrol), hidrotratate; Ulei de bază — fără specificații | Pentru proces producţie | magazie chimicale W20 | H319 |
| amestec | Agent de curăţare Flash | materie auxiliară | 5 | Tone/an | Izobutan, propilenglicol monometileter, propan | Pentru proces producţie | magazie chimicale W20 | H315, H319, H332, H336, H280 |
| amestec | Amestec siliconic | materie auxiliară | 20 | Tone/an | Soluţie dimetilpolisiloxan | Pentru proces producţie | magazie chimicale W20 | H222, H336 |
| amestec | Spray pt găurire şi filetare | materie auxiliară | 2,5 | Tone/an | Amestec cu CO2 | Pentru proces producţie | magazie chimicale W20 | H223, H229, H412 |
| amestec | Uleiuri minerale diverse | materie auxiliară | 250 | Tone/an | - | Pentru proces producţie | magazie chimicale W20 | nepericulos |
| amestec | Ulei siliconic | materie auxiliară | 50 | Tone/an | - | Pentru proces producţie | magazie chimicale W20 | nepericulos |
| amestec | Lubrifiant | materie auxiliară | 150 | Tone/an | - | Pentru proces producţie | magazie chimicale W20 | nepericulos |
| Alte materii | Material textil | Materie primă | 685 | Tone/an | - | Pentru proces producţie | în magazia de lângă halele de producţie | - |
| Alte materii | Materiale plastice | Materie primă | 83,2 | Tone/an | - | Pentru proces producţie |  | - |
| Alte materii | Materiale neferoase | Materie primă | 16,2 | Tone/an | - | Pentru proces producţie |  | - |
| Alte materii | Materiale feroase | Materie primă | 93,5 | Tone/an | - | Pentru proces producţie |  | - |
| Alte materii | Capse pirotehnice | Materie primă |  |  |  | Pentru proces producţie | Depozit in S=150m2, capacitate 1000000 buc. | - |
| ambalaje | Ambalaje pentru livrare produse (paleti, folie etc) | materie auxiliară |  |  |  | Pentru proces producţie | magazie ambalaje | - |
| Mentenanță Volane |
| amestec | Detartrant | materie auxiliară | 72 | Tone/an | acid sulfuric, acid clorhidric, rokanol | mentenată | magazie chimicale mentenanță | H335 |
| amestec | Detartrant | materie auxiliară | 775 | Tone/an | acid sulfamidic | mentenată | magazie chimicale mentenanță | H315, H319, H412 |
| amestec | Degresant spray | materie auxiliară | 159,3 | Tone/an | 2-propanol, p-menta-1,8 diena, , hidrocarburi C7 | mentenată | magazie chimicale mentenanță | H222, H229, H317, H315, H319, H336, H411 |
| amestec | Lubrifiant. Penetrant | materie auxiliară | 30 | Tone/an | hidrocarburi C12-C15, acetat de etil, propan | mentenată | magazie chimicale mentenanță | H222, H229, H319 |
| amestec | Materiale de lipire şi etanşare | materie auxiliară | 0,2 | Tone/an | - | mentenată | magazie chimicale mentenanță | nepericulos |
| amestec | Materiale de lipire şi etanşare | materie auxiliară | 0,05 | Tone/an | acid acrilic hidroxiperoxid de izopropilbenzen Etilenă-glicol bisphenol a ethoxylate dimethacrylate | mentenată | magazie chimicale mentenanță | H315, H318, H317, H335, H413 |
| amestec | Aerosoli tehnici | materie auxiliară | 16 | Tone/an | Acetonă, butan-1-ol, Etilbenzen pulbere de aluminiu (stabilizată) Pulbere de Zinc - Praf de Zinc (stabilizat) | mentenată | magazie chimicale mentenanță | H222, H229, H319, H336, H412 |
| amestec | Aerosoli tehnici gama Lexite | materie auxiliară | 24 | Tone/an | bromură de n-propil, dioxid de carbon | mentenată | magazie chimicale mentenanță | H280, H315, H319, H335, H336, H361, H373 |
| amestec | Spray lubrifiere lanţ şi şufe | materie auxiliară | 12,3 | Tone/an | Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, Cyclics, Propan izobutan | mentenată | magazie chimicale mentenanță | H222, H229, H315, H336, H412 |
| amestec | Spray detector gaz | materie auxiliară | 1,2 | Tone/an | protoxid de azot Natrium-N-Lauroylsarkosinat | mentenată | magazie chimicale mentenanță | H229 |
| amestec | Spray Degresant cu miros de citrice | materie auxiliară | 19,68 | Tone/an | 2-propanol, p-menta-1,8 diena, dioxid de carbon | mentenată | magazie chimicale mentenanță | H222, H229, H315, H319, H317, H336, H411 |
| amestec | Lubrifian Allround | materie auxiliară | 1,5 | Tone/an | Z)-N-methyl-N-(1-oxo-9-octadecenyl) glycine, 2-(2-Heptadec-8-enyl-2-imidazo-lin-1-yl) ethanol | mentenată | magazie chimicale mentenanță | H412 |
| amestec | agent de curățare | materie auxiliară | 56 | Tone/an | hidroxid de sodiu | mentenată | magazie chimicale mentenanță | H314 |
| amestec | aerosol tehnic | materie auxiliară | 24 | Tone/an | propan, butan | mentenată | magazie chimicale mentenanță | H222 H229 H280 |
| amestec | Răşini epoxidice din 2 componente – component de întărire COV 50,7% | materie auxiliară | 0,05 | Tone/an | Metil-metacrilat, fatty acids, tall-oil, reaction products with iminodiethanol and boric acid, Oxydipropyldibenzoat, 3,5-Dietil-1,2-dihidro-1-fenil-2-propilpiridin | mentenată | magazie chimicale mentenanță | H225, H315, H317, H335 |
| amestec | Adeziv construcţii 2 componente, componentă adeziv | materie auxiliară | 0,05 | Tone/an | metilmetacrilat, colofoniu, acid maleic, acid metacrilic | mentenată | magazie chimicale mentenanță | H225, H315, H317, H318, H335, H412 |
| amestec | Agent lubrifiant | materie auxiliară | 18 | Litri/an | Hidrocarburi, C6, izoalcani, <5% n-hexan, pentan | mentenată | magazie chimicale mentenanță | H222, H229, H315, H336, H411 |
| amestec | Materiale de lipire şi etanşare din 1 component, cu întărire anaerobă | materie auxiliară | 0,2 | Tone/an | Etilenă-glicol, hidroxiperoxid de izopropilbenzen acid metacrilic, | mentenată | magazie chimicale mentenanță | nepericulos |
| amestec | Materiale de lipire şi etanşare din 1 component, cu întărire anaerobă COV 3% | materie auxiliară | 0,05 | Tone/an | bisphenol a ethoxylate dimethacrylate | mentenată | magazie chimicale mentenanță | H222, H229, H373, H400 |
| amestec | degripant | materie auxiliară | 15 | Tone/an | etanol, acetilacetonă, metil salicilat, 1-metoxi-2 propanol | mentenată | magazie chimicale mentenanță | H222, H229 |
| amestec | lubrifiant | materie auxiliară | 1,96 | Tone/an | hidrocarburi C9-C12 | mentenată | magazie chimicale mentenanță | H222, H229, H304, H336 |
| amestec | Spray Contact şi dizolvarea ruginii | materie auxiliară | 28,9 | Tone/an | hidrocarburi C10-C13,propan, (Z)-N-methyl-N-(1-oxo-9-octadecenyl) glycine | mentenată | magazie chimicale mentenanță | H222, H229, H411 |
| substanţă | Alcool izopropilic | materie auxiliară | 196 | Tone/an | Alcool izopropilic | mentenată | magazie chimicale mentenanță | H225, H319 |
| amestec | Rasina epoxidica bicomponenta WIT | materie auxiliară | 3 | Tone/an | stiren | mentenată | magazie chimicale mentenanță | H315, H319 |
| amestec | Degresant pe baza de apa | materie auxiliară | 449 | Tone/an | silicat de sodiu, hidroxid de sodiu, poliacrilat de sodiu | mentenată | magazie chimicale mentenanță | H314, H318 |
| amestec | Solvent degresant | materie auxiliară | 656 | Tone/an | hidrocarburi C12-C15, alcooli C12-C13 | mentenată | magazie chimicale mentenanță | H304, H317, H318, H412 |
| amestec | Solvent degresant | materie auxiliară | 462 | Tone/an | hidrocarbon izoparafinic | mentenată | magazie chimicale mentenanță | H304 |
| amestec | anticoroziune | materie auxiliară | 8,3 | Tone/an | hidrocarburi, c12-c15, alcani, sodium petroleum sulphonate, sulfonat de petrol de calciu | mentenată | magazie chimicale mentenanță | H304 |
| amestec | vaselină | materie auxiliară | 60 | Tone/an | - | mentenată | magazie chimicale mentenanță | nepericulos |
| amestec | inhibitor | materie auxiliară | 3 | Tone/an | - | mentenată | magazie chimicale mentenanță | nepericulos |
| amestec | adeziv | materie auxiliară | 0,12 | Tone/an | ester alchilic al acidului cianacrilic | mentenată | magazie chimicale mentenanță | H315, H319, H335 |
| amestec | curățitor industrial | materie auxiliară | 300 | Tone/an | - | mentenată | magazie chimicale mentenanță | nepericulos |
| amestec | Spray Curăţare contacte electrice | materie auxiliară | 9,6 | Tone/an | etanol, propan, butan, pentan | mentenată | magazie chimicale mentenanță | H222, H229, H315, H336, H411 |
| amestec | unsoare | materie auxiliară | 1082 | Tone/an | - | mentenată | magazie chimicale mentenanță | nepericulos |
| amestec | ulei hidraulic | materie auxiliară | 367 | Tone/an | - | mentenată | magazie chimicale mentenanță | nepericulos |
| amestec | agent de ungere | materie auxiliară | 8,64 | Tone/an | propan, butan, nafta tratat cu hidrogen, cupru, pulbere de Al | mentenată | magazie chimicale mentenanță | H222, H229, H315, H319, H411 |
| amestec | vopsea | materie auxiliară | 215 | Tone/an | toluen, xilen, butanol, acetat de etil | mentenată | magazie chimicale mentenanță | H304, H318, H225, H317, H336 |
| amestec | Motorină | materie auxiliară |  |  |  | Alimentare motostivuitoare | o stație de distribuție carburanți | GHS02, GHS07, GHS08, GHS09, H226, H304, H315, H332, H351. H373, H411 |

BAT 4 (Decizia UE 2020/2009). Reducerea impactului generat de materiile prime

| Cerința BAT 4 | Conformare cu BAT 4 |
| --- | --- |
| Utilizarea unor vopsele/ preparate de acoperire/ adezivi pe bază de apă. Utilizarea unor substanțe care nu sunt COV sau care sunt COV cu volatilitate mai scăzută | În Joyson Safety Systems Arad, adezivii pe bază de solvenți au fost parțial înlocuiți cu adezivi pe bază de apă – WBG ( water based glue) si reprezinta un proces continuu pana la utilizarea 100% a produselor WBG. În concluzie, reducerea impactului generat de materiille prime în Joyson Safety Systems Arad corespunde cerințelor BAT4. |

BAT 6. (Decizia UE 2020/2009) Pentru reducerea consumului de materii prime și a emisiilor de COV, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

| Cerința BAT 6 | Conformare cu BAT 6 |
| --- | --- |
| Furnizarea de materiale care conțin COV (de exemplu, cerneluri, preparate de acoperire, adezivi, agenți de curățare) la punctul de aplicare utilizând un sistem inchis | În Joyson Safety Systems Arad, furnizarea de adezivi și solvenți se realizează în mici recipiente de transport amplasate în apropierea zonei de aplicare, utilizând un sistem închis. |

BAT 7. (Decizia UE 2020/2009) Pentru reducerea consumului de materii prime și a impactului general asupra mediului pe care îl au procesele de aplicare a preparatelor de acoperire, constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

| Cerința BAT 7 | Conformare cu BAT 7 |
| --- | --- |
| Aplicarea cu ajutorul mașinilor - utilizarea mașinilor de vopsit pentru manipularea capului de pulverizare/pistolului de pulverizare/ duzei. | În Joyson Safety Systems Arad, la lăcuirea volanelor de lemn , volanele de lemn sunt introduse în instalația automată de lăcuire. În concluzie, activitatea corespunde cerinței BAT 7. |

Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică, în concordanţă cu  noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale, astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie:

Substanţele/amestecurile periculoase utilizate de către titularul de acitivitate sunt prezentate la punctul 6.1.

Se vor respecta prevederile din:

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- Regulamentul CE nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.12.2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul (UE) nr. 517/2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006;

- Regulamentul CE nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, cu modificările şi completările ulterioare, furnizându-se la APM Arad datele solicitate, la termenul şi în formatul solicitat.

Pentru substanţele şi amestecurile utilizate se vor deţine Fişe cu date de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentul CE (UE) nr. 878/2020 de modificare a Anexei II la Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

Se vor utiliza detergenţi ai căror agenţi tensioactivi conţinuţi trebuie să corespundă criteriilor de biodegradabilitate prevăzute în Regulamentul 648/2004.

Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe/amestecuri periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1272/2008.

Se interzice depozitarea în comun a substanţelor şi amestecurilor periculoase, care prezintă pericolul apariţiei unor situaţii periculoase (eliberarea unor substanţelor toxice, explozii, incendii sau reacţii puternic exoterme).

Întrucât fişele cu datele de securitate permit să se adopte măsurile necesare referitoare la protecţia sănătăţii umane şi a securităţii la locul de muncă, precum şi la protecţia mediului înconjurător, acestea se vor deţine redactate în limba română.

Persoanele fizice şi juridice care gestionează substanţe şi amestecurile periculoase au următoarele obligaţii (conform OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006, art 28):

- să ţină evidenţa strictă – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare – a substanţelor şi preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor şi ambalajelor acestora, care intră in sfera lor de activitate, şi să furnizeze informaţiile şi datele cerute de autorităţile competente conform legislaţiei specifice in vigoare;

- să elimine, în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, substanţe-

le şi preparatele periculoase care au devenit deşeuri şi sunt reglementate, în conformitate cu legislaţia specifică;

- să identifice şi să prevină riscurile pe care substanţele şi preparatele periculoase le pot

reprezenta pentru sănătatea populaţiei şi să anunţe iminenţa unor descărcări neprevăzute sau

accidente autorităţilor pentru protecţia mediului şi de apărare civilă.

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 333/05.10.2018, valabilă 20.12.2027, eliberată de Administraţia Naţională ”Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Mureş.

7.1.1. Alimentarea cu apă

Se realizează din rețeaua orașului prin intermediul a două branșamente (unul din care se alimentează fabrica de volane și unul din care se alimentează fabrica de centuri (operator Compania de Apă Arad SA).

Apa este utilizată în scop tehnologic şi pentru nevoi igienico-sanitare.

In scop tehnologic apa se foloseşte in circuitele de răcire/spălare a pieselor turnate de Al şi Mg.

In scop igienico-sanitar apa se foloseşte la alimentarea grupurilor sanitare şi spălarea şi igienizarea spaţiilor.

| Parametru | Necesar de apă |
| --- | --- |
|  | volum med (mc/zi) | volum max (mc/zi) | volum min (mc/zi) |
| Consum tehnologic | 0.3 | 0.6 | 0.2 |
| Consum menajer | 119,7 | 223,7 | 59,8 |
| Total | 120 | 224.3 | 60 |

Gradul de recirculare internă a apei: 0%

Funcţionarea este permanentă 312 zile/an, 24 h/zi.

Reţeaua internă de distribuţie apă are 1400 m lungime.

7.1.2. Apa pentru stingerea incendiilor:

Activitatea de prevenire si stingere  a incendiilor este asigurată de:

- sistemul de supraveghere şi alarmă la declanşarea incendiilor,

- instalaţii de stingere a incendiilor,

- remiza PSI.

Sistemul de supraveghere este asigurat de o reţea de senzori termici şi un panou central care deservesc toate secţiile de fabricaţie.

Remiza PSI asigură intervenţii în caz de incendiu sau lucru cu foc pentru locurile aflate în afara zonei de acţiune a instalaţiei automate de stins incendii.

Există o reţea exterioară de stins incendiu cu apă, dotată cu hidranţi.

Există, deasemenea, o reţea exterioară de stins incendiu cu apă și spumă, dotată cu hidranţi şi tunuri pentru spumă.

Restul obiectivelor sunt dotate cu hidranţi interiori cu apă.

7.1.3. Evacuarea apelor uzate

- Evacuarea apelor uzate si pluviale

| Categoria apei | Receptor autorizat | Volum total evacuat | Anual, mc |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic (mc/zi) |  |
|  |  | Maxim | Mediu | Minim |  |
| Ape uzate fecaloid menajere şi tehnologice epurate | Reţeaua de canalizare a mun. Arad | 200 | 120 | 60 | 37440 mc/an |
| Ape uzate tehnologice neepurate | Colectare în recipienţi şi ridicare de societăţi specializate | 3,8 mc/saptamana | 197,6 mc/an |
| Ape pluviale | Canal Ier prin 2 puncte de evacuare | - | - | - | - |

Apele uzate de la răcirea/spălarea pieselor turnate se colecteaza separat si se elimină ca deşeu prin firme specializate in vederea neutralizarii lor.

BAT 14 (Decizia 2016/1032). Pentru a preveni sau a reduce generarea de ape uzate, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

| Nr. Crt. | Cerință BAT 14 | Conformare cu BAT 14 |
| --- | --- | --- |
| a | Măsurarea cantității de apă dulce utilizată și a cantității de ape uzate evacuate | In Joyson Safety Systems Arad se face monitorizarea zilnică şi lunară a consumului de apa potabilă precum si cel de apa uzata generata, consum autorizat prin Autorizatia de Gospodarire Ape. |
| b | Reutilizarea, în cadrul aceluiași proces, a apelor uzate provenite din operațiunile de curățare (inclusiv apa de clătire a anodului și catodului), precum și a apei deversate | La turnatorie se recirculă apa de răcire, in circuit inchis, la maşinile de turnare. In procesul de răcire a schelatilor de volan, apa de răcire este utilizata in mai multe cicluri de răcire. |
| f | Utilizarea unui sistem de răcire cu circuit închis - Aplicabilitatea poate fi limitată dacă, din motive legate de proces, este necesară o temperatură scăzută | In turnatorie, apa de racire se utilizeaza in circuit inchis. |
| g | Reutilizarea apei tratate din instalația de tratare a apelor uzate - Aplicabilitatea poate fi limitată de conținutul de sare | Platforma nu detine instalatie de epurare; toate apele uzate sunt gestionate conform cerintelor legale in vigoare. |

BAT 15 (Decizia 2016/1032). Pentru a preveni contaminarea apei și a reduce emisiile în apă, BAT constă în separarea fluxurilor de apă uzată necontaminată de fluxurile de apă uzată care necesită tratare.

| Cerință BAT 15 | Conformare cu BAT 15 |
| --- | --- |
| Separarea fluxurilor de apă uzată necontaminată de fluxurile de apă uzată care necesită tratare. Aplicabilitate - Separarea apelor pluviale necontaminate ar putea să nu fie aplicabilă în cazul sistemelor existente de colectare a apelor uzate | Fluxurile de ape uzate si cele mai puţin contaminate (ape pluviale) sunt separate. |

7.2. UTILIZAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR ENERGETICE

7.2.1. Energie electrică:

Alimentarea cu energie electrică – se realizează prin racordare la Sistemul Energetic Naţional, prin postul de transformare propriu. Societatea deține și generator propriu, utilizat în caz de întreruperi în furnizarea energiei electrice.

Societatea are contract pentru furnizarea energiei electrice. Energia electrică se utilizează pentru funcționarea utilajelor, iluminat și producere căldură – centrală electrică pentru încălzire birouri.

Ținând cont de consumul de energie electrică anual din 2020 de 4980 MWh se constată că pentru producția obținută s-a consumat energie după cum urmează:

- lingouri – 3875 Mwh;

- anozi – 1105 Mwh.

Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

Operatorul trebuie să identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

BAT 8 (Decizia UE 2020/2009)  . Pentru reducerea consumului de energie și a impactului general asupra mediului pe care îl au procesele de uscare/întărire, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

| Cerința BAT 8 | Conformare cu BAT 8 |
| --- | --- |
| întărirea cu radiații - întărirea cu radiații se aplică în cazul chimicalelor pe bază de rășini și diluanți reactivi (monomeri) care reacționează la expunerea la radiații [infraroșii (IR), ultraviolete (UV)] | În Joyson Safety Systems Arad, volanele de lemn lăcuite se introduc în cuptorul de uscare care funcționează cu radiații UV . În concluzie, activitatea corespunde cerinței BAT 8 |

BAT 2. (Decizia 2016/1032) În vederea utilizării eficiente a energiei, BAT constă în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos.

| Nr. Crt. | Cerință BAT 2 | Conformare cu BAT 2 |
| --- | --- | --- |
| a | Sistem de gestionare a eficienței energetice (de exemplu, ISO 50001) General aplicabilă | Conformare prin Planul de Măsuri de Eficiență Energetică, intocmit anual și transmis la Ministerul Energiei pana la data de 30 septembrie. În Joyson Safety Systems Arad se întocmesc planuri de măsuri de creştere a eficienței energetice pentru fiecare an incepand cu anul 2009. |
| l | Izolarea adecvată a echipamentelor cu temperaturi ridicate, precum conductele de abur și de apă caldă - General aplicabilă | Toate echipamentele si conductele de apa caldă sunt izolate în conformitate cu cerintele aplicabile in proiectarea si fabricarea lor. |
| n | Utilizarea de motoare electrice cu randament ridicat, echipate cu convertizor de frecvență, pentru echipamente precum ventilatoarele | Se aplica in instalatiile de ventilatie, in sectiile de turnare metale neferoase si se utilizeaza motoare electrice cu randament ridicat. |
| o | Utilizarea de sisteme de control care activează automat sistemul de extragere a aerului sau adaptează rata de extracție în funcție de emisiile reale | Aerul este absent din instalatiile de topire/turnare, procesele de turnare sunt controlate automatizat, din soft-ul echipamentului/masinii, gazul de protectie (SO2)a topiturii fiind dozat automat. |

7.2.2. ENERGIE TERMICĂ

Cu ajutorul centralelor termice, toate cu funcţionare pe gaz metan.

# 7.2.3 Gaze naturale/combustibili

Alimentarea cu gaz metan se face prin două reţele diferite, la cele două fabrici din incinta.

Fabrica de volane

Gazul metan se utilizează ca și combustibil pentru cele 4 cazane ale centralei termice, pentru cele 2 cuptoare de topire a aluminiului. Celelalte procese tehnologice nu utilizează gaz metan, inclusiv turnătoria de magneziu utilizează doar energie electrică.

Centrala termică a Fabricii de volane este dotată cu 4 cazane tip Viessmann din care:- 3 cazane, Vitomax 100, M155003, V=3280 Lt, cu arzător Weishaupt Monarh G 9/1-D 3600 KW, au o putere de 2000KW fiecare, iar cel de-al 4-lea, cazan Vitomax 100-LW, M148, are o putere de 4200 kW, 4500 Lt, cu arzător mixt gaz-motorină, Weishaupt Monarh GL 30/3-A ZM-R, 5700kW. Centrala are un consum mediu anual de gaz de 1.000.000 Nmc/an. Consumul nominal este de 1275 Nmc/h. Consum de 1286947 mc total 2019.

Centrala termică se alimentează din rețeaua E-ON de presiune medie (2-6bar) în SRM 2 (stație de reglare și măsură 2), printr-un regulator/reductor de presiune redusă (0,5 bar-2bar) și țeava OL-Dn 145. Prin țeava OL-Dn 145 și încă un regulator/reductor de presiune joasă (25 mbar) se alimentează cele 4 cazane de apă caldă.

Tot din SRM 2 este alimentat și arzătorul de 900 kW al oxidatorului de COV-uri de tip Rotamill 40/3 Premium.

Alimentarea cuptoarelor de topire a aluminiului se face din rețeaua E-ON de presiune redusă (0,5-2bar) în PM 1 (post de măsură 1), prin țeava PE-Dn125 și printr-un regulator/reductor de presiune joasă (25 mbar) cu țeava OL-Dn 80.

Consumatoarele de gaz sunt 2 cuptoare de topire, unul de tip Striko de 650 KW, cu 2 cuve:

- una de 550 KW care are un brenner Krom Schroder ZIO-165 RB100 – 520 KW pentru topirea Al;

- una de 100 KW  care are un brenner Krom Schroder ZIO-65 RB100 - 150 KW pentru menținerea Al topit,

Al 2-lea cuptor este de tip Westofen de 1550 kW cu 2 cuve:

- una de 1050 KW care are un brenner Krom Schroder ZIO-200 RB100/85 – 1000 KW pentru topirea Al;

- una de 500 KW  care are un brenner Krom Schroder BIO-140 HB200 - 450 KW pentru menținerea Al topit,

Se utilizează gazul metan doar pentru cuptorul de topire a aluminiului, instalațiile de turnare având cuptoare de menținere a temperaturii topiturii cu funcționare electrică.

Fabrica de centuri

Gazul metan se utilizează doar ca și combustibil la cele 2 cazane ale centralei termice.

Cazanele sunt de tip Wiessmann Vitomax 100, M155002, putere 1400 KW, V=2450 Lt cu arzător Weishaupt Monarh G 9/1-D 3600 KW, un consum mediu anual de gaz de 175.000 Nmc/an.  Consumul nominal este de 360 Nmc/h. Consum de 262500 mc total 2019.

În cadrul unității, cu excepția cuptorului de topire a aluminiului, gazul metan se utilizează pentru producerea energiei termice.

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice de localizare a amplasamentului, în sistem internațional sunt:

| Coordonate geografice | WGS84 | STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
| Longitudine |  |  |
| 210187 |  |  |
| Latitudine |  |  |
| 530069 |  |  |

Amplasare în teritoriu: JOYSON SAFETY SYSTEMS ARAD SRL este amplasată localitatea Arad, în zona Industriala Arad Vest, situată în partea de nord-vest a municipiului. Suprafaţa de teren ocupată de obiectivele în care îşi desfăşoară activitatea JOYSON SAFETY SYSTEMS ARAD SRL este de 182799 mp.

Vecinătăţi:

-sud: unități industriale și comerciale de pe platforma ZIAV (SC Leoni Wiring System SRL) și în continuare DN 7 (E68)

- Est: unități industriale și comerciale de pe platforma ZIAV (SC Aries Textile SRL)

- Vest: terenuri agricole

-Nord: canalul Ier și terenuri agricole

În incinta JOYSON SAFETY SYSTEMS ARAD SRL există spații închiriate către alte firme (în comodat).

Lista acestor spații este următoarea:

- HARA SERV COM – un spațiu în sala de mese a Fabricii de centuri – aprox. 90 mp

- EUREST ROM SRL– un spațiu cantină din containere – aprox. 90 mp

- MEDIQA SANTE DEVELOPMENT – Cabinetul de medicina muncii – 87 mp

- CLINISAN SRL: 2 cabinete de medicină generală (un cabinet la Fabrica de Centuri - 24  mp și unul la Fabrica de Volane -  20 mp)

- LINGEMANN BESCHAFUNGSYSTEME  SRL – deține în comodat un teren în suprafață de 114 mp, unde sunt instalate 6 containere.

- Eltex SRL - fabrica de volane - spaţiu pentru colectarea deșeurilor (platforma Eltex= 651,90 mp și clădire Eltex =135 mp);

- fabrica de centuri de siguranţă – spaţiu pentru colectarea deșeurilor (clădire existentă 42,9 mp, suprafață îngrădită betonată (țarc) 160 mp).

| Dotări ELTEX RECYCLING - Management Deșeuri JOYSON SAFETY SYSTEMS ARAD |
| --- |
| W14 - FABRICA DE VOLANE |
| I. ZONĂ DEȘEURI RECICLABILE TURNĂTORIE VOLANE |
| Nr. crt. | Denumire utilaj/instalație | Nr. buc. | Scop |
| 1 | Container metalic 40 mc | 1 | depozitare temporară deșeuri feroase |
| 2 | Container metalic 40 mc | 1 | depozitare temporară deșeuri neferoase (Aluminiu 245) |
| 3 | Container metalic 40 mc | 1 | depozitare temporară deșeuri neferoase(zgura Aluminiu) |
| 4 | Container metalic 40 mc | 1 | depozitare temporară deșeuri neferoase (aluminiu cu fier) |
| II. ZONĂ DEȘEURI SPUMĂTORIE VOLANE |
| Nr. crt. | Denumire utilaj/instalatie | Nr. buc. | Scop |
| 1 | pubela 40 l/ big bags 2 mc | 42/26 | depozitare deșeu spumă poliuretanică |
| 2 | Container autobasculant 1 mc / container 30 mc | 2/1 | colectare deșeu bavura și golire /transfer în container metalic mare |
| III. ZONĂ DEȘEURI RECICLABILE ȚARC ELTEX FABRICA DE VOLANE |
| Nr. crt. | Denumire utilaj/instalatie | Nr. buc. | Scop |
| 1 | Presă deșeu prin compactare | 1 | Carton ambalaj |
| 2 | Presă deșeu prin compactare | 1 | Plastic ambalaj |
| 3 | Presă deșeu prin compactare | 1 | Plastic ambalaj |
| 4 | Densificator EPS | 1 | Plastic EPS ambalaj |
| 5 | Tocator | 1 | Plastic PS ambalaj |
| 6 | Stivuitor electric | 1 | logistic - transport/pregătire deșeuri/paleți/baloți |
| 7 | Container metlic 1 mc | 2 | depozitare deșeu plastic |
| 8 | Container plastic 1 mc | 2 | Deee-uri |
| 9 | Container plastic 1 mc securizat | 1 | deșeu documente confidențiale - Arhivă |
| 10 | Cărucioare 1 mc | 10 | Depozitare/transport /pregătire deșeuri țarc Eltex Volane |
| 11 | Transpalet manual | 1 | logistic |
| W20 - FABRICA DE CENTURI DE SIGURANȚĂ - TARC ELTEX |
| Nr. crt. | Denumire utilaj/instalatie | Nr. buc. | Scop |
| 1 | Presă deșeu prin compactare | 1 | Carton ambalaj |
| 2 | Presă deșeu prin compactare | 1 | Plastic ambalaj |
| 3 | Presă deșeu prin compactare | 1 | Plastic ambalaj |
| 4 | Presă deșeu prin compactare | 1 | Plastic ambalaj |
| 5 | Containere securizate 0.8 mc | 8 | Deșeuri Componente centuri |
| 6 | Containere 1 mc | 4 | Deșeuri feroase și neferoase, materiale plastice, componente testare |
| 7 | Transpalet manual | 1 | Logistic |
| 8 | Cărucioare 1 mc | 2 | Depozitare/transport/pregătire deșeuri |

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

Amplasamentul JOYSON SAFETY SYSTEMS ARAD SRL nu este situat în arie naturală

protejată.

Unități structurale pe amplasament

Suprafaţa de teren ocupată de obiectivele în care îşi desfăşoară activitatea JOYSON SAFETY SYSTEMS ARAD SRL este de 182799 mp, astfel:

## teren cu construcţii=53053 mp.

Altele:

- spaţii  verzi întreţinute – 68394 mp,

- teren cu căi de acces si platforme betonate – 61352 mp,

- 2 sepratoare produse petroliere,

- bazin din beton de 150 mc, pentru colectare apele uzate menajere şi pompare în canalizarea orăşenească

| Fabrica volane | mp |
| --- | --- |
| Corp administrativ | 591 mp |
| Corp de legătură către spumătorie | 97 mp |
| Hală turnătorie 2 Mg/Al | 314 mp |
| Hală turnătorie 1 Mg (inclusiv copertină) | 3027 mp |
| Corp de legătură turnătorie-spumătorie | 817 mp |
| Hală spumătorie | 3317 mp |
| Corp de legătură spumătorie- cusătorie | 1193 mp |
| Hală cusătorie I+II | 7122 mp |
| Rampă expediţie | 2133 mp |
| Spatiu amestec clei | 122 mp |
| Copertină rampă expediţie şi logistică | 912 mp |
| Depozit clei+vopselel | 277 mp |
| Depozit logistică | 2477 mp |
| Copertină protecţie acces tehnologic | 564 mp |
| Spatiu pentru logistică | 2705 mp |
| Birou logistică containere | 443 mp |
| Camera pompelor incendiu si ACS | 78 mp |
| Rezervor incendiu | 117 mp |
| ACS APA AER | 19 mp |
| extindere copertină acces tehnologic | 276 mp |
| Volane lemn | 1552 mp |
| post trafo I | 143 mp |
| Post trafo II | 141 mp |
| Post trafo III | 94 mp |
| Centrală termică | 524 mp |
| Centrală frig | 128 mp |
| Loc pentru fumat | 142 mp |
| Hală despumare | 404 mp |
| Atelier intretinere turnătorie | 326 mp |
| Spaţiu depozitare 1 T Mg/Al | 127 mp |
| Spaţiu depozitare 2 T Mg/Al | 187 mp |
| Spaţiu depozitare 1 T Mg/Al | 127 mp |
| Spaţiu depozitare 2 T Mg/Al | 187 mp |
| Depozit deşeuri reciclabile | 222 mp |
| Cabină poartă | 55 mp |
| Spatiu managemnt deşeuri Eltex | 664 mp |
| Cort depozitare ambalaje | 380 mp |
| Zona centrala de servit masa şi birouri | 964 mp |
| Copertină protectie biciclete | 63 mp |
| Staţia de conexiuni | 62 mp |
| Fabrica de centuri |  |
| Hala de producţie | 11102 mp |
| Birouri administratie | 920 mp |
| Birouri producţie | 1320 mp |
| Rampa I | 420 mp |
| Rampa II | 210 mp |
| Copertină expediţie | 356 mp |
| Extindere copertină expediţie | 292 mp |
| Centrală termică | 374 mp |
| Rezervor incendiu | 144 mp |
| Atelier intretinere | 231 mp |
| Depozit capse | 168 mp |
| Hală producţie tip cort I | 482 mp |
| Anexe incarcare baterii | 56 mp |
| Loc de servit masa | 300 mp |
| Spatiu managemnt deşeuri Eltex | 160 mp |

## 8.2. Descrierea principalelor activităţi şi procese

Turnatoria de Mg:

Fazele procesului tehnologic sunt:

- alimentare cuptor cu lingouri de magneziu,

- topire magneziu în mediu protejat (amestec de azot 98% vol și SO2 2% vol),

- alimentarea capului de injecţie prin curgere liberă,

- injectarea magneziului topit în matriţă, răcirea piesei turnate în bauine de răcire, debavurarea piesei turnate, retuşarea piesei debavurate, broşare/ găurire/filetare;

- spălarea (degresarea scheleţilor în vederea spumării).

Produse finite: Scheleţi de magneziu care sunt transportaţi în una din urmatoarele sectii: spumătorie (pentru a fi acoperiţi cu spumă poliuretanică), cusătorie (pentru a fi înveliţi cu piele) sau volane de lemn (pentru a fi aplicate cochiliile de lemn).

Utilaje si echipamente din cadrul sectiei – turnătoria de Mg:

- 16 zone de lucru prevăzute fiecare cu utilaj de turnat magneziu în mediu protejat, presă debavurare, maşină de broşat verticală, maşină de găurit şi filetat verticală, maşină de nituit, instalaţii auxiliare specifice (acţionare hidraulică piston, acţionare hidraulică presă, acţionare hidraulică semimatriţă, ungere matriţă, ungere tijă piston, răcire cap injecţie, ungere ghidaj piston, panouri de comandă şi control);

- maşină de îndoit şi sudat sârmă OL pentru armătură,

- instalaţie centralizată răcire matriţe (cu apă),

- instalaţie centralizată de aer comprimat cu 2 compresoare KAESER ASD 47,

- instalaţie centralizată pentru azot, 1 rezervor de azot LINDE cu 2 compartimente (5 mc respectiv 6 mc),

- cuvă emulsie răcire;

- instalaţie de iluminat electric cu protecţie antiexplozivă;

- instalaţie de ventilaţie (debit 84000 mc/h) şi tubulatură pentru evacuare gaze amplasată la înălţimea de 3 m de la sol, având o secţiune de 3000x1000 mm ;

-ţarc cu butelii de R134a (utilizat în activități de întreținere), C2H2, O2;

- maşină pentru spălat schelete (cu un bazin de spălare 600 l şi un bazin pentru clătire 400 l)

- bazine răcire schelete: 13 baz x 200 l, 1 baz x 1000 l = 3600 l

- sistem de alimentare cu SO2

Sistemul de alimentare cu SO2

Instalația are ca obiectiv realizarea unui sistem de generare și distribuție a amestecului de gaze utilizat ca gaz inert la topirea magneziului. Compoziția amestecului de gaze impusă de tehnologia de topite/turnare a magneziului este de 98 % N2 + 2 % SO2 procente de volum. Sistemul deservește halele de turnătorie C18 și C19. Amestecul de gaze se obține din amestecarea azotului și bioxidului de sulf într-un sistem MFC  furnizat  de firma ASKI Gasetechnik. Întregul sistem este montat în dulapuri special construite. În fiecare dulap sunt montate câte 4 butelii pentru SO2 de câte 50 l. Azotul este furnizat din stocatorul pentru azot lichid existent în exteriorul halelor.

Turnatoria de Al

Principalele faze ale procesului tehnologic de turnare aluminiu sunt:

- topirea lingourilor de aluminiu (în cuptor cu gaz),

- transferul aluminiului topit din cuptorul cu gaz în maşina de turnat, unde este menţinut la

temperatură constantă, alimentarea cu metal lichid a capului de injecţie, prin curgere gravitaţională;

-turnarea  propriu-zisa (acţionarea hidraulică a formei, impingerea  cu  presiune  a aluminiului

în  forma, retragerea hidraulică a formei);

- ridicarea piesei turnate de către braţul mobil; răcirea piesei turnate în bazine; debavurarea piesei

turnate.

Produse finite: Scheleţi aluminiu care sunt transportaţi în secţiile Spumătorie pentru a fi acoperiţi cu spumă poliuretanică apoi la Cusatorie pentru a fi inveliti cu piele.

Utilaje si echipamente din cadrul sectiei – turnatoria de Al:

Instalația de turnare piese din aluminiu este compusă din:

- 2 cuptoare topire aluminiu –putere instalată 0,5 MW,

- 2 maşini de turnare a aluminiului, (fiecare cu o capacitate de 1500 kg aliaj/zi),

- 2 prese debavurare,

- instalaţie  apă  răcire matriţe – centralizată,

- instalaţie aer comprimat – centralizată, instalaţie azot (mediu inert creuzet) – centralizată,

- cuvă emulsie  răcire,

- instalaţie ungere matriţa (prin pulverizare),

- instalaţie ungere tijă piston,

- panouri de comandă şi control.

Secţia spumare schelete volane (spumătorie)

Descrierea procesului de producţie:

- se îndepărtează surplusul de spumă, pâlniile de ieşire se gresează cu pistolul de pulverizat soluţia de separaţie după care se uscă cu aer comprimat;

- se apasă butonul de deschidere a matriţei. Se deschide matriţa de spumare, se extrage volanul spumat, se înţeapă cu sula pentru a permite aerului să iasă după care se realizează controlul vizual şi apoi se aşează pe conul de răcire;

- volanul va sta pe conul de răcire până la scoaterea următorului volan spumat din formă, după care va fi luat şi aşezat pe conul de debavurare;

- matriţa de spumare se gresează cu pistolul de pulverizat soluţia de separaţie, iar apoi se va usca cu pistolul cu aer comprimat;

- forma de spumare se va lăcui parţial cu ajutorul  pistolului de lăcuit.

- se ia scheletul de pe cărucior, se introduce în matriţă si se porneşte procesul automat de spumare acţionând butonul (pedala).

Produse finite: volane Utilaje si echipamente din cadrul sectiei – spumătorie:

Utilaje si echipamente din cadrul sectiei – spumătorie:

- Depozit  componente

- 2 recipienți:	2x 30 000 l pentru A şi B	(poliol și izocianat)

- 1 recipient  6000 l pentru poliol

- 1 recipient:	3000 l	pastă de culoare

- 3 recipienți	A 340 l PWL, PW, Aditiv (lac/vopsea, substanţa de gresat şi substanţa de curăţat)

-21 celule de spumare  PU, fiecare  cu  alcătuirea:

- 2 recipiente  a  340 l A şi  B

- 2 pompe presiune componenta A şi B

- 4 purtător matriţă + matriţă (pentru fiecare staţie câte una)

- Sistem conducte

- Instalaţii auxiliare:

- sistem pentru acţionare hidraulică

- aparatură control parametrii

- sistem pulverizare soluţie separaţie

- sistem pulverizare vopsea.

- tubulatură pentru evacuarea gazelor - evacuarea gazelor de la staţiile de spumare în exteriorul halei, se face prin 9 coşuri metalice, cu înălţimea de 12 m, secţiunea 800x300 mm

- o cameră pentru spălarea pistoalelor, prevăzută cu ventilator de 2000 mc/h

- tubulatură metalică rectangulară cu secţiunea de 300x150 mm, înălţimea de 8 m

Secţia învelit volane în piele (cusătorie)

Fluxul tehnologic din cadrul sectiei de cusatorie este:

- volanul spumat se şmirgluieşte, se şterge cu diluant  şi se verifica de greşeli;

- se poziţionează pielea pe volan, astfel încât spiţele să se potrivească perfect, iar cusăturile fâşiei de piele să fie exact în canale (dacă este cazul);

- se unge uniform cu clei atât pielea cât şi volanul, întâi pe partea superioară a spiţelor, după zvântare se lipesc cu atenţie astfel încât să corespundă colţurile pielii exact în colţul volanului;

- se lipeşte partea posterioară a volanului, în zona spiţelor, iar în zona inferioară a volanului, pe segmentele mici între spiţe se lipeşte coroana;

- se stânge volanul pe dispozitiv, se lipeşte toata coroana pe segmentul mare;

- se coase volanul, aţa se trage uniform cu ajutorul sulei, având grijă ca aţa să nu fie trasă prea tare pentru a nu se rupe pielea. La trasul aţei se foloseşte sula, şi se trage astfel

încât direcţia de tras a aţei să nu fie spre capul sau corpul cusătoarei pentru a evita accidentele;

- se curăţă volanul de eventualele resturi de clei;

- se usucă cu foenul;

- se predă la control;

- se  trimite la montaj;

Produse finite: volane acoperite cu piele

Utilaje şi echipamente din cadrul sectiei – cusătorie:

- 2x550 posturi de lucru la mese, fiecare post fiind dotat cu scule de mână (paleta cu smirghel, benzina de spălat, pensula, ac, aţă, 20/3 Serafil, foarfeci, sula, rola, cârpe de şters, mijloc de protecţie de plastic, cuţit de tăiat resturi de piele, burete, cleşte cu cap plat, eticheta cu coduri de bare etc);

-fiecare hală este prevăzută cu câte un agregat de ventilaţie care funcţionează în 2 trepte: treapta inferioară cu un debit de 30000 mc/h, treapta superioară cu un debit de 60000 mc/h, evacuarea gazelor se face prin coşuri metalice la înălţimea de 5 m, cu secţiunea de 2500x1500 mm, conectate la instalaţiile de prefiltrare cu filtre saci, filtre textile, pâslă şi la instalaţiile de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili prin adsorbţie pe cărbune activ (tip KS KOPA 450). Fiecare instalaţie este prevăzută cu 100 de unităţi filtrante cu 2 kg cărbune activ fiecare;

- depozitul de adezivi şi solvenţi este dotat cu ventilator cu debitul de 1000 mc/h,
cu evacuarea gazelor prin tubulatură metalică, diametrul 0200, înălţimea 5 m.

Secția de volane din lemn

Fazele procesului tehnologic:

- controlul mărfurilor la intrare;

- tăierea şi frezarea cochiliilor;

- împachetarea şi încleerea cochiliilor de lemn;

- şlefuirea cochiliilor de lemn;

- băiţuirea cochiliilor;

- lăcuire cu lac poliesteric;

- şlefuirea umedă şi lustruirea suprafeţelor lăcuite;

- controlul mărfurilor la ieşire

Produse finite: volane din lemn

Utilaje si echipamente din cadrul fabricii de volane din lemn:

- freze, prese de lipire,

- instalaţie de şlefuire (cu instalaţie de exhaustare conectată la un ciclon având capacitatea de 6 mc, debit 5000 mc/h, evacuarea aerului fără pulberi se face prin tubulatură metalică cu secţiunea 2000x1000 mm, Ia înălţimea de 8 m),

- 2 instalaţii automate de lăcuire şi uscare accelerată cu UV, evacuarea gazelor făcându-se prin tubulatură metalică, cu diametrul 0700 mm, debit 7500 mc/h, conectate fiecare la câte o instalaţie de prefiltrare cu filtre saci, filtre textile, pâslă şi la instalaţii de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili prin adsorbţie pe cărbune activ (tip KS KOPA 450), prevăzute fiecare cu câte 48 de unităţi filtrante (cu 2 kg cărbune activ/unitate). Evacuarea gazelor filtrate se face prin 2 coşuri la înălţimea de 3,5 m; o  instalaţie de dozaj;

- cuptor pentru condiţionare volane din lemn la 50°-700 C, timp de câteva ore;

- 3 cabine de vopsire (cu sistem propriu de ventilaţie, debit de 5000 mc/h, evacuarea gazelor făcându-se prin coşuri metalice individuale, cu diametrul 500 mm, înălţimea de 3,5 m.

Secția montaj volane

Fazele procesului tehnologic:

- în sectia de montaj final se asamblează în volan suportul pentru airbag (punte claxonare),

butoanele pentru comenzi ( volum, TT, telefon, etc), se verifică funcționalitatea tuturor funcțiilor prezente pe volan (claxon, butoane, etc.), se identifică toate componentele  (culoare spumă, culoare piele, culoare ață, tip volan,etc.) și se lipeste eticheta de produs finit pentru ambalare.

În secția de montaj volane se utilizează următoarele echipamente:

- 2 prese, 62 mese montaj, 45 mese premontaj, 4 mese înșurubat, 2 mese de perforat, 2 mese demontare, 6 mese control, 2 cabine spray, 2 conveioare.

Fabrica de centuri de siguranţă

Mai multe componente sunt îmbinate şi presate în forma unui subansamblu. Acesta este supus unei inspecţii a  funcţionalităţii după care este transferat pe liniile finale, unde i se mai adăuga alte componente sau chiar alte subansambluri, rezultând produsul finit, centuri  şi componente de centura siguranţă (height ajuster şi slider bar), care sunt supuse unei inspecţii a funcţionalităţii şi unui control al calităţii.

În cadrul compartimentului de Machine Design se proiectează şi se construiesc masini de asamblat ale componentelor centurilor de siguranţă. Piesele sunt comandate de la diferiţi

furnizori, iar eventualele prelucrări mecanice se execută în cadrul Fabricii de Scule aflată pe

alt amplasament.

Produse finite: centuri  şi componente de centura siguranţă

Utilaje si echipamente din cadrul fabricii de centuri de sigurantă:

-172 linii de asamblare: producţie subansambluri şi produs final.

Liniile de producţie subansabluri sunt dotate cu: presă pneumatică, maşina de tăiat partea textilă a centurii de siguranță, maşini pentru asamblare componente, maşini pentru inspecţie, maşini de înşurubat, maşini presat componente, maşini pentru control ultrasonic, etc.;

Liniile finale sunt dotate cu: maşini de cusut, maşini presat buton, maşini sudare ultrasonică, prese, imprimante pentru etichete, mese de montaj, maşini pentru inspecţia produsului final, maşini de nituit, maşini presat componente, mașini pentru ambalare.

-instalaţie aer comprimat cu 2 compresoare KAESER ASD 47,

- compartimentul Machine Design este dotat cu o maşină de tăiat cu pânză, 2 maşini de găurit,

- echipamente de laborator: laborator 3D și laborator de testare.

Activitati auxiliare: Producerea energiei termice, asigurarea cu gaze tehnice, asigurarea cu energie electrică, laborator industrial, mentenanţă, transport, instalaţii pentru prevenirea şi stingerea incendiilor şi remiza PSI.

Procesul tehnologic aferent Instalatiei de turnare aluminiu

#### Intrări	       	 		  Flux principal			     	 Ieşiri

Procesul tehnologic aferent instalaţiei de turnare magneziu

#### Intrări	       	 		  Flux principal			     	 Ieşiri

BAT 3 (Decizia 2016/1032). În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu, BAT constă în asigurarea stabilității proceselor, prin utilizarea unui sistem de control al proceselor împreună cu o combinație a tehnicilor indicate mai jos

| Nr. crt. | Cerință BAT 3 | Conformare cu BAT 3 |
| --- | --- | --- |
| a | Inspectarea și selectarea materialelor de intrare în funcție de proces și de tehnicile de reducere a emisiilor aplicate | Controlul materiilor prime face obiectul unor proceduri in sistemul de management de mediu Conformare prin Analiza facuta din stadiul de proiectare a produsului ( IMDS) – datele disponibile (confidentiale) in departamentul de dezvoltare produs |
| b | O bună amestecare a materiilor prime pentru a atinge un nivel optim de eficiență a conversiei și a reduce emisiile și rebuturile | In Joyson Safety Systems Arad, nu se desfasoara astfel de procese, deci tehnica nu se aplica |
| c | Sisteme de cântărire și de dozare a materiilor prime | Cantarirea si dozarea materiilor prime se face automatizat inainte de a intra in procesul de turnare. Unitatea se conformeaza. |
| d | Procesoare pentru reglarea vitezei de alimentare cu materii prime, a parametrilor și a condițiilor critice ale procesului, inclusiv a alarmei, a condițiilor de ardere și a adaosurilor de gaze | Parametrii tehnologici de proces sunt controlati corelat cu parametrii de mediu ai procesului, automat, prin soft-ul masinii. |
| e | Monitorizarea online a temperaturii, presiunii și debitului de gaz al cuptorului | Parametrii de proces sunt monitorizati continuu, automatizat. |
| f | Monitorizarea parametrilor de proces critici din instalația de reducere a emisiilor în aer, cum ar fi temperatura gazelor, dozarea reactivului, căderea de presiune, curentul și tensiunea în ESP, debitul și pH-ul lichidului de epurare și componentele gazoase (de exemplu, O2, CO, COV) | Parametrii critici ai instalatiilor de reducere a COV-urilor se monitorizeaza continu (temperatura, presiunea, pH-ul lichidului de epurare, concentratiile gazelor) |
| g | Controlul pulberilor și mercurului din gazele reziduale înainte de a fi transferate către instalația de acid sulfuric, pentru instalațiile care includ producerea de acid sulfuric sau de SO2 lichid | In Joyson Safety Systems Arad, nu se desfasoara astfel de procese, deci tehnica nu se aplica |
| h | Monitorizarea online a vibrațiilor pentru a detecta eventualele blocaje sau avarii ale echipamentului | Echipamentele instalate in sectia de turnare corespund din punct de vedere a Directivei Europeene referitoare la vibratii. Sunt fixate in pardoseala si nu emit vibratii. Deci, cerinta nu se aplica. |
| j | Monitorizarea și controlul temperaturii în cuptoarele de topire și de fuziune pentru a împiedica emanațiile de vapori de metale și de oxizi metalici prin supraîncălzire | Monitorizarea si controlul temperaturii se face in toate cuptoarele de topire, automat, din soft-ul masinilor/echipamentelor. Unitatea se conformeaza. |

Produsele și subprodusele obținute

| Tip produs/subprodus | Denumire produs/subprodus | Cantitate | UM | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subprodus | Schelete magneziu* | 6 706 410 6800 | Buc/an To/an | Industria. auto |
| Subprodus | Schelete aluminiu* | 280 274 478 | To/an Buc/an | Industria. auto |
| Produs | Volane acoperite cu spumă | 5 599 122 | Buc/an | Industria. auto |
| Produs | Volane acoperite cu piele | 3136685 | Buc/an | Industria. auto |
| Produs | Volane lemn | 42468 | Buc/an | Industria. auto |
| Produs | Centuri siguranţă | 25917059 | Buc/an | Industria. auto |

*Scheleţi de magneziu şi aluminiu sunt transportaţi în spumătorie (pentru a fi acoperiţi cu spumă poliuretanică) iar de aici la cusătorie (pentru a fi inveliti cu piele) sau volane de lemn pentru a fi aplicate cochiliile de lemn.

Centrala termică a Fabricii de volane este dotată cu:

- 4 cazane tip Viessmann din care: 3 cazane au o putere de 2000 KW fiecare, iar cel de-al 4-lea cazan are o putere de 4200 kW. Centrala are un consum mediu anual de gaz de  1.000.000 Nmc/an.

| Tip combustibil | Combustibil | Cantitate | UM | Tipul centralei | Puterea nominală a centralei (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alti combustibili | Gaze naturale | 250 | Kw/ora | Viessman | 2 |
| Alti combustibili | Gaze naturale | 250 | Kw/ora | Viessman | 2 |
| Alti combustibili | Gaze naturale | 250 | Kw/ora | Viessman | 2 |
| Alti combustibili | Gaze naturale | 525 | Kw/ora | Viessman | 4,2 |

Centrala termică a Fabricii de centuri este dotată cu:

-2 cazane tip Viessmann cu o putere de 1400 KW fiecare, cu un consum mediu anual de gaz de  175.000 Nmc/an.

| Tip combustibil | Combustibil | Cantitate | UM | Tipul centralei | Puterea nominală a centralei (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alti combustibili | Gaze naturale | 180 | Kw/ora | Viessman | 1,4 |
| Alti combustibili | Gaze naturale | 180 | Kw/ora | Viessman | 1,4 |

Se vor respecta prevederile Legii nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere.

Legea nr. 188/2018,  ART. 19 (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2030, emisiile în aer de SO_2, NO_x şi pulberi provenite de la o instalaţie medie de ardere existentă cu o putere termică nominală de 5 MW sau mai mică nu trebuie să depăşească valorile-limită de emisie prevăzute în tabelele 1 şi 3 din partea 1 a anexei nr. 2.

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

Inventarul proceselor

| Numele procesului | Numarul procesului (daca e cazul) | Descriere | Capacitate maxima t/an |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabrica de volane din magneziu si aluminiu | Turnatoria de Mg | - alimentarea cuptorului cu lingouri de magneziu - topirea propriu-zisă a magneziului în cuptor - alimentarea cu metal lichid a capului de injecţie, prin curgere gravitaţională - injectarea magneziului topit în matriţă, - răcirea piesei turnate, -debavurarea piesei turnate, -retuşarea piesei debavurate, broşare/ găurire/filetare; spălarea (degresarea scheleţilor în vederea spumării). | 31106 |
|  | Turnatoria de Al | - topirea aluminiului - transferul aluminiului topit in masina de turnata - alimentarea cu metal lichid a capului de injecţie - turnarea propriu-zisă - ridicarea si răcirea piesei turnate - debavurarea piesei turnate | 12775 |
|  | Spumarea scheletelor de volane (spumătorie) | Pregatirea formei (matritei) de spumare Introducerea scheletului in matrita Dozarea componentelor de spumare Indepartarea surplusului de spuma Deschiderea matritei si extragerea volanului spumat Racirea volanului spumat | 6600000 buc/an |
|  | Invelirea volanelor în piele (cusătorie) | Pregatirea vonalului spumat (smirgluire, stergere cu diluant) Pozitionarea pielii pe volan, ungerea cu clei atat a pielii cat si a volanului si lipirea pielii pe volan Coaserea volanului Curatarea volanului de clei si uscarea acestuia | 5625000 buc/an |
|  | Fabricarea volanelor din lemn | Tăierea şi frezarea cochiliilor. Împachetarea şi încleerea cochiliilor de lemn; Şlefuirea cochiliilor de lemn; Băiţuirea cochiliilor; Lăcuire cu lac poliesteric; Şlefuirea umedă şi lustruirea suprafeţelor lăcuite | 100000 buc/an |
| Fabrica de centuri | Fabricarea de centuri de siguranţă | Asamblarea manuală cu ajutorul maşinilor a mai multor component, sub-ansambluri Inspecția functionalității subansamblului Adăugarea de alte componente sau alte subansambluri Inspecţie a funcţionalităţi | 30000000 buc/an |

8.2.2. Activităţi conexe

Producerea energiei termice

Fabrica de volane

Gazul metan se utilizează ca şi combustibil pentru:

- cele 4 cazane ale centralei termice - 3 cazane sunt de tip Wiessmann Vitomax 100, 2000 KW,  iar al 4-lea este de tip Wiessmann Vitomax 100-LW,  4200kW .

Fabrica de centuri

Gazul metan se utilizează doar ca si combustibil la cele 2 cazane ale centralei termice. Cazanele sunt de tip Wiessmann Vitomax 100, 1400 KW.

Alimentarea se face din reteaua E-ON de presiune medie (2-6bar) prin SRM 1 (statie de reglare si masura 1), apoi printr-un regulator/reductor de presiune redusa (0,5-2 bar) si teava PE-Dn 110.

Asigurarea cu gaze tehnice

In cadrul unităii se utilizează gaze tehnice: aer comprimat, azot comprimat, oxigen, acetilenă, freon ecologic R134a pentru mentenanță și SO2 și azot. Cu exceptia aerului comprimat care este produs în incinta cu ajutorul unei statţii de compresoare, celelalte gaze se achizitionează de la furnizori, în butelii de diferite tipuri şi capacităţi. Gospodăriile de gaze tehnice sunt gestionate corespunzător de operator pe platforma industriala.

Laborator industrial

Laboratorul deserveste activităţile care se derulează pe amplasament. Este autorizat si pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear, Autorizaţii nr. 438/2017, 1376/2018, 1377/2018, eliberate de  Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

# Ateliere mecanice, electrice, AMC

# Intretinerea  secţiilor de productie şi auxiliare cât şi a spaţiilor administrative se asigură de atelierele proprii ale societăţii. In cadrul societatii există:

# - ateliere mecanice:

# - ateliere reparatii electrice.

# Departament logistica

# Mijloacele de transport utilizate in cadrul societatii sunt:

# - autoutilitară N1

# - 12 motostivuitoare

# - 65 autoturisme M1

# - 1 electrostivuitor

# Motostivuitoarele sunt alimentate cu motorină de la stația de pe platformă, iar autoturismele sunt alimentate cu carburanţi la societăţi autorizate. Intreţinerea şi reparaţiile la autovehiculele din dotare se fac la societăţi specializate, autorizate.

# 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

Comparând instalația procesele BAT, aceasta corespunde celor mai bune tehnici disponibile:

- pentru prevenirea oxidarii/arderii magneziului topit, acesta se menţine sub un strat protector de gaze. Ca şi atmosferă de protecţie a topiturii se utilizează amestecul de azot şi bioxid de sulf. Instalaţia utilizează ca materie prima doar lingouri de magneziu sau aliaje, de mare puritate.

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

9.1. Emisii în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

-emisii de la centralele termice (4 centrale la fabrica de volane şi 2 centrale la fabrica de centuri)

- emisii din procesele tehnologice: cuptoarele de topire a aluminiului, instalația de topire a magneziului, cusătorie, volane de lemn (lăcuire şi vopsire), instalaţie şlefuire volane lemn.

| Activitate IED | Denumire coș | Înălțime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare recomandat BREF | Echipament depoluare | Eficiență (%) | X (Stereo 70) | Y (Stereo 70) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 b) | Cos 1 de dispersie topire aluminiu | 14 | 0.3 | 0,3 | Pulberi, Cl, SO2, NOx, CO, si VOC | Instalatii reţinere pulberi | Filtru electrostatic pentru reţinerea pulberilor şi aerosolilor | 80 | 210544 | 529914 |
| 2.5 b) | Cos 2 de dispersie topire aluminiu | 14 | 0.3 | 0.3 | Pulberi, Cl, SO2, NOx, CO, si VOC | Instalaţii reţinere pulberi | Filtru electrostatic pentru reţinerea pulberilor şi aerosolilor | 80 | 210603 | 529870 |
| 6.7 | Cusătorie 1 | 4,5 | 0.23 | 0.23 | COV | Echipamente de reducere a emisiillor de gaze reziduale | Filtru cu carbune activ | 65 | 210503 | 529856 |
| 6.7 | Cusătorie 2 | 4.5 | 0.23 | 0.23 | COV | Echipamente de reducere a emisiillor de gaze reziduale | Filtru cu carbune activ | 65 | 210493 | 529778 |
| 6.7 | Fabrică volane lemn lăcuire | 3 | 0.7 | 0.7 | COV | Echipamente de reducere a emisiillor de gaze reziduale | Filtru cu carbune activ | 85 | 210309 | 529713 |
| 6.7 | Fabrică volane lemn vopsire | 3.5 | 0.3 | 0.3 | COV | Echipamente de reducere a emisiillor de gaze reziduale | Filtru cu carbune activ | 65 | 210295 | 529730 |
| 6.7 | Fabrică volane lemn – instalaţie şlefuire | 8 | 0.2 | 0.2 | Pulberi | Echipamente de reducere a emisiillor de gaze reziduale | Instalaţie de reţinere tip ciclon | 95 | 210313 | 529773 |
|  | Cos 1 centrala termică volane | 18 | 0.4 | 0.4 | Pulberi, SO2, CO, NOx | - | Nu există sistem de depoluare |  | 210498 | 529863 |
|  | Cos 2 centrala termică volane | 18 | 0.4 | 0.4 | Pulberi, SO2, CO, NOx | - | Nu există sistem de depoluare |  | 210504 | 529834 |
|  | Cos 3 centrala termică volane | 18 | 0.4 | 0.4 | Pulberi, SO2, CO, NOx | - | Nu există sistem de depoluare |  | 210448 | 529843 |
|  | Cos 4 centrala termică volane | 18 | 0.4 | 0.4 | Pulberi, SO2, CO, NOx | - | Nu există sistem de depoluare |  | 210444 | 529755 |
|  | Coş 1 centrala termică centuri | 18 | 0.4 | 0.4 | Pulberi, SO2, CO, NOx | - | Nu există sistem de depoluare |  | 210410 | 529977 |
|  | Coş 2 centrala termică centuri | 18 | 0.4 | 0.4 | Pulberi, SO2, CO, NOx | - | Nu există sistem de depoluare |  | 210410 | 529997 |

BAT 4 (Decizia 2016/1032). În vederea reducerii emisiilor dirijate de pulberi și de metale în aer, BAT constă în utilizarea unui sistem de management al întreținerii care vizează, în special, performanța sistemelor de reducere a pulberilor, ca parte a sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1)

| Cerință BAT 4 | Conformare cu BAT 4 |
| --- | --- |
| utilizarea unui sistem de management al întreținerii care vizează, în special, performanța sistemelor de reducere a pulberilor, ca parte a sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1) | Toate procesele sunt identificate, evaluate din punct de vedere al aspectelor de mediu generate și al impacturilor asupra mediului, incluzând modul de funcționare normală și anormală. Echipamentele critice (filtre electrostatice) sunt incluse în planul de mentenanță anuală și verificate periodic, prin aceste puncte asigurându-se conformare. |

BAT 9 (Decizia UE 2020/2009) . Pentru reducerea emisiilor de COV din procesele de curățare, BAT constă în reducerea la minimum a utilizării agenților de curățare pe bază de solvenți și în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate.

| Cerința BAT 9 | Conformare cu BAT 9 |
| --- | --- |
| Protecția zonelor și a echipamentelor de pulverizare; curățarea pe bază de apă | În Joyson Safety Systems Arad, zonele și echipamentele de aplicare lac pe segmenții volanelor de lemn, care pot fi expuse la un surplus de pulverizare și la picurare , sunt acoperite cu huse textile, rezistente la sfâșiere sau uzură. |

BAT 14 . Emisii COV (Decizia UE 2020/2009)

| Cerința BAT 14 | Conformare cu BAT 14 |
| --- | --- |
| Selectarea, proiectarea și optimizarea sistemelor, Extracția aerului cât mai aproape de punctul de aplicare al materialelor care conțin COV, Extracția aerului cât mai aproape de punctul de pregătire a vopselelor/ preparatelor de acoperire/adezivilor, Extracția aerului din zonele de depozitare a materiilor prime, a solvenților și a deșeurilor care conțin solvenți | În Joyson Safety Systems Arad, există un sistem de efluenți gazoși proiectat și optimizat ținând seama de următorii parametri: cantitatea de aer extras; tipul și concentrația solvenților din aerul extras; eficiență energetică. Gazele sunt trecute printr-u sistem de filtrare alcătuit din filtre cu cărbune activ. Locul exhaustării s-a ales astfel încât să fie cât mai aproape de locul de pregătir/preparare /aplicare / utilizare a substanțelor cu COV. Este realizată extracția aerului din zonele de depozitare a materialelor care conțin solvenți, prin sisteme de ventilație si tratare. |

BAT 15 (Decizia UE 2020/2009) . Pentru reducerea emisiilor de COV din gazele reziduale și creșterea eficienței utilizării resurselor, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

| Cerința BAT 15 | Conformare cu BAT 15 |
| --- | --- |
| Adsorbție utilizând cărbune activ sau zeoliți - COV sunt adsorbiți pe suprafața cărbunelui activ, a zeoliților sau a hârtiei din fibră de carbon. Adsorbatul este desorbit ulterior, de exemplu, cu abur (adesea pe amplasament), pentru a fi reutilizat sau eliminat, iar adsorbantul este reutilizat. | În Joyson Safety Systems Arad, se folosesc filtre cu cărbune activ , COV fiind adsorbiți pe suprafața acestora. Prin aceasta, se reduce cantitatea de COV din emisii. Filtrele cu cărbune activ sunt înlocuite conform programului. |

În vederea încadrării emisiilor dirijate in limitele impuse de Ordinul MAPPM nr. 462/1993 si  Legea nr. 278 din 2013 s-au implementat următoarele sisteme de reţinere:

-secţiile cusătorie 1 şi 2 sunt conectate la instalaţiile de prefiltrare cu filtre saci, filtre textile, pâslă şi la instalaţiile de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili prin adsorbţie pe cărbune activ (tip KS KOPA 450). Fiecare instalaţie este prevăzută cu 100 de unităţi filtrante cu 2 kg cărbune activ fiecare;

- cele 2 instalaţii automate de lăcuire şi uscare accelerată cu UV (din cadrul sectiei volane lemn) sunt conectate fiecare la câte o instalaţie de prefiltrare cu filtre saci, filtre textile, pâslă şi la instalaţii de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili prin adsorbţie pe cărbune activ (tip KS KOPA 450), prevăzute fiecare cu câte 48 de unităţi filtrante (cu 2 kg cărbune activ/unitate)

- instalaţia de şlefuire din cadrul secţiei volane lemn este prevazută cu instalaţie de exhaustare conectată la un ciclon având capacitatea de 6 mc, debit 5000 mc/h, evacuarea aerului fără pulberi se face prin tubulatură metalică cu secţiunea 2000x1000 mm, la înălţimea de 8 m

- secţia turnătorie Mg - emisiile difuze de COV şi aerosoli de la maşinile de turnare Mg sunt colectate local (la nivelul fiecarei maşini) şi evacuate în hala de producţie după depoluarea lor. Se utilizează ca sisteme de reţinere precipitatoare electrostatice amplasate pe fiecare maşina.

- secţia de turnare aluminiu, fiecare maşină de turnare sub presiune este prevăzuta cu filtru electrostatic pentru reţinerea pulberilor şi aerosolilor. Filtrele sunt curăţate săptămânal cu ultrasunete, iar reziduurile rezultate în urma acestei operaţiuni (nămoluri metalice cu conţinut de ulei) sunt predate în vederea eliminării către firme specializate

9.1.2. Emisii difuze

Emisii difuze sau fugitive de SO2, COV si aerosoli-de la maşinile de turnare Mg.

Emisii difuze sau fugitive de COV şi pulberi - de la spumătorie, cusătorie, volane lemn şi centuri.

BAT 5 (Decizia UE 2016/1032). Pentru a preveni sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile difuze în aer și în apă, BAT constă în colectarea emisiilor difuze cât mai aproape de sursă și tratarea acestora.

| Cerință BAT 5 | Conformare cu BAT 5 |
| --- | --- |
| pentru a reduce emisiile difuze în aer și în apă, BAT constă în colectarea emisiilor difuze cât mai aproape de sursă și tratarea acestora. | Reducerea emisiilor difuze în aer se realizeaza prin captarea si tratarea acestora prin filtre electrostatice existente la fiecare instalatie de topire/turnare. Masuratorile emisiilor fiind facute de societati acreditate, pentru fiecare cos de evacuare existent. |

BAT 6 (Decizia UE 2016/1032). Pentru a preveni sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile difuze în aer, BAT constă în elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de acțiune privind emisiile difuze de pulberi, ca parte a sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care cuprinde următoarele măsuri:

| Nr. crt. | Cerință BAT 6 | Conformare cu BAT 6 |
| --- | --- | --- |
| a | identificarea celor mai relevante surse de emisii difuze de pulberi (utilizând, de exemplu, standardul EN 15445); | Pe platforma sunt identificate sursele de generare a poluantilor si sunt implementate sisteme de prevenire si reducere a lor (COV si pulberi – conform Bilant Anual de COV, planificare masuratori si centralizare rezultate masuratori emisii /pulberi ca indicatori de performanta interni). Planul de gestiune este inclus in SMM al unitatii. |
| b | definirea și punerea în aplicare de măsuri și tehnici adecvate pentru prevenirea sau reducerea emisiilor difuze pe parcursul unei anumite perioade. | În Joyson Safety Systems Arad, monitorizarea emisiilor se efectuează cu frecvența prevăzută in cerintele legale, adică 1 determinare/an, pentru conținutul de COV total din emisii. Măsurătorile sunt centralizate în formular SE_056_2 Registru Măsurărori conform AIM iar buletinele de analiză întocmite de firme acreditate sunt disponibile pentru toate părțile interesate. Pentru turnatorie, nu sunt necesare tehnici de reducere a emisiilor difuze intrucat in urma monitorizarii lor, s-a constatat faptul ca nivelul emisiilor se afla mult sub limita impusa de lege. |

Emisii difuze provenite din depozitarea, manipularea și transportul materiilor prime

BAT 7 (Decizia UE 2016/1032). Pentru a  preveni emisiile difuze provenite din depozitarea materiilor prime, BAT constă în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos.

| Nr. Crt. | Cerință BAT 7 | Conformare cu BAT 7 |
| --- | --- | --- |
| b | Depozite acoperite pentru materialele care nu produc pulberi, cum ar fi concentratele, materialele pentru sudură sau lipire, combustibilii solizi, materialele în vrac și cocsul, precum și materialele secundare care conțin compuși organici solubili în apă | Materialele care nu produc pulberi se stocheaza in depozite acoperite. In turnatorie, toate materialele sunt depozitate conform cerintelor specifice, in depozite special amenajate, destinate tipului de material, inclusiv materialele precum concentratele sunt in depozite acoperite, protejate si ferite de intemperii. Unitatea se conformeaza |
| d | Zone de depozitare acoperite pentru materialele care au fost peletizate sau aglomerate | Materialele care au fost peletizate sau aglomerate, sunt depozitate in spatii conforme , proiectate si realizate in acest sens. Unitatea se conformeaza. |
| k | Proiectarea de zone de depozitare astfel încât: - orice scurgere din rezervoare și din sistemele de alimentare să fie interceptată și izolată în cuve cu o capacitate de depozitare cel puțin egală cu volumul celui mai mare rezervor de depozitare; - punctele de distribuție să fie amplasate în interiorul cuvei, pentru a se putea colecta materialele deversate în mod accidental | Zonele de depozitare sunt prevăzute cu cuve de retenție, acolo unde este cazul, calculate in functie de volumul materialului depozitat. |
| n | Curățarea periodică a zonei de depozitare și, dacă este necesar, umezirea cu apă | Societatea contractata pentru curățenie in companie, execută periodic curatarea zonelor de depozitare, conform cerintelor. |
| r | Utilizarea de interceptori de ulei și de solide pentru drenarea zonelor de depozitare în aer liber. Utilizarea de zone betonate care să dispună de borduri sau de alte dispozitive de izolare pentru depozitarea materialelor care pot elibera ulei, cum ar fi șpanul | Zona de depozitare a deseurilor rezultate in urma procesului de turnare metale neferoase, este betonata si exista separator de hidrocarburi si materii in suspensie, amenajat pe traseul apei pluviale. |

BAT 8 (Decizia UE 2016/1032). Pentru a preveni emisiile difuze provenite de la manipularea și transportul materiilor prime, BAT constă în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai

| Nr. Crt. | Cerință BAT 8 | Conformare cu BAT 8 |
| --- | --- | --- |
| g | Reducerea la minimum a distanțelor de transport | Unitatea si-a creat un plan de optimizare a transportului de materiale pe platforma, conform proiectarii fluxului de productie, care prevede in mod evident reducerea timpilor morti inclusiv cei generati de transportul materialelor din zonele de depozitare la zonele de productie. Unitatea se conformeaza. |
| p | Separarea materialelor incompatibile (de exemplu, agenții oxidanți și materiile organice) | Exista proceduri clare de depozitare a materialelor /substantelor in functie de specificul lor astfel incat acestea sunt depozitate separat, pentru evitarea oricaror pericole. Unitatea se conformeaza. |

jos.

9.2. Apă

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apă uzată | Poluanţi | Metode de colectare/ evacuare |
| --- | --- | --- |
| Ape uzate fecaloid menajere | pH, Materii în suspensie, CBO5 CCO-Cr NH4 Detergenti sintetici Substanţe extractibile | Apele uzate fecaloid menajere sunt colectate în reţeaua de menajeră (conducte PVC cu diametre cuprinse între între 100-400 mm) de lungime 1900 m şi sunt dirijate gravitaţional într-un bazin din beton cu capacitatea de 150 mc. Din acest bazin apele uzate sunt pompate în canalizarea menajeră orăşenească. |
| Ape uzate tehnologice preepurate | pH, Materii în suspensie, CBO5 CCO-Cr NH4 Detergenti sintetici Substanţe extractibile | Ape uzate tehnologice provenite de la igienizarea unor utilaje de lucru, rafturi, mese de lucru, diverse echipamente de lucru. Acest tip de ape sunt colectate prin canal betonat şi sunt trimise spre un separator de produse petroliere. Din separator apele sunt direcţionate spre bazinul de colectare ape fecaloid menajere. |
| Ape uzate tehnologice neepurate* (1. ape uzate de răcire piese turnate/schelete volane), (2. ape uzate rezultate de la spălarea pieselor turnate) | - | 1.Piesele turnate în cadrul turnătoriilor de magneziu şi aluminiu sunt răcite local în 5 cuve utilizate în acest scop (circuit închis). Apele uzate sunt schimbate săptămânal şi sunt colectate/stocate în recipienţi speciali, acestea fiind tratate ca şi deşeuri – volumul de apă este de 5 mc/săptămână). 2.Piesele spălate local în 3 bazine aluminiu utilizate în acest scop (circuit închis). Apele uzate sunt schimbate săptămânal şi sunt colectate/stocate în recipienţi speciali, acestea fiind tratate ca şi deşeuri – volumul de apă este de 3 mc/săptămână). |
| Pluvial epurat | pH Produse petroliere | Apele pluviale de pe amplasamentul betonat sunt colectate în canalizarea pluvială (L 3350 m). Înainte de evacuare în cursul de apă (canalul Ier), apele pluviale sunt trecute prin două separatoare: - un separator în zona platformei de depozitare a recipienţilor cu conţinut de apă uzată tehnologică; -un separator poziţionat în zona turnătoriilor de magneziu şi aluminiu. Apele pluviale epurate sunt descărcate în canalul Ier gravitaţional prin 2 puncte de evacuare. |

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

Debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr.333/05.10.2018 eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Mureş, sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptor | Volumul total evacuat | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic | Anual mediu (mii mc) |  |
|  |  | Maxim (mc) | Mediu (mc) |  |  |
| Ape uzate fecaloid menajere şi tehnologice epurate | Reţeaua de canalizare a mun. Arad | 200 | 120 | 37440 | - |
| Ape uzate tehnologice neepurate | Colectare în recipienţi şi ridicare de societăţi specializate | - | - | 197,6 | - |

9.2.3. Pretratare

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |
| Ape uzate tehnologice provenite de la igienizare unor utilaje de lucru, rafturi, mese de lucru, diverse echipamente de lucru. | Acest tip de ape sunt colectate prin canal betonat şi sunt evacuate/dirijate către un separator de produse petroliere. Din separator apele sunt direcţionate spre bazinul de colectare ape fecaloid menajere |

9.3. Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

Sursele potenţiale de poluare a solului prin infiltrare în cadrul amplasamentului pot fi:

- depozitarea şi manipularea necorespunzătoare a materiilor prime;

- gestiunea incorectă a unor categorii de deşeuri;

- stocarea temporară necorespunzătoare a diverselor categorii de deşeuri rezultate din procesul tehnologic;

- emisiile in atmosferă de substante nocive, care depasesc limitele admise si care se pot depune pe sol, in urma dispersiei;

- depozitarea si gestionarea necorespunzatoare a substantelor periculoase.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

-transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- elaborarea şi implementarea unui plan de management al deşeurilor adecvat particularităţilor instalatiilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- verificarea sistemelor de canalizare a apelor uzate, pentru a se evita degradarea prematură a acestora şi apariţia unor pierderi în sol;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie;

- implementarea unui sistem pentru managementul securităţii şi al riscului, precum şi al unui plan de intervenţie în situaţii de urgenţă.

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1. Aer

10.1.1.Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2 Emisii din surse dirijate

În condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile pentru activitate caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu:

| Activitate IED | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 b | Cos 1 topire aluminiu | Pulberi | 2-5 | mg/Nm3 | Decizia UE 2016/1032, |
|  |  | SO2 | 350 | mg/Nmc | Ordinului 462/1993 |
|  |  | NOx, exprimat caNO2 | 350 | mg/Nmc | Ordinului 462/1993 |
|  |  | CO | 100 | mgNmc | Ordinului 462/1993 |
| 2.5 b | Cos 2 Topire aluminiu | Pulberi | 2-5 | mg/Nm3 | Decizia UE 2016/1032 |
|  |  | SO2, | 350 | mg/Nmc | Ordinului 462/1993 |
|  |  | NOx,exprimat caNO2 | 350 | mg/Nmc | Ordinului 462/1993 |
|  |  | CO | 100 | mg/Nmc | Ordinului 462/1993 |
| 6.7 | Cusătorie 1 | pulberi | <1-3 | mg/Nm3 | Decizia UE 2020/2009 |
|  |  | COVT | 5-20 | mgC/Nm3 |  |
| 6.7 | Cusătorie 2 | pulberi | <1-3 | mg/Nm3 | Decizia UE 2020/2009 |
|  |  | COVT | 5-20 | mgC/Nm3 |  |
| 6.7 | Cos fabrică volane lemn lăcuire | pulberi | <1-3 | mg/Nm3 | Decizia UE 2020/2009 |
|  |  | COVT | 5-20 | mgC/Nm3 |  |
| 6.7 | Cos fabrică volane lemn vopsire | pulberi | <1-3 | mg/Nm3 | Decizia UE 2020/2009 |
|  |  | COVT | 5-20 | mgC/Nm3 |  |
|  | Cos 1 centrală termică volane | Pulberi CO SO2 NOx | 5 100 35 350 | mg/Nm3 | Ord. 462/1993 |
|  | Cos 2 centrală termică volane | Pulberi CO SO2 NOx | 5 100 35 350 | mg/Nm3 | Ord. 462/1993 |
|  | Cos 3 centrală termică volane | Pulberi CO SO2 NOx | 5 100 35 350 | mg/Nm3 | Ord. 462/1993 |
|  | Cos 4 centrală termică volane | Pulberi CO SO2 NOx | 5 100 35 350 | mg/Nm3 | Ord. 462/1993 |
|  | Coş 1 centrala termică centuri | Pulberi CO SO2 NOx | 5 100 35 350 | mg/Nm3 | Ord. 462/1993 |
|  | Coş 2 centrala termică centuri | Pulberi CO SO2 NOx | 5 100 35 350 | mg/Nm3 | Ord. 462/1993 |

Nivelurile de emisie asociate BAT (BAT- AEL) pentru emisiile fugitive de COV provenite de la acoperirea suprafețelor din lemn

| Parametru | Unitate | BAT-AEL (Medie anuală) |
| --- | --- | --- |
| Emisii fugitive de COV calculate prin bilanțul masic al solvenților | Procentul (%) cantității de solvenți utilizate | < 10 |

La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, conţinutul în umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 293K şi 101,3 kPa.

Fabrică volane lemn – instalaţie şlefuire

Valorile imisiilor substanţelor poluante cuprinse în STAS 12574–87, în urma desfăşurării activităţii, se vor încadra în limitele prevăzute in tabelul de mai jos:

| Nr. crt. | Indicator | Perioada de mediere | C.M.A. STAS 12574-87 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pulberi sedimentabile | lună | 17 mg/m2/lună |

BAT 10 (Decizia UE 2020/2009). BAT constă în monitorizarea emisiilor totale și fugitive de COV prin efectuarea, cel puțin o dată pe an, a unui bilanț masic al solvenților la intrarea solvenților în instalație și la ieșirea acestora din instalație, conform definițiilor din partea 7 punctul 2 din anexa VII la Directiva 2010/75/UE, precum și în reducerea la minimum a incertitudinii datelor privind bilanțul masic al solvenților utilizând toate tehnicile indicate mai jos.

| Tehnica | Descriere |
| --- | --- |
| Identificarea completă și cuantificarea intrărilor și ieșirilor de solvenți relevante, inclusiv a incertitudinii asociate | Aceasta include: — identificarea și documentarea intrărilor și ieșirilor de solvenți (de exemplu, emisiile din gazele reziduale, emisiile din fiecare sursă de emisii fugitive, solvenții care rezultă în deșeuri); — cuantificarea demonstrată a fiecărei intrări și ieșiri de solvenți relevante și înregistrarea metodologiei utilizate (de exemplu, măsurare, calcul utilizând factori de emisie, estimare pe baza parametrilor de funcționare); — identificarea principalelor surse de incertitudine în ceea ce privește cuantificarea menționată anterior, precum și punerea în aplicare a unor acțiuni corective pentru reducerea incertitudinii; — actualizarea periodică a datelor privind intrările și ieșirile de solvenți. |
| Punerea în aplicare a unui sistem de urmărire a solvenților | Un sistem de urmărire a solvenților are scopul de a păstra controlul atât asupra cantităților de solvenți utilizate, cât și asupra celor neutilizate (de exemplu, prin cântărirea cantităților neutilizate returnate în zona de depozitare din zona de aplicare). |
| Monitorizarea modificărilor care pot influența incertitudinea datelor privind bilanțul masic al solvenților | Se înregistrează orice modificare ce ar putea influența incertitudinea datelor privind bilanțul masic al solvenților, cum ar fi: — defecțiunile sistemului de tratare a efluenților gazoși: data și durata; — modificări ce pot influența debitul de aer/gaz, de exemplu, înlocuirea ventilatoarelor, a tamburilor de acționare, a motoarelor; data și tipul modificării. |

BAT 18 (Decizia UE 2020/2009). Pentru reducerea emisiilor de pulberi din gazele reziduale rezultate din procesele de pregătire a substratului de suprafață, tăiere, aplicare a preparatului de acoperire și finisare pentru sectoarele și procesele prezentate în tabelul 2, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

| Nr. crt. | Tehnica | Descriere | Conformare BAT 17 |
| --- | --- | --- | --- |
| d | Separarea uscată a surplusului de pulverizare utilizând filtre | Sistem de separare mecanică, de exemplu, utilizând carton, pânză sau sinter | Cabinele de vopsire a volanelor de lemn, utilizeaza sistemul de uscare mecanica, cu filtre de carton, panza sau sinter, realizand separarea uscata a surplusului de pulverizare, deci determinarea nivelului de pulberi din gazele reziduale se realizeaza conform cerintelor legale existand buletine de analiza in acest sens. |

10.2 Calitatea aerului

Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

În cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: ACPM şi GNM - Comisariatul Judeţean Arad, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

10.3. Apă

Indicatorii de calitate ai apelor uzate, fecaloid-menajere şi tehnologice preepurate, înainte de evacuarea în reţeaua de canalizare a mun. Arad nu vor depăţi limitele maxim admisibile stabilite conform  H.G. nr. 188/2002 – NTPA 002, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu Autorizaţia de gospodărire a apelor nr.333/05.10.2019, valabilă până în 20.12.2027.

| Nr. crt. | Categoria apei | Indicatori de calitate | VLE admise |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ape uzate fecaloid-menajere | pH Materii în suspensie CBO5 CCO-Cr Substanțe extractibile Detergenți sintetici NH4+ | 6.5-8.5 350 mg/dmc 300 mg/dmc 500 mg/dmc 30 mg/dmc 25 mg/dmc 30 mg/dmc |

Frecvența de determinare de către beneficiar a indicatorilor de calitate este semestrială. Analizele se vor efectua în laboratoare acreditate.

Apele pluviale epurate, înainte de descărcarea în emisar, canal ier, nu vor depăşi limitele maxim admisibile stabilite conform HG nr.188/2002– NTPA 001

| Nr. crt. | Categoria apei | Indicatori de calitate | VLE admise |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ape pluviale | pH | 6.5-8.5 |
|  |  | Produse petroliere | 5 mg/dmc |

Frecvența de determinare de către beneficiar a indicatorilor de calitate este semestrială. Analizele se vor efectua în laboratoare acreditate.

În privinţa poluării apelor subterane s-au efectuat  determinări (anul 2018 şi 2019): forajul executat în zona spaţiului verde la 31 m est de cusătorie volane şi 28 m vest de vamă rezultând următoarele:

| Indicator | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| ph | 7,1 | 7,5 |
| Materii în suspensie | 79,4 mg/dm3 | 33 mg/dm3 |
| CCO-Cr | 294 mgO2/dm3 | <30 mgO2/dm3 |
| CBO5 | 123 mg/dm3 | 7,25 mg/dm3 |
| Amoniu | 3,4 mg/dm3 | 0,03 mg/dm3 |

Monitorizarea apelor subterane se va realiza pentru indicatorii din tabel, rezultatele se vor compara cu evaluările iniţiale ale acestor indicatori şi nu vor depăşi valorile analizate pentru proba martor.

Pentru urmărirea influenţei activităţii instalaţiei asupra calităţii apelor subterane se vor efectua analize ale apelor subterane (anual). Valorile obţinute se vor compara cu valorile de referinţă (valorile obţinute pe proba prelevată/analizată pentru prima dată).

10.4. Sol

Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor aferente

societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile

prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

Se vor respecta concentraţiile maxime admise prevăzute de Ordinul nr. 756/1997 – reglementări privind evaluarea poluării mediului pentru terenuri cu folosinţa mai puţin sensibilă.

| Nr. crt. | Indicator analizat | Prag de alertă (mg/kg substanţă uscată) | Prag de intervenţie (mg/kg substanţă uscată) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sensibil | Mai puţin sensibil | Sensibil | Mai puţin sensibil |
| 1 | crom total | - | 300 | - | 600 |
| 2 | Ni | - | 200 | - | 500 |
| 3 | Pb | - | 250 | - | 1000 |
| 4 | Zn | - | 700 | - | 1500 |
| 5 | THP | - | 1000 | - | 2000 |

În tabelul de mai jos sunt menţionate valorile analizate pentru probele martor (2 probe prelevate în 2019).

| Nr. crt. | Nr. proba1) | Adânc. (cm) | Zn | Crtotal | Ni | Pb | THP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/kg |  |  |
| 1 | (Psol1) | Zona spatiu nebetonat volane | 42,13 | 15,35 | 22,17 | 11,02 | <25 |
| 2 | (Psol2) | Zona spatiu nebetonat centuri | 58 | 16,7 | 15,6 | 15,8 | <25 |

Valorile măsurate vor fi comparate cu cele din buletinele de analiză pentru investigaţiile făcute pe amplasament la întocmirea Raportului privind situaţia de referinţă.

Valorile concentrațiilor poluanților specifici activității, prezenți în solul din incinta societății, nu vor depăși limitele de folosință mai puțin sensibilă prevăzute în Ordinul MAPPM nr. 756/1997.

Monitorizarea evacuărilor de emisii poluante se realizează de către laboratoare acreditate conform prevederilor autorizației de mediu în vigoare:

- o dată la 5 ani analiza solului pentru parametrii: Zn, 	Cr total,	Ni,	Pb,	THP.

În conformitate cu prevederile Ordinului MAPPM nr. 756/1997

Art. 9 Relevanța pragurilor de alertă şi de intervenţie va determina următoarele măsuri:

a) situaţiile în care concentraţiile de poluanți în sol se situează sub valorile de alertă pentru folosinţa sensibilă a terenurilor, autorităţile competente nu vor stabili măsuri speciale;

b) când concentraţiile unuia sau mai multor poluanți din soluri depăşesc pragurile de alertă, dar se situează sub pragurile de intervenţie pentru folosinţa corespunzătoare a terenului, se consideră că există impact potenţial asupra solului. În aceste situaţii, autorităţile competente vor dispune măsuri de prevenire a poluării în continuare a solului şi de monitorizare suplimentară a surselor potenţiale de poluare;

c) când concentraţiile unuia sau mai multor poluanți din soluri depăşesc pragurile de intervenţie pentru folosinţa existentă a terenului, se consideră că există impact asupra solului. În aceste situaţii, utilizarea zonei afectate pentru folosinţe sensibile nu este permisă şi vor fi realizate prevederile art. 10. Dezvoltarea acestor zone pentru folosinţe mai puţin sensibile ale terenurilor poate fi permisă, dacă concentraţiile acestor poluanți nu depăşesc valorile de intervenţie ale folosinţei mai puţin sensibile a terenurilor. Dacă sunt depăşite valorile de intervenţie pentru categoria de folosinţă mai puţin sensibilă a terenurilor, nu se va permite nici o folosinţă a terenurilor şi vor fi aplicate prevederile art. 10 şi, după caz, art. 11;

d) pentru situaţia în care este necesar pentru o anumită utilizare ca un teren de folosinţă mai puţin sensibilă să treacă de categoria de folosinţă sensibilă, trebuie satisfăcute cerinţe speciale. În astfel de situaţii, utilizarea terenurilor pentru folosinţe sensibile este posibilă, numai dacă concentraţiile de poluanți din sol se încadrează sub nivelul de alertă al folosinţei sensibile a terenurilor şi dacă sunt satisfăcute prevederile art. 10 şi, după caz, art. 11;

e) când pragurile de intervenţie sunt depăşite la unul sau mai mulţi poluanți din sol pentru

terenuri cu folosinţa sensibilă sau mai puţin sensibilă, autorităţile competente vor dispune executarea unui studiu de evaluare a riscului. Obligaţia executării studiului de evaluare a riscului va fi a titularilor de activităţi desfăşurate pe zona de teren afectată, cu excepţia cazurilor în care s-au identificat alţi responsabili pentru poluarea înregistrată;

f) atunci când sunt implicaţi mai mulţi titulari de activităţi desfăşurate pe un teren afectat de poluare, autorităţile competente vor solicita un singur studiu de evaluare a riscului pentru zona în cauză, iar costul acestuia va fi împărţit între titulari, corespunzător ariei geografice deţinute în zona afectată. În anumite situaţii, când autorităţile competente pot identifica un titular considerat ca posibil răspunzător de poluare, acestuia i se poate solicita sa suporte costul total

al studiului de evaluare a riscului.

10.5. Zgomot

Sursele principale de zgomot și vibrații de pe amplasament sunt:

Principalele surse de zgomot pe platforma JOYSON SAFETY SYSTEMS ARAD SRL sunt:

- ventilatoarele de introducere aer proaspăt şi cele de evacuare noxe din halele de producţie, utilajele cu piese în mişcare (ex. instalatiile de turnare), compresoarele de aer.

Din datele de monitorizare din perioada 2018 – 2019 (pentru TAKATA Romania S.R.L)  se constata ca nivelul de zgomot la limita de sud a incintei nu depaseste limita admisa pentru incinte industriale, de 65 dB(A).

Mai este de semnalat faptul ca obiectivul este amplasat în plină zonă industrială, cu numeroase surse de zgomot situate în vecinătăţi şi un trafic rutier intens.

Obiectivul nu constituie o sursă majoră de poluare fonică mai ales în contextul în care nu există receptori sensibili în apropiere (cartierul Gai la 1400 m sud de Joyson).

Sursele ocazionale de zgomot și vibrații sunt:

- traficul interior;

- activitatile de curățare și întreținere;

- descărcarea și depozitarea pe amplasament, în spații amenajate corespunzător;

-  traficul exterior pe drumul județean;

Valori limită

Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, pe baza căreia se apreciază starea mediului din punct de vedere acustic în zona unui obiectiv, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform Standardului SR 10009:2017: Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

La limita receptorilor protejaţi, zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis: conform OM nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

Conform rezultatelor din Raportul de încercare nivel zgomot nr. 505/PA/2018 emis de Ecoind: 62,4dB(A) faţă de 65 dB(A) conform SR 10009/2017, Raport de încercare nivel zgomot nr. 106/PA/2019 emis de Ecoind: 61,9dB(A) faţă de 65 dB(A) conform SR 10009/2017,  Raport de încercare nr.294/PA/08.09.2020: 57,8 dB(A) faţă de 65 dB(A) conform SR 10009/2017, societatea respectă nivelul de zgomot impus de legislația în vigoare.

BAT 18 (Decizia UE 2016/1032 ). Pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

| Nr. Crt. | Cerință BAT 18 | Conformare cu bat 18 |
| --- | --- | --- |
| a | Utilizarea de terasamente pentru a ecrana sursa de zgomot | Unitatea este amplasata in zona Industrială Vest Arad. Prin urmare in imediata vecinatate a unitatii nu se afla zone rezidenţiale. Principala masura de control al zgomotului consta in menţinerea unei bune izolaţii fonice a clădirilor. |
| b | Închiderea instalațiilor sau a componentelor generatoare de zgomot în structuri fonoabsorbante | Unitatea este amplasata in zona Industrială Vest Arad. Prin urmare in imediata vecinatate a unitatii nu se afla zone rezidenţiale. Principala măsura de control al zgomotului constă in menţinerea unei bune izolaţii fonice a clădirilor |
| c | Utilizarea de suporturi și interconexiuni antivibrații pentru echipamente | Unitatea este amplasata in zona Industrială Vest Arad. Prin urmare in imediata vecinatate a unitatii nu se afla zone rezidenţiale. Principala masura de control al zgomotului consta in menţinerea unei bune izolaţii fonice a clădirilor |
| d | Orientarea echipamentelor generatoare de zgomot | Unitatea este amplasata in zona Industrială Vest Arad. Prin urmare in imediata vecinatate a unitatii nu se afla zone rezidenţiale. Principala masura de control al zgomotului consta in menţinerea unei bune izolaţii fonice a clădirilor |
| e | Schimbarea frecvenței sunetului | Unitatea este amplasata in zona Industrială Vest Arad. Prin urmare in imediata vecinatate a unitatii nu se afla zone rezidenţiale. Principala masura de control al zgomotului consta in menţinerea unei bune izolaţii fonice a clădirilor |

10.6. Miros

BAT 19 (Decizia UE 2016/1032) . Pentru a reduce emisiile de mirosuri, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

| Nr. Crt. | Cerință BAT 19 | Conformare cu BAT 19 |
| --- | --- | --- |
| a | Depozitarea și manipularea corespunzătoare a materialelor urât mirositoare | Activităţile desfăşurate pe platforma SC JOYSON SAFETY SYSTEMS ARAD SRL generează un miros caracteristic utilizarii substantelor cu continut de solventi. Acest miros este cauzat de emisiile de solvenţi utilizaţi ca materii prime si materiale auxiliare. In afara celor prezentate mai sus, pe platforma unitatii se mai utilizează ca substanță cu miros specific, dioxidul de sulf. Acesta este utilizat ca gaz inert în amestec cu azotul la cuptoarele de topire a magneziului. La fiecare șarjă, amestecul se evacuaează în atmosfera halei de unde apoi este evacuat în atmosferă prin tubulatura de exhaustare, redurece si filtrare. Masurile de gestionare a solventilor includ implicit managementul substantelor mirositoare. |
| b | Reducerea la minimum a utilizării de materiale urât mirositoare | La turnatoria de Mg: -sisteme de retinere – precipitatoare electrostatice amplasate pe fiecare masina. - sistem de ventilatie fortat al halei La turnatoria de Al: - fiecare maşină de turnare este prevăzuta cu filtru electrostatic - sistem de ventilatie fortat La cusatorie: -sistem de retinere a COV – filtre cu carbune activ - sistem de ventilatie fortat La sectia volane lemn: -sistem de retinere a COV – filtre cu carbune activ - sistem de ventilatie fortat |
| c | Proiectarea, exploatarea și întreținerea atente ale oricărui echipament care ar putea genera emisii de mirosuri | La turnatoria de Mg: -sisteme de retinere – precipitatoare electrostatice amplasate pe fiecare masina. - sistem de ventilatie fortat al halei La turnatoria de Al: - fiecare maşină de turnare este prevăzuta cu filtru electrostatic - sistem de ventilatie fortat La cusatorie: -sistem de retinere a COV – filtre cu carbune activ - sistem de ventilatie fortat La sectia volane lemn: -sistem de retinere a COV – filtre cu carbune activ - sistem de ventilatie fortat |
| d | Tehnici postardere sau de filtrare, inclusiv filtre biologice - Aplicabilă numai în cazuri limitate (de exemplu, în etapa de impregnare în procesul de producție specifică din sectorul carbonului și grafitului | La turnatoria de Mg: -sisteme de retinere – precipitatoare electrostatice amplasate pe fiecare masina. - sistem de ventilatie fortat al halei La turnatoria de Al: - fiecare maşină de turnare este prevăzuta cu filtru electrostatic - sistem de ventilatie fortat La cusatorie: -sistem de retinere a COV – filtre cu carbune activ - sistem de ventilatie fortat La sectia volane lemn: -sistem de retinere a COV – filtre cu carbune activ - sistem de ventilatie fortat |

# 11. GESTIUNEA DEŞEURILOR

Toate deşeurile acceptate pe amplasament vor fi manipulate şi gestionate astfel încât să fie evitată împrăştierea acestora în afara spaţiilor de stocare a deşeurilor.

Se va evita formarea de stocuri de deşeuri ce urmează a fi valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei. Perioada de stocare temporară a deşeurilor nu trebuie să depăşească 1 an pentru deşeurile care urmează să fie eliminate şi 3 ani în cazul deşeurilor care urmează să fie valorificate.

Operatorul economic are obligaţia cumulativ să clasifice şi să codifice deşeurile generate din activitate în lista deşeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1) la OUG nr. 92/2021, după care să întocmească o listă a acestora.

În cazul unui tip de deşeu care se încadrează potrivit listei deşeurilor prevăzute la art. 7 alin. (1) sub două coduri diferite în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase - codurile marcate cu asterisc, încadrarea ca deşeu nepericulos se realizează de către producătorul de astfel de deşeuri numai în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiză şi a altor documente relevante solicitate de către autoritatea de protecţie a mediului.

În scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de pregătire prealabilă, reciclare, valorificare şi eliminare a deşeurilor, operatorul economic este obligat să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase, din cauza originii sau compoziţiei şi dacă acestea prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile prevăzute în Anexa nr. 4 la OUG nr. 92/2021.

Operatorul economic ia măsuri pentru:

- reducerea volumului deşeurilor generate, în special al deşeurilor care nu pot fi pregătite pentru reutilizare sau reciclare;

- reducerea generării de deşeuri în cadrul proceselor legate de producţia industrială, extracţia mineralelor, fabricare, construcţii şi desfiinţări, luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile.

Operatorul economic are obligaţia de a se asigura că deşeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operaţiuni de valorificare, în conformitate cu prevederile art. 4 şi art. 21 din OUG nr. 92/2021.

Producătorul de deşeuri va deţine spaţii special amenajate pentru stocarea deşeurilor în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorării calităţii mediului.
Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare şi pentru facilitarea sau îmbunătăţirea pregătirii pentru reutilizare, reciclării şi altor operaţiuni de valorificare, operatorul economic are obligaţia să colecteze deşeurile separat şi să nu le amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite. Producătorul de deşeuri introduce colectarea separată cel puţin pentru hârtie, metal, plastic şi sticlă, iar până la data de 1 ianuarie 2025 şi pentru textile.

Abandonarea deşeurilor este interzisă.

Eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă.

Incendierea deşeurilor de orice fel este interzisă.

Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

Producătorul de deşeuri are obligaţia:

- să supună deşeurile care nu au fost valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, care îndeplinesc cerinţele art. 21 din OUG nr. 92/2021;

- de a efectua operaţiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 21 din OUG nr. 92/2021 prin mijloace proprii sau prin intermediul unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 21;

- să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, potrivit prevederilor art. 21 din OUG nr. 92/2021, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală, pentru a îndeplini prevederile art. 48;

- să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase, acestea sunt ambalate şi etichetate, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor, titularul unei activităţi, pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a emis o autorizaţie integrată de mediu, are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional, conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Producătorul sau deţinătorul care transferă deşeuri către una dintre persoanele fizice autorizate ori persoanele juridice prevăzute la art. 23, alin. (1) din OUG nr. 92/2021, în vederea efectuării unor operaţiuni de tratare preliminară operaţiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit, ca regulă generală de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă.

Uleiurile uzate:

- vor fi colectate separat ţinând cont de bunele practici în recipiente închise etanş, rezistente la şoc mecanic şi termic;

- vor fi tratate, acordându-se prioritate regenerării sau, alternativ, altor operaţiuni de reciclare care au un rezultat general echivalent sau mai bun asupra mediului decât regenerarea;

- care prezintă caracteristici diferite nu se amestecă. Uleiurile uzate nu se amestecă cu alte tipuri de deşeuri sau substanţe, dacă o astfel de amestecare împiedică regenerarea lor sau alte operaţiuni de reciclare care ar genera rezultate echivalente sau mai bune, în ansamblu, asupra mediului decât regenerarea;

- sunt stocate în recipiente adecvate în spaţii corespunzător amenajate, împrejmuite şi

securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate.

Producătorii de uleiuri uzate, sunt obligaţi să predea cu titlu gratuit întreaga cantitate numai operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de salubritate, colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate.

Persoana juridică ce exercită o activitate de natură industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a emis o autorizaţie integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor. Programul prevăzut anterior se poate elabora şi de către o terţă persoană/asociaţie profesională şi se publică pe pagina de internet a persoanei juridice şi se transmite anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, inclusiv progresul înregistrat, până la data de 31 mai anul următor raportării. Producătorul de deşeuri nepericuloase şi periculoase ţine o evidenţă cronologică lunară tabelară şi o pune la dispoziţia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului în format letric, la cerere, şi electronic, în sistemul pus la dispoziţie de APM, până la data de 15 martie anul următor raportării, precum şi la cerere autorităţilor competente de control, după:

a) codul deşeului, cantitatea în tone, natura şi originea deşeurilor generate, precum şi cantitate

de produse şi materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operaţiuni de valorificare, eliminare;

b) destinaţia, frecvenţa colectării, modul de transport şi metoda de tratare prevăzută pentru deşeuri, atunci când este relevant; şi

c) cantitatea de deşeuri în tone încredinţată spre eliminare.

Producătorul de deşeuri periculoase este obligat să deţină buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

Evidenţa gestiunii deşeurilor se păstează cel puţin 3 ani. La cererea autorităţilor competente sau a unui deţinător anterior, operatorul economic trebuie să furnizeze documentele justificative, conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate.

Introducerea pe teritoriul României a deşeurilor de orice natură, în scopul eliminării acestora este interzisă.

Se vor respecta şi aplica prevederile Legii nr. 19/2008 pentru aprobarea OUG nr. 68/2007, cu modificările şi completările ulterioare, privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului.

Transportul deşeurilor generate din activitate către operatorii economici care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor se va realiza cu mijloace de transport adecvate naturii deşeurilor transportate aparținând terților.

În conformitate cu OUG nr. 196/2005, aprobată de Legea nr. 105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile şi totodată să stabilească lunar şi să deţină situaţii, întocmite în baza documentelor financiar-contabile şi a documentelor justificative, pe fiecare tip de material, pentru:

a) cantităţile de deşeuri de ambalaje rezultate din ambalajele primare reutilizabile;

b) cantităţile de deşeuri de ambalaje rezultate din ambalajele primare pentru care aplică un sistem de returnare a ambalajelor proprii folosite;

c) cantităţile de deşeuri de ambalaje rezultate din ambalajele secundare şi ambalajele pentru transport pentru care aplică un sistem de preluare de la distribuitorii produselor lor;

d) cantităţile de deşeuri de ambalaje primare, secundare şi pentru transport rezultate din ambalajele produselor importate/achiziţionate intracomunitar pentru utilizare sau consum propriu;

e) cantităţile de deşeuri de ambalaje din lemn, încredinţate persoanelor fizice drept combustibil alternativ la lemnele pentru foc.

BAT 22 (Decizia UE 2020/2009). Gestionarea deșeurilor

| Cerință BAT 22 | Conformare cu BAT 22 |
| --- | --- |
| Plan de gestionare a deșeurilor. Monitorizarea cantităților de deșeuri | În Joyson Safety Systems Arad, planul de gestionare a deșeurilor include măsurile intreprinse pentru minimizarea cantității de deșeuri generate (audit deseuri), optimizarea procentului de reciclare sau valorificare energetică a deșeurilor prin societăți autorizate și asigurarea eliminării în condiții de siguranță a deșeurilor care nu se pot valorifica. Lunar se întocmesc documentele pentru evidența gestiunii deșeurilor generate, depozitate temporar, valorificate și eliminate. Anual se raporteaza datele referitoare la managementul deseurilor, autoritatii de protectia mediului, in portalul SIM, raportarea PRODDES. Datele referitoare la deșeurile generate sunt monitorizate lunar ca și indicatori interni de performanță. |

11.1. Deşeuri produse

- deşeuri rezultate din activitatea titularului actului de reglementare:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrica de centuri |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie/carton | asamblare | 1167 | t/an | valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | asamblare | 68 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn | asamblare | 656 | t/an | valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 07 02 13 | deșeuri de materiale plastice | testare | 175 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 12 01 01 | pilitură și șpan feros | Rebut, testare | 43 | t/an | valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 12 01 03 | pilitură și șpan neferos | Rebut, testare | 2 | t/an | valorificare | R 12 |  |
| 12 01 05 | pilitură și șpan de materiale plastice | Rebut, testare | 10 | t/an | valorificare | R 12 |  |
| 12 01 99 | deșeuri nespecificate | Rebut, testare | 79 | t/an | valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 02 16 | componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15 | casare | 2 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 16 02 14 | echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 09-16 02 13 | casare | 10 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 17 04 05 | fier și oțel | casare | 2 | t/an | valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 21* | tuburi fluorescente și alte deșeuri conținând mercur | Iluminat, hala, birouir | 0,1 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 15 01 10* | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | Utilizare subtanţe | 0,1 | t/an | Eliminare | D15 | Stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D14 (excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor |
| 15 02 02* | absorbanți, materiale filtrante, materiale textile pentru șters și echipament de protecție contaminate cu substanțe periculoase | Utilizare substanţe | 0,1 | t/an | eliminare | D15 |  |
| 16 06 02* | acumulatori Ni-Cd | Mentenanţă | 0,5 | t/an | valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 08 03 18 | deșeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17 | birouri | 0,5 | t/an |  | R 12 |  |
| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate | personal | 150 | mc/an | Eliminare | D5 | Depozite special construite |
| 17 09 04 | deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03 | Întreţinere clădiri | 1 | t/ab | eliminare | D15 | Stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D14 (excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor |
| 15 01 06 | ambalaje amestecate | Ambalaje amestecate producţie | 160 | t/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 03 99 | alte deșeuri municipale nespecificate | Deşeuri amestec producţie | 50 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| Fabrica de volane |
| 15 01 10* | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | Utilizare produse chimice | 36 | t/an | Eliminare | D15 | Stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D14 (excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor |
| 08 04 09* | deșeuri de adezivi și de masticuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase | Producţie cusătorie+volane lemn | 15 | t/an | valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn | logistică | 551 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 10 08 11 | scorii și cruste, altele decât cele specificate la 10 08 10 | Zgură Al de la tunătorie | 26 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 12 01 03 | pilitură și mate neferos | De la turnătorie | 76 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 07 02 13 | deșeuri de material plastice | De la spumătorie (poliuretan uscat, devaburare) | 501 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 12 01 05 | pilitură și mate de material plastice | asamblare | 8 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 15 01 02 | ambalaje de material plastice | logistică | 125 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie/carton | Dezambalare materii prime/auxiliare | 640 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 15 01 04 | ambalaje metalice | Dezambalare materii prime/auxiliare | 1 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 15 01 06 | ambalaje amestecate | producţie | 220 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 20 01 01 | hârtie și carton | personal | 1 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 12 01 18* | nămoluri metalice (de la mărunțire, honuire și lepuire) cu conținut de ulei | De la tunătorie-span umed Mg | 100 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 13 02 08* | alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere | mentenanţă | 2 | t/an | eliminare | D15 | stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor |
| 15 02 02* | absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | Utilizare substanţe | 50 | t/an | eliminare | D15 |  |
| 10 08 10* | scorii și cruste care sunt inflamabile sau emit, în contact cu apa, gaze inflamabile în cantități periculoase | De la tunătorie-span uscat Mg | 15 | t/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 08 11 | scorii și cruste, altele decât cele specificate la 10 08 10 | De la tunătorie-zgură Mg | 30 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| 12 01 03 | pilitură și șpan neferos | De la tunătorie-deşeu Mg | 3000 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| 16 06 02* | acumulatori Ni-Cd | Mentenanţă | 0,5 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| 16 10 02 | deșeuri lichide apoase, altele decât cele specificate la 16 10 01 | De la tunătorie, spumătorie | 450 | t/an | Eliminare | D15 | Stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D14 (excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor |
| 08 01 11* | deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | De la spumătorie, volane, cusătorie | 4 | t/an | Eliminare | D15 |  |
| 07 01 04* | alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice | De la spumătorie (componenta A+B) | 3,5 | t/an | Eliminare | D15 |  |
| 17 09 04 | deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03 | Întreţinere clădiri | 1 | t/an | Eliminare | D15 | Stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D14 (excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor |
| 12 01 01 | pilitură și șpan feros | De la tunătorie | 70 | t/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 02 16 | componente periculoase demontate din echipamente casate | casare | 4 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| 16 02 14 | echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 09-16 02 13 | casare | 3 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| 17 04 05 | fier și oțel | casare | 4 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| 04 01 08 | deșeuri de piele tăbăcită (ștuțuri, răzături, tăieturi, praf de lustruit) cu conținut de crom | croitorie | 55 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| 08 03 18 | deșeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17 | Activitate de birouri | 0,5 | t/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 21* | tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur | Mentenanţă iluminat | 0,25 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| 20 03 99 | alte deșeuri municipale nespecificate | producţie | 50 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate | personal | 180 | mc/an | Eliminare | D5 | Depozite special construite |

Orice alte deşeuri necodificate prin autorizaţie şi generate din activitate se vor codifica conform cu prevederile Deciziei Comisiei 2000/532/CE, cu modificările şi completările ulterioare, urmând a se stoca în ambalaje rezistente şi solide (pentru a se evita pierdea de conţinut), etichetate corespunzător şi predate operatorilor economici autorizaţi, care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor.

Având în vedere prevederile Legii nr. 249/2015, ale Deciziei Comisiei 2000/532/CE codificarea

ambalajelor (inclusiv a deşeurilor de ambalaje colectate separat) se va realiza pe codurile 15 01. Se interzic amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate separat, precum şi încredinţarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deşeurilor de ambalaje.

Deşeurile metalice provenite de la demolarea/demontarea utilajelor de mari dimensiuni care nu se încadrează ca echipamente electrice şi electronice vor fi încadrate la subcapitol 17 04.

Deșeurile provenite de la demontarea echipamentelor electrice și electronice se încadrează la subcapitolul 16 02.

Fragmentele/bucăţile de metale feroase și neferoase de diferite dimensiuni care provin de la modelarea și tratarea fizică și mecanică a metalelor, trebuie încadrate de generator la 12 01 01 (pilitură şi şpan feros), respectiv 12 01 03 (pilitură şi şpan neferos) chiar dacă, la o primă vedere, termenii „pilitură” şi „şpan” ar conduce la o interpretare mai restrictivă.

Alocarea codurilor de valorificarea/eliminarea a deşeurilor generate se stabileşte conform prevederilor OUG nr. 92/2021, de către generator în funcţie de activitatea autorizată a operatorilor economici care preiau deșeurile (activitatea contractantului).

11.2. Deşeuri colectate

- deşeuri rezultate din activitatea titularului actului de reglementare:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrica de centuri |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie/carton | 1167 | t/an | valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | 68 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn | 656 | t/an | valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 07 02 13 | deșeuri de materiale plastice | 175 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 12 01 01 | pilitură și șpan feros | 43 | t/an | valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 12 01 03 | pilitură și șpan neferos | 2 | t/an | valorificare | R 12 |  |
| 12 01 05 | pilitură și șpan de materiale plastice | 10 | t/an | valorificare | R 12 |  |
| 12 01 99 | deșeuri nespecificate | 79 | t/an | valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 02 16 | componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15 | 2 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 16 02 14 | echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 09-16 02 13 | 10 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 17 04 05 | fier și oțel | 2 | t/an | valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 21* | tuburi fluorescente și alte deșeuri conținând mercur | 0,1 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 15 01 10* | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 0,1 | t/an | Eliminare | D15 | Stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D14 (excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor |
| 15 02 02* | absorbanți, materiale filtrante, materiale textile pentru șters și echipament de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 0,1 | t/an | eliminare | D15 |  |
| 16 06 02* | acumulatori Ni-Cd | 0,5 | t/an | valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 08 03 18 | deșeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17 | 0,5 | t/an |  | R 12 |  |
| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate | 150 | mc/an | Eliminare | D5 | Depozite special construite |
| 17 09 04 | deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03 | 1 | t/ab | eliminare | D15 | Stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D14 (excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor |
| 15 01 06 | ambalaje amestecate | 160 | t/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 03 99 | alte deșeuri municipale nespecificate | 50 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| Fabrica de volane |
| 15 01 10* | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 36 | t/an | Eliminare | D15 | Stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D14 (excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor |
| 08 04 09* | deșeuri de adezivi și de masticuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 15 | t/an | valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn | 551 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 10 08 11 | scorii și cruste, altele decât cele specificate la 10 08 10 | 26 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 12 01 03 | pilitură și mate neferos | 76 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 07 02 13 | deșeuri de material plastice | 501 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 12 01 05 | pilitură și mate de material plastice | 8 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 15 01 02 | ambalaje de material plastice | 125 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie/carton | 640 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 15 01 04 | ambalaje metalice | 1 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 15 01 06 | ambalaje amestecate | 220 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 20 01 01 | hârtie și carton | 1 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 12 01 18* | nămoluri metalice (de la mărunțire, honuire și lepuire) cu conținut de ulei | 100 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 13 02 08* | alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere | 2 | t/an | eliminare | D15 | temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor |
| 15 02 02* | absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 50 | t/an | eliminare | D15 |  |
| 10 08 10* | scorii și cruste care sunt inflamabile sau emit, în contact cu apa, gaze inflamabile în cantități periculoase | 15 | t/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 08 11 | scorii și cruste, altele decât cele specificate la 10 08 10 | 30 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| 12 01 03 | pilitură și șpan neferos | 3000 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| 16 06 02* | acumulatori Ni-Cd | 0,5 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| 16 10 02 | deșeuri lichide apoase, altele decât cele specificate la 16 10 01 | 450 | t/an | Eliminare | D15 | Stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D14 (excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor |
| 08 01 11* | deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 4 | t/an | Eliminare | D15 |  |
| 07 01 04* | alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice | 3,5 | t/an | Eliminare | D15 |  |
| 17 09 04 | deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03 | 1 | t/an | Eliminare | D15 | Stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D14 (excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor |
| 12 01 01 | pilitură și șpan feros | 70 | t/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 02 16 | componente periculoase demontate din echipamente casate | 4 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| 16 02 14 | echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 09-16 02 13 | 3 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| 17 04 05 | fier și oțel | 4 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| 04 01 08 | deșeuri de piele tăbăcită (ștuțuri, răzături, tăieturi, praf de lustruit) cu conținut de crom | 55 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| 08 03 18 | deșeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17 | 0,5 | t/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 21* | tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur | 0,25 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| 20 03 99 | alte deșeuri municipale nespecificate | 50 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate | 180 | Mc/an | Eliminare | D5 | Depozite special construite |

11.3. Deşeuri stocate temporar

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrica de centuri |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie/carton | 1167 | t/an | stocare temporară baloți pe paleți lemn, pe platforma betonată, interior țarc Eltex Centuri neacoperit, vis a vis de fabrica de centuri nr.1 în vecinătate loc de servit masa fabrica centuri nr. 15, lângă atelier întreținere nr. 10 |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | 68 | t/an |  |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn | 656 | t/an | stocare temporară pe platforma betonată neacoperită, interior țarc Eltex Centuri neacoperit, vis a vis de fabrica de centuri nr.1 în vecinătate loc de servit masa fabrica centuri nr. 15, lângă atelier întreținere nr. 10 |
| 07 02 13 | deșeuri de materiale plastice | 175 | t/an | stocare temporară - în cutii de carton, pe paleți lemn în spațiu acoperit Eltex Centuri, lângă atelier mentenanță centuri nr. 10 |
| 12 01 01 | pilitură și șpan feros | 43 | t/an | stocare temporară - recipient metalic pe platformă betonată, spațiu deșeuri închis și acoperit, Centuri, în vecinătatea atelierului de mentenanță centuri nr. 10 |
| 12 01 03 | pilitură și șpan neferos | 2 | t/an |  |
| 12 01 05 | pilitură și șpan de materiale plastice | 10 | t/an |  |
| 12 01 99 | deșeuri nespecificate | 79 | t/an |  |
| 16 02 16 | componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15 | 2 | t/an |  |
| 16 02 14 | echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 09-16 02 13 | 10 | t/an | stocare temporară, pe platforma betonată țarc neacoperit ELTEX fabrica centuri, în vecinătatea atelierului de mentenanță centuri nr. 10, vis a vis de hala fabricii de centuri nr. 1 |
| 17 04 05 | fier și oțel | 2 | t/an |  |
| 20 01 21* | tuburi fluorescente și alte deșeuri conținând mercur | 0,1 | t/an | stocare temporară, containere metalice închise ermetic, în vecinătatea atelierului de întreținere al fabricii centuri nr. 10, lângă țarc Eltex fabrica de centuri |
| 15 01 10* | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 0,1 | t/an | stocare temporară în recipient metalic tip ZEON 1 mc, depozit acoperit deșeuri periculoase, interior țarc ELTEX Volane, vis a vis de copertina expediție volane nr. 16, în vecinătatea fabricii volane de lemn nr. 22 |
| 15 02 02* | absorbanți, materiale filtrante, materiale textile pentru șters și echipament de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 0,1 | t/an |  |
| 16 06 02* | acumulatori Ni-Cd | 0,5 | t/an | stocare temporară depozit acoperit deșeuri periculoase, interior țarc ELTEX Volane, vis a vis de copertina expediție volane nr. 16, lângă fabrica de volane de lemn nr. 22 |
| 08 03 18 | deșeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17 | 0,5 | t/an | stocare temporară în cutii carton pe paleți lemn, zonă deșeuri țarc acoperit ELTEX Centuri, pe platforma betonată, în vecinătatea atelierului de mentenanță centuri nr. 10, vis a vis de fabrica de centuri nr. 1 |
| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate | 150 | mc/an | stocare temporară în prescontainer metalic 24 mc, interior țarc Eltex centuri neacoperit, în vecinătatea spațiului de fumat centuri nr. 15, lângă atelierul de mentenanță centuri nr. 10 |
| 17 09 04 | deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03 | 1 | t/ab | stocare temporară în saci big bag 1 tonă, zonă neacoperită deșeuri țarc ELTEX fabrica de centuri vis a vis de hala fabrica centuri nr. 1, în vecinătatea atelierului de mentenanță centuri nr. 10 |
| 15 01 06 | ambalaje amestecate | 160 | t/an | stocare temporară în saci big bag 1 tonă, zonă neacoperită deșeuri țarc ELTEX fabrica de centuri, vis a vis de hala fabricii de centuri nr. 1, lângă atelier mentenanță centuri nr. 10 |
| 20 03 99 | alte deșeuri municipale nespecificate | 50 | t/an | stocare temporară în saci big bag 1 tonă, zonă neacoperită deșeuri țarc ELTEX fabrica de centuri, vis a vis de hala fabrica centuri nr. 1, în vecinătatea atelierului de mentenanță centuri nr. 10 |
| Fabrica de volane |
| 08 04 09* | deșeuri de adezivi și de masticuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 15 | t/an | stocare temporară în recipienti metalici (butoi 200 l) așezați pe paleți lemn, pe tavă de retenție metalică, depozit acoperit deșeuri periculoase (container metalic) în interiorul țarcului ELTEX nr. 34, vis a vis de zona depozitare/copertina expediție logistică volane nr 16 |
| 15 01 10* | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 36 | t/an | stocare temporară în recipient metalic tip ZEON 1 mc, depozit acoperit deșeuri periculoase, interior tarc ELTEX Volane, vis a vis de copertina expediție volane nr. 16, în vecinătatea fabricii volane de lemn nr. 22 |
| 13 02 08* | alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere | 2 | t/an |  |
| 15 02 02* | absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 50 | t/an |  |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn | 551 | t/an | stocare temporară pe platforma betonată - în interior țarc neacoperit ELTEX nr. 34 fabrica volane, vis a vis de zona depozitare/copertina expeditie logistică volane (16) în vecinătatea fabricii volane de lemn nr. 22 |
| 10 08 11 | scorii și cruste, altele decât cele specificate la 10 08 10 | 26 | t/an | stocare temporară în recipiente metalice butoi 200 l, pe rafturi metalice, zona acoperită desemnată pentru deșeuri (dep. Mater. Reciclabile nr. 30 Turnătorie Volane, în vecinătate spălătorie mentenanță nr. 29) |
| 12 01 03 | pilitură și mate neferos | 76 | t/an | stocare temporară container metalic 40 mc , neacoperit, zona deșeuri Turnătorie Volane, în vecinătatea locului de fumat turnătorie și al spațiului de depozitare nr. 2 turnătorie Volane, vis a vis de hala nr. 3 turnătorie |
| 07 02 13 | deșeuri de material plastice | 501 | t/an | stocare temporară în saci big bag 2 mc, lângă container metalic zona deșeuri neacoperită, vis a vis de Hala Spumătorie (6), în vecinătate la hala despumare/depozit forme nr. 28 |
| 04 01 08 | deșeuri de piele tăbăcită (ștuțuri, răzături, tăieturi, praf de lustruit) cu conținut de crom | 55 | t/an | stocare temporară în saci tip big bag 2 mc, pe paleți, pe platforma betonată în interior țarc ELTEX Volane, vis a vis de copertina expediții nr. 16, în vecinătatea fabricii volane de lemn nr. 22 |
| 12 01 05 | pilitură și mate de material plastice | 8 | t/an | stocare temporară în containere metalice 1 mc - țarc amenajat ELTEX - fabrica volane, vis a vis de copertina expediție volane (16), în vecinătatea halei fabricii volane de lemn nr. 22. |
| 15 01 02 | ambalaje de material plastice | 125 | t/an | stocare temporară baloți presați, pe paleți, zona neacoperită deșeuri fabrica de volane-interior țarc ELTEX (34), vis a vis de zona depozitare/copertina expediție logistică volane (16), vecinătatea fabricii volane de lemn (22). |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie/carton | 640 | t/an |  |
| 20 01 01 | hârtie și carton | 1 | t/an |  |
| 15 01 04 | ambalaje metalice | 1 | t/an | stocare temporară zona deșeuri țarc neacoperit ELTEX Volane, pe platforma betonată, pe paleți, vis a vis de copertina expediție volane nr. 16, în vecinătatea fabricii volane de lemn nr. 22 |
| 15 01 06 | ambalaje amestecate | 220 | t/an | stocare temporară în saci big bag 1 tonă, zona neacoperită deșeuri țarc ELTEX fabrica de volane, vis a vis de copertina expediție volane nr. 16, în vecinătatea fabricii volane |
| 12 01 18* | nămoluri metalice (de la mărunțire, honuire și lepuire) cu conținut de ulei | 100 | t/an | stocare temporară în butoaie metalice 200 l, pe tavă retenție, pe rafturi special amenajate, acoperite, în zona deșeurilor - turnătorie fabrica de volane (30), vecinătate spălătorie mentenanță (29) |
| 10 08 10* | scorii și cruste care sunt inflamabile sau emit, în contact cu apa, gaze inflamabile în cantități periculoase | 15 | t/an | stocare temporară în saci tip big bag 1000 l, pe paleți și rafturi special amenajate, acoperite, în zona deșeurilor - turnătorie fabrica de volane (30), vecinătate spălătorie mentenanță (29) |
| 10 08 11 | scorii și cruste, altele decât cele specificate la 10 08 10 | 30 | t/an |  |
| 12 01 03 | pilitură și șpan neferos | 3000 | t/an | stocare temporară în containere metalice în zonă neacoperită amenajată deșeuri Turnătorie Volane, vis a vis de rampa expediții turnătorie, în vecinătate spălătorie mentenanță (29) și depozit materiale reciclabile turnătorie (30) |
| 16 06 02* | acumulatori Ni-Cd | 0,5 | t/an | stocare temporară depozit acoperit deșeuri periculoase, interior țarc ELTEX Volane, vis a vis de copertina expediție volane nr. 16, lângă fabrica de volane de lemn nr. 22 |
| 16 10 02 | deșeuri lichide apoase, altele decât cele specificate la 16 10 01 | 450 | t/an | stocare temporară în recipiente plastic IBC 1000 l, închise ermetic, așezate pe paleți și tavă retenție, în vecinătate spațiu depozitare nr. 1 turnătorie volane (31), lângă rampa de expediții turnătorie volane și în vecinatate depozit matr. reciclabile turnătorie (30) |
| 08 01 11* | deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 4 | t/an | stocare temporară în recipiente metalice/plastic, depozit acoperit deșeuri periculoase, interior țarc ELTEX Volane, vis a vis de copertina expediții nr. 16, în vecinătatea fabricii volane de lemn nr. 22 |
| 07 01 04* | alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice | 3,5 | t/an |  |
| 17 09 04 | deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03 | 1 | t/an | stocare temporară în saci big bag, zona neacoperită deșeuri țarc ELTEX fabrica de volane, vis a vis de copertina expediție volane nr. 16, în vecinătatea fabricii volane de lemn nr. 22 |
| 12 01 01 | pilitură și șpan feros | 70 | t/an | stocare temporară containere neacoperite metalice 40 mc, zona deșeuri turnătorie volane, vis a vis hala producție turnătorie nr. 3, în vecinătatea spațiului de depozitare nr. 2, lângă locul de fumat |
| 16 02 16 | componente periculoase demontate din echipamente casate | 4 | t/an | stocare temporară recipiente desemnate 1 mc, interior țarc ELTEX Volane, în vecinătatea fabricii de volane de lemn (22), vis a vis de copertina expediții nr. 16 |
| 16 02 14 | echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 09-16 02 13 | 3 | t/an | stocare temporară zona desemnată deșeuri, pe platforma betonată, paleți metalici, interior tarc ELTEX fabrica de Volane, vis a vis de copertina de expediții nr. 16, în vecinătatea fabricii de volane de lemn (nr. 22) |
| 17 04 05 | fier și oțel | 4 | t/an | stocare temporară zona desemnată deșeuri, pe platforma betonată, paleți, interior țarc ELTEX fabrica de Volane, vis a vis de copertina expediții nr. 16, vecinătatea fabricii volane de lemn nr. 22 |
| 08 03 18 | deșeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17 | 0,5 | t/an | stocare temporară în zona acoperită deșeuri țarc ELTEX Volane, lângă spațiu prese de balotat, pe paleți, pe platforma betonată, vis a vis de copertina expediție volane nr. 16 |
| 20 01 21* | tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur | 0,25 | t/an | stocare temporară, containere metalice închise ermetic, în vecinătatea atelierului de întreținere al fabricii centuri nr. 10, lângă țarc Eltex fabrica de centuri |
| 20 03 99 | alte deșeuri municipale nespecificate | 50 | t/an | stocare temporară în saci big bag 1 tonă, zona neacoperită deșeuri țarc ELTEX fabrica de volane, vis a vis de copertina expediție volane nr. 16, în vecinătatea fabricii volane de lemn nr. 22 |
| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate | 180 | mc/an | stocare temporară in prescontainer metalic 24 mc, interior țarc Eltex neacoperit, în spatele depozitului de deșeuri periculoase, în vecinătatea fabricii de volane lemn nr. 22 |

11.4. Deşeuri tratate:

- deşeuri rezultate din activitatea titularului actului de reglementare:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrica de centuri |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie/carton | asamblare | 1167 | t/an | valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | asamblare | 68 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn | asamblare | 656 | t/an | valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 07 02 13 | deșeuri de materiale plastice | testare | 175 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 12 01 01 | pilitură și șpan feros | Rebut, testare | 43 | t/an | valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 12 01 03 | pilitură și șpan neferos | Rebut, testare | 2 | t/an | valorificare | R 12 |  |
| 12 01 05 | pilitură și șpan de materiale plastice | Rebut, testare | 10 | t/an | valorificare | R 12 |  |
| 12 01 99 | deșeuri nespecificate | Rebut, testare | 79 | t/an | valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 02 16 | componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15 | casare | 2 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 16 02 14 | echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 09-16 02 13 | casare | 10 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 17 04 05 | fier și oțel | casare | 2 | t/an | valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 21* | tuburi fluorescente și alte deșeuri conținând mercur | Iluminat, hala, birouir | 0,1 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 15 01 10* | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | Utilizare subtanţe | 0,1 | t/an | Eliminare | D15 | Stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D14 (excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor |
| 15 02 02* | absorbanți, materiale filtrante, materiale textile pentru șters și echipament de protecție contaminate cu substanțe periculoase | Utilizare substanţe | 0,1 | t/an | eliminare | D15 |  |
| 16 06 02* | acumulatori Ni-Cd | Mentenanţă | 0,5 | t/an | valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 08 03 18 | deșeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17 | birouri | 0,5 | t/an |  | R 12 |  |
| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate | personal | 150 | mc/an | Eliminare | D5 | Depozite special construite |
| 17 09 04 | deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03 | Întreţinere clădiri | 1 | t/ab | eliminare | D15 | Stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D14 (excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor |
| 15 01 06 | ambalaje amestecate | Amabalaje amestectateproducţie | 160 | t/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 03 99 | alte deșeuri municipale nespecificate | Deşeuri amestec producţie | 50 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| Fabrica de volane |
| 15 01 10* | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | Utilizare produse chimice | 36 | t/an | Eliminare | D15 | Stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D14 (excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor |
| 08 04 09* | deșeuri de adezivi și de masticuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase | Producţie cusătorie+volane lemn | 15 | t/an | valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn | logistică | 551 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 10 08 11 | scorii și cruste, altele decât cele specificate la 10 08 10 | Zgură Al de la tunătorie | 26 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 12 01 03 | pilitură și mate neferos | De la turnătorie | 76 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 07 02 13 | deșeuri de material plastice | De la spumătorie (poliuretan uscat, devaburare) | 501 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 12 01 05 | pilitură și mate de material plastice | asamblare | 8 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 15 01 02 | ambalaje de material plastice | logistică | 125 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie/carton | Dezambalare materii prime/auxiliare | 640 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 15 01 04 | ambalaje metalice | Dezambalare materii prime/auxiliare | 1 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 15 01 06 | ambalaje amestecate | producţie | 220 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 20 01 01 | hârtie și carton | personal | 1 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 12 01 18* | nămoluri metalice (de la mărunțire, honuire și lepuire) cu conținut de ulei | De la tunătorie-span umed Mg | 100 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 13 02 08* | alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere | mentenanţă | 2 | t/an | eliminare | D15 | D14 (excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor |
| 15 02 02* | absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | Utilizare substanţe | 50 | t/an | eliminare | D15 |  |
| 10 08 10* | scorii și cruste care sunt inflamabile sau emit, în contact cu apa, gaze inflamabile în cantități periculoase | De la tunătorie-span uscat Mg | 15 | t/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 08 11 | scorii și cruste, altele decât cele specificate la 10 08 10 | De la tunătorie-zgură Mg | 30 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| 12 01 03 | pilitură și șpan neferos | De la tunătorie-deşeu Mg | 3000 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| 16 06 02* | acumulatori Ni-Cd | Mentenanţă | 0,5 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| 16 10 02 | deșeuri lichide apoase, altele decât cele specificate la 16 10 01 | De la tunătorie, spumătorie | 450 | t/an | Eliminare | D15 | Stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D14 (excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor |
| 08 01 11* | deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | De la spumătorie, volane, cusătorie | 4 | t/an | Eliminare | D15 |  |
| 07 01 04* | alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice | De la spumătorie (componenta A+B) | 3,5 | t/an | Eliminare | D15 |  |
| 17 09 04 | deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03 | Întreţinere clădiri | 1 | t/an | Eliminare | D15 | Stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D14 (excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor |
| 12 01 01 | pilitură și șpan feros | De la tunătorie | 70 | t/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 02 16 | componente periculoase demontate din echipamente casate | casare | 4 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| 16 02 14 | echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 09-16 02 13 | casare | 3 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| 17 04 05 | fier și oțel | casare | 4 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| 04 01 08 | deșeuri de piele tăbăcită (ștuțuri, răzături, tăieturi, praf de lustruit) cu conținut de crom | croitorie | 55 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| 08 03 18 | deșeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17 | Activitate de birouri | 0,5 | t/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 21* | tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur | Mentenanţă iluminat | 0,25 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| 20 03 99 | alte deșeuri municipale nespecificate | producţie | 50 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate | personal | 180 | mc/an | Eliminare | D5 | Depozite special construite |

Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.5. Deşeuri transportate

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrica de centuri |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie/carton | 1167 | t/an | valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | 68 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn | 656 | t/an | valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 07 02 13 | deșeuri de materiale plastice | 175 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 12 01 01 | pilitură și șpan feros | 43 | t/an | valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 12 01 03 | pilitură și șpan neferos | 2 | t/an | valorificare | R 12 |  |
| 12 01 05 | pilitură și șpan de materiale plastice | 10 | t/an | valorificare | R 12 |  |
| 12 01 99 | deșeuri nespecificate | 79 | t/an | valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 02 16 | componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15 | 2 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 16 02 14 | echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 09-16 02 13 | 10 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 17 04 05 | fier și oțel | 2 | t/an | valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 21* | tuburi fluorescente și alte deșeuri conținând mercur | 0,1 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 15 01 10* | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 0,1 | t/an | Eliminare | D15 | Stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D14 (excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor |
| 15 02 02* | absorbanți, materiale filtrante, materiale textile pentru șters și echipament de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 0,1 | t/an | eliminare | D15 |  |
| 16 06 02* | acumulatori Ni-Cd | 0,5 | t/an | valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 08 03 18 | deșeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17 | 0,5 | t/an |  | R 12 |  |
| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate | 150 | mc/an | Eliminare | D5 | Depozite special construite |
| 17 09 04 | deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03 | 1 | t/ab | eliminare | D15 | Stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D14 (excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor |
| 15 01 06 | ambalaje amestecate | 160 | t/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 03 99 | alte deșeuri municipale nespecificate | 50 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| Fabrica de volane |
| 15 01 10* | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 36 | t/an | Eliminare | D15 | Stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D14 (excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor |
| 08 04 09* | deșeuri de adezivi și de masticuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 15 | t/an | valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn | 551 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 10 08 11 | scorii și cruste, altele decât cele specificate la 10 08 10 | 26 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 12 01 03 | pilitură și mate neferos | 76 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 07 02 13 | deșeuri de material plastice | 501 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 12 01 05 | pilitură și mate de material plastice | 8 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 15 01 02 | ambalaje de material plastice | 125 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie/carton | 640 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 15 01 04 | ambalaje metalice | 1 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 15 01 06 | ambalaje amestecate | 220 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 20 01 01 | hârtie și carton | 1 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 12 01 18* | nămoluri metalice (de la mărunțire, honuire și lepuire) cu conținut de ulei | 100 | t/an | valorificare | R12 |  |
| 13 02 08* | alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere | 2 | t/an | eliminare | D15 | temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor |
| 15 02 02* | absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 50 | t/an | eliminare | D15 |  |
| 10 08 10* | scorii și cruste care sunt inflamabile sau emit, în contact cu apa, gaze inflamabile în cantități periculoase | 15 | t/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 08 11 | scorii și cruste, altele decât cele specificate la 10 08 10 | 30 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| 12 01 03 | pilitură și șpan neferos | 3000 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| 16 06 02* | acumulatori Ni-Cd | 0,5 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| 16 10 02 | deșeuri lichide apoase, altele decât cele specificate la 16 10 01 | 450 | t/an | Eliminare | D15 | Stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D14 (excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor |
| 08 01 11* | deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 4 | t/an | Eliminare | D15 |  |
| 07 01 04* | alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice | 3,5 | t/an | Eliminare | D15 |  |
| 17 09 04 | deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03 | 1 | t/an | Eliminare | D15 | Stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D14 (excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor |
| 12 01 01 | pilitură și șpan feros | 70 | t/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 02 16 | componente periculoase demontate din echipamente casate | 4 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| 16 02 14 | echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 09-16 02 13 | 3 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| 17 04 05 | fier și oțel | 4 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| 04 01 08 | deșeuri de piele tăbăcită (ștuțuri, răzături, tăieturi, praf de lustruit) cu conținut de crom | 55 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| 08 03 18 | deșeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17 | 0,5 | t/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 21* | tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur | 0,25 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| 20 03 99 | alte deșeuri municipale nespecificate | 50 | t/an | Valorificare | R 12 |  |
| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate | 280 | mc/an | Eliminare | D5 | Depozite special construite |

Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

Cu mijloacele de transport ale operatorului de salubritate pentru deşeurile municipale amestecate.

Transportul deşeurilor de la generator la operatorii economici care asigură valorificarea/eliminarea deşeurilor, se va realiza cu mijloace de transport adecvate naturii deşeurilor transportate aparținând operatorilor economici care activează în domeniul transporturilor.

Se vor respecta prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. Fiecare transport de deşeuri periculoase, care sunt generate de către expeditor se va efectua după ce acesta şi destinatarul au obţinut toate aprobările necesare, conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Se vor păstra la dispoziţia organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor următoarele documente:

- formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase, conform Anexei 1 a HG nr. 1061/2008 (generate într-o cantitate mai mare de 1 t/an din aceeaşi categorie de deşeuri periculoase);

- formularul de expediţie/transport, conform Anexei 2 a HG nr. 1061/2008, pentru transporturile de deşeuri periculoase;

- formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase, conform Anexei 3 a HG nr. 1061/2008;

Transferul deşeurilor periculoase pe teritoriul naţional trebuie să fie însoţite de documentul de identificare prevăzut în anexa IB la Regulamentul CE 1013/2006.

În situaţia în care se doreşte transferul deşeurilor în vederea recuperării sau eliminării în altă ţară decât România, introducerea pe teritoriul României a deşeurilor în vederea valorificării se va realiza cu respectarea prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

12.1.Amplasamentul nu intră sub incidenţa Legii  nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase şi ale prevederilor Ordinul nr. 1175/39/2020 privind aprobarea Procedurii de notificare a activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase şi având în vedere concluziile Raportului  de inspecţie SEVESO nr.1/09.12.2021.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3 Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă

şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

12.4. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil,

disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

Operatorul economic are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi, conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-

Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi

amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

13.2.1. emisii din surse dirijate

| Activitate IED | Denumire coș | Pouant | Tip de monitorizare | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 b | Cos 1 topire aluminiu | Pulberi | Discontinuă - | Decizia UE 2016/1032, |
|  |  | SO2 |  | Ordinului 462/1993 |
|  |  | NOx, exprimat ca NO2 |  | Ordinului 462/1993 |
|  |  | CO |  | Ordinului 462/1993 |
| 2.5 b | Cos 2 topire aluminiu | Pulberi | Discontinuă | Decizia UE 2016/1032, |
|  |  | SO2 |  | Ordinului 462/1993 |
|  |  | NOx, exprimat ca NO2 |  | Ordinului 462/1993 |
|  |  | CO |  | Ordinului 462/1993 |
| 6.7 | Cusătorie 1 | pulberi | Discontinuă | Decizia UE 2020/2009 |
|  |  | COVT |  |  |
| 6.7 | Cusătorie 2 | pulberi | Discontinuă | Decizia UE 2020/2009 |
|  |  | COVT |  |  |
| 6.7 | Cos fabrică volane lemn lăcuire | pulberi | Discontinuă | Decizia UE 2020/2009 |
|  |  | COVT |  |  |
| 6.7 | Cos fabrică volane lemn vopsire | pulberi | Discontinuă | Decizia UE 2020/2009 |
|  |  | COVT |  |  |
|  | Cos 1 centrală termică volane | Pulberi CO SO2 NOx | Discontinuă | Ordinului 462/1993 |
|  | Cos 2 centrală termică volane | Pulberi CO SO2 NOx | Discontinuă | Ordinului 462/1993 |
|  | Cos 3 centrală termică volane | Pulberi CO SO2 NOx | Discontinuă | Ordinului 462/1993 |
|  | Cos 4 centrală termică volane | Pulberi CO SO2 NOx | Discontinuă | Ordinului 462/1993 |
|  | Coş 1 centrala termică centuri | Pulberi CO SO2 NOx | Discontinuă | Ordinului 462/1993 |
|  | Coş 2 centrala termică centuri | Pulberi CO SO2 NOx | Discontinuă | Ordinului 462/1993 |

La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, continutul in umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

Nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL) pentru emisiile în aer, indicate în Decizia 2016/1032 de stabilire a concluziilor privind BAT pentru industria metalelor neferoase, se referă la condițiile standard: gaz uscat la o temperatură de 273,15 K și o presiune de 101,3 kPa.

## 13.2.2. Monitorizarea calităţii aerului

Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în aer conform condiţiilor stabilite în tabelul de mai jos:

| Punct de prelevare | parametru | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| Cos 1 topire aluminiu | Pulberi | Anuală (1 probă/an luna mai) |
|  | SO2 |  |
|  | NOx, exprimat ca NO2 |  |
|  | CO |  |
| Cos 2 topire aluminiu | Pulberi | Anuală (1 probă/an luna mai) |
|  | SO2 |  |
|  | NOx, exprimat ca NO2 |  |
|  | CO |  |
| Cusătorie 1 (după instalaţia de epurare) | pulberi | Anuală (1probă/an/luna mai) |
|  | COVT |  |
| Cusătorie 2 (după instalaţia de epurare) | pulberi | Anuală (1probă/an/luna mai) |
|  | COVT |  |
| Cos fabrică volane lemn lăcuire (după instalaţia de epurare) | pulberi | Anuală (1probă/an/luna mai) |
|  | COVT |  |
| Cos fabrică volane lemn vopsire (după instalaţia de epurare) |  | Anuală (1probă/an/luna mai-iunie) |
| Cos 1, Cos 2, Cos 3, Cos 4 centrală termică volane | Pulberi CO SO2 NOx | Anuală (4probe/anluna mai- iunie) |
| Cos 1, Cos 2 centrală termică centuri | Pulberi CO SO2 NOx | Anuală (2probe/anluna mai- iunie) |

13.2.2.2. Condiţii de realizare a monitorizării:

- prelevarea probelor se va realiza de la locul de prelevare, din coş, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

## 13.3. Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bazin colector înainte de evacuare în canalizare | Apă uzată fecaloid menajeră şi apă tehnologică provenită de la igienizarea unor utilaje de lucru, rafturi | pH Materii în suspensie CBO5 CCO-Cr NH4 Detergenti sintetici Substanţe extractibile | Discontinuă | Semestrial 2 probe/an |

Ape pluviale

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probele de apă vor fi colectate la evacuarea din cele 2 separatoare de produse petroliere | Apele pluviale de pe amplasamentul betonat Înainte de evacuare în cursul de apă (canalul Ier) | pH Produse petroliere | Discontinuă | Semestrial 2 evacuări 4 probe/an |

13.4. Monitorizarea pânzei freatice

O dată la cinci ani se vor face analize ale apelor freatice, prelevate din forajul de alimentare cu apă, pentru următorii indicatori: conductivitate, pH, amoniu (NH4+), clor liber (Cl2), culoare, bacterii coliforme.

Titularul de activitate are obligatia să monitorizeze, calitatea apelor freatice de pe amplasament. Scopul acestor analize il constituie urmărirea evoluţiei in timp a calitatii apei freatice, evolutie ce poate fi influenţată de activitatea desfasurată. Indicatori sunt redaţi în

tabelul de mai jos

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență |
| --- | --- | --- | --- |
| Zona bazinului de colectare ape uzate menajere | pH Materii in suspensie CBO5 CCOCr Azot amoniacal - NH4+ Detergenti sintetici | Dicontinuă | Anual |

13.5. Monitorizarea solului

Se va realiza monitorizarea o dată la 5 ani  calitatea solului, în aceleasi puncte de prelevare a probelor conform metodologiei prevazute în Ordinul 756/1997. Valorile concentratiilor agentilor poluanti prezenti în solul terenurilor limitrofe si în perimetrul societatii nu vor depasi valorile impuse de Ordinul 756/1997.

Vor fi prelevate probe de sol astfel:

– Proba 1  – Spaţiu nebetonat din zona Fabrici de centuri

– Proba 2  – Spatiu nebetonat din zona Fabrici de volane

Se vor analiza următorii indicatori:  Zn, Cr total,	 Ni, Pb, THP şi se vor compara cu limitele din Ord. 756/1997. Se vor figura punctele de prelvare probe sol , pe un Plan de amplasament al instalatiei, cu date clare privind distantele fata de diverse repere.

13.6. Monitorizare tehnologică

Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

## 13.7.  Monitorizarea deşeurilor și substanțelor chimice periculoase:

Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea prevederilor:

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare;

- OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- OM nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasa de depozit de deşeuri;

- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, cu modificările ulterioare;

- Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului  European şi a Consiliului privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive;

precum şi ale altor acte normative care apar în perioada de valabilitate a autorizaţiei, raportându-se la APM Arad, datele în funcţie de legislaţia specifică sau la solicitarea acesteia.

Recuperarea sau eliminarea deseurilor trebuie să se desfășoare așa cum este precizat în prezenta Autorizație și în conformitate cu legislația și protocoalele naționale. Se va ţine evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu actele normative în vigoare.

Evidenţa gestiunii deşeurilor colectate, valorificate şi eliminate se va raporta conform actelor normative în vigoare şi a cerinţelor APM ARAD.

Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-cantităţile şi codurile deşeurilor;

-numele transportatorului şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

-confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

-detalii privind expediţiile respinse;

-detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM Arad, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.

Titularul ține evidența ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, evidențiind: cantitatea achiziționată, cantitatea introdusă pe piață, cantitatea reutilizabilă, cantitățile recuperate și eliminate.

Vor fi respectate prevederile Legii nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, respectiv:

- operatorii economici care introduc pe piaţă produse ambalate sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepţia ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor pe care aceştia le introduc pe piaţa naţională,

- începând cu data de 1 ianuarie 2019, obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului prevăzute de prezenta lege se realizează:

a) individual, prin gestionarea propriilor ambalaje introduse pe piaţă naţională;

b) prin intermediul unei organizaţii care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă

a producătorului, autorizate de către comisia constituită potrivit OUG nr.92/2021, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Comisia, pe tip de material şi pe tip de ambalaj, primar, secundar şi pentru transport.

- să îndeplinească cel puţin obiectivele prevăzute în anexa nr. 5, pentru deşeurile de ambalaje pentru care sunt responsabili potrivit alin. (1), art.16.

Operatorii economici deţinători de ambalaje folosite şi/sau de deşeuri de ambalaje din comerţ şi industrie au obligaţia:

a) să returneze ambalajele folosite către furnizori sau operatorii economici desemnaţi de aceştia conform prevederilor contractuale;

b) să predea deşeurile de ambalaje secundare şi deşeurile de ambalaje pentru transport către colectori desemnaţi de o organizaţie prevăzută la art. 16 alin. (5) lit. b); sau

c) să asigure reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi reciclate, valorificarea acestora prin alte metode, prin contracte încheiate cu operatori economici autorizaţi pentru desfăşurarea operaţiilor respective, precum şi raportarea datelor potrivit obligaţiilor de raportare ale producătorului prevăzute la art. 17 alin. (1).

Se interzice amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate selectiv, precum şi încredinţarea,

respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deşeurilor de ambalaje.

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Hârtie/carton | Ambalarea produselor finite (volane, centuri) |  | Tone/an |
| Ambalaje plastic | Ambalarea produselor finite |  | Tone/an |
| Ambalaje lemn | Ambalarea produselor finite |  | Tone/an |

13.9. Monitorizare zgomot

Toate utilajele si instalatiile care produc zgomot si/sau vibratii vor fi mentinute in stare bună de functionare.Monitorizarea zgomotului se va face anual şi obligatoriu la orice modificare a instalatiilor existente. Monitorizarea anuala consta in masuratori privind zgomotul la limita incintei.

| Punct de monitorizare | Parametru | Frecvență de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| Limita incintei (turnătorie aluminiu) | dB | Anuală |

13.10. Monitorizare miros – nu este cazul

## 13.11.  Monitorizarea post – închidere

În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere

14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie păstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate,  în orice moment.

Operatorul, prin persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite la APM Arad şi GNM-CJ Arad raportările solicitate la datele stabilite, rezultatele monitorizărilor conform cap. 13 după primirea lor de la laboratoarele atestate.

Operatorul trebuie să înregistreze toate accidentele/incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul judeţean Arad, raportul privind incidentul.

Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalaţiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Operatorul  trebuie să depună un raport la agenţie în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM

14.2. Operatorul va raporta anual datele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: ACPM  Arad

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare:locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

5.6. Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR)

Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea 2.5.b - instalatii pentru topirea metalelor neferoase cu o capacitate mai mare de 4 t/zi pentru plumb sau cadmiu ori 20 t/zi pentru toate celelalte metale şi pct. 6.7-tratarea suprafetelor materialelor, a obiectelor sau a produselor utilizand solventi organici, in special pentru apretare, imprimare, acoperire, degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire, curatare sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvent organic mai mare de 150 kg pe oră sau mai mare de 200 de tone pe an care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Numărul CAS | Poluanţi /substanţe | Valoarea prag pentru emisiile |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aer (kg/an) | Apa (kg/an) | Sol (kg/an) |
| 74-82-8 | Metan (CH4) | 100.000 | - | - |
| 630-08-0 | Monoxid de carbon(CO) | 500.000 | - | - |
| 124-38-9 | Dioxid de carbon (CO2) | 100 milioane | - | - |
|  | Hidrofluorocarburi (HFC-uri) | 100 | - | - |
| 10024-97-7 | Protoxid de azot (N2O) | 10.000 | - | - |
|  | Compuşi organici volatili nemetanici (NMVOC) | 100.000 | - | - |
|  | Oxizi de azot (Nox/NO2) | 100.000 | - | - |
|  | Perflorocarburi | 100 | - | - |
|  | Oxizi de sulf | 150.000 | - | - |
|  | Azot total | - | 50.000 | 50.000 |
|  | Fosfor total | - | 5.000 | 5.000 |
|  | Hidroclorofluorocarburi | 1 | - | - |
|  | Clorofluorocarburi | 1 | - | - |
|  | Haloni | 1 | - | - |
| 7440-38-2 | Arsen şi compuşi arsenului | 20 | - | - |
| 7440-43-9 | Cadniu şi compuşi | 10 | - | - |
| 7440-47-3 | Crom şi compuşi | 100 | - | - |
| 7440-50-8 | Cupru şi compuşi | 100 | - | - |
| 7439-97-6 | Mercur şi compuşi | 10 | - | - |
| 7440-02-0 | Nichel şi compuşi | 50 | 20 | 20 |
| 7439-92-1 | Plumb şi compuşi | 200 | 20 | 20 |
| 7440-66-6 | Zinc şi compuşi | 200 | 100 | 100 |
| 15972-60-8 | Alaclor | - | 1 | 1 |
| 309-00-2 | Aldrin | 1 | 1 | 1 |
| 1912-24-9 | Atrazină | - | 1 | 1 |
| 57-74-9 | Clordan | 1 | 1 | 1 |
| 143-50-0 | Clordecon | 1 | 1 | 1 |
| 470-90-6 | Clorfenvinfos | - | 1 | 1 |
| 85535-84-8 | Cloroalcani | - | 1 | 1 |
| 2921-88-2 | Clorpirifos | - | 1 | 1 |
| 50-29-3 | DDT | 1 | 1 | 1 |
| 107-06-2 | 1,2 Dicloretan (EDC) | 1000 | 10 | 10 |
| 75-09-2 | Diclormetan | 1000 | 10 | 10 |
| 60-57-1 | Dieldrin | 1 | 1 | 1 |
| 330-54-1 | Diuron | - | 1 | 1 |
| 115-29-7 | Endosulfan | - | 1 | 1 |
| 72-20-8 | Endrin | 1 | 1 | 1 |
|  | Compuşi organici halogenaţi | - | 1000 | 1000 |
| 76-44-8 | Heptaclor | 1 | 1 | 1 |
| 118-74-1 | Hexaclorbenzen | 10 | 1 | 1 |
| 87-68-3 | Hexaclorbutadienă | - | 1 | 1 |
| 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6 hexacloropentaciclodecan | 1 | 1 | 1 |
| 58-89-9 | Lindan | 1 | 1 | 1 |
| 12385-85-5 | Mirex percloropentanciclodecan | 1 | 1 | 1 |
|  | PCDD+PCDF (dioxine+furani) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 608-93-5 | Pentaclorbenzen | 1 | 1 | 1 |
| 87-86-5 | Pentaclorfenol | 10 | 1 | 1 |
| 1336-36-3 | Bifenili ploliclorurati (PCB uri) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 122-34-9 | Simazine | - | 1 | 1 |
| 127-18-4 | Tetracloretilenă | 2000 | 10 | - |
| 56-23-5 | Tetraclormetan | 100 | 10 | - |
| 12002-48-1 | Triclorbenzen | 10 | 1 | - |
| 71-55-6 | 1,1,1 tricloretan | 100 | - | - |
| 74-34-5 | 1,1,2,2 tetracloretan | 50 | - | - |
| 79-01-6 | Tricloretilena | 2000 | 10 | - |
| 67-66-3 | Triclormetan | 50 | - | - |
| 79-01-6 | Tricloretilenă | 2000 | 10 | - |
| 67-66-3 | Triclormetan | 500 | 10 | - |
| 8001-35-2 | Toxafen | 1 | 1 | 1 |
| 75-01-4 | Clorură de vinil | 1000 | 10 | 10 |
| 120-17-7 | Antracen | 50 | 1 | 1 |
| 71-43-2 | Benzen | 1000 | 200 | 200 |
|  | Difenilieteri bromurati | - | 1 | 1 |
| Nonil-fenoli etoxilati |  | - | 1 | 1 |
| 100-41-4 | Etilbenzen | - | 200 | 200 |
| 75-21-8 | Oxizi de etilenă | 1000 | 10 | 10 |
| 34123-59-6 | Isoproturon | - | 1 | 1 |
| 91-20-3 | Naftalină | 100 | 10 | 10 |
|  | Compuşi organici ai staniului | - | 50 | 50 |
| 117-81-7 | Di- (2-etihexil) flatalt | 10 | 1 | 1 |
| 108-95-2 | Fenoli | - | 20 | 20 |
|  | Hidrocarburi aromatice policiclice | 50 | 5 | 5 |
| 108-88-3 | Toluen | - | 200 | 200 |
|  | Trinutil staniu şi compuşi săi | - | 1 | 1 |
|  | Trifenil staniu şi compuşi săi | - | 1 | 1 |
|  | Carbon organic total (TOC) | - | 50000 | - |

Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

Este un document ce sintetizează toate informaţiile privind desfăşurarea activităţii în condiţii normale şi anormale de funcţionare, impactul asupra mediului şi modul de respectare a prevederilor autorizaţiei integrate de mediu.

Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

-activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

-sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

-impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

-date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

-raportarea PRTR;

-plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

-sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

-gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

-intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

Raportările privind monitorizarea emisiilor vor conţine următoarele date:

Emisiile în aer monitorizate discontinuu se vor raporta sub formă tabelară, cu următorul conţinut:

- punctul de emisie;

- parametrul (noxa);

- data prelevării probei;

- valoarea măsurată;

- valoarea măsurată a parametrilor de proces;

- valoarea corectată pentru condiţii standard;

- valorile limită conform Autorizaţiei integrate de mediu;

Emisiile în apă se vor raporta sub formă tabelară, cu următorul conţinut:

- punctul de emisie;

- parametrul (noxa);

- data prelevării probei;

- valoarea măsurată;

- valorile limită conform Autorizaţiei integrate de mediu;

Emisiile în sol se vor raporta sub formă tabelară, cu următorul conţinut:

- punctul de recoltare (coordonate stereo 70);

- parametrul (noxa);

- data prelevării probei;

- valoarea măsurată;

- valoarea conform stării de referinţă;

- prag alertă şi prag intervenţie;

Emisiile de zgomot se vor raporta sub formă tabelară, cu următorul conţinut:

- punctul de emisie, distanță faţă de vecinătăţi;

- parametrul (noxa);

- data măsurătorii;

- valoarea măsurată;

- valorile limită conform Autorizaţiei integrate de mediu;

Raportul  de mediu  va fi transmis la ACPM GNM-CJ Arad.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

-chestionarele completate cu datele necesare pentru calculul emisiilor, conform OM 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

-gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

14.6. Mod de raportare

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu | Anuala | Perioada 1 aprilie – 30 mai | Registrul IPPC |
| 2 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile Legii 278/2013 | anuala | Perioda 1 aprilie – 30 mai | Registru COV |
| 3 | Raport anual pentru Registrul European al Poluantilor emisi si transferati conform H.G 140/2008 | Anual | Perioda 1 aprilie – 30 mai | Registrul EPRTR |
| 4 | Raport inventare de emisii | anual |  |  |
| 5 | Statistica deşeurilor Chestionar 4 PRODDES – completat de producatorii de deseuri | Anual | 1 februarie – 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. |
| 6 | Deseuri Ambalaje: Anexa 1: Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate - se va discuta cu colegii de la deseuri despre oportunitatea mentinerii acewtui punct in AIM | anual | 1 februarie - 25 februarie | Anexa 1 - Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate |
| 7 | Deseuri provenite din uleiuri: Chestionar 2.1: Generatori uleiuri exclusiv service-urile si PFA | anual | 1 februarie - 31 mai | Chestionar 2.1: Generatori uleiuri exclusiv service-urile si PFA |

Informaţii privind substanţele şi amestecurile periculoase utilizate, anual la solicitarea APM Arad.

În situaţia în care titularul actului de reglementare va transfera în totalitate obligaţiile, conform

prevederilor Legii nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu va mai avea obligaţia să raporteze agenţiei judeţene pentru protecţia mediului datele cuprinse în anexa nr.1

la Ordinul nr. 794/2012.

15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITÃŢII:

Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

-luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

-luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

-evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

-utilizarea eficientă a energiei;

-luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

-luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

-modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

-modificări privind deţinătorul instalaţiei;

-măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

În conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Arad:

- încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – CJ Arad  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

- orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

- notificare telefonică maxim 2 ore dar nu mai mult de 24 ore

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

-în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională „Apele Romane” Administraţia Bazinală de APĂ Mureş Sitemul de Gopsodărirea Apelor Arad;

-în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vasile Goldiş Arad;

-în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia integrată de mediu;

- solicitarea de autorizare;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea S.C. Takata Romania S.R.L, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

În conformitate cu OUG nr. 196/2005, aprobată de Legeanr. 105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conformart. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII ACTIVITĂȚII

În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Arad şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad. Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr de ..... pagini.

DIRECTOR EXECUTIV,

Dănoiu Dana Monica

Şef Serviciu A.A.A

Orășan Adina

Întocmit,

Bociort Claudiu

17. GLOSAR DE TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | Producţie secundară | Producția de metale utilizând reziduuri și/sau resturi, inclusiv prin procese de retopire și de aliere |
| 7 | Măsurare continuă | Măsurarea cu ajutorul unui „sistem de măsurare automată” instalat permanent în unitate pentru monitorizarea continuă a emisiilor |
| 8 | Măsurare periodică | Stabilirea unei mărimi măsurate (cantitate specifică supusă măsurării), la intervale de timp specificate, folosind metode manuale sau automate |
| 9 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 10 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 11 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 12 | NOX | Cantitatea totală de monoxid de azot (NO) și dioxid de azot (NO2) exprimată ca NO2 |
| 13 | TCOV | Cantitatea totală de carbon organic volatil; cantitatea totală de compuși organici volatili măsurată cu ajutorul unui detector cu ionizare în flacără (FID) și exprimată sub forma cantității totale de carbon |
| 14 | COV | Compuşi organici volatili |
| 15 | PCDD/F | Dibenzo-p-dioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați (17 congeneri) |
| 16 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A) |
| 17 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 18 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea nr. 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 19 | RAM | Raport anual de mediu |
| 20 | PRTR | HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 21 | R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 22 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 23 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 24 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 25 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 26 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

# Text boxes

lingouri Al

TOPIRE ALUMINIU

(cuptorul central)

gaze tehnologice

gaz metan

Cos dispersie

zgura de aluminiu deseu

retur turnare Al

golireA Al lichid in CREUZETELE DE TRANSPORT

ALIMENTAREA DISPOZITIVULUI  DE TURNARE

hala

gaze tehnologice

TURNAREA SUB PRESIUNE A AL

IN MATRITE

substanta separare

Filtru electrostatic

substante ungere

ulei hidraulic

apa racire epuizata

RACIRE PIESE TURNATE

apa

solutie de racire

deseu Al

DEBAVURARE

apa

SPALARE PIESE TURNATE DE AL

apa spalare uzata

detergenti

PIESE TURNATE DE Al

gaze tehnologice

Deseu magneziu

TOPIRE magneziu

lingouri Mg

ALIMENTAREA DISPOZITIVULUI  DE TURNARE

hala

gaze tehnologice

substanta separare

substante ungere

TURNAREA SUB PRESIUNE A AL

IN MATRITE

Filtru electrostatic

ulei hidraulic

apa

RACIRE PIESE TURNATE

solutie de racire

apa racire epuizata

deseu magneziu

DEBAVURARE

apa

SPALARE PIESE TURNATE DE Mg

detergenti

apa spalare uzata

PIESE TURNATE DE Mg