Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. 1 / 05.10.2015

Revizuită în XX.XX.2022

Titularul autorizaţiei:

S.C. MAGONTEC S.R.L.

Locaţia activităţii: Sântana, Calea Hammerer, Nr. 3, Judeţul Arad

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale;

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN;

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi:

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.5.b) | 2.5. Prelucrarea metalelor neferoase: b) topirea, inclusiv alierea, de metale neferoase, inclusiv de produse recuperate, şi exploatarea de turnătorii de metale neferoase, cu o capacitate de topire de peste 4 tone pe zi pentru plumb şi cadmiu sau 20 de tone pe zi pentru toate celelalte metale. | 2.C |  |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 2.(e).(ii) | Instalaţii de topire, inclusiv aliajele, a metalelor neferoase, inclusiv produse recuperate (rafinare, piese turnate etc.) |

Codul CAEN:

2454 – Turnarea altor metale neferoase.

4677 – Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor;

3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate;

4672 – Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice (feroase, neferoase);

Emisă de: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

Prezenta autorizaţie de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viză anuală – conform Legii 219/2019 – Art. I, pct. 2, alin. (2) de modificare şi completare a OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

- Conform OM nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu – Anexa 1 Procedură din 27 mai 2020 de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu:

Art. 5., alin. (1) „Pentru obţinerea vizei anuale, titularul activităţii este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă a autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu, prin depunerea următoarelor documente:

a) cererea conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;

b) raportul anual de mediu şi/sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz;

c) declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;

d) dovada achitării tarifului.”

alin. (4) „Termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.”

alin. (5) „Pentru autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu revizuită, titularul solicită aplicarea vizei în anul imediat următor revizuirii, cu respectarea prevederilor alin. (4).”

alin. (6) „Pentru solicitările transmise în termen mai scurt decât cel specificat la alin. (4), autoritatea publică pentru protecţia mediului acceptă solicitarea şi, în termen de 5 zile lucrătoare, transmite titularului o notificare cu privire la nerespectarea termenului de solicitare şi suspendarea actului de reglementare pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere faţă de termenul specificat la alin. (4). Perioada de suspendare începe după data emiterii autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu (ziua şi luna). Totodată, autoritatea publică pentru protecţia mediului informează Garda Naţională de Mediu”

Titularul activităţii va depune la solicitarea vizei anuale împreună cu documentele prevăzute în actul normativ menţionat anterior şi copia autorizaţiei integrată de mediu.

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

S.C. MAGONTEC S.R.L.

Adresa sediu social cu activitate: SÂNTANA, CALEA HAMMERER, NR. 3, JUDEŢUL ARAD

Certificat de Înregistrare: Seria B, nr. 2590411.

Cod Unic de Înregistrare: 27768109.

Nr. de ordine în Registrul Comerţului: J02/412/11.04.2011.

Telefon: +40(0)741292966; +40(0)749090088

E-mail: ioan.peter@magontec.com; daniela.miclausi@magontec.com.

2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Urmare a cererii de actualizare adresată de  S.C. MAGONTEC S.R.L. cu sediul în orașul Sântana, Calea Hammerer, nr. 3, judeţul Arad, înregistrată la APM Arad sub nr. 739/R/4939 din 01.04.2021, precum şi a completărilor depuse ulterior,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a cererii de actualizare a autorizaţiei integrată de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- cu luarea în considerare a comentariilor şi observaţiilor publicului privind desfăşurarea activităţii,

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

- în baza OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

- în baza OM nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare,

- în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

- în baza HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia,

- în baza OM nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană,

- în baza Ordinului MAPAM nr. 36/2004, pentru aprobarea ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu,

se emite:

AUTORIZAȚIA INTEGRATĂ DE MEDIU REVIZUITĂ

pentru:

S.C. MAGONTEC S.R.L.

2.2. Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative, care sunt în concordanţă cu standardele Uniunii Europene prin prevederile Directivelor corespunzătoare:

- OUG nr. 195/2005, aprobată cu modificari prin Legea nr. 265/2006, privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare;

- OM nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu;

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1032 a Comisiei din 13 iunie 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, pentru industria metalelor neferoase,

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei;

- HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

# Ordinul nr. 3299 din 28.08.2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

- Legea nr. 24/1994 pentru ratificarea Convenţiei – cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 930/2005 pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;

- Legea nr. 458/2002 (republicată) privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 570/2016 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase şi alte măsuri pentru principalii poluanţi;

- Regulamentul CE nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.12.2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);

- Regulamentul CE nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor;

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 92/2011 privind regimul deşeurilor;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordin nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului,

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- Ordinul MS nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 68/2007, aprobată de Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului;

- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu completările şi modificările ulterioare;

Încălcarea prevederilor legislaţiei de mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Prezenta autorizaţie se referă la toate activităţile desfăşurate de operator pe amplasament, aflate sub directa lui responsabilitate (aşa cum este prezentat amplasamentul în planul de situaţie anexat solicitării), de la intrarea materialelor şi materiei prime şi până la expedirea produsului finit, precum şi valorificarea şi/sau eliminarea deșeurilor generate.

Activitatea autorizată pe amplasament se încadrează în Anexa 1 a Legii nr. 278/2013:

2.5. Prelucrarea metalelor neferoase: b) topirea, inclusiv alierea, de metale neferoase, inclusiv de produse recuperate, şi exploatarea de turnătorii de metale neferoase, cu o capacitate de topire de peste 4 tone pe zi pentru plumb şi cadmiu sau 20 de tone pe zi pentru toate celelalte metale,

precum şi activităţilor conexe fluxului tehnologic:

- întreținere şi reparații utilaje prin atelierul de mentenanță propriu;

- reparaţii curente ale utilajelor tehnologice cu colaboratori;

- laborator de spectrometrie;

- laborator electro-chimic.

Capacitatea de producţie proiectată a fabricii de topire a magneziului este 35 tone/zi.

Pentru procesul de fabricare lingouri de magneziu capacitatea de producţie este de 11500 t/an, iar pentru producţie anozi de magneziu este de 1800 t/an

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 2.5.b) | 11500,00 | Tone/an |
| 2.5.b) | 1800,00 | Tone/an |

4. DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII. SCOPUL

Documentaţia depusă iniţial, în vederea autorizării, cuprinde:

- Anunţ public privind solicitarea autorizaţiei de mediu, apărut în ziarul Evenimentul Zilei din 31.03.2015;

- Cerere de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu elaborată de titular;

- Chitanţa nr. 0021754 eliberată de APM Arad, dovada achitării tarifului de analiză a documentaţiei depuse;

- Autorizaţie de mediu nr. 9762 din 08.08.2012, emisă de APM Arad;

- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 267 din 15.12.2014, emisă de A.N. ”Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Crişuri;

- Acord de mediu nr. 3 din 29.07.2011, revizuit în 25.02.2015, emis de APM Arad;

- Formular de solicitare autorizaţie integrată de mediu, elaborată de S.C. IT&Mediu S.R.L.;

- Procedură acţiune la incendiu în autovehicul sau la accident;

- Proceduri de evacuare în caz de incendiu, elaborate de S.C. Magontec S.R.L.;

- Raport de amplasament, elaborat de S.C. IT&Mediu S.R.L.;

- Certificat de Înregistrare Seria B, nr. 2590411, CUI 27768109, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad în 30.05.2012;

- Certificat constatator nr. 34036/07.10.2014, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad;

- Extras de Carte Funciară pentru informare nr. 303100 Sântana, nr. cerere 13751 din 06.10.2011, eliberat de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Chişineu Criş;

- Extras de Carte Funciară pentru informare nr. 303101 Sântana, nr. cerere 13751 din 06.10.2011, eliberat de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Chişineu Criş;

- Contract de prestări servicii nr. S 140200839 din 01.12.2014, încheiat cu S.C. ASA Servicii Ecologice S.R.L., pentru vidanjarea apelor uzate;

- Contract de prestări servicii nr. I-T-052-AVI/28.06.2012, încheiat cu S.C. Indeco Grup S.R.L. pentru preluarea deşeurilor tehnologice;

- Act adiţional nr. 4/10.07.2015 la contractul I-T-052-AVI/28.06.2012, încheiat cu S.C. Indeco Grup S.R.L. pentru preluarea deşeurilor tehnologice;

- Contract prestări servicii nr. 191 din 02.07.2012, încheiat cu S.C. G&E Invest 2003 S.R.L., pentru ridicarea deşeurilor menajere;

- Contract prestări servicii nr. 2012.05.092 din 30.05.2012, încheiat cu ANIF, pentru evacuare ape pluviale şi ape de la staţia de epurare;

- Aviz ANIF pentru evacuări ape menajere epurate şi ape pluviale convenţional curate nr. 174 din 23.05.2012;

- Contract de racordare nr. 8819499/19.10.2011, eliberat de S.C. Enel Distribuție Banat S.A.;

- Buletin de determinări a zgomotului industrial nr. 96/04.06.2014, eliberat de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad;

- Buletin determinări de zgomot nr. 2776/16.06.2014, eliberat de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad;

- Buletin de analiză nr. 14/16.01.2015, eliberat de S.C. Compania de Apă Arad S.A., pentru indicatorii de calitate ai apei prelevate din puţ forat;

- Contract nr. 1122/15.10.2012, încheiat cu S.C. Lajedo S.R.L., pentru efectuarea de determinări de compoziţie a gazelor reziduale şi Anexa nr. 1 la contract;

- Raport de analize nr. 84/13.02.2013, eliberat de S.C. Lajedo S.R.L., pentru imisii;

- Raport de analize nr. 1155/19.07.2014, eliberat de S.C. Lajedo S.R.L., pentru compoziţia gazelor arse evacuate prin coşul de fum al cuptorului de topire;

- Raport de analize nr. 1168/06.08.2014, eliberat de S.C. Lajedo S.R.L., pentru compoziţia gazelor arse evacuate prin coşul de fum al cuptorului de topire;

- Raport de încercare nr. 168/a/EVMT din 30.06.2010 şi nr. 168/b/EVMT din 30.06.2010, eliberat de Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industrială Bucureşti pentru deşeu solid şi levigat rezultat în urma testului de levigare reaalizat pe proba de deşeu solid;

- Adresa nr. 41568/03.04.2015 privind acceptarea documentaţiei, eliberată de APM Arad;

- Proces verbal de constatare nr. 3923 din 08.04.2015, eliberat de APM Arad;

- Raport de analize nr. 172/13.02.2015, eliberat de S.C. Lajedo S.R.L., pentru compoziţia gazelor arse evacuate prin coşul de fum al cuptorului de topire;

- Raport de analize nr. 738/28.04.2015, eliberat de S.C. Lajedo S.R.L., pentru compoziţia gazelor arse evacuate prin coşul de fum al cuptoarelor de topire;

- Adresa nr. 4615/16.04.2015 – invitaţii ale CAT pentru analiza detaliată a documentaţiei depuse;

- Ordin de plată nr. 50022594 din 20.04.2015 dovada achitării tarifului etapei de analiză detaliată a documentaţiei depuse;

- Proces verbal nr. 4868 din 22.04.2015, încheiat cu ocazia şedinţei CAT de analiză detaliată a documentaţiei depuse;

- Anunţ privind dezbaterea publică afişat pe site-ul APM Arad în 27.04.2015;

- Raport de analiză a documentaţiei nr. 5221 din 30.04.2015, eliberat de APM Arad;

- Anunţ privind dezbaterea publică, apărut în ziarul ”Jurnal Arădean” din 04.05.2015;

- Proces verbal minută nr. 5528 din 06.05.2015, încheiat de APM Arad, cu ocazia dezbaterii publice a documentaţiei depuse de S.C. Magontec S.R.L., în vederea emiterii autorizaţiei integrate de mediu;

- Fişele cu date de securitate ale substanţelor/amestecurilor folosite în activitate: acid citric, Sorbacal, Stargon C, foiţe de magneziu, propan, clorură de sodiu, unsoare, uleiuri, acetat de etil, clorură de mangan, dioxid de sulf, azotat de argint, argon, acetilenă, oxid de crom (VI), prealiaj aluminiu-beriliu, EMGESAL FLUX 0...EMGESAL FLUX 18;

- Contract de vânzare-cumpărare nr. C929 din 12.06.2014, încheiat cu S.C. Remat Brașov S.A. pentru cumpărare de materiale reciclabile neferoase;

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 484 din 22.06.2012, încheiat cu S.C. Remat MG S.A. pentru vânzarea deşeurilor rezultate din activitatea titularului;

- Raport de încercare nr. 41T/05.03.2014, eliberat de S.C. Compania de Apă Arad S.A., pentru indicatorii de calitate ai apei vidanjate de la S.C. Magontec S.R.L;

- Raport de analize nr. 883/18.05.2015, eliberat de S.C. Lajedo S.R.L. pentru 1,4 dioxan din gazele arse evacuate prin coşul de fum al cuptoarelor de topire;

- Raport de încercare nr. 436T/24.10.2014, eliberat de S.C. Compania de Apă Arad S.A., pentru indicatorii de  calitate ai apei prelevate din puţ forat;

- Buletin de analiză nr. 436/10.04.2014, eliberat de S.C. Compania de Apă Arad S.A., pentru indicatorii de calitate ai apei prelevate din puţ forat;

- Raport de încercare nr. 16T/20.01.2015, eliberat de S.C. Compania de Apă Arad S.A., pentru indicatorii de  calitate ai apei uzate epurate evacuate în canal ANIF;

- Raport de încercare nr. 63T/05.03.2015, eliberat de S.C. Compania de Apă Arad S.A., pentru indicatorii de calitate ai apei vidanjate de la S.C. Magontec S.R.L.;

- Buletin de analiză nr. 271/19.03.2014, eliberat de S.C. Compania de Apă Arad S.A., pentru indicatorii de calitate ai apei prelevate din puţ forat;

- Raport de încercare nr. 97T/24.03.2014, eliberat de S.C. Compania de Apă Arad S.A., pentru indicatorii de calitate ai apei uzate epurate evacuate în canal ANIF;

- Raport de încercare nr. 206T/16.06.2014, eliberat de S.C. Compania de Apă Arad S.A., pentru indicatorii de calitate ai apei uzate epurate evacuate în canal ANIF;

- Buletin de analiză nr. 655/13.06.2014, eliberat de S.C. Compania de Apă Arad S.A., pentru indicatorii de calitate ai apei prelevate din puţ forat;

- Buletin de analiză nr. 1115/13.10.2014, eliberat de S.C. Compania de Apă Arad S.A., pentru indicatorii de calitate ai apei prelevate din puţ forat;

- Raport de încercare nr. 423T/14.10.2014, eliberat de S.C. Compania de Apă Arad S.A., pentru indicatorii de calitate ai apei uzate epurate evacuate în canal ANIF;

- Raport de analize nr. 151/11.02.2015, eliberat de S.C. Lajedo S.R.L., pentru compoziţia gazelor arse evacuate prin coşul de fum al cuptoarelor de topire;

- Raport de analize nr. 172/13.02.2015, eliberat de S.C. Lajedo S.R.L., pentru compoziţia gazelor arse evacuate prin coşul de fum al cuptoarelor de topire;

- Raport de analize nr. 738/28.04.2015, eliberat de S.C. Lajedo S.R.L., pentru compoziţia gazelor arse evacuate prin coşul de fum al cuptoarelor de topire;

- Raport de analize nr. 1055/19.07.2014, eliberat de S.C. Lajedo S.R.L., pentru compoziţia gazelor arse evacuate prin coşul de fum al cuptoarelor de topire;

- Raport de analize nr. 1168/06.08.2014, eliberat de S.C. Lajedo S.R.L., pentru compoziţia gazelor arse evacuate prin coşul de fum al cuptoarelor de topire;

- Autorizaţie de securitate la incendiu nr. 28 din 01.08.2012, eliberată de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad;

- Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale elaborat de titular;

- Adresa nr. 6985/05.06.2015 – invitaţii ale CAT pentru analiza detaliată a documentaţiei şi completărilor depuse;

- Proces verbal nr. 7209 din 10.06.2015, întocmit de APM Arad cu ocazia şedinţei CAT de analiză detaliată a documentaţiei şi completărilor depuse în vederea emiterii autorizaţiei integrată de mediu;

- Buletin de analiză nr. 500 din 01.07.2015, eliberat de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad, pentru indicatorii microbiologici ai apei prelevate din foraj;

- Buletin de analiză nr. 513 din 01.07.2015, eliberat de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad, pentru indicatorii fizico-chimici ai apei prelevate din foraj;

- Buletin determinări de zgomot nr. 3182 din 17.06.2014, eliberat de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad;

- Proces verbal nr. 8975 din 15.07.2015, încheiat cu ocazia şedinţei CAT de definitivare a proiectului autorizaţiei integrate de mediu şi de luare a deciziei de emitere;

- Decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu nr. 9025/15.07.2015;

- Anunț decizie de emitere: pe site-ul APM Arad, publicat în ziarul ”Jurnalul Arădean” din 03.09.2015 şi afişat la sediul Primăriei comunei Sântana în data de 03.09.2015.

Anexe:

- Plan parter – elaborat de S.C. FIRMA 9 S.R.L.;

- Plan de situaţie – elaborat de S.C. FIRMA 9 S.R.L.;

- Plan încadrare în zonă;

- Plan de amplasament;

- Schema procesului de obţinere a anozilor;

- Schema de obţinere a lingourilor;

- Schema apei;

- Schema de emisii în aer.

Documentaţia depusă în vederea revizuirii autorizaţiei integrate de mediu în 2021 cuprinde:

- Formular de solicitare revizuire Autorizație integrată de mediu şi documentul refăcut, elaborat de S.C. IT&Mediu S.R.L. Timișoara;

- Raport de amplasament (și documentul refăcut), elaborat de S.C. IT&Mediu S.R.L. Timișoara;

- Raport privind starea de referință, elaborat de S.C. IT&Mediu S.R.L. Timișoara;

- Raport anual de mediu pe anul 2020, elaborat de SC IT&Mediu SRL Timișoara, înregistrat la APM Arad cu nr. 4727/30.03.2021;

- Dovada publicităţii privind actualizarea autorizaţiei integrată de mediu – anunţ publicat în ziarul ”Jurnalul Arădean” din 30.03.2021;

- Dovada achitării tarifului privind revizuirea autorizaţiei integrată de mediu – O.P. 639 din 31.03.2021;

- Certificat de Înregistrare Seria B, nr. 2590411, CUI 27768109, J2/412/11.04.2011, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad în 30.05.2012;

- Certificat constatator, eliberat în baza cererii înregistrată cu nr. 50628/21.01.2021 la Oficiul Național al Registrului Comerţului;

- Extras de Carte Funciară nr. 313453 Sântana, eliberat de Oficiul pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Chişineu-Criş;

- Extras de Carte Funciară nr. 313457 Sântana, eliberat de Oficiul pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Chişineu-Criş;

- Autorizație integrată de mediu nr. 1 din 05.10.2015, emisă de APM Arad;

- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 242/13.08.2020, emisă de A.N. ”Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Crișuri;

- Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 937BH2016 din 04.01.2016 și Anexe, încheiat între A.N. ”Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Crișuri și S.C. Magontec S.R.L.;

- Autorizație de securitate la incendiu nr. 256/16/AA-AR din 21.04.2016, emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al Județului Arad;

- Compararea activității S.C. Magontec S.R.L. cu tehnicile BAT în vigoare;

- Tehnici de prevenire a mirosului provenit din activitatea S.C. Magontec S.R.L.;

- Plan de prevenire și combatere a poluării accidentale S.C. Magontec S.R.L.;

- Protecția întreprinderii împotriva incendiilor – Ordinea privind protecţia împotriva incendiilor conform DIN 14 096;

- Contract de prestări servicii nr. I-T-052-AV1/28.06.2012, Anexe și Acte adiționale nr. 1/17.07.2012, nr. 2/18.06.2013, nr. 3/16.12.2014, nr. 4/10,07.2015, nr. 5/22.02.2017, nr. 6/29.12.2017, nr. 7/13.02.2018, nr. 8/30.04.2018, nr. 9/02.05.2018, nr. 11/30.12.2019, nr. 12/31.12.2020,  nr. 13/09.02.2021, nr. 14 din 17.08.2021, încheiat cu S.C. Indeco Grup S.R.L., privind colectare deșeuri periculoase și nepericuloase;

- Contract de prestări servicii de colectare și eliminare deșeuri industriale nr. EFS-MGN din 18.10.2019 și Anexă, încheiat cu S.C. Eco Fire Sistems S.R.L;

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităților nr. 1AR0001548 din 13.02.2018, Anexe și Act adițional nr. 1 din 10.06.2019, încheiate cu S.C. Retim Ecologic Service S.A., privind colectarea de deșeuri municipale amestecate;

- Hotărâre nr. 244/21.12.2017, emisă de Consiliul Local al orașului Sântana, privind aprobare tarif facturat de S.C. Retim Ecologic Service S.R.L.;

- Contract de prestări servicii nr. 2018.05.069 din 21.05.2018, încheiat cu Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, Unitatea de Administrare Arad;

- Contract de prestări servicii nr. 2015.05.081 din 20.05.2015, încheiat cu Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, Unitatea de Administrare Arad;

- Contract de furnizare a energiei electrice nr. 6057/20.12.2018 și Anexe, încheiat cu Enel Energie S.A.;

- Contract de vânzare-cumpărare nr, 176/AR/13.05.2019 și Anexe, încheiat S.C. Rematinvest S.R.L.;

- Contract nr. 32/31.10.2019, încheiat cu S.C. Lajedo S.R.L., privind monitorizarea factorilor de mediu;

- Contract de prestări servicii nr. 40 din 28.04.2016, încheiat cu S.C. Dorner S.R.L., privind activități de vidanjare;

- Contract nr. 1AR0165120 din 01.01.2020 și Anexe, încheiat cu S.C. Ecologic 3R Ambalaje S.A., privind gestionarea ambalajelor;

- Raport de încercare nr. 798 din 29.03.2019, întocmit de S.C. Lajedo S.R.L. (efluenți gazoși)

- Raport de încercare nr. 833 din 24.04.2019, întocmit de S.C. Lajedo S.R.L. (aer);

- Raport de încercare nr. 1852 din 17.06.2019, întocmit de S.C. Lajedo S.R.L. (efluenți gazoși reziduali);

- Raport de încercare nr. 3181 din 31.10.2019, întocmit de S.C. Lajedo S.R.L.(efluenți gazoși reziduali);

- Raport de încercare nr. 2147 din 13.08.2019, întocmit de S.C. Lajedo S.R.L. (sol);

- Raport de încercare nr. 3329 din 30.12.2020, întocmit de S.C. Lajedo S.R.L. (sol – hidrocarburi);

- Raport de încercare nr. 2 din 07.01.2021, întocmit de S.C. Lajedo S.R.L. (sol);

- Raport de încercare nr. 1738 din 07.06.2021, întocmit de S.C. Lajedo S.R.L. (apă uzată);

- Raport de încercare nr. 1739 din 07.06.2021, întocmit de S.C. Lajedo S.R.L. (apă uzată);

- Raport de încercare nr. 3859 din 17.08.2021, întocmit de S.C. Lajedo S.R.L. (câmp acustic);

- Buletin de analiză apă freatică nr. 511 din 29.07.2019, întocmit de Compania de Apă Arad S.A.:

- Raport de încercare apă uzată nr. 374T din 02.07.2019, întocmit de Compania de Apă Arad S.A.;

- Autorizație de mediu nr. 81 din 17.10.2018 revizuită în 24.08.2020 pentru S.C. Almamet S.R.L.;

- Fișe cu date de securitate pentru substanțele/amestecurile folosite în activitatea societății;

- Adresa nr. 5520/12.04.2020 privind acceptarea documentaţiei, eliberată de APM Arad;

- Proces verbal de constatare nr. 6278 din 27.04.2021, întocmit de reprezentantul APM Arad;

- Procesele verbale nr. 7066/12.05.2021 – analiza detaliată a documentaţiei depuse, nr. 10900 din 21.07.2021, nr. 12899 din 01.09.2021 – analiza completărilor

- Anunţ privind dezbaterea publică a documentaţiei apărut în ziarul „Jurnalul Arădean” din 08.09.2021 şi afişat la Primăria Sântana sub nr.5014/07.09.2021;

- Anunţ APM Arad privind dezbaterea publică afişat în 06.09.2021;

- Proces verbal minută nr. 13710 din 17.09.2021, întocmit cu ocazia dezbaterii publice a activității și documentației de susținere a solicitării de revizuire a autorizației integrată de mediu;

- Rapoartele de analiză nr. 7504/20.05.2021, 10963/22.07.2021, eliberate de APM Arad;

- Adresa nr. 2405/16.07.2021, emisă de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Arad, reprezentând punct de vedere privind documentația de revizuire a autorizației integrate de mediu;

- Punct de vedere pentru emiterea autorizației integrate de mediu pentru S.C. Magontec S.R.L., emis de Biroul CFM din cadrul APM Arad;

Anexe:

- Plan de situație – elaborat de Biroul Individual de Arhitectură arh. Ciaușu Gheorghe;

- Plan de încadrare în zonă;

- Organigrama S.C. Magontec S.R.L.;

- Schema procesului de obținere a lingourilor;

- Schema procesului de fabricare anozi;

- Schema procesului de obţinere a lingourilor de magneziu – cu evacuări în mediu;

- Schema procesului de obţinere a anozilor de magneziu – cu evacuări în mediu;

- Schema de bilanț a apei de la prelevare până la evacuare;

- Schema evacuări emisii în aer;

- Plan căi de acces forțe de intervenție;

- Plan rețele de alimentare – electric, gaz, apă.

SCOPUL – MOTIVUL REVIZUIRII:

S-a solicitat în anul 2021 revizuirea Autorizației Integrate de Mediu nr. 1/05.10.2015 din următoarele motive:

- creșterea capacității de producție la 35 t/zi,

- achiziționarea de utilaje noi: 1 linie turnare anozi, conveior zgură;

- achiziționarea unui sistem de filtrare nou.

- construirea unor spații noi de depozitare.

Instalaţia va fi controlată, exploatată și întreținută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie integrată de mediu revizuită.

Autorizaţia integrată de mediu se revizuieşte în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (art. 17 alin. 2 din OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006), respectiv în conformitate cu prevederile art. 21, paragrafele (7) şi (8) din Legea nr. 278/2013:

(7) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului, responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu, reexaminează şi, în cazul în care este necesar, actualizează condiţiile de autorizare, cel puţin în următoarele situaţii:

a) poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizaţia integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alţi poluanţi;

b) din motive de siguranţă în funcţionare, este necesară utilizarea altor tehnici;

c) este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18 (în situaţia în care un standard de calitate a mediului prevede condiţii mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile);

d) prevederile unor noi reglementări legale o impun.

(8) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului, responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu, reexaminează şi, dacă este cazul, actualizează condiţiile de autorizare în oricare alte situaţii considerate, în mod obiectiv şi justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

În scopul conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013, autoritatea competentă pentru protecţia mediului, responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu, reexaminează periodic toate condiţiile din autorizaţia integrată de mediu şi, acolo unde este necesar, le actualizează.

Operatorul are obligaţia să informeze APM Arad cu privire la orice modificări planificate în ceea ce priveşte caracteristicile, funcţionarea sau extinderea instalaţiei, care pot avea consecinţe asupra mediului, precum şi în ceea ce priveşte indicarea naturii şi a cantităţilor de emisii care pot fi evacuate din instalaţie în fiecare factor de mediu şi identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului.

Nici o modificare sau reconstrucţie, afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, combustibilul, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Arad, fără autorizaţie de construire/desfiinţare emisă în conditiile legii.

Autorizaţia integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi solului.

Prezenta autorizaţie reglementează toate activităţile desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor până la expedierea produselor finite.

Prezenta autorizaţie reglementează managementul deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII

5.1. Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate în aşa manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

Titularul autorizației are implementat Sistemul de Management al Calității și Sistemul de Management de Mediu.

Sisteme de management de mediu (conformare cu BAT 1).

| BAT 1. În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu, BAT constă în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) care are toate caracteristicile următoare: |
| --- |
| I. Angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii la nivel de vârf | - Conducerea societății și-a asumat politica de mediu a societății. |
| II. Definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătățirea continuă a instalației | - Societatea a definit politica de mediu a societății – document atașată la documentație. |
| III. Planificarea și stabilirea procedurilor, obiectivelor și țintelor necesare, corelate cu planificarea financiară și investițiile | - Societatea a realizat proceduri, obiective și ținte necesare protejării mediului înconjurător și respectării legislației în vigoare și a tehnicilor BAT – Politica de mediu. |
| IV. Punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atenție deosebită: - structurii și responsabilității; - recrutării, formării, conștientizării și competenței; - comunicării; - participării angajaților; - documentării; - controlului eficient al proceselor; - programelor de întreținere; - pregătirii și intervenției în caz de urgență; - garantării respectării legislației de mediu; | - Procedurile elaborate de societate sunt implementate și respectate. - Au fost atașate la documentație procedurile de întreținere: SOP A37 – Plan de întreținere a creuzetelor de la anozi; SOP MR004 – Demontare/montare a creuzetelor la cuptoarele de inducție de calitate; SOP A160 – Test pierdere de masă; A140-4 – Curățare periodică spectrometre. - Au fost atașate la documentație: Planul de instruire din punct de vedere al protecției mediului; Planul de intervenție ISU; Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale. - De asemenea societatea are definitivată o politică de mediu – document atașat la documentație. |
| V. Verificarea performanței și luarea de măsuri corective, acordând o atenție deosebită: - monitorizării și măsurării (a se vedea, de asemenea, Raportul de referință privind monitorizarea emisiilor în aer și în apă provenite de la instalațiile IED-ROM); - acțiunilor corective și preventive; - păstrării evidențelor; - auditului intern sau extern independent (dacă este posibil), pentru a stabili dacă sistemul de management de mediu respectă sau nu dispozițiile prevăzute și dacă a fost pus în aplicare și menținut în mod corespunzător | - Există verificări periodice ale conformării activității prin verificarea dacă procedurile implementate sunt respectate. - În cazul constatării nerespectării procedurilor se stabilesc măsuri coercitive. - Se realizează audit intern o dată pe an. |
| VI. Revizuirea de către conducerea la nivel de vârf a sistemului de management de mediu și a permanentei adecvări și eficacități a acestuia | - Se realizează în funcție de modificările legislative. - Societatea este autorizată ISO 9001. |
| VII. Urmărirea evoluției tehnologiilor curate | - Se studiază în permanență noile descoperiri în domeniu. |
| VIII. Luarea în considerare în etapa de proiectare a unei noi fabrici și pe tot parcursul perioadei de funcționare a acesteia, a efectelor produse asupra mediului de eventuala dezafectare a instalației | - Efectele dezafectării au fost studiate la construirea fabricii. Efectele creșterii capacității și, respectiv a modificărilor survenite au fost analizate în documentele prezentate la revizuirea autorizației integrate de mediu. |
| IX. Aplicarea de evaluări comparative sectoriale în mod regulat | - Periodic. - Evaluări anuale PSI, mediu și evaluarea performanțelor individuale. |

5.2. Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei  integrate de mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei Autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, producţiei mai curate şi reducerii şi minimizării deşeurilor.

5.3. Titularul activităţii va depune la APM Arad și GNM-CJ Arad, nu mai târziu de 25 Ianuarie în fiecare an (pe durata valabilităţii autorizaţiei de mediu) Raportul Anual de Mediu (RAM) pentru întregul an calendaristic precedent, care va cuprinde raportarea anuală cu monitorizarea factorilor de mediu, managementul deşeurilor, consumuri de substanţe chimice, practici pentru întreţinerea amplasamentului, audit de apă, energie etc.

5.4. Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR)

În conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European al Consiliului nr. 166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați și modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE, titularul are obligația să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 și art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Substanţele care vor fi obligatoriu incluse în raportul către APM Arad sunt cele specificate prin prezentul document, anual. Contribuția la EPRTR va fi pregătită în conformitate cu ghidurile relevante emise de Autoritatea de Protecţie a Mediului şi va fi depusă/transmisă anual.

Vor fi transmise anual la APM Arad inventarele de emisii, la termenele şi în formatele solicitate.

5.5. Documentaţia

Titularul Autorizaţiei trebuie să stabilească şi să menţină un sistem propriu de management al documentelor de mediu care va fi comunicat către APM Arad.

5.6. Acţiunea corectivă

Titularul Autorizaţiei trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru a asigura faptul că sunt întreprinse acţiuni corective, în cazul în care cerinţele impuse de prezenta Autorizaţie integrată de mediu nu sunt îndeplinite. În cazul raportării unei neconformări cu condiţiile prezentei Autorizaţii, trebuie declarate responsabilitatea şi autoritatea pentru iniţierea de investigaţii şi acţiuni corective suplimentare.

5.7. Conştientizare şi instruire

Titularul Autorizaţiei trebuie să asigure instruiri adecvate pe teme de protecţia mediului pentru tot personalul din unitate. Registrele adecvate privind instruirile trebuie păstrate.

Personalul trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

Titularul Autorizaţiei trebuie să transmită câte o copie a prezentei Autorizaţii tuturor angajaţilor ale căror sarcini sunt legate de oricare din condiţiile prezentei Autorizaţii.

5.8. Responsabilităţi

Titularul Autorizaţiei trebuie să se asigure că o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului va fi în orice moment disponibilă pentru a se întâlni cu reprezentanţii APM Arad și GNM-CJ Arad.

Se va înscrie în responsabilităţile personalului de conducere şi de execuţie de la toate nivelurile structurii organizatorice a societăţii principiul, cuprins în prevederile OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 – ”poluatorul plăteşte”, costurile de despăgubire pentru prejudiciul adus mediului sau sănătăţii umane determinat de producerea unei poluări din culpa sa.

Conducerea companiei va analiza performanţa în domeniul protecţiei mediului şi va asigura luarea măsurilor corespunzătoare, atunci când este necesar, pentru a garanta îndeplinirea angajamentelor asumate în politica în domeniul mediului.

Un raport de mediu, bazat pe rezultatele analizelor de management, va fi inclus în raportul anual al companiei. Acesta va cuprinde atât probleme legate de prevederile prezentei autorizaţii, dar şi informaţii despre probleme de mediu mai largi, cum ar fi: controlul schimbării procesului în instalaţie,  proiectarea şi inspectarea unor noi instalaţii, aprobarea de capital, alocarea de resurse, planificare şi programare, includerea aspectelor de mediu în procedurile normale de funcţionare, politica de aprovizionare, evidenţe contabile pentru costurile de mediu.

5.9.  Comunicare

Titularul Autorizaţiei trebuie să se asigure de faptul că publicul poate obţine informaţii privind performanţele de mediu ale titularului activităţii.

5.10. Notificarea autorităților

Titularul activităţii va înregistra şi va comunica la APM Arad şi GNM-CJ Arad prin fax, notă telefonică, e-mail, producerea oricăror evenimente pe amplasament, într-un interval de timp de  maxim 1 oră:

- poluări accidentale legate de orice emisie în aer, apă, pe sol;

- creşterea nivelului de zgomot, semnificativă pentru mediu, de la orice punct de emisie;

- accidente, avarii, disfuncţii ale sistemului de monitorizare;

- defecţiuni la echipamente din instalaţie sau la activităţi asociate, la instalaţii de depoluare;

- apariţia unor substanţe necunoscute la data prezentării solicitării.

Titularul activităţii va specifica în comunicat: data, ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident, extinderea, impactul, circumstanţele producerii incidentului, măsuri corective.

Titularul activităţii va înregistra şi va investiga reclamaţii sau sesizări primite de la persoane interesate de aspecte de mediu generate de activitatea unităţii.

Titularul activităţii va depune un raport asupra incidentelor produse pe amplasament şi ca parte a Raportului Anual de Mediu.

Titularul activităţii va notifica orice incident care are legatură cu deversările în apă la APM Arad şi la Administrația Națională ”Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Crișuri.

Titularul activităţii va notifica alte autorităţii emitente ale unor autorizăţii în legătură cu incidente pe amplasament (Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Judeţean de Poliţie).

Titularul activităţii va notifica APM Arad în legătură cu modificări ale numelui societăţii, înregistrările la Registrul Comerţului, orice alte modificări administrative în cadrul societăţii.

6. MATERII PRIME ȘI AUXILIARE, MOD DE DEPOZITARE

6.1. Operatorul va utiliza materiile prime, auxiliare descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare.

Deşeurile utilizate ca materii prime sunt preluate de la deţinători/generatori în vederea reciclării deşeurilor de magneziu – aproximativ 4140 t/an cruste şi zguri, 2400 t/an deşeuri interne de magneziu, 7500 t/an deşeuri şi resturi de magneziu turnat, cu următoarele coduri:

- 10 08 04 – particule și praf;

- 10 08 08* – zgura salină de la topirea primară și secundară;

- 10 08 10* – scorii și cruste care sunt inflamabile sau care emit, în contact cu apa, gaze inflamabile în cantități periculoase;

- 10 08 11 – scorii și cruste altele decât cele specificate la 10 08 10;

- 10 10 03 – zgură de topitorie;

- 10 10 99 – alte deșeuri nespecificate;

- 12 01 03 – pilitură și șpan neferos;

- 12 01 04 – praf și particule de metale neferoase;

- 12 01 21 – piese uzate de polizare mărunţite şi materiale de polizare mărunţite, altele decât cele specificate la 12 01 20;

- 12 01 99 – alte deșeuri nespecificate;

- 16 01 18 – metale neferoase;

- 19 10 02 – deșeuri neferoase;

- 19 12 03 – metale neferoase (granule de magneziu);

- 10 03 19* – praf din gazele de ardere cu conținut de substanțe periculoase;

Materia primă este depozitată în spaţiul de depozitare din cadrul halei de producţie (închis, betonat, pentru depozitarea de sorturi în funcţie de procentul de magneziu şi procentul de impurificare, capacitate 350 tone) şi în spaţiul de depozitare exterior compus din 4 boxe, betonate şi acoperite (cu capacitatea de 300 tone).

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică / compoziție | Destinație / Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deșeu | Deşeuri de magneziu cu conţinut de minim 90% şi aliaje primare de magneziu cu puritate de minim 93% din Clasa 1 - Deşeuri curate, compacte, cu compoziţie cunoscută, deşeuri de la turnare neacoperite cu vopsea, lacuri sau substanţe de acoperire | Materie primă | 6500 |  |  | Topire - producție lingouri | Vrac, în hală sau spațiu depozitare exterior | Nepericulos |
| Deșeu | Deșeuri curate de la presare – Clasa 5 – zguri | Materie primă | 4140 |  |  | Topire - producție lingouri | Vrac, în hală sau spațiu depozitare exterior | Nepericulos |
| Deșeu | Alte deșeuri de magneziu (alte clase) | Materie primă | 100 |  |  | Topire - producție lingouri | Vrac, în hală sau spațiu depozitare exterior | - |
| Substanță | Magneziu pur | Materie auxiliară | 2500 |  |  | Producție lingouri / anozi | În spațiul de depozitare alocat acestora | Nepericulos |
| Amestec | Aliaj de magneziu AZ63 | Materie auxiliară | 1000 |  |  | Producție anozi | În spațiul de depozitare alocat acestora | Nepericulos |
| Substanță | Aluminiu pur | Materie auxiliară | 150 |  |  | Producție lingouri | În spațiul de depozitare alocat acestora | Nepericulos |
| Amestec | Aliaj Al Mn | Materie auxiliară | 30 |  |  | Producție lingouri | În spațiul de depozitare alocat acestora | Nepericulos |
| Amestec | Aliaj Al Be | Materiale auxiliare | 2.5 |  |  | Producție lingouri | În spațiul de depozitare alocat acestora | GHS06, GHS08, H302, H317, H331, H350, H373 |
| Substanta | Mn Cl 2 | Materiale auxiliare | 80 |  |  | Producție lingouri | În spațiul de depozitare alocat acestora | GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, H302, H318, H373I, H411 |
| Amestec | Zinc element de aliere | Materie auxiliară | 40 |  |  | Producție lingouri/ anozi | În spațiul de depozitare alocat acestora | Nepericulos |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | Dioxid de sulf | Materie auxiliară | 20 | Tone/an | Dioxid de sulf | Gaz amestec de acoperire | În container, 2 rezervoare de 1100 litri fiecare | GHS04, GHS05, GHS06, H280, H331, H314 |
| Substanță | Azot | Materie auxiliară | 350 | Tone/an | Azot | Gaz amestec de acoperire | Rezervor de 10000 litri | GHS04, H281 |
| Amestecuri | Aditiv filtare – sorbacal L SP 5 | Altele | 192 | Tone/an | Ca(OH)2, carbon | Aditiv filtrare - sorbacal L SP5 | În butoaie, în depozitul pentru aditivi filtrare | Nepericulos |
| Substanță | GPL | Combustibil | 72 | Metri cubi/an | Hidrocarburi cu C3 | Combustibil iniţiere încălzire matriţe | Rezervor de 5000 litri | GHS02, GHS04 H220, H280, H340, H350 |
| Amestec | Săruri de topire | Materie auxiliară | 484 | Tone/an | Fluorură de calciu, clorură de calciu, clorură de magneziu, clorură de sodiu | Fondanţi | În saci, în depozitul pentru aditivi filtrare | Nepericulos |
| Amestec | Lichide hidraulice şi lubrifianţi | Altele | 4000 | Litri/an |  | Lubrifianţi | În bidoane şi butoaie, în hală închisă, betonată | Nepericulos |
| Amestec | Motorină | Combustibil | 50 | Tone/an |  | Carburant | Rezervor metalic de 250 litri din cadrul generatorului | GHS02, GHS08, GHS7, GHS09 H226, H304, H315, H332, H351, H373 |
| Alte materii | Inserții de oțel | Materie auxiliară | 1800 | Tone/an | - | Producție de anozi | În spațiul de depozitare alocat acestora | - |
| Alte materii | Șuruburi și piulițe | Materie auxiliară |  |  | - | Producție de anozi | În spatiul de depozitare alocat acestora | - |
| Alte materii | Garnituri | Materie auxiliară |  |  | - | Producție de anozi | În spațiul de depozitare alocat acestora | - |
| Alte materii | Cabluri electrice, flexibile | Materie auxiliară |  |  | - | Producție de anozi | În spațiul de depozitare alocat acestora | - |
| Alte materii | Distanțiere din material plastic | Materie auxiliară |  |  | - | Producție de anozi | În spațiul de depozitare alocat acestora | - |
| Ambalaj | Paleți | Altele | 2400 | Tone/an | - | Ambalare lingouri și anozi | În spațiul de depozitare alocat acestora | - |
| Ambalaj | Folie | Altele | 200 | Tone/an | - | Ambalare lingouri si anozi | În spațiul de depozitare alocat acestora | - |
| Ambalaj | Cutii de carton pentru anozi | Altele | 2000 | Tone/an | - | Ambalare lingouri și anozi | În spațiul de depozitare alocat acestora | - |
| Alte materii | Acid citric | Altele | 1200 | Kilogram/an | Acid citric 99% | Spălare creuzete | În bidoane, în hala de depozitare | GHS07, H319 |
| În activitatea de laborator |
| Alte materii | Oxid de crom (VI) | Materie auxiliară | 0,10 | Kilogram/an | CrO3 | Laborator | În sticlă, în laborator | GHS02, GHS08, GHS05, GHS06, GHS09 H271, H350, H340, H361f, H330, H372, H314, H334, H317, H410 |
| Alte materii | Acetat de etil | Materie auxiliară | 20,00 | Litri/an | Acetat de etil | Laborator | În sticlă, în laborator | GHS02, GHS07, H225, H319, H336 |
| Alte materii | Azotat de argint | Materie auxiliară | 100,00 | Gram/an | Azotat de argint | Laborator | În sticlă, în laborator | GHS02, GHS05, GHS09, H272, H314, H410 |
| Alte materii | Clorură de sodiu | Materie auxiliară | 20,00 | Kilogram/an | Clorură de sodiu | Laborator | În sac, în laborator | Nepericulos |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică, în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale, astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie:

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Substanță | Dioxid de sulf | 7,20 | Tone/an | - | GHS04, GHS05, GHS06, H280, H331, H314 |
| Substanță | GPL | 72 | Metri cubi/an | - | GHS02, GHS04 H220, H280, H340, H350 |
| Substanță | Azot | 350 | Tone/an | - | GHS04, H281 |
| Substanță | Mn Cl2 | 80 | Tone/an | - | GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, H302, H318; H373I, H411 |
| Amestec | Aliaj Al Be | 2,5 | Tone/an | - | GHS06, GHS08, H302, H317, H331, H350, H373 |
| Alte materii | Acid citric | 1200 | Kilogram/an | - | GHS07 H319 |

Se vor respecta prevederile din:

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- Regulamentul CE nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.12.2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul CE nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, furnizându-se la APM Arad datele solicitate, la termenul şi în formatul solicitat.

Pentru substanţele şi amestecurile utilizate se vor deţine Fişe cu date de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentul CE (UE) nr. 878/2020 de modificare a Anexei II la Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe/amestecuri periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1272/2008.

Se interzice depozitarea în comun a substanţelor şi amestecurilor periculoase, care prezintă pericolul apariţiei unor situaţii periculoase (eliberarea unor substanţelor toxice, explozii, incendii sau reacţii puternic exoterme).

Întrucât fişele cu datele de securitate permit să se adopte măsurile necesare referitoare la protecţia sănătăţii umane şi a securităţii la locul de muncă, precum şi la protecţia mediului înconjurător, acestea se vor deţine redactate în limba română.

Persoanele fizice şi juridice care gestionează substanţe şi amestecurile periculoase au următoarele obligaţii (conform OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006, art 28):

a) să ţină evidenţa strictă – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare – a substanţelor şi preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor şi ambalajelor acestora, care intră in sfera lor de activitate, şi să furnizeze informaţiile şi datele cerute de autorităţile competente conform legislaţiei specifice in vigoare;

b) să elimine, în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, substanţele şi preparatele periculoase care au devenit deşeuri şi sunt reglementate, în conformitate cu legislaţia specifică;

c) să identifice şi să prevină riscurile pe care substanţele şi preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sănătatea populaţiei şi să anunţe iminenţa unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităţilor pentru protecţia mediului şi de apărare civilă.

6.7.1. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în laborator:

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Substanțe | Oxid de crom (VI) | 0,10 | Grame/an | - | GHS02, GHS08,, GHS05, GHS06, GHS09 H271, H350, H340, H361f, H330, H372, H314, H334, H317, H410 |
| Substanțe | Acetat de etil | 20,00 | Litri/an | - | GHS02, GHS07 H225, H319, H336 |
| Substanțe | Azotat de argint | 100,00 | Grame/an | - | GHS02, GHS05, GHS09, H272, H314, H410 |

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 242/13.08.2020, valabilă 2 ani, eliberată de Administraţia Naţională ”Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Crișuri.

7.1.1. Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă – este asigurată apă îmbuteliată. Apa folosită în scop igienico-sanitar şi tehnologic este asigurată din foraj cu adâncimea de 50 m.

Volume şi debite de apă autorizate:

- debit zilnic maxim: 5,06 mc/zi,

- debit zilnic mediu: 4,22 mc/zi,

- debit orar maxim: 211 l/h.

Funcţionarea este permanentă,  cca. 300 zile/an, 24 h/zi.

Instalaţii de captare şi transport: pompă submersibilă tip Pedrollo, Q=20 mc/h, H=25 mCA, P=4 kW; conducte PE-HD 90-100 SDR, aducţiune – l=16 m; reţea de distribuţie – L=450 m.

Instalaţii de înmagazinare: nu sunt.

7.1.1.2. Alimentarea cu apă tehnologică

Sursa: foraj cu adâncimea de 50 m, acelaşi cu sursa de alimentare cu apă în scop igienico-sanitar.

Apa este folosită ca agent de răcire a lingourilor și completare în instalația de răcire (în circuit închis, grad de recirculare de 99%), spălare creuzete, udare spații verzi.

Volume şi debite de apă autorizate:

- debit zilnic maxim: 25,42 mc/zi;

- debit zilnic mediu: 21,24 mc/zi;

- debit zilnic minim: 16,93 mc/zi.

Funcţionarea este permanentă, cca. 300 zile/an, 24 h/zi.

Instalaţii de captare: pompă submersibilă Q=20 mc/h, H=25 mCA, P=4 kW

Instalaţii de tratare şi transport: conducte PE- HD, aducţiune – l=16 m;

Instalaţii de distribuţie: conducte PE- HD, L=450 m.

7.1.1.3. Apa pentru stingerea incendiilor: neaplicabil, magneziul nu se stinge cu apă.

7.1.1.4. Volume de apã asigurate din surse: pentru alimentarea cu apă potabilă şi apă tehnologică a folosinţei:

- Qzi maxim = 30,48 mc/zi;

- Vanual = 9,14 mii mc;

- Qzi mediu = 25,46 mc/zi.

Modul de folosire a apei:

- Necesarul total de ape:

| Tip apă | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| apă potabilă | Apa nu este utilizată în scop potabil | - |
| Apa necesară în scop igienico-sanitar | 5,06 | 4,22 |
| Apă tehnologică | 25,42 | 21,24 |
| Total | 30,48 | 25,46 |

- Cerinţa totală de apă din surse:

| Apa asigurată din surse | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| apă potabilă | Apa nu este utilizată în scop potabil | - |
| Apa necesară în scop igienico-sanitar | 5,06 | 4,22 |
| Apă tehnologică | se recirculă | - |
| Total | 5,06 | 4,22 |

- Gradul de recirculare internă a apei tehnologice pentru răcire cuptoare: 99%

7.1.1.5. Alte tehnici de minimizare a consumului de apă

Nu este cazul aplicării altor tehnici de minimizare a consumului de apă deoarece au fost aplicate toate metodele necesare unui consum cât mai mic de apă.

Cerinţele de calitate a apei sunt urmărite prin analize de laborator.

Ca tehnici de minimizare a consumului de apă pe aplasament se pot nominaliza:

- recircularea apei în instalația de răcire;

- evitarea risipei de apă;

- dotarea toaletelor cu robineți cu senzori.

7.1.2. Evacuarea apelor uzate

Apele uzate rezultate din activitatea S.C. Magontec S.R.L. Sântana sunt gestionate după cum urmează:

- Apele uzate tehnologic provenite din spălarea creuzetelor sunt evacuate într-un bazin vidanjabil cu V=3,5 mc, iar cele provenite din activitatea de laborator sunt evacuate într-un bazin vidanjabil cu V=2 mc;;

- Ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare sunt dirijate în stația de epurare mecano-biologică de pe amplasament și apoi deversate în canalul ANIF CS7;

- Apele pluviale provin de pe acoperișul clădirilor și de pe platformele și drumurile de incintă;

- Apele meteorice – sunt evacuate în canalul ANIF

| Categoria apei | Receptori autorizați | Observații |
| --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere | Canal ANIF CS7 | Apele sunt evacuate în baza Contractului de prestări servicii nr. 2018.06.069/21.05.2018, încheiat cu ANIF |
| Ape uzate tehnologice spălare creuzete | Bazin vidanjabil V=3,5 mc | Bazinul este vidanjat în baza Contactului de prestări servicii nr. I-T-052-AVI/28.06.2012 și Acte adiționale, încheiate cu S.C. Indeco Grup S.R.L. |
| Ape uzate de la laborator | Bazin vidanjabil V=2 mc | Bazinul este vidanjat este în baza Contractului prestări servicii nr. 40/28.04.2016, încheiat cu S.C. Dorner S.R.L. pentru vidanjare și transport ape uzate la stația de epurare Chișineu Criș (conform Contract nr. 27/13.02.2019, încheiat cu Compania de Apă Chișineu Criș) |
| Ape meteorice | Canal ANIF CS7 | Apele sunt evacuate în baza Contract prestări servicii nr. 2018.06.069/21.05.2018, încheiat cu ANIF |

Lungimea totală a conductelor și colectoarelor de canalizare este de L=200 m pentru ape menajere și L=810 m pentru ape pluviale.

7.1.2.1. Staţii de preepurare și de epurare finală

1. Stație de epurare mecano-biologică compactă, de tip AS Monocomp 40N pentru apele uzate fecaloid-menajere, cu o capacitate de 6,13 mc/zi. Stația este compusă din 2 cuve din polipropilenă, compartimentate, amplasate subteran. Principalele componente ale stației de epurare sunt:

- tancul de acumulare – egalizare;

- tancul de activare;

- pâlnia de sedimentare;

- filtrul de nisip;

- tancul de nămol.

Tratarea propriu-zisă a apei uzate este biologică și se realizează în tancul de activare, prin intermediul unor microorganisme – bacterii. Oxigenul necesar procesului este generat de o pompă pneumatică, care funcționează continuu, realizând transferul de fluide între compartimentele stației. Stația menține în interior cantitatea optimă de nămol activ necesar procesului de tratare. Nămolul excedentar se stochează într-un compartiment, în stare sem-lichidă și se vidanjează în funcție de necesitate.

2. Bazin decantor vidanjabil (V=2 mc) pentru ape uzate tehnologice, provenite de la laboratorul de încercări electro-chimice.

3. Separator de nisip și produse petroliere pentru ape pluviale

- este construit din beton armat, cu by-pass intern, tip SER-BP 15-5,3 BY 400 cu filtru coalescent, trapă de nămol 3800 litri, inclusă în corpul separatorului;

- preia un debit de 15 l/s și prin by pass 150 l/s.

7.1.3. Ape subterane

Sursele posibile de poluare a solului şi implicit a apei subterane sunt reprezentate de:

- manipularea neglijentă a materiilor prime, materialelor şi a produselor finite;

- pierderi de produse din instalaţii şi rezervoare, din cauza accidentelor tehnice şi mecanice;

- scurgerile de la staţia locală de epurare ape uzate;

- exfiltraţii din reţeua de canalizare ape uzate;

- manipularea neglijentă a deşeurilor generate pe amplasament.

Societatea îşi desfăşoară activitatea cu respectarea strictă a regulilor specifice privind disciplina tehnologică. Suprafeţete pe care sunt depozitate materialele sunt betonate, iar rezervoarele etanşe. Reţelele de canalizare sunt periodic verificate şi reparate, dacă este cazul.

Deşeurile generate pe amplasament sunt gestionate corespunzător, societatea nu deţine bataluri sau halde de deşeuri.

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

7.2.1. Energie electrică:

Alimentarea cu energie electrică – se realizează prin racordare la Sistemul Energetic Naţional, prin postul de transformare propriu. Societatea deține și generator propriu, utilizat în caz de întreruperi în furnizarea energiei electrice.

Societatea are contract pentru furnizarea energiei electrice. Energia electrică se utilizează pentru funcționarea utilajelor, iluminat și producere căldură – centrală electrică pentru încălzire birouri.

Ținând cont de consumul de energie electrică anual din 2020 de 4980 MWh se constată că pentru producția obținută s-a consumat energie după cum urmează:

- Lingouri – 3875 Mwh;

- Anozi – 1105 Mwh.

Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

Operatorul trebuie să identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

| BAT 2. În vederea utilizării eficiente a energiei, BAT constă în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. |
| --- |
| Cerinţa BAT/BREF – tehnici utilizate | Tehnici aplicate în instalație |
| Sistem de gestionare a eficienței energetice (de exemplu, ISO 50001) | - Nu există momentan. |
| Arzătoare cu regenerare sau recuperare |  |
| Recuperarea căldurii (de exemplu, abur, apă caldă, aer cald) reziduale rezultate din procese | - Nu se aplică |
| Oxidant termic de regenerare | - Nu este cazul |
| Preîncălzirea încărcăturii din cuptor, a aerului sau a combustibilului de ardere utilizând căldura recuperată din gazele fierbinți rezultate din etapa de topire | - Nu este cazul |
| Creșterea temperaturii soluțiilor de lixiviere folosind aburi sau apă caldă provenită din recuperarea căldurii reziduale Se aplică numai pentru alumină sau procesele hidrometalurgice. | - Nu este cazul |
| Utilizarea gazelor fierbinți provenite din jgheabul de scurgere ca aer de combustie preîncălzit. | - Nu este cazul |
| Utilizarea de aer îmbogățit cu oxigen sau de oxigen pur în arzătoare, pentru a reduce consumul de energie permițând topirea autogenă sau arderea completă a materialului carbonic. | - Nu este cazul |
| Concentrate uscate și materii prime umede la temperaturi scăzute. | - Nu este cazul |
| Recircularea gazelor de ardere printr-un arzător cu oxicombustie, pentru recuperarea energiei conținute în carbonul organic total prezent | - Nu este cazul |
| Utilizarea de motoare electrice cu randament ridicat, echipate cu convertizor de frecvență, pentru echipamente precum ventilatoarele | - Se utilizează echipamente cu randament ridicat. Există un număr de 11 echipamente echipate cu convertizoare de frecvență: pompa de apă, conveior de lingouri – 2 buc., banda transportoare răcire lingouri – 2 buc., exhaustare, mașina de debavurat – 2 buc., mașina de debitat și șamfrenat – 3 buc. |
| Utilizarea de sisteme de control care activează automat sistemul de extragere a aerului sau adaptează rata de extracție în funcție de emisiile reale | - Nu este cazul, sistemul de exhaustare este folosit pe toată perioada derulării procesului tehnologic la turația maximă. |

| Cerinţe BAT pentru utilizarea eficientă a energiei cuprinse in Documentul de referință privind cele mai bune tehnici disponibile pentru eficiența energetică (februarie 2009) |
| --- |
| Cerinţa BAT/BREF | Tehnici aplicate în instalație |
| BAT constă în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management a eficienței energetice (ENEMS) care încorporează, în funcție de circumstanțele locale, toate caracteristicile următoare: a. angajamentul managementului superior; b. definirea unei politici de eficiență energetică pentru instalaţie de către conducerea de vârf; c. planificarea și stabilirea obiectivelor și ţintelor; d. punerea în aplicare a procedurilor; e. referinţe: identificarea și evaluarea indicatorilor de eficiență energetică în timp și comparații sistematice și regulate cu repere sectoriale, naționale sau regionale privind eficiența energetică, în care sunt disponibile date verificate; f. verificarea performanței și luarea de măsuri corective; g. revizuirea ENEMS, continua adecvare și eficacientă a acestuia de către conducerea de vârf. | - Societatea are implemetate proceduri de mediu și securitate în muncă. - Există o procedură de gestionare a echipamentului de protecție - SOP – Gestionarea echipamentului MEWA |
| BAT constă în minimizarea permanentă a impactului unei instalații asupra mediului prin planificarea acțiunilor și a investițiilor pe o bază integrată și pe termen scurt, mediu și lung, luând în considerare efectele cost-beneficiu și cross-media | - Operarea instalaţiei și dezvoltarea ei se face pe baza planificărilor pe termen scurt, mediu și lung, care au în vedere efecte cost-beneficiu și efecte colaterale. |
| BAT constă în identificarea aspectelor unei instalații care influențează eficiența energetică prin efectuarea unui audit. Atunci când se efectuează un audit, BAT constă în asigurarea că auditul identifică următoarele aspecte: a. utilizarea și tipul de energie din instalație, sistemele și procesele sale componente; b. echipamente care utilizează energie, tipul și cantitatea de energie utilizată în instalație; c. posibilități de reducere a consumului de energie; d. posibilitățile de utilizare a surselor alternative sau utilizarea energiei care este mai eficientă, în particular excedentul de energie din alte procese și/ sau sisteme; e. posibilități de a aplica surplusul energetic altor procese și / sau sisteme; f. posibilități de îmbunătățire a calității sistemelor de furnizare a căldurii. | - Auditurile privind eficienţa energetică a instalaţiei trebuie să fie parte din sistemul integrat de management. La efectuarea următorului auditului energetic operatorul va avea în vedere identificarea aspectelor precizate de BAT. |
| BAT constă în identificarea oportunităților de optimizare a recuperării energiei, între sisteme din cadrul instalației | - Operatorul are în vederere identificarea altor posibilităţi de recuperare și reutilizare a energiei între sisteme din cadrul instalației |
| BAT constă în stabilirea indicatorilor de eficiență energetică prin următoarele acțiuni: a. identificarea unor indicatori adecvați de eficiență energetică pentru instalaţie și, acolo unde este necesar, pentru procese, sisteme și/sau unități individuale și măsurarea schimbării lor în timp sau după punerea în aplicare a măsurilor de eficiență energetică b. identificarea și înregistrarea limitelor corespunzătoare asociate indicatorilor; c. identificarea și înregistrarea factorilor care pot determina variații ale eficienței energetice a procesulor, sistemelor și/sau unităților relevante | - În scopul creșterii eficienței energetice, operatorul va identifica indicatori de eficienţă energetică, conform cerinţelor BAT. - Anul acesta a fost aprobată achiziția unui compresor de aer nou cu eficiență energetică mărită. |
| BAT constă în a efectua comparații sistematice și regulate cu repere sectoriale, naționale sau regionale, în care sunt disponibile date validate | - Operatorul S.C. Magontec S.R.L. urmărește permanent performanţele sale energetice prin buna organizare a fluxului de producție. |
| BAT constă în a optimiza eficiența energetică atunci când se planifică o nouă instalaţie sau o retehnologizare semnificativă | - La proiectarea și realizarea noilor instalaţii s-a avut în vedere echipamente/sisteme cu eficiență energetică ridicată. |
| BAT constă în încercarea de a optimiza utilizarea energiei între mai multe procese sau sisteme, în cadrul instalației sau cu o terță parte | - Nu există posibilitate tehnică. |
| BAT constă în a menține dinamismul programului de eficiență energetică, utilizând tehnici care pot cuprinde: a. implementarea unui sistem specific de management al eficienței energetice; b. contabilizarea consumului de energie pe baza unor valori reale (măsurate); c. crearea de centre financiare de profit pentru eficiența energetică; d. analiza comparativă; e. o privire nouă asupra sistemelor de management existente, cum ar fi utilizarea excelenței operaționale; f. folosirea tehnicilor de gestionare a schimbărilor (caracteristică a excelenței operaționale). | - Operatorul va avea avea în vedere să realizeze și să actualizeze programul de eficiețtă energetică, respectȃnd cerinţele BAT |
| BAT constă în menținerea expertizei în domeniul eficienței energetice și a sistemelor care utilizează energie, utilizând tehnici precum recrutarea personalului calificat și/sau formarea personalului; instruirea poate fi realizată de personal intern, de experți externi, prin cursuri formale și/sau studiu/dezvoltare individuală. | - Întregul personal al fabricii este calificat și instruit permanent pentru a asigura expertiză în economisirea energiei. |
| BAT constă în a asigura controlul eficient al proceselor, prin tehnici care asigură că procedurile sunt cunoscute, înțelese și respectate, asigură identificarea parametrilor cheie de performanță, documentează sau înregistrează acești parametri | - Conducerea și controlul proceselor se asigură prin proceduri operaţionale, care sunt cunoscute, înțelese și respectate, identifică și înregistrează parametri cheie de performanță. |
| BAT este de a efectua lucrări de întreținere la instalații pentru a optimiza eficiența energetică | Operatorul asigură întreținere permanentă a instalațiilor, urmărind și optimizarea eficienței energetice. |

# 7.3. Gaze naturale/Combustibili

Societatea nu utilizează gaze naturale în procesul tehnologic, toate echipamentele din dotare funcționează cu energie electrică.

Pentru iniţierea încălzirii matriţelor de turnare se foloseşte GPL (propan), alimentat dintr-un rezervor de 5000 litri, consumul fiind de 72 mc/an.

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice de localizare a amplasamentului, în sistem internațional sunt:

| Nr. pct. | N(x) m | E(y) m |
| --- | --- | --- |
| 1 | 542160,50 | 228254,04 |
| 2 | 542242,17 | 228361,84 |
| 3 | 541925,29 | 228566,69 |
| 4 | 541854,77 | 228451,67 |

Amplasare în teritoriu: S.C. Magontec S.R.L este amplasată în zona industrială a oraşului Sântana, judeţul Arad. Oraşul Sântana este situat în zona de N-V a judeţului Arad la o distanţă de 28 km de municipiul Arad și 22 km de oraşul Chişineu-Criş. Întreg teritoriul oraşului este așezat în Câmpia Tisei, latura estică a Câmpiei Panoniei. Oraşul este amplasat la intersecţia DJ 792C, pe direcția E-V Curtici-Sântana-Pâncota şi DJ 791, pe direcţia S-N Zimandul Nou-Chereluş. Suprafaţa de teren ocupată de obiectivele în care îşi desfăşoară activitatea S.C. Magontec S.R.L. este de 49998 mp

Vecinătăţi:

- în partea de NE – localitatea Sântana (la cca. 2000 m);

- în partea de SV – Fabrica de aluminiu Hammerer Aluminium Industries S.R.L. şi localitatea Zimandu Nou (la cca. 5000 m);

- în partea de SE – cărămidărie;

- în partea de NV – DJ791.

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

Amplasamentul S.C. Magontec S.R.L. nu este situat în arie naturală protejată.

Unități structurale pe amplasament:

Activităţile se desfăşoară pe un amplasament cu suprafaţa de 49998 mp, cu o construcţie compartimentată astfel:

- depozitare materii prime (deșeuri cu conținut de magneziu) – două compartimente, cu pardoseală betonată, care comunică între ele;

- reciclare magneziu – 2 linii reciclare;

- laborator spectrometrie;

- spațiu răcire și împachetare lingouri;

- atelier mentenanță;

- spațiu depozitare lingouri (pe paleți), sorbalit, săruri și butoaie destinate zgurii fierbinți;

- spațiu turnare anozi – 4 platforme de turnare + 1 platformă de turnare manuală;

- laborator electro-chimic;

- spațiu depozitare produs intermediar (anozi) și debavurare;

- spațiu prelucrare finală anozi și montaj accesorii (tăiere la lungime pe 3 mașini de debitat, sudare accesorii, montare accesorii, ambalare);

- hală depozitare anozi;

- spații de depozitare:

- boxe – 4 buc.: dimensiuni – 10 m x 6 m, înălțime pereți – 4 m, înălțime acoperiș – 5 m, Suprafață construită – 254 mp;

- copertine – 4 buc: 252 mp (3 x 72 mp și 1 x 36 mp).

- spațiu sortare și pregătire volane – 35 mp.

Pentru buna desfășurare a proceselor tehnologice, în cadrul societății mai funcționează următoarele secții și servicii conexe:

- Laboratoare de analiză;

- Birou programare/urmărire producție și consumuri;

- Departament de calitate;

- Departament financiar-contabil;

- Departament administrativ;

- Responsabil protecția mediului;

- Atelier mecanic.

## 8.2. Descrierea principalelor activităţi şi procese

8.2.1. Proces de fabricare lingouri – capacitate 11500 t/an

Deşeurile de magneziu din topitorii şi lingouri de magneziu sunt procesate prin procese metalurgice, de rafinare, de aliere şi turnare în matriţe. Lingourile astfel produse din magneziu aliat se caracterizează print-o formă bine definită şi compoziţie chimică cu un conţinut redus de oxizi. Oxizii separaţi pe durata procesului de fabricaţie sunt îndepărtaţi sub forma unei zguri.

Capacitatea:

Producţia de lingouri în fabrica din România are o capacitate de 11500 t/an, pentru două linii de producţie ce conţine fiecare: distribuitor de materie primă, un cuptor de topire, cuptor de turnare piese şi conveior pentru lingourile turnate, unitate de filtre exhaustor, sistem distribuţie şi amestec gaz N2/SO2. Acestea au următoarele caracteristici:

Distribuitor materie primă – constă dintr-un con cu jgheab vibrator la baza sa. Capacitatea acestuia pentru deşeuri de turnare magneziu corespunde aproximativ umplerii unui creuzet (850 Kg).

Cuptor (furnal) de topire – inducție 500 kVA, capacitate efectivă 850 kg. Include sistem pentru apă de răcire (trei serpentine cu apă de răcire, cu căptuşeală refractară în interiorul acestora). Întregul cuptor este basculat de un sistem hidraulic. Sistemul de răcire a unui cuptor cu inducţie are o performanţă de 140 kW. Apa se recirculă şi nu este tratată. Fluxul de apă de răcire este 5 mc/h. Temperatura apei de răcire la ieşirea din cuptor este de 65 oC şi este răcită până la 40oC.

Cuptor turnare – rezistență încălzire 160kVA, capacitate efectivă 1100 kg. Întregul cuptor este basculat de o unitate hidraulică.

Banda de turnare cu matriţe – 83 matriţe, a 8 kg fiecare. Înainte de prima turnare matriţele sunt încălzite de arzătoare de gaz – GPL (procesul este discontinuu, o dată pe săptămână câteva minute, până când se atinge temperatura necesară turnării materialului topit). Puterea arzătorului de gaz pentru încălzirea matriţelor este de 200 kW.

Linie de răcire a lingourilor cu apă și stivuire manuală.

Unitate de filtre exhaustor – filtrele de exhaustare captează particulele provenite de la creuzete printr-o hotă. Aerul absorbit trece printr-un filtru care separă particulele și este dirijat în atmosferă printr-un ventilator și un coș. Componentul aditiv principal al filtrului este oxidul de calciu hidratat, suflat în gazele captate. Acesta pătrunde în membrana filtrului și formează o peliculă pe suprafața acesteia. Acesta asigură o captare eficientă a particulelor și menține uscată membrana filtrului. Datele tehnice ale unității filtrului de exhaustare sunt:

- Flux: 20000 mc/h (2 ventilatoare a 10000 mc/h fiecare);

- Concentrația particulelor în aerul exhaustat: < 5mg/Nmc.

- Puterea ventilatoare – 18,5 kW/buc. x 2 buc.

Sistem de distribuţie şi amestec gaz N2/SO2 – constă din 4 controleri de flux pentru azot și bioxid de sulf pentru alimentarea a 4 circuite, având conținuturi diferite de SO2 0,5-3%. Cele patru circuite independente alimentează amestecul de gaz pentru unitățile de reciclare, cât și pentru unitățile de turnare anozi. Un sistem de distribuție conduce fluxul amestecului de gaz la unitățile de lucru. La posturile unde se lucrează cu topituri de metal se află instalat un sistem de ventilare. În interiorul halei sunt montați senzori de măsurare a conținutului de SO2 și gaz natural.

Durata medie a unui ciclu de turnare este de 90-100 min.

Zona de depozitare a deşeurilor de magneziu este în interiorul clădirii, 640 mc cu o capacitate maximă de 250 t deşeu magneziu.

Spații de depozitare exterioare:

- boxe – 4 buc.: dimensiuni – 10 m x 6 m, înălțime pereți – 4 m, înălțime acoperiș – 5 m, Suprafață construită – 254 mp;

- copertine – 4 buc: 252 mp (3 x 72 mp și 1 x 36 mp);

- Spațiu sortare volane – 35 mp.

Procesul de reciclare a deşeurilor de magneziu este prezentat în schema următoare:

Fig. 1. Schema procesului de reciclare deşeuri magneziu

Procesul tehnologic este prezentat în detaliu pentru fiecare utilaj:

Cuptor topire:

- recepţie şi control a deşeurilor de magneziu;

- încărcare cuvă;

- mutarea cuvei în creuzet;

- adăugare resturi magneziu;

- adăugare sare aliere;

- agitare cu N2;

- se aşteaptă creşterea temperaturii probei;

- se realizează raportul de aliere;

- se aliază cu aluminiu şi mangan;

- se ridică temperatura la 730 oC;

- se aliază cu Al-Be;

- se toarnă piesele în creuzet;

- se curăţă creuzetele şi se îndepărtează produsul intermediar, care se răcește și apoi se macină cu ajutorul unui melc, rezultând bucăți mici de magneziu de diferite diametre – cod deșeu 19 12 03 și deșeu cod 19 12 11*.

Cuptor turnare:

- se adaugă lingourile de răcire;

- se pregătesc creuzetele de turnare pentru transfer;

- se izolează ţeava de transfer;

- se realizează transferul;

- se îndepărtează ţeava de transfer şi se închide cuptorul;

- se curăţă suprafaţa magneziului lichid (topit);

- se toarnă lingourile;

- se separă ultimele 3 lingouri;

- se curăţă creuzetele de turnare;

- se transferă în zona de răcire şi împachetare.

Deşeurile de magneziu sunt livrate în special în containere. Recepţia deşeurilor începe cu cântărirea, apoi este basculat pe podea în zona de depozitare unde are loc verificarea vizuală.

Pentru introducere în procesul de reciclare volanele din magneziu necesită sortarea. Zona de sortare se află în vecinătatea spațiului de depozitare material pentru producție (Boxe) într-un spațiu acoperit, cu suprafață de 35 mp, pe platformă betonată, dotată cu o presă hidraulică de 10 t. Presa hidraulică are următoarele dimensiuni: înălțime 2,5 m, lățime 1,15 m și lungime 1,5 m. Spațiul de 35 mp este închis și acoperit. Acesta a fost realizat provizoriu din profile metalice și acoperit cu policarbonat și fibră de sticlă.

După recepția volanelor, acestea sunt descărcate în zona de sortare, unde un operator separă metalul de partea de magneziu cu ajutorul presei hidraulice.

Cu ajutorul pistonului hidraulic și a unei dalte metalice, prin presare, se separă componentele metalice de cele de magneziu.

Părțile metalice sunt depozitate în zona de deșeu metalic și sunt predate la o societate autorizată în vederea valorificării, iar părțile din magneziu sunt depozitate în spații acoperite de unde pleacă spre linia de reciclare.

Când deșeurile sunt verificate și lansate în producție sunt manevrate cu excavator cu cupă. Înainte de așezarea pe tava cu vibrații deșeul este cântărit din nou cu un cântar integrat în încărcător. Când se umple creuzetul de turnare cu magneziu, tava se deplasează spre încărcător și descarcă deșeurile. Resturile de magneziu sunt topite în cuptor cu adaos de sare de aliere (aliaj) – Flux 5. Compoziția sării formează un eutectic (un amestec chimic care se topește sau se solidifică la o temperatură constantă, inferioară punctului de topire a fiecăruia din constituienți) cu punct de fierbere de 384 oC. Sarea nu este amestecată cu magneziul lichid și formează, în ciuda densității înalte, un strat protector la suprafața de topire. Astfel, metalul lichid este acum protejat împotriva oxidării pe perioada procesului de topire. Praful de topire rezultat este capturat prin capace în cuptor și este separat cu ajutorul unui filtru de curentul de exhaustare.

Topitura se încălzeşte până la o temperatură de 730 oC. Acesta este circulat în mod constant prin agitare inductivă şi barbotare de azot. Oxizii şi sarea sunt astfel dispersate în topitură. În timpul procesului, sarea de rafinare leagă oxizii. Acesta este un proces de rafinare şi se realizează până la legarea completă a tuturor oxizilor în metal. Până ce sarea şi oxizii nu sunt amestecaţi cu magneziu lichid ele sunt separate: magneziul lichid este transferat în piese turnate, iar nămolul sării rămâne în partea de jos a creuzetului de unde este vărsată. Când topitura ajunge la 680 oC mostra este analizată chimic. Pe baza rezultatelor obţinute la verificarea spectrometrică se calculează cantitatea de elemente de aliere necesare pentru a atinge specificaţia clientului.

Când topitura atinge 730 oC se transferă în creuzet de turnare, prin ţeavă de oţel de transfer, prin înclinarea cuptorului de topire. Cuptorul de turnare este apoi acoperit cu un capac şi interiorul creuzetului încărcat cu o protecţie de gaz – dioxid de sulf ca gaz inert şi azot ca gaz de transport, în proporţie de 2,5% la 97,5%. Stratul de oxid este stabilizat pe suprafaţa băii de metal şi previne arderea topiturii.

Lingourile obţinute sunt răcite, controlate din punct de vedere al calităţii, stocate temporar şi împachetate în vederea livrării. Lingourile sunt ambalate pe paleţi, iar aceştia sunt înfoliaţi.

Conveior zgură – utilaj nou:

Melcul de zgură este un echipament de procesare a zgurii rezultate în urma topirii materialului de magneziu, din cuptoarele de inducție.

Melcul are rolul de a mișca/măcina zgura caldă, până îi scade temperatura suficient, încât în momentul în care zgura ajunge în bidonul de tablă, aceasta să rămână fragmentată, să nu se mai formeze un bloc/corp comun, de forma bidonului.

Scopul implementării acestui proces este de a recupera/reduce pierderile de material de magneziu, care ajunge în zgura generată în urma procesului de reciclare.

Melcul de zgură este echipat cu un motor de 1,1 kW. Acest motor angrenează printr-un reductor, două axe melcate lungi de aproximativ 3 m.

Descrierea procesului de prelucrare a zgurii:

În urma fiecărui proces de topire a scrap-ului de magneziu, în creuzetele cuptoarelor de inducție, rezultă un amestec de magneziu și zgură salină.

Magneziul este transferat, în mare parte, în cuptorul de turnare și este procesat în continuare. Zgura salină, amestecată cu diferența de magneziu, este turnată pe o tavă metalică și transferată manual cu lopata în melcul de zgură pentru a fi fracționate în bucăți de dimensiune mică, în același timp în care se și răcește. Zgura măcinată este preluată manual și introdusă într-un bidon metalic, cântărit și depozitat în zona aferentă.

Creuzetele necesită a fi curăţate. Spălarea creuzetelor se realizează folosind o soluţie de acid citric. Soluţia se stochează într-un cub paletizat şi se manipulează cu ajutorul unei pompe. Soluţia se utilizează la mai multe spălări. Nămolul rămas pe fundul creuzetului se depozitează în butoaie de metal, unde o parte din apă se evaporă, rezultând un deşeu solid, care este preluat de S.C. Indeco Grup S.R.L.

Zona de spălare a creuzetelor este situată în partea de sud-vest a clădirii și are o suprafață de 16 mp, care este special amenajată pentru a preveni scurgerile accidentale pe platforma betonată.

8.2.2. Producţie de anozi – capacitate 1800 t/an

Anozii sunt produși din aliaj de magneziu standard AZ63, livrat în lingouri de 8 sau 12 kg. Anozii au formă de bare cu 16-40 mm diametru și 90-1600 mm lungime.

Lingourile sunt topite, turnate în matrițe, prelucrate și asamblate, conform cerințelor clientului pentru fiecare tip de anod.

Producția de anozi se realizează în 5 unități separate: turnare – 420 mp, răcire și stocare – 420 mp, finisare – 430 mp, stocare – 520 mp, total 1790 mp.

Capacitate:

Producția de anozi în România are o capacitate de 1800 t/an produs finit și folosește următoarele echipamente:

Turnare piese:

- 4 linii semiautomatizate de turnare cu 4 cuptoare de 110 kVA, 600 kg topitură de magneziu;

- 1 platformă de turnare manuală cu 1 cuptoare de 110 kVA, 600 kg topitură;

- sistem de amestecare și distribuția gazelor N2/SO2, similar cu cel al unității de producție lingouri;

Zona de finisare:

- 2 mașină de debavurare;

- 3 mașini automate de tăiat;

- 2 mașini de filetat – 1 automată și 1 manuală;

- 2 stații de sudare – 1 semiautomată și 1 manuală;

- 2 stații de prindere;

- 1 strung;

- 3 fierăstarie circulare.

Pentru a asigura o producție continuă și de calitate există o zonă de depozitare, după stația de debavurare, cu o capacitate de 85 tone.

Procesul de fabricaţie anozi este redat în figura nr. 2

Fig. 2. Schema de principiu a procesului de fabricare anozi

Lingourile de magneziu sunt livrate pe paleți, împreună cu certificatele de calitate, în care este specificată compoziția chimică. Inserțiile și accesoriile sunt livrate în cutii și depozitate în depozit, până când vor fi utilizate în producție.

Producția de anozi începe cu pregătirea și preîncălzirea matrițelor necesare (în funcție de lungime și diametru) și pregătirea inserțiilor corespunzătoare.

Inserțiile sunt preîncălzite la minim 250 oC înainte de turnare. Între timp temperatura lichidului de magneziu este ajustată între 640 și 690 oC.

Ipad – Presa automată de turnat magneziu – utilaj nou

Producția de anozi începe cu pregătirea și preîncălzirea matrițelor necesare, în funcție de lungime și pregătirea inserțiilor. Inserțiile sunt preîncălzite, la minim 250 oC, înainte de turnare. Între timp temperatura lichidului de magneziu este ajustată între 640 și 690 oC.

Pentru a preveni lipirea magneziului pe suprafața matrițelor se aplică un strat de lubrifiant pe bază de grafit. Când inserțiile sunt preîncălzite suficient, operatorul le încarcă în buncărul de alimentare automat și pornește turnarea. Pentru a preveni aprinderea magneziului în cuptor se utilizează un gaz de acoperire N2 cu maxim 2,5% SO2. Când turnarea este gata, anozii sunt scoși din matrițe, așezați în raft, numărați, scalați ș iexpediați în zona de răcire.

După răcire bavurile se îndepărtează cu ajutorul unui utilaj de debavurare. După debavurare anozii sunt mutați în zona de producție pentru pentru operații viitoare (tăiere, asamblare etc.) sau sunt depozitați pentru a fi utilizați ulterior. Anozii sunt stocați în funcție de lungime, tipul inserției sau diametru.

Operațiile ce se fac ulterior sunt:

- tăiere din lungime;

- tăiere din lungime, filetare și sudare;

- tăiere din lungime și asamblare.

Tăierea din lungime se realizează automat la una din cele 3 mașini disponibile. La sfârșit rezultă anozi de dimensiunea dorită. În același timp capul anodului este teșit. În acest caz anozii sunt livrați la clienți doar tăiați, ambalarea realizându-se la ieșirea din mașina de tăiat.

În cazul sudării anozii sunt tăiați la dimensiunea specificată și firul este montat la capăt. După aceea operatorul asamblează șurubul și inserția anodului în mașina de sudat unde sudarea se va realiza cu fir continuu sub gaz inert CO2 + Ar. După sudare anozii sunt gata de livrare.

Tăiere în lungime și asamblare – unele tipuri de anozi sunt livrați cu accesorii montate pe capul anozilor (garnitură de cauciuc, manșon de izolare, piuliță hexagonală, conectori sau cabluri). Operația de asamblare se realizează manual cu cheie pneumatică.

La final anozii sunt transferați în zona de depozitare a produselor finite, sunt verificați și cutiile sunt închise. Anozii sunt uzual împachetați pe paleți cu cadru de lemn, cutii de carton sau tuburi metalice, protejate cu folie de plastic.

| BAT 3. În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu, BAT constă în asigurarea stabilității proceselor, prin utilizarea unui sistem de control al proceselor împreună cu o combinație a tehnicilor indicate mai jos. |
| --- |
| Cerinţa BAT/BREF – tehnici utilizate | Tehnici aplicate în instalatie |
| Inspectarea și selectarea materialelor de intrare în funcție de proces și de tehnicile de reducere a emisiilor | - Materiile prime sunt alese pentru a obține produse finite de calitate, afectând minim mediul (emisii puține) |
| O bună amestecare a materiilor prime pentru a atinge un nivel optim de eficiență a conversiei și a reduce emisiile și rebuturile | - La topirea materiilor prime se ține cont de aceste aspecte. |
| Sisteme de cântărire și de dozare a materiilor prime | - Există proceduri specifice: SOP 17 – Cântarirea pe cântarul basculă; SOP 35 - Cântărirea butoaielor de zgură pentru a identifica cantitatea reală de zgură; SOP A-T 120 Cântărirea anozilor în vederea stabilirii numărului de anozi livrați. |
| Procesoare pentru reglarea vitezei de alimentare cu materii prime, a parametrilor și a condițiilor critice ale procesului, inclusiv a alarmei, a condițiilor de ardere și a adaosurilor de gaze | - Societatea are elaborate proceduri de lucru conform tehnicilor BAT: SOP A 100 – Turnarea anozilor; SOP 150 – Turnarea lingourilor. |
| Monitorizarea online a temperaturii, presiunii și debitului de gaz al cuptorului | - Există proceduri pentru monitorizarea acestor parametrii. La cuptoarele electrice de topire monitorizarea temperaturii se poate realiza cu instrumente de măsură specifice, cu ajutorul calculatorului și/sau afisare locală a temperaturii. Arzătorul de gaz care se folosește la încălzirea matrițelor de turnare lingouri este dotat cu manometre de monitorizare a presiunii de lucru. |
| Monitorizarea parametrilor de proces critici din instalația de reducere a emisiilor în aer, cum ar fi temperatura gazelor, dozarea reactivului, căderea de presiune, curentul și tensiunea în ESP, debitul și pH-ul lichidului de epurare și componentele gazoase (de exemplu, O2, CO, COV) | - Există dozator pentru reactiv (oxidul de calciu / carbon) și se monitorizează semestrial parametrii gazelor rezultate din instalația de reducere a emisiilor în aer. |
| Controlul pulberilor și mercurului din gazele reziduale înainte de a fi transferate către instalația de acid sulfuric, pentru instalațiile care includ producerea de acid sulfuric sau de SO2 lichid | - Nu este cazul. |
| Monitorizarea online a vibrațiilor pentru a detecta eventualele blocaje sau avarii ale echipamentului | - Nu se monitorizează online vibrațiile, dar există sisteme de avertizare în caz de avarii a echipamentelor. În caz de avarie operatorul încearcă să remedieze problema, iar în caz contrar se solicită echipa de mentenanță. |
| Monitorizarea online a curentului electric, a tensiunii și temperaturii de contact electric în cazul proceselor electrolitice | - Nu este cazul. |
| Monitorizarea și controlul temperaturii în cuptoarele de topire și de fuziune pentru a împiedica emanațiile de vapori de metale și de oxizi metalici prin supraîncălzire | - Există proceduri pentru monitorizarea acestor parametrii: SOP 130 – Menținerea magneziului în cuptorul de turnare. |
| Procesor pentru reglarea alimentării cu reactivi și a performanței stației de tratare a apelor uzate, prin monitorizarea online a temperaturii, turbidității, pH-ului, conductivității și fluxului | - Apele uzate nu provin din procesul tehnologic. În industria magneziului nu se folosește apă. Apa tehnologică este apă de răcire în circuit închis și nu se generează ape uzate. |

Produsele și subprodusele obținute

| Tip produs/subprodus | Denumire produs/subprodus | Cantitate | UM | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte produse | lingouri de magneziu | 11500,00 | Tone/an | producţie anozi, comercializare către terţi |
| Alte produse | anozi | 1800,00 | Tone/an | comercializare către terţi |

Date referitoare la centrala termică proprie

| Tip combustibil | Combustibil | Cantitate | UM | Tipul centralei | Puterea nominală a centralei (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alti combustibili | GPL (Propan) | 72 | Mc/an | Injector pentru preîncălzire matriţe | 0,20 |

8.2.3. Schema fluxului tehnologic

| Denumirea procesului | Descrierea procesului și a etapelor / fazelor | Instalații / Echipamente / Parametri specifici de operare |
| --- | --- | --- |
| Proces de fabricare lingouri | recepţie deşeuri, verificare vizuală, topire, turnare, depozitare produs finit - conform punctului 8.2.1. | conform punctului 8.2.1. |
| Producţie de anozi | topire lingouri, turnare în matriţe, prelucrare/finisare, asamblare - conform punctului 8.2.2. | conform punctului 8.2.2. |

8.2.4. Activităţi conexe

Spălare creuzete cu soluţie de acid citric.

Alte dotări:

- Generator electric – cu rezervor cu o capacitate de 250 litri motorină. Este amplasat pe platformă betonată;

- Două laboratoare secție, echipate cu: două spectrofotometre, 2 etuve cu climă controlată, două strunguri, nișă chimică, desicator, aparat de curățat cu ultrasunete, generator de curent electric, osciloscop, două multimetre, microscop, banc de lucru, bazin de retenție, sistem de purificare a apei, două balanțe de precizie, scule de mână.

- Atelier mecanic, echipat cu: aparatură de sudură, mașină de găurit, fierăstrău, polizoare, scule de mână;

- 2 buc. încărcător frontal;

- 2 motostivuitoare (cu butelii GPL), 1 motostivuitor pe curent electric;

- cărucior;

- transportoare pe role;

- stație de epurare mecano-biologică;

- sistem exhaustare noxe;

- 2 stații de compresoare, cu câte două compresoare fiecare;

- separator de produse petroliere, construit din beton armat, cu by-pass intern, tip SER-BP 15-5,3 BY 400 cu filtru coalescent, trapă de nămol de 3800 l inclusă în corpul separatorului – preia un debit de 15 l/s și prin by pass 150 l/s.

# 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

Comparând instalația care se utilizează în activitatea de topire a magneziului cu procesul BAT, aceasta corespunde celor mai bune tehnici disponibile: deșeurile sunt sortate pe categorii, se utilizează deșeuri cu conținuturi mici de impurități, topirea se realizează în cuptoare cu inducție, iar pentru prevenirea oxidării și aprinderii magneziului se utilizează amestec de azot cu SO2, în proporție de 1-3% SO2 și restul azot.

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

9.1. Aer

Surse staţionare-controlate de poluare a aerului:

Din procesul de obținere a lingourilor de magneziu rezultă următoarele emisii în aer:

- noxe în aer de la cuptorul de topire deșeuri de magneziu: praf, SO2 și NO2, CO.

Din procesul de obținere a anozilor rezultă următoarele noxe:

- praf de la cuptoarele de topire.

Noxele provenite de la cutoarele de topire aferente linilor de producere anozi au valori mult mai reduse față de cele provenite de la topirea deșeurilor de magneziu în vederea obținerii lingourilor. Din acest motiv cuptoarele de topire aferente liniilor de producere anozi nu necesită sistem de exhaustare și tratare a gazelor.

Surse mobile de poluare a aerului:

- mijloacele de transport auto, echipate cu motoare Diesel.

Caracteristicile surselor:

- surse nedirijate;

- evacuări intermitente de gaze de carburaţie;

- surse la nivelul solului.

Toate mijloacele de transport utilizate sunt echipate cu motoare Diesel. Timpul de funcționare a mijloacelor de transport în incinta amplasamentului este relativ mic, iar regimul de funcționare a motoarelor este apropiat de regimul de mers în gol. Având în vedere timpii scurți de funcționare a motoarelor Diesel în incinta analizată, regimul lejer de funcționare a motoarelor, precum și faptul că toate mijloacele de transport utilizate sunt autorizate de Registrul Auto Român pentru circulația pe drumurile publice, considerăm că noxele emise în atmosferă prin gazele de eșapament rezultate din funcționarea motoarelor Diesel nu sunt în măsură să afecteze semnificâtiv calitatea aerului din zonă.

Pentru reţinerea poluanţilor, în cadrul activității societății există instalații de captare și epurare a gazelor:

| Faza de proces | Punctul de emisie | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus sau existent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producție lingouri – topire deseuri magneziu | Cuptor topire deșeuri magneziu | Pulberi, NO2, SO2, CO | Sistem de filtre cu saci (150 buc.) x 2 filtre, neutralizare gaze cu amestec cu CaO și praf de cărbune, coș de evacuare noxe H=8 m, Ф=600 mm și H=6 m, Ф=800 mm | Existent |
| Producție anozi – topire materie primă | Cuptoare topire | Pulberi, NO2, SO2, CO | Nu există. Valoarea noxelor este foarte mică deci nu necesită sistem de exhaustare | - |

Emisiile în aer provin de la fazele de producție pirometalurgice și hidrometalurgice, de la depozitare și pretratare. Transferul materialelor este de obicei foarte important. Emisiile fugitive pot fi mult mai mari decât cele care sunt captate sau epurate. În aceste cazuri este posibil de a reduce impactul asupra mediului prin următoarele tehnici de colectare a gazelor rezultate în urma depozitării și manipulării materialelor, a funcționării reactoarelor sau cuptoarelor și de la alte puncte de transfer.

În instalația analizată se utilizează instalația de filtrare cu saci din țesătură. Aceasta este prevăzută cu o camera de post combustie pentru înlăturarea scânteilor. Pentru distrugerea materiilor organice, care scapă din faza de ardere, se injectează în instalația de filtrare sorbalit praf (hidroxid de sodiu) și cărbune activ.

Energia gazelor evacuate este recuperată prin încălzirea aerului care este utilizat la arzătoare.

În cazul topirii și turnării rezultă ca poluanți praf și compuși organici volatili. Este considerată tehnică BAT utilizarea unui sistem de colectare a prafului cu saci textile și a carbonului.

Instalații pentru colectare, reducere și dispersie gaze reziduale

Pentru reducerea emisiilor de poluanți gazoși în aer există coșuri de dispersie, a căror înălțime asigură o dispersie eficientă a poluanților. Cuptorul de topire a deșeurilor de magneziu este dotat cu instalație de captare, reținere și neutralizare a noxelor provenite din procesul de topire. Acesastă instalație este formată din:

- 2 baterii de filtrare cu saci (150 buc./baterie) pentru reținerea prafului;

- Amestec de gaze cu CaCO (95%) și praf de cărbune (5%) – pentru neutralizarea noxelor;

- 2 coșuri de dispersie a poluanților, H=8 m, Ф=600 mm, respectiv H=6 m, Ф=500 mm.

| Instalația Sursa punctiformă de emisie | Nr. buc. | Înălțimea de emisie (m) | Diametrul interior (mm) | Utilajul de colectare | Nr. buc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalație de filtrare, cu filtre textile pentru absorbția oxidului de calciu /carbon | 1 coș | 8,00 | 600 | Ventilator | 1 |
| Instalație de filtrare, cu filtre textile pentru absorbția oxidului de calciu /carbon | 1 coș | 6,00 | 800 | Ventilator | 1 |

Echipamente de dispersie a poluanților gazoși

| Denumirea coşului sau a evacuării de poluanţi în atmosferă | Cod sursă | Caracteristici | Parametru măsurat | Nivelul maxim de emisie în anul 2020 mg/Nmc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coșuri de evacuare aferente cuptorului de topire | Cuptor topire deșeuri magneziu | H=8 m, Ф=600 mm H=6 m Ф=800 mm | Pulberi | 1,8 mg/Nmc |
|  |  |  | CO | 5,71 mg/Nmc |
|  |  |  | Oxizi de azot exprimați ca NO2 | 1,28 mg/Nmc |
|  |  |  | Oxizi de sulf exprimați ca SO2 | sld mg/Nmc |

Emisii difuze

| BAT 5. Pentru a preveni sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile difuze în aer, BAT constă în colectarea emisiilor difuze cât mai aproape de sursă și tratarea acestora. |
| --- |
| Mod de realizare: | - Emisiile din instalația de topire sunt trecute printr-o instalație de reducere și apoi evacuate în mediul înconjurător. - Se realizează analize periodice pentru noxele evacutate și valorile acestora se încadrează în legislația în vigoare, neexistând depășiri. |

| BAT 6. Pentru a preveni sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile difuze în aer, BAT constă în elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de acțiune privind emisiile difuze de pulberi, ca parte a sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care cuprinde următoarele măsuri: |
| --- |
| Cerinţa BAT/BREF – tehnici utilizate | Tehnici aplicate în instalație |
| Identificarea celor mai relevante surse de emisii difuze de pulberi (utilizând, de exemplu, standardul EN 15445) | - Emisiile sunt identificate |
| Definirea și punerea în aplicare de măsuri și tehnici adecvate pentru prevenirea sau reducerea emisiilor difuze pe parcursul unei anumite perioade | - Sistemul de exhaustare captează particulele provenite de la creuzete printr-o hotă. Aerul absorbit trece prin filtru care separă particulele și este dirijat în atmosferă prin ventilator și un coș. Componentul aditiv principal al filtrului este carbonatul de calciu, suflat în gazele captate. Acesta pătrunde în membrana filtrului și formează o peliculă pe suprafața acesteia. Acesta asigură o captare eficientă a particulelor și menține uscată membrana filtrului. Datele tehnice ale unității filtrului de exhaustare sunt: - Flux: 20000 mc/h (2 ventilatoare a 10000 mc/h fiecare). - Concentrația particulelor în aerul exhaustat: < 5mg/Nmc. - Puterea ventilatoare – 18,5 kW/buc. x 2 buc. |

Emisii difuze provenite din depozitarea, manipularea și transportul materiilor prime

| BAT 7. Pentru a preveni emisiile difuze provenite din depozitarea materiilor prime, BAT constă în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos: |
| --- |
| Cerinţa BAT/BREF – tehnici utilizate | Tehnici aplicate în instalatie |
| Clădiri sau silozuri/compartimente închise pentru depozitarea materialelor care produc pulberi, cum ar fi concentratele, materialele pentru sudură sau lipire și materialele fine | - Materiile prime nu produc pulberi |
| Depozite acoperite pentru materialele care nu produc pulberi, cum ar fi concentratele, materialele pentru sudură sau lipire, combustibilii solizi, materialele în vrac și cocsul, precum și materialele secundare care conțin compuși organici solubili în apă | - Materiile prime sunt depozitate în magazii închise sau afară pespații betonate și acoperite. |
| Ambalaje sigilate pentru materialele care produc pulberi sau materialele secundare care conțin compuși organici solubili în apa | - Ambalajul de la oxidului de calciu/carbon este predat la firma de colectare deșeu plastic Remat Invest. - Praful rezultat de la sistemul de exhaustare (din filtru) este predat la S.C. Indeco S.R.L., în ambalaj închis. |
| Zone de depozitare acoperite pentru materialele care au fost peletizate sau aglomerate | - Oxidul de calciu/carbon rezultat în urma procesului de fitrare a aerului este depozitat în ambalaj închis, pe spații betonate și acoperite până la preluarea de către firma de colectare. |
| Utilizarea de dispozitive de stropire cu apă sau de dispozitive care produc ceață, cu sau fără aditivi cum ar fi latexul, pentru materialele care produc pulberi | - Nu este cazul |
| Dispozitive de extragere a pulberilor/gazelor, instalate la punctele de transfer și basculare a materialelor care formează pulber | - Nu este cazul |
| Vase sub presiune certificate, destinate depozitării clorului gazos sau amestecurilor care conțin clor | - Nu este cazul |
| Materiale de construcție pentru rezervoare, rezistente la materialele depozitate în rezervoare | - Nu este cazul |
| Sisteme fiabile de detectare a scurgerilor și de afișare a nivelului din rezervor, cu alarmă pentru prevenirea umplerii excesive | - Nu este cazul |
| Depozitarea materialelor reactive în rezervoare cu pereți dubli sau în rezervoare amplasate în cuve rezistente la acțiunea substanțelor chimice, de aceeași capacitate, și utilizarea unei zone de depozitare impermeabile și rezistente la materialul depozitat | - Nu este cazul |
| Proiectarea de zone de depozitare astfel încât: - orice scurgere din rezervoare și din sistemele de alimentare să fie interceptată și izolată în cuve cu o capacitate de depozitare cel puțin egală cu volumul celui mai mare rezervor de depozitare; - punctele de distribuție să fie amplasate în interiorul cuvei, pentru a se putea colecta materialele deversate în mod accidental | - Nu este cazul |
| Utilizarea unui gaz inert ca izolator pentru depozitarea materialelor care reacționează cu aerul | - Nu este cazul |
| Colectarea și tratarea emisiilor provenite de la depozitare, cu ajutorul unui sistem de reducere proiectat să trateze compușii stocați. Colectarea și tratarea înainte de deversare a apei utilizate la îndepărtarea pulberilor. | - Nu este cazul |
| Curățarea periodică a zonei de depozitare și, dacă este necesar, umezirea cu apă | - Nu este cazul |
| În cazul depozitării în aer liber, amplasarea axei longitudinale a haldei paralel cu direcția predominantă a vântului | - Nu este cazul |
| În cazul depozitării în aer liber, amplasarea de garduri de protecție împotriva vântului sau de bariere în direcția opusă vântului, în vederea atenuării vitezei vântului | - Magaziile exterioare au fost proiectate ținându-se cont de aceste aspecte. |
| În cazul depozitării în aer liber, amplasarea unei singure halde în loc de mai multe acolo unde acest lucru este fezabil | - Spațiile de depozitare exterioare au fost proiectate ținându-se cont de aceste aspecte. |
| Utilizarea de interceptori de ulei și de solide pentru drenarea zonelor de depozitare în aer liber. Utilizarea de zone betonate care să dispună de borduri sau de alte dispozitive de izolare pentru depozitarea materialelor care pot elibera ulei, cum ar fi șpanul | - Nu este cazul. |

| BAT 8. Pentru a preveni emisiile difuze provenite de la manipularea și transportul materiilor prime, BAT constă în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. |
| --- |
| Cerinţa BAT/BREF – tehnici utilizate | Tehnici aplicate în instalatie |
| Benzi transportoare sau sisteme pneumatice închise, care să transfere și să manipuleze concentrate, materiale pentru sudură sau lipire și materiale cu granulație fină, care formează pulberi | - Nu este cazul |
| Benzi transportoare acoperite pentru manipularea materialelor solide care nu formează pulberi | - Nu este cazul |
| Extracția pulberilor de la punctele de distribuție, de la aerisirile pentru silozuri, de la sistemele de transfer pneumatice și de la punctele de transfer cu benzi transportoare și conectarea la un sistem de filtrare (pentru materialele care formează pulberi) | - Materiile prime nu produc pulberi |
| Saci sau cilindri închiși pentru manipularea materialelor cu componente dispersabile sau hidrosolubile | - Nu este cazul |
| Containere adecvate pentru manipularea materialelor peletizate | - Nu este cazul |
| Stropire pentru umezirea materialelor la punctele de manevră | - Nu se produce praf, deci nu este necesară umezirea. |
| Reducerea la minimum a distanțelor de transport | - Magaziile unde se depozitează materiile prime sunt amplasate în apropierea instalației de topire. |
| Diminuarea înălțimii de cădere în cazul benzilor transportoare, a lopeților mecanice sau a graiferelor | - Nu este cazul. |
| Reglarea vitezei benzilor transportoare deschise (< 3,5 m/s) | - Nu este cazul |
| Reducerea la minimum a vitezei de coborâre sau a înălțimii de cădere liberă a materialelor | - Se realizează. |
| Amplasarea benzilor transportoare și a conductelor în zone sigure și deschise, deasupra solului, astfel încât scurgerile să poată fi detectate rapid, iar deteriorările provocate de vehicule și de alte echipamente să poată fi prevenite. Dacă se utilizează conducte îngropate pentru materialele nepericuloase, se documentează și se marchează traseul acestora și se adoptă sisteme sigure de excavare. | - Nu este cazul. |
| Reizolarea automată a racordurilor de distribuție pentru manipularea lichidelor și a gazelor lichefiat | - Nu este cazul. |
| Ventilarea gazelor emise spre vehiculul de distribuție pentru a reduce emisiile de COV | - Nu este cazul. |
| Spălarea roților și a șasiului vehiculelor utilizate la livrarea sau manipularea materialelor care produc pulberi | - Nu se produc pulberi de la materiile prime. |
| Campanii planificate de măturare a drumurilor | - Incinta se curăță periodic. |
| Separarea materialelor incompatibile (de exemplu, agenții oxidanți și materiile organice) | - Nu este cazul. |

Emisii difuze provenite din producția de metale

| BAT 9. Pentru prevenirea sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, pentru reducerea emisiilor difuze provenite din producția de metale, BAT constă în optimizarea eficienței colectării și tratării gazelor reziduale, prin utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. |
| --- |
| Cerinţa BAT/BREF – tehnici utilizate | Tehnici aplicate în instalație |
| Pretratarea termică sau mecanică a materiilor prime secundare în vederea reducerii la minimum a contaminării cu substanțe organice a încărcăturii cuptorului | - Materia prima nu este contaminată cu substanțe organice |
| Utilizarea unui cuptor închis cu un sistem bine conceput de desprăfuire sau etanșarea cuptorului și a altor elemente de proces cu un sistem de ventilație adecvat | - Cuptoarele respectă legislația în vigoare. |
| Utilizarea unei hote secundare pentru încărcarea și evacuarea cuptorului | - Există sisteme de exhaustare a noxelor de la cuptoarele de topire. |
| Colectarea pulberilor sau a fumului la transferarea materialelor care produc pulberi (de exemplu, puncte de încărcare și de evacuare ale cuptorului, jgheaburi acoperite) | - Nu este cazul. |
| Optimizarea proiectării și funcționării hotelor și a conductelor de captare a fumului generat la portul de alimentare și la descărcarea și evacuarea de metal fierbinte, mată sau zgură în jgheaburi acoperite | - La proiectarea sistemelor de exhaustare și reducere a noxelor s-a ținut cont de aceste prevederi. |
| Incinte pentru cuptoare/reactoare, de tipul „incintă în incintă” sau „cușcă”, pentru operațiunile de evacuare și încărcare | - Nu există. |
| Optimizarea fluxului de gaze reziduale din cuptor, cu ajutorul studiilor pe calculator de dinamica fluidelor și al marcatorilor | - La proiectarea sistemelor de exhaustare și reducere a noxelor s-a ținut cont de aceste prevederi. |
| Sisteme de încărcare pentru cuptoare semiînchise pentru adăugarea de materii prime în cantități mici | - Încărcarea se face respectând tehnicile BAT. - Încărcarea cu materie primă a cuptorului de inducție semiînchis se face cu distribuitorul de materie primă. Pe tot parcursul încărcării sistemul de exhaustare absoarbe continuu gazele emanate din cuptor. |
| Tratarea emisiilor colectate într-un sistem de reducere adecvat | - Există sisteme de exhaustare și tratare a noxelor provenite de la topire. |

9.2. Apă

Nu au loc evacuări de ape uzate tehnologice, apele de răcire (convenţional curate) sunt recirculate (conform descrierii de la pct. 7.1.1.2 și 8.2.1.). Apa este folosită ca agent de răcire a lingourilor și completare în instalația de răcire (în circuit închis, grad de recirculare de 99%). Totodată apa tehnologică este folosită și la spălarea creuzetelor.

Sursele de apă uzată de pe amplasament:

| Nr. | Sursa de apă uzată | Metode de minimizare a cantității de apă consumată | Metode de preepurare/epurare | Punct de evacuare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ape menajere grupuri sanitare | Nu este cazul | Stație de epurare | Canalul ANIF CS7 |
| 2 | Ape uzate tehnologice (spălarea creuzetelor) și laborator | Nu este cazul | Rigole de decantare | Bazine vidanjabile |
| 3 | Ape pluviale de pe platforme | Nu este cazul | Separator de nisip și pentru produse petroliere | Canalul ANIF CS7 |

| BAT 5. Pentru a preveni sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile difuze […] în apă, BAT constă în colectarea emisiilor difuze cât mai aproape de sursă și tratarea acestora. |
| --- |
| Mod de realizare: | - Emisii în apă provenite de la procesul tehnologic nu există, în industria magneziului nu se utilizează apă tehnologică. |

| BAT 14. Pentru a preveni sau a reduce generarea de ape uzate, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| --- |
| Cerinţa BAT/BREF – tehnici utilizate | Tehnici aplicate în instalatie |
| Măsurarea cantității de apă dulce utilizată și a cantității de ape evacuate | Apa utilizată este pentru răcire, în circuit închis și nu se generează apă uzată. Apa se introduse în sistemul de răcire o singură dată și apoi se completează la nevoie. Se folosește apă pentru spălarea creuzetelor. Există o evidență a cantității de apă utilizată pentru spălarea acestora. |
| Reutilizarea, în cadrul aceluiași proces, a apelor uzate provenite din operațiunile de curățare (inclusiv apa de clătire a anodului sau catodului), precum și a apei deversate | Apa utilizată este pentru răcire, în circuit închis și nu se generează apă uzată. Apa se introduse în sistemul de răcire o singură dată și apoi se completează la nevoie. Apa folosită la spălarea creuzetelor nu poate fi reutilizată. |
| Reutilizarea fluxurilor de acizi slabi generați într-un electr-filtru umed sau în epuratoare umede | Nu este cazul |
| Reutilizarea apelor uzate provenite din granularea zgurii | Nu este cazul, zgura se granulează printr-un procedeu uscat, de măcinare, fără a se folosi apă. |
| Reutilizarea apei de scurgere de suprafață | Nu este cazul |
| Utilizarea unui sistem de răcire cu circuit închis | Apa utilizată este pentru răcire, în circuit închis și nu se generează apă uzată. |
| Reutilizarea apei tratate din instalația de tratare a apelor uzate | Nu este cazul, apa folosită la spălarea creuzetelor nu poate fi reutilizată. |

| BAT 15. Pentru a preveni contaminarea apei și a reduce emisiile în apă, BAT constă în separarea fluxurilor de apă uzată necontaminată de fluxurile de apă uzată care necesită tratare. |
| --- |
| Mod de realizare: | Societatea aplică tehnicile BAT de separare a fluxurilor de apă uzată necontaminată de fluxurile de apă uzată care necesită tratare după cum urmează: - Din topirea magneziului nu rezultă apă uzată. - Apa provenită de la spălarea creuzetelor este separată de reziduri se scurge și se stochează în bazinul etanș vidanjabil (V=3,5 mc). Bazinul este vidanjat cu S.C. Indeco Grup S.R.L, în baza contractului existent între cele două societăți. Partea grosieră (zgura umedă) rămasă pe platformă, precum și rezidurile captate de rigola de decantare se colectează și se stochează în butoaie metalice de 200 l. Zgura umedă colectată în butoaiele metalice se predă la firma specializată autorizată – S.C. Indeco Grup S.R.L. sub codul de deseu 10 08 08*. - Apa provenită de la laborator se stochează într-un bazin etanș vidanjabil cu o capacitate de 2 mc, în care ajunge doar această apă. Apele uzate sunt vidanjate de către S.C. Dorner S.R.L., în baza contractului dintre cele două societăți. - Apele pluviale, rezultate de pe acoperisul clădirilor și de pe platformele și drumurile de incintă, sunt colectate după cum urmează: - apele pluviale rezultate de pe acoperișul clădirilor, considerate ape pluviale nepoluate, sunt colectate separat printr-o canalizare intubată, montată subteran și racordată la stația de epurare. - apele pluviale de pe drumurile și platformele betonate, considerate ape poluate vor fi colectate prin guri de scurgere cu sifon și depozit și vor fi trecute printr-un separator de produse petroliere și de nisip, înainte de descărcarea în stația de epurare, apoi deversate în canalul ANIF CS 7, în baza contractului de prestări servicii încheiat cu ANIF, Filiala Teritorială Arad. - Ape uzate menajere sunt dirijate în stația de epurare mecano-biologică (tip AS Monocomp 40N, capacitate 6,13 mc/zi, constând în 2 cuve de polipropilenă compartimentate, amplasate subteran) de pe amplasament și apoi deversate în canalul ANIF CS 7, în baza contractului de prestări servicii încheiat cu ANIF, Filiala Teritorială Arad. |

9.3. Sol

Pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane, operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1. Aer

Conform Ordinului 462/1993 privind condițiile tehnice privind protecția atmosferei și norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți produși de surse staționare emisiile în aer rezultate de la turnarea magneziului în lingouri sau anozi vor respecta indicatorii de calitate corespunzători:

Valori maxime admise ale poluanților din emisii

| Poluant | valoare maximă admisă |
| --- | --- |
| Pulberi | 5 mg / Nmc |
| CO | 100 mg/Nmc |
| Oxizi de azot exprimați ca NO2 | 350 mg/Nmc |
| Oxizi de sulf exprimați ca SO2 | 350 mg/Nmc |

În cadrul S.C. Magontec S.R.L. se realizează permanent un control al emisiilor difuze prin monitorizarea concentraţiilor de poluanți prezenți în aerul locurilor de muncă și prin monitorizarea emisiilor de poluanți în aer. Analizele se efectuează de către laboratoare acreditate.

Monitorizarea evacuărilor de emisii poluante se realizează de către laboratoare acreditate, conform prevederilor autorizației de mediu în vigoare:

- poluanți în aer, pulberi – frecvență de determinare trimestrială;

- poluanți în aer, NO2, SO2, CO – frecvență de determinare anuală.

Titularul autorizației a realizat analize pentru parametrii mai sus menționați cu laboratorul din cadrul S.C. Lajedo S.R.L. – laborator analize mediu aceditat Renar. Pentru aceasta s-au efecuat determinări a compoziției gazelor arse și pulberilor la coș evacuate de la coșul de fum cuptoare topire. Numărul de puncte de prelevare/măsurare a fost de 2/14. Laboratorul a efectuat analize trimestriale și pentru fiecare trimestru (set de analize) a emis un Raport de analize.

Comparație între valori măsurate și valori maxime admise

| Parametru | Valoare octombrie 2019 | Valoare ianuarie 2020 | Valoare maximă |
| --- | --- | --- | --- |
| Pulberi | 1,34 mg/Nmc | 1,41mg/Nmc | 5 mg / Nmc |
| CO | 0,86mg/Nmc | 1,15 mg/Nmc | 100 mg/Nmc |
| Oxizi de azot exprimați ca NO2 | sLDmg/Nmc | SLDmg/Nmc | 350 mg/Nmc |
| Oxizi de sulf exprimați ca SO2 | sld mg/Nmc | sld mg/Nmc | 350 mg/Nmc |

Din analiza rezultatelor se observă că valorile se încadrează în limitele prevăzute de lege, tehnica de depoluare fiind eficientă și conformă BAT.

Valorile emsiilor la coș sunt sub limita admisă. Prin modelare matematică se pot determina concentrațiile poluanților la diferite distanțe.

De asemenea, conform datelor obținute în urma măsurătorilor, concentraţiile poluanţilor NO2, CO, SO2 şi pulberi din gazele reziduale evacuate nu depăşesc VLE din legislaţia în vigoare.

10.2. Apă

10.2.1 Valori limită de emisie

Apele tehnologice – ape de răcire se recirculă în procent de 99%.

Apele de spălare a creuzetelor și provenite din laborator sunt vidanjate și trebuie să respecte indicatorii de calitate prevăzuți de Normativul NTPA 002 din HG nr. 188/2002, cu modificările ți completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile normativului privind stabilirea limitelor de încarcare cu poluanți a apelor industriale și orășenești la evacuarea în receptorii naturali și în rețelele de canalizare/stații de epurare, HG nr. 188/2002 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 242/13.08.2020, valorile substanțelor poluante nu vor depăși următoarele limite:

| Nr. crt. | Categoria apei | Indicatori de calitate | VLE admise |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ape uzate fecaloid-menajere | pH Materii în suspensie CBO5 CCO-Cr Reziduu filtrat, 105 ºC Substanțe extractibile Detergenți sintetici Azot total Fosfor Sulfați Cloruri | 6.5-8.5 35 mg/dmc 20 mg/dmc 100 mg/dmc 1500 mg/dmc 15 mg/dmc 0,4 mg/dmc 10 mg/dmc 1 mg/dmc 400 mg/dmc 300 mg/dmc |
| 2. | Ape pluviale | Se impune respectarea prevederilor HG nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Normativul NTPA 001/2005 |

Frecvența de determinare de către beneficiar a indicatorilor de calitate pentru ape uzate menajere este semestrială. Analizele se vor efectua în laboratoare acreditate.

Conform prevederilor autorizației de mediu în vigoare, o dată la 5 ani se va efectua, de către laboratoare acreditate, monitorizarea calității apei freatice din forajul de alimentare cu apă, pentru următorii indicatori: conductivitate, pH, amoniu, clor liber, culoare, bacterii coliforme.

S.C. Magontec S.R.L. a realizat analize de ape conform cerințelor din autorizația de mediu și nu s-au înregistrat depășiri datorate activității. S-au realizat analize pentru următorii parametrii: pH, MS, CCOCr, CBO5, Reziduu filtrant 105 oC, substanțe extractibile, agenți de suprafață anionici MBAS, azot total, fosfor total, sulfați, cloruri.

De asemenea s-au realizat analize de ape din puțul forat pentru următorii parametrii: conductivitate, pH, amoniu (NH4+), clor liber (Cl2), culoare, bacterii coliforme.

| Indicator de calitate | Metoda de analiză | Unitate de măsură | Valori | Valori max. admise Legea nr. 458/2002 republicată în 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductivitate | SR EN 27888/97 | µS/cm | 646 | 2500 |
| pH | SR ISO 10523/2009 | Unități pH | 7,11 | 6,5 – 9,5 |
| Amoniu (NH4+) | SR ISO 7150-1:2001 | mg/l | <0,01 | 0.5 |
| Clor liber (Cl2) | SR EN ISO 7393-2:2002 | mg/l | <0,01 | 0,1 – 0,5 |
| Culoare | SR EN ISO 7887:2002 | - | 0 | AC |
| Bacterii coliforme | SR EN ISO 9308-1:2004 / AC:2009 | UFC/100 ml | 0 | 0 |

Din buletinele prezentate, atașate la documentație, reiese faptul că apa din puțul forat nu are depășiri față de valorile admise prin lege.

Conform prevederilor Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 242/13.08.2020, titularul are următoarele obligații:

- să exploateze construcțiile și instalațiile de captare, aducțiune, folosire și evacuare a apelor uzate, precum și dispozitivele de măsurare a debitelor și volumelor de apă în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare care face parte integrantă din documentația pentru fundamentarea autorizației;

- să finalizeze sau după caz să reactualizeze planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, să dețină mijloacele și materialele necesare în caz de poluări accidentale și să acționeze în conformitate cu prevederile planului menționat mai sus;

- să transmită și să contracteze anual, necesarul de apă fundamentat pe activități și volumul de apă aferent, în vederea asigurării funcționării folosinței;

- să întrețină construcțiile și instalațiile de captare, aducțiune, folosire și evacuare a apelor uzate în condiții tehnice corespunzătoare în scopul minimizării pierderilor de apă;

- să determine prin măsurători datele tehnice de gospodărire a apelor efectuate (captarea, aducțiunea, tratarea, epurarea și evacuarea apelor), să organizeze și să întrețină evidența acestora și să transmită datele respective autorităților de gospodărire a apelor, conform prevederilor legale;

- să solicite anual necesarul de apă brută pentru funcționarea folosinței și să încheie abonamentul în vederea utilizării resurselor de apă;

- în caz de modificare a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de restrângere sau de încetare provizorie sau definitivă a utilizării volumelor de apă din sursă de apă, să anunțe organul emitent al autorizației;

- în cazul provocării unor poluări în receptori, pri depășirea concentrațiilor de calitate autorizate, să anunțe A.N. ”Apele Române” – A.B.A. Crișuri.

10.3. Sol

Emisiile în sol sunt reprezentate de:

- pulberile sedimentabile generate de emisiile rezultate din procesele fluxului tehologic;

- activitățile de descărcare, depozitare, manipulare a materiilor prime, auxiliare, a altor materiale în depozitul exterior, în cazul nerespectării tehnicilor și operațiunilor specifice;

- rețelele de evacuare a apelor uzate în caz de avarii și deteriorări;

- activități de reparații și întreținere, în cazul nerespectării normelor specifice.

Valorile concentrațiilor poluanților specifici activității, prezenți în solul din incinta societății, nu vor depăși limitele de folosință mai puțin sensibilă prevăzute în Ordinul MAPPM nr. 756/1997.

Monitorizarea evacuărilor de emisii poluante se realizează de către laboratoare acreditate conform prevederilor autorizației de mediu în vigoare:

- o dată la 10 ani analiza solului pentru parametrii: azot total, fosfor total și cloruri.

10.3.1. Controlul emisiilor în sol

Titularul activității va menține un program de control şi întreținere a tuturor categoriilor de construcții, echipamente și materiale care pot avea impact asupra solului, prin apariția unor avarii, fisuri etc.

Titularul activității va respecta un program de verificare (observații vizuale) a tuturor echipamentelor (conducte, filtre, flanșe, valve, depozit de deșeuri, rigole etc.).

Toate sursele de emisii difuze care pot afecta solul și subsolul trebuie supuse unor verificări      (observații vizuale) și unor modalități de monitorizare. Un raport al acestora va fi parte a Raportului Anual de Mediu.

Toate structurile și echipamentele de pe amplasament vor fi verificate cel puțin o dată pe an. Raportul privind testele tehnice va fi inclus în Raportul Anual de Mediu.

Principalele măsuri de reducere a impactului asupra solului pe care titularul autorizației le va avea în vedere:

- cuptoarele de topire să fie dotate cu instalație de desprăfuire și reținere a poluanților. Pentru cuptorul existent există o instalație de depoluare conform BAT, iar concentrațiile poluanților la evacuare (emisii) în aer se încadrează în limitele impuse de legislație. Pentru cea de-a doua linie de topire se va extinde instalația de depoluare, așa încăt nu vor exista depășiri ale concentrațiilor la evacuare, deci nu va fi nici solul afectat prin depunerea acestora.

- deșeurile utilizate ca materie primă sunt depozitate în spații acoperite și betonate. Se va menține modul de depozitare, care este BAT;

- materiile prime vor fi depozitate în spații acoperite și betonate. Se va menține modul de depozitare, care este BAT;

- înainte de sortare și depozitare, deșeurile se descarcă pe o platformă de beton;

- apele pluviale de pe amplasament sunt trecute prin separatoare de hidrocarburi înainte de deversare în canalul de desecare.

- se va menține modul de gestionare a deșeurilor.

În condiţiile în care măsurile impuse sunt respectate impactul rezidual asupra solului va fi nesemnificativ.

În conformitate cu prevederile Ordinului MAPPM nr. 756/1997,

- art. 9

Relevanța pragurilor de alertă şi de intervenţie va determina următoarele măsuri:

a) situaţiile în care concentraţiile de poluanți în sol se situează sub valorile de alertă pentru folosinţa sensibilă a terenurilor, autorităţile competente nu vor stabili măsuri speciale;

b) când concentraţiile unuia sau mai multor poluanți din soluri depăşesc pragurile de alertă, dar se situează sub pragurile de intervenţie pentru folosinţa corespunzătoare a terenului, se consideră că există impact potenţial asupra solului. În aceste situaţii, autorităţile competente vor dispune măsuri de prevenire a poluării în continuare a solului şi de monitorizare suplimentară a surselor potenţiale de poluare;

c) când concentraţiile unuia sau mai multor poluanți din soluri depăşesc pragurile de intervenţie pentru folosinţa existentă a terenului, se consideră că există impact asupra solului. În aceste situaţii, utilizarea zonei afectate pentru folosinţe sensibile nu este permisă şi vor fi realizate prevederile art. 10. Dezvoltarea acestor zone pentru folosinţe mai puţin sensibile ale terenurilor poate fi permisă, dacă concentraţiile acestor poluanți nu depăşesc valorile de intervenţie ale folosinţei mai puţin sensibile a terenurilor. Dacă sunt depăşite valorile de intervenţie pentru categoria de folosinţă mai puţin sensibilă a terenurilor, nu se va permite nici o folosinţă a terenurilor şi vor fi aplicate prevederile art. 10 şi, după caz, art. 11;

d) pentru situaţia în care este necesar pentru o anumită utilizare ca un teren de folosinţă mai puţin sensibilă să treacă de categoria de folosinţă sensibilă, trebuie satisfăcute cerinţe speciale. În astfel de situaţii, utilizarea terenurilor pentru folosinţe sensibile este posibilă, numai dacă concentraţiile de poluanți din sol se încadrează sub nivelul de alertă al folosinţei sensibile a terenurilor şi dacă sunt satisfăcute prevederile art. 10 şi, după caz, art. 11;

e) când pragurile de intervenţie sunt depăşite la unul sau mai mulţi poluanți din sol pentru terenuri cu folosinţa sensibilă sau mai puţin sensibilă, autorităţile competente vor dispune executarea unui studiu de evaluare a riscului. Obligaţia executării studiului de evaluare a riscului va fi a titularilor de activităţi desfăşurate pe zona de teren afectată, cu excepţia cazurilor în care s-au identificat alţi responsabili pentru poluarea înregistrată;

f) atunci când sunt implicaţi mai mulţi titulari de activităţi desfăşurate pe un teren afectat de poluare, autorităţile competente vor solicita un singur studiu de evaluare a riscului pentru zona în cauză, iar costul acestuia va fi împărţit între titulari, corespunzător ariei geografice deţinute în zona afectată. În anumite situaţii, când autorităţile competente pot identifica un titular considerat ca posibil răspunzător de poluare, acestuia i se poate solicita sa suporte costul total al studiului de evaluare a riscului.

- art. 10

Pentru stabilirea obiectivelor de remediere pe baza interpretării studiilor de evaluare a riscului, autorităţile competente trebuie să decidă dacă:

a) pot fi dezvoltate în viitor obiective care implică utilizarea terenurilor pentru folosinţa sensibilă sau mai puţin sensibilă a terenurilor;

b) terenul poate rămâne în continuare în folosinţa curentă, dar folosinţa nu mai poate fi extinsă;

c) trebuie luate măsuri de remediere.

10.4. Zgomot și vibrații

10.4.1. Sursele principale de zgomot și vibrații de pe amplasament sunt:

- echipamentele instalației de topire, turnare;

- instalațiile de reducere a noxelor (ventilatoarele);

- motoarele electrice din dotare;

- mijloacele de transport.

10.4.2. Sursele ocazionale de zgomot și vibrații sunt:

- traficul interior;

- activitatile de curățare și întreținere;

- descărcarea și depozitarea altor categorii de deșeuri generate pe amplasament, în spații amenajate corespunzător;

-  traficul exterior pe drumul județean;

10.4.3. Valori limită

Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, pe baza căreia se apreciază starea mediului din punct de vedere acustic în zona unui obiectiv, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform Standardului SR 10009:2017: Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

La limita receptorilor protejaţi, zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis: conform OM nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

Conform rezultatelor din Raportul de încercare nr. 3859/17.08.2021, societatea respectă nivelul de zgomot impus de legislația în vigoare.

| BAT 18. Pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| --- |
| Cerinţa BAT/BREF – tehnici utilizate | Tehnici aplicate în instalatie |
| Utilizarea de terasamente pentru a ecrana sursa de zgomot | - Nu este cazul. Activitatea se desfășoară în spații închise. |
| Închiderea instalațiilor sau a componentelor generatoare de zgomot în structuri fonoabsorbante | - Activitatea se desfășoară în interior, clădirea nu dispone de structuri fonoabsorbante. |
| Utilizarea de suporturi și interconexiuni antivibrații pentru echipamente | - Există. - Distribuitor materie primă – constă dintr-un con cu jgheab vibrator montat pe tampoane antivibrație de cauciuc. |
| Orientarea echipamentelor generatoare de zgomot | - Echipamentele sunt amplasate în așa fel încât să optimizeze spațiul și să asigure fluiditatea procesului tehnologic. - Nu este necesară nici un fel de orientare specifică a echipamenteleor deoarece zgomotul produs de acestea nu depășește limitele admise de lege, conform Raport de încercare nr. 3859/17.08.2021. |
| Schimbarea frecvenței sunetului | - Nu se poate aplica. |

10.5. Miros

| BAT 19. Pentru a reduce emisiile de mirosuri, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| --- |
| Cerinţa BAT/BREF – tehnici utilizate | Tehnici aplicate în instalatie |
| Depozitarea și manipularea corespunzătoare a materialelor urât mirositoare | - Materiile prime utilizate nu au un miros urât. |
| Reducerea la minimum a utilizării de materiale urât mirositoare | - Materiile prime utilizate nu au un miros urât. |
| Proiectarea, exploatarea și întreținerea atente ale oricărui echipament care ar putea genera emisii de mirosuri | - Echipamentele sunt atent monitorizate și întreținerea și mentenanța acestora se realizează după un program bine stabilit. |
| Tehnici postardere sau de filtrare, inclusiv filtre biologice | - Există sisteme de captare a noxelor și respectiv de reducere a acestora. |

După aprobarea prin Hotărâre de Guvern a conţinutului Planului de gestionare a disconfortului olfactiv, întocmit ca urmare a prevederilor Legii nr.123/2020, titularul are obligaţia întocmirii acestuia şi depunerea lui la Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad.

Este obligatorie îndeplinirea măsurilor stabilite în planul de gestionare a disconfortului olfactiv la termenele stabilite.

# 11. GESTIUNEA DEŞEURILOR

Toate deşeurile acceptate pe amplasament vor fi manipulate şi gestionate astfel încât să fie evitată împrăştierea acestora în afara spaţiilor de stocare a deşeurilor.

Deșeurile primite pe amplasamentul instalaţiei trebuie să se regăsească în autorizația integrată de mediu.

Se va evita formarea de stocuri de deşeuri ce urmează a fi valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei. Perioada de stocare temporară a deşeurilor nu trebuie să depăşească 1 an pentru deşeurile care urmează să fie eliminate şi 3 ani în cazul deşeurilor care urmează să fie valorificate.

Operatorul economic are obligaţia cumulativ să clasifice şi să codifice deşeurile generate din activitate în lista deşeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1) la OUG nr. 92/2021, după care să întocmească o listă a acestora.

În cazul unui tip de deşeu care se încadrează potrivit listei deşeurilor prevăzute la art. 7 alin. (1) sub două coduri diferite în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase - codurile marcate cu asterisc, încadrarea ca deşeu nepericulos se realizează de către producătorul de astfel de deşeuri numai în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiză şi a altor documente relevante solicitate de către autoritatea de protecţie a mediului.

În scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de pregătire prealabilă, reciclare, valorificare şi eliminare a deşeurilor, operatorul economic este obligat să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase, din cauza originii sau compoziţiei şi dacă acestea prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile prevăzute în Anexa nr. 4 la OUG nr. 92/2021.

Operatorul economic ia măsuri pentru:

- reducerea volumului deşeurilor generate, în special al deşeurilor care nu pot fi pregătite pentru reutilizare sau reciclare;

- reducerea generării de deşeuri în cadrul proceselor legate de producţia industrială, extracţia mineralelor, fabricare, construcţii şi desfiinţări, luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile.

Operatorul economic are obligaţia de a se asigura că deşeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operaţiuni de valorificare, în conformitate cu prevederile art. 4 şi art. 21 din OUG nr. 92/2021.

Unităţile şi întreprinderile care valorifică deşeurile au următoarele obligaţii:

a) să deţină spaţii special amenajate pentru stocarea deşeurilor în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorării calităţii mediului;

b) să evite formarea de stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate, precum şi de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei;

c) să adopte cele mai bune tehnici disponibile în domeniul valorificării deşeurilor.
Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare şi pentru facilitarea sau îmbunătăţirea pregătirii pentru reutilizare, reciclării şi altor operaţiuni de valorificare, operatorul economic are obligaţia să colecteze deşeurile separat şi să nu le amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite. Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri introduc colectarea separată cel puţin pentru hârtie, metal, plastic şi sticlă, iar până la data de 1 ianuarie 2025 şi pentru textile.

Operatorul economic care colectează deşeuri are obligaţia de a le verifica vizual dacă sunt separate corespunzător şi de a le prelua separate.

Abandonarea deşeurilor este interzisă.

Eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă.

Incendierea deşeurilor de orice fel este interzisă.

Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

Producătorul de deşeuri are obligaţia:

- să supună deşeurile care nu au fost valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, care îndeplinesc cerinţele art. 21 din OUG nr. 92/2021;

- de a efectua operaţiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 21 din OUG nr. 92/2021 prin mijloace proprii sau prin intermediul unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 21;

- să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, potrivit prevederilor art. 21 din OUG nr. 92/2021, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală, pentru a îndeplini prevederile art. 48;

- să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase, acestea sunt ambalate şi etichetate, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale. Prin excepţie de la prevederile de mai sus autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului poate autoriza amestecarea dacă:

a) operaţiunea de amestecare este efectuată de un operator economic autorizat;

b) sunt respectate condiţiile prevăzute la art. 21 din OUG nr. 92/2021, iar efectele nocive ale gestionării deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului nu sunt agravate;

c) operaţiunea de amestecare se realizează în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile;
d) caracterizarea deşeurilor prevăzută la art. 8, alin. (4) din OUG nr. 92/2021 permite acest proces.

Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor, titularul unei activităţi, pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a emis o autorizaţie integrată de mediu, are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional, conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Producătorul sau deţinătorul care transferă deşeuri către una dintre persoanele fizice autorizate ori persoanele juridice prevăzute la art. 23, alin. (1) din OUG nr. 92/2021, în vederea efectuării unor operaţiuni de tratare preliminară operaţiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit, ca regulă generală de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă.

Uleiurile uzate:

- vor fi colectate separat ţinând cont de bunele practici în recipiente închise etanş, rezistente la şoc mecanic şi termic;

- vor fi tratate, acordându-se prioritate regenerării sau, alternativ, altor operaţiuni de reciclare care au un rezultat general echivalent sau mai bun asupra mediului decât regenerarea;

- prezentând caracteristici diferite nu se amestecă, iar uleiurile uzate nu se amestecă cu alte tipuri de deşeuri sau substanţe, dacă o astfel de amestecare împiedică regenerarea lor sau alte operaţiuni de reciclare care ar genera rezultate echivalente sau mai bune, în ansamblu, asupra mediului decât regenerarea.

- sunt stocate în recipiente adecvate în spaţii corespunzător amenajate, împrejmuite şi securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate.

Producătorii de uleiuri uzate, sunt obligaţi să predea cu titlu gratuit întreaga cantitate numai operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de salubritate, colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate.

Persoana juridică ce exercită o activitate de natură industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a emis o autorizaţie integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor. Programul prevăzut anterior se poate elabora şi de către o terţă persoană/asociaţie profesională şi se publică pe pagina de internet a persoanei juridice şi se transmite anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, inclusiv progresul înregistrat, până la data de 31 mai anul următor raportării. Producătorul de deşeuri nepericuloase şi periculoase ţine o evidenţă cronologică lunară tabelară şi o pune la dispoziţia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului în format letric, la cerere, şi electronic, în sistemul pus la dispoziţie de APM, până la data de 15 martie anul următor raportării, precum şi la cerere autorităţilor competente de control, după:

a) codul deşeului, cantitatea în tone, natura şi originea deşeurilor generate, precum şi cantitatea de produse şi materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operaţiuni de valorificare, eliminare;

b) destinaţia, frecvenţa colectării, modul de transport şi metoda de tratare prevăzută pentru deşeuri, atunci când este relevant; şi

c) cantitatea de deşeuri în tone încredinţată spre eliminare.

Producătorul de deşeuri periculoase este obligat să deţină buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

Evidenţa gestiunii deşeurilor se păstează cel puţin 3 ani. La cererea autorităţilor competente sau a unui deţinător anterior, operatorul economic trebuie să furnizeze documentele justificative, conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate.

Nămolurile de la epurare pot fi utilizate în agicultură numai cu condiţia respectării prevederilor legislative şi anume a Ordinului nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură şi doar cu avizul autorităţilor competente. În caz contrar, acestea vor fi valorificate prin fermentare anaerobă, coincinerare, compostare sau eliminate prin incinerare, depozitare.

Introducerea pe teritoriul României a deşeurilor de orice natură, în scopul eliminării acestora este interzisă.

Se vor respecta şi aplica prevederile Legii nr. 19/2008 pentru aprobarea OUG nr. 68/2007, cu modificările şi completările ulterioare, privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului.

Transportul deşeurilor generate din activitate către operatorii economici care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor se va realiza cu mijloace de transport adecvate naturii deşeurilor transportate aparținând terților.

Vor fi respectate prevederile Legii nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, respectiv:

- operatorii economici care introduc pe piaţă produse ambalate sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepţia ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor pe care aceştia le introduc pe piaţa naţională,

- începând cu data de 1 ianuarie 2019, obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului prevăzute de prezenta lege se realizează:

a) individual, prin gestionarea propriilor ambalaje introduse pe piaţă naţională;

b) prin intermediul unei organizaţii care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizate de către comisia constituită potrivit Legii nr. 211/2011, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Comisia, pe tip de material şi pe tip de ambalaj, primar, secundar şi pentru transport.

- să îndeplinească cel puţin obiectivele prevăzute în anexa nr. 5, pentru deşeurile de ambalaje pentru care sunt responsabili potrivit alin. (1), art.16.

Operatorii economici deţinători de ambalaje folosite şi/sau de deşeuri de ambalaje din comerţ şi industrie au obligaţia:

a) să returneze ambalajele folosite către furnizori sau operatorii economici desemnaţi de aceştia conform prevederilor contractuale;

b) să predea deşeurile de ambalaje secundare şi deşeurile de ambalaje pentru transport către colectori desemnaţi de o organizaţie prevăzută la art. 16 alin. (5) lit. b); sau

c) să asigure reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi reciclate, valorificarea acestora prin alte metode, prin contracte încheiate cu operatori economici autorizaţi pentru desfăşurarea operaţiilor respective, precum şi raportarea datelor potrivit obligaţiilor de raportare ale producătorului prevăzute la art. 17 alin. (1).

Se interzice amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate selectiv, precum şi încredinţarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deşeurilor de ambalaje.

În conformitate cu OUG nr. 196/2005, aprobată de Legea nr. 105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile şi totodată să stabilească lunar şi să deţină situaţii, întocmite în baza documentelor financiar-contabile şi a documentelor justificative, pe fiecare tip de material, pentru:

a) cantităţile de deşeuri de ambalaje rezultate din ambalajele primare reutilizabile;

b) cantităţile de deşeuri de ambalaje rezultate din ambalajele primare pentru care aplică un sistem de returnare a ambalajelor proprii folosite;

c) cantităţile de deşeuri de ambalaje rezultate din ambalajele secundare şi ambalajele pentru transport pentru care aplică un sistem de preluare de la distribuitorii produselor lor;

d) cantităţile de deşeuri de ambalaje primare, secundare şi pentru transport rezultate din ambalajele produselor importate/achiziţionate intracomunitar pentru utilizare sau consum propriu;

e) cantităţile de deşeuri de ambalaje din lemn, încredinţate persoanelor fizice drept combustibil alternativ la lemnele pentru foc.

11.1	. Deşeuri produse

- deşeuri rezultate din activitatea titularului actului de reglementare:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 08 15* | Praf din gazul de ardere cu conținut de substanțe periculoase | Bateria de filtre cu saci | 260,00 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 08 08* | Zgura salină de la topirea primară și secundară | Cuptoare de topire, spălare creuzete | 1275,00 | Tone/an | Valorificare | R 12 |  |
| 16 10 01* | Deșeuri lichide apoase cu conținut de substanțe periculoase | Spălare creuzete | 182,00 | Metri cubi/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 13 01 10* | Uleiuri minerale hidraulice neclorinate | Întreţinere | 3,00 | Tone/an | Valorificare | R 12 |  |
| 13 01 11* | Uleiuri hidraulice sintetice | Întreţinere | 3,00 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 13 02 05* | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere | Întreţinere | 3,00 | Tone/an | Valorificare | R 12 |  |
| 17 04 05 | Fier şi oţel | Creuzete uzate | 6,00 | Tone/an | Valorificare | R 12 |  |
| 15 02 02* | Absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase | Întreţinere | 1,50 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 08 05 | Nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti | Din staţia de epurare | 10,00 | Metri cubi/an | Valorificare | R 12 |  |
| 19 12 03 | Metale neferoase | Granule magneziu | 385,00 | Tone/an | Valorificare | R 4 | Reciclarea/Recuperarea metalelor şi compuşilor metalici |
| 19 12 11* | Alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase | Recuperare magneziu din zgura salină | 895,00 | Tone/an | Valorificare | R 4 |  |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate | Personal | 240,00 | Metri cubi/an | Eliminare | D 5 | Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanşe separate, care sunt acoperite şi izolate unele faţă de celelalte şi faţă de mediu şi altele asemenea) |
| 12 01 03 | Pilitură și șpan neferos | Productie | 15 | Tone/an | Se refolosește în procesul de producție | R 4 | Reciclarea/Recuperarea metalelor şi compuşilor metalici |
| 15 01 01 | Ambalaje de hârtie și carton | Ambalaje materii auxiliare sau birotică | 12,00 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | Ambalaje materii auxiliare | 7,00 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 03 | Ambalaje de lemn | Ambalaje materii prime şi auxiliare | 40,00 | Tone/an | Valorificare | R 12 |  |
| 15 01 04 | Ambalaje metalice | Ambalaje materii auxiliare | 100,00 | Tone/an | Valorificare | R 12 |  |
| 15 01 10* | Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | Ambalaje materii auxiliare | 2,00 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 06 01* | Baterii cu plumb | Activitatea de birou | 10,00 | Kg/an | Valorificare | R 12 |  |
| 20 01 35* | Echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21 şi 20 01 23 cu conţinut de componenţi periculoși | Activitatea de birou | - | - | Valorificare | R 12 |  |
| 20 01 36 | Echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 | Activitatea de birou | - | - | Valorificare | R 12 |  |

Orice alte deşeuri necodificate prin autorizaţie şi generate din activitate se vor codifica conform cu prevederile Deciziei Comisiei 2000/532/CE, cu modificările şi completările ulterioare, urmând a se stoca în ambalaje rezistente şi solide (pentru a se evita pierdea de conţinut), etichetate corespunzător şi predate operatorilor economici autorizaţi, care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor.

Având în vedere prevederile Legii nr. 249/2015, ale Deciziei Comisiei 2000/532/CE codificarea ambalajelor (inclusiv a deşeurilor de ambalaje colectate separat) se va realiza pe codurile 15 01.

Deşeurile metalice provenite de la demolarea/demontarea utilajelor de mari dimensiuni care nu se încadrează ca echipamente electrice şi electronice vor fi încadrate la subcapitol 17 04.

Alocarea codurilor de valorificarea/eliminarea a deşeurilor generate se stabileşte conform prevederilor OUG nr. 92/2021, cu modificările şi completările ulterioare, de către generator în funcţie de activitatea autorizată a operatorilor economici care preiau deșeurile (activitatea contractantului).

11.2. Deşeuri colectate

- deşeuri utilizate ca materii prime şi preluate de la deţinători/generatări, în vederea reciclării, cca. 4140 t/an cruste şi zguri, 2400 t/an deşeuri interne de magneziu, 7500 t/an deşeuri şi resturi de magneziu turnat:

- 10 08 04 particule şi praf;

- 10 08 08* zgura salina de la topirea primara şi secundară;

- 10 08 10* scorii şi cruste care sunt inflamabile sau care emit, în contact cu apa, gaze inflamabile în cantităţi periculoase;

- 10 08 11 scorii şi cruste altele decât cele specificate la 10 08 10;

- 10 10 03 zgură de topitorie;

- 10 10 99 alte deşeuri nespecificate;

- 12 01 03 pilitură şi şpan neferos;

- 12 01 04 praf şi particule de metale neferoase;

- 12 01 21 piese uzate de polizare mărunţite şi materiale de polizare mărunţite, altele decât cele specificate la 12 01 20;

- 12 01 99 alte deşeuri nespecificate;

- 16 01 18 metale neferoase;

- 19 10 02 deşeuri neferoase;

- 19 12 03  metale neferoase;

- 10 03 19* praf din gazele de ardere cu conținut de substanțe periculoase.

11.3. Deşeuri stocate temporar

Cele de la punctul 11.1, pe categorii, ambalate conform stării fizice.

Pentru stocarea deşeurilor generate din cadrul activităţii pe amplasament există amenajată:

- o zonă pentru depozitarea deşeurilor periculoase, S=252 mp, situată în exteriorul halei de producţie,  compusă din 4 copertine, prevăzute la interior cu rafturi;

- o zonă pentru deşeuri nepericuloase, situată în exteriorul halei de producţie.

Pentru stocarea deşeurilor colectate de la generatori/deţinători:

- în spaţiul de depozitare din cadrul halei de producţie (închis, betonat, pentru depozitarea de sorturi în funcţie de procentul de magneziu şi procentul de impurificare, capacitate 350 tone) şi în spaţiul de depozitare exterior compus din 4 boxe, betonate şi acoperite (cu capacitatea de 300 tone).

11.4. Deşeuri tratate:

- deşeuri rezultate din activitatea titularului actului de reglementare:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 08 15* | Praf din gazul de ardere cu conținut de substanțe periculoase | 260,00 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 08 08* | Zgura salină de la topirea primară și secundară | 1275,00 | Tone/an | Valorificare | R 12 |  |
| 16 10 01* | Deșeuri lichide apoase cu conținut de substanțe periculoase | 182,00 | Metri cubi/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 13 01 10* | Uleiuri minerale hidraulice neclorinate | 3,00 | Tone/an | Valorificare | R 12 |  |
| 13 01 11* | Uleiuri hidraulice sintetice | 3,00 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 13 02 05* | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere | 3,00 | Tone/an | Valorificare | R 12 |  |
| 17 04 05 | Fier şi oţel | 6,00 | Tone/an | Valorificare | R 12 |  |
| 15 02 02* | Absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase | 1,50 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 08 05 | Nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti | 10,00 | Metri cubi/an | Valorificare | R 12 |  |
| 19 12 03 | Metale neferoase | 385,00 | Tone/an | Valorificare | R 4 | Reciclarea/Recuperarea metalelor şi compuşilor metalici |
| 19 12 11* | Alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase | 895,00 | Tone/an | Valorificare | R 4 |  |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate | 240,00 | Metri cubi/an | Eliminare | D 5 | Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanşe separate, care sunt acoperite şi izolate unele faţă de celelalte şi faţă de mediu şi altele asemenea) |
| 15 01 01 | Ambalaje de hârtie și carton | 12,00 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | 7,00 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 03 | Ambalaje de lemn | 40,00 | Tone/an | Valorificare | R 12 |  |
| 15 01 04 | Ambalaje metalice | 100,00 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 10* | Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 2,00 | Tone/an | Valorificare | R 12 |  |
| 16 06 01* | Baterii cu plumb | 10,00 | Kg/an | Valorificare | R 12 |  |
| 20 01 35* | Echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21 şi 20 01 23 cu conţinut de componenţi periculoși | - |  | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 36 | Echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 şi 20 01 35 | - |  | Valorificare | R 12 |  |

Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

Deşeurile utilizate ca materii prime sunt preluate de la terţi în vederea reciclării deşeurilor de

magneziu – aproximativ 4140 t/an cruste şi zguri, 2400 t/an deşeuri interne de magneziu, 7500 t/an deşeuri şi resturi de magneziu turnat, cod operaţiune R4, cu următoarele coduri:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 08 04 | Particule şi praf | * |  | Valorificare | R 4 | Reciclarea/Recuperarea metalelor şi compuşilor metalici |
| 10 08 08* | Zgura salină de la topirea primară şi secundară | * |  | Valorificare | R 4 |  |
| 10 08 10* | Scorii şi cruste care sunt inflamabile sau care emit, în contact cu apa, gaze inflamabile în cantităţi periculoase | * |  | Valorificare | R 4 | Reciclarea/Recuperarea metalelor şi compuşilor metalici |
| 10 08 11 | Scorii şi cruste altele decât cele specificate la 10 08 10 | * |  | Valorificare | R 4 |  |
| 10 10 03 | Zgură de topitorie | * |  | Valorificare | R 4 | Reciclarea/Recuperarea metalelor şi compuşilor metalici |
| 10 10 99 | Alte deşeuri nespecificate | * |  | valorificare | R 4 |  |
| 12 01 03 | Pilitură şi şpan neferos | * |  | Valorificare | R 4 |  |
| 12 01 04 | Praf şi particule de metale neferoase | * |  | Valorificare | R 4 | Reciclarea/Recuperarea metalelor şi compuşilor metalici |
| 12 01 21 | Piese uzate de polizare mărunţite şi materiale de polizare mărunţite, altele decât cele specificate la 12 01 20 | * |  | Valorificare | R 4 |  |
| 12 01 99 | Alte deşeuri nespecificate | * |  | Valorificare | R 4 | Reciclarea/Recuperarea metalelor şi compuşilor metalici |
| 16 01 18 | Metale neferoase | * |  | Valorificare | R 4 |  |
| 19 10 02 | Deşeuri neferoase | * |  | Valorificare | R 4 | Reciclarea/Recuperarea metalelor şi compuşilor metalici |
| 19 12 03 | Metale neferoase | * |  | Valorificare | R 4 |  |
| 10 03 19* | Praf din gazele de ardere cu conținut de substanțe periculoase | * |  | Valorificare | R 4 |  |

11.5. Deşeuri transportate:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 08 15* | Praf din gazul de ardere cu conținut de substanțe periculoase | 260,00 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 08 08* | Zgura salină de la topirea primară și secundară | 1275,00 | Tone/an | Valorificare | R 12 |  |
| 16 10 01* | Deșeuri lichide apoase cu conținut de substanțe periculoase | 182,00 | Metri cubi/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 13 01 10* | Uleiuri minerale hidraulice neclorinate | 3,00 | Tone/an | Valorificare | R 12 |  |
| 13 01 11* | Uleiuri hidraulice sintetice | 3,00 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 13 02 05* | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere | 3,00 | Tone/an | Valorificare | R 12 |  |
| 17 04 05 | Fier şi oţel | 6,00 | Tone/an | Valorificare | R 12 |  |
| 15 02 02* | Absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase | 1,50 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 08 05 | Nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti | 10,00 | Metri cubi/an | Valorificare | R 12 |  |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate | 240,00 | Metri cubi/an | Eliminare | D 5 | Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanşe separate, care sunt acoperite şi izolate unele faţă de celelalte şi faţă de mediu şi altele asemenea) |
| 15 01 01 | Ambalaje de hârtie și carton | 12,00 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | 7,00 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 03 | Ambalaje de lemn | 40,00 | Tone/an | Valorificare | R 12 |  |
| 15 01 04 | Ambalaje metalice | 100,00 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 10* | Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 2,00 | Tone/an | Valorificare | R 12 |  |
| 16 06 01* | Baterii cu plumb | 10,00 | Kg/an | Valorificare | R 12 |  |
| 20 01 35* | Echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21 şi 20 01 23 cu conţinut de componenţi periculoși | - |  | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 36 | Echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 şi 20 01 35 | - |  | Valorificare | R 12 |  |

Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

Se vor respecta prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. Fiecare transport de deşeuri periculoase, care sunt generate de către expeditor se va efectua după ce acesta şi destinatarul au obţinut toate aprobările necesare, conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Se vor păstra la dispoziţia organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor următoarele documente:

- formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase, conform Anexei 1 a HG nr. 1061/2008 (generate într-o cantitate mai mare de 1 t/an din aceeaşi categorie de deşeuri periculoase);

- formularul de expediţie/transport, conform Anexei 2 a HG nr. 1061/2008, pentru transporturile de deşeuri periculoase;

- formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase, conform Anexei 3 a HG nr. 1061/2008;

- registrul de evidenţă a transporturilor de deşeuri nepericuloase.

Transferul deşeurilor periculoase pe teritoriul naţional trebuie să fie însoţite de documentul de identificare prevăzut în anexa IB la Regulamentul CE 1013/2006.

În situaţia în care se doreşte transferul deşeurilor în vederea recuperării sau eliminării în altă ţară decât România, introducerea pe teritoriul României a deşeurilor în vederea valorificării se va realiza cu respectarea prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

Titularul activității deține planuri pentru situații de urgență și capacitate de răspuns:

- în caz de poluări accidentale;

- în caz de incendii.

12.1. S.C Magontec S.R.L. Sântana nu intră sub incidența Legii nr. 59/2016.

Planul operativ de prevenire și combatere a poluărilor accidentale și Planul de evacuare în situații de urgență trebuie revizuite și actualizate în funcție de condițiile nou apărute. Ele trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment pentru inspecție de către personalul cu drept de control al autorităților de specialitate.

Titularul are obligația:

- să ia toate măsurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore și pentru a limita consecințele acestora asupra sănătății populației și asupra calității mediului;

- să informeze autoritățile publice teritoriale în cazul în care are loc modificarea unei instalații, unei unități de stocare, a naturii sau cantității de substanțe periculoase de pe amplasament, care ar putea avea efecte semnificative privind pericolul de accidente majore;

- să furnizeze personalului propriu și persoanelor care pot fi afectate, în cazul în care survine un accident major generat de obiectiv, informații asupra măsurilor de securitate în exploatare și asupra acțiunilor necesare intervenției;

- să informeze imediat autoritățile publice teritoriale pentru protecția civilă și protectia mediului, în cazul producerii unui accident major.

Informațiile furnizate vor cuprinde:

- circumstanțele accidentului;

- substanțele periculoase care sunt prezente;

- datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra omului și mediului;

- măsuri de urgență care au fost luate;

- acțiunile pe care intenționează să le întreprindă pentru a atenua efectele pe termen mediu și lung ale accidentului și pentru a preveni repetarea unui astfel de accident.

12.2. Proceduri de urgenţă

Personalul implicat în managementul accidentelor la toate nivelele societății are responsabilități stabilite în fișa postului, planul de prevenire și combatere a poluării accidentale și va interveni în conformitate cu prevederile acestora. Pentru situații neprevăzute, societatea dispune de Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență, care cuprinde:

- obiectivele pregătirii în domeniul situațiilor de urgență;

- organizarea pregătirii în domeniul situațiilor de urgență;

- pregătirea personalului de conducere;

- pregătirea membrilor echipelor de intervenție şi personalului de specialitate cu atribuţii în domeniile apărării împotriva incendiilor şi a protecţiei civile;

- planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin aplicaţii, exerciţii;

- evidenţa şi evaluarea pregătirii;

- asigurarea logistică şi financiară.

Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

Operatorul economic trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

Operatorul economic trebuie să întocmească şi să implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri etc.).

Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

12.4. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

Modul în care este asigurată protecţia în timpul condiţiilor anormale de funcţionare este specificat în Regulamentele de funcţionare ale instalaţiilor, în Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

● În perioada de opriri accidentale sau întreruperi momentane sau la pornirea instalaţiilor după opririle accidentale, operatorii din tabloul de comandă execută manevrele necesare opririi sau pornirii instalaţiilor în condiţii de siguranţă, asa cum sunt precizate în Regulamentele de funcţionare ale instalaţiilor respective.

● Operaţiile de oprire sau pornire decurg cu variaţia parametrilor de proces, care pot genera variaţii ale debitului şi concentraţiei poluanţilor emişi în mediu. Pentru parametrii tehnologici urmăriţi din tabloul de comandă, în Regulamentul de funcţionare al fiecărei instalaţii este indicat domeniul de variaţie admis (valoare minimă – valoare maximă) a acestora, pentru care nu apar reacţii ale sistemului de automatizare (interblocare).

● Atingerea valorilor minime şi maxime a parametrilor tehnologici declanşează sistemul de alarmă optic şi acustic – ce indică necesitatea efectuării corecţiei valorii parametrului respectiv.

Pornirile instalațiilor după incidente se efectuează după înlăturarea cauzei generatoare și verificarea instalaţiilor în vederea repornirii. În instrucţiunile de lucru şi Regulamentul de funcţionare al fiecărei instalaţii sunt precizate manevrele de lucru pentru oprirea în condiţii de siguranţă a instalaţiei, etapele de pornire după o oprire de scurtă sau lungă durată, precum şi monitorizarea evacuării către mediu în aceste perioade de funcţionare excepţională (dacă este necesar).

Emisiile de poluanți și sistemul de monitorizare în situațiile de pornire a instalațiilor aplicate de societate sunt:

- pornirea instalaţiei de producere lingouri durează 2 ore. Nu există emisii de noxe în aer şi nu se fac monitorizări pentru aceste emisii.

Oprirea durează cca. 5-6 ore şi cuprinde răcirea lentă a echipamentelor. Nu sunt emisii în această perioadă.

- pornirea instalaţiilor de producere anozi durează 4-5 ore. Nu există emisii de noxe în aer şi nu se fac monitorizări pentru aceste emisii.

Oprirea durează cca. 4-5 ore şi cuprinde răcirea lentă a echipamentelor. Nu sunt emisii în această perioadă.

Conform procedurilor pentru situații de oprire/pornire instalații sau situații incidentale, societatea notifică:

- pornirile şi opririle planificate ale instalaţiilor cu 24 de ore înainte de pornirea/oprirea instalaţiilor.

Sistemul de înregistrare date prevede:

- datele privind desfăşurarea activităţii: ore de funcţionare, opriri planificate şi accidentale, revizii şi reparaţii, verificări, inspecţii şi controale;

- date privind intrările şi ieşirile: materii prime, materiale auxiliare, utilităţi, produse finite, deşeuri (cantităţi anuale, consumuri specifice realizate, comparaţie cu valorile BREF/BAT);

- toate procedurile scrise, deţinute de operator;

- prelevările, analizele, măsurătorile efectuate conform capitolului Monitorizare;

- buletinele de analiză eliberate de laboratoarele care au efectuat analizele;

- incidentele care afectează exploatarea normală a instalaţiilor şi activităţii, ce pot crea risc pentru mediu;

- reclamaţiile de mediu.

Registrele şi celelalte evidenţe sunt disponibile pe amplasament în orice moment pentru inspecţiile organelor de control.

Se va ţine la punctul de lucru un dosar de informare publică.

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

Operatorul economic are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi, conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

Controlul emisiilor de poluanți în mediu, precum şi controlul factorilor de mediu se va realiza prin analize efectuate de personal specializat al unor laboratoare  acreditate cu echipamente de prelevare şi analiza adecvate, folosind metode de lucru în vigoare.

Activitatea de supraveghere şi monitorizare a calităţii mediului va fi asigurată de responsabilul de mediu numit cu decizie de conducătorul unităţii.

Titularul de activitate are obligaţia de a monitoriza nivelul emisiilor şi de a raporta informaţiile solicitate către autoritatea  competentă în conformitate cu OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006, privind protecţia mediului (cu modificările şi completările ulterioare).

Rezultatele măsurătorilor se înregistrează, se prelucrează şi se transmit într-o formă adecvată, stabilită de autoritatea de mediu.

Pentru buna desfăşurare a activităţii şi minimizarea consumurilor de materii prime, materiale şi utilităţi, societatea va ţine evidenţa lunară a:

- cantităţilor de materii prime şi auxiliare utilizate;

- cantităţii de apă, energie utilizate; a cantităţilor de deşeuri rezultate;

- activităţilor de întreţinere şi reparaţie a instalaţiilor şi dotărilor aferente;

- instruirilor personalului.

Se va tine evidenţa incidentelor de mediu, a reclamaţiilor şi măsurilor întreprinse.

Operatorul are obligaţia de a monitoriza şi variabilele de proces.

Toate operațiunile de monitorizare vor fi înregistrate într-un registru pe amplasament,  pentru a putea fi puse la dispoziţia organelor de control.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008 - Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

13.2.1. emisii din surse dirijate

| Activitate IED | Denumire coș | Poluant | Tip de monitorizare | Metodă de analiză | Perioada de mediere | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.b) | coş de evacuare aferent cuptoarelor de topire | PM 2,5 | Discontinuă |  |  | O2 - 3% |
| 2.5.b) | coş de evacuare aferent cuptoarelor de topire | Monoxid de carbon | Discontinuă |  |  | O2 - 3% |
| 2.5.b) | coş de evacuare aferent cuptoarelor de topire | Oxizi de azot | Discontinuă |  |  | O2 - 3% |
| 2.5.b) | coş de evacuare aferent cuptoarelor de topire | Oxizi de sulf | Discontinuă |  |  | O2 - 3% |

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, continutul in umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.1.3. Nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL) pentru emisiile în aer, indicate în Decizia 2016/1032 de stabilire a concluziilor privind BAT pentru industria metalelor neferoase, se referă la condițiile standard: gaz uscat la o temperatură de 273,15 K și o presiune de 101,3 kPa.

## 13.2.2. Monitorizarea calităţii aerului

13.2.2.1. Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în aer conform condiţiilor stabilite în tabelul de mai jos:

| punct de prelevare | parametru | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de măsurare |
| --- | --- | --- | --- |
| Coş de evacuare aferent cuptoarelor de topire | PM 2,5 | trimestrial |  |
| Coş de evacuare aferent cuptoarelor de topire | Monoxid de carbon | o dată pe an |  |
| Coş de evacuare aferent cuptoarelor de topire | Oxizi de azot | o dată pe an |  |
| Coş de evacuare aferent cuptoarelor de topire | Oxizi de sulf | o dată pe an |  |

13.2.2.2. Condiţii de realizare a monitorizării:

- prelevarea probelor se va realiza de la locul de prelevare, din coş, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

## 13.3. Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| la ieşirea din staţia de epurare | apă menajeră epurată | pH 6,5 – 8,5 unități de pH | Discontinuă | Semestrială |  |
| la ieşirea din staţia de epurare | apă menajeră epurată | Materii în suspensie | Discontinuă | Semestrială |  |
| la ieşirea din staţia de epurare | apă menajeră epurată | Consum chimic de oxigen metoda cu dicromat de potasiu (CCOCr) | Discontinuă | Semestrială |  |
| la ieşirea din staţia de epurare | apă menajeră epurată | Consum biochimic de oxygen la 5 zile CBO5 | Discontinuă | Semestrială |  |
| la ieşirea din staţia de epurare | apă menajeră epurată | Reziduuri filtrate la 105 grade C | Discontinuă | Semestrială |  |
| la ieşirea din staţia de epurare | apă menajeră epurată | Substanțe extractibile cu solvent organici | Discontinuă | Semestrială |  |
| la ieşirea din staţia de epurare | apă menajeră epurată | Detergenți sintetici | Discontinuă | Semestrială |  |
| la ieşirea din staţia de epurare | apă menajeră epurată | Azot total | Discontinuă | Semestrială |  |
| la ieşirea din staţia de epurare | apă menajeră epurată | Fosfor total | Discontinuă | Semestrială |  |
| la ieşirea din staţia de epurare | apă menajeră epurată | Sulfați (SO4 2-) | Discontinuă | Semestrială |  |
| la ieşirea din staţia de epurare | apă menajeră epurată | Cloruri (exprimate în Cl total) | Discontinuă | Semestrială |  |

13.4. Monitorizarea pânzei freatice

O dată la cinci ani se vor face analize ale apelor freatice, prelevate din forajul de alimentare cu apă, pentru următorii indicatori: conductivitate, pH, amoniu (NH4+), clor liber (Cl2), culoare, bacterii coliforme.

13.5. Monitorizarea solului

O dată la zece ani se vor face analize ale solului, prelevat din incinta societăţii, fiind analizaţi următorii indicatori: azot total, fosfor total şi clorurile.

13.6. Monitorizare tehnologică

13.6.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizai/frecventa de monitorizare a acestora:

- temperatura de topire a deşeurilor de magneziu;

- temperatura de topire a materiei prime pentru turnare anozi;

- cantitatea de topitură încărcată în cuptorul de turnare anozi;

- procesul de turnare a anozilor.

## 13.7.  Monitorizarea deşeurilor și substanțelor chimice periculoase:

Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea prevederilor:

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţă de Urgenţă nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordin nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice  privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare;

- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, cu modificările ulterioare;

- Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului  European şi a Consiliului privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive;

precum şi ale altor acte normative care apar în perioada de valabilitate a autorizaţiei, raportându-se la APM Arad, datele în funcţie de legislaţia specifică sau la solicitarea acesteia.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

- Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.

- Titularul ține evidența ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, evidențiind: cantitatea achiziționată, cantitatea introdusă pe piață, cantitatea reutilizabilă, cantitățile recuperate și eliminate.

- Titularul va respecta prevederile legale privind evidența gestiunii deșeurilor, recuperarea și eliminarea lor conform legislației în vigoare.

- Prezenta autorizație se aplică activităților de management al deșeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare.

- Recuperarea sau eliminarea deseurilor trebuie să se desfășoare așa cum este precizat în prezenta Autorizație și în conformitate cu legislația și protocoalele naționale. Nu trebuie eliminate/recuperate alte deșeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului, fără acordul prealabil scris al Agenției pentru Protecția Mediului Arad.

- Deșeurile trimise în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizată pentru astfel de activități cu deșeuri. Deșeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activității, la amplasamentul de recuperare/eliminare, fără a afecta în sens negativ mediul și în conformitate cu legislația și protocoalele naționale.

-  Nu trebuie făcut nici un amendament sau modificare în nicio clasificare agreată, expediere, transport, eliminare sau recuperare a deșeurilor, fără acordul scris prealabil al APM Arad.

- Trebuie păstrat de către titularul autorizației un registru complet pe probleme legate de operațiunile și practicile de management al deșeurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziția persoanelor autorizate pentru inspecție şi control. Acest registru trebuie să conțină minimum de detalii cu privire la:

- Cantitățile de deșeuri gestionate pe amplasament, însoțite de codul din Codul European al Deșeurilor pentru deșeurile transportate.

- Numele agentului și transportatorului de deșeuri și detaliile lor de autorizare (să includă adresa instalației finale destinate eliminării/recuperării deșeurilor).

- Confirmarea scrisă a transportatorului privind acceptarea și eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deșeuri periculoase și locul de depozitare/eliminare.

- O copie a acestui registru privind Managementul Deșeurilor trebuie depusă la APM Arad, ca parte a RAM pentru amplasament.

13.9. Monitorizare zgomot

Fabrica de reciclare a magneziului este situată în extravilanul localității Sântana, în zona industrială. Nivelul de zgomot din zona fabricii este unul normal, ținând cont de faptul că fabrica este limitrofă drumului județean și se găsește în vecinătatea altei fabrici.

Principalele surse de zgomot sunt utilajele implicate în procesul de producție, mașini, motostivuitor. Societatea a realizat măsurători de zgomot la limita incintei – Raport de încercare nr. 3859/17.08.2021, raport din care rezultă că valorile se încadrează în limitele legale.

Nu sunt necesare măsuri speciale pentru reducerea zgomotului, deoarece valorile obținute se încadrează în limitele legale.

În condiţiile în care măsurile impuse pe parcursul studiului sunt respectate impactul asupra zgomotului va fi negativ nesemnificativ în perioada de funcţionare.

13.10. Monitorizare miros

Mirosul specific pe platforma fabricii de reciclare a magneziului este provenit de la topirea magneziului.

Conform prevederilor Legii nr. 123/2020 sunt definite următoarele noțiuni:

- disconfortul olfactiv – efectul generat de o activitate care poate avea impact asupra stării de sănătate a populației și a mediului, care se percepe subiectiv pe diferite scale de mirosuri sau se cuantifică obiectiv conform standardelor naționale, europene și internaționale în vigoare;

- planul de gestionare a disconfortului olfactiv – plan de măsuri cuprinzând etapele care trebuie parcurse în intervale de timp precizate, în scopul identificării/activității noi sau a instalațiilor/activităților existente, cât și în cazul unor modificări substanțiale ale instalațiilor/activităților existente.

După aprobarea prin Hotărâre de Guvern a conţinutului Planului de gestionare a disconfortului olfactiv, întocmit ca urmare a prevederilor Legii nr.123/2020, titularul are obligaţia întocmirii acestuia şi depunerea lui la Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad.

Este obligatorie îndeplinirea măsurilor stabilite în planul de gestionare a disconfortului olfactiv la termenele stabilite.

Ținând cont și de prevederile BAT-urilor în vigoare, titularul a prevăzut unele măsuri pentru limitarea mirosului prin care:

- se va asigura că toate operaţiile de pe amplasament să fie realizate  în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă  a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului;

- se va realiza depozitarea și manipularea corespunzătoare a materialelor urât mirositoare.

## 13.11.  Monitorizarea post – închidere

În cazul încetării definitive a activităţii, monitoringul post – închidere va consta în derularea următoarele acţiuni:

- monitorizarea deșeurilor existente la momentul închiderii și a celor generate de operațiunile de sistare a activităților – gestionare conform prevederilor normativelor în vigoare;

- monitorizarea calității componentelor de mediu – apă freatică, sol – pe perioada prevăzută în documentațiile de închidere.

14. RAPORTĂRI LA UNITATEA TERITORIALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PERIODICITATEA

Raportarea emisiilor în apă, aer, sol şi gestiunea deşeurilor se vor face în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Rapoartele finale trebuie depuse la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, Splaiul Mureş, FN.

14.1. Raportarea emisiilor

Raportarea emisiilor se va face în mod individual pentru fiecare din categoriile de surse, în conformitate cu cerinţele OM nr. 818/2013, Legii nr. 278/2013, Legii nr. 104/2011, HG nr. 140/2008 şi OM nr. 3299/2012, cu modificările şi actualizările ulterioare.

a. Rapoarte singulare

| Nr.crt. | Tip | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| 1 | Notificările în caz de funcţionare necorespunzătoare a instalaţiilor de reducere a poluării | în cel mai scurt timp posibil de la momentul evenimentului |
| 2 | Notificările în caz de oprire/pornire programată a instalaţiei | cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| 3 | Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | o dată cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |
| 4 | Notificare privind poluările accidentale | în cel mai scurt timp |
| 5 | Planul de prevenire și combatere a poluării accidentale | o dată cu documenţia de solicitare a autorizaţiei, actualizare anuală |
| 6 | Reclamaţii (acolo unde apar) | în cel mai scurt timp de la momentul depunerii reclamaţiei |

b. Rapoarte periodice

| Nr.crt. | Tip raport | Frecvenţa raportării | Data depunerii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raport privind monitorizarea calităţii aerului | - trimestrial – poluanți în aer: pulberi, - anual – poluanți în aer: NO2, SO2, CO.urmând a fi incluse în RAM | la 10 zile de la încheierea trimestrului/anului pentru care se face raportarea |
| 2 | Monitorizarea emisiilor în apă | menajere – semestrial, urmând a fi incluse în RAM | 10 zile de la încheierea semestrului pentru care se face raportarea. |

c. Rapoarte anuale

| Tip raport | Frecvenţa raportării | Data depunerii |
| --- | --- | --- |
| Raport EPRTR | anual | Până la 30 ianuarie în anul următor raportării şi/sau la data cererii de către autoritatea competentă, conform legislaţiei în vigoare |
| Raport inventare de emisii | anual | Până la 15 martie şi/sau la data cererii de către autoritatea competentă, conform legislaţiei în vigoare |
| Monitorizarea calităţii solului | anual | Ca parte a RAM |
| Rezultatele monitorizării apelor subterane | anual | Ca parte a RAM |
| Situaţia gestiunii deșeurilor, conform chestionarelor statistice anuale | anual | Până la 30 ianuarie în anul următor raportării, la data înscrisă în chestionare sau la data cererii de către autoritatea competentă, conform legislaţiei în vigoare |
| Situaţia cantităţii ambalajelor gestionate anual | data înscrisă în chestionare | 15 martie anul următor |
| Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producătorii de deșeuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie |
| Deșeuri provenite din uleiuri: Chestionar 2.1: Generatori uleiuri exclusiv service-urile și PFA | anual | 1 februarie - 31 mai |
| Informaţii privind substanţele şi amestecurile periculoase utilizate | anual | la solictarea APM Arad |
| Deșeuri Ambalaje: Anexa 3 (R/V) – Operatori economici reciclatori, valorificatori energetici și alte forme de valorificare | anual | 1 februarie - 25 februarie |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | anual | Cel târziu în data de 25 ianuarie a anului imediat următor monitorizării |

În situaţia în care titularul actului de reglementare va transfera în totalitate obligaţiile, conform prevederilor Legii nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu va mai avea obligaţia să raporteze agenţiei judeţene pentru protecţia mediului datele cuprinse în anexa nr. 1 la Ordinul nr. 794/2012.

Raportul anual de mediu (RAM)

Este un document ce sintetizează toate informaţiile privind desfăşurarea activităţii în condiţii normale şi anormale de funcţionare, impactul asupra mediului şi modul de respectare a prevederilor autorizaţiei integrate de mediu.

Raportul va cuprinde, cel puţin, următoarele informaţii:

- date de identificare a titularului activităţii;

- date privind desfășurarea activității (date privind producția în anul încheiat);

- utilizarea materiilor prime şi a materialelor auxiliare/consumuri specifice;

- măsuri de minimizare a pierderilori și optimizare a consumurilor specifice de apă, energie şi gaze naturale (utilizarea eficientă a utilităților);

- impactul activităţii asupra mediului: monitorizarea aerului, apei, solului, pânzei freatice, nivelul zgomotului;

- modul de gestionare a deşeurilor;

- reclamaţii, sesizări/mod de rezolvare a problemelor sesizate;

- realizarea măsurilor din planul de acţiuni;

- costuri de mediu;

- măsuri dispuse de autoritățile de control pe linie de mediu şi modul de rezolvare a acestora;

- diverse notificări.

Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare astfel de înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecarei reclamaţii. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizaţie trebuie agreat de APM Arad.

Registrele trebuie păstrate pe amplasament pe o perioadă de minim 7 ani şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităților de specialitate în orice moment.

Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, aşa cum sunt ele menţionate în prezenta Autorizaţie trebuie depuse la sediul APM Arad în conformitate cu termenele stabilite. Un document original şi o copie trebuie depuse la momentul şi în modalitatea precizată.

Toate procedurile scrise deţinute de operator să fie disponibile pe amplasament în orice moment.

Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizatia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Arad după evaluarea rezultatelor.

Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publicului, la sediul APM Arad şi la sediul unităţii. Acest dosar trebuie să conţină minimum:

- Copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidențială) între APM Arad şi titularul autorizației;

- Autorizația integrată de mediu;

- Solicitarea;

- Raportările anuale către APM Arad;

- Alte aspecte pe care titularul autorizației le consideră relevante.

Raportările privind monitorizarea emisiilor vor conţine următoarele date:

Emisiile in aer monitorizate continuu – se vor raporta sub forma tabelară şi se vor înregistra următoarele date de referinţă:

Pentru pulberi:

| Data (monitorizare 24 h) | Capacitatea de funcţionare a instalaţiei | Temperatură gaze arse, oC | Presiune gaze arse kPa | Umiditate gaze arse % | Valoarea măsurată la coş mg/mc | Valoarea corectată pentru condiţii standard mg/Nmc (pulberi) | Valoarea limită conform AIM mg/Nmc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |

Pentru NOx (exprimat ca NO2):

| Data (monitorizare 24 h) | Capacitatea de funcţionare a instalaţiei | Temperatură gaze arse, oC | Presiune gaze arse kPa | Umiditate gaze arse % | Valoarea măsurată la coş – NO mg/mc | Valoarea corectată pentru condiţii standard mg/Nmc cu efectuarea conversiei NO la NO2, care se va exprima ca NOx | Valoarea limită conform AIM mg/Nmc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 300 |

Emisiile în aer monitorizate discontinuu se vor raporta sub formă tabelară, cu următorul conţinut:

- punctul de emisie;

- parametrul (noxa);

- data prelevării probei;

- valoarea măsurată;

- valoarea măsurată a parametrilor de proces;

- valoarea corectată pentru condiţii standard;

- valorile limită conform Autorizaţiei integrate de mediu;

Emisiile în apă se vor raporta sub formă tabelară, cu următorul conţinut:

- punctul de emisie;

- parametrul (noxa);

- data prelevării probei;

- valoarea măsurată;

- valorile limită conform Autorizaţiei integrate de mediu;

Emisiile în sol se vor raporta sub formă tabelară, cu următorul conţinut:

- punctul de recoltare (coordonate stereo 70);

- parametrul (noxa);

- data prelevării probei;

- valoarea măsurată;

- valoarea conform stării de referinţă;

- prag alertă şi prag intervenţie;

Emisiile de zgomot se vor raporta sub formă tabelară, cu următorul conţinut:

- punctul de emisie, distanță faţă de vecinătăţi;

- parametrul (noxa);

- data măsurătorii;

- valoarea măsurată;

- valorile limită conform Autorizaţiei integrate de mediu;

15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITÃŢII:

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2. Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervin:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

În conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligațiile asumate privind protecția mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a APM Arad.

15.5. În cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă APM Arad:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi, în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice APM Arad şi GNM-CJ Arad prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8.  În cazul oricărui incident care are legătură cu deversările în apă, titularul autorizaţiei trebuie să notifice A.N. ”Apele Române” – ABA Crişuri şi APM Arad imediat după incident.

15.9. În conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conducerea S.C. Magontec S.R.L., prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii, precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.10. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  APM Arad şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.11.  În conformitate cu OUG nr. 196/2005, aprobată de Legea nr. 105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.12. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit. i din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

15.13. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul APM Arad sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. nr. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII ACTIVITĂȚII

La încetarea activității cu posibil impact semnificativ asupra mediului, precum și la schimbarea titularului activității, inclusiv prin vânzare de active, vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, titularul  are obligația, conform art 15, alin. 2, lit a) din OUG nr. 195/2005 (cu modificările şi completările ulterioare), de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.

La încetarea activității se va reface raportul de amplasament, reanalizându-se poluanții pentru a stabili aportul de poluare al instalației și mãsurile de remediere ce se impun.

S.C. Magontec S.R.L. Sântana trebuie să dispună de Planul de măsuri în caz de încetare a activității, care să demonstreze că instalația este capabilă să-și înceteze activitatea în condiții de siguranță pentru personal și mediu.

Planul de închidere va cuprinde măsurile propuse la încetarea definitivă a activității de pe amplasament pentru evitarea oricăror riscuri de poluare și readucerea terenului la o stare satisfăcătoare. Acest plan conține următoarele:

- dezafectarea structurilor subterane, reprezentate prin:

- 1 foraje de adâncime utilizat în prezent;

- rețea de alimentare cu apă de la foraj;

- rețea de apă uzată;

- dezafectarea structurilor supraterane, a construcțiilor de pe sol, respectiv halele de producție, care vor fi dezafectate prin:

- întreruperea utilităților și dezafectarea instalațiilor;

- colectarea și trimiterea către eliminare a substanțelor periculoase rămase;

- colectarea deșeurilor periculoase și nepericuloase și gestionarea acestora cu firme specializate;

- demontarea utilajelor;

- demolarea construcțiilor;

- evacuarea materialelor rezultate din demolare;

- activități de conservare a unor clădiri refolosibile și a unor echipamente și/sau instalații;

- activităţi de demolare utilaje, echipamente şi instalaţii auxiliare;

- activităţi de curăţare şi ecologizare a amplasamentului.

Planul trebuie păstrat și actualizat ca o dovadă a schimbărilor intervenite.

Lucrările de dezafectare a instalațiilor trebuie realizate în condiții controlate, astfel încât să nu se producă poluări ale aerului, apei sau solului, cu resturi de substanțe rămase în instalațiile care urmează să fie dezafectate, precum și poluarea solului cu deșeurile care rezultă în timpul dezafectării instalațiilor. Tratarea și gestiunea deșeurilor rezultate din dezafectări se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În această perioadă o mare atenție trebuie acordată și protecției personalului care efectuează lucrările de dezafectare.

După dezafectarea instalațiilor, funcție de starea clădirilor acestea pot fi utilizate în alte scopuri sau, în situația în care sunt foarte deteriorate și nu prezintă siguranță, demolate. De asemenea, pentru lucrările de demolare este necesară obținerea avizelor/acordurilor de mediu pe baza documentațiilor tehnice specifice, conform prevederlor legale.

Titularul va intocmi Planul de închidere ce va cuprinde măsurile propuse la încetarea activității, care să demonstreze că titularul este capabil să înceteze activitatea instalației în siguranță și măsuri de refacere a amplasamentului, în vederea refolosirii lui. Planul va respecta prevederile Ghidului tehnic general, aprobat prin Ordinul nr. 36/2004.

Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în practică, să fie asigurate aceste resurse și să declare mijloacele de asigurare a disponibilității acestor resurse, indiferent de situația financiară a titularului Autorizației.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr ...... pagini semnate și ştampilate, intră în vigoare la data de xx.xx.xxxx şi înlocuiește Autorizația Integrată de Mediu nr. 1 din 05.10.2015.

DIRECTOR EXECUTIV,

Dănoiu Dana Monica

Avizat,

Şef Serviciu A.A.A.,  Orășan Adina

Întocmit,

Remeș Eugen Florin

17. GLOSAR DE TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | Producţie secundară | Producția de metale utilizând reziduuri și/sau resturi, inclusiv prin procese de retopire și de aliere |
| 7 | Măsurare continuă | Măsurarea cu ajutorul unui „sistem de măsurare automată” instalat permanent în unitate pentru monitorizarea continuă a emisiilor |
| 8 | Măsurare periodică | Stabilirea unei mărimi măsurate (cantitate specifică supusă măsurării), la intervale de timp specificate, folosind metode manuale sau automate |
| 9 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 10 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 11 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 12 | NOX | Cantitatea totală de monoxid de azot (NO) și dioxid de azot (NO2) exprimată ca NO2 |
| 13 | TCOV | Cantitatea totală de carbon organic volatil; cantitatea totală de compuși organici volatili măsurată cu ajutorul unui detector cu ionizare în flacără (FID) și exprimată sub forma cantității totale de carbon |
| 14 | COV | Compuşi organici volatili |
| 15 | PCDD/F | Dibenzo-p-dioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați (17 congeneri) |
| 16 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A) |
| 17 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 18 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea nr. 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 19 | RAM | Raport anual de mediu |
| 20 | PRTR | HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 21 | R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 22 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 23 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 24 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 25 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 26 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |