# CUPRINS

CUPRINS	1

I. CALITATEA ŞI POLUAREA AERULUI ÎNCONJURĂTOR	4

I.1. Calitatea aerului înconjurător: stare şi consecinţe	4

I.1.1. Starea de calitate a aerului înconjurător	4

I.1.1.1. Nivelul conventraţiilor medii anuale ale poluanţilor atmosferici în aerul înconjurător	4

I.1.1.2. Tendinţe privind concentraţiile medii anuale ale anumitor poluanţi atmosferici	9

I.1.1.3. Depăşiri ale valorilor limită şi valorilor ţintă privind calitatea aerului înconjurător în zonele urbane	19

I.1.2. Efectele poluării aerului înconjurător	22

I.1.2.1. Efectele poluării aerului înconjurător asupra sănătăţii	22

I.1.2.2. Efectele poluării aerului înconjurător asupra ecosistemelor	22

I.1.2.3. Efectele poluării aerului înconjurător asupra solului şi vegetaţiei	22

I.2. Factorii determinanţi şi presiunile care afectează starea de calitate a aerului înconjurător	22

I.2.1. Emisiile de poluanţi atmosferici şi principalele surse de emisie	22

I.2.1.1. Energia	22

I.2.1.2. Industria	27

I.2.1.3. Transportul	37

I.2.1.4. Agricultura	41

I.3. Tendinţe şi prognoze privind poluarea aerului înconjurător	42

I.3.1. Tendinţe privind emisiile principalilor poluanţi atmosferici	42

I.4. Politici, acţiuni şi măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii aerului înconjurător	62

II. APA	63

II.1. Resurse de apă, Cantităţi şi debite	63

II.1.1. Stare, presiuni şi consecinţe	63

II.1.1.1. Resurse de apă potenţiale şi tehnic utilizabile	63

II.1.1. 2 Utilizarea resurselor de apă	65

II.1.1. 3 Evenimente extreme produse de debitele cursurilor de apă	67

II.1.1. 4. Shimbări hidromorfologice ale cursurilor de apă	68

II.1.2. Prognoze	69

II.1.2.1. Disponibilitatea, cererea şi deficitul de apă	69

II.1.2.2 Riscurile şi presiunile inundaţiilor	69

II.1. 3 Utilizarea şi gestionarea eficientă a resurselor de apă	70

II.2 Calitatea apei	71

II.2.1. Calitatea apei: stare şi consecinţe	71

II.2.1.1 Calitatea apei cursurilor de apă	71

II.2.1. 2 Calitatea apei lacurilor	81

II.2.1.3 Calitatea apelor subterane	82

II.2.1.4 Calitatea apelor de îmbăiere	84

II.2.2 Factori determinanţi şi presiunile care afectează strarea de calitate a apelor	85

II.2.2.1 Presiuni semnificative asupra resurselor de apă din judeţ	85

II.2.2.2. Apele uzate şi reţelele de canalizare	85

II.2.3 Tendinţe şi prognoze privind calitatea apei	89

II.2.4 Politici, acţiuni şi măsuri privind îmbunătăţirea stării de calitate a apelor	89

III. SOLUL	91

III.1. Calitatea solurilor: stare şi tendinţe	91

III.1.1. Repartiţia terenurilor pe clase de calitate ( fig.III.1.1.1)	91

III.1.2. Terenuri afectate de diverşi factori limitativi ( Fig.III.1.2.1 )	92

III.2. Zone critice sub aspectul deteriorării solurilor	94

III.2.1. Zone afectate de procese naturale	94

III.3. Presiuni asupra stării de calitate a  solurilor	94

III.3.1. Utilizare şi consumul de îngrăşăminte	94

III.3.2. Consumul de produse de protecţia plantelor	95

III.3.3. Evoluţia suprafeţelor de îmbunătățiri funciare	95

III.4. Prognoze și acțiuni întreprinse pentru ameliorarea stării de calitate a solurilor	96

IV. UTILIZAREA TERENURILOR	98

IV.1. Stare şi tendinţe	98

IV.1.1. Repartiţia terenurilor pe categorii de acoperire/utilizare	98

IV.1.2. Tendinţe privind schimbarea destinaţiei utilizării terenurilor	100

IV.2 Impactul schimbării utilizării terenurilor asupra mediului	103

IV.2.1 Impactul schimbării utilizării terenurilor asupra terenurilor agricole	103

IV.2.2 Impactul schimbării utilizării terenurilor asupra habitatelor	103

IV.3. Factori determinanţi ai schimbării utilizării terenurilor	106

IV.3.1. Modificarea densităţii populaţiei	106

IV.3.2. Expansiunea urbană	107

IV.4. Prognoze şi acţiuni întreprinse privind utilizarea terenurilor	108

V. PROTECŢIA NATURII ŞI BIODIVERSITATEA	110

V.1 Ameninţări pentru biodiversitate şi presiuni exercitate asupra biodiversităţii	110

V.1.1 Speciile invazive	110

V.1.2. Poluarea şi încărcarea cu nutrienţi	112

V.1.3. Schimbările climatice	114

V.1.4. Modificarea habitatelor	117

V.1.4.1. Fragmentara ecosistemelor	117

V.1.4.2. Reducerea habitatelor naturale şi semi-naturale	118

V.1.5 Exploatarea excesivă a resurselor naturale	122

V.1.5.1. Exploatarea forestieră	123

V.2. Protecţia naturii şi biodiversitatea: prognoze şi acţiuni întreprinse	125

V.2.1. Reţeaua de arii protejate	127

VI. PĂDURILE	130

VI.1. Fondul forestier national: stare şi consecinţe	130

VI.1.1. Evoluţia suprafeţei fondului forestier	134

VI.1.2. Distibuţia pădurilor după principalele forme de relief	135

VI.1.3. Starea de sănătate a pădurilor	136

VI.1.4. Suprafeţe de păduri regenerate	139

VI. 1.5. Zone cu deficit de vegetaţie forestieră şi disponibilităţi de împădurire	141

VI.2 Ameninţări şi presiuni exercitate asupra pădurilor	142

VI.2.1. Suprafeţe de pădure parcurse cu tăieri	142

VII. Resursele materiale şi deşeurile	144

VII.1. Generarea și gestionarea deșeurilor: tendințe, impacturi și prognoze	145

VII.1.1. Generarea și gestionarea deșeurilor municipale	145

VII.1.2. Generarea și gestionarea deșeurilor industriale	155

VII.1.3. Fluxuri speciale de deșeuri	160

VII.1.3.1 Deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE)	160

VII.1.3.2. Deșeuri de ambalaje	163

VII.1.3.3. Vehicule scoase din uz (VSU)	166

VII.1.4. Impacturi și presiuni privind deșeurile	169

VII.1.5. Tendințe și prognoze privind generarea deșeurilor	172

IX. MEDIUL URBAN, SĂNĂTATEA ŞI CALITATEA VIEŢII	176

IX.1. Mediul urban şi calitatea vieţii: stare şi consecinţe	176

IX.1.1. Calitatea aerului din aglomerarările urbane şi efectele asupra sănătăţii	176

IX.1.1.1. Depăşiri ale concentraţiei medii anuale de PM10, NO2, SO2 şi O3 în    anumite aglomerări urbane	176

IX.1.2. Poluarea fonică şi efectele asupra sănătăţii şi calităţii vieţii	176

IX.1.2.1. Expunerea la poluarea sonoră a aglomerărilor urbane cu peste 250 000 locuitori.	176

IX.1.3. Calitatea apei potabile şi efectele asupra sănătăţii	178

IX.1.4. Spaţiile verzi şi efectele asupra sănătăţii şi calităţii vieţii	181

IX.1.4.1. Suprafaţa ocupată de spaţiile verzi în aglomerările urbane	181

X. RADIOACTIVITATEA MEDIULUI	185

X.1. Monitorizarea radioactivităţii factorilor de mediu	186

X.1.1. Radioactivitatea aerului	186

X.1.2. Radioactivitatea apelor	193

X.1.3. Radioactivitatea solului	195

X.1.4. Radioactivitatea vegetaţiei	198

XI. CONSUMUL ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR	200

XI.1. Tendinţe de consum	200

XI.1.1 Alimente şi băuturi	200

XI.1.2. Locuinţe	201

XI.1.3. Mobilitate	204

XI.1.3.1 Transportul de pasageri	204

XI.1.3.2 Transportul de mărfuri	205

XI.2. Factori care influenţează consumul	206

XI.3. Presiunile asupra mediului cauzate de consum	209

XI.3.1. Emisii de gaze cu efect de seră din sectorul rezidenţial	209

XI.3.2. Consumul de energie pe locuitor	213

XI.3.3 Utilizarea materialelor	214

XI. 4 Prognoze, politici şi măsuri privind consumul şi mediul	214

I. CALITATEA ŞI POLUAREA AERULUI ÎNCONJURĂTOR

## I.1. Calitatea aerului înconjurător: stare şi consecinţe

### I.1.1. Starea de calitate a aerului înconjurător

Calitatea aerului în judeţul Arad, este monitorizată prin măsurători continue în 2 staţii automate amplasate în municipiul Arad (AR1 şi AR2) şi o staţie amplasată în oraşul Nădlac (AR3), conform criteriilor indicate în legislaţie, în zone reprezentative pentru fiecare tip de staţie:

- Staţie de trafic/industrie – staţia AR1 – pasaj Micălaca – amplasată în zonă cu trafic intens;

- Staţie de fond urban – staţia AR2 – str. Fluieraş nr. 10c – amplasată în incinta Colegiului Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului, care este o zonă rezidenţială, pentru a evidenţia gradul de expunere a populaţiei la nivelul de poluare urbană.

- Staţia suburbană/trafic – staţia AR3 – oraşul Nădlac, str. Dorobanţi FN – amplasată la ieşirea din localitate,  în apropierea frontierei de stat cu Republica Ungaria.

În staţiile de monitorizare din judeţul Arad, parte integrantă a reţelei naţionale de monitorizare a calităţii aerului (RNMCA), se efectuează măsurători continue pentru: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO, NO2, NOx), monoxid de carbon (CO), pulberi în suspensie (PM10 şi PM2,5),  ozon (O3) şi precursori organici ai ozonului (benzen, toluen, etilbenzen, o–xilen, m-xilen şi p-xilen).

Corelarea nivelului concentraţiei poluanţilor cu sursele de poluare, se face pe baza datelor meteorologice obţinute în staţiile prevăzute cu senzori meteorologici de direcţie şi viteză vânt, temperatură, presiune, umiditate, precipitaţii şi intensitate a radiaţiei solare.

Metodele de măsurare, folosite pentru determinarea poluanţilor specifici sunt metodele de referinţă prevăzute în Legea 104/2011.

#### I.1.1.1. Nivelul conventraţiilor medii anuale ale poluanţilor atmosferici în aerul înconjurător

În anul 2014, parametrii urmăriţi la cele 3 staţii au evoluat diferit, după cum rezultă din tabelele şi figurile de mai jos.

Dioxid de azot

În cursul anului 2014, analizoarele de NOx din staţiile de monitorizare automată AR1 şi AR3 au funcţionat foarte puţin având capturi sub 35%, iar analizorul din staţia AR2 a funcţionat aproape continuu având captură de 93% .

Concentraţiile medii anuale validate de NO2, la cele trei staţii, sunt evidenţiate în tabelul I.1.1.1.1. şi figura I.1.1.1.1..

Tabelul I.1.1.1.1.

Evoluţia concentraţiilor medii anuale de NO2 la cele 3 staţii de monitorizare continuă,

în anul 2014

| Staţia | Medie anuală (µg/mc) | Captură (%) |
| --- | --- | --- |
| AR1 | -* | 30,20 |
| AR2 | 14,42 | 93,00 |
| AR3 | -* | 34,00 |

Notă: * -date insuficiente, datorită capturii insuficiente conform L 104/2011

Figura I.1.1.1.1.

NO2 concentraţii medii anuale, anul 2014

Din datele prezentate rezultă că nu a fost  depăşită valoarea limită anuală pentru NO2  -  40 µg/mc, conform Legii 104/201, la staţia AR2.

Dioxid de sulf

În cursul anului 2014, analizoarele de SO2 din cele 3 staţii de monitorizare automată, au funcţionat aproape continuu, având capturi de peste 80%.

Concentraţiile medii anuale validate de SO2, la cele trei staţii, sunt evidenţiate în tabelul I.1.1.1.2. şi figura I.1.1.1.2..

Tabelul I.1.1.1.2.

Evoluţia concentraţiilor medii anuale de SO2 la cele 3 staţii de monitorizare continuă,

în anul 2014

| Staţia | Medie anuală (µg/mc) | Captură (%) |
| --- | --- | --- |
| AR1 | 10,66 | 94,40 |
| AR2 | 10,86 | 91,40 |
| AR3 | 8,35 | 82,30 |

Figura I.1.1.1.2.

SO2 Concentraţii medii anuale, anul 2014

Din datele prezentate rezultă că valorile medii anuale nu au fost foarte ridicate, iar la staţiile AR1 şi AR2 tendinţa de evoluţie a fost  aproximativ aceeaşi, în condiţiile unor capturi de date de peste 90%.

La staţia AR3 concentraţia medie anuală a fost mai mică, în comparaţie cu staţiile AR1 şi AR2, deoarece staţia este amplasată în oraşul Nădlac - un oraş de mărime mică, cu activităţi industriale reduse ca număr şi amploare.

PM10 gravimetric

În cursul anului 2014, analizoarele de PM10 din staţiile de monitorizare automată AR1 şi AR2 au funcţionat aproape continuu, iar analizorul din staţia AR3 a funcţionat parţial, având captură de sub 55% .

Concentraţiile medii anuale validate de PM10 gravimetric, la cele 3 staţii de monitorizare automată, sunt evidenţiate în tabelul I.1.1.1.3. şi figura I.1.1.1.3..

Tabelul I.1.1.1.3.

Evoluţia concentraţiilor medii anuale de PM10 gravimetric la cele 3 staţii de monitorizare continuă, în anul 2014

| Staţia | Medie anuală (µg/mc) | Captură (%) |
| --- | --- | --- |
| AR1 | 25,31 | 94,52 |
| AR2 | 18,75 | 95,07 |
| AR3 | -* | 54,79 |

Notă: * -date insuficiente, datorită capturii insuficiente conform L 104/2011

Figura I.1.1.1.3.

PM 10 gravimetric, concentraţii medii anuale, anul 2014

Din datele prezentate rezultă că nu a fost depăşită valoarea limită anuală pentru PM10  -  40 µg/mc, conform Legii 104/2011.

La staţia AR1 a rezultat o concentraţie medie anuală mai ridicată, deoarece  pe de o parte staţia este amplasată în apropiere de una din intersecţiile aglomerate ale oraşului Arad, iar pe de altă parte există numeroase spaţii industriale şi rezidenţiale în oraş.

La staţia AR2, concentraţa medie anuală a fost mai mică, pentru că diferă: zona de amplasare, tipicul staţiei şi numărul/amploarea activităţilor industriale.

Ozon

În cursul anului 2014, analizoarele de O3 din staţiile de monitorizare automată AR1 şi AR2 au funcţionat aproape continuu, având capturi de peste 90%.

Concentraţiile medii anuale validate de O3, la cele două staţii, sunt evidenţiate în tabelul I.1.1.1.4. şi figura I.1.1.1.4..

Tabelul I.1.1.1.4.

Evoluţia concentraţiilor medii anuale de O3 la cele 2 staţii de monitorizare continuă,

în anul 2014

| Staţia | Medie anuală (µg/mc) | Captură (%) |
| --- | --- | --- |
| AR1 | 34,31 | 94,80 |
| AR2 | 42,73 | 92,30 |

Figura I.1.1.1.4.

O3 concentraţii medii anuale, 2014

La staţia AR2 a rezultat o concentraţie medie anuală mai ridicată, deoarece este o staţie de fond urban amplasată în oraşul Arad pentru a surprinde şi variaţiile parametrului ozon în zona urbană.

#### I.1.1.2. Tendinţe privind concentraţiile medii anuale ale anumitor poluanţi atmosferici

Dioxid de azot

În cursul perioadei luate în studiu, adică minim 5 ani, analizoarele de NOX  au funcţionat aproape continuu, excepţie au făcut analizoarele din staţiile AR1 şi AR3 în                anul 2014 cu capturi sub 35%.

Concentraţiile medii anuale validate de NO2 şi tendinţele de manifestare, la cele trei staţi,, sunt evidenţiate în tabelul I.1.1.2.1. şi figura I.1.1.2.1..

Tabelul I.1.1.2.1.

Evoluţia concentraţiilor medii anuale de NO2 la cele 3 staţii de monitorizare continuă,

în intervalul 2010-2014

µg/mc

| Staţia/Anul | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AR1 | 24,13 | 23,62 | 32,54 | 32,05 | -* |
| AR2 | 16,51 | 15,80 | 15,10 | 17,97 | 14,42 |
| AR3 | 14,93 | 16,87 | 18,07 | 18,05 | -* |

Notă: * -date insuficiente, datorită capturii insuficiente conform L 104/2011

Figura I.1.1.2.1.

NO2 concentraţii medii, intervalul 2010 - 2014

Din datele prezentate rezultă că nu a fost depăşită valoarea limită anuală pentru NO2  -  40 µg/mc, conform Legii 104/2011.

In anul 2014, capturile la AR1 şi AR3 au fost sub 35%, motiv pentru care datele respective nu sunt  reprezentative.

În cazul celorlalte concentraţii medii anuale, capturile au fost peste 85%, fapt ce permite evidenţierea unor tendinţe la NO2. Ca urmare, se observă că cele mai mari concentraţii medii anule s-au înregistrat la staţia AR1 pe toată perioada luată în calcul, deoarece este o staţie de trafic/industrie amplasată pentru a înregistra noxele rezultate din trafic şi industrie.

Aceste concentraţii medii anuale au variat în funcţie de: condiţiile meteo, trafic, activităţile industriale,  activităţile din zona rezidenţială,etc.

Tendinţele de manifestare se prezintă astfel:

- la staţia AR1, tendinţa a fost aproape constantă în primii doi ani, apoi s-a înregistrat o creştere din anul 2011 în anul 2012 şi ulterior o descreştere nesemnificativă din anul  2012 în  anul 2013;

- la staţia AR2, tendinţa a fost aproape constantă, a prezentat uşoare variaţii de creştere şi/sau descreştere, dar nesemnificative;

- la staţia AR3, tendinţa a fost aproape constantă, a prezentat uşoare variaţii de creştere şi/sau descreştere, dar nesemnificative.

Dioxid de sulf

În cursul perioadei luate în studiu, adică minim 5 ani, analizoarele de SO2  au funcţionat aproape continuu, excepţie au făcut analizoarele din staţiile AR1 şi AR3 în                anul 2010 cu capturi sub 57%.

Concentraţiile medii anuale validate de SO2 şi tendinţele de manifestare, la cele trei staţii,, sunt evidenţiate în tabelul I.1.1.2.2. şi figura I.1.1.2.2..

Tabelul I.1.1.2.2.

Evoluţia concentraţiilor medii anuale de SO2 la cele 3 staţii de monitorizare continuă,

în intervalul 2010-2014

µg/mc

| Staţia/Anul | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AR1 | -* | 14,98 | 12,65 | 12,31 | 10,66 |
| AR2 | 10,82 | 13,17 | 11,73 | 9,99 | 10,86 |
| AR3 | -* | 7,30 | 8,60 | 8,16 | 8,35 |

Notă: * -date insuficiente, datorită capturii insuficiente conform L. 104/2011.

Figura I.1.1.2.2.

SO2 concentraţii medii, intervalul 2010 - 2014

Din datele prezentate rezultă că nu au fost concentraţii medii anuale foarte mari.

In anul 2010, capturile la AR1 şi AR3 au fost sub 57%, motiv pentru care datele respective nu sunt  reprezentative.

În cazul celorlalte concentraţii medii anuale, capturile sunt peste 82%, fapt ce permite evidenţierea unor tendinţe la SO2. Ca urmare, se observă că cele mai mari concentraţii medii anule se înregistrează la staţia AR1 pe toată perioada luată în calcul, deoarece este o staţie de trafic/industrie amplasată pentru a înregistra noxele rezultate din trafic şi industrie.

Aceste concentraţii medii anuale au variat în funcţie de: condiţiile meteo, trafic, activităţile industriale,  activităţile din zona rezidenţială,etc.

Tendinţele de manifestare se prezintă astfel:

- la staţia AR1, tendinţa a fost de descreştere din anul 2011 până în anul 2014;

- la staţia AR2, tendinţa a fost de creştere din anul 2010 în anul 2011, apoi s-a înregistrat o descreştere până în anul 2013, iar apoi o creştere spre anul 2014;

- la staţia AR3, tendinţa a fost de creştere din anul 2010 în anul 2012, apoi s-a înregistrat o oarecare constanţă cu uşoare variaţii de creştere/descreştere, dar nesemnificative.

PM10 gravimetric

În cursul perioadei luate în studiu, adică minim 5 ani, analizoarele de PM10  au funcţionat aproape continuu, excepţie au făcut analizoarele din staţiile AR1-anul 2010,     AR2-anii 2010, 2011 şi AR3 în anii 2010 ,2011,2014- cu capturi sub 67%.

Concentraţiile medii anuale validate de PM10 gravimetric şi tendinţele de manifestare, la cele trei staţii, sunt evidenţiate în tabelul I.1.1.2.3. şi figura I.1.1.2.3..

Tabelul I.1.1.2.3.

Evoluţia concentraţiilor medii anuale de PM10 la cele 3 staţii de monitorizare continuă,

în intervalul 2010-2014

µg/mc

| Staţia/Anul | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AR1 | 25,26 | 29,05 | 27,53 | 25,29 | 25,31 |
| AR2 | -** | -* | 23,08 | 16,87 | 18,75 |
| AR3 | -* | -* | 25,74 | 21,67 | -* |

Notă: * -date insuficiente, datorită capturii insuficiente conform L 104/2011

Notă: ** - în anul 2010 a funcţionat impactorul de PM2,5 în locul  impactorului de PM10.

Figura I.1.1.2.3.

PM10 concentraţii medii, intervalul 2010 - 2014

Din datele prezentate rezultă că nu a fost depăşită valoarea limită anuală pentru PM10  -  40 µg/mc, conform Legii 104/2011.

În anii 2010, 2011, 2014 - capturile la AR2 şi AR3 au fost sub 67%, motiv pentru care datele respective nu sunt reprezentative.

În cazul celorlalte concentraţii medii anuale, capturile au fost peste 75%, fapt ce permite evidenţierea unor tendinţe la PM10 gravimetric. Ca urmare, se observă că cele mai mari concentraţii medii anule s-au înregistrat la staţia AR1 pe toată perioada luată în calcul, deoarece este o staţie de trafic/industrie amplasată pentru a înregistra noxele rezultate din trafic şi industrie, excepţie fiind anul 2011 la staţia AR2 –staţie de fond urban.

Aceste concentraţii medii anuale au variat în funcţie de: condiţiile meteo, trafic, activităţile industriale,  activităţile din zona rezidenţială,etc.

Tendinţele de manifestare se prezintă astfel:

- la staţia AR1, tendinţa a fost aproape constantă, a prezentat uşoare variaţii de creştere şi/sau descreştere, dar nesemnificative;

- la staţia AR2, tendinţa a fost de descreştere din anul 2012 până în anul 2013 şi apoi de creştere în anul 2014;

- la staţia AR3, tendinţa a fost de descreştere din anul 2012 până în anul 2013.

Ozon

În cursul perioadei luate în studiu, adică minim 5 ani, analizoarele de O3  au funcţionat aproape continuu, capturile de date au fost de peste 90%.

Concentraţiile medii anuale validate de O3 şi tendinţele de manifestare, la cele două staţii,sunt evidenţiate în tabelul I.1.1.2.4. şi figura I.1.1.2.4..

Tabelul I.1.1.2.4.

Evoluţia concentraţiilor medii anuale de O3 la cele 2 staţii de monitorizare continuă,

în intervalul 2010-2014

µg/mc

| Staţia/Anul | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AR1 | 30,35 | 39,46 | 44,81 | 38,34 | 34,31 |
| AR2 | 42,98 | 53,31 | 43,04 | 41,48 | 42,73 |

Figura I.1.1.2.4.

O3 concentraţii medii, intervalul 2010 - 2014

Din datele prezentate se observă că în general cele mai mari concentraţii medii anuale se înregistrează la staţia AR2, excepţie este anul 2012 la staţia AR1.

Aceste concentraţii medii anuale au variat în general în funcţie de condiţiile meteo - în special radiaţia solară şi mai puţin in funcţie de : trafic, activităţile industriale,  activităţile din zona rezidenţială,etc.

Tendinţele de manifestare se prezintă astfel:

- la staţia AR1, tendinţa a fost de creştere din anul 2010 până în anul 2012 şi apoi de descreştere până în anul 2014;

- la staţia AR2, tendinţa a fost de de creştere din anul 2010 în anul 2011 şi apoi în anii următori, de o oarecare constanţă cu uşoare variaţii de creştere/descreştere, dar nesemnificative.

Monoxid de carbon

În cursul perioadei luate în studiu, adică minim 5 ani, analizoarele de CO  au funcţionat diferit. În anul 2014, analizoarele din cele 3 staţii nu au funcţionat deloc, iar în anii 2011-2013 s-au înregistrat  capturi sub  55 %: staţia AR1- anul 2012,staţia AR2 – anii 2011 şi 2013, staţia AR3 – anul 2013. In cazul celorlalţi ani şi staţii, analizoarele au funcţionat aproape continuu.

Concentraţiile medii anuale validate de CO şi tendinţele de manifestare, la cele trei staţi,, sunt evidenţiate în tabelul I.1.1.2.5. şi figura I.1.1.2.5..

Tabelul I.1.1.2.5.

Evoluţia concentraţiilor medii anuale de CO la cele 3 staţii de monitorizare continuă,

în intervalul 2010-2014

mg/mc

| Staţia/Anul | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AR1 | 0,25 | 0,33 | -* | 0,14 | -** |
| AR2 | 0,18 | -* | 0,33 | -* | -** |
| AR3 | 0,34 | 0,50 | 0,69 | -* | -** |

Notă: * -date insuficiente, datorită capturii insuficiente conform L 104/2011

Notă: ** - în anul 2014 analizoarele de  CO nu au funcţionat.

Figura I.1.1.2.5.

CO, concentraţii medii, intervalul 2010 - 2014

Din datele prezentate rezultă că nu au fost concentraţii medii anuale foarte mari.

In anii 2011-2013, capturile la staţii (specificate anterior) au fost sub 55%, motiv pentru care datele respective nu sunt reprezentative.

În cazul celorlalte concentraţii medii anuale, capturile au fost peste 83%, fapt ce permite evidenţierea unor tendinţe la CO. Ca urmare, se observă că cele mai mari concentraţii medii anuale s-au înregistrat la staţia AR3 pe toată perioada luată în calcul, deoarece este o staţie de trafic/suburban amplasată pentru a înregistra noxele rezultate din trafic şi activităţile suburbane.

Aceste concentraţii medii anuale au variat în funcţie de: condiţiile meteo, trafic, activităţile industriale,  activităţile din zona rezidenţială,etc.

Tendinţele de manifestare se prezintă astfel:

- la staţia AR1, tendinţa a fost de creştere din anul 2010 până în anul 2011 şi apoi de scădere accentuată în anul 2013;

- la staţia AR2, tendinţa a fost de creştere din anul 2010 în anul 2012;

- la staţia AR3, tendinţa a fost  de creştere din anul 2010 până în anul 2012.

Benzen

În cursul perioadei luate în studiu, adică minim 5 ani, analizoarele de BTX  au funcţionat diferit:

- aproape continuu la staţia AR1-excepţie anul 2014, când analizorul nu a funcţionat,

- doar în anii 2010, 2011 la staţia AR3, dar capturile au fost sub 56%.

Concentraţiile medii anuale validate de C6H6 şi tendinţele de manifestare, la cele două staţii, sunt evidenţiate în tabelul I.1.1.2.6. şi figura I.1.1.2.6..

Tabelul I.1.1.2.6.

Evoluţia concentraţiilor medii anuale de C6H6 la cele 2 staţii de monitorizare continuă,

în intervalul 2010-2014

µg/mc

| Staţia/Anul | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AR1 | 2,41 | 3,18 | 2,13 | 1,01 | -** |
| AR3 | -* | -* | -** | -** | -** |

Notă: * -date insuficiente, datorită capturii insuficiente conform L 104/2011

Notă: ** - în anul 2014 analizorul de BTX nu a funcţionat la staţia AR1, iar în anii 2012,2013,2014 analizorul de BTX nu a funcţionat la staţia AR3.

Figura I.1.1.2.6.

Benzen, concentraţii medii, intervalul 2010 - 2014

Din datele prezentate rezultă că nu a fost depăşită valoarea limită anuală pentru Benzen  -  5 µg/mc, conform Legii 104/2011.

In intervalul studiat, capturile la staţia AR3 au fost sub 56%, motiv pentru care datele respective nu sunt reprezentative.

În cazul staţiei AR1, capturile au fost peste 83%, fapt ce permite evidenţierea unei tendinţe la benzen. Ca urmare, se observă că la staţia AR1 cea mai mare concentraţie medie anuală s-a înregistrat în anul 2011.

Aceste concentraţii medii anuale au variat în general în funcţie de: condiţiile meteo, trafic, activităţile industriale,  activităţile din zona rezidenţială,etc.

Tendinţa  de manifestare se prezintă astfel:

- la staţia AR1, tendinţa a fost de creştere din anul 2010 până în anul 2011 şi apoi de descreştere până în anul 2013.

Staţiile de trafic în raport cu valoarea limită anuală

În judeţul Arad sunt 2 staţii de monitorizare continuă, AR1 şi AR3, care au ca tipic monitorizarea continuă a poluanţilor rezultaţi şi din trafic. Staţia AR1 este amplasată în oraşul Arad şi ca atare surprinde poluanţii rezultaţi de pe raza oraşului şi împrejurimi, iar staţia AR3 este amplasată în oraşul Nădlac şi ca atare surprinde traficul de pe raza oraşului şi împrejurimi.

Tabelul I.1.1.2.7.

Evoluţia concentraţiilor medii anuale la staţia AR1 trafic/industrie,

în intervalul 2010-2014

µg/mc

| Poluant staţia AR1/Anul | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 24,13 | 23,62 | 32,54 | 32,05 | -* |
| SO2 | -* | 14,98 | 12,65 | 12,31 | 10,66 |
| PM10 grav | 25,26 | 29,05 | 27,53 | 25,29 | 25,31 |
| O3 | 30,35 | 39,46 | 44,81 | 38,34 | 34,31 |
| CO | 250 | 330 | -* | 140 | -** |
| Benzen | 2,41 | 3,18 | 2,13 | 1,01 | -** |

Notă: * -date insuficiente, datorită capturii insuficiente conform L 104/2011

Notă: ** - în anul 2014 analizoarele de CO şi BTX nu au funcţionat la staţia AR1.

Figura I.1.1.2.7.

Evoluţia concentraţiilor medii ale NO2, SO2, PM10 gr.,

O3, Benzen la staţia AR1

Tabelul I.1.1.2.8.

Evoluţia concentraţiilor medii anuale la staţia AR3 trafic/suburban,

în intervalul 2010 - 2014

| Poluant staţia AR3/Anul | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 14,93 | 16,87 | 18,07 | 18,05 | -* |
| SO2 | -* | 7,30 | 8,60 | 8,16 | 8,35 |
| PM10 grav | -* | -* | 25,74 | 21,67 | -* |
| CO | 340 | 500 | 690 | -* | -** |
| Benzen | -* | -* | -** | -** | -** |

Notă: * -date insuficiente, datorită capturii insuficiente conform L 104/2011

Notă: ** -  în anul 2014 analizorul de CO şi în anii 2012,2013,2014 analizorul de BTX ,nu au funcţionat la staţia AR3.

Figura I.1.1.2.8.

Evoluţia concentraţiilor medii ale NO2, SO2, PM10 gr.,

CO, Benzen la staţia AR1

Pornind de la  datele prezentate în tabelele I.1.1.2.7., I.1.1.2.8. şi în graficele I.1.1.2.7.  I.1.1.2.8., se observă că nu au existat depăşiri ale valorilor limită anuale în cazul parametrilor prezentaţi.

#### I.1.1.3. Depăşiri ale valorilor limită şi valorilor ţintă privind calitatea aerului înconjurător în zonele urbane

Valori limită PM10 grav

Conform Legii 104/2011, în cazul unei staţii de monitorizare continuă a calităţii aerului nu trebuie să se depăşească de 35 de ori pe an valoarea limită zilnică de 50 µg/mc.

In cazul judeţului Arad, datele referitoare la nr. de depăşiri ale acestei valori limite zilnice,la staţiile de monitorizare continuă existente sunt prezentate în tabelul I.1.1.3.1. şi graficul I.1.1.3.1..

Tabelul I.1.1.3.1.

PM10 grav- Depăşiri ale valorii limită zilnice la staţiile de monitorizare din judeţul Arad,

în anul 2014

Nr depăşiri

| Staţia/Anul | 2014 |
| --- | --- |
| AR1 | 10 |
| AR2 | 4 |
| AR3 | -* |

Notă: * -date insuficiente, datorită capturii insuficiente conform L 104/2011.

.

Figura I.1.1.3.1.

PM10 grav. Depăşiri ale valorii limită zilnice, 2014

Conform datelor prezentate mai sus, la cele 3  staţii de monitorizare continuă din judeţul Arad, în anul 2014, nu s-au înregistrat depăşiri ale nr. maxim admis conform                           Legii 104/2011.

In ce priveşte ponderea populaţiei expusă la concentraţii de PM10grav  valoare limită anuală,  se observă din concentraţiile medii anuale prezentate la parametrul luat în discuţie anterior, că nu există depăşiri pe parcursul intervalului studiat (5 ani) şi ca atare nu se poate face o raportare  a populaţiei expusă la acest tip de depăşire.

Totuşi, ponderea populaţiei expuse la concentraţii peste valoarea limită zilnică de PM10grav este prezentată în tabelul I.1.1.3.2. şi graficul I.1.1.3.2..

Tabelul I.1.1.3.2.

PM10 grav- Ponderea populaţiei expusă la concentraţii peste valoarea limită zilnică de PM10grav

%

| Staţia/Anul | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AR1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AR2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| AR3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Notă: în tabel se face raportarea ponderii populaţiei expuse  la valorile limită zilnice depăşite înregistrate şi nu la nr. maxim de depăşiri stabilit conform L104/2011, deoarece în staţiile din judeţul Arad nu e cazul

Figura I.1.1.3.1.

Ponderea populaţiei expusă la concentraţii de PM10 gravimetric

peste valoarea limită zilnică

Valori ţintă O3

Conform Legii 104/2011, în cazul unei staţii de monitorizare continuă a calităţii aerului nu trebuie să se depăşească de 25 de ori pe an valoarea ţintă  de 120 µg/mc (valoare mediată pe ultimii trei ani).

In cazul judeţului Arad, datele referitoare la nr. de depăşiri ale acestei valori ţintă,la cele 2 staţii de monitorizare continuă care sunt dotate cu analizoare de O3 sunt prezentate în tabelul I.1.1.3.3. şi graficul I.1.1.3.3..

Tabelul I.1.1.3.3.

O3- Depăşiri ale valorii ţintă la staţiile de monitorizare din judeţul Arad,

în anul 2014

nr. depăşiri

| Staţia/Anul | 2014 |
| --- | --- |
| AR1 | 2 |
| AR2 | 0 |

Figura I.1.1.3.3.

O3 depăşiri ale valorii ţintă la staţiile de monitorizare, 2014

Conform datelor prezentate mai sus, la cele 2  staţii de monitorizare continuă din judeţul Arad, în anul 2014, nu s-au înregistrat depăşiri ale nr. maxim admis conform                           Legii 104/2011.

### I.1.2. Efectele poluării aerului înconjurător

#### I.1.2.1. Efectele poluării aerului înconjurător asupra sănătăţii

La nivelul celor 3 staţii de monitorizare continuă din judeţul Arad, nu s-a înregistrat nr. maxim admis de depăşiri ale valorilor limită a concentraţiilor de poluanţi aşa după cum se specifică în   L 104/2011 şi nici depăşiri ale valorilor limită anuale.

Desigur că pe parcursul anilor există depăşiri ale valorilor limită zilnice la PM10 şi ale valorilor ţintă la O3, dar acestea se situează sub nr. maxim admis pentru fiecare parametru în parte.

Populaţia oraşelor este expusă la toate tipurile de poluanţi, chiar dacă nu sunt depăşite valorile limită amintite anterior.

#### I.1.2.2. Efectele poluării aerului înconjurător asupra ecosistemelor

Aceste efecte ale poluării aerului înconjurător vor fi tratate la nivel naţional, deoarece datele din RNMCA, nu acoperă fiecare judeţ cu valorile SO2, NOx şi O3, pentru vegetaţie şi ecosisteme.

#### I.1.2.3. Efectele poluării aerului înconjurător asupra solului şi vegetaţiei

Terenurile supuse eutrofizării şi acidifierii reprezintă o problema importantă la nivel naţional şi vor fi tratate ca atare pentru întreg teritoriul ţării. La nivel judeţean nu deţinem date referitoare la ponderea suprafeţelor de teren supuse riscului eutrofizării şi acidifierii.

## I.2. Factorii determinanţi şi presiunile care afectează starea de calitate a aerului înconjurător

### I.2.1. Emisiile de poluanţi atmosferici şi principalele surse de emisie

#### I.2.1.1. Energia

Datele privind ,,Consumul final de energie pe tip de sector,, cât şi ,,Consumul de energie primară pe tip de combustibil,, , nu sunt disponibile la nivel judeţean. Indicatorii se vor trata doar la nivel naţional.

Emisii de substanţe acidifiante

La nivelul judeţului Arad, în anul 2014, sunt prezentate în tabelul  I.2.1.1.1. şi graficul I.2.1.1.1., ponderile emisiilor de substanţe acidifiante (SO2, NOx, NH3) raportate la sectoarele de activitate de mai jos.

Tabelul I.2.1.1.1.

Contribuţia sectoarelor de activitate din energie la emisiile de poluanţi cu efect de acidifiere la nivelul  judeţului Arad, în anul 2014

%

| Poluantul/Tipul de sector de activitate | Producţie de energie electrică şi termică | Arderi pentru metale neferoase | Încălzire instituţii | Nerutiere si alte utilaje mobile |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 99,08 | 0,80 | 0,12 | 0,00 |
| NOx | 81,75 | 7,47 | 6,29 | 4,49 |
| NH3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |

Figura I.2.1.1.1.

Contribuţia sectoarelor de activitate din energie la emisiile de poluanţi

cu efect de acidifiere, anul 2014

Din datele prezentate, rezultă că ponderile cele mai mari de SO2 şi NOx rezultă din sectorul de producere a energiei electrice şi termice, iar  ponderea cea mai mare de NH3 rezultă din sectorul nerutiere şi alte utilaje mobile care se deplasează doar în incintă.

Emisii de precursori ai ozonului

La nivelul judeţului Arad, în anul 2014, sunt prezentate în tabelul  I.2.1.1.2. şi graficul I.2.1.1.2., ponderile emisiilor de precursori ai ozonului (NOX, NMVOC, CO) raportate la sectoarele de activitate de mai jos.

Tabelul I.2.1.1.2.

Contribuţia sectoarelor de activitate din energie la emisiile de poluanţi precursori ai ozonului la nivelul  judeţului Arad, în anul 2014

%

| Poluantul/Tipul de sector de activitate | Producţie de energie electrică şi termică | Arderi energetice în alte domenii (arderi pentru metale neferoase, arderi pentru industria alimentară, arderi în alte industrii de fabricare) | Încălzirea spaţiilor din agricultură, silvicultură şi pescuit |
| --- | --- | --- | --- |
| NOx | 83,95 | 15,54 | 0,51 |
| NMVOC | 69,95 | 29,32 | 0,73 |
| CO | 55,83 | 43,53 | 0,64 |

Figura I.2.1.1.2.

Contribuţia sectoarelor de activitate din energie le emisiile de poluanţi

precursori ale O3, 2014

Din datele prezentate, rezultă că ponderile cele mai mari de NOx, NMVOC şi CO rezultă din sectorul de producere a energiei electrice şi termice.

Emisii de particule primare şi precursori secundari de particule

La nivelul judeţului Arad, în anul 2014, sunt prezentate în tabelul  I.2.1.1.3. şi graficul I.2.1.1.3., ponderile emisiilor de particule primare şi precursori de particule raportate la sectoarele de activitate de mai jos.

Tabelul I.2.1.1.3.

Contribuţia sectoarelor de activitate din energie la  emisiile de particule primare în suspensie la nivelul judeţului Arad, în anul 2014

%

| Poluantul/Tipul de sector de activitate | Producţie de energie electrică şi termică | Arderi energetice în alte domenii | Încălzirea rezidenţială |
| --- | --- | --- | --- |
| PM2,5 | 2,51 | 0,08 | 97,41 |
| PM10 | 2,51 | 0,08 | 97,41 |

Figura I.2.1.1.3.

Contribuţia sectoarelor de activitate din energie la emisiile de

particule primare în suspensie, 2014

Din datele prezentate, rezultă că ponderea cea mai mare de pulberi rezultă din sectorul încalzire rezidenţială.

Emisii de metale grele

La nivelul judeţului Arad, în anul 2014, sunt prezentate în tabelul  I.2.1.1.4. şi graficul I.2.1.1.4., ponderile emisiilor de metale grele raportate la sectoarele de activitate de mai jos.

Tabelul I.2.1.1.4.

Contribuţia sectoarelor de activitate din energie la emisiile de metale grele la nivelul judeţului Arad, în anul 2014

%

| Poluantul/Tipul de sector de activitate | Producţie de energie electrică şi termică | Încălzirea rezidenţială |
| --- | --- | --- |
| Pb | 24,24 | 75,76 |
| Cd | 55,56 | 44,44 |
| Hg | 80,00 | 20,00 |

Figura I.2.1.1.4.

Contribuţia sectoarelor de activitate din energie la

emisiile de metale grele, 2014

Din datele prezentate, rezultă că ponderea cea mai mare de Pb rezultă din sectorul de încalzire rezidenţială, iar ponderile cele mai mari de Cd şi Hg din sectorul de producere de energie electrică şi termică.

Emisii de poluanţi organici persistenţi

La nivelul judeţului Arad, în anul 2014, sunt prezentate în tabelul  I.2.1.1.5. şi graficul I.2.1.1.5., ponderile emisiilor de poluanţi organici persistenţi  raportate la sectoarele de activitate de mai jos.

Tabelul I.2.1.1.5.

Contribuţia sectoarelor de activitate din energie la  emisiile de poluanţi organici persistenţi la nivelul judeţului Arad, în anul 2014

%

| Poluantul/Tipul de sector de activitate | Producţie de energie electrică şi termică | Arderi energetice în alte domenii | Încălzirea rezidenţială |
| --- | --- | --- | --- |
| PCDD/PCDF | 0,73 | 0,17 | 99,10 |
| PAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HCB | 0,00 | 0,39 | 99,61 |
| PCBs | 0,00 | 0,38 | 99,62 |

Figura I.2.1.1.5.

Contribuţia sectoarelor de activitate din energie la emisiile de

poluanţi organici persistenţi, 2014

Din datele prezentate, rezultă că ponderile cele mai mari de PCDD, HCB şi PCBs rezultă din sectorul încalzire rezidenţială.

#### I.2.1.2. Industria

Emisii de substanţe acidifiante

La nivelul judeţului Arad, în anul 2014, sunt prezentate în tabelul  I.2.1.2.1. şi graficul I.2.1.2.1., ponderile emisiilor de substanţe acidifiante (SO2, NOx, NH3) raportate la sectoarele de activitate de mai jos.

Tabelul I.2.1.2.1.

Contribuţia sectoarelor de activitate la emisiile de poluanţi  atmosferici cu efect acidifiant la nivelul  judeţului Arad, în anul 2014

%

| Poluantul/Tipul de sector de activitate | Producţie de energie electrică şi termică (inclusiv arderi in diferite industrii, sectorul instituţional/comercial , sectorul rezidenţial, sectorul agricultura/silvicultura/pescuit) | Transporturi | Procese industriale | Agricultura | Deşeuri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOx | 22,19 | 75,90 | 0,00 | 1,91 | 0,00 |
| NH3 | 1,33 | 1,64 | 0,00 | 97,03 | 0,00 |

Figura I.2.1.2.1.

Contribuţia sectoarelor de activitate la emisiile de

poluanţi atmosferici cu efect acidifiant, 2014

Din datele prezentate, rezultă că ponderile cele mai mari de  SO2  rezultă din energie- producţia de energie electrică-termică şi arderile din: industrie, sectorul intituţional/comercial, sectorul rezidenţial, sector agricultură/silvicultură/pescuit; NOx rezultă din transporturi; NH3 din agricultură.

Referitor la contribuţia sectoarelor de activitate din industrie la emisiile poluante cu efecte de acidifiere pentru anumite tipuri de producţii, emisiile pentru cei trei poluanţi sunt nesemnificative datorită sistemelor de reducere şi nici nu există la nivelul judeţului Arad toate tipurile de producţie cerute.

La nivelul judeţului Arad, în anul 2014, sunt prezentate în tabelul  I.2.1.2.2. şi graficul I.2.1.2.2., evoluţia  emisiilor de poluanţi cu efect de acidifiere (SO2, NOx, NH3) pentru un interval de 5 ani cu echivalentul de acidifiere rezultat pentru fiecare an în parte.

Tabelul I.2.1.2.2.

Evoluţia emisiilor de poluanţi cu efect de acidifiere,

la nivelul  judeţului Arad

mii tone

| Poluantul/Anul | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 8,624 | 8,603 | 7,995 | 3,576 | 2,166 |
| NOx | 3,460 | 4,962 | 5,174 | 4,350 | 3,439 |
| NH3 | 4,196 | 0,851 | 1,884 | 1,166 | 1,151 |
| Echivalent de acidifiere | 0,592 | 0,429 | 0,473 | 0,275 | 0,211 |

Figura I.2.1.2.2.

Evoluţia emisiilor de poluanţi cu efect de acidifiere, jud Arad

Din datele prezentate, rezultă că  poluantul SO2 a scăzut  foarte mult în ultimii 2 ani ai intervalului studiat, deoarece  SC CET Lignit SA a renunţat la utilizarea combustibilului lignit.Poluanţii  NOx şi NH3 au înregistrat evoluţii descrescătoare, mai ales spre finalul intervalului studiat.

De asemenea, echivalentul de acidifiere a scăzut semnificativ spre sfârşitul intervalului.

Emisii de precursori ai ozonului

La nivelul judeţului Arad, în anul 2014, sunt prezentate în tabelul  I.2.1.2.2. şi graficul I.2.1.2.2., ponderile emisiilor de precursori ai ozonului (NOX, NMVOC, CO) raportate la sectoarele de activitate de mai jos.

Tabelul I.2.1.2.2.

Contribuţia sectoarelor de activitate la emisiile de poluanţi precursori ai ozonului la nivelul  judeţului Arad, în anul 2014

%

| Poluantul/Tipul de sector de activitate | Industrie | Transporturi | Energie | Utilzarea produselor | Agricultură | Deşeuri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOx | 0,00 | 75,90 | 22,19 | 0,00 | 1,91 | 0,00 |
| NMVOC | 0,00 | 20,79 | 79,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO | 4,13 | 11,80 | 68,92 | 4,96 | 9,69 | 0,50 |

Figura I.2.1.2.2.

Contribuţia sectoarelor de activitate la emisiile de poluanţi

precursori ai ozonului, 2014

Din datele prezentate, rezultă că ponderile cele mai mari de NOx rezultă din transporturi, iar cele de NMVOC şi CO rezultă din sectorul energie - producere a energiei electrice-termice şi arderi din: industrie, sectorul instituţional/comercial, sectorul rezidenţial, sector agricultura/silvicultura/pescuit.

Referitor la contribuţia sectoarelor de activitate din industrie la emisiile poluante de precursori ai ozonului pentru anumite tipuri de producţii, emisiile pentru cei trei poluanţi sunt nesemnificative şi nici nu există la nivelul judeţului Arad toate tipurile de producţie cerute în ghid.

Cea mai mare pondere de NMVOC se înregistrează  la emisiile din industria alimentară şi o pondere redusă la producţia de asfalt.

Emisii de particule primare şi precursori secundari de particule

La nivelul judeţului Arad, în anul 2014, sunt prezentate în tabelul  I.2.1.2.3.1 şi graficul I.2.1.2.3.1, ponderile emisiilor de particule primare şi precursori de particule raportate la sectoarele de activitate de mai jos.

Tabelul I.2.1.2.3.1.

Contribuţia sectoarelor de activitate la  emisiile de particule primare în suspensie la nivelul judeţului Arad, în anul 2014

%

| Poluantul/Tipul de sector de activitate | Energie | Transport | Industrie | Agricultură | Deşeuri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2,5 | 92,73 | 3,72 | 0,80 | 2,75 | 0,00 |
| PM10 | 89,61 | 4,17 | 5,81 | 0,41 | 0,00 |

Din datele prezentate, rezultă că ponderea cea mai mare de pulberi rezultă din sectorul energie - producţie de energie termică-electrică şi arderi din: industrie, sector instituţional/comercial, sector rezidenţial,sector agricultura/silvicultura/pescuit.

Figura I.2.1.2.3.1.

Contribuţia sectoarelor de activitate la emisiile de

particule în suspensie, 2014

Tabelul I.2.1.2.3.2.

Contribuţia sectoarelor de activitate  din industrie la  emisiile de particule primare în suspensie la nivelul judeţului Arad, în anul 2014

%

| Poluantul/Tipul de sector de activitate | Producţia de asfalt | Producţia de aluminiu secundar | Altele (producţia de Zn, producţia de Cu, alte produse minerale, preparare betoane) |
| --- | --- | --- | --- |
| PM2,5 | 96,42 | 2,63 | 0,95 |
| PM10 | 98,95 | 0,91 | 0,14 |

Figura I.2.1.2.3.2.

Contribuţia sectoarelor de activitate din industrie la emisiile de particule primare în suspensie, 2014

Din datele prezentate, rezultă că ponderea cea mai mare de pulberi rezultă din sectorul producţie asfalt.

Emisii de metale grele

La nivelul judeţului Arad, în anul 2014, sunt prezentate în tabelul  I.2.1.2.4. şi graficul I.2.1.2.4., ponderile emisiilor de metale grele raportate la sectoarele de activitate de mai jos.

Tabelul I.2.1.2.4.

Contribuţia sectoarelor de activitate la emisiile de metale grele la nivelul judeţului Arad, în anul 2014

%

| Poluantul/Tipul de sector de activitate | Energie | Industrie | Transporturi | Deşeuri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb | 55,89 | 9,43 | 34,68 | 0,00 |
| Cd | 61,04 | 38,96 | 0,00 | 0,00 |
| Hg | 98,04 | 1,96 | 0,00 | 0,00 |

Figura I.2.1.2.4.

Contribuţia sectoarelor de activitate la emisiile de metale grele, 2014

Din datele prezentate, rezultă că ponderea cea mai mare de Pb, Cd şi Hg rezultă din sectorul de energie – producţie de energie termică-electrică şi arderi din: industrie, sector instituţional/comercial, sector rezidenţial,sector agricultura/silvicultura/pescuit.

Referitor la contribuţia sectoarelor de activitate din industrie la emisiile poluante de metale grele pentru anumite tipuri de producţii, emisiile pentru cei trei poluanţi sunt nesemnificative şi nici nu există la nivelul judeţului Arad toate tipurile de producţie cerute.

Cele mai mari ponderi  de Pb şi Cd se înregistrează  la emisiile din producţia de aliaje             cu Zn.

Emisii de poluanţi organici persistenţi

La nivelul judeţului Arad, în anul 2014, sunt prezentate în tabelul  I.2.1.2.5.1. şi graficul I.2.1.2.5.1., ponderile emisiilor de poluanţi organici persistenţi  raportate la sectoarele de activitate de mai jos.

Tabelul I.2.1.2.5.1.

Contribuţia sectoarelor de activitate la  emisiile de poluanţi organici persistenţi la nivelul judeţului Arad, în anul 2014

%

| Poluantul/Tipul de sector de activitate | Energie | Industrie | Transporturi | Deşeuri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCDD/PCDF | 93,75 | 6,25 | 0,00 | 0,00 |
| PAH | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| HCB | 0,44 | 99,56 | 0,00 | 0,00 |
| PCBs | 5,05 | 94,95 | 0,00 | 0,00 |

Figura I.2.1.2.5.1.

Contribuţia sectoarelor de activitate la emisiile de

poluanţi organici persistenţi, 2014

Din datele prezentate, rezultă că ponderile cele mai mari de PAH, HCB şi PCBs rezultă din sectorul industrial, iar ponderea cea mai mare de PCDD sectorul de energie – producţie de energie termică-electrică şi arderi din: industrie, sector instituţional/comercial, sector rezidenţial,sector agricultura/silvicultura/pescuit.

Tabelul I.2.1.2.5.2.

Contribuţia sectoarelor de activitate din industrie la  emisiile de poluanţi organici persistenţi la nivelul judeţului Arad, în anul 2014

%

| Poluantul/Tipul de sector de activitate | Producţie de aliaje cu fier şi oţel | Producţie de aluminiu secundar | Producţie de aliaje cu Zn |
| --- | --- | --- | --- |
| PCDD/PCDF | 0,00 | 30,43 | 69,57 |
| PAH | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| HCB | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| PCBs | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Figura I.2.1.2.5.2.

Contribuţia sectoarelor de activitate din industrie le emisiile de

poluanţi organici persistenţi, 2014

Din datele prezentate, rezultă următoarele: ponderea cea mai mare de PAH rezultă din producţia de aliaje cu  fier şi oţel, ponderea cea mai mare de HCB din producţia de aluminiu secundar, ponderile  cele mai mari  de PCBs  şi PCDD din producţia de aliaje cu Zn.

#### I.2.1.3. Transportul

Emisii de substanţe acidifiante

La nivelul judeţului Arad, în anul 2014, sunt prezentate în tabelul  I.2.1.3.1. şi graficul I.2.1.3.1., ponderile emisiilor de substanţe acidifiante (SO2, NOx, NH3) raportate la tipurile de vehicule luate în calcul.

Tabelul I.2.1.3.1.

Contribuţia diverselor tipuri de vehicule la emisiile poluanţilor cu efect de acidifiere şi   eutrofizare la nivelul  judeţului Arad, în anul 2014

%

| Poluantul/Tipul de vehicul | Autoturisme | Vehicule uşoare | Vehicule grele | Motorete şi motociclete |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOx | 25,84 | 8,11 | 66,00 | 0,05 |
| NH3 | 87,94 | 5,94 | 6,06 | 0,06 |

Figura I.2.1.3.1.

Contribuţia diverselor tipuri de vehicule la emisiile poluanţilor cu

efect de acidifiere şi eutrofizare, 2014

Din datele prezentate, rezultă că ponderea cea mai mare de NOx rezultă de la vehiculele grele, iar de la autoturisme rezultă ponderea cea mai mare pentru NH3.

Emisii de precursori ai ozonului

La nivelul judeţului Arad, în anul 2014, sunt prezentate în tabelul  I.2.1.3.2. şi graficul I.2.1.3.2., ponderile emisiilor de precursori ai ozonului (CO, NMVOC, NOX) raportate la tipurile de vehicule luate în calcul.

Tabelul I.2.1.3.2.

Contribuţia  tipurilor de vehicule la emisiile de poluanţi atmosferici precursori ai ozonului la nivelul judeţului Arad, în anul 2014

%

| Poluantul/Tipul de vehicul | Autoturisme | Vehicule uşoare | Vehicule grele | Motorete şi motociclete |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | 78,31 | 11,45 | 9,13 | 1,11 |
| NMVOC | 71,25 | 9,52 | 17,07 | 2,16 |
| NOx | 25,84 | 8,11 | 66,00 | 0,05 |

Figura I.2.1.3.2.

Contribuţia tipurilor de vehicule la emisiile de

poluanţi atmosferici precursori ai O3, 2014

Din datele prezentate, rezultă că ponderea cea mai mare de NOx rezultă de la vehiculele grele, iar de la autoturisme rezultă ponderile cele mai mari de CO şi NMVOC.

Emisii de particule primare şi precursori secundari de particule

La nivelul judeţului Arad, în anul 2014, sunt prezentate în tabelul  I.2.1.3.3. şi graficul I.2.1.3.3., ponderile emisiilor de particule primare şi precursori de particule raportate la tipurile de vehicule luate în calcul.

Tabelul I.2.1.3.3.

Contribuţii ale tipurilor de vehicule de transport la emisiile de particule primare în suspensie la nivelul judeţului Arad, în anul 2014

%

| Poluantul/Tipul de vehicul | Autoturisme | Vehicule uşoare | Vehicule grele | Motorete şi motociclete |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2,5 | 35,03 | 17,97 | 46,72 | 0,28 |
| PM10 | 35,56 | 17,25 | 46,92 | 0,27 |

Figura I.2.1.3.3.

Contribuţii ale tipurilor de vehicule de transport la emisiile

de particule primare în suspensie, 2014

Din datele prezentate, rezultă că ponderea cea mai mare de pulberi rezultă de la vehiculele grele, urmate de autoturisme.

Emisii de metale grele

La nivelul judeţului Arad, în anul 2014, sunt prezentate în tabelul  I.2.1.3.4. şi graficul I.2.1.3.4., ponderile emisiilor de metale grele raportate la tipurile de vehicule luate în calcul.

Tabelul I.2.1.3.4.

Contribuţia tipurilor de vehicule de transport la emisiile de metale grele la nivelul judeţului Arad, în anul 2014

%

| Poluantul/Tipul de vehicul | Autoturisme | Vehicule uşoare | Vehicule grele | Motorete şi motociclete |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb | 21,07 | 6,83 | 49,92 | 22,18 |
| Cd | 38,82 | 10,11 | 39,43 | 11,64 |

Figura I.2.1.3.4.

Contribuţia tipurilor de vehicule de transport la

emisiile de metale grele, 2014

Din datele prezentate, rezultă că ponderea cea mai mare de Pb rezultă de la vehiculele grele, urmate de motorete şi motociclete. In cazul Cd, ponderile cele mai mari rezultă de la vehiculele grele şi autoturisme.

Emisii de poluanţi organici persistenţi

La nivelul judeţului Arad, în anul 2014, nu există date referitoare la emisiile de poluanţi organici persistenţi raportate la tipurile de vehicule luate în calcul.

#### I.2.1.4. Agricultura

Emisii de substanţe acidifiante

La nivelul judeţului Arad, în anul 2014, sunt prezentate în tabelul  I.2.1.4.1., emisiile de substanţe acidifiante (NOx – date doar despre NO, NH3) raportate la categoriile de animale inventariate. Deoarece nu sunt calculate emisiile pentru toate efectivele de animale existente la nivel de judeţ pe toate categoriile cerute, nu s-au calculat nici ponderile - datele rezultate fiind nereprezentative.

Tabelul I.2.1.4.1.

Contribuţia ale sectoarelor de activitate din agricultură la emisiile de poluanţi cu efect de acidifiere la nivelul  judeţului Arad, în anul 2014

tone

| Poluantul/Categoria de animal | Vaci | Alte bovine | Porci |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | 0,009 | 0,0007 | 0,130 |
| NH3 | 49,007 | 4,717 | 849,730 |

Din datele prezentate, rezultă că ponderea cea mai mare de NH3 rezultată provine de la categoria porci.

Emisii de precursori ai ozonului

La nivelul judeţului Arad, în anul 2014, sunt prezentate în tabelul  I.2.1.4.2., emisiile de precursori ai ozonului (NO2 – date doar despre NO, NMVOC) raportate la categoriile de animale inventariate. Deoarece nu sunt calculate emisiile pentru toate efectivele de animale existente la nivel de judeţ pe toate categoriile cerute, nu s-au calculat nici ponderile - datele rezultate fiind nereprezentative.

Tabelul I.2.1.4.2.

Contribuţia ale sectoarelor de activitate din agricultură la emisiile precursorilor ozonului la nivelul  judeţului Arad, în anul 2014

tone

| Poluantul/Categoria de animal | Vaci | Alte bovine | Porci |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | 0,009 | 0,0007 | 0,130 |
| NMVOC | 16,959 | 2,605 | 502,870 |

Din datele prezentate, rezultă că ponderea cea mai mare de NMVOC rezultată provine de la categoria porci.

Emisii de particule primare şi precursori secundari de particule

La nivelul judeţului Arad, în anul 2014, sunt prezentate în tabelul  I.2.1.4.3., emisiile de particule primare în suspensie (PM2,5, PM10) raportate la categoriile de animale inventariate. Deoarece nu sunt calculate emisiile pentru toate efectivele de animale existente la nivel de judeţ pe toate categoriile cerute, nu s-au calculat nici ponderile - datele rezultate fiind nereprezentative.

Tabelul I.2.1.4.2.

Contribuţia ale sectoarelor de activitate din agricultură la emisiile de particule primare la nivelul  judeţului Arad, în anul 2014

tone

| Poluantul/Categoria de animal | Vaci | Alte bovine | Porci |
| --- | --- | --- | --- |
| PM2,5 | 0,287 | 0,056 | 9,948 |
| PM10 | 0,449 | 0,084 | 62,208 |

Din datele prezentate, rezultă că ponderea cea mai mare de pulberi rezultată provine de la categoria porci.

Emisii de poluanţi organici persistenţi

La nivelul judeţului Arad, în anul 2014, nu există emisii de poluanţi organici persistenţi raportate la categoriile de animale cerute.

## I.3. Tendinţe şi prognoze privind poluarea aerului înconjurător

### I.3.1. Tendinţe privind emisiile principalilor poluanţi atmosferici

Emisii de substanţe acidifiante

La nivelul judeţului Arad, în anul 2014, sunt prezentate în tabelul  I.3.1.1. şi graficul I.3.1.1., tendinţa emisiilor de poluanţi cu efect de acidifiere şi eutrofizare (SO2, NOx, NH3) pentru un interval de 5 ani.

Tabelul I.3.1.1.

Tendinţa emisiilor de poluanţi cu efect de acidifiere şi eutrofizare,

la nivelul  judeţului Arad

Gg

| Poluantul/Anul | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 8,624 | 8,603 | 7,995 | 3,576 | 2,166 |
| NOx | 3,460 | 4,962 | 5,174 | 4,350 | 3,439 |
| NH3 | 4,196 | 0,851 | 1,884 | 1,166 | 1,151 |

Figura I.3.1.1

Tendinţa emisiilor de poluanţi cu efect de

acidifiere şi eutrofizare, jud. Arad

Din datele prezentate, rezultă că  poluantul SO2 a scăzut  foarte mult în ultimii 2 ani ai intervalului studiat, deoarece  SC CET Arad SA a renunţat la utilizarea combustibilului lignit.

De asemenea se înregistrează o scădere şi pentru NOx şi NH3, mai ales spre finalul intervalului studiat.

La nivelul judeţului Arad, în anul 2014, sunt prezentate în tabelele şi graficele de mai jos, tendinţele emisiilor de poluanţi cu efect de acidifiere şi eutrofizare (SO2, NOx, NH3) pentru un interval de 5 ani pentru: energie-doar producţie, industrie - procese de producţie şi arderi aferente, transport şi agricultură.

Tabelul I.3.1.2.

Tendinţa emisiilor de poluanţi cu efect de acidifiere şi eutrofizare din sectorul de activitate energie, la nivelul  judeţului Arad

Gg

| Poluantul/Anul | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 8,397 | 8,598 | 7,971 | 3,513 | 2,107 |
| NOx | 0,477 | 0,462 | 0,420 | 0,351 | 0,385 |
| NH3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Figura I.3.1.2.

Tendinţa emisiilor de poluanţi cu efect de acidifiere şi eutrofizare

din sectorul de activitate energie, jud. Arad

Din datele prezentate, rezultă că  poluantul SO2 a scăzut  foarte mult în ultimii 2 ani ai intervalului studiat, deoarece  SC CET Arad SA a renunţat la utilizarea combustibilului lignit.

Tabelul I.3.1.3.

Tendinţa emisiilor de poluanţi cu efect de acidifiere şi eutrofizare din sectorul de activitate industrie, la nivelul  judeţului Arad

Gg

| Poluantul/Anul | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0,073 | 0,005 | 0,015 | 0,012 | 0,017 |
| NOx | 0,068 | 0,038 | 0,036 | 0,054 | 0,035 |
| NH3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Figura I.3.1.3.

Tendinţa emisiilor de poluanţi cu efect de acidifiere si eutrofizare

din sectorul de activitate industrie, jud Arad

Din datele prezentate, rezultă că  poluanţii SO2 şi NOx au avut oscilaţii pe tot intervalul studiat, dar cu tendinţa generală de reducere.

Tabelul I.3.1.4.

Tendinţa emisiilor de poluanţi cu efect de acidifiere şi eutrofizare din sectorul de activitate transport, la nivelul  judeţului Arad

Gg

| Poluantul/Anul | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| NOx | 2,282 | 4,384 | 4,380 | 3,577 | 2,610 |
| NH3 | 0,015 | 0,028 | 0,052 | 0,020 | 0,019 |

Figura I.3.1.4.

Tendinţa emisiilor de poluanţi cu efect de acidifiere şi eutrofizare

din sectorul de activitate transport, jud. Arad

Din datele prezentate, rezultă că  poluantul NOx a scăzut  foarte mult în ultimii 2 ani ai intervalului studiat, chiar dacă în prima parte a intervalului a avut o tendinţă de creştere.

Tabelul I.3.1.5.

Tendinţa emisiilor de poluanţi cu efect de acidifiere şi eutrofizare din sectorul de activitate agricultură, la nivelul  judeţului Arad

Gg

| Poluantul/Anul | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| NOx | 0,571 | 0,078 | 0,292 | 0,073 | 0,065 |
| NH3 | 3,659 | 0,082 | 1,830 | 1,126 | 1,117 |

Figura I.3.1.5.

Tendinţa emisiilor cu efect de acidifiere şi eutrofizare din sectorul

de activitate agricultură, jud. Arad

Din datele prezentate, rezultă că  poluanţii NH3 şi NOx au scăzut  foarte mult în ultimii 3 ani ai intervalului studiat.

Emisii de precursori ai ozonului

La nivelul judeţului Arad, în anul 2014, sunt prezentate în tabelul  I.3.1.6. şi graficul I.3.1.6., tendinţa emisiilor de poluanţi precursori ai ozonului ( NOx, NMVOC, CO) pentru un interval de 5 ani.

Tabelul I.3.1.6.

Tendinţa emisiilor de poluanţi precursori ai ozonului,

la nivelul  judeţului Arad

Gg

| Poluantul/Anul | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOx | 3,460 | 4,962 | 5,174 | 4,350 | 3,439 |
| NMVOC | 9,904 | 2,485 | 2,556 | 6,610 | 5,433 |
| CO | 44,547 | 16,724 | 10,580 | 28,724 | 23,629 |

Figura I.3.1.6.

Tendinţa emisiilor de poluanţi cu efect de acidifiere şi eutrofizare, jud Arad

Din datele prezentate, rezultă că poluantul NOx prezintă o scădere spre sfârşitul intervalului, iar ceilalţi doi poluanţi  NMVOC şi CO prezintă descreşteri şi apoi creşteri în intervalul studiat.

La nivelul judeţului Arad, în anul 2014, sunt prezentate în tabelele şi graficele de mai jos, tendinţele emisiilor de poluanţi precursori ai ozonului ( NOx, NMVOC, CO) pentru un interval de 5 ani pentru: energie-doar producţie, industrie - procese de producţie şi arderi aferente, transport şi agricultură.

Tabelul I.3.1.7

Tendinţa emisiilor de poluanţi precursori ai ozonului din sectorul de activitate energie,la nivelul  judeţului Arad

Gg

| Poluantul/Anul | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOx | 0,477 | 0,462 | 0,420 | 0,351 | 0,385 |
| NMVOC | 0,010 | 0,010 | 0,009 | 0,008 | 0,001 |
| CO | 0,098 | 0,112 | 0,081 | 0,061 | 0,009 |

Figura I.3.1.7.

Tendinţa emisiilor de poluanţi precursori ai ozonului din sectorul

de activitate energie, jud. Arad

Din datele prezentate, rezultă că poluanţii prezintă oscilaţii nesemnificative pentru intervalul studiat.

Tabelul I.3.1.8.

Tendinţa emisiilor de poluanţi precursori ai ozonului din sectorul de activitate industrie,la nivelul  judeţului Arad

Gg

| Poluantul/Anul | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOx | 0,068 | 0,038 | 0,036 | 0,054 | 0,035 |
| NMVOC | 0,051 | 0,278 | 0,244 | 0,201 | 0,227 |
| CO | 0,042 | 0,029 | 0,042 | 0,030 | 0,050 |

Figura I.3.1.8.

Tendinţa emisiilor de poluanţi precursori ai ozonului din

sectorul de activitate industrie, jud Arad

Din datele prezentate, rezultă că poluanţii NOx şi NMVOC  prezintă creşteri-descreşteri pe cea mai mare parte a intervalului şi apoi uşoare creşteri spre sfârşitul intervalului.  Poluantul CO oscilează foarte puţin pe tot intervalul studiat.

.

Tabelul I.3.1.9.

Tendinţa emisiilor de poluanţi precursori ai ozonului în sectorul de activitate transport,la nivelul  judeţului Arad

Gg

| Poluantul/Anul | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOx | 2,282 | 4,384 | 4,380 | 3,577 | 2,610 |
| NMVOC | 1,074 | 1,720 | 1,363 | 0,767 | 0,637 |
| CO | 7,303 | 7,303 | 9,792 | 4,223 | 4,911 |

Figura I.3.1.9.

Tendinţa emisiilor de poluanţi precursori ai ozonului în

sectorul de activitate transport, jud. Arad

Din datele prezentate, rezultă că poluanţii NOx şi NMVOC prezintă creşteri şi apoi descreşteri spre sfârşitul intervalului, iar poluantul CO  prezintă oscilaţii medii în intervalul studiat.

Tabelul I.3.1.10.

Tendinţa emisiilor de poluanţi precursori ai ozonului în sectorul de activitate agricultură, la nivelul  judeţului Arad

Gg

| Poluantul/Anul | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOx | 0,571 | 0,078 | 0,292 | 0,073 | 0,065 |
| NMVOC | 1,755 | 0,476 | 0,516 | 0,517 | 0,524 |

Figura I.3.1.10.

Tendinţa emisiilor de poluanţi precursori ai ozonului în

sectorul de activitete agricultură, jud. Arad

Din datele prezentate, rezultă că poluantul NOx prezintă o scădere spre sfârşitul intervalului, iar ceilalalt poluant NMVOC prezintă iniţial o scădere şi apoi o oarecare menţinere pe restul intervalului studiat.

Emisii de particule primare şi precursori secundari de particule

La nivelul judeţului Arad, în anul 2014, sunt prezentate în tabelul  I.3.1.11. şi graficul I.3.1.11., tendinţa emisiilor de particule primare în suspensie (PM2,5,PM10) pentru un interval de 5 ani. Pentru a obţine datele referitoare la pulberi s-au făcut nişte asocieri cu anii apropiaţi pe anumite componente luate în calcul.

Tabelul I.3.1.11.

Tendinţa emisiilor de particule primare în suspensie,

la nivelul  judeţului Arad

Gg

| Poluantul/Anul | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2,5 | 5,379 | 5,101 | 3,523 | 3,325 | 2,686 |
| PM10 | 5,379 | 5,101 | 3,750 | 3,565 | 2,910 |

Figura I.3.1.11.

Tendinţa emisiilor de particule primare, jud Arad

Din datele prezentate, rezultă că pulberile au avut o tendinţă de scădere şi ca urmare a reducerii procentului de pulberi rezultat din lignitul folosit pentru producerea energiei electrice şi termice.

La nivelul judeţului Arad, în anul 2014, sunt prezentate în tabelele şi graficele de mai jos, tendinţele emisiilor de particule primare în suspensie ( PM2,5, PM10) pentru un interval de 5 ani pentru: energie-doar producţie şi transport.

Tabelul I.3.1.12.

Tendinţa emisiilor de particule primare în suspensie din sectorul de activitate energie, la nivelul  judeţului Arad

Gg

| Poluantul/Anul | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2,5 | 0,176 | 0,112 | 0,105 | 0,101 | 0,063 |
| PM10 | 0,176 | 0,112 | 0,105 | 0,101 | 0,063 |

Figura I.3.1.12.

Tendinţa emisiilor de particule primare în suspensie din

sectorul de activitate energie, jud Arad

Din datele prezentate, rezultă că pulberile au avut o tendinţă de scădere şi ca urmare a reducerii procentului de pulberi rezultat din lignitul folosit pentru producerea energiei electrice şi termice.

Tabelul I.3.1.13.

Tendinţa emisiilor de particule primare în suspensie din sectorul de activitate transport, la nivelul  judeţului Arad

Gg

| Poluantul/Anul | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2,5 | 0,264 | 0,191 | 0,164 | 0,014 | 0,102 |
| PM10 | 0,264 | 0,191 | 0,164 | 0,018 | 0,118 |

Figura I.3.1.13.

Tendinţa emisiilor de particule în suspensie din sectorul

de activitate transport, jud Arad

Din datele prezentate, rezultă că pulberile au avut în general o tendinţă de scădere pe tot intervalul studiat.

Emisii de metale grele

La nivelul judeţului Arad, în anul 2014, sunt prezentate în tabelul  I.3.1.14. şi graficul I.3.1.14., tendinţa emisiilor de metale grele ( Cd, Hg, Pb) pentru un interval de 5 ani.

Tabelul I.3.1.14.

Tendinţa emisiilor de metale grele, la nivelul  judeţului Arad

Mg

| Poluantul/Anul | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb | 0,365 | 0,715 | 0,782 | 0,449 | 0,299 |
| Cd | 0,020 | 0,025 | 0,026 | 0,018 | 0,010 |
| Hg | 0,021 | 0,032 | 0,039 | 0,033 | 0,018 |

Figura I.3.1.14.

Tendinţa emisiilor de metale grele, jud. Arad

Din datele prezentate, rezultă că poluanţii prezentaţi  Pb, Cd, Hg, au înregistrat perioade de creşteri pe mijlocul intervalului şi  descreşteri spre sfârşitul acestuia.

La nivelul judeţului Arad, în anul 2014, sunt prezentate în tabelele şi graficele de mai jos, tendinţele emisiilor de metale grele ( Pb, Cd, Hg) pentru un interval de 5 ani pentru: industrie - procese de producţie, arderi aferente şi transport.

Tabelul I.3.1.15.

Tendinţa emisiilor de metale grele din sectorul de activitate industrie,

la nivelul  judeţului Arad

Mg

| Poluantul/Anul | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb | 0,003 | 0,057 | 0,073 | 0,149 | 0,028 |
| Cd | 0,0002 | 0,007 | 0,024 | 0,018 | 0,006 |
| Hg | 0,0001 | 0,001 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0002 |

Figura I.3.1.15.

Tendinţa emisiilor de metale grele din sectorul de activitate industrie, jud Arad

Din datele prezentate, rezultă că poluanţii prezentaţi  Pb, Cd, Hg, au înregistrat perioade de creşteri pe mijlocul intervalului şi  descreşteri spre sfârşitul acestuia.

Tabelul I.3.1.16.

Tendinţa emisiilor de metale grele din sectorul de activitate transport,

la nivelul  judeţului Arad

Mg

| Poluantul/Anul | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb | 0,000 | 0,000 | 0,104 | 0,014 | 0,103 |
| Cd | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,002 |
| Hg | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Figura I.3.1.16.

Tendinţa emisiilor de metale grele din sectorul de activitate transport, jud Arad

Din datele prezentate, rezultă că poluantul Pb are creşteri semnificative în anul 2012 şi 2014, iar ceilalţi poluanţi sunt nesemnificativi.

Emisii de poluanţi organici persistenţi

La nivelul judeţului Arad, în anul 2014, sunt prezentate în tabelul  I.3.1.17. şi graficul I.3.1.17., tendinţa emisiilor de poluanţi organici persistenţi (HCB, HCH, PCB, PCDD/PCDF, PAH) pentru un interval de 5 ani.

Tabelul I.3.1.17.

Tendinţa emisiilor de poluanţi organici persistenţi,la nivelul  judeţului Arad

| Poluantul/Anul | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCDD (g I-Teq) | 4,949 | 7,191 | 3,267 | 3,471 | 2,656 |
| PAH (Mg) | 0,000 | 0,000 | 0,131 | 0,056 | 0,081 |
| HCB (kg) | 3,640 | 5,675 | 4,503 | 4,885 | 4,963 |

Figura I.3.1.17.

Tendinţa emisiilor de poluanţi organici persistenţi, jud. Arad

Din datele prezentate, rezultă că poluanţii prezentaţi  PCDD şi PAH au înregistrat perioade de creşteri şi apoi de descreşteri spre final, iar poluantul HCB a înregistrat creştere-descreştere şi apoi creştere  în trepte spre sfârşitul intervalului.

La nivelul judeţului Arad, în anul 2014, sunt prezentate în tabelele şi graficele de mai jos, tendinţele emisiilor de poluanţi organici persistenţi  ( PCDD/PCDF, HCB, PCB, PCB, PAH) pentru un interval de 5 ani pentru: energie - producţie, industrie - procese de producţie,  arderi aferente şi transport.

Tabelul I.3.1.18.

Tendinţa emisiilor de poluanţi organici persistenţi din sectorul de activitate energie,la nivelul  judeţului Arad

| Poluantul/Anul | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCDD (g I-Teq) | 0,044 | 0,044 | 0,046 | 0,037 | 0,024 |
| PAH (Mg) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Figura I.3.1.18.

Tendinţa emisiilor de poluanţi organici persistenţi din sectorul de activitate energie, jud. Arad

Din datele prezentate, rezultă că poluantul PCDD înregistrează o descreştere spre sfârşitul perioadei studiate.

Tabelul I.3.1.19.

Tendinţa emisiilor de poluanţi organici persistenţi din sectorul de activitate industrie, la nivelul  judeţului Arad

| Poluantul/Anul | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCDD (g I-Teq) | 0,008 | 0,007 | 0,169 | 0,173 | 0,152 |
| PAH (Mg) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| HCB (kg) | 3,640 | 5,675 | 4,449 | 4,860 | 4,945 |
| PCB (kg) | 0,000 | 1,143 | 3,923 | 3,666 | 3,462 |

Figura I.3.1.19.

Tendinţa emisiilor de poluanţi organici persistenţi din sectorul de activitate industrie, jud Arad

Din datele prezentate, rezultă că poluanţii prezentaţi  au înregistrat numeroase oscilaţii pe parcursul perioadei, cu numeroase creşteri şi descreşteri. Poluantul HCB creşte şi poluantul PCB scade spre sfârşitul intervalului.

Tendinţa emisiilor de poluanţi organici persistenţi din sectorul de activitate transport, la nivelul  judeţului Arad nu este elocventă deoarece emisiile pentru poluanţii PCDD şi PAH sunt nule.

PROGNOZE PRIVIND EMISIILE PRINCIPALILOR POLUANŢI ATMOSFERICI

Emisiile de substanţe poluante evacuate în atmosferă au  tendinţe descendente, în special  pentru SO2, NOX, PM10, datorită faptului că nu se mai utilizează lignit pentru producerea energiei electrice şi termice. De asemenea utilizarea păcurii în cantităţi reduse se reflectă în ponderea acestor poluanţi.

Emisiile de NMVOC şi NH3 au tendinţe descendente şi de constanţă în anumiţi ani, dar trebuie avut în vedere că nu au fost cuprinse toate sursele generatoare de astfel de poluanţi.

La nivelul judeţului Arad este dificil pentru a realiza prognoze în condiţiile în care nu se cunosc exact care sunt direcţiile de evoluţie ce le va avea economia judeţului în viitorul apropiat.

## I.4. Politici, acţiuni şi măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii aerului înconjurător

În anul 2014, în oraşul Arad, au existat câteva acţiuni prioritare a căror efecte s-au reflectat în concentraţiile poluanţilor înregistraţi la staţiile de monitorizare continuă din oraş şi la nivelul inventarului de emisii:

- SC CET Arad SA a înlocuit combustibilul de ardere lignit cu gaz;

- SC CET Hidrocarburi SA nu a utilizat păcură;

- societăţile cu autorizaţie integrată care au fost obligate să se doteze cu echipamente de automonitorizare continuă au urmat acest demers pentru a menţine sub control concentraţiile de poluanţi emişi în atmosferă;

- societăţile care au  utilizat substanţe ce conţin VOC, au încercat pe cât posibil să se doteze cu filtre adecvate pentru captarea acestor compuşi;

- s-a restrâns  parţial activitatea industrială;

- s-au umectat frecvent străzile din municipiul Arad în perioada caldă a anului.

Sursele de informaţii pentru toate datele cuprinse în acest capitol:

-APM Arad - datele prelucrate de la staţiile de monitorizare a calităţii aerului din judeţul Arad din intervalul 2010-2014;

-APM Arad – datele prelucrate din inventarele de emisii din intervalul 2010 - 2014.

# II. APA

## II.1. Resurse de apă, Cantităţi şi debite

Teritoriul României dispune de toate tipurile de resurse de apă. Apa dulce este cea din râuri, lacuri şi din straturile subterane. Cea mai mare resursă de apă dulce provine din fluviul Dunărea şi din râurile interioare. Lacurile naturale, deşi numeroase (3.450), au o contribuţie nesemnificativă la volumul resurselor de apă ale României.

Apele interioare sunt cele mai accesibile, mai bine repartizate pe teritoriul României şi au o pondere mare în privinţa valorificării economice. Cel mai important parametru ce caracterizează resursele de apă din râuri îl constituie stocul mediu multianual, exprimat fie sub formă de volum scurs, fie sub formă de debit.

Sursa de informaţii: Administraţia Naţională „Apele Române”, Planul naţional de amenajare a bazinelor hidrografice din România – Sinteza, Versiunea revizuită, Februarie 2013, pag. 21.

### II.1.1. Stare, presiuni şi consecinţe

#### II.1.1.1. Resurse de apă potenţiale şi tehnic utilizabile

Resursele de apă reprezintă potenţialul hidrologic format din apele de suprafaţă şi subterane în regim natural şi amenajat, inventariate la începutul anului, din care se asigură alimentarea diverselor folosinţe.

Din punct de vedere hidrografic în judeţul Arad exisă importante cursuri de apă şi rezerve subterane apreciabile.

Teritoriul judeţului Arad aparţine următoarelor bazine hidrografice: Crişuri, Mureş, Bega.

Dintre suprafeţele lacustre amintim, în special, lacurile naturale de luncă, numeroase pe Valea Mureşului, lacurile antropice cum ar fi lacul de baraj de la Tauţ.

Apele subterane se caracterizează printr-un debit bogat şi prin situarea pânzei freatice, în general, la mică adâncime (peste 2/3 din Câmpia Aradului are ape subterane la mai puţin de 3 m adâncime).

Judeţul Arad, cu o suprafaţă de 7.754 km2, dispune de unele dintre cele mai importante rezerve de apă din România.

Cele două râuri, Mureşul şi Crişul Alb, care străbat judeţul de la est la vest aduc un important aport de debite şi în acelaşi timp au construit pe parcursul ultimei ere geologice, două mari acvifere, conurile aluvionare, cu mari rezerve de ape subterane. Acest lucru a permis dezvoltarea alimentărilor cu apă pentru populaţie şi ramuri economice.

Mureşul constituie de departe râul cel mai important, intrând în judeţ cu 187 m3/s debit mediu multianual, ceea ce nu pune probleme cantitative.

Utilizarea lui este însă restricţionată de calitatea apelor de capăt de bazin hidrografic, râul conţinând poluanţi care îl fac utilizabil numai pentru industrie şi agricultură.

Crişul Alb este al doilea râu ca mărime, intrând în judeţ cu un debit de 14,2 m3/s, fiind folosit aproape numai pentru agricultură şi anume, în unităţi piscicole.

Crişul Negru, la limita nordică a judeţului este slab utilizat, la fel şi afluentul său principal Teuzul.

Resursele de ape subterane sunt deosebit de valoroase atât sub aspect cantitativ cât şi calitativ, contribuind decisiv la satisfacerea nevoilor populaţiei şi ramurilor economice, în special industriale.

În cadrul acestei secţiuni sunt prezentate resursele de apă potenţiale şi tehnic utilizabile, diferenţiat pe tipuri de resurse de apă, la nivelul judeţului Arad.

Tabel II.1.1.1.1.

Resursele de apă potenţiale şi tehnic utilizabile

pentru anul 2014

| Sursa de apă. Indicatori de caracterizare | Cantitate (mii mc) |
| --- | --- |
| A. Ape de suprafaţă |  |
| 1. Resursa teoretică |  |
| Bazinul hidrografic Mureş | 5700000 |
| Bazinul hidrografic Crişuri | 2937000 |
| Bazinul hidrografic Banat | - |
| 2. Resursa utilizabilă |  |
| Bazinul hidrografic Mureş | 19594000 |
| Bazinul hidrografic Crişuri | 395000 |
| Bazinul hidrografic Banat | - |
| B. Subteran |  |
| 1. Resursa teoretică |  |
| Bazinul hidrografic Mureş | 1000000 |
| Bazinul hidrografic Crişuri | 788000 |
| Bazinul hidrografic Banat | 342000 |
| 2.Resursa utilizabilă |  |
| Bazinul hidrografic Mureş | 17337000 |
| Bazinul hidrografic Crişuri | 350000 |
| Bazinul hidrografic Banat | 437000 |

Fig. II.1.1.1.1.

Resursele de apă potenţiale şi tehnic utilizabile în perioada 2010 – 2014

#### II.1.1. 2 Utilizarea resurselor de apă

Evaluarea periodică a criteriilor de alocare a resurselor de apă la diferite folosinţe în vederea menţinerii unui echilibru sustenabil între resurse (capital natural) şi necesităţile socio-economice.

Monitorizarea eficienţei utilizării apei de către diferitele sectoare economice la nivel local, regional şi naţional este importantă în realizarea obiectivului celui de-al 6-lea Program UE de acţiune în domeniul mediului (2001-2010), acela de a asigura sustenabilitatea debitelor de captare pe termen lung.

Captarea apei, ca procentaj din resursele de apă dulce, oferă o bună imagine, la nivel naţional, asupra presiunilor exercitate asupra resurselor, într-un mod simplu şi uşor de înţeles, şi prezintă tendinţele în timp. Se prezintă modul în care captarea totală de apă exercită o presiune asupra resurselor de apă, prin identificarea ţărilor cu un grad mare de captare în comparaţie cu resursele existente, şi prin urmare confruntate cu lipsa apei. Modificările Indicelui de Exploatare a Apei (WEI) permit realizarea unei analize asupra modului în care schimbările de captare afectează resursele de apă dulce, crescând presiunea asupra lor sau scăzând această presiune şi făcându-le, astfel, mai durabile

Indicele de exploatare a apei (WEI) reprezintă captarea totală medie anuală de apă dulce împărţită la resursele totale medii anuale de apă regenerabilă la nivel naţional, şi se exprimă în procente.

Utilizarea raţională a resurselor de apă reprezintă un obiectiv major al strategiei de mediu din România (2015-2030). O bună gospodărire a apei prezintă o importanţă deosebită în condiţiile în care resursele de apă ale României sunt relativ reduse, cifrându-se doar la aproximativ 1.700 m3 de apă/an/locuitor, în timp ce în alte ţări din Europa aceste rezerve sunt, în medie, de 2,5 ori mai mari. Gestionarea cantitativă şi calitativă a resurselor de apă, administrarea lucrărilor de gospodărire a apelor, precum şi aplicarea strategiei şi a politicii naţionale, cu respectarea reglementărilor naţionale în domeniu, se realizează de Administraţia Naţională "Apele Române", prin administraţiile bazinale de apă din subordinea acesteia.

Strategia şi politica naţională în domeniul gospodăririi apelor are drept scop realizarea unei politici pentru utilizarea durabilă, bazată pe protejarea pe termen lung a resurselor de apă disponibile, asigurând un echilibru între captare şi regenerarea apelor de suprafaţă şi subterane, în vederea atingerii stării bune a apelor până în 2015.

Pragul de alertă pentru indicele de exploatare a apei (WEI), care distinge o regiune fără probleme de o regiune confruntată cu lipsa apei, este de aproximativ 20%. Lipsa acută a apei poate apărea acolo unde WEI depăşeşte 40%, indicând o utilizare discontinuă a apei.

În ultimii 10 -17 ani indicele de exploatare a apei (WEI) a scăzut în 24 de ţări AEM, ca urmare a măsurilor de economisire şi eficientizare a consumului de apă.

Volumul total de apă captată a scăzut cu 12%, dar o cincime din populaţia Europei încă trăieşte în ţări care se confruntă cu lipsa apei (aprox. 113 milioane locuitori).

Pragul de alertă pentru indexul de exploatare a apei (WEI), care face distincţie dintre o regiune fără probleme şi o regiune care se confruntă cu lipsa apei este de aproximativ 20% (Raskin et al. 1997). Lipsa acută a apei poate apărea acolo unde WEI depăşeşte 40%, indicând o competiţie puternică pentru apă, dar o extracţie prea redusă pentru a declanșa crize frecvente ale apei.

Toate sectoarele economice au nevoie de apă pentru dezvoltarea lor. Agricultura, industria şi majoritatea formelor de producere de energie nu ar fi posibile fără apă.

- asigurarea apei pentru irigaţii / agricultură

- asigurarea apei pentru aprovizionarea populaţiei

- asigurarea apei pentru industrie

- optimizarea folosirii apei în agricultură

- diminuarea consumului de apă specific pentru procesele tehnologice industriale

Notă: Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, în urma solicitărilor repetate nu a primit nici un răspuns de la Administraţia Naţională “Apele Române”, astfel încâ să completeze cu informaţii relevante acest subcapitol.

#### II.1.1. 3 Evenimente extreme produse de debitele cursurilor de apă

Apa este o resursă indispensabilă pentru sănătatea umană, ecosisteme şi activităţiile sociale şi economice. Din punct de vedere al resurselor, debitul râurilor este o măsură a disponibilităţii durabile a apei dulci într-un bazin hidrografic. Variaţiile debitului râurilor sunt determinate în principal de caracterul sezonier al precipitaţiilor şi temperaturii, precum şi de caracteristicile hidrografice, cum ar fi geologia, solurile şi acoperirea terenuri. Schimbări în modelele de temperatură şi precipitaţii datorită încălzirii globale modifică distribuţia apei la suprafaţa terenului, şi în consecinţă, cantitatea anuală a apei dintr-un bazin hidrografic, precum şi caracterul sezonier al debitului râurilor. Modificările ulterioare în disponibilitatea resurselor de apă pot afecta negativ ecosistemele şi mai multe sectoare socio-economice, cum ar fi gospodărirea apelor, producerea de energie, navigaţia, irigaţiile şi turismul. Perioadele de secetă extremă, cu debite scăzute ale râurilor pot avea un impact economic, social şi de mediu considerabil.

Printre opţiunile durabile pentru atenuarea efectelor schimbărilor de disponibilitatea resurselor de apă se numără: creşterea eficienţei apei, reutilizarea apei, contorizarea şi tarifarea apei pentru a stimula şi încurajarea conştientizarea conservării apei.

Debitul râurilor este definit prin:

- Tendinţe privind debitul lunar al unui curs de apă

- Schimbarea estimată privind debitul mediu anual şi sezonier al râurilor

- Schimbarea estimată privind debitul mediu zilnic al râurilor

Schimbările climatice duc la creşterea temperaturii terestre şi marine şi la modificarea cantităţii şi regimurilor de precipitaţii, generând creşterea nivelului global mediu al mărilor, riscuri de eroziune costieră şi creşterea preconizată a gravităţii dezastrelor naturale provocate de fenomenele meteorologice. La rândul lor, modificarea nivelului apelor, a temperaturilor şi a fluxurilor va afecta rezervele de hrană, sănătatea, industria şi transporturile, precum şi integritatea ecosistemică. Schimbările climatice vor avea un impact economic şi social semnificativ, fiind probabil ca anumite regiuni şi sectoare să sufere efecte adverse majore.

Tendinţele pe termen lung ale debitelor râurilor datorită schimbărilor climatice sunt dificil de detectat din cauza variabilităţii anuale şi decadale, precum şi datorită modificărilor debitelor naturale ale cursurilor de apă ca urmare a prelevărilor de apă, rezervoarelor artificiale realizate de către om şi schimbări utilizării terenurilor. Cu toate acestea, creşterea debitelor râurilor în timpul iernii şi scăderea lor în timpul verii au fost înregistrate în mare parte în Europa încă din anul 1960.

Schimbările climatice se preconizează că vor conduce la modificări în caracterul sezonier al debitelor râurilor din Europa. Debitele din timpul verii sunt prognozate să scadă în majoritatea ţărilor din Europa, inclusiv în regiunile în care debitele anuale sunt prognozate să crească.

Factorul determinant care influenţează scurgerea şi implicit volumul resursei de apa, este cel climatic. Sub acest aspect, teritoriul ţării poate fi împărţit în trei mari zone cu tipuri climatice diferite şi anume regiunea de vest, de est şi de sud. Datele existente evidenţiază că scurgerea bogată se constată numai în zona de vest, de 1,36 ori faţă de media multianuală pe ţară, comparativ cu zonele de est şi sud care se situează sub această medie. Explicaţia constă în caracteristicile climatice ale fiecărei zone.

O importanţă deosebită pentru utilizarea resurselor de apă o are cunoaşterea distribuţiei în timp a volumului resurselor de apă pe luni şi sezoane. Volumul de apă multianual scurs pe întreaga suprafaţă hidrografică este variabil de la an la an şi distribuit neuniform pe sezoane şi luni. La nivel de ţară, în sezonul de primavară se produce 39,7% din totalul scurgerii anuale, în timp ce în sezonul de toamnă, cel mai secetos sezon din România, scurgerea nu reprezintă decât 14,2% din cea anuală, comparativ cu sezonul de vară când scurgerea atinge 26,7% din cea anuală şi chiar cu cel de iarnă când se scurge 19,4% din stocul mediu multianual. Fenomenul este confirmat şi de repartiţia pe luni a volumului scurs. Lunile ce participa cu cea mai mare pondere (14,3%) la volumul anual scurs sunt aprilie şi mai, în timp ce lunile de toamnă, septembrie şi octombrie participă cu numai 4,67% fiecare.

Resursele hidrologice ale României au nu numai o variaţie sezoniera ci şi de la un an la altul.

Debitul mediu anual al râului Mureş este de 187 mc/s. Debitul maxim poate ajunge la peste 2000 mc/s, aşa cum a fost la inundaţia din anul 1975, cu un debit de 2300 mc/s.

În luna octombrie 2011 s-a înregistrat unul din cele mai scăzute debite din ultimii 150 de ani, mai precis 30 mc/s în dreptul localităţii Arad, cauza fiind lipsa precipitaţiilor din acea perioadă.

Debitul mediu anual al râului Crişul Alb este de 14.2 mc/s.

#### II.1.1. 4. Shimbări hidromorfologice ale cursurilor de apă

Modificările caracteristicilor hidromorfologice ale cursurilor de apă (schimbări ale cursurilor naturale, schimbări ale regimului hidrologic, deteriorarea biodiversităţii acvatice, etc.) provoacă un serios impact asupra mediului acvatic şi contribuie la neatingerea obiectivelor de mediu.

Tabel II.1.1.4.1

Clasificarea corpurilor de apă monitorizate

în perioada 2010 - 2014

| Bazinul hidrografic/Ani | Corpuri de apă naturale | Corpuri de apă puternic modificate şi artificiale |
| --- | --- | --- |
| Mureş |  |  |
| 2010 | 32 | 8 |
| 2011 | 32 | 8 |
| 2012 | 5 | 6 |
| 2013 | 7 | 8 |
| 2014 | 5 | 4 |
| Crişuri |  |  |
| 2010 | 11 | 5 |
| 2011 | 9 | 5 |
| 2012 | 9 | 3 |
| 2013 | 13 | 4 |
| 2014 | 7 | 3 |

Sursa informaţiilor: Administraţia Naţională „Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Crişuri şi Mureş.

Date şi informaţii relevante despre presiunile care afectează în mod semnificativ caracteristicile hidromorfologice ale cursurilor de apă nu au fost furnizate de către Administraţia Naţională „Apele Române” Administraţia Bazinală de apă Crişuri şi Mureş.

Date şi informaţii relevante despre starea ecologică a corpurilor de apă puternic modificate pe baza parametrilor hidromorfologici nu se deţin.

### II.1.2. Prognoze

#### II.1.2.1. Disponibilitatea, cererea şi deficitul de apă

Date şi informaţii despre prognozele privind disponibilitatea, cererea şi deficitul de apă se găsesc la nivel naţional. La nivelul judeţului nu sunt informaţii şi date relevante despre prognoza disponibilităţii, cererii şi deficitului de apă.

#### II.1.2.2 Riscurile şi presiunile inundaţiilor

Inundaţiile pot fi clasificate în funcţie de sursa acestora (râuri şi lacuri, ploi torenţiale în zone urbane unde capacitatea de retenţie a sistemului de canalizare este depăşită, ape maritime), mecanismul inundaţiei (depăşiri naturale, avarierea infrastructurii de apărare sau blocaje), precum şi de alte caracteristici (inundaţii instantanee – viituri, inundaţii cauzate de topirea zăpezii). În Europa, inundaţiile şi furtunile reprezintă cele mai importante dezastre naturale care produc pierderi economice semnificative (deteriorarea infrastructurii, locuinţelor terenurilor agricole). De asemenea, inundaţiile pot cauza pierderi de vieţi omeneşti şi strămutarea populaţiei, în special în cazul viiturilor, putând avea efecte adverse asupra sănătăţii umane, mediului şi patrimoniului natural.

Având în vedere consecinţele inundaţiilor şi multitudinea de factori care le influenţează, Strategia naţională de gestionare pe termen mediu şi lung a riscului la inundaţii are ca scop definirea cadrului pentru orientarea coordonată, intersectorială a tuturor acţiunilor, în vederea prevenirii şi reducerii consecinţelor inundaţiilor asupra activităţilor socio-economice, vieţii şi sănătăţii oamenilor şi asupra mediului. Aceasta vizează o gestionare integrată a apei şi a resurselor adiacente: amenajarea teritoriului şi dezvoltarea urbană, protecţia naturii, dezvoltarea agricolă şi silvică, protecţia infrastructurii de transport, a construcţiilor şi a zonelor turistice, protecţia individuală ş.a.

Pentru gestionarea riscului la inundaţii strategia stabileşte aplicarea unor politici, proceduri şi practici având ca obiective identificarea, analiza şi evaluarea, tratarea, monitorizarea şi reevaluarea riscurilor în vederea reducerii acestora astfel încât comunităţile umane, toţi cetăţenii, să poată trăi, munci şi să-şi satisfacă nevoile şi aspiraţiile într-un mediu fizic şi social durabil.

Se estimează că încălzirea globală va intensifica ciclul hidrologic şi va creşte frecvenţa acestor evenimente în multe zone ale Europei. Totuşi, modificările estimate privind frecvenţa şi magnitudinea inundaţiilor prezintă o incertitudine ridicată. Astfel, în regiunile cu acumulări de zăpadă nesemnificative, riscul producerii unor inundaţii în anotimpul de primăvară va fi redus.

România s-a confruntat, în timpul primului deceniu al acestui secol cu o serie de fenomene meteorologice extreme, ce au determinat producerea de inundații. Producerea fenomenelor meteo-hidrologice extreme au ca efect atât pierderea de vieți omenești, cât și pierderi economice semnificative în toate sectoarele de activitate, iar modelele climatice globale indică faptul că frecvența și intensitatea acestor evenimente vor crește. Tinând cont de aceste prognoze, adaptarea la efectele schimbarilor climatice va fi un element important în politica națională a României privind schimbările climatice și în dezvoltarea țării în general.

În bazinul hidrografic Crişuri în data de 30.03.2013 s-a produs o inundaţie pe canalul Cermei- Tăut şi a văii Sartiş, cu afectarea comunei Apateu.

În bazinul hidrografic Mureş, în ultimii 5 ani nu s-au produs inundaţii care să afecteze localităţi.

### II.1. 3 Utilizarea şi gestionarea eficientă a resurselor de apă

Administraţia Naţională ,,Apele Române” aplică strategia şi politica naţională în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a resurselor de apă, scop în care acţionează pentru cunoaşterea resurselor de apă, conservarea, folosirea raţională şi protecţia resurselor de apă împotriva epuizării şi degradării, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile, prevenirea efectelor distructive ale apelor, reconstrucţia ecologică a cursurilor de apă, asigurarea supravegherii hidrologice şi hidrogeologice, implementarea prevederilor legislaţiei armonizată cu Directivele Uniunii Europene în domeniul gospodăririi durabile a resuselor de apă şi conservarea ecosistemelor acvatice şi a zonelor umede.

Strategii şi acţiuni privind managementul durabil al resurselor de apă:

-asigurarea monitoringului adecvat pentru protecţia resurselor de apă

-îmbunătăţirea calităţii apei în vederea atingerii stării ecologice bune a corpurilor de apă, în conformitate cu cerinţele Directivei Cadru privind Apa, 2000/60/EC

-realizarea proiectelor de investiţii de alimentare cu apă, canalizare şi staţii de epurare ape uzate urbane cu scopul implementarii directivelor europene în domeniul apelor

-perfecţionarea metodologiilor, normelor şi reglementărilor din domeniul gospodăririi apelor

## II.2 Calitatea apei

### II.2.1. Calitatea apei: stare şi consecinţe

#### II.2.1.1 Calitatea apei cursurilor de apă

Schemele de clasificare a cursurilor de apă sunt concepute pentru a oferi o indicaţie privind gradul de poluare al acestora. În România, schema de clasificare a cursurilor de apă este de tip combinat şi se bazează pe elemente de calitate biologice, chimice şi fizico-chimice. Schemele de clasificare a cursurilor de apă evidenţiază, sub aspect general, dacă a existat o ameliorare sau nu a calităţii acestora.

Corpul de apă este unitatea de bază care se utilizează pentru stabilirea, raportarea şi verificarea modului de atingere al obiectivelor ţintă ale Directivei Cadru Apă.

Conform Directivei Cadru Apă (DCA), prin „corp de apă de suprafaţă” se înţelege un element discret şi semnificativ al apelor de suprafaţă: râu, lac, canal, sector de râu, sector de canal, ape tranzitorii, o parte din apele costiere.

"Starea bună a apelor de suprafaţă" înseamnă starea atinsă de un corp de apă de suprafaţă atunci când, atât starea sa ecologică, cât şi starea chimică sunt cel puţin “bune”.

"Starea ecologică" este o expresie a calităţii structurii şi funcţionării ecosistemelor acvatice asociate apelor de suprafaţă.

Pentru categoriile de ape de suprafaţă, evaluarea stării ecologice pentru corpurile de apă de suprafaţă se realizează pe 5 stări de calitate, respectiv: foarte bună, bună, moderată, slabă şi proastă.

Evaluarea elementelor de calitate biologice, chimice şi fizico-chimice se face pe baza unor standarde de calitate, în sprijinul procesului de stabilire a stării ecologice a diferitelor tipuri de ecosisteme acvatice, naturale sau artificiale. Starea ecologică finală ia în considerare principiul conform căruia cea mai scăzută valoare stabileşte starea calităţii, respectiv cea mai defavorabilă situaţie.

Tabel II.2.1.1.1

Ponderea cursurilor de apă naturale monitorizate şi a celor cu stare ecologică inferioară stării bune, pentru anul 2014

| Bazin hidrografic | Lungimea de apă naturală monitorizată (km) | Stare ecologică inferioară stării bune (km) | Ponderea din reţeaua monitorizată (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Criş | 281.54 | 15.34 | 5.45 |
| Mureş | 138.72 | 40.91 | 29.49 |

Tabel II.2.1.1.2

Ponderea cursurilor de apă puternic modificate şi artificiale monitorizate şi a celor cu stare ecologică inferioară stării bune, pentru anul 2014

| Bazin hidrografic | Lungimea de apă p. modif. şi artificială monitorizată (km) | Stare ecologică inferioară stării bune (km) | Ponderea din reţeaua monitorizată (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Criş | 198.6 | 137.97 | 69.48 |
| Mureş | 83.29 | 83.29 | 100 |

În anul 2014, pe bazinul hidrografic Crişuri, au fost monitorizate 7 corpuri de apă naturale, prin 8 secţiuni şi sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabel II.2.1.1.3

Calitatea corpurilor de apă naturale monitorizate în anul 2014, pe bazinul hidrografic Crişuri

| Bazin | Curs apă | Corp apă | Lungime corp km | Stare ecologică |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crişuri | Bodeşti | Bodeşti – izvor – vars în Crişul Alb | 15.34 | Moderată |
| Crişuri | Cigher | Cigher – av. Ac Taut – vars în Crişul Alb | 42.16 | Bună |
| Crişuri | Crişul Alb | Crişul Alb – cnf Chisindia- cnf Cigher | 66.65 | Bună |
| Crişuri | Crişul Alb | Crisul Alb – cnf Cigher – granita | 38.98 | Bună |
| Crişuri | Sebiş | Sebis –cnf Valceaua – vars in Crisul Alb | 6.95 | Bună |
| Crişuri | Tăcăşele | Tacasele – izv – vars in Crisul Alb+afl | 32.66 | Bună |
| Crişuri | Teuz | Teuz – cnf Grosei – vars în Crisul Negru | 78.79 | Bună |

Situaţia încadrării în stare ecologică a corpurilor de apă naturale monitorizate în anul 2014 este următoarea:

Starea ecologică bună – 6 corpuri de apă, având o lungime totală de 266,204 km, reprezentând 94.55% din lungimea totală monitorizată.

Starea ecologică moderată – 1 corp de apă, având o lungime totală de 15.34 km, reprezentând 5.45 % din lungimea totală monitorizată.

Fig. II.2.1.1.1

Starea ecologică a apelor naturale monitorizate în 2014,

bazinul hidrografic Crişuri

În anul 2014, pe bazinul hidrografic Crişuri, au fost monitorizate 3 corpuri de apă puternic modificate şi artificiale, prin 4 secţiuni şi sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabel II.2.1.1.4

Calitatea corpurilor de apă puternic modificate monitorizate în anul 2014, pe bazinul hidrografic Crişuri

| Bazin | Curs apă | Corp apă | Lungime corp | Potenţial ecologic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crişuri | Băneşti | Băneşti – izv – vars în Crişul Alb+afluenţi | 60.62 | Bun |
| Crişuri | Canalul Morilor | Canalul Morilor – izv – vars în Crisul Alb+afluenti | 104.44 | * |

Tabel II.2.1.1.5

Calitatea corpului de apă artificial monitorizat în anul 2014,

pe bazinul hidrografic Crişuri

| Bazin | Curs apă | Corp apă | Lungime corp | Potenţial ecologic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crişuri | Matca | Matca – izv – vars în Cigher | 33.53 | * |

Situaţia încadrării în categorii de potenţial ecologic a corpurilor de apă puternic modificate şi artificiale monitorizate este următoarea:

-potenţial ecologic bun – 1 corp de apă, cu 2 secţiuni, având o lungime de 60.62 km, reprezentând 30.52 % din lungimea totală monitorizată

-2 corpuri, cu o lungime de 137.97 km, reprezentând 69.48 %, la care nu a fost atribuită starea ecologică din lipsa elementelor biologice, cursul de apă neîndeplinind condiţiile de prelevare (ochiuri de apă/secat).

În anul 2014, pe bazinul hidrografic Mureş, au fost monitorizate 9 corpuri de apă naturale, pe o lungime de 332.44 km şi sunt prezentate în tabelele şi graficele de mai jos.

Tabel II.2.1.1.6

Calitatea corpurilor de apă naturale monitorizate în anul 2014, în bazinul hidrografic Mureş

| Caracteristici | Cantitate | Stare ecologică |
| --- | --- | --- |
|  |  | Foarte bună | Bună | Moderată | Slabă | Proastă |
|  |  | Nr. corp | % | Nr. corp | % | Nr. corp | % | Nr. corp | % | Nr. corp | % |
| Nr. corp | 5 | 0 | 0 | 3 | 60 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lungime, km | 138,72 | 0 | 0 | 97,81 | 70,51 | 40,91 | 29,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fig II.2.1.1.2

Starea ecologică a apelor naturale monitorizate în anul 2014, pe bazinul hidrografic Mureş

În cursul anului 2014, la nivelul bazinului hidrografic Mureş, au fost monitorizate 5 corpuri de apă naturale, pe o lungime de 138.72 km, din care 3 corpuri se încadrează în starea ecologică bună, pe o lungime de 97.81 km, ceea ce reprezintă 60 % din lungimea totală monitorizată, iar un număr de 2 corpuri se încardează în starea ecologică moderată, pe o lungime de 40.91 km, ceea ce reprezintă o pondere de 40 % din lungimea totală monitorizată.

Tabel II.2.1.1.7

Calitatea corpurilor de apă puternic modificate monitorizate în anul 2014, în bazinul hidrografic Mureş

| Caracteristici | Cantitate | Potenţial ecologic |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pot ec maxim PEM | Pot ec bun PEB | Pot ec moderat PEMo |
|  |  | Nr.corp | % | Nr.corp | % | Nr.corp | % |
| Nr. corp | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 |
| Lungime (km) | 110,42 | 0 | 0 | 110,42 | 100 | 0 | 0 |

În anul 2014, la nivelul bazinului hidrografic Mureş, au fost monitorizate un număr de 2 corpuri de apă puternic modificate, pe o lungime de 110.42 km, toată lungimea monitorizată se încadrează în potenţialul ecologic bun.

Tabel II.2.1.1.8

Calitatea corpurilor de apă artificiale monitorizate în anul 2014, în bazinul hidrografic Mureş

| Caracteristici | Cantitate | Potenţial ecologic |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pot ec maxim PEM | Pot ec bun PEB | Pot ec moderat PEMo |
|  |  | Nr.corp | % | Nr.corp | % | Nr.corp | % |
| Nr. corp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| Lungime (km) | 83,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,29 | 100 |

În anul 2014, la nivelul bazinului hidrografic Mureş, au fost monitorizate un număr de 2 corpuri de apă artificiale, pe o lungime de 83.29 km, toată lungimea monitorizată se încadrează în potenţialul ecologic moderat.

Tabel II.2.1.1.9

Evaluarea generală a stării ecologice/potenţial ecologice şi chimice

a corpurilor de apă monitorizate în 2014 pe bazinul hidrografic Mureş

| Nr. Crt. | Nume corp de apă | Corp de apă | Lungime jud Arad | Evaluarea generală |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Evaluare integrata | Starea chimica |
| 1 | MUREŞ, sector conf. Dobra - Lipova | Natural | 78.521 | B | B |
| 2 | MUREŞ, sector Lipova - Arad | CAPM | 60.950 | PEB | B |
| 3 | MUREŞ, sector Arad - Ro/Hu border | CAPM | 49.473 | PEB | B |
| 4 | PEŞTIŞ | Natural | 2.826 | B | B |
| 5 | FIAC | Natural | 10.919 | Mo | B |
| 6 | BÂRZAVA | Natural | 16.460 | B | B |
| 7 | PÂRÂUL MARE şi afluentii | Natural | 29.996 | Mo | B |
| 8 | IER | Artificial | 59.218 | PEMo | B |
| 9 | CANALUL MUREŞ MORT | Artificial | 24.072 | PEMo | B |

Modificarea calităţii cursurilor de apă pe o perioadă de 5 ani se apreciază prin determinarea normei de schimbare in procent cu stare ecologică inferioară stării bune. Aceasta se va interpreta în sensul îmbunătăţirii sau deteriorării calităţii, la nivelul categoriilor cursurilor de apă.

Valorile cu minus obţinute pentru norma de schimbare semnifică îmbunătăţirea calităţii, iar valorile cu plus semnifică deteriorarea calităţii cursurilor de apă.

Tabel II.2.1.1.10

Modificarea calităţii cursurilor de apă pe bazinul hidrografic Crişuri şi Mureş pe o perioadă de 5 ani şi norma de schimbare a stării ecologice inferioară stării bune

| Curs de apă | Stare ecologică inferioară stării bune (% din reţeaua monitorizată) | Norma de schimbare (% st. ec. inf celei bune) |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| Criş | 40.62 | 9.37 | 44.62 | 4 | 5.45 | 7.45 |
| Mureş | 41.7 | 10.89 | 60 | 57.14 | 29.49 | 1.41 |

Urmare a determinării normei de schimbare a stării ecologice inferioare stării celei bune, rezultă că pe ambele bazine hidrografice monitorizate de-alungul unei perioade de 5 ani (2010 -2014) s-au obţinut valori pozitive, ceea ce semnifică deteriorarea calităţii cursurilor de apă.

Fig. II.2.1.1.3.

Norma de schimbare a stării ecologice inferioară celei bune, în bazinul hidrografic Crişuri şi Mureş, pe perioada 2010 -2014

Substanţe consumatoare de oxigen din râuri

Prezenţa în mediul acvatic a unor cantităţi mari de substanţe organice pot determina deteriorarea calităţii chimice şi biologice a ecosistemelor lotice, diminuarea diversităţii comunităţilor acvatice şi o contaminare microbiologică care poate afecta calitatea apei potabile şi a apei de îmbăiere.

Sursele de substanţe organice sunt evacuările provenite din staţiile de epurare a apelor uzate, efluenţii industriali şi scurgerile provenite din agricultură. Poluarea organică conduce la creşterea vitezelor proceselor metabolice care necesită oxigen. Acest fapt poate avea ca rezultat dezvoltarea unor zone acvatice anaerobe (lipsite de oxigen). Descompunerea substanţelor organice cu azot, în condiţii anaerobe, conduce la creşterea concentraţiilor de amoniu care este toxic pentru viaţa acvatică (atunci când depăşeşte anumite concentraţii) în funcţie de temperatura, salinitatea şi pH-ul apei.

Indicatorul principal pentru starea de oxigenare a corpurilor de apă este consumul biochimic de oxigen după 5 de incubaţie (CBO5) care reprezintă necesarul de oxigen al organismelor acvatice care consumă materiile organice uşor oxidabile prezente în mediul acvatic.

În tabelul de mai jos, sunt prezintate situaţiile pentru anul 2014 şi tendinţele concentraţiilor de CBO5 şi amoniu (NH4+) din bazinul hidrografic Crişuri.

Tabel II.2.1.1.11

Concentraţiile medii de CBO5 şi NH4 determinate pentru corpurile de apă monitorizate în 2014 pe bazinul hidrografic Crişuri

| Bazin hidrografic | Tip corp apă | CBO5 | NH4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stare/ potenţial | Valoare (mgO2/l) | Stare/ potenţial | Valoare (mg/l N) |
| Crişuri | Natural | Bună | 4.020 | Foarte bună | 0.057 |
| Crişuri | Natural | Bună | 3.280 | Foarte bună | 0.110 |
| Crişuri | Natural | Bună | 2.780 | Moderată | 0.301 |
| Crişuri | Natural | Bună | 3.190 | Foarte bună | 0.033 |
| Crişuri | Puternic modificat | Maxim | 1.700 | Bun | 0.100 |
| Crişuri | Artificial | Maxim | 2.550 | Bun | 0.321 |
| Crişuri | Puternic modificat | Moderat | 9.000 | Moderat | 14.369 |
| Crişuri | Natural | Bună | 3.050 | Foarte bună | 0.116 |
| Crişuri | Natural | Bună | 3.240 | Foarte bună | 0.079 |
| Crişuri | Natural | Bună | 3.040 | Foarte bună | 0.095 |

Fig. II.2.1.1.4

Evoluţia concentraţiilor de CBO5 şi NH4 în bazinul hidrografic Crişuri, 2014

Date şi informaţii despre tendinţele concentraţiilor de CBO4 şi de NH4 în corpurile de apă monitorizate la nivelul bazinului hidrografic Mureş nu au fost puse la dispoziţia APM Arad.

Nutrienţi în apă

Intrările mari de azot şi fosfor din zonele urbane, industriale şi zonele agricole în corpurile de apă subterane şi de suprafaţă pot duce la eutrofizare. Acest lucru provoacă schimbări ecologice care pot duce la deteriorarea stării ecologice, la dispariţia unor specii de plante şi animale şi au un impact negativ asupra utilizării ulterioare a apei (potabilizare, îmbăiere, etc.).

Indicatorul numit generic “nutrienţi în apă” este un indicator global al poluării cu substanţe nutritive a corpurilor de apă. Astfel, indicatorul cuantifică ortofosfaţii solubili şi azotaţii prezenţi în râuri, fosforul total prezent în lacuri şi azotaţii prezenţi în apele subterane.

Excesul de nutrienţi, indiferent de sursa din care provin, ajunge prin spălare sau infiltraţie în corpurile de apă (ape subterane, râuri, lacuri, etc.). În mod natural nitraţii (NO3-) şi ortofosfaţii (PO43-) din ape provin din dejecţiile animalelor acvatice (peştilor cu precădere), din solul ce formează cuveta lacustră sau din descompunerea materiei organice specifice acviferului. Surplusul de fosfaţi şi nitraţi provine din activităţile antropice, respectiv din dejecţii umane şi din diverse surse industriale şi agricole (îngrăşăminte şi dejecţii animaliere).

Prezenţa în apele uzate, în cantităţi mari, a nutrienţilor, determină contaminarea râurilor şi lacurilor care pot suferi procesul de eutrofizare sau de "înflorire". Deosebit de important este că ajunşi în apa potabilă, nitraţii se transformă în nitriţi şi provoacă sugarilor o boală letală a sângelui numită “maladia albastră”.

Nitraţii şi ortofosfaţii se monitorizează în apele de suprafaţă, atât în râuri cât şi în lacuri, şi sunt indicatori ce contribuie la evaluarea stării ecologice/potenţialului ecologic al corpurilor de apă de suprafaţă.

În tabelul de mai jos, sunt prezintate situaţiile pentru anul 2014 şi tendinţele concentraţiilor de azotaților (NO3-) şi ortofosfaților solubili (PO43-) din bazinul hidrografic Crişuri.

Tabel II.2.1.1.12

Concentraţiile medii de NO3 şi PO4 determinate pentru corpurile de apă monitorizate în 2014 pe bazinul hidrografic Crişuri

| Bazin hidrografic | Tip corp apă | NO3 | PO4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stare/ potenţial | Valoare (mg/l N) | Stare/ potenţial | Valoare (mg/l P) |
| Crişuri | Natural | Foarte bună | 0.571 | Foarte bună | 0.014 |
| Crişuri | Natural | Foarte bună | 0.648 | Foarte bună | 0.073 |
| Crişuri | Natural | Foarte bună | 0.554 | Foarte bună | 0.033 |
| Crişuri | Natural | Foarte bună | 0.276 | Foarte bună | 0.014 |
| Crişuri | Puternic modificat | Maxim | 0.395 | Maxim | 0.016 |
| Crişuri | Artificial | Maxim | 1.358 | Bun | 0.138 |
| Crişuri | Puternic modificat | Bun | 2.187 | Moderat | 5.324 |
| Crişuri | Natural | Foarte bună | 1.306 | Foarte bună | 0.067 |
| Crişuri | Natural | Bună | 1.005 | Foarte bună | 0.048 |
| Crişuri | Natural | Foarte bună | 0.490 | Foarte bună | 0.073 |

Fig. II.2.1.1.5

Evoluţia concentraţiilor de NO3 şi PO4 în bazinul hidrografic Crişuri,

pentru anul 2014

În vederea reducerii potenţialului de poluare cu nitraţi în zonele vulnerabile se impun următoarele măsuri:

- utilizarea metodelor specifice sistemelor de agricultură durabilă şi biologică

- utilizarea de materiale organice reziduale provenite de regula din sectorul zootehnic (de preferinţă a celor solide compostate) în combinaţie cu îngrăşămintele minerale pentru asigurarea cu nutrienţi a culturilor dar şi pentru conservarea stării de fertilitate a solului

- depozitarea reziduurilor zootehnice în afara zonelor sensibile şi departe de sursele de apă, în scopul minimizării poluării acestora

- utilizarea de tehnici de irigare care să nu ducă la infiltrarea fertilizanţilor în subsol

- protecţia solului împotriva eroziunii

Date şi informaţii despre tendinţele concentraţiilor de NO3 şi de PO4 în corpurile de apă monitorizate la nivelul bazinului hidrografic Mureş nu au fost puse la dispoziţia APM Arad.

Substanţe periculoase în apă

Multe dintre substanţele chimice existente pe piaţă ajung în mediul acvatic şi au efecte dăunătoare asupra resurselor de apă de suprafaţă şi implicit asupra omului. Ele se degradează lent şi se acumulează în sediment şi de-a lungul lanţurilor trofice. Prin urmare, este important ca nivelul acestor substanţe potenţial dăunătoare să fie monitorizat în componentele mediului înconjurător.

Substanţele periculoase – reprezintă substanţele sau grupurile de substanţe care sunt toxice, persistente şi care tind să se bioacumuleze şi alte substanţe sau grupuri de substanţe care conduc la un nivel echivalent ridicat de preocupare.

Substanţe prioritare – substanţe care reprezintă un risc semnificativ de poluare asupra mediului acvatic şi prin intermediul acestuia asupra omului şi folosinţelor de apă.

Date şi informaţii relevante despre încărcătura apelor de suprafaţă cu substanţe periculoase, nu au fost furnizate de către Administraţia Naţională “Apele Române” Administraţia Bazinală Crişuri şi Mureş.

#### II.2.1. 2 Calitatea apei lacurilor

Nutrienţi în apă

Indicatorul numit generic “nutrienţi în apă” este un indicator global al poluării cu substanţe nutritive a corpurilor de apă. Astfel, indicatorul cuantifică ortofosfaţii solubili şi azotaţii prezenţi în râuri, fosforul total prezent în lacuri şi azotaţii prezenţi în apele subterane.

Concentraţiile medii ale PO4 și NO3 determinate în lacurile din bazinul hidrografic Crişuri, pentru anul 2014, este prezentată în tabelul de mai jos.

Tabel II.2.1.2.1

Concentraţiile medii de NO3 şi PO4 determinate pentru lacurile monitorizate în 2014 pe bazinul hidrografic Crişuri

| Bazin hidrografic | Corp apă | NO3 | PO4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stare/ potenţial | Valoare (mg/l N) | Stare/ potenţial | Valoare (mg/l P) |
| Crişuri | Lac Ghioroc | Moderat | 1.903 | Maxim | 0.011 |
| Crişuri | Gut-Ac Rovina | Maxim | 0.078 | Maxim | 0.049 |
| Crişuri | Cigher – Ac Taut+afluenţi | Maxim | 0.123 | Maxim | 0.005 |

Administraţia Naţională „Apele Române” Administraţia bazinală Mureş nu a furnizat date şi informaţii privind calitatea apei lacurilor pentru anul 2014.

Substanţe periculoase din lacuri

Date şi informaţii relevante despre încărcătura apelor de suprafaţă cu substanţe periculoase, nu au fost furnizate de către Administraţia Naţională “Apele Române” Administraţia Bazinală Crişuri şi Mureş.

#### II.2.1.3 Calitatea apelor subterane

Nutrienţi în apă

La nivelul bazinului hidrografic Crişuri, în cursul anului 2014, au prelevat probe de apă, pentru determinarea indicatorului de azotaţi, din 25 de foraje, care aparţin corpului de apă subterană ROCR01, cu nivel liber (freatic), având frecvenţa în medie de 2 recoltări/an; 2 izvoare cu frecvenţa de o recoltare/an, din corpul de apă subterană ROCR03.

Variabilitatea concentraţiei medii de azotaţi în anul 2014, la punctele de monitorizare, sunt prezentate mai jos:

Fig II.2.1.3.1

Variabilitatea concentraţiei medii de azotaţi ale punctelor de monitorizare în anul 2014, faţă de TV (valoarea prag), bazinul hidrografic Crişuri

În figura de mai jos este prezentată variaţia concentraţiei de azot, pe perioada 2010 -2014, din forajele care prezintă depăşiri medii constante, faţă de limita admisă din directiva apelor subterane, pentru bazinul hidrografic Crişuri.

Fig. II.2.1.3.2

Variaţia indicatorului azotaţi, perioada 201 -2014,

bazinul hidrografic Crişuri

Administraţia Naţională „Apele Române” Administraţia bazinală Mureş nu a furnizat date şi informaţii privind calitatea apelor subterane pentru anul 2014.

Pesticidele din apele subterane

În conformitatea cu informaţiile primite din partea Administraţia Naţională „Apele Române” Administraţia Bazinală Crişuri, reiese că în cursul anului 2014, în judeţul Arad nu au fost monitorizate pesticide din apele subterane. În perioada 2010 – 2013, pesticidele s-au analizat în mai multe foraje, iar rezultatele obţinute au fost sub limita de detecţie a Laboratorului Regional de Calitatea Apelor Cluj – ABA-Tisa.

Administraţia Naţională „Apele Române” Administraţia Bazinală Mureş nu a furnizat date şi informaţii privind calitatea apelor subterane pentru anul 2014 şi anii anteriori.

#### II.2.1.4 Calitatea apelor de îmbăiere

Directiva privind apa de îmbăiere (76/160/CEE) a fost concepută pentru protecţia populaţiei împotriva poluărilor accidentale şi cronice, care ar putea provoca boli ca urmare a îmbăierii în zonele de agrement. Această directivă este unul din cele mai vechi instrumente ale legislaţiei de mediu din Europa, iar informaţiile referitoare la stadiul respectării acesteia datează din anii 1970. Conform directivei se solicită statelor membre delimitarea apele costiere şi interioare, şi monitorizarea calităţii acestora în anotimpul de îmbăiere.

În anul 2006 a intrat în vigoare o nouă Directivă privind apa pentru îmbăiere (2006/7/CE) care actualizează măsurile legislative şi simplifică metodele de supraveghere şi de management. În conformitate cu noua directivă, evaluarea calităţii şi clasificarea apei pentru îmbăiere necesită un set de date pe trei sau patru ani consecutivi faţă de un singur an cât prevedea vechea directivă. Prin urmare, noua procedură de evaluare conduce la obţinerea unor rezultate fiabile şi reprezentative a calităţii apelor de îmbăiere.

Indicatorul descrie modificările înregistrate în timp, ale calităţii apelor de îmbăiere (interioare şi de coastă) existente în UE, din punct de vedere al conformităţii cu standardele de calitate fizico-chimice şi microbiologice introduse de directivele UE privind calitatea apei de îmbăiere. Astfel, Directiva 76/160/CEE prevede standarde de calitate pentru doi parametri microbiologici (coliformi totali şi coliformi fecali) şi trei parametri fizico-chimici (uleiuri minerale, substanţe tensioactive şi fenoli), în timp ce Directiva 2006/7/CE introduce suplimentar standarde de calitate pentru alţi doi parametri microbiologici (enterococi intestinali şi Escherichia coli).

Prin apa de îmbăiere se înţelege orice tip de apă de suprafaţă, curgătoare (râu, fluviu) sau stătătoare (lac) inclusiv apa marină, în care este permisă, de către autorităţile locale, îmbăierea prin amenajarea acestor zone sau prin folosinţa unor zone neamenajate, dar utilizate în mod tradiţional de un număr mare de persoane. În categoria apelor de îmbăiere nu sunt incluse apele geotermale utilizate în scopuri terapeutice şi nici bazinele de înot/piscinele artificiale amenajate.

În conformitate cu informaţiile furnizate de Direcţia de Sănătate Publică Arad, calitatea apelor de îmbăiere, pentru anul 2014, este următoarea:

Lacul/balta Ghioroc, rezultat în urma extracţiei de balast, înainte de 1989, – Plaja Consiliului Local Ghioroc este neamenajată, neautorizată sanitar. Luciul de apă este de aproximativ 63 ha şi se află în totalitate în proprietatea Consiliului Local Ghioroc. În sezonul de îmbăiere, acest loc este utilizat de circa 1500 de persoane, în special la sfârşit de săptămână.

Programul de monitorizare pentru sezonul 2014:

-s-au prelevat un număr de 8 probe microbiologice cu 40 determinări, din care 0 necorespunzătoare

-s-au prelevat 6 probe fizico-chimice cu 54 determinări, din care 0 necorespunzătoare

### II.2.2 Factori determinanţi şi presiunile care afectează strarea de calitate a apelor

#### II.2.2.1 Presiuni semnificative asupra resurselor de apă din judeţ

Balanţa brută a nutrienţilor

Balanţa brută a nutrienţilor indică legăturile existente între utilizarea nutrienţilor agricoli, modificările care au loc asupra calităţii factorilor de mediu şi utilizarea durabilă a resurselor de nutrienţi din sol. Un surplus persistent al substanţelor nutritive indică apariţia unor probleme de mediu, un deficit persistent indică aparţia unor probleme privind durabilitatea agriculturii. În ceea ce priveşte impactul asupra mediului, principalul factor determinant este mărimea absolută a excedentului/deficitului de nutrient, în funcţie de practicile agricole locale de managementul nutritiv şi condiţiile agro-ecologice. Balanţa brută a nutrienţilor pentru azot oferă un indiciu de poluare potenţială a apei şi identifică acele zone agricole cu încărcări foarte mari de azot. Ca indicator integrează cei mai importanţi parametri agricoli cu privire la surplusul potenţial de azot şi este în prezent cea mai bună măsură disponibilă pentru determinarea riscului de levigare a substanţelor nutritive.

Administraţia Naţională „Apele Române” Administraţia Bazinală Mureş, Administraţia Bazinală Crişuri nu au furnizat date şi informaţii privind balanţa brută a nutrienţilor şi nici privind emisiile de azot şi fosfor din diferite surse difuze de poluare, pentru anul 2014 şi anii anteriori.

#### II.2.2.2. Apele uzate şi reţelele de canalizare

Apele uzate menajere şi industriale exercită o presiune semnificativă asupra mediului acvatic, datorită încărcărilor cu materii organice, nutrienţi şi substanţe periculoase. Având în vedere procentul mare al populaţiei care locuieşte în aglomerări urbane, o parte semnificativă a apelor uzate este colectată prin intermediul sistemelor de canalizare şi transportate la staţiile de epurare. Nivelul de epurare, înainte de evacuare, şi gradul de sensibilitate al apelor receptoare determină intensitatea impactului asupra ecosistemelor acvatice.

Tipurile proceselor de epurare şi respectarea prevederilor Directivelor privind epurarea apelor uzate urbane (91/271/CEE şi 98/15/CE) sunt considerate indicatori reprezentativi pentru nivelul de purificare şi pentru îmbunătăţirea potenţială a mediului acvatic.

Epurarea primară (mecanică) înlătură o parte a materiilor solide în suspensie (cca. 40-70%), în timp ce epurarea secundară (biologică) utilizează micro-organisme aerobe şi/sau anaerobe pentru a descompune o mare parte a substanţelor organice (cca. 50-80%), a îndepărta amoniul (cca. 75%) şi pentru a reţine unii nutrienţi (cca. 20-30%). Epurarea terţiară (avansată) înlătură eficient materiile organice, compuşii cu fosfor şi, în unele cazuri, compuşii cu azot.

Indicatorul înregistrează progresul politicilor aplicate pentru reducerea poluării mediului acvatic cauzată de evacuarea apelor uzate. De asemenea, indicatorul descrie tendinţele şi procentul de populaţie conectată la staţiile de epurare (primare, secundare şi terţiare) a apelor uzate orăşeneşti.

Indicatorul cuantifică nivelul de conectare al populaţiei la sistemele de colectare şi epurare a apelor uzate. De asemenea, indicatorul ilustrează eficienţa programelor naţionale privind epurarea apelor uzate, eficienţa politicilor existente de reducere a evacuărilor de nutrienţi şi substanţe organice, precum şi stadiul implementării cerinţelor Directivelor privind epurarea apelor uzate (91/271/CEE şi 98/15/CE) la nivel naţional.

În tabelul de mai jos este prezentat numărul locuitorilor cu locuinţele conectate la sistemul de canalizare şi epurare a apelor uzate, pentru perioada 2010 – 2013, judeţul Arad.

Tabel II.2.2.2.1

Locuitori cu locuinţe conectate la sistemul de canalizare şi epurare a apelor uzate, judeţul Arad 2010 - 2013

| Anul | Colectare fără epurare | Colectare cu epurare primară | Colectare cu epurare secundară | Colectare cu epurare terţiară | Sisteme de canalizare cu epurare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 672 | 4700 | 151095 | - | 156467 |
| 2012 | 732 | 4304 | 20841 | 132824 | 158701 |
| 2011 | 1402 | 3322 | 154648 | - | 159400 |
| 2010 | 5466 | 14259 | 136177 | - | 155912 |

Sursa de informaţii:

Institutul Naţional de Statistică, https://statistici.insse.ro

Tabel II.2.2.2.2

Volumul de ape uzate evacuate în receptori naturali, judeţul Arad, pentru perioada 2010 – 2014

| An/Bazinul hidrografic | Volum ape uzate evacuate în receptori naturali (mii mc/an) |
| --- | --- |
|  | Nu necesită epurare | Insuficient epurate | Suficient epurate | Total |
| Crişuri |  |  |  |  |
| 2014 | 1.8 | 223.119 | 822.961 | 1047.88 |
| 2013 | 1.8 | 431.117 | 642.077 | 1074.994 |
| 2012 | 1.8 | 920.86 | 49.376 | 972.036 |
| 2011 | 1.8 | 686.072 | 290.633 | 978.505 |
| 2010 | 2 | 621 | 403 | 1026 |
| Mureş |  |  |  |  |
| 2014 | 8.953 | 747.138 | 8660.484 | 9416.575 |
| 2013 | 17.120 | 452.103 | 10020.457 | 10489.68 |
| 2012 | 20.427 | 398.212 | 8547.669 | 8966.308 |
| 2011 | - | - | - | - |
| 2010 | 8 | 398 | 8871 | 9277 |
| Bega |  |  |  |  |
| 2014 | 0 | 27.998 | 0 | 27.998 |

Notă: “ – “ pentru anul 2011 nu avem date. Pentru Bazinul Hidrografic Banat avem informaţii doar pentru anul 2014.

Sursa de informaţii:

Administraţia Naţională “Apele Române”, Administraţia Bazinală Crişuri, Mureş şi Banat

Tabel II.2.2.2.3

Structura apelor uzate evacuate în anul 2014

| Nr. crt | Structura apelor uzate evacuate 2014 |
| --- | --- |
|  | Localitate | Volum de apă evacuate total | Emisar deversare |
| 1 | Arad | 8006714 | R. Mureş |
| 2 | Platforma NV | 179334 | R. Mureş |
| 3 | Curtici | 176043 | Canalul Hathaz |
| 4 | Pecica | 100273 | R. Mureş |
| 5 | Nădlac | 152246 | R. Mureş |
| 6 | Lipova | 112529.95 | R. Mureş |
| 7 | Gurahonţ | 22050 | Crişul Alb |
| 8 | Moneasa | 71220 | Valea Moneasa |
| 9 | Pâncota | 53635 | Canal Matca |
| 10 | Sântana | 73597 | Canalul Militar |
| 11 | Ineu | 255972 | Crişul Alb |
| 12 | Şiria | 4850.98 | Crişul Alb |
| 13 | Dezna | 14304 | Valea Dezna |
| Total | 9222768.91 |

Sursa informaţiilor:

S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Directivele privind epurarea apelor uzate (91/271/CEE şi 98/15/CE) au ca scop protejarea mediului împotriva efectelor adverse ale evacuărilor de ape uzate urbane şi prevăd standarde/niveluri de epurare care trebuie atinse înainte de evacuarea acestor ape în receptori. În acest sens, directivele solicită statelor membre să asigure:

- sisteme de colectare şi epurare secundară pentru toate aglomerările cu peste 2.000 de locuitori echivalenţi (l.e.) care au evacuare directă în resursele de apă;

- sisteme de colectare şi epurare terţiară pentru toate aglomerările cu peste 10.000 l.e. care au evacuare în resursele de apă considerate sensibile;

- pentru aglomerările mari, cu peste 150.000 l.e., sisteme de epurare mai avansată decât treapta secundară atunci când au evacuare în zone sensibile, şi cel puţin treaptă de epurare secundară atunci când au evacuare în resursele de apă “normale”.

Directivele privind epurarea apelor uzate au fost transpuse integral în legislaţia românească prin HG nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. Astfel, au fost incluse în legislaţia românească inclusiv cerinţele privind conformarea cu termenele de tranziţie negociate pentru sistemele de colectare şi epurare (asumate de România prin Tratatul de Aderare, Cap. 22 - Mediu, Calitatea apei), precum şi statutul de zonă sensibilă pentru întregul teritoriu al României.

HG nr. 352/2005 include trei normative tehnice privind: colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti (NTPA 011), condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare (NTPA 002) şi limitele de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali (NTPA 001).

Obiective strategice pe termen scurt - Orizont 2015:

Îmbunătăţirea infrastructurii de apă uzată prin asigurarea serviciilor de canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă uzată.

Dată fiind situaţia infrastructurii existente în domeniul gestionării apelor, în conformitate cu Tratatul de Aderare, România a obţinut perioade de tranziţie pentru conformarea cu acquis-ul pentru colectarea, descărcarea şi epurarea apelor uzate municipale până în 2015 pentru 263 aglomerări mai mari de 10.000 l.e. şi până în 2018 pentru 2.346 aglomerări între 2.000 l.e. şi 10.000 l.e.

Ţintele propuse pentru anul 2015 (conform Directivelor 91/271/CEE, 98/15/CE şi 2000/60/CE) sunt:

- creşterea gradului de racordare al aglomerărilor umane cu mai mult de 2.000 l.e. la sistemele de canalizare prin extinderea reţelelor de canalizare (de la 69,1% din locuitorii echivalenţi racordaţi în 2013, până la 80,2% în 2015 şi 100% în 2018);

- creşterea gradului de racordare al aglomerărilor umane cu mai mult de 2.000 l.e. la sistemele de epurare prin construirea de noi staţii de epurare a apelor uzate şi prin reabilitarea celor existente, pentru a realiza o acoperire de 60,6% l.e. în 2013, 76,7% l.e. în 2015 şi 100% l.e. în 2018;

- creşterea volumului de apă uzată corespunzător epurată la 60% în 2015;

- atingerea stării chimice şi ecologice bune pentru toate corpurile de apă.

Obiective strategice pe termen mediu - Orizont 2020:

Conform obiectivelor asumate prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, localităţile cu peste 2.000 locuitori vor avea asigurat accesul la sistemele de canalizare şi epurare a apelor uzate în proporţie de 100% încă din anul 2018. Procesul de îmbunătăţire a serviciilor de canalizare şi epurare a apelor uzate va continua în localitaţile rurale mai mici.

### II.2.3 Tendinţe şi prognoze privind calitatea apei

În conformitate cu cele prezentate în ghidul SOER, menţionăm că rezultatele aplicării modelelor de prognoză a calităţii apelor (WaQ şi QUAL2K) la nivel de bazin/spaţiu hidrografic realizată în două scenarii de prognoză şi anume:

“Scenariul de bază” ce presupune luarea de măsuri pentru implementarea Directivelor europene din domeniul calităţii apei în conformitate cu prevederile fiecărei Directive;

“Scenariul optim” ce presupune măsuri suplimentare faţă de măsurile din scenariul de bază pentru atingerea în 2015 a stării bune sau a potenţialului ecologic bun al apelor în conformitate cu prevederile Directivei Cadru pentru Apă.

Modelul WaQ prognozează calitatea apei din punct de vedere al azotului şi fosforului. Modelul aplică ecuaţia de bilanţ de încărcări (emisii şi imisii) luând în considerare sursele de poluare punctuale, difuze cât şi fondul natural.

Modelul QUAL 2K (A Modelling Framework for Simulating River and Stream Water Quality) este un model american conceput de Steve Chapra, Greg Pelletier şi Hua Tao.

Acest model se aplică pentru prognoza calităţii apelor din punct de vedere al poluării cu substanţe organice. Modelul rulează în Fortran şi aplică multe ecuaţii. Are ca rezultate foarte multe grafice şi tabele. Modelul poate prognoza şi variaţia altor indicatori de calitate nu numai CBO5. Aplicarea modelului QUAL 2K s-a derulat la nivelul direcţiilor ANAR”.

### II.2.4 Politici, acţiuni şi măsuri privind îmbunătăţirea stării de calitate a apelor

Implementarea in Romania a conceptului de dezvoltare durabilă în domeniul apei se realizează prin intermediul Schemei Directoare de Amenajare şi Management a Bazinelor Hidrografice. Ea este prevazută în Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare ca instrument de planificare care fixează orientările fundamentale în direcţia gospodăririi durabile, unitare, echilibrate şi complexe a resurselor de apă şi a ecositemelor acvatice, precum şi pentru protejarea zonelor umede şi diminuarea efectelor negative generate de excesul de apa sau de lipsa acesteia. Schema Directoare este alcatuită din Planul de Amenajare – componenta de gospodărire cantitativă a apei şi Planul de Management – componenta de gospodărire calitativă a apelor.

Schema Directoare se elaborează potrivit legii pe bazine sau grupe de bazine hidrografice.

Planul de amenajare se elaboreaza in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1258 al Ministrului Mediului şi Gospodaririi Apelor privind aprobarea "Metodologiei si instructiunilor tehnice pentru elaborarea schemelor directoare" publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.17/10.01.2007.

Planul de amenajare are ca scop fundamentarea acţiunilor, măsurilor, opţiunilor, soluţiilor şi lucrărilor necesare pentru:

- realizarea şi menţinerea echilibrului dintre cerinţele de apă ale folosinţelor şi disponibilul de apă la surse

- diminuarea efectelor negative ale fenomenelor naturale asupra vieţii, sănătăţii, bunurilor şi activitaţilor umane şi mediului (inundatii, exces de umiditate, secete, eroziunea solului etc)

- utilizarea potenţialului apelor (producerea de energie hidromecanică, hidroelectrică, navigaţie, turism, agrement, estetică etc)

- determinarea cerinţelor de mediu asupra resurselor de apă

# III. SOLUL

Solul este definit ca fiind stratul de la suprafaţa scoarţei terestre format din particule minerale, materii organice, apă, aer şi organisme vii. Solul este un sistem dinamic, care îndeplineşte multe funcţii şi este vital pentru desfăşurarea activităţilor umane şi pentru supravieţuirea ecosistemelor.

## III.1. Calitatea solurilor: stare şi tendinţe

### III.1.1. Repartiţia terenurilor pe clase de calitate ( fig.III.1.1.1)

Calitatea terenurilor agricole cuprinde atât fertilitatea solului, cât şi modul de manifestare a celorlalţi factori de mediu faţă de plante. Din acest punct de vedere, terenurile agricole se grupează în 5 clase de calitate, diferenţiate după Notă de bonitare medie, pe ţară (clasa I – 81-100 puncte – clasa a V-a – 1-20 puncte). Clasele de calitate ale terenurilor dau pretabilitatea acestora pentru folosinţele agricole. Numărul de puncte de bonitare se obţine printr-o operaţiune complexă de cunoaştere aprofundată a unui teren, exprimând favorabilitatea acestuia pentru cerinţele de existenţă ale unor plante de cultură date, în condiţii climatice normale şi în cadrul folosirii raţionale.

Indicatori specifici – nu este cazul

Clasa I  23,82%, Clasa II 6,63%, Clasa III 36,70%, Clasa IV 16,30%, Clasa V 16,55%

Fig. III.1.1.1.

Repartiţia terenurilor pe clase de calitate

### III.1.2. Terenuri afectate de diverşi factori limitativi ( Fig.III.1.2.1 )

Având în vedere particularităţile reliefului şi principalele însuşiri fizico- chimice ale solurilor generate de particularităţile procesului de pedogeneză terenurile agricole ale spaţiului cercetat aufost grupate, conform Metodologiei Elaborării Studiilor Pedologice (ICPA Bucureşti, 1987), respectiv Metodologiei de Bonitare cadastrală, astfel:

- Terenuri fără limitări sau restricţii, reprezentate prin cernoziomuri şi cernoziomuri cambice (tipice, freatic-umede, gleizate slab şi moderat), textură mijlocie, reacţie neutră, ce ocupă 11% din suprafaţă, respectiv  56 275 Ha.

Peaceste terenuri fiind necesar doar aplicarea agrotehnicii corespunzătoare sortimentului de plante cultivate şi al caracteristicilor reliefului şi de respectarea cu stricteţe a acestora.

- Terenuri cu limitări sau restric ţii mici, datorate texturii luto-nisipoase, reacţiei slab acide şi alcaline, excesului de umiditate periodic, ce ocupa 38,70% din suprafaţă, respectiv 197 990 ha.

Necesită lucrări de prevenire şi combatere a excesuluide umiditate periodic (pluvial sau freatic) aplicarea de îngrăşăminte organice semifermentate şi îngrăşăminte verzi la intervale scurte de 1-2 ani, amendate cu calcar şi dolomit, în funcţie de valorile indicilor agrochimici.

- Terenuri cu limitări sau restricţii mijlocii, reprezentând 36,46%, respectiv 186 538 ha din suprafaţa cercetata, reprezentată prin soluri cu reacţie moderat şi puternic acidă, cu regim perodic stagnat de apă din precipitaţii sau afectate de eroziune de la slab la moderat, prezintă risc de acidifiere rapidă a solului, probabilitate de dereglare a nutriţiei cu azot şi fosfor in primăveri reci (datorită diminuării ritmului de absorbţie al fosforului la temperaturi scăzute) , probabilitate de  dereglare a nutriţiei cu molibden, în cazul aplicării  unor doze mari sau unilaterale cu azot, probabilitate de toxicitate cu aluminiu la majoritatea plantelor şi de magneziu la plantele sensibile.

Necesită amendare cu calcar şi dolomit în doze stabilite de indicii agrochimici cu interval de revenire o data la 5-7 ani, îngrăşăminte organice semifermentate la intervale de 3-4 ani, fertilizări cu NPK, în condiţii de asigurare a unui mediu oxido-reducător favorabil prin ameliorarea regimului aero-hidric cu lucrări pedohidro ameliorative adecvate(şanţuri, rigole, canale de coasta, desecări, drenări, etc)

- Terenuri cu limitări şi restricţii mari reprzentând 7,70% respectiv 39 390 ha şi include soluri hidromorfe şi hidrohalomorfe cu însuşiri fizice, hidrofizice şi fizico-chmice nefavorabile pentru utilizarea lor ca arabil,  fiind este necesar aplicarea unui complex de măsuri ameliorative caracteristice: desecări, drenaje, amendări cu gips, agrotehnică specifică, sortiment de plante adecvate ( sorg, orz, sfeclă, lucernă). Datorită restricţiilor mari la care sunt supuse aceste suprafeţe, vor rămâne în continuare ca folosinţă, pajişti naturale sau în perspectivă pentru o valoare superioară vor fi transformate prin amenajari piscicole, orizocole, rachitării etc

- Terenuri cu limitări şi restricţii sevevere, ce înglobează soluri afectate de eroziune puternică şi excesivă şi alunecări reprezentând 6,5% respectiv 17 905 ha din spaţiul cercetat. Prezintă  risc de antrenare pe versanţi a îngrăşămintelor, probabiliate de dereglare a nutriţiei cu macro şi micro-elemente în funcţie de caracteristicile solului sau materialului parental.

Necesită măsuri de fertilizare radicală, diferenţiată în funcţie de caracteristicile solului şi cerinţele plantelor cultivate ( îngrăşăminte organice în doze mari, îngrăşăminte verzi, etc). Pentru valorificarea acestor soluri, conservarea şi protecţia lor apare necesitatea unor lucrări de terasare, practicarea unor culturi în benzi înierbate şi perdele de protecţie, executarea de canale de coasta, consolidarea taluzurilor.

- Terenuri cu limtări şi restricţii foarte severe cu soluri erodate puternic şi excesiv, cu formaţiuni de eroziune în adâncime sau cu roca dura la zi, situate pe versanţi foarte înclinaşi, reprezentând 2,64% respectiv 13 505 ha din spaţiul cercetat. Lucrările de împădurire se încadrează în complexul de lucrări şi măsuri de combatere a eroziunilor de adâncime sau a celor excesive de suprafaţă, ce se pretează cel mai bine pe aceste soluri, de asemenea astfel de  măsuri se recomandă şi în zonele de mal-dig din incintele îndiguite.

Fig.III.1.2.1

Terenuri afectate de factori limitativi

Sursa informaţiilor: Oficiul de Studii Pedologice Arad

## III.2. Zone critice sub aspectul deteriorării solurilor

### III.2.1. Zone afectate de procese naturale

În cadrul acestei secţiuni se prezinta următoarele date şi informaţii: situaţia generală a solurilor afectate de procese naturale (ex. alunecările de teren)

NOTĂ:

Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad nu deţine date referitoare la acest capitol

## III.3. Presiuni asupra stării de calitate a  solurilor

### III.3.1. Utilizare şi consumul de îngrăşăminte

Balanţa brută a substanţelor nutritive din agricultură, indică echilibrul sau dezechilibrul substanţelor nutritive pe hectarul de teren agricol. O balanţă a substanţelor nutritive mare şi pozitivă (absorbţiile sunt mai importante decât emisiile) indică un risc ridicat de percolare a acestora şi prin urmare un risc de poluare a apelor cu azot. Balanţa la nivel naţional poate ascunde unele diferenţe regionale importante în balanţa brută substanţelor nutritive, care determină efectiv riscul de percolare a azotului la nivel regional sau local. În mod individual, Statele Membre UE pot avea balanţe totale brute de azot acceptabile la nivel naţional, dar se confruntă cu levigări semnificative de azot în anumite regiuni. Stabilirea programelor de măsuri pentru reducerea presiunilor chimice şi a celor hidromorfologice, în ceea ce priveşte implementarea Directivei 91/676/CEE (Directiva privind Nitraţi), la sfârşitul anului 2004 au fost identificate 1963 de zone vulnerabile din punct de vederea prezenţei nitraţilor. Pe baza acestei inventarieri, au fost identificate 251 comune cu o suprafaţă totală de cca. 1,6 milioane hectare reprezentând 6,7% din suprafaţa României, din care teren agricol cca. 1,1 milioane hectare reprezentând 7,6% din total teren agricol, teren arabil cca. 0,7 milioane hectare reprezentând 7,8% din total teren arabil, pajişti cca. 0,3 milioane hectare reprezentând 6,7% din pajişti.

Categoriile de zone vulnerabile la nitraţi desemnate sunt:

a) zone potenţial vulnerabile ca urmare a antrenării nitraţilor către corpurile de apă de suprafaţă prin scurgere de pe versanţi;

b) zone potenţial vulnerabile prin percolarea nitraţilor sub stratul de sol către acviferele libere;

c) zone cu risc ridicat de vulnerabilitate la percolarea nitraţilor sub stratul de sol către acviferele libere

Mod de calcul: estimarea surplusului de azot se realizează prin calcularea balanţei dintre cantitatea totală de azot care intră în sistemul agricol şi cantitatea totală de azot ieşită din sistem, pe hectarul de teren agricol.

Sursa informaţiilor:

http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/analiza-dezvoltarii-rurale-agricultura-iulie-2013.pdf

Notă: Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad nu deţine date referitoare la acest capitol

### III.3.2. Consumul de produse de protecţia plantelor

Notă: Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad nu deţine date referitoare la acest capitol

### III.3.3. Evoluţia suprafeţelor de îmbunătățiri funciare

Îmbunătăţiri funciare. Definiţie -ansamblu de măsuri finalizate prin lucrări mecanice asupra terenurilor, prin care se înlătură acţiunea dăunătoare pentru culturi a unor factori naturali, ceea ce duce la modificarea radicală şi  pe lungă durată, în sens favorabil, a potenţialului productiv al terenurilor agricole.

Fig.III.3.3.1.Ponderea suprafeţelor amenajate pe categorii de lucrări de îmbunătăţiri funciare

Notă: Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad nu deţine date referitoare la acest capitol

## III.4. Prognoze și acțiuni întreprinse pentru ameliorarea stării de calitate a solurilor

Conform Definiţiei date de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru agricultura organică, agricultura ecologică este un sistem de producţie care pune o mare importanţă pe protecţia mediului şi a animalelor, prin reducerea sau eliminarea utilizării organismelor modificate genetic şi a produselor chimice sintetice de tipul fertilizatorilor, pesticidelor şi a promotorilor regulatorilor de creştere.

Rolul agriculturii ecologice este de a produce hrană mai curată, mai potrivită metabolismului uman, în deplină corelaţie cu conservarea şi dezvoltarea mediului. Unul dintre principalele scopuri ale agriculturii ecologice este producerea de produse agricole şi alimentare proaspete şi autentice, prin procese care să respecte natura şi sistemele acesteia. In etapa de producţie la fermă se interzice utilizarea organismelor modificate genetic, a fertilizanţilor şi pesticidelor de sinteză, a stimulatorilor şi regulatorilor de creştere, hormonilor, antibioticelor.

Agricultura ecologică nu încearcă doar să menţină solul într-o stare bună, fertilă şi naturală, ci totodată să-l facă mai bun prin folosirea de elemente nutritive adecvate, îmbunătăţirea structurii sale şi prin gospodărirea eficientă a apelor.

În sistem ecologic trebuie folosite metode şi mijloace de lucrări agricole ale solului şi de îngrijire a plantelor care menţin sau cresc materia organică din sol, sporesc stabilitatea şi biodiversitatea solului şi previn compactarea şi eroziunea acestuia. Fertilitatea şi activitatea biologică a solului trebuie menţinute şi îmbunătăţite prin rotaţia multianuală a culturilor, incluzând leguminoasele şi alte plante pentru îngrăşăminte verzi, aplicarea de gunoi de grajd sau alte materiale organice, preferabil compostate, rezultate din producţia ecologică.

În acelaşi timp, sistemele de agricultură ecologică ajută la menţinerea sau îmbunătăţirea calităţii apei prin reducerea cantităţii de chimicale folosite în agricultură, care pot ajunge în lacuri, râuri, pâraie şi alte de cursuri de apă.

Agricultura ecologică restricţionează folosirea fertilizatorilor sintetici şi a pesticidelor, la fel ca şi creşterea animalelor pe bază de hormoni şi antibiotice, prin aceasta reducând riscul ca aceste chimicale să ajungă în lacuri, râuri şi alte cursuri de apă. Riscul eutrofizării este şi el scăzut, adică al creşterii excesive a algelor cauzată de scurgerea nutrienţilor în aceste cursuri de apă, fapt ce duce la reducerea conţinutului de oxigen şi la periclitarea sănătăţii plantelor şi animalelor acvatice

Fig.III.4.1.

Ponderea culturilor agricole

Fig.III.4.2.

Ponderea florei spontane în agricultura ecologică

Sursa informaţiilor:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/environment, Sursa: colectare date statistice MADR 2012.

Notă: Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad nu deţine date referitoare la acest capitol.

# IV. UTILIZAREA TERENURILOR

## IV.1. Stare şi tendinţe

### IV.1.1. Repartiţia terenurilor pe categorii de acoperire/utilizare

În cadrul acestei secţiuni sunt prezentate informaţii şi date privind repartiţia terenurilor pe categorii de acoperire/utilizare, în anul de raportare.

Pentru fiecare tip de categorie de acoperire/utilizare a terenului sunt prezentate suprafeţele exprimate în termeni absoluţi (ha) şi grafic ponderea categoriilor de acoperire a terenurilor ca procent din suprafaţa totală.

Tabel IV.1.1.1

Repartiţia terenurilor pe categorii de acoperire/utilizare jud. Arad, în anul 2013

| Categoria de acoperire/utilizare | Suprafaţa |
| --- | --- |
|  | ha | % |
| Terenuri agricole, din care: | 497524 | 64.1 |
| Teren arabil | 350866 | 45.2 |
| Păşuni | 114187 | 14.7 |
| Fâneţe | 23450 | 3.02 |
| Vii şi pepinirere pomicole | 3775 | 0.48 |
| Livezi şi pepiniere pomicole | 5246 | 0.67 |
| Păduri şi altă vegetaţie forestieră | 218319 | 28.15 |
| Ape şi bălţi | 14313 | 1.85 |
| Construcţii | 20408 | 2.63 |
| Căi de comunicare şi căi ferate | 14996 | 1.93 |
| Terenuri degradate şi neproductive | 9849 | 1.27 |
| TOTAL fond funciar | 775409 | 100 |

Fig.IV.1.1.1

Acoperirea/utilizarea terenurilor agricole, în anul 2013 (% din suprafaţa totală)

Fig. IV.1.1.2.

Acoperirea/utilizarea terenurilor, în 2013 (% din suprafaţa totală)

Sursa informaţiilor:Anuarul Statistic al judeţului Arad 2014

### IV.1.2. Tendinţe privind schimbarea destinaţiei utilizării terenurilor

În cadrul acestei secţiuni sunt prezentate informaţii şi date privind schimbările înregistrate în acoperirea/utilizarea terenurilor pentru o perioadă de cinci ani (schimbări între categoriile de acoperire/utilizare a terenurilor şi schimbări în cadrul aceleasi categorii, ca de exemplu pentru categoria terenurilor agricole – conversia terenului arabil în păşuni).

Datele prezentate pentru fiecare tip de categorie de acoperire/utilizare a terenului sunt  exprimate în termeni absoluţi (ha), precum şi ca valoare procentuală din anul iniţial.

Tabel IV.1.2.1

Schimbări în acoperirea/utilizarea terenurilor, în perioada 2009 – 2013

| Categoria de acoperire | Suprafaţa (ha) | Sch. în acop/utiliz terenurilor 2009-2013 (ha) | Sch. în acop/utiliz terenurilor % din anul 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| TOTAL | 775409 | 775409 | 775409 | 775409 | 775409 |  |  |
| Terenuri agricole | 510624 | 500354 | 497551 | 497463 | 497524 | -13100 | -2.56 |
| Teren arabil | 349856 | 349735 | 349127 | 349343 | 350866 | 1010 | 0.28 |
| Păşuni | 126109 | 118236 | 116078 | 115756 | 114187 | -11922 | -9.45 |
| Fâneţe | 25495 | 23707 | 23694 | 23694 | 23450 | -2045 | -8.02 |
| Vii şi pepiniere viticole | 3577 | 3538 | 3746 | 3738 | 3775 | 200 | 5.59 |
| Livezi şi pepiniere pomicole | 5587 | 5138 | 4906 | 4932 | 5246 | -341 | -6.10 |
| Terenuri neagricole TOTAL | 264785 | 275055 | 277858 | 277946 | 277885 | 13100 | 4.94 |
| Păduri şi altă vegetaţie forestieră, din care: | 211979 | 216870 | 219391 | 218787 | 218319 | 6340 | 2.99 |
| Păduri | 159173 | 158685 | 160924 | 159628 | 158753 | -420 | -0.26 |
| Ape şi bălţi | 13691 | 13659 | 13441 | 13967 | 14313 | 622 | 4.54 |
| Construcţii | 17982 | 20516 | 20572 | 20698 | 20408 | 2426 | 13.49 |
| Căi de comunicaţii şi căi ferate | 14919 | 14914 | 14913 | 14916 | 14996 | 77 | 0.51 |
| Terenuri degradate şi neproductive | 6214 | 9096 | 9541 | 9578 | 9849 | 3635 | 58.49 |

Fig. IV.1.2.1

Schimbări în acoperirea/utilizarea terenurilor,

în perioada 2009 – 2013 în judeţul Arad (ha)

Fig. IV.1.2.2

Schimbări în acoperirea/utilizarea terenurilor,

în perioada 2009 -2013 ( % din anul 2009)

Fig. IV.1.2.3

Schimbări în acoperirea/utilizarea terenurilor agricole,

în perioada 2009 – 2013 (ha)

Fig IV.1.2.4

Schimbări în acoperirea/utilizarea terenurilor agricole,

în perioada 2009 – 2013 (% din 2009)

Sursa informaţiilor prezentate mai sus este baza de date Tempo-online, al Institutului Naţional de Statistică

## IV.2 Impactul schimbării utilizării terenurilor asupra mediului

### IV.2.1 Impactul schimbării utilizării terenurilor asupra terenurilor agricole

În cadrul acestei secţiuni trebuie prezentate date şi informaţii privind conversia terenurilor argicole în suprafeţe artificiale pentru o perioadă de cinci ani.

Pentru a se putea indentifica principalele sectoare responsabile pentru ocuparea terenurilor agricole, se recomandă prezentarea schimbării utilizării terenurilor agricole în suprafeţe artificiale pe tip de sector. Tipurile de sectoare provin din următoarele categorii Corine Land Cover: locuinţe, servicii şi recreere; zone industriale şi comerciale; reţele de transport şi infrastructură; mine, cariere şi depozite de deşeuri neamenajate; construcţii.

Notă: pentru acest titlu Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, nu deţine datele solicitate.

### IV.2.2 Impactul schimbării utilizării terenurilor asupra habitatelor

Modul de utilizare a terenurilor s-a schimbat substanţial în ultimul secol, determinând astfel creşterea gradului de fragmentare a peisajelor naturale şi semi-naturale. Principala cauză a fragmentării arealelor naturale şi semi-naturale este reprezentată de conversia terenurilor în scopul extinderii urbane, dezvoltării infrastructurii de transport, dezvoltării industriale, agricole, turistice.

Se evidenţiază diferențele în media suprafețelor naturale și semi-naturale, bazându-se pe hărți de acoperire a terenului realizate prin interpretarea imaginilor satelitare.

Indicatorul acestui titlu este destinat să abordeze problema integrității ecosistemelor prin furnizarea unei “măsuri” de dezintegrare a terenurilor de pe întreaga suprafață a României oferind informații cu privire la evoluția suprafețelor arealelor naturale și semi-naturale, calculând valorile derivate din hărțile de acoperire a terenurilor. Acestea provin din imagini satelitare din baza de date Corine Land Cover, care se bazează pe 44 de clase de acoperire a terenului, din care 26 sunt considerate ca naturale și semi-naturale pentru scopul acestui indicator. Acestea sunt grupate în păduri, pășuni, mozaicuri agricole, suprafețe semi-naturale, ape interioare și zone umede.

Pe lângă fenomenul de distrugere integrală a habitatelor, apare şi cel de pulverizare prin drumuri, terenuri agricole, medii urbane ori construcţii. Fragmentarea habitatelor este procesul prin care o suprafaţă mare şi continuă a unui habitat este divizată în două sau mai multe fragmente.

O cauză principală a fragmentării arealelor naturale și seminaturale este reprezentată de conversia terenurilor în scopul dezvoltării infrastructurii urbane, industriale, agricole, turistice sau transport, aceasta reprezentând cauza principală a pierderii de biodiversitate, ducând la degradarea, distrugerea şi fragmentarea habitatelor şi implicit la declinul populaţiilor naturale.

Dacă în trecut principala ameninţare o reprezenta conversia diferitelor tipuri de habitate în terenuri agricole pentru monoculturi, inclusiv prin distrugerea unor importante suprafeţe de zone umede din Delta Dunării, în prezent, conversia habitatelor naturale se menţine ca o ameninţare directă.

O altă cauză a fragmentării este generată de către procesul de extindere şi dezvoltare a aşezărilor umane. În prezent se consideră că aproximativ 6,5% din suprafaţa ţării este destinată construcţiei de locuinţe.

Fragmentarea habitatelor apare şi atunci când există aglomerări mari de locuinţe, dar şi în cazul celor izolate, datorită construcţiei suplimentare de căi de acces şi utilităţi. Construirea haotică, fără respectarea unei stategii de urbanism coerentă şi consecventă conduce la utilizarea nejudicioasă a zonelor destinate pentru construcţii si extinderea acestora în detrimentul celor naturale.

Dezvoltarea urbană necontrolată, periurbanizarea şi transferul de populaţie din mediul rural, însoţite de distrugerea ecosistemelor din zonele urbane (diminuarea spaţiilor verzi, construcţii pe spaţiile verzi, tăierea arborilor, distrugerea cuiburilor etc.) şi de măsuri insuficiente pentru colectarea şi tratarea corespunzătoare a deşeurilor şi a apelor uzate au efecte negative considerabile, atât asupra biodiversităţii, cât şi asupra calităţii vieţii.

În România, soluţia pentru remedierea efectelor produse de către fragmentarea arealelor naturale și semi-naturale, implicit a stării pădurilor, este punerea în aplicare a Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României, adoptată de Guvernul României la propunerea comunităţii academice, care prevede „creşterea suprafeţei pădurilor cu cel puţin 200 000 ha prin împădurirea în principal de terenuri degradate şi abandonate, până în anul 2013”, urmând ca procentul de împădurire să ajungă în anul 2030 la 34% din suprafaţa ţării, cu perspectiva să evolueze spre procentul optim de 45. Acelaşi obiectiv este prevăzut şi în Codul silvic adoptat în anul 2008, prin care este lansat Programul naţional de împădurire, conceput ca un mijloc eficient şi indispensabil pentru reconstrucţia ecologică a ţării, inclusiv pentru dezvoltarea durabilă a spaţiului rural. Pentru îndeplinirea acestui Program s-a prevăzut „împădurirea unor terenuri cu altă destinaţie decât cea silvică în suprafaţă de două milioane hectare, până în anul 2035”, ceea ce înseamnă că urmează să se împădurească anual câte 75-80 mii hectare.

Este în afara oricărei îndoieli faptul că România nu va putea depăşi starea de subîmpădurire, fără absorbţia unor importante fonduri de la Uniunea Europeană şi împrumuturi nerambursabile de la alte organisme internaţionale, cu atât mai mult cu cât împădurirea României se poate dovedi un factor important pentru atenuarea consecinţelor provocate de schimbările climatice globale.

Fig.IV.2.2.1

Habitate fragmentate la nivel european

(Preluare după

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/fragmentation-of-natural-and-semi/fragmentation-of-natural-and-semi)

Surse informații:

R. Primack, M. Patroescu, L. Rozylowicz, C. Ioja, (2008), Fundamentele conservării diversității biologice, Editura AGIR, București

Pârnuţă, Gh. , Mihai, Georgeta, Şteţca, I., Petrila, M., Aspecte noi privind stabilirea şi delimitarea regiunilor de provenienţă pentru materialele forestiere de reproducere din România, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Bucureşti, Romania

Alte surse de informaţii relevante pentru judeţul Arad nu se deţin.

## IV.3. Factori determinanţi ai schimbării utilizării terenurilor

### IV.3.1. Modificarea densităţii populaţiei

În cadrul acestei secţiuni sunt prezentate informaţii şi date cu privire la modificarea densităţii populaţiei urbane în judeţul Arad în ultimii cinci ani.

Tabel IV.3.1.1.

Populaţia după domiciliu la 01 iulie pe macroregiuni şi regiuni de dezvoltare şi judeţe, medii, grupe de vârstă şi sexe

| Populatia după domiciliu la data de 1 iulie pe judeţ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urban | 274493 | 273816 | 272666 | 271771 | 270737 |
| Rural | 205937 | 205799 | 205752 | 205584 | 205104 |
| TOTAL | 480430 | 479615 | 478418 | 477355 | 475841 |

Tabel IV.3.1.2.

Ponderea populaţiei după domiciliu la 01 iulie pe macroregiuni şi regiuni de dezvoltare şi judeţe, medii, grupe de vârstă şi sexe

| Ponderea populatiei după domiciliu la data de 1 iulie pe judeţ (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urban | 57.14 | 57.10 | 56.99 | 56.94 | 56.90 |
| Rural | 42.86 | 42.90 | 43.01 | 43.06 | 43.10 |

Fig. IV.3.1.1

Densitatea populaţiei judeţului Arad,

în perioada 2010 - 2014

Din cele arătate mai sus, se poate observa o scădere a densităţii populaţiei la nivel urban cu 0.24 % în anul 2014 faţă de anul 2010, iar la nivel rural se obsevă o tendinţă de creştere a densităţii populaţiei cu un procent de 0.24 % în anul 2014 faţă de anul 2010.

### IV.3.2. Expansiunea urbană

Terenurile sunt o resursă finită, iar modul în care sunt exploatate reprezintă unul dintre principalii factori determinanţi ai schimbărilor de mediu, cu impact semnificativ asupra calităţii vieţii şi a ecosistemelor, precum şi asupra gestionării infrastructurii.

Utilizarea terenurilor este determinată de o serie de factori importanţi:

- creşterea cererii pentru spaţii de locuit/persoană;

- legătura dintre activitatea economică, creşterea mobilităţii şi creşterea infrastructurii de transport care conduce la absorbţia de teren în zona urbană;

- creşterea cererii pentru spaţii de recreere şi petrecerea timpului liber.

Impactul urbanizării depinde de suprafaţa de teren ocupată şi de intensitatea de utilizare a terenurilor, de exemplu, gradul de impermeabilizare a solului şi densitatea populatiei. Ocuparea terenului prin extinderea urbană şi a infrastructurii respective este, în general, ireversibilă şi conduce la impermeabilizarea solului ca urmare a acoperirii terenurilor cu locuinţe, drumuri şi alte lucrări de construcţii. Ocuparea terenurilor urbane consumă cea mai mare parte din suprafaţa terenurilor agricole, şi reduce spaţiul pentru habitate şi ecosisteme care furnizează servicii importante, cum ar fi reglarea echilibrului apei şi protecţia împotriva inundaţiilor.

Terenurile ocupate de suprafeţele construite şi infrastructura densă conectează aşezările umane şi fragmentează peisajele. Acest lucru fiind, de asemenea, o sursă importantă de poluare a apei, solului şi a aerului.

În plus, densitatea scăzută a populaţiei - un rezultat al extinderii urbane - necesită mai multă energie pentru transport şi încălzire sau răcire. Consecinţele stilului de viaţă urbană, cum ar fi poluarea aerului, zgomotul, emisiile de gaze cu efect de seră şi impactul asupra serviciilor ecosistemelor, se fac simţite în zonele urbane, precum şi în regiunile învecinate ale acestora.

Expansiunea urbană poate fi definită prin schimbarea cantitativă a terenurilor agricole, împădurite, naturale şi seminaturale ocupate prin dezvoltarea urbană şi altor zone artificiale. Acestea includ zonele impermeabilizate de construţii şi infrastructură urbană, precum şi spaţiile verzi urbane, complexele sportive şi de recreere. Principalii factori determinanţi în ocuparea terenurilor sunt grupaţi în procese ce rezultată din extinderea:

- locuinţelor, serviciilor şi spaţiilor de recreere;

- zonelor industriale şi comerciale;

- reţelelor de transport şi infrastructurii;

- minelor, carierelor şi depozitelor de deşeuri neamenajate;

- şantierelor de construcţii.

La nivel naţional, conform Inventarului Naţional al GES, cele mai extinse categorii de teren ocupate, în perioada 2007 – 2011, de dezvoltarea terenului urban şi a altor terenuri artificiale provin din terenuri agricole (38,55%) şi alte categorii de terenuri (52,7%). Ponderea terenului împădurit ocupat prin dezvoltarea suprafeţelor artificiale în perioada analizată a fost de 5,26%. Categoria de teren care a fost cel mai puţin ocupată prin expansiunea terenurilor urbane şi artificiale a fost cea a terenurilor ocupate cu ape/bălţi

Principalii factori determinanţi ai formării de noi terenuri artificiale după anul 2000, sunt expansiunea suprafeţelor rezidenţiale împreună cu zone industriale şi comerciale, astfel, la nivelul judeţului Arad se observă o tendinţă de creştere a suprafeţelor destinate pentru construcţii, cu un procent de 13.49 % în anu 2013, faţă de anul 2009, iar a suprafeţelor destinate pentru căi de comunicaţii şi căi ferate cu o pondere de 0.51 % în anul 2013, faţă de anul 2009.

## IV.4. Prognoze şi acţiuni întreprinse privind utilizarea terenurilor

Obiectivul principal al politicii de mediu privind utilizarea terenurilor este acela de a măsura presiunea exercitată de dezvoltarea urbană şi de terenurile artificiale asupra peisajelor naturale şi semi-naturale care sunt necesare „pentru protejarea şi restabilirea funcţionării sistemelor naturale şi pentru stoparea pierderii biodiversităţii” (incluse în cel de-al 6-lea Program de Acţiune pentru Mediu).

Cel de-al 6-lea Program de Acţiune pentru Mediu se adreseaza resurselor de teren şi utilizării terenurilor, în principal, prin strategiile tematice privind resursele naturale, mediul urban şi protecţia solului (plus propunerea Comisiei pentru o directivă-cadru privind solul).

La nivel national, reducerea presiunilor datorate schimbării destinaţiei terenurilor şi care conduc la pierderea habitatelor naturale şi semi-naturale reprezintă unul dintre obiectivele prevăzute în Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2013 – 2020.

Deciziile politice care modifică utilizarea terenurilor implică compromisuri între interesele sectoriale, inclusiv industrie, transport, energie, minerit, agricultură şi silvicultură. Aceste compromisuri pot fi puse în aplicare prin planificare spaţială şi prin practici de gestiune a terenului. Punerea în aplicare efectivă a directivelor Evaluarea Strategică de Mediu (SEA) şi Evaluarea Impactului de Mediu (EIA) a arătat că acestea pot îmbunătăţi luarea în considerare a aspectelor de mediu în planificarea proiectelor, planurilor şi programelor de mediu, pot contribui la o planificare mai sistematică şi transparentă, şi pot îmbunătăţi participarea şi consultarea publicului.

Promovarea sistemelor de folosire integrată a terenurilor la nivel local şi regional, care să permită utilizarea durabilă a terenurilor, dublată de introducerea ghidurilor şi codurilor de bună practică este prevăzută în cadrul Planului naţional de acţiune privind schimbările climatice, prin acţiunea Utilizarea terenurilor, schimbarea utilizării terenurilor şi silvicultură (LULUCF).

Deşi, nu există obiective cantitative în ceea ce priveşte ocuparea terenurilor prin dezvoltarea urbană la nivel european, mai multe documente reflectă necesitatea unei mai bune planificări pentru a controla dezvoltarea urbană şi extinderea infrastructurilor (politici referitoare la problemele de utilizare a terenurilor, şi mai ales la planificarea fizică şi spaţială, sunt în responsabilitatea autorităţilor din statele membre). Foaia de parcurs a Comisiei Europene pentru o Europa eficientă (COM (2011) 571), introduce pentru prima dată o inţiativă "nici un teren ocupat net până în 2050", care implică faptul că toate zonele urbane se vor dezvolta fie pe terenuri dezafectate sau că orice teren nou ocupat va trebui să fie compensat prin recuperarea de teren artificial.

Dezvoltarea teritorială durabilă şi integrată pe termen mediu şi lung în România este susţinută prin intermediul documentului strategic „Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială România 2030”.

Obiectivul general al CSDT România 2030 este asigurarea integrării României în structurile Uniunii Europene prin afirmarea identităţii regional-continentale a rolului său în regiune, creşterea coeziunii spaţiale şi a competitivităţii şi asigurarea unei dezvoltări durabile a României. Baza conceptuală a documentului strategic este convergentă cu cea promovată de documentele strategice europene, cum sunt Agenda Teritorială a UE, Carta de la Leipzig, pentru oraşe europene durabile şi de documentele programatice naţionale.

Sursa informaţiilor:

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/land-take-2/ precum şi Indicatorul 14 aferent capitolului prezentat mai sus.

# V. PROTECŢIA NATURII ŞI BIODIVERSITATEA

## V.1 Ameninţări pentru biodiversitate şi presiuni exercitate asupra biodiversităţii

### V.1.1 Speciile invazive

În Romania, în conformitate cu cel de-al treilea raport naţional CDB din 2005, sunt înregistrate un număr destul de important de specii străine invazive.

Prin specie străină invazivă se înţelege o specie străină a cărei introducere şi/sau răspândire ameninţă diversitatea biologică.

Specia străină potenţial invazivă este o specie a cărei introducere şi/sau răspândire ar putea prezenta prezenta o ameninţare pentru diversitatea biologică.

Speciile străine potenţial invazive sunt specii care în prezent sunt destul de răspândite astfel încât pot deveni în câţiva ani specii străine.

Introducerea unei specii din aria sa naturală într-o altă arie (regiune) este realizată direct sau indirect de către om. Unele introduceri sunt realizate intenţionat în timp ce altele sunt neintenţionate.

De exemplu: Cenuşerul (Ailanthus altissima) originar din estul Asiei, a fost intodus în Europa în mod intenţionat pentu calităţile sale ornamentale. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu Sânzienele de grădină (Solidago canadensis). În schimb Ambrosia (Ambrosia artemisifolia) a fost intodusă în mod neintenţionat, împreună cu diverse cereale, ea găsindu-se astăzi şi în judeţul Arad, fiind o specie invazivă, puternic alergenă.

Unele specii ajunse departe de patria mamă nu supravieţuiesc mult în noile condiţii, altele se obişnuiesc destul de repede producând urmaşi viabili ce le vor asigura supravieţuirea.

În cazul plantelor botaniştii au folosit termeni diferiţi pentru a calsifica speciile străine. Astfel avem:

Plante străine – taxoni vegetali dintr-o zonă dată a căror prezenţă acolo se datorează introducerii intenţionate sau accidentale, ca rezultat al activităţii umane. Ca sinonime pentru plantele străine se utilizează următorii termeni: plante exotice, plante adventive, plante alohtone, plante non-native, plante non-indigene.

Distanţa aproximativă care se ia în considerare ca planta să fie străină dintr-o zonă dată este de peste 100 km. de la locul de origine.

În cazul unor bariere geografice majore cum ar fi munţii, apele etc. această distanţă poate fi mai mică.

Plante străine ocazionale – sunt acele plante străine care se pot dezvolta şi chiar reproduce ocazional într-o zonă dată, dar care nu formează populaţii capabile de reînnoire şi care se bazează pe introduceri repetate pentru a persista.

De exemplu: Ochiul boului (Callistephus chinensis) plantă originală din China poate fi găsită uneori în satre subspontană pe malul unor ape curgătoare pe lângă drumuri. Asta numai pentru un sezon deoarece nu are capacitatea de a supravieţui fără ajutor uman. Astfel sunt necesare reintroduceri permanente pentu ca planta respectivă să persiste în timp.

Plante naturalizate – sunt acele plante străine care se reproduc constant şi susţin populaţii pe durata mai multor cicluri de viaţă (cel puţin 10 ani după unii autori) fără intervenţia directă a omului. Adesea stabilesc urmaşi în mod liber în apropierea plantelor adulte şi nu invadează neapărat ecosisteme naturale, seminaturale sau antropice.

De exemplu: Arborele de mătase (Albizzia jullibrissin) arbore care se găseşte şi în grădinile şi parcurile din judeţul Arad, având un rol ornamental. Înfloreşte, fructifică, iar seminţele lui sunt viabile dar plantele tinere apar în apropierea celor adulte. Astfel urmaşii nu ajung însă la distanţe prea mari de plantele mamă şi nici în număr mare.

Plantele străine invazive – sunt acele plante naturalizate care produc urmaşi adesea în efective mari la distanţe considerabile de plantele parentale şi pe suprafeţe extinse.

Unii specialişti au realizat o scară pentru aprecierea fenomenului de invazie mai mare de 100m/50 ani pentru taxonii care se răspândesc prin seminţe şi peste 60/3 ani pentru taxonii care se răspândesc prin: rădăcini, rizomi, stoloni, tulpini târâtoare etc.

De exemplu: Feriga de apă (Azolla filiculoides), menţionată pentru prima dată în anii 90 în Delta Dunării, în prezent acoperă suprafeţe însemnate de apă mai ales în sudul ţării afectând specii şi habitate native.

Plantele invazive care schimbă caracterul, condiţia sau natura ecosistemelor pe o suprafaţă substanţială în raport cu extinderea acelor ecosisteme sunt numite transformatoare.

De exemplu: Ciuma apelor cu frunze înguste (Elodea nutallii) poate fi o astfel de plantă. Acolo unde se instalează ocupă tot volumul apei şi modifică complet ecosistemul invadat.

Plantele indigene care în anumite condiţii ajung să ocupe suprafeţe însemnate în cadrul unor ecosisteme perturbate se numesc plante colonizatoare sau expansive.

De exemplu: Ţolul lupului (Pteridium aquilinum). Această ferigă se instalează rapid formând populaţii însemnate în pajişti degradate şi tăieturi de păduri.

Cauzele invaziilor vegetate:

- globalizarea şi dezvoltarea transportului, turismului şi comerţului,

- degradarea habitatelor naturale,

- lipsa duşmanilor naturali,

- schimbarea climatică globală,

- momentele de regres din dinamica speciilor,

- necunoaştera informaţiilor despre speciile străine.

Specii invazive întâlnite în judeţul Arad:

- Ambrosia (Ambrosia artemisifolia)

- Arţar american (Acer negundo)

- Bunghişor american (Erigeron annuus)

- Cornuţi (Xanthium italicum)

- Dud alb (Morus alba)

- Napi porceşti (Helianthus tuberossus)

- Salcâmul (Robinia pseudacacia)

- Amorfa (salcâmul pitic) (Amorpha fruticosa)

- Sânziene canadiene (Solidago canadensis)

- Viţă canadiană (Parthenocissus inserta)

Notă: Pentru speciile invazive din cadrul vertebratelor şi nevertebratelor nu deţinem date. Având în vedere aspectul enunţat anterior nu se poate realiza o interpretare grafică a indicatorului din ghid.

### V.1.2. Poluarea şi încărcarea cu nutrienţi

Nutrienţii sunt elemente chimice, iar compuşii ai acestora se găsesc în mediul înconjurător. De aceştia plantele şi animalele au nevoie pentru a supravieţui.

Prezenţa nutrienţilor în apă, sol, subsol este normală, poluarea reprezentând încărcarea cu substanţe nutritive a factorilor de mediu peste concentraţiile admise care aduc perturbări în mecanismele de funcţionare a ecosistemelor.

Din punct de vedere al poluării, nutrienţii care prezintă interes sunt: diverse forme ale azotului şi fosforului (de ex: nitraţii, nitriţii, amoniul, azotul organic din resturile vegetale sau alţi compuşi organici şi fosfaţii).

Sursele nutrienţilor din sol – sunt atât nitraţii şi fosforul din surse naturale, cât şi îngrăşămintele chimice (anorganice) sau cele organice (ureea), organice naturale (provenite din zootehnie) sau organice vegetale (provenite de la plantele verzi).

Aplicarea îngrăşămintelor pe terenurile agricole este indispensabilă pentru completarea rezervelor de nutrienţi din sol şi asigurarea suplimentului necesar unor recolte bune, dar aplicarea incorectă sau excesivă duce la apariţia fenomenului de poluare.

Excesul de nutrienţi indiferent de sursa de provenienţă (agricultură, zootehnie, industrie) ajunge prin spălare sau infiltrare în apele subterane sau în apele de suprafaţă.

Trebuie să se reţină că prin fiebere concentraţia de nitraţi din apă creşte, iar filtrele de purificare nu absorb nitraţii.

Acest lucru are efecte letale asupra nou-născuţilor determinând apariţia methemoglobinemiei.

Efectele poluării cu nutrienţi nu se resimt numai asupra omului ci şi asupra vegetaţiei.

Cantităţile crescute de nutrienţi slăbesc sistemul imunitar al plantei, făcându-le mai vulnerabile la boli şi dăunători. În acelaşi timp nutrienţii în exces reduc rezistenţa plantelor la căldură, secetă sau frig. Poluarea cu nutrienţi duce în agricultură la scăderea producţiei şi calităţii recoltelor.

Pe lângă riscurile pentru sănătatea umană, asociate cu utilizarea ca sursă de apă potabilă, poluarea cu nutrienţi conduce la dezvoltarea explozivă a organismelor acvatice. Algele răspund la creşterea conţinutului de nutrienţi printr-o dezvoltare accelerată. Atunci când această populaţie nenatural de alge moare şi începe să se descompună, oxigenul din apă este consumat, iar peştii şi alte specii dependente de oxigen mor, fenomenul fiind cunoscut sub denumirea de eutrofizare.

În procesul implementarii Directivei Nitraţi, au fost elaborate şi aplicate Coduri de Bune Practici Agricole şi Programe de Acţiune. Începând cu luna iunie 2013, s-a luat decizia aplicării Programului de Acţiune pe întreg teritoriul României, în conformitate cu art. 3 alin. 5 al Directivei Nitraţi. Astfel, conform prevederilor menţionate, România nu mai are obligativitatea de a desemna zone vulnerabile la nitraţi din surse agricole, întrucât programul de acţiune se aplică fără excepţie peîntreg teritoriul ţării.

Prevederile programului de acţiune sunt obligatorii pentru toţi fermierii care deţin sau administrează exploataţii agricole şi pentru autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe teritoriul cărora există exploataţii agricole.

Monitorizarea conformităţii corpurilor de apă se face de către Administraţia Naţională

“Apele Române” prin Administraţiile Bazinale de Apă prin supravegherea concentraţiei de nitraţi, precum şi a elementelor fizico-chimice şi biologice indicatoare ale procesului de eutrofizare.

La nivel naţional s-au utilizat în anul 2012 cantităţi medii specifice de îngrasaminte chimice (exprimate în substanta activă) de cca. 19,84 kg N/ha teren agricol, respectiv 7,73 kg P/ha teren agricol; comparativ cu anul 2006, cantitatile de îngrasaminte naturale utilizate au scazut cu cca.10,78%. Comparând cantităţile specifice de îngrasaminte utilizate în România cu cantităţile utilizate în statele membre ale UE, se observa ca România se situeaza cu mult sub media europeană.

Expunerea ecosistemelor la acidifiere, eutrofizare, ozon

Acidifierea este procesul de modificare a caracterului chimic natural al unui component de mediu, ca urmare a prezenţei unor compuşi chimici alogeni, ce determină reacţii chimice în atmosferă, în cantităţi depăşind anumite concentraţii critice, care conduc la modificarea pH-ului precipitaţiilor, solului, apelor, cu potenţial de afectare a ecosistemelor terestre şi/sau acvatice.

Gazele cu efect acidifiant asupra atmosferei sunt dioxidul de sulf şi oxizii de azot.

Aceste gaze, care rezultă în principal din arderea combustibililor fosili, dar şi din transporturi,diferite activităţi industriale, sunt gaze care pot persista de la câteva ore până la câteva zile în atmosferă, putând fi transportate la sute de kilometri distanţă de locul producerii.

Sursele antropice pentru aceşti poluanţi sunt reprezentate de instalaţiile de ardere a

combustibililor fosili, traficul auto, industria metalurgică şi unele procese din industria chimica.

Gazele cu efect eutrofizant sunt amoniacul şi oxizii de azot. Amoniacul provine în

principal din sursele agricole. Unele cantităţi de amoniac, mai reduse, provin din diversesurse industriale, combustii etc.

Aceşti compuşi sunt prezenţi în toată troposfera, deoarece dispersia lor şi a produşilor lor de transformare se produce cu extindere atât pe verticală cât şi pe orizontală, sub acţiunea vântului şi a mişcărilor verticale ale aerului.

Eutrofizarea se datorează acumulării, peste un nivel considerat critic, a azotului nutritiv (compuşi cu azot de origine antropică implicaţi în circuitul azotului în natură, emişi în atmosferă sub forma oxizilor de azot şi amoniacului) într-un ecosistem, cu consecinţe negative asupra echilibrului ecologic.

A se vedea tabelele şi graficele din Capitolul I Calitatea aerului înconjurător

Eutrofizarea

Amploarea riscului de eutrofizare a ecosistemelor şi acoperirea sa geografică s-au diminuat uşor de-a lungul anilor. Previziunile pentru 2010 şi 2020 indică faptul că acest risc este încă răspândit în Europa. Acest fapt este în contradicţie cu obiectivul pe termen lung al UE privind nedepăşirea încărcărilor critice ale substanţelor responsabile pentru acidifierea şi eutrofizarea ecosistemelor sensibile (Directiva privind plafoanele naţionale de emisie, al 6-lea Program de Acţiune pentru Mediu, Strategia Tematică privind Poluarea Aerului).

Acidificarea

Situaţia s-a îmbunătăţit considerabil şi se estimează că se va îmbunătăţi în continuare. Cel mai probabil, obiectivul de mediu intermediar pentru anul 2010 (Directiva privind plafoanele naţionale de emisie) nu va fi îndeplinit în totalitate. Totuşi, zonele ecosistemelor europene unde încărcarea critică va fi depăşită este de aşteptat să scadă cu mai mult de 80% în anul 2010, considerând anul 1990 ca an de referinţă. Până în anul 2020, se aşteapă ca riscul privind acidifierea ecosistemelor să fie doar o problemă în anumite puncte critice.

Ozonul

Majoritatea vegetaţiei şi culturilor agricole sunt expuse la concentraţii de ozon care depăşesc obiectivul pe termen lung stabilit prin Directiva UE privind calitatea aerului. De asemenea, o parte semnificativă este expusă la niveluri care depăşesc valoarea-ţintă stabilită prin directivă pentru anul 2010. În anul 2009, concentraţiile au fost în medie mai mici decât în anul 2008. În perioada 1996 - 2009 există o tendinţă de creştere a expunerii.

Calitatea apelor curgătoare

Calitatea apelor curgătoare este tratată în Capitolul II APA, subcapitolul II.2 Calitatea apei.

### V.1.3. Schimbările climatice

În ultimii 100 de ani, temperatura medie anuală la nivel global a crescut cu 1° Celsius, iar cercetările arată că această creştere a fost accelerată în ultimii 20 de ani. Majoritatea speciilor faunistice din lume sunt foarte sensibile la schimbările climatice. Unele populaţii de păsări s-au confruntat cu o scădere a efectivului de până la 90%, iar altele au fost incapabile să se reproducă din cauza acestor modificări de climă. Schimbările climatice asociate şi cu pierderea sau fragmentarea habitatului şi poluarea pun în pericol orice specie de pe Glob. Se estimează că până în 2100, 10 % dintre speciile actuale de plante şi animale nu vor mai exista, iar cele mai pesimiste surse afirmă că acest declin se va produce până în 2050. Păsările sunt printre cele mai bine studiate grupe de animale, astfel că e uşor să se facă analize şi prognosticuri asupra biodiversităţii şi impactului schimbărilor climatice asupra ei, bazându-ne pe observaţiile asupra acestora.

Grupuri specifice de păsări se află expuse unui risc mai mare: păsările acvatice, păsările de munte, păsările arctice şi antarctice, păsările migratoare, păsările insulare şi cele din habitatele umede. Păsările care se deplasează uşor dintr-un habitat într-altul sau cele care migrează pe distanţe scurte fac faţă mai uşor schimbărilor climatice. În schimb păsările cantonate într-un teritoriu restrâns, cele care depind doar de un anumit tip de habitat sau sursă de hrană vor scădea dramatic în număr şi populaţii.

De-a lungul evoluţiei, păsările au reuşit să se adapteze condiţiilor de mediu mereu schimbătoare, însă acum ritmul prea avansat în care clima şi mediul înconjurător se alterează le depăşeşte aceste capacităţi.

Pierderea habitatului reprezintă o problemă majoră pentru păsări. Dincolo de influenţa directă a omului (despăduriri, transformarea în terenuri agricole, asanări etc), multe habitate dispar sau se modifică din cauza schimbărilor climatice. Păsările migratoare care parcurg ruta europeano-africană observă că de la an la an au de străbătut un deşert din ce în ce mai mare. În mod normal, păsările poposesc în oaze, locuri de adăpat şi păduri pentru a-şi reface forţele, iar odată cu expansiunea deşertului aceste locuri dispar, iar multe păsări cad epuizate şi deshidratate în pustiu.

Multe specii de gâşte sălbatice cuibăresc în tundra siberiană, unde îşi construiesc cuiburile şi îşi cresc puii pe solul dur, îngheţat. Dar în ultimii ani, creşterea temperaturilor a dus la dezgheşarea permafrostului pentru perioade lungi în an şi a permis pădurii să ocupe această întindere de verdeaţă. Pădurea migrează spre nordul polar, iar gâştele şi alţi locatari ai tundrei rămân fără locuri de cuibărit şi hrănit.

Poate cele mai afectate sunt păsările din regiunile polare. Calotele glaciare se topesc rapid, iar specii de pinguini care se înmulţesc exclusiv la nivelul gheţii nu se mai reproduc în ritmul obişnuit. Încălzirea apelor oceanelor lumii modifică curenţii şi afectează şi înmulţirea şi deplasarea peştilor. În apele arctice şi antarctice krilul nu se mai înmulţeşte în cantităţi mari, iar bancurile de peşti nu mai respectă rutele de migraţie obişnuite. În consecinţă, populaţii întregi de păsări care se bazau pe aceste surse de hrană, suferă de foame şi sunt nevoite să iasă din mediul lor familiar şi să  plece în căutarea unor noi locuri de hrănit. De multe ori călătoria se termină înainte de a ajunge la vreun rezultat încurajator.

Biodiversitatea reacţionează la încălzirea globală şi are tendinţa să migreze spre zonele cu temperatură optimă dezvoltării şi înmulţirii. Distribuţia geografică se modifică, iar tendinţa actuală este de a urca odată cu latitudinea şi altitudinea. În momentul în care habitatul pleacă, păsările care depind de el îl urmează. Astfel pe viitor e posibil să întâlnim la altitudini mari în munţi specii de păsări specifice zonelor de deal, iar în regiunile mai nordice, păsări care în mod normal trăiau mult mai în sud. Dar totuşi natura nu se poate adapta atât de rapid ritmului accelerat de încălzire globală, iar multe habitate şi implicit speciile caracteristice vor dispărea definitiv.

Temperaturile crescute alterează şi formarea şi succesiunea curenţilor de aer. Păsările cu migraţii lungi se bazează enorm pe aceştia. Multe păsări îşi schimbă rutele de migraţie, le scurtează sau renunţă definitiv la acest comportament intrinsec existentei lor. El rămân şi peste iarnă în locurile unde s-au reprodus, nefiind echipate şi pregătite cu cunoştinţele necesare supravieţuirii peste iarnă. Dacă iarna este una aspră şi grea, puţine dintre ele reuşesc să prindă primăvara. În plus, aceste păsări trebuie să concureze pentru resursele de hrană cu păsările autohtone, mult mai bine pregătite şi cu atuul cunoaşterii de partea lor. Pentru prădători, migratoarele rămase peste iarnă sunt o pradă facilă.

Creşterea temperaturii anuale face ca primăvara să vină mai repede în ţinuturile nordice. Astfel calendarul de migraţie se modifică şi el. Păsările pleacă mai repede din locurile sudice unde au iernat. Ajunse în nord, depun mai devreme ouă şi au pui, faţă de cum erau obişnuite. În paralel, plantele şi celelalte vieţuitoare revin şi ele mai devreme la viaţă. În mod normal, eclozarea puilor se sincronizează cu belşugul naturii şi astfel au acces la surse generoase de hrană. Atunci când primăvara vine mai repede, iar calendarul migraţiei este dat peste cap, păsările şi puii lor riscă să ajungă mai târziu şi să piardă abundenţa hranei de primăvară. În consecinţă se înregistrează pierderi multe în rândul puilor.

Precipitaţiile sunt un alt factor climatic ce influenţează comportamentul păsărilor, mai ales al celor migratoare. Fluctuaţia nivelului de precipitaţii are consecinţe asupra deciziei păsărilor de a porni în migraţie, în condiţiile în care hrana pe terenul actual este abundentă sau dimpotrivă lipseşte, ele vor întârzia, respectiv vor grăbi plecarea. Seceta prelungită reduce cantitatea de hrana disponibilă şi afectează sursele de apă (în habitatele aride dispar bălţile sau cursurile de apă folosite pentru adăpat, îmbăiat). După cum menţionam şi mai sus, păsările migratoare nu mai au unde să facă popasuri pe drum pentru a se hrăni şi hidrata. Încălzirea globală duce şi la fenomene meteo extreme: furtunile sunt mai atroce şi mai frecvente. Unele păsări şi mai ales puii nu sunt pregătiţi să facă faţă acestor ploi masive, iar migratoarele nu pot înainta prin furtuni şi întârzie sosirea la locurile de cuibărit, dacă mai au şansa să ajungă vreodată acolo.

Păsările deţin un rol important în cadrul lanţului trofic din ecosistemul în care trăiesc. Reţeaua care conectează aceste relaţii de nutriţie este foarte fină şi orice alterare a unuia sau mai multe elemente componente se răsfrânge asupra tuturor celorlalte. Dispariţia sau schimbarea distribuţiei geografice a unor specii de păsări pot avea efecte devastatoare asupra unor habitate. De aceea este important, inclusiv pentru noi oamenii, să rămână vii toate speciile de plante şi animale.

Asupra dispariţiei animalelor de pe teritoriul ţări a influenţat nu numai factorul antropic, dar şi diferitele perioade când clima a suferit schimbări esenţiale. Astfel dispariţia unor specii ca zimbrul, bourul, dropia (a fost observată ultima dată în 1970 în jud. Arad) ş.a. a fost influenţată nu numai de activitatea omului dar şi de schimbările meteorologice de lungă durată. La fel, se presupune, că din cauza eventualelor schimbări climaterice (ridicarea temperaturii, aridizarea) efectivele unor specii de animale ar putea scădea (mistreţi, căprioare, şoareci, potârnichi, prepeliţe, şerpi, şopârle etc.) şi ar putea să apară unele specii, ce preferă temperaturi mai înalte (antilopa saiga, marmota de stepă, castorul etc.)

Din datele Organizaţiei Mondiale de Meteorologie (OMM), temperatura medie a globului a crescut în perioada 1901 – 2000 cu  0,60 C. Pentru România, conform INMH – Bucureşti, această creştere este de 0,30 C, mai mare în regiunile de sud şi est (0,80 C) şi mai mică în regiunile intracarpatice (0,10 C). Încălzirea climei este mai pronunţată după anii 1961 şi cu deosebire după anul 2000 (2003, 2005) când frecvenţa zilelor tropicale (maxima zilnică  > 300C) a crescut îngrijorător de mult şi zilele de iarnă (maxima zilnică < 00 C ) a scăzut substanţial. Drept urmare mai multe zone din ţara noastră prezintă un risc ridicat de secetă şi deşertificare în special cele unde temperatura medie anuală este mai mare de 100C; suma precipitaţiilor atmosferice anuale este sub 350 – 550 mm; precipitaţii aprilie – octombrie sunt sub 200 – 350 mm, iar rezerva apă din sol 0 – 100 cm la 31 martie este mai mică de 950 –1500 mc /ha.

Conform Convenţiei Naţiunilor Unite pentru Combaterea Deşertificării (UNCDD) indicele de ariditate (cantitatea anuală de precipitaţii/evapotranspiraţia potenţială – ETP) pentru zonele aride, deşerturi este de  0,05 şi pentru zonele subumed uscate de 0,65, prag peste care un teritoriu se consideră a fi aproape de normalitate. Conform acestei convenţii ETP pentru stepă şi silvostepă este de 400 – 900 mm şi pentru zona montană de 300 mm de apă.

În al patrulea raport (2007) al Comitetului Internaţional pentru Schimbări Climatice (IPCC) pentru perioada 2020 – 2030 faţă de anul 2000 într-o variantă optimistă se estimează o creştere globală a temperaturii medii cu 0,50 C şi într-o variantă mai pesimistă cu 1,50 C, iar în perioada 2030 – 2100 creşterea în cele două variante se situează între 2,00 C şi 5,00 C, ceea ce este extrem de mult.

Dacă am lua nivelul anului 2070 cu o creştere de numai 30 C faţă de nivelul actual, atunci 68 % din teritoriul României situat sub 500 m altitudine va fi supusă aridizării şi deşertificării, respectiv o suprafaţă mai mult decât dublă cea a zonei montane actuale.

Prin creşterea temperaturii medii a aerului cu numai 30 C până în anul 2070 conform prognozelor, peste 30 % din teritoriul ţării va fi afectat de deşertificare şi cca. 38% de aridizare accentuată, care vor îngloba toate câmpiile noastre, până la 85 % din zona de dealuri şi aproape 20 % din zona premontană şi montană joasă;

Prognoza încălzirii globale cu 30 C în ţara noastră ar crea  perturbaţii majore în distribuţia pe altitudine a etajelor de vegetaţie din Carpaţi, în sensul creşterii limitei superioare a molidului cu 600 m, cu dispariţia treptată a etajelor subalpin (jneapăn) şi alpin. Productivitatea maximă a pădurilor şi a pajiştilor naturale situate în prezent la nivelul de 1000 – 1200 m după încălzirea globală s-ar ridica la 1600 – 1800 m altitudine.Toate acestea s-ar răsfânge în final, aşa cum am arătat anterior asupra speciilor de faună.

Pentru a preântâmpina acest scenariu, România s-a angajat în conformitate cu prevederile Protocolului de la Kyoto să reducă emisiile de GES cu 8% în perioada 2008 - 2012, faţă de anul de bază 1989. Emisiile totale de GES (exceptând LULUFC) au scăzut cu 54.86% în 2011 în comparaţie cu anul 1989. Pe baza acestor observaţii, există o probabilitate mare ca România să-şi îndeplinească angajamentele de reducere a emisiilor de GES pentru perioada 2008 - 2012.

Notă:

Nu deţinem date concrete pentru a face o corelaţie prin intermediul unui grafic între valori climatice şi speciile de faună.

### V.1.4. Modificarea habitatelor

#### V.1.4.1. Fragmentara ecosistemelor

Fragmentarea habitatelor este procesul prin care o suprafaţă mare şi continuă a unui habitat este divizată în două sau mai multe fragmente.

Cauze ale fragmentării:

Ocauză principală a fragmentării arealelor naturale şi seminaturale este dată de conversia terenurilor în favoarea dezvoltării infrastructurii urbane, industriale, agricole, turistice sau de transport, aceasta reprezentând cauza principală a pierderii biodiversităţii, ducând la degradarea, distrugerea şi fragmentarea habitatelor şi implicit la declinul populaţiilor naturale.

O altă cauză a fragmentării este generată de către procesul de extindere şi dezvoltare a aşezărilor umane. În prezent se consideră că aproximativ 6,5% din suprafaţa ţării este destinată construcţiei de locuinţe. Fragmentarea habitatelor apare şi atunci când există aglomerări mari de locuinţe, dar şi în cazul celor izolate, datorită construcţiei suplimentare de căi de acces şi utilităţi.

Se estimează că în trecut aproximativ 70-80% din suprafaţa României era acoperită de păduri. Se putea merge din Carpaţii Meridionali până la Dunăre doar prin păduri. De exemplu, Teleorman înseamnă în turca veche “pădure nebună”, deşi acum pădurile ocupă doar 10% din suprafaţa judeţului. Pădurile au rămas doar pe 27% din

teritoriul ţării, adică doar o treime din suprafaţa iniţială împădurită.

Distrugerea pădurilor a fost accentuată de degradarea parcelelor de pădure rămase şi de fragmentarea acestora.

Extinderea în spaţiu a sistemului socio-economic uman, creşterea complexităţii subsistemelor componente precum şi sporirea conexiunilor dintre acestea duc la distrugerea, degradarea şi fragmentarea sistemelor ecologice naturale şi seminaturale. Alterarea sistemelor ecologice naturale terestre şi a apelor curgătoare este considerată una din cele mai grave ameninţări asupra biodiversităţii la nivel global.

Cea mai vizibilă şi cu un impact major este distrugerea directă a sistemelor ecologice (ex. tăierea unei păduri, drenarea unui zone umede, construirea unui baraj, transformarea zonelor de stepă/preerie/savană în agroecosisteme). Deseori impactul distrugerii directe este mult amplificat de fragmentarea sistemelor ecologice rămase. Fragmentarea poate duce la întreruperea continuităţii structurale sau funcţionale a sistemelor ecologice, datorită distribuirii habitatului rămas în parcele mici, izolate. Rezultatul final al dezvoltării componentelor sistemului socio-economic uman într-o

regiune sunt un ansamblu de zone naturale şi seminaturale, cu suprafaţă redusă, izolate, adevărate insule într-o “mare” de agroecosisteme, ecosisteme urbane şi rurale.

Notă: Nu deţinem date concrete pentru a putea realiza o reprezentare grafică cu ecosistemele fragmentate la nivelul judeţului Arad.

#### V.1.4.2. Reducerea habitatelor naturale şi semi-naturale

Noţiunea de "habitat natural”, aşa cum este definită în Directiva Habitate nr.92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, se referă la zone terestre sau acvatice ce se disting prin caracteristici geografice, abiotice şi biotice, în întregime naturale sau seminaturale.

Habitatele naturale şi seminaturale, întâlnite la nivel judeţean caracterizează mediul acvatic, terestru şi subteran:

- habitate acvatice –  de apă dulce;

- habitate terestre – habitat de pădure, de pajişti, habitat de stepă;

- habitate subterane – habitat de peşteră.

Conservarea diversităţii biologice se realizează prin intermediul Reţelei Ecologice „Natura 2000”. Programul Natura 2000 reprezintă o structură de protejare a naturii, protejare care nu înseamnă neapărat „limitări şi restricţii”. Natura 2000 permite atât conservarea cât şi dezvoltarea pe mai departe a biodiversităţii la nivelul judeţului şi a ţării. Reţeaua Natura 2000 este principalul instrument al Uniunii Europene pentru conservarea naturii. Este o reţea pe teritoriul Uniunii Europene unde speciile de plante şi animale vulnerabile, cât şi habitatele importante, trebuie protejate.

În ultimui ani natura este din ce în ce mai ameninţată. Sunt specii ale căror populaţii înregistrează un declin alarmant iar multe dintre habitatele naturale şi semi-naturale dispar cu rapiditate. Astăzi, aproape jumătate dintre mamiferele Europei, şi o treime din reptile, peşti şi păsări suntameninţate cu dispariţia.

Acest declin dramatic este cauzat de pierderea, reducerea şi fragmentarea habitatelor de care depind aceste specii.

Multe dintre aceste habitate se modifică ca suprafaţă, prin intensificarea folosinţei terenurilor, dezvoltarea infrastructurii, cum este cazul drumurilor şi prin expansiunea constantă a zonelor urbane.

În doar câţiva zeci de ani, zonele umede au fost desecate prin lucrări de îmbunătăţiri funciare.

Recent, schimbările climatice reprezintă un motiv de îngrijorare major atât pentru oameni cât şi pentru biodiversitate, la fel fiind şi expansiunea speciilor invazive ce vor înlocui plantele şi animalele autohtone. Natura este ameninţată şi de poluare, exploatarea necontrolată a resurselor naturale şi abandonarea terenurilor.

In faţa acestui declin alarmant, oamenii de pretutindeni din Europa şi-au exprimat ingrijorarea pentru pierderea moştenirii naturale şi a biodiversităţii de care depindem

toţi pentru sănătatea şi bunăstarea noastră.

Guvernele Statelor Membre au răspuns la acest apel şi in anul 2001, la Summitul de la Gothenburg s-au angajat să stopeze declinul biodiversităţii in Europa.

Pilonul central al legislaţiei Europene pentru conservarea naturii il reprezintă Directivele Păsări şi Habitate.

Conform Directivei Păsări, cele 27 de State Membre trebuie să protejeze zonele cele mai importante pentru toate speciile de păsări migratoare şi pentru mai bine de 190 de specii ameninţate, o atenţie specială acordandu-se zonelor umede de importanţă internaţională.

In 1992, UE adoptă Directiva Habitate. Aceasta introduce măsuri similare celor din Directiva Păsări, cu scopul de a proteja viaţa sălbatică a Europei dar aria de acoperire este mult mai extinsă, vizand arealul a aproape o mie de specii de plante şi animale rare,endemice şi ameninţate. Totodată, aproximativ 230 de habitate rare, cu particularităţi deosebite, sunt prin această Directivă pentru prima dată selectate pentru a fi conservate.

Caracteristicile geologice, pedologice, hidrologice şi climatice ale judeţului Arad determină particularităţile floristice şi faunistice; astfel particularităţile floristice sunt puse în evidenţă atât de către specii rare, cât şi de elementele termofile, meridionale, prezente într-un număr remarcabil 20,1%, conferind vegetaţiei, o nuanţă mozaicată, specifică, motiv pentru care flora judeţului se încadrează în Provincia Est-Carpatică, Districtul Codru-Zărand-Trascău, Ţinutului Câmpiei de Vest. Predomină formaţiunile zonale de silvostepă (asociate, pe suprafeţe mici, chiar de stepă şi forestiere), cele azonale de luncă şi vegetaţia antropică; 44% din teritoriul judeţului este ocupat de o vegetaţie naturală propriu-zisă, sau foarte puţin transformată (aici se include fondul forestier, păşunile şi fâneţele), restul 56% fiind înlocuită cu vegetaţie de cultură. Vegetaţia forestieră (26% din suprafaţă judeţului) ocupă suprafeţe mari în zona montană şi în dealurile piemontane.

Tabel V.1.4.2.1

Suprafaţa totală teren după modul de folosinţă la 31 decembrie 2013

|  | UM | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Supraf. TOTALĂ | ha | 775409 | 775409 | 775409 | 775409 | 775409 |
| Supraf. agricolă | ha | 510624 | 500354 | 497551 | 497463 | 497524 |
| din care:sect privat | ha | 467670 | 460604 | 457604 | 457565 | 453446 |
| din total supraf. agricolă: Arabil | ha | 349856 | 349735 | 341927 | 349343 | 350866 |
| Păşuni | ha | 126109 | 118236 | 116078 | 115756 | 114187 |
| Fâneţe | ha | 25495 | 23707 | 23694 | 23694 | 23450 |
| Vii şi pepiniere viticole | ha | 3577 | 3538 | 3746 | 3738 | 3775 |
| Livezi şi pepinirere pomicole | ha | 5587 | 5138 | 4906 | 4932 | 5246 |
| Păduri şi alte ter. cu veg. forest. | ha | 211979 | 216870 | 219391 | 218787 | 218319 |
| Ape şi bălţi | ha | 13691 | 13659 | 13441 | 13967 | 14313 |
| Alte suprafeţe | ha | 39115 | 44526 | 45026 | 45192 | 45263 |

Din analiza datelor din tabelul de mai sus se observă o scădere a suprafeţei de teren agricol în anul 2013 comparativ cu 2009 dar în paralel se observă o creştere a suprafeţelor de terenuri ocupate cu vegetaţie forestiră.

Fig. V.1.4.2.1

Evoluţia suprafeţei de teren arabil, păşuni, fâneţe, păduri (şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră) după modul de folosinţă în perioada 2009-2013

Tabel V.1.4.2.2

Lungimea reţelei de cale ferată şi drumuri

|  | UM | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lung. căilor ferate TOTAL | km | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 |
| Linie normală | km | 469 | 469 | 469 | 469 | 463 |
| Lung. drumurilor publice TOTAL | km | 2240 | 2260 | 2266 | 2301 | 2367 |
| Drumuri modernizate | km | 598 | 660 | 815 | 881 | 1089 |
| Dr. cu îmbrăc. uşoară rutieră | km | 671 | 731 | 637 | 612 | 569 |
| Lung. autostrăzilor şi a dr. naţionale | km | 405 | 405 | 405 | 440 | 440 |
| Drumuri modrenizate | km | 405 | 405 | 405 | 440 | 440 |
| Lung. dr.judeţene şi comunale TOTAL | km | 1835 | 1855 | 1861 | 1861 | 1927 |
| Drumuri modernizate | km | 193 | 255 | 410 | 441 | 549 |
| Dr. Cu îmbrăc. uşoare rutiere | km | 671 | 731 | 637 | 612 | 569 |
| Din total căi ferate: -electrificate | km | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| -cu o cale | km | 330 | 330 | 330 | 330 | 324 |
| Lung. totală simplă a liniei de tramvaie | km | 96 | 96 | 96 | 99 | 99 |

Din analiza datelor din tabelului anterior se observă o crestere a numărului de km. de drumuri publice, drumuri modernizate şi o scădere a lungimi căilor ferate.

Tabel V.1.4.2.3

Lungimea străzilor orăşeneşti şi a suprafeţei spaţiilor verzi orăşeneşti

|  | UM | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lung. str. orăşeneşti Total | km | 866 | 870 | 873 | 874 | 874 |
| Din care: modernizate | km | 472 | 505 | 514 | 535 | 570 |
| Suprafaţa spaţii verzi | ha | 340 | 339 | 388 | 398 | 529 |

Se observă o creştere a lungimi de străzi orăşeneşti în 2013 comparaţiv cu 2005 şi o creştere a suprafeţei ocupată de spaţiu verde deci o extindere a zonelor locuite.

Datele au fost preluate din anuarul de statistică.

În anul 2014 la nivelul APM Arad nu au fost depuse/analizate documentaţii pentru planuri/proiecte care ar avea un impact negativ asupra biodiversităţii ducând la fragmentarea habitatelor identificate sau la izolarea unor specii de importanţă naţională sau comunitară.

Notă: Date referitoare la suprafaţa construită la nivelul judeţului Arad nu deţinem.

### V.1.5 Exploatarea excesivă a resurselor naturale

O serie de evenimente grave legate de creşterea populaţiei, starea mediului natural, asigurarea şi conservarea resurselor naturale, etc au avut ca urmare o reconsiderare a conceptului de dezvoltare economică. Dezbaterile generate de aceste evenimente, multe materializate în rapoarte, s-au concretizat în conceptul de dezvoltare economică durabilă.

În cazul conceptului de dezvoltare durabilă, problematica mediului şi a resurselor naturale îşi pune amprenta asupra redefinirii şi determinării conţinutului lor real, în condiţiile evoluţiei sistemelor naturale.

Introducerea sintagmei „dezvoltare durabilă”, în vocabularul uzual al ştiinţei economice a reprezentat o necesitate obiectivă, ca răspuns la criza economică şi ecologică pe care lumea a parcurs-o la sfârşit de secol XX şi continuă să o parcurgă la început de mileniu.

Dezvoltarea durabilă are trei dimensiuni: economică, socială şi ecologică.

Dimensiunea ecologică a dezvoltării durabile contribuie la refacerea echilibrului dintre societate şi natură prin utilizarea resurselor într-un mod mai raţional, prin cultivarea unui comportament al oamenilor responsabil faţă de mediul ambiant. Ea asigură dezvoltarea societăţii umane în armonie cu natura pe perioade lungi şi foarte lungi.

Accentuarea pe un tip de creştere extensiv a dus, în ultimele decenii, la o creştere impresionantă a consumului de resurse naturale, energetice şi de materii prime, precum şi la o creştere a poluării şi dezechilibrelor ecologice.

Folosirea excesivă s-a materializat într-un volum mare de resurse consumate, determinând contradicţia dintre rezervele de substanţe existente şi folosirea neraţională cu randamente nesatisfăcătoare în prezent. Exploatarea nelimitată a resurselor naturale, fără luarea în considerare a factorilor de mediu, a echilibrului ecologic a provocat efecte negative asupra solului, aerului, apei, faunei, florei, etc., cu mari pierderi în economie. A apărut astfel necesitatea reconsiderării problemelor reproducţiei condiţiilor de mediu şi a resurselor naturale, a redimensionării raportului nevoi - resurse prin combinarea optimă a factorilor cantitativi cu cei calitativi.

Dezvoltarea economică durabilă, presupune găsirea unui echilibru al raportului nevoi – resurse, prin încercarea unei valorificări superioare a resurselor naturale, reducerea consumurilor de materii prime şi energie, restructurarea şi modernizarea producţiei, generalizarea recuperării şi refolosirii tuturor materialelor rezultate din procesul de producţie şi consum. Recuperarea şi reciclarea constituie una dintre metodele cele mai eficiente şi mai avantajoase pentru economisirea resurselor neregenerabile, deoarece prin aceasta se realizează o economisire de energie şi materii prime.

Evoluţia raportului nevoi – resurse pune în evidenţă contradicţia dintre nevoile sociale în creştere şi resursele naturale într-un cadru naţional dat. Dinamica contradicţiei depinde de nivelul factorilor de producţie atraşi, nivel capabil să asigure satisfacerea optimă a nevoilor de consum. Nevoile de resurse naturale şi de menţinere a unui mediu natural sănătos trebuie corelate cu rezervele cunoscute exploatabile, iar ca perspectivă cu cele probabile.

În concluzie, pe măsura dezvoltării economice, trebuie trecut la o creştere calitativă structurată în care factorii eficienţei economice să aibă o pondere importantă, care să

contribuie la realizarea unei dezvoltări economice durabile.

#### V.1.5.1. Exploatarea forestieră

Exploatarea forestieră sau procesul de producţie al exploatării lemnului, simplificat exploatarea lemnului, reprezintă ansamblul activităţilor silvice, tehice şi economice ce au ca scop şi efect introducerea în circuitul economic a produselor rezultate din verificarea biomasei lemnoase a pădurilor.

Exploatarea lemnului implică atât o fază iniţială, reprezentată de procesul de producţie din cultura pădurilor, cât şi o fază cu caracter tehnico-industrial, care are ca efect atât transformarea masei lemnoase în produse brute sau semifinite, cât şi transportul acestora pentru consum sau prelucrare ulterioară.

Fondul forestier necesită însă o gospodărire raţională (ceea ce este unul dintre scopurile silviculturii) pentru a evita defrişările excesive.

Pentru a evita defrişările excesive exploatarea forestieră trebuie să se realizeze în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi în funcţie de cerinţele din amenajamentul silvic. De asemenea trebuie avut în vedere şi planul de management al ariei naturale protejate dacă exploatarea are loc în cadrul unui sit Natura 2000.

În anul 2012 la nivelul ţării, s-au recoltat 19081 mii metri cubi (volum brut) de lemn, răşinoasele reprezentând 39,9% din volumul total de masă lemnoasă recoltată, fagul 33,2%, stejarul 8,8%, diverse specii tari (salcâm, paltin, frasin, nuc etc.) 10,6% şi diverse specii moi (tei, salcie, plop etc.) 7,5%. Lemnul recoltat a fost destinat, în proporţie de 96,6%, pentru persoane juridice atestate în activitatea de exploatare forestieră şi de 3,4% pentru persoanele fizice care pot exploata lemn din pădurile pe care le au în proprietate.

În anul 2012, s-au recoltat din pădurile proprietate publică a statului (la nivelul ţării) 50,2% din volumul total de masă lemnoasă recoltată, restul fiind recoltat din pădurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale (16,1%), din pădurile proprietate privată (30,6%) şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier (3,1%). Volumul de lemn recoltat în anul 2012, din pădurile proprietate privată, a crescut faţă de anul 2011 cu 10,6%, în vreme ce din pădurile proprietate publică a scăzut cu 2,0%.

În anul 2012 la nivelul ţării, produsele lemnoase principale au reprezentat 69,6% din volumul total de masă lemnoasă recoltat, produsele lemnoase secundare 21,3% şi produsele lemnoase de igienă 10,1%.

La nivelul regiuni de Vest s-a recoltat în 2012, 11,8 % din volumul total de masă lemnoasă.

În anul 2012, din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, a fost recoltat un volum de 9578,5 mii mc masă lemnoasă.

În anul 2013, Regia Naţională a Pădurilor Romsilva a avut un program de recoltare a masei lemnoase de 9770 mii mc masă lemnoasă. Acest volum reprezinta aproximativ 75% din posibilitatea anuală a pădurilor proprietate publică a statului, administrate de regie.

La nivelul APM Arad s-au emis pe anul 2014 un număr de 9 autorizaţii pentru activitatea de exploatare forestieră, în 2013 tot 9 autorizaţii pentru activitatea de exploatare forestieră, în 2012, 36 autorizaţii pentru activitatea de exploatare forestieră, în 2011, 3 autorizaţii pentru activitatea de exploatare forestieră, în 2010, 11 autorizaţii pentru activitatea de exploatare forestieră iar în 2009, 76 autorizaţii pentru activitatea de exploatare forestieră  .

Tabel V.1.5.1.1

Volumele de lemn recoltate la nivelul judeţului Arad

| Nr.crt. | Judeţ | Anii | Volumul de lemn recoltat /mii m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Arad | 2013 | 605,8 |
| 2. | Arad | 2012 | 587,5 |
| 3. | Arad | 2011 | 635,4 |
| 4. | Arad | 2010 | 587,2 |
| 5. | Arad | 2009 | 518,1 |

Datele au fost preluate din baza de date a Institutului Naţional de Statistică.

Din analiza datelor de mai sus se observă o creştere a volumului de lemn recoltat în perioada 2009 – 2011 urmată de o scădere bruscă în 2012, iar în 2013 se înregistrează din nou o creştere.

Fig.V.1.5.1.1

Volumele de lemn recoltate la nivelul judeţului Arad

## V.2. Protecţia naturii şi biodiversitatea: prognoze şi acţiuni întreprinse

Asigurarea unei calităţi corespunzătoare a mediului, protejarea lui, ca necesitate a supravieţuirii şi progresului – reprezintă o problemă de interes major şi certă actualitate pentru evoluţia socială. În acest sens, se impune păstrarea calităţii mediului, diminuarea efectelor negative ale activităţii umane cu implicaţii asupra acestuia.

Poluarea şi diminuarea drastică a depozitelor de materii regenerabile în cantităţi şi ritmuri ce depăşesc posibilităţile de refacere a acestora pe cale naturală au produs dezechilibre serioase ecosistemului planetar.

Protecţia mediului este o problemă majoră a ultimului deceniu dezbătută la nivel mondial, fapt ce a dat naştere numeroaselor dispute între ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare. Acest lucru a impus înfiinţarea unor organizaţii internaţionale ce au ca principale obiective adoptarea unor soluţii de diminuare a poluării şi creşterea nivelului calităţii mediului în ansamblu.

Cercetările amănunţite legate de calitatea mediului, de diminuarea surselor de poluare s-au concretizat prin intermediul unui ansamblu de acţiuni şi măsuri care prevăd:

- cunoaşterea temeinică a mediului, a interacţiunii dintre sistemul economic şi sistemele naturale; consecinţele acestor interacţiuni; resursele naturale trebuiesc utilizate raţional şi cu maxim de economicitate;

- prevenirea şi combaterea degradării mediului provocată de om, dar şi datorate unor cauze naturale;

- armonizarea intereselor imediate şi de perspectivă ale societăţii în ansamblu sau a agenţilor economici privind utilizarea factorilor de mediu.

Pentru protejarea mediului, în primul rând trebuie identificate zonele afectate, evaluat gradul de deteriorare şi stabilite cauzele care au produs dezechilibrele respective.

Făcând referire la modalităţile de protejare, trebuie soluţionate trei categorii de probleme:

- crearea unui sistem legislativ şi institutuţional adecvat şi eficient care să garanteze respectarea legilor în vigoare;

- evaluarea costurilor acţiunilor de protejare a mediului şi identificarea surselor de suportare a acestora;

- elaborarea unor programe pe termen lung corelate pe plan naţional şi internaţional referitoare la protejarea mediului.

În ceea ce priveşte evaluarea costurilor şi stabilirea modului în care aceste sunt suportate, se poate susţine că protejarea mediului este costisitoare şi nu pot fi întotdeauna identificaţi factorii poluării. Datorită acestei situaţii costurile de protejare a mediului se împart între societăţile comerciale potenţiale poluatoare şi stat. Fondurile alocate protejării mediului diferă de la o ţară la alta în funcţie de nivelul de dezvoltare al fiecăreia.

Pentru elaborarea unor programe pentru protejarea mediului, trebuie identificaţi toţi factorii de mediu şi zonele în care pot apărea probleme de poluare a acestora. Un astfel de program presupune identificarea zonelor, evaluarea costurilor necesare şi stabilirea responsabilităţilor pentru derularea proiectelor.

Presiunea activităţii omului asupra mediului natural creşte foarte rapid. De asemenea, se accelerează dezvoltarea industrială, schimburile, circulaţia mărfurilor, spaţiul ocupat, parcurs şi utilizat pentru activităţile umane este din ce în ce mai vast. Această evoluţie îşi pune amprenta în mod nefavorabil asupra mediului şi a componentelor sale.

Un alt factor care dăunează mediului este modernizarea transporturilor, accesibilitatea lejeră în spaţiile verzi. Prin comportamentul său omul poluează mediul într-o măsură mai mare sau mai mică, fie sub forma activităţii cotidiene, fie a consumurilor turistice.

Prin dezvoltarea activităţii umane sunt afectate toate componentele mediului în proporţii diferite. Dintre aceste elemente cele mai importante sunt: peisajele, solul, apa, flora, fauna, monumentele, parcurile si rezervaţiile, precum şi biosfera.

În consecinţă, conservarea funcţiilor igienico-sanitare, recreativă şi estetică ale elementelor componente specifice mediului natural, constituie garanţia unei dezvoltări continue a societăţii umane.

Raportat la nivelul european, se consideră că în România fenomenul de poluare are o intensitate medie, dar sunt prezente aşa-numitele puncte fierbinţi (hot spot): Copşa Mică, Baia Mare, Zlatna, Ploieşti-Brezoi, Borzeşti-Oneşti, Bacău, Suceava, Piteşti, Târgu Mureş etc. Toate aceste zone cu poluare intensă sunt areale industriale, mai ales cu industrie chimică, în care impactul proceselor tehnologice este complex şi se manifestă asupra tuturor condiţiilor geoecologice şi asupra sănătăţii umane. În unele dintre aceste situaţii, problema poluării actuale a fost rezolvată odată cu închiderea întreprinderilor responsabile, rămânând însă vizibile în peisaj efectele cumulate ale poluării.

Ţinând cont de cele amintite anterior acelaşi lucru se poate spune şi despre judeţul Arad -poluarea mediului nu înregistrează cote alarmante, totuşi pe harta judeţului există anumite puncte fierbinţi unde, omul şi-a pus pregnant amprenta.

Cu toate acestea tot omul prin conştientizarea dezechilibrelor cauzate încearcă să impună o limitare a acţiunilor sale prin aplicarea unor măsuri conforme cu legislaţia europeană şi naţională, având mereu în vedere reecologizarea zonelor afectate, în vederea restabilirii echilibrelor optime în cadrul biotopurilor afectate.

Pentru a veni în sprijinul protecţiei biodivesităţii judeţului Arad încă din anul 1995 prin Hot. nr.1/1995 a comisiei Administrative de pe lângă Prefectura judeţului Arad s-au desemnat un număr de 30 de arii naturale protejate unele din ele prin Legea nr. 5/2000 devenind rezervaţii de importanţă naţională. În anul 2007 s-a început implementarea reţelei de arii naturale protejate Natura 2000 care a cunoscut o extindere în 2011,  iar prin apariţia formularelor standar pentru fiecare sit s-au realizat paşi importanţi în ceea ce priveşte conservarea speciilor faunistice şi floristice de la nivelul judeţului.

Având în vedere calendarul ecologic APM Arad a realizat o serie de acţiuni cu copiii din grădiniţe, şcoli şi liceele urmărind prin acestea cunoşterea şi aprecierea biodiversităţii locale de lo vârstă cât mai fragedă.

De asemenea, prin consilierea custozilor şi fişarea activităţiia acestora s-a realizat încă un pas important în promovarea valorilor naturale ale judeţului Arad.

Pentru siturile Natura 2000 care nu au custode s-a întocmit un set de măsuri minime de protecţie a obiectivelor de conservare. Aceste măsuri minime au fost transmise autorităţi responsabile de mediu pentru aprobare.

Prin aplicarea corectă a Ordinului nr. 410/2008 se urmăreşte recoltarea de elemente din flora şi fauna sălbatică având în vedere conservarea durabilă a biodiversităţii la nivelul judeţului Arad. Astfel s-au eliberat în anul 2014 un număr de 59 de autorizaţii de recoltare de exemplare din flora şi fauna locală.

### V.2.1. Reţeaua de arii protejate

Ariile naturale protejate

Ariile naturale protejate sunt importante pentru menţinerea biodiversităţii ecosistemelor, a speciilor precum şi a varietăţii genetice, care alcătuieşte diversitatea vieţii.

Ele conservă caracterele complexe şi mereu schimbătoare ale ecosistemelor, sunt un prim loc de apărare împotriva dispariţiei speciilor mari şi mici păstrând diversitatea biologică, sălbatică sau cultivată a unora dintre cele mai importante resurse ale omenirii. De asemenea, reprezintă un rezervor vital pentru plantele şi animalele necesare medicinei.

Ariile naturale protejate îmbunătăţesc, de asemenea, calitatea vieţii umane, în mod deosebit ca locuri de recreere.

Conform articolului nr. 5 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare (Legea nr. 49/2011) ariile naturale protejate se împart în următoarele categorii:

a) de interes naţional: rezervaţii ştiinţifice, parcuri naţionale, monumente ale naturii, rezervaţii naturale, parcuri naturale

b) de interes internaţional: situri naturale ale patrimoniului natural universal, geoparcuri, zone umede de importanţă internaţională, rezervaţii ale biosferei

c) de interes comunitar sau situri Natura 2000: situri de importanţă comunitară, arii speciale de conservare, arii de protecţie specială avifaunistică

d) de interes judeţean sau local: stabilite numai pe domeniul public/privat al unităţilor administrativ – teritoriale, după caz

Ariile naturale protejate de interes naţional

Arii naturale protejate de interes judeţean şi naţional

Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Arad, nr. 27/2000, din data de 28.03.2000, au fost declarate un număr de 37 arii protejate de importanţă judeţeană:

Conform Legii 5/2000, în judeţul Arad, au fost declarate un număr de 15 arii protejate, de importanţă naţională:

- 3 rezervaţii botanice (Dosul Laurului, Baltele Gurahonţ, Poiana cu narcise Rovina);

- 3 rezervaţii zoologice (Balta Rovina, Balta Şoimoş, Pădurea Sâc);

- 3 rezervaţii speologice (Peştera Duţu, Peştera Sinesie, Peştera Valea Morii);

- 2 rezervaţii paleontologice (Locul fosilifer Monoroştia, Locul fosilifer Zăbalţ);

- 2 rezervaţie forestieră (Runcu-Groşi, Pădurea de stejar pufos de la Cărand);

- 1 rezervaţii mixte (Rezervaţia de soluri sărăturate de la Socodor);

- 1 rezervaţie ştiinţifică (Arboretul Macea).

Conform Hotărârii de Guvern nr. 2151/ 2004, în judeţul Arad, au fost declarate un număr de 3 zone puse sub protecţie, de importanţă naţională:

- 1 parc natural (Parcul Natural Lunca Mureşului);

- 2 arii de protecţie speciale avifaunistice (Pădurea Lunca, Pădurea Socodor).

- 1 rezervaţie naturală (Prundu Mare)

Conform Hotărârii nr. 1/1995, din data de 27.01.1995 a Comisiei Administrative de pe lângă Prefectura Judeţului Arad şi al Hotărârii Consiliului Judeţean Arad, nr. 27/2000, din data de 28.03.2000, pe raza judeţului Arad, au fost declarate un număr de 9 parcuri dendrologice.

A.P.M. Arad monitorizează îndeaproape starea ariilor naturale din judeţ prin controale periodice, dar şi prin studiul speciilor importante existente în cadrul acestor rezervaţii.

Arii naturale protejate de interes internaţional

Arii naturale protejate de interes comunitar

Siturile de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene „Natura 2000” (SCI) au fost declarate prin Ordin 1964/2007 - ordin privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat şi completat prin Ordinul nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitră ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

La nivelul Judeţului Arad siturile de importanţă comunitară sunt următoarele:

Codrul  Moma, Crişul Alb, Crişul Negru, Defileul Mureşului Inferior, Drocea, Lunca Mureşului Inferior, Mlaştina Satchinez Platoul Vaşcău, Podişul Lipovei Poiana Ruscă, Dealul Mocrea – Rovina – Ineu, Nădab – Socodor, Coridorul Drocea – Codru Moma, Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma, Crişul Alb între Gurahonţ şi Ineu, Crişul Alb între Gurahonţ şi Ineu, Defileul Crişului Alb, Pădurea Neudorfului, Lunca Teuzului, Râul Mureş între Lipova şi Păuliş, Turnu – Variaşu, Zărandul de Est, Zărandul de Vest, Munţii Bihor

Ariile de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene „Natura 2000” (SPA) au fost declarate prin HG numărul 1248 din 24 octombrie 2007 – hotărâre privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România, modificat şi completat prin HG nr. 971/2011, Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

La nivelul judeţului Arad ariile de protecţie specială avifaunistică sunt următoarele:

Câmpia Cermeiului, Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, Defileul Mureşului Inferior-Dealurile Lipovei, Hunedoara Timişană, Lunca Mureşului Inferior Drocea – Zărand.

Tabel V.2.1.1

Evoluţia numărului de arii natural Protejate în judeţul Arad

în perioada 1995-2014

| Nr.crt. | Categoria de arii natural protejate | 1995 | 2000 | 2004 | 2007 | 2011 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | De importanţă locală | 30 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2. | De importanţă naţională | - | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 3. | De importanţă internaţională | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | De importanţă comunitară | - | - | - | 13 | 25 | 25 |

Fig.V.2.1.1

Evoluţia numărului de arii naturale Protejate în judeţul Arad

# VI. PĂDURILE

## VI.1. Fondul forestier national: stare şi consecinţe

Silvicultura este definită ca ştiinţa care studiază legile şi procesele de viaţă ale pădurii şi stabileşte măsurile capabile să-i sporească productivitatea şi să-i intensifice funcţiile protectoare; cu alte cuvinte, silvicultura are ca obiect de studiu cunoaşterea pădurii precum şi precizarea şi fundamentarea măsurilor tehnice specifice de dirijare a dezvoltării sale în spaţiu şi timp, în conformitate cu scopurile gospodăririi silvice momentane, dar şi de lungă perspectivă.

În sens larg, silvicultura, ca ramură de producţie, integrează întreg sistemul de cunoştinţe şi tehnici privind cunoaşterea pădurii, amenajarea şi gospodărirea durabilă şi eficientă a resurselor forestiere, protecţia şi conservarea acestora şi conducerea judicioasă a întregului proces de gospodărire forestieră.

Fondul forestier cuprinde pădurile, terenurile alocate împăduririi şi cele care servesc nevoilor gospodăririi silvice, terenurile pentru administrare silvică,drumurile şi alte căi de acces în pădure, apele şi talvegurile acestora din interiorul pădurilor, terenurile pentru culturi cinegetice şi piscicole, pepinierele silvice, răchităriile, terenurile neproductive trecute în fondul forestier.

Scopul silviculturii este de a pune la îndemâna proprietarilor şi a celor care activează sau cooperează în gestionarea durabilă a resurselor forestiere, a cunoştinţelor, a tehnicilor şi tehnologiilor necesare în vederea apărării, optimizării şi valorificării în grad superior a produselor şi influenţelor binefăcătoare oferite de pădure, fără a-i periclita existenţa şi stabilitatea ecosistemică în spaţiu şi timp.

Obiectivele silviculturii sunt numeroase şi variate în raport cu întinderea şi starea resurselor forestiere pe de o parte, dar şi cu capacitatea acestor resurse de a susţine nevoile socio-umane şi mediogene aflate în continuă schimbare. Între oferta ecosistemelor forestiere şi cerinţele de produse şi servicii reclamate de societate este obligatorie menţinerea unui echilibru durabil, ca o condiţie decisivă pentru păstrarea stabilităţii şi perenitătii fondului forestier, ca şi a eficacităţii sale polifuncţionale. În concordanţă cu dezvoltarea social-economică de ansamblu se urmăreşte creşterea ponderii fondului nostru forestier şi a vegetaţiei forestiere, concomitent cu o mai bună repartizare a vegetaţiei forestiere pe mari zone fizico- geografice; pentru aceasta va fi necesar ca cea mai mare parte din terenurile degradate şi slab productive pentru agricultură să fie reîmpădurite, iar ponderea spaţiilor verzi intravilane şi a altor asociaţii forestiere din afara fondului forestier să sporească într-un viitor apropiat.

Se impune tot mai mult diferenţierea raţională şi eficientă a organizării şi gospodăririi eficiente a pădurilor cu rol principal de producţie, dar şi a celor cu funcţii prioritare de protecţie a localităţilor, a solurilor, a lacurilor de acumulare, a celor de interes cinegetic, ştiinţific, peisagistic, a celor din bazinele hidrografice torenţiale, a rezervaţiilor naturale. Silvicultura este chemată să-şi adapteze şi perfecţioneze continuu tehnicile şi tehnologiile de întemeiere şi îngrijire a pădurii, de alegere şi aplicare a regimelor şi tratamentelor, de reconstrucţie a ecosistemelor necorespunzătoare structural şi funcţional, de conservare eficientă a pădurilor supuse regimului special de conservare sau de ocrotire integrală.

Din statisticile elaborate sub egida FAO rezultă că suprafaţa actuală a fondului forestier planetar este de circa 3,9 milioane hectare, reprezentând aproximativ 30% din suprafaţa uscatului. Raportată la populaţia globului rezultă în medie 0,6 ha/locuitor. Se estimează că 47% din resursele forestiere se găsesc în zonele tropicale, 33% în cele boreale, 11% în cele temperate şi 9% în cele subtropicale.

Pe teritoriul ţării noastre, pădurile au ocupat cea mai mare întindere în trecut. Se estimează că acestea au ocupat 80% din suprafaţa uscatului, restul fiind ocupat de vegetaţie stepică (15%) şi vegetaţie alpină, subalpină, acvatică şi palustră (5%). Se apreciază, că pădurile de stejari pure şi cele în amestec, care se găseau în silvostepă până în regiunile deluroase aveau cea mai mare întindere  56% şi lor le urmau făgetele 18%, amestecurile de fag şi răşinoase 8%, molidişurile 8% şi pădurile din câmpia inundabilă 10%.

Harta VI.1.1

Distribuţia pădurilor în România

Distribuţia vegetaţiei la nivel naţional - din harta prezentată anterior se observă că  la nivelul judeţului Arad întâlnim următoarele tipuri de vegetaţie: stepă, silvostepă, luncă şi păduri de foioase

Sub influenţe antropice, care s-au manifestat încă din epoca fierului în România, pădurile au pierdut continuu din întindere; astfel, la finele secolului al XIX-lea, pădurile mai ocupau doar 40%, iar după cel de-al doilea război mondial au scăzut la 28%.

Actualmente, suprafaţa fondului nostru forestier este de 6,37 milioane ha, adică 26,7%. Pe mari regiuni geografice, se estimează că în regiunea montană se găseşte 58,5% din suprafaţa păduroasă, în regiunea deluroasă şi colinară 32,7%, în timp ce la câmpie şi în lunci doar 8,8%, iar dacă raportăm suprafaţa fondului forestier la populaţia României rezultă că avem în medie 0,27 ha pe cap de locuitor, cea ce conferă o poziţie slabă în Europa şi pe plan mondial.

Situaţia fondului forestier naţional în 2013, 2014:

Suprafaţa fondului forestier la 31 decembrie 2013, comparativ cu aceeaşi dată a anului 2012, a înregistrat o creştere de aproximativ 0,1%. Această creştere se datorează în principal unor reamenajări de păşuni împădurite şi introducerii în fondul forestier a terenurilor degradate şi a terenurilor neîmpădurite,stabilite în condiţiile legii a fi împădurite (Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare).

Suprafaţa pădurilor în anul 2013 reprezintă 97,6% din fondul forestier naţional.

În anul 2013 volumul de masă lemnoasă recoltată a scăzut cu aproximativ 0,1% faţă de anul 2012.

Suprafaţa parcursă cu tăieri de regenerare a pădurilor, efectuate în cadrul tratamentelor silvice pentru trecerea pădurii de la o generaţie la alta, a înregistrat o scădere cu circa 1,2% faţă de anul 2012. Din această suprafaţă, tăierile rase (suprafeţe de pe care s-a recoltat în totalitate masa lemnoasă) reprezintă 4,5%.

În anul 2013 s-au realizat lucrări de regenerare a pădurilor pe o suprafaţă de 26285 ha, cu 2,2% mai mult faţă de anul 2012.

Suprafaţa fondului forestier la 31 decembrie 2014, comparativ cu aceeaşi dată a anului 2013, a înregistrat o creştere de aproximativ 0,1%. Această creştere se datorează în principal unor reamenajări de păşuni împădurite şi introducerii în fondul forestier a terenurilor degradate şi a terenurilor neîmpădurite, stabilite în condiţiile legii a fi împădurite (Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările şicompletările ulterioare).

Suprafaţa pădurilor în anul 2014 reprezintă 97,6% din fondul forestier naţional.

În anul 2014 volumul de masă lemnoasă recoltată a scăzut cu 6,2% faţă de anul 2013.

Suprafaţa parcursă cu tăieri de regenerare a pădurilor, efectuate în cadrul tratamentelor silvice pentru trecerea pădurii de la o generaţie la alta, a înregistrat o scădere cu 6,8% faţă de anul 2013. Din această suprafaţă, tăierile rase (suprafeţe de pe care s-a recoltat în totalitate masa lemnoasă) reprezintă 4,9%.

În anul 2014 s-au realizat lucrări de regenerare a pădurilor pe o suprafaţă de 29505 ha, cu 12,3% mai mult faţă de anul 2013.

Tabel VI.1.1.

Evoluţia principalilor indicatori silvici (la nivel naţional) în anul 2014 comparativ cu anul 2013 şi în anul 2013 comparativ cu 2012

| Denumire indicatori | U.M. | 2012 | 2013 | 2014 | Diferenţe +/- 2014 faţă de anul 2013 | Diferenţe +/- 2013 faţă de anul 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondul forestier (la sfârşitul anului) – total din care: - Suprafaţa pădurilor | ha | 6529166 | 6538522 | 6544588 | +6066 | +9356 |
|  | ha | 6372823 | 6380599 | 6387282 | +6683 | +7776 |
| Masa lemnoasă recoltată | Mii mc | 19081,2 | 19063,8 | 17889,3 | -1174,5 | -17,4 |
| Suprafaţa parcursă cu tăieri de regenerare a pădurilor – total din care: - Tăieri rase | ha | 109615 | 108315 | 100981 | -7334 | -1300 |
|  | ha | 4569 | 4876 | 4940 | +64 | +307 |
| Suprafaţa regenerată – total | ha | 25727 | 26285 | 29505 | +3220 | +558 |

Din tabelul amintit anterior se observă o creştere a suprafeţei ocupată de păduri şi o scădere a masei lemnoase recoltate în perioada 2012-2014

Notă:

Datele au fost preluate din cadrul comunicatelor de presă nr. 126/27.05.2015, nr.124/30.05.2014 din partea INS Bucureşti – Biroul de presă

În judeţul Arad, suprafaţa totală de fond forestier, administrată de către:

Direcţia Silvică Arad este de 116813 ha, iar suprafaţa totală de fond forestier, administrată de către Ocoalele Silvice Private din judeţul Arad este:

- O.S. Codrii Iancului loc. Hălmagiu, 16.777 ha,

- O.S. Zărand loc.Târnova, 12.122 ha,

- O.S. Dumbrava loc. Beliu, 11.815,7 ha,

- O.S.Codrii Zărandului loc.Sebiş, 19.458 ha,

- O.S. Valea Mureşului, loc. Bârzava, 12.094 ha,

- O.S. Regal Săvârşin, loc. Săvârşin, 7.154 ha ,

cu un total / ocoale silvice private de 79420.7 ha.

Având în vedere datele mai sus menţionate, putem afirma că judeţul Arad deţine o suprafaţă totală de fond forestier de aproximativ (în urma prelucrării datelor primite) 79.420,7 ha + 116813 ha = 196.233,7 ha

### VI.1.1. Evoluţia suprafeţei fondului forestier

Fondul forestier cuprinde păduri şi alte terenuri împăduriteşi este clasificat în funcţie de tipul de pădure şi de disponibilitatea de furnizare a lemnului; fondul forestier naţional cuprinde totalitatea pădurilor, a terenurilor destinate împăduririi, a terenurilor cu destinaţie forestieră şi neproductivă, cuprinse în angajamentele silvice la 01.01.1990 sau incluse ulterior, în condiţiile legii, indiferent de forma de proprietate; sunt considerate păduri, în sensul Codului Silvic, şi sunt incluse în fondul forestier naţional, terenurile cu o suprafaţă de cel puţin 0,25 ha, acoperite cu arbori; arborii trebuie să atingă o înălţime minimă de 5 m la maturitate în condiţii normale de vegetaţie.

Tabel VI.1.1.1

Evoluţia fondului forestier în judeţul Arad în perioada 2007 – 2014

| Nr.crt. | Fond forestier | 2007 ha | 2008 ha | 2009 ha | 2010 ha | 2011 ha | 2012 ha | 2013 ha | 2014 ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DS Arad | 124112 | 124112 | 126932 | 126932 | 211104 | 211104 | 211525 | 116813 |
| 2. | OS Codrii Iancului | 11479 | 11479 | 10596 | 10596 | Nu s-au primit date | Nu s-au primit date | 12921 | 16777 |
| 3. | OS Zărand | 10013 | 10013 | Nu s-au primit date | Nu s-au primit date | 12688 | 12668 | 12291 | 12122 |
| 4. | OS Dumbrava | 10422,7 | 10422,7 | 11588 | 11588 | 11361 | 11361 | 11655,3 | 11815,7 |
| 5. | OS Codrii Zărandului | Nu s-au primit date | Nu s-au primit date | 17820,1 | 17820 | Nu s-au primit date | Nu s-au primit date | Nu s-au primit date | 19458 |
| 6. | OS Valea Mureşului | 8974 | 8974 | 9402 | 9402 | Nu s-au primit date | Nu s-au primit date | Nu s-au primit date | 12094 |
| 7. | OS Regal Săvârşin | 7154 | Nu s-au primit date | 7148 | 7148 | 7154 | 7154 | 7154 | 7154 |
| 8. | OS Lungu Bălănescu | 5954 | 5954 | s-a desfinţat | - | - | - | - | - |
| 9. | OS Privat Nadăş | Nu s-au primit date | 5789 | 5789,9 | 5790 | Nu s-au primit date | Nu s-au primit date | Nu s-au primit date |  |
| 10. | Total supraf fond forestier | Total 170954,7 | Total 177540,7 | Total 189276 | Total 189276 | Total 242307 | Total 242287 | Total 255546,3 | Total 196233,7 |

Notă: Nu se poate realiza o reprezentare grafică sau o interpretare a evoluţiei fondului forestier pe ocoale silvice în cadrul judeţul Arad datorită lipsei datelor.

Tabel VI.1.1.2

Evoluţia suprafeţei ocupată cu păduri la nivelul jud. Arad

| Nr.crt | Judeţ | Ani | Suprafaţă pădurii/mii ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Arad | 2013 | 207,9 |
| 2. | Arad | 2012 | 208,0 |
| 3. | Arad | 2011 | 208,1 |
| 4. | Arad | 2010 | 206,9 |
| 5. | Arad | 2009 | 204,2 |

Datele au fost preluate din baza de date a Institutului Naţional de Statistică

Din analiza datelor de mai sus se observă o creştere asuprafeţei de fond forestier în perioada 2009 – 2011 urmată de o scădere cu 0,1 mii ha în 2012 şi 2013.

Fig. VI.1.1.2

Evoluţia suprafeţei ocupată cu păduri la nivelul jud. Arad

### VI.1.2. Distibuţia pădurilor după principalele forme de relief

La nivelul judeţului Arad distribuţia pădurilor după principalele forme de relief este următoarea:

Câmpie: 973 ha (OS Zărandul),19458 ha (OSP Codrii Zărandului),809,7 ha (RPL OS Dumbrava RA) , 1677,7 ha (OS Codrii Iancului), 73155 (Direcţia Silvică Arad)

Total-96073,4 ha

Deal: 11149 ha (OS Zărandul), 7154 ha (OS Regal Săvârşin), 11006 ha (RPL OS Dumbrava RA), 12094 ha (OS Valea Mureşului), 10066,2 ha (OS Codrii Iancului), 41154 ha(Direcţia Silvică Arad)

Total-92623,2 ha

Munte: 3355,4 ha (OS Codrii Iancului), 2504 ha (Direcţia Silvică Arad)

Total-5859,4 ha

Fig. VI.1.2.1

Distribuţia vegetaţiei după principalele forme de relief la nivelul judeţului Arad

Notă: interpretările referitoare la distribuţia vegetaţiei forestire în funcţie de formele principale de relief s-a realizat în funcţie de datele primite ca urmare a solicitărilor APM Arad.

### VI.1.3. Starea de sănătate a pădurilor

Starea de sănătate a pădurilor este evaluată prin sistemul de monitoring forestier. Principalii parametrii evaluaţi pentru supravegherea stării de sănătate a pădurilor sunt:

-defolierea;

-decolorarea frunzişului coroanelor arborilor;

-vătămările fizice, datorate acţiunii diferiţilor factori biotici şi abiotici asupra arborilor.

O altă măsură a calităţii habitatelor forestiere este dată de cantitatea de lemn mort.

Prezenţa lemnului mort în păduri era percepută ca element negativ pentru ecosistemele forestiere, indicând neglijenţă în managementul pădurilor. De asemenea, era considerată o potenţială sursă de dăunători, în special insecte, sau ca o ameninţare a unor perturbări abiotice, cum ar fi răspândirea incendiilor, vânturile puternice.

Masa lemnoasă uscată/moartă reprezenta un obstacol în activităţile silvice sau reîmpăduriri. Pentru vizitatori şi muncitori, arborii uscaţi erau percepuţi ca o ameninţare pentru sănătatea publică şi era necesar să fie îndepărtaţi imediat. Astfel, tăierile pentru igienizare deveniseră activităţi obişnuite nu numai în pădurile administrate, dar şi în ariile protejate. În sistemele tradiţionale de gestiune a pădurilor, întreaga masă lemnoasă uscată era îndepărtată din păduri. Această exploatare intensivă a pădurilor a dus la scăderea drastică a masei lemnoase uscate prezentă în păduri.

Percepţia asupra arborilor uscaţi în ecosistemele de pădure s-a schimbat odată cu obţinerea de informaţii ştiinţifice referitoare la rolul pozitiv al acestora în păduri: habitat important pentru multe specii de faună, cu rol important în ecosistem, rol pozitiv pentru biodiversitate, pentru circuitul nutrienţilor, pentru regenerarea naturală şi alte procese.

Volumul mediu de lemn mort total (pe picior şi căzut) este, la nivel european, de 10 m3/ha. Valorile estimate variază între 5 şi 15 m3/ha în majoritatea ţărilor. Pentru Statele Membre (UE27), valoarea medie este sub 9 m3/ha.

Ca urmare a solicitărilor următoarele ocoale silvice/direcţii ne-au transmis date referitoare la starea de sănătate a pădurilor din cadrul judeţului Arad:

Situaţia din anul 2014:

OS Zărandul

Conform raportărilor semestriale nu s-au semnalat atacuri de boli sau dăunători, prezenţa dăunătorilor majori (în special Lymantria) fiind semnalată foarte sporadic.

Urmare a secetelor estivale din 2012, 2013 a început să apară o uscare slabă la qvercinee în special la gorun, totuşi volumele semnalate sunt mici, în general se situează în jurul valorii medii de 1,5 mc/an/ha, volume care au fost extrase prin operaţiuni de igienă.

De asemenea arboretele de pin (silvestru şi negru) plantate la începutul anilor 70 sunt într-o stare de vegetaţie lancedă cu fenomene de uscare frecvente, însă în aceste cazuri prin reamenajarea din anul 2014 s-au propus soluţii tehnice de revenire la tipurile natural fundamentale de pădure în cele mai multe cazuri acestea fiind gorunete de deal. Astfel din cele 484 ha de pinete până la sfârşitul anului 2023 se vor reface tipurile natural fundamentale de pădure de aprox 150 ha.

OSP Codrii Zărandului

S-a înregistrat fenomenul de uscare la răşinoase dar şi doborâturi de vânt la aceleaşi specii. Motivul fiind instalarea acestor specii în afara arealului.

OS Regal Săvârşin

Starea de sănătate a fondului forestier este bună cu o vitalitate normală.

RPL OS Dumbrava RA

Nu s-au înregistrat suprafeţe de păduri afectate de uscare sau de factori abiotici.

OS Valea Mureşului

Starea de sănătate a fondului forestier este bună nu s-au semnalat dăunători.

OS Codrii Iancului

Starea fitosanitară a pădurilor este în general bună nu se constată atacuri ale insectelor şi dăunătorilor.

-se constată o uscare la speciile de răşinoase aflate sub arealul natural datorită secetei prelungite, în aceste zone întâlnindu-se atacuri uşoare ale gândacilor de scoarţă (Ips typographus şi Lymantria monacha).

Direcţia Silvică Arad

Suprafeţe de păduri afectate datorită factorilor biotici – 3986 ha

Tabel VI.1.3.1

Evoluţia stării de sănătate a pădurilor în perioada 2009 - 2014

| Nr. crt. | Ani | Direcţii/Ocoale | Suprafeţe de păduri afectate de uscare [ ha ] | Suprafeţe de păduri afectate datorită factorilor abiotici [ ha ] | Suprafeţe de păduri afectate datorită factorilor biotici [ ha ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2014 | Direcţia Silvică Arad | 0 | 0 | 3986 |
|  |  | OS Privat Codrii Iancului | 0 | 0 | Uscare uşoară |
|  |  | OS Privat Valea Mureşului | 0 | 0 | 0 |
|  |  | OS Privat Dumbrava | 0 | 0 | 0 |
|  |  | OS Regal Săvârşin | 0 | 0 | 0 |
|  |  | OS Privat Codrii Zărandului | 0 | 0 | 0 |
|  |  | OS Zărandul | Uscare uşoară |  |  |
| 2. | 2013 | Direcţia Silvică Arad | 0 | 10 | 15090 |
|  |  | OS Privat Dumbrava | 0 | 0 | 0 |
|  |  | OS Privat Zărandu | 0 | 0 | 0 |
|  |  | OS Regal Săvârşin | 0 | 0 | 0 |
|  |  | OS Privat Codrii Iancului | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 2012 | Direcţia Silvică Arad | 0 | 0 | 0 |
|  |  | OS Privat Zărandul | 0 | 0 | 0 |
|  |  | OS Privat Dumbrava | 0 | 0 | 0 |
|  |  | OS Privat Valea Mureşului | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 2011 | Direcţia Silvică Arad | 2376 | 0 | 2376 |
|  |  | OS Privat Zărandul | 0 | 0 | 0 |
|  |  | OS Privat Dumbrava | 11,5 | 0 | 0 |
|  |  | OS Regal Săvârşin | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 2010 | Nu sunt date | Nu sunt date | Nu sunt date | Nu sunt date |
| 6. | 2009 | Direcţia Silvică Arad | 10927 | 680 | 10247 |
|  |  | OS Privat Dumbrava | 0 | 625,7 | 0 |
|  |  | OS Privat Zărandul | 0 | 0 | 0 |
|  |  | OS Privat Codrii Iancului | 0 | 1112 | 0 |
|  |  | OS Regal Săvârşin | 0 | 366 | 0 |
|  |  | OS Privat Codrii Zărandului | 0 | 0 | 0 |
| 7. | TOTAL supraf. |  | 13314,5 | 2793,7 | 31699 |

Din analiza datelor primite şi evidenţiate în tabelul anterior se poate observa că pe o perioadă de 5 ani au fost afectate de uscare 13314,5 ha pădure.

Notă:

Nu s-a putut realiza o analiză completă pe perioada de 5 ani deoarece nu toate ocoalele private au tansmis date.

Nu deţinem date asupra cantităţii de lemn mort în fondul forestier al jud. Arad.

### VI.1.4. Suprafeţe de păduri regenerate

Suprafaţa parcursă cu tăieri de regenerare reprezintă suprafaţa pe care s-au executat tăieri de masă lemnoasă, efectuate în cadrul tratamentelor silvice pentru trecerea pădurii de la o generaţie la alta, prin care se urmăreşte în principal sigurarea regenerării acestora pe cale naturală şi realizarea unor structuri optime sub raport funcţional.

Ca urmare a solicitărilor următoarele ocoale silvice ne-au transmis date referitoare la suprafeţele de păduri regenerate din cadrul judeţului Arad:

Situaţia din anul 2014:

OS Zărandul

Suprafaţa totală regenerată în anul 2013 este de 109 ha din care 86 ha regenerări naturale şi 23 ha regenerări artificiale. Au fost parcurse cu lucrări de întreţinere 23 ha regenerări artificiale.

OSP Codrii Zărandului

S-au executat tăieri de regenerare în 2014 pe 383 ha.

OS Regal Săvârşin

Suprafaţa regenerată în 2014 este de 19,6 ha.

RPL OS Dumbrava RA

Suprafaţa regenerată în 2014 este de 64 ha

OS Valea Mureşului

Totalul suprafeţei regenerate artificial în 2014 este de 27,7 ha, iar cela regenerată natural este de 80,9 ha.

OS Codrii Iancului

În anul 2014 s-au regenerat total 7,20 ha dintre care 6,0 ha regenerări naturale şi 1,20 ha s-au regenerat artificial cu următoarele specii: Mo, Pa, Go, Br, Fr.

Tabel VI.1.4

Suprafeţe de păduri regenerate, în intervalul 2006 – 2014

| Nr. crt. | Direcţie Silvică sau Ocol Silvic Privat | Suprafeţe de păduri regenerate |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Direcţia Silvică Arad | 474 | 139 | 204 | 371 | 664 | 972 | 1150 | - |
| 2. | Ocolul Silvic Privat „Dumbrava” | 46 | 30 | 25 | 19 | 47 | 94 | 58 | 64 |
| 3. | Ocolul Silvic Privat „Zărandul” | 25.5 | 68 | 52 | - | 112 | 96 | 114 | 109 |
| 4. | Ocolul Silvic Privat „Codrii Iancului” | 68 | 47 | 48 | 40,8 | - | - | - | 7,2 |
| 5. | Ocolul Silvic Privat „Valea Mureşului” | 2 | 5 | 7 | 12,5 | - | 50 | - | 108,6 |
| 6. | Ocolul Silvic Privat „Lungu Bălănescu | 50 | 17 | 28 | - | - | - | - | - |
| 7. | Ocolul Silvic Regal Săvîrşin | - | - | - | 26 | 42,8 | - | 113,7 | 19,6 |
| 8. | Ocolul Silvic „Codrii Zărandului” | - | - | - | 26 | - | - | - | 383 |
| 9. | Ocolul Silvic „Nadăş” | - | - | - | 16,7 | - | - | - | - |

Notă:

Nu s-a putut realiza o analiză completă pe perioada de 5 ani deoarece nu toate ocoalele silvice private au tansmis date.

Tabel VI. 1.4.1

Evoluţia suprafeţei pe care s-au realizat regenerări artificiale la nivelul jud. Arad

| Nr.crt. | Judeţul | Anii | Regenerări artificiale/ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Arad | 2013 | 214 |
| 2. | Arad | 2012 | 201 |
| 3. | Arad | 2011 | 256 |
| 4. | Arad | 2010 | 242 |
| 5. | Arad | 2009 | 199 |

Fig. VI. 1.4.1

Evoluţia suprafeţei pe care s-au realizat regenerări artificiale la nivelul jud. Arad

Din analiza datelor de mai sus se observă o creştere asuprafeţelor pe care s-au realizat regenerări artificiale în perioada 2009 – 2011 urmată de o scădere bruscă la nivelul anului 2012, ca mai apoi suprafaţa parcursă cu regenerări artificiale să crească din nou.

Sursa informaţiilor:

Institutului Naţional de Statistică

### VI. 1.5. Zone cu deficit de vegetaţie forestieră şi disponibilităţi de împădurire

În spiritul obiectivului privind extinderea suprafeţei pădurilor – din strategia dezvoltării durabile a silviculturii româneşti - s-au intensificat acţiunile de identificare a terenurilor degradate pentru preluarea în fondul forestier şi împădurirea acestora, în special în zonele cu deficit de vegetaţie forestieră.

Repartizarea pădurilor pe teritoriul României este neuniformă, suprafata acestora fiind deficitară în zona de câmpie. În zona de câmpie, cele mai despădurite unităţi fizico-geografice sunt:

Câmpia Bărăganului (cu numai 3,5% grad de impădurire);

Câmpia Olteniei (cu numai 5,3% grad de împădurire);

Câmpia de Vest (cu numai 3,2% grad de împădurire);

Câmpia Transilvaniei (cu numai 6,8% grad de împădurire);

Câmpia Moldovei (cu numai 4,1% grad de împădurire).

Ca urmare a solicitărilor următoarele ocoale silvice ne-au transmis date referitoare la zonele cu deficit de vegetaţie din cadrul judeţului Arad:

OS Zărandul

Nu s-au înregistrat zone cu deficit de vegetaţie forestieră

OSP Codrii Zărandului

Nu s-au înregistrat zone cu deficit de vegetaţie forestieră

OS Regal Săvârşin

Nu sunt înregistrate zone cu deficit de vegetaţie forestieră, disponibilităţile de împădurire fiind de 25,5 ha/an.

OS Codrii Iancului

Nu se constată zone cu deficit de vegetaţie şi nici goluri neregenerate.

Din datele primite nu s-au înregistrat zone cu deficit de vegetaţie forestieră.

Notă:

Nu se poate realiza o estimare pe întregul judeţul a zonelor cu deficit de vegetaţie forestieră din lipsa datelor.

## VI.2 Ameninţări şi presiuni exercitate asupra pădurilor

Principalele ameninţări care afectează pădurile sunt:

- defrişările  (în  exces,  în  scopuri  industriale  sau  pentru  obţinerea  de  energie  saubiocombustibili, dar mai ales cele ilegale; de asemenea, tăierile datorate conversiei pădurilor la terenuri agricole au rol important)

- fragmentarea ecosistemelor

- degradarea pădurilor, din cauza dăunătorilor sau bolilor sau a speciilor invazive

- schimbările climatice, inclusiv incendiile de pădure

- turismul negestionat.

### VI.2.1. Suprafeţe de pădure parcurse cu tăieri

Acest capitol va scoate în evidenţă tăierile anuale din fondul forestier, respectiv suprafeţele afectate de tăieri.

Masa lemnoasă recoltată – reprezintă volumul brut de masă lemnoasă pe picior, recoltat până la sfârşitul anului, destinat persoanelor juridice atestate şi persoanelor fizice, conform reglementărilor legale.

Regia publică locală „Ocolul Silvic Valea Mureşului „ RA,  suprafeţe de pădure parcurse de tăieri:

-tăieri de regenerare în codru  210 ha

-tăieri de regenerare în crâng 7 ha

-tăieri de îngrijire 539 ha

-tăieri de igienă 393ha

Regia Publică Locală ” Ocolul silvic Zărandul ” R.A

1. Suprafeţe de pădure parcurse de tăieri:

a).tăieri de regenerare total 484 ha din care:

- tăieri progresive 450 ha

-tăieri de regenerare în crîng 6 ha

-tăieri de substituiri 21 ha

-tăieri de conservare 7 ha

b) Tăieri de produse accidentale  şi de igienă 2942 ha

c) Tăieri de îngrijire 991 ha.

Ocolul Silvic Codrii Iancului Halmagiu, suprafeţe de pădure parcurse de tăieri:

- taieri de regenerare a fost de 107 ha: din care   103 ha. in paduri de codru si 4 ha. in paduri de crang.

- taieri de igiena – 1931 ha;

- taieri de ingrijire in paduri tinere – 662 ha.

OS Regal Săvârşin, suprafeţe de pădure parcurse de tăieri:

O suprafaţă de 693,50 ha, din care 139,20 ha cu tăieri de produse principale, 361,70 ha produse accidentale şi 192,60 ha cu tăieri de produse secundare;

RPL Ocolul Silvic Dumbrava R.A. Beliu, suprafeţe  din fond forestier parcurse cu taieri  0 (ha). Tăieri ilegale 76,132 mc

Direcţia Silvică Arad

Suprafeţe de păduri parcurse cu tăieri  (C.1)

Schimbarea utilizării terenurilor  (C.2). Acestea sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabel VI.2.1.1

Suprafeţele parcure cu tăieri şi cele scoase din fondul forestier

| Nr. crt. | Direcţie Silvică | Suprafeţe de păduri parcurse cu tăieri (C1) [ ha ] | Suprafeţe de teren scoase din fondul forestier pentru alte utilizări (C2) [ ha ] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (Ad. T) | 23.494 | 12 |
| 2 | (Ad. 1) | 18.035 | 10 |
| 3 | (Ad. 2) | 5.458 | 2 |

# VII. Resursele materiale şi deşeurile

Economia judeţului se bazează pe exploatarea resurselor naturale regenerabile (resursele de apă  de suprafaţă şi subterană, resursele forestiere) şi a resurselor naturale neregenerabile precum: rocile (sedimentare, metamorfice şi magmatice), structurile petroliere, izvoarele termale şi minerale .

Principalele forţe conducătoare ale consumului de resurse sunt: creşterea economică, dezvoltările tehnologice şi modelele schimbătoare de producţie şi consum. Aproximativ o treime din resursele utilizate sunt transformate în deşeuri şi emisii. Utilizarea resurselor este datorată în parte consumului crescut de bunuri şi servicii.

Consumul intern de materiale are implicații asupra mediului datorită emisiilor de noxe și a subproduselor derivate din activitatea economică. Evoluția consumului intern de materiale corespunde ciclurilor de creștere economică, prin urmare este necesară și evaluarea evoluției Produslui Intern Brut. La nivelul județului Arad conform datelor prezentate în graficul VII.1 referitor la, consumul intern de materiale exprimat in t/cap locuitor se observa o scădere a acestuia in anul 2012 față de anul 2008. Față de CIM în cazul PIB exprimat în mil lei prețuri curente se observa o creștere a acestuia începând cu anul 2010.

Fig. VII.1

Evoluţia consumului intern de materiale şi

a produsului intern brut în România, 2008 - 2012

Sursa informaţiilor: Date de pe site-ul INS Arad

## VII.1. Generarea și gestionarea deșeurilor: tendințe, impacturi și prognoze

### VII.1.1. Generarea și gestionarea deșeurilor municipale

Prin deşeurile municipale, înţelegem totalitatea deşeurilor generate în mediul urban şi rural din gospodării, instituţii, unităţi comerciale, agenţi economici (deşeuri menajere şi asimilabile), deşeuri stradale colectate din spaţii publice, străzi, parcuri, spaţii verzi, precum şi deşeuri din construcţii şi demolări colectate de operatorii de salubritate, precum şi nămolurile de la epurarea apelor uzate orăşeneşti.

Gestionarea deşeurilor municipale presupune colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea acestora, inclusiv monitorizarea depozitelor de deşeuri după închidere. Responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor municipale aparţine administraţiilor publice locale, care, individual sau prin concesionarea serviciului de salubrizare către un operator economic autorizat, trebuie să asigure colectarea selectivă, transportul, neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finală a acestor deşeuri.

Până în anul 1998, depozitarea deşeurilor urbane din municipiul Arad s-a făcut pe un teren degradat situat în intravilanul oraşului (str. Poetului). După umplerea acestui depozit nu s-au executat lucrări de acoperire cu pământ, ci din contră s-a început depozitarea deşeurilor pe un alt teren degradat din extravilanul oraşului (str. Câmpul Liniştii) în apropierea Penitenciarului Arad, fără nici o amenajare specială.

După deschiderea depozitului conform, la depozitul de pe str. Câmpul Liniştii a fost sistată depozitarea, dar fără a fi efectuate lucrări de închidere. În anul 2007 APM Arad a emis Avizele de mediu la încetarea activităţii de depozitare a deşeurilor nr. 47/18.10.2007 şi  nr. 52/18.11.2007 pentru cele două depozite (Câmpul Liniştii şi Poetului). Prin proiectul „Sistem integrat de gestionare a deşeurilor - judeţul Arad", până la finalul anului 2013 depozitul de pe Câmpul Liniștii a fost închis în proporție de 55%, iar depozitul neconform de pe str. Poetului a fost închis în proporție de 93,7%.

În municipiul Arad, a fost pus în funcţiune din noiembrie 2003 un depozit ecologic executat în conformitate cu normele europene și naționale din domeniu.  Acest depozit a fost construit şi finanţat de către firma austriacă S.C. ASA Servicii Ecologice S.R.L.

Incinta de depozitare a deşeurilor, compusă din 15 sectoare (compartimente) are suprafaţă totală de 9,6383 ha şi o capacitate totală  de deşeuri solide urbane şi industriale asimilabile, dupa stabilizarea depozitului, de  1.723.311,8 m3.

În  prezent  sunt în funcțiune sectoarele 6-8.

•	Sectoarele 1 – 5 sunt  recultivate;

•	Sectorul  6 este la capacitatea maximă, în faza de stabilizare în vederea închiderii

•	Sectoarele  7, 8 si 9  sunt  în exploatare,  reprezentând zona  activă a depozitului;

•	Sectoarele 10 și 11 sunt în faza de construcție a bazei  impermeabile.

Acoperirea corpului depozitului va fi executata in concordanta cu depozitarea deseurilor. Deșeurile vor fi depozitate direct in corpul depozitului si acoperite continuu.

Evoluţia cantităţilor de deşeuri municipale generate în perioada 2008 – 2012, în judeţul Arad, este prezentată în tabelul VII.1.1.1, observându-se o scadere a cantităţii totale de deşeuri municipale generate pentru perioada analizată de la an la an.  În ceea ce privește totalul deșeurilor menajere și asimilabile colectate în amestec și selectiv pentru aceeași perioadă se observa o creștere a cantității colectate pentru anul 2009, raportată la anul 2008, urmată de o scădere a cantităţii raportate pentru perioada 2010-2012. Referitor la cantitățile de deșeuri menajere și asimilabile colectate în amestec în anul 2009 se observă o creștere a cantității colectate față de anul 2008, cantitatea scăzând incepând cu anul 2010. Cantitatea de deșeuri colectată selectiv din deșeuri menajere și asimilabile a scazut semnificativ în anul 2009 față de anul 2008. Începând cu anul 2010 se observă o creștere a cantității colectate selectiv.

Deșeurile din serviciile municipale colectate au scăzut in perioada 2009-2010, raportat la anul 2008, dupa care se observă o creștere a cantității colectate în perioada 2011-2012, creștere sub cantitatea colectată în anul 2008. Cantitățile de deșeuri municipale colectate precum și cantitățile de deșeuri generate și necolectate au scazut de la an la an pentru perioada 2008-2012. Cantitatea cea mai mare de deșeuri din construcții și demolării a fost colectată în anul 2011, iar cea mai mică in anul 2010. Creșterea cantităților de deșeuri pentru anul 2009, se justifică și prin inchiderea tuturor spațiilor de depozitare din zona rurală la 16 iulie 2009.

Tabelul VII.1.1.1.

Evoluţia cantităţilor de deşeuri generate în perioada 2008 – 2012, în judeţul Arad

tone/an

| Tipuri principale de deşeuri municipale | Anul 2008 | Anul 2009 | Anul 2010 | Anul 2011 | Anul 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Deşeuri menajere şi asimilabile colectate total (a+b), din care: | 146524 | 150748 | 141539,29 | 117704,47 | 87588,79 |
| % din Total deşeuri municipale colectate | 75,89 | 78,36 | 84,95 | 76,90 | 70,24 |
| a. în amestec(total)-a.1+a.2 | 145311 | 150693 | 141459,5 | 117347,47 | 86945.11 |
| a.1. de la populaţie | 134077 | 109702 | 103807,8 | 82717,4 | 60973,35 |
| a.2. de la agenţi economici | 11234 | 40991 | 37651,7 | 34630,07 | 25971,76 |
| b.selectiv (total) | 1213 | 55 | 79,79 | 357 | 643,68 |
| b.1.hârtie-carton | 1095 | 38 | 51,08 | 268,16 | 429,05 |
| b.2.sticlă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b.3.plastic | 118 | 17 | 28,71 | 84,84 | 213,63 |
| b.4.metale | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| b.5.lemn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b.6 biodegradabil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b.7 voluminoase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b.8 inerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b.9.altele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Deşeuri din servicii municipale (total) | 43438,9 | 39186 | 23860,6 | 30380 | 34930,51 |
| % din Total deşeuri municipale colectate | 22,50 | 20,37 | 14,32 | 19,85 | 28,01 |
| a.deşeuri din grădini şi parcuri | 3706,46 | 2026 | 441,53 | 1608,88 | 179,43 |
| b.deşeuri din pieţe | 611,45 | 640 | 429,51 | 1022,61 | 258,67 |
| c.deşeuri stradale | 39121 | 36520 | 22989,6 | 27748,51 | 34492,41 |
| 3.Deşeuri din construcţii şi demolări | 3115 | 2442 | 1214,9 | 4965,38 | 2173,81 |
| % din Total deşeuri municipale colectate | 1,610 | 1,27 | 0,73 | 3,25 | 1,75 |
| 4.TOTAL deşeuri municipale colectate(1+2+3) | 193077,9 | 192367 | 166614,79 | 153049,85 | 124693,11 |
| 5.TOTAL deşeuri generate şi necolectate | 31707 | 21245 | 10700 | 18979,65 | 5672,83 |
| 6.TOTAL DEŞEURI MUNICIPALE GENERATE(4+5) | 224784,9 | 213612 | 177314,8 | 172029,5 | 130365,94 |

Sursa informaţiilor: Ancheta statistică pentru anii 2008-2012, chestionarele GD-Mun introduse de operatorii economicii în aplicația electronică Medius/Statistica Deșeurilor dezvoltată în cadrul proiectului SIM. Datele pe 2012 sunt datele validate de către ANPM.

Pentru populaţia, care nu este deservită de servicii de salubritate, cantitatea de deşeuri generată (şi necolectată) s-a calculat luându-se în considerare: coeficienţii de generare a deşeurilor (0,9 kg/loc/zi în mediu urban, respectiv  0,4 kg/loc/zi în mediu rural) şi numărul populaţiei care nu beneficiază de servicii de salubritate, atât în mediul urban cât şi în mediul rural.

Indicatorul de generare deşeuri municipale/cap de locuitor, este determinat de raportul dintre cantitatea de deşeuri municipale generate şi numărul total de locuitori. Evoluţia indicatorului de generare deşeuri este prezentată în tabelul VII.1.1.2 și figura VII.1.1.1. și se observă o scădere de la an la an.

Tabelul VII.1.1.2

Evoluţia indicatorului de generare a deșeurilor municipale 2008 - 2012

| Anul | UM | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Populaţia | locuitori | 457257 | 457306 | 455477 | 455126 | 453771 |
| Cantitatea de deşeuri generată | tone | 224784,9 | 213612 | 177314,8 | 172029,5 | 130365,94 |
| Indicatorul de generare | kg/loc/an | 490 | 460 | 380 | 370 | 280 |

Sursa informaţiilor: INS - Populaţia jud. Arad, pentru anul 2012: 453771 locuitori din care în mediul urban 249696 și mediul rural 204075 din care deserviți de serviciile de salubritate în mediul urban 249696 iar în mediul rural 165220. Ancheta statistică pentru anul 2012, chestionarele GD-Mun introduse de operatorii economicii în aplicația electronică Statistica Deșeurilor dezvoltată în cadrul proiectului SIM.

Fig. VII.1.1.1.

Evoluţia indicatorului de generare a deşeurilor municipale 2008 - 2012

Delegarea serviciului de salubritate, atât în mediul urban cât şi în cel rural, s-a făcut în conformitate cu prevederile legale, astfel putem spune că în judeţul Arad, în anul 2012/2013 au funcţionat mai multe firme de salubritate,  prezentate în tabelul VII.1.1.3.  Colectarea deşeurilor municipale, este realizată de S.C. Polaris M Holding S.A., care deserveşte întreaga populaţie a municipiului Arad.

S.C. ASA Servicii Ecologice S.R.L asigură servicii de colectare şi transport pentru deşeurile de producţie de la societăţile din judeţul Arad. În urma parcurgerii procedurii de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, deşeurile menajere sunt colectate de aceasta şi din oraşul Curtici, comunele Birchis, Brazii, Buteni, Dorobanţi, Felnac, Frumuşeni, Fântânele, Iratoşu, Secusigiu, Seitin, Sofronea, Vărădia de Mureş, Vinga, Zadareni, Zimandu Nou.

Alte firme care s-au ocupat de colectarea deşeurilor de pe teritoriul  judeţului Arad sunt prezentate mai jos:

S.C. RER Ecologic Service S.A. - pentru oraşul Chişineu Criş şi comunele Şimand şi Sintea Mare. Din a doua jumătate a anului 2012, depozitul gestionat de RER Ecologic Service SA a sistat activitatea de depozitare a deşeurilor acestea fiind depozitate pe depozitul de deşeuri solide nepericuloase al municpiului Oradea. Lucrările de închidere la acest depozit au fost începute în anul 2012, la finalul anul 2013 mai rămăsese de executat 86% din lucrare.

S.C. G&E Invest 2003 S.R.L. – pentru oraşele Nădlac, Pecica, Sîntana şi comunele: Şagu, Semlac, Macea.

Primăria Pâncota - pentru oraşul Pâncota.

Primăria Socodor – pentru Socodor,Grăniceri, Pilu.

S.C. Servicii de Salubrizare S.R.L. – pentru comunele: Vladimirescu, Livada, Bata, Bîrzava, Conop, Petriş, Săvârşin, Ususău, Covăsînţ.

S.C. ECO INEU PHARE 2004 S.A. – pentru oraşul Ineu şi comunele: Apateu, Craiva, Beliu, Tîrnova, Şicula, Seleuş, Cermei, Tauţ şi Şilindia.

S.C. Termo Construct S.A. – pentru oraşul Sebiş.

S.C. ECO LIPOVA S.R.L.– pentru oraşul Lipova şi comunele Păuliş,Ghioroc, Zăbrani.

S.C. Consult Soc Centrum S.R.L. – pentru comuna Peregul Mare.

S.C. Paniprod H&R S.R.L. – pentru Oraș Șebiș și pentru comunele: Almaş, Archiș, Dieci, Chisindia, Dezna, Gurahonţ, Moneasa, Bocsig, Bârsa, Şiria, Pleşcuţa.

S.C. Adiasal S.R.L. – pentru comunele: Mişca şi Şepreuş.

Tabelul VII.1.1.3.

Operatorii de salubritate – date generale pentru anul 2012

| Denumire operator de salubritate | Adresa | Licenţă A.N.R.S.C | Locuitori deserviţi |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Număr localităţi deservite | Număr locuitori deserviţi | Procentaj (%) |
|  |  |  | urban | rural | urban | rural | urban | rural |
| Polaris M Holding S.R.L. | Arad, Zona CET, Centura Nord, FN | Licenţă clasa 1, valabilă până la data de 24.11.2015 | 1 | 0 | 163957 | 0 | 65.66 | 0 |
| ASA Servicii Ecologice S.R.L. Arad | Arad, Centura Nord, FN | Licenţă clasa 1, valabilă până la data de 11.11.2015 | 1 | 15 | 8147 | 46683 | 3.26 | 22.87 |
| G&E Invest 2003 S.R.L. | Pecica, str. 2 nr. 93A Nădlac - str. G. Coşbuc, nr. 54; Sîntana, str. Rodnei, nr.66 | Licenţă clasa 2, valabilă până la data de 24.10.2012 | 3 | 2 | 35246 | 12593 | 14.11 | 6.17 |
| ECO LIPOVA SRL | Str. N.Bălcescu, nr. 26, Lipova | Licenţă clasa 3, valabilă pâna la data de 31.10.2016 | 1 | 3 | 10857 | 11200 | 4,34 | 5,48 |
| Primăria Pîncota – Serviciul economic | Pâncota, str. T. Vladimirescu, nr. 68 | Nu deţine | 1 | 0 | 7607 | 0 | 3,04 | 0 |
| Eco Ineu PHARE 2004 S.A. | Ineu, str. Republicii, nr. 5 | Licenţa clasa 3, valabilă pâna la data de 18.11.2016 | 1 | 9 | 9485 | 28791 | 3,79 | 14,10 |
| S.C. RER Ecologic Service S.A. Oradea | Ch. Criş, str. Înfrăţirii, nr. 97 | Licenţă clasa 2, valabilă până la data de 24.05.2016 | 1 | 2 | 8225 | 7900 | 3,29 | 3,87 |
| Termo Construct SA | Sebiş, str. Republicii, nr. 30 | Licenţă clasa 3, valabilă până la data de 08.11.2015 | 1 | 0 | 5129 | 0 | 2,05 | 0 |
| SC Servicii de Salubrizare SRL | Arad, Zona CET, Centrura Nord, FN | Licenţă clasa 3, valabilă până la data de 02.04.2019 | 0 | 9 | 0 | 30035 | 0 | 14,71 |
| Adiasal SRL | Cociuba Mare, nr. 178, jud. Bihor | Licenţă clasa 3, valabilă până la data de 16.06.2015 | 0 | 2 | Nu a răsp. solicitării APM Arad | Nu a răsp. solicitării APM Arad | Nu a răsp. solicitării APM Arad | Nu a răsp. solicitării APM Arad |
| Paniprod H&R SRL | Sebiș Str. Păcii nr. 64, jud. Arad | Licenţă clasa 3, valabilă până la data de 13.10.2014 | 1 | 11 | 1043 | 26268 | 0,41 | 12,87 |
| Consult Soc Centrum SRL | Arad, Calea Aurel Vlaicu, Bl. B21, sc.A, et.2, ap.10 | Licenţă clasa 1, valabilă până la data de 31.12.2014 | 0 | 1 | 0 | 1750 | 0 | 0,85 |
| Primăria Socodor | Socodor | Nu deţine | 0 | 3 | Nu a răsp. solicitării APM Arad | Nu a răsp. solicitării APM Arad | Nu a răsp. solicitării APM Arad | Nu a răsp. solicitării APM Arad |

Sursa informaţiilor: Site ANRSC; INS - Populaţia jud. Arad, pentru anul 2012: 453771 locuitori din care în mediul urban 249696 și mediul rural 204075 din care deserviți de serviciile de salubritate în mediul urban 249696 iar în mediul rural 165220. Ancheta statistică pentru anul 2012, chestionarele GD-Mun introduse de operatorii economicii în aplicația electronică Statistica Deșeurilor dezvoltată în cadrul proiectului SIM. Date validate de ANPM.

În anul 2012 în jur de 91% din populaţie a fost deservită de serviciile de salubritate, la nivel judeţean, ponderea în mediul urban fiind de 100%, iar în medial rural de 80,96%. Evoluţia ponderii populaţie deservită de servicii de salubritate între anii 2008-2012, fiind prezentată în tabelul VII.1.1.4, observându-se o creştere semnificativă a procentului de populaţie deservită în mediul rural incepând cu anul 2009, datorită închiderii spaţiilor de depozitare a deşeurilor din zona rurală şi concesionarea de către administraţiile locale a serviciilor de salubritate către operatori economici specializaţi. În mediul urban referitor la ponderea populației deservită nu asistăm la modificări semnificative în perioada supusă analizei, singura scădere a procentului fiind in anul 2009 față de anul 2008, dupa care observăm an de an creșterea procentului ajungându-se ca în anul 2012 ponderea să fie de 100% .

Cantitatea de deșeuri colectată selectiv din deșeuri menajere și asimilabile a scazut semnificativ în anul 2009 față de anul 2008. Începând cu anul 2010 se observă o creștere a cantității colectate selectiv.

Cantitatea de deșeuri municipale reciclate a scăzut în perioada 2009-2012, raportată la cantitatea din anul 2008, însă în perioada 2011-2012 observăm o creștere a cantității față de cantitatea reciclată în 2010. Cantitatea de deșeuri municipală reciclată reprezintă suma cantităților deșeurilor sortate rezultate din stația de sortare și deșeurile valorificate de către operatorii de salubritate. Din anul 2007, în Municipiul Arad funcţionează o staţie de sortare cu o capacitate de 9 t/h. Această staţie, are capacitatea de a procesa, dacă este operată în 3 schimburi, o cantitate de deşeuri reciclabile, care ar asigura atingerea ţintelor de reciclare/recuperare pentru toate categoriile de materiale fixate pentru anul 2013. Deasemenea în Orașul Ineu incepând cu anul 2010 mai există o stație de sortare realizată prin PHARE CES 2004 . Prin proiectul Sistemul Integrat al Deșeurilor  a fost prevăzută realizarea unei stații de sortare a deșeurilor la Mocrea, având o capacitate de 6100 t/an. Stația este în curs de execuție, rest de executat 45 %.

În finalul anul 2014, la nivelul județului Arad nu existau stații de transfer în funcțiune. Prin proiectul Sistemul Integrat al Deșeurilor este prevazută realizarea a 4 stații de transfer: o stație de transfer la Chișineu Criș, capacitate 7075t/an rest de executat la finalul anului  2013 de 28%, o stație de transfer la Ineu-Mocrea, capacitate 4875t/an rest de executat la finalul anului 2013 de 45%, o stație de transfer la Sebiș capacitate 8375t/an, rest de executat la finalul anului 2013 de 48% și o stație de transfer la Bârzava, capacitate 6250t/an, rest de executat la finalul anului 2013 de 38%.

În municipiul Arad, a fost pus în funcţiune din noiembrie 2003 un depozit ecologic conform executat în conformitate cu normele europene și naționale din domeniu.  Acest depozit a fost construit şi finanţat de către firma austriacă S.C. ASA Servicii Ecologice S.R.L.

Deşeurile biodegradabile municipale, reprezintă fracţia biodegradabilă din deşeurile menajere şi asimilabile colectate în amestec, precum şi fracţia biodegradabilă din deşeurile municipale colectate separat, inclusiv deşeuri din parcuri şi grădini, pieţe şi deşeuri stradale. În această categorie sunt cuprinse:

- deşeuri biodegradabile rezultate în gospodării şi unităţi de alimentaţie publică;

- deşeuri vegetale din parcuri şi grădini;

- deşeuri biodegradabile din pieţe;

- componenta biodegradabilă din deşeurile stradale;

Colectarea separată a deşeurilor biodegradabile, cu scopul obţinerii compostului constituie un prim pas, util şi eficient, pentru valorificarea şi pentru reducerea cantităţii de deşeuri organice depozitate.

La data prezentei, există o platforma de compostare în localitatea Ineu, jud. Arad, realizată prin proiectul PHARE CES 2004  Odată cu realizarea platformelor de compostare prin proiectul SMIDS la nivelul judeţului Arad, se va realiza şi colectarea selectivă a deşeurilor biodegradabile.

Cantitatea de deșeuri biodegradabile din deșeuri municipale depozitate a scăzut de la an la an respectiv de la 142835,65 t în anul 2008 la 21856,04 t în 2012, cu mențiunea că în anul 2010 se observă o creștere a cantității depozitate față de anul 2009, dar mai mică față de anul de referință 2008, ca urmare a închiderii spațiilor de depozitare din mediul rural la 16 iulie 2009. Cantitățile depozitate în aceste spații au fost dirijate spre depozitele neconforme și conforme în funcțiune, depozite care aveau cantitățile monitorizate prin cântărire sau estimare. Un factor decisiv al variației cantității de deșeuri depozitate o constituie prezența cântarului. Din cele 7 depozite urbane în funcțiune în perioada 2008-2012, singurul depozit care a deținut cântar încă din anul 2003, a fost depozitul conform aparținând SC ASA Servicii Ecologice SRL, iar începand din luna septembrie a anului 2009, Primăria Orașului Ineu  a achiziționat și pus în fucțiune un cântar pentru cântărirea deșeurilor depozitate până la sistarea activității de depozitare, respectiv a doua jumătatea a anului 2012. Pentru celelalte depozite metoda de cântărire a fost cea estimată în funcție de capacitatea mijloacelor de transport și densitatea deșeurilor. Facem precizarea că în prezent din cele două depozite aflate în funcțiune, unul conform și altul neconform aparținând SC ECO LIPOVA SRL, cu perioada de tranziție până în 2017, cel neconform nu deține cântar. Evoluția cantității deșeurilor biodegradabile depozitate în perioada 2008 - 2012 este redată în tabelul VII.1.1.4 și figura VII.1.1.2. Se observă o reducere a cantității depozitate de la an la an. Raportat la obiectivele menționate în HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, pentru perioada 2008 - 2009, ținta de 50% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995 (101493 t), nu a fost atinsă. Obiectivul de 35% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995 (101493 t) pentru perioada 2010-2012, a fost atins doar pentru anul 2012.

Stadiul realizării staţiilor de compostare la sfârşitul anului 2013

| Facilităţi prevăzute în proiectului de investiţie | Capacitate | Stadiul de realizare a proiectului de investiţie |
| --- | --- | --- |
| Staţie de compostare la Arad | 19000 t/an | Lucrări executate în proporţie de 67% |
| Staţie de compostare la Mocrea - Ineu | 700 t/an | Lucrări executate în proporţie de 55% |

Sursa informaţiilor: date furnizate de CJ Arad – Compartiment UIP Sistem Management Integrat al Deșeurilor Solide

Tabelul VII.1.1.4

Informații specifice privind deșeurile municipale, în perioada 2008 - 2012

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradul de conectare la serviciul de salubritate (%) - total | 55,5849 | 71,8479 | 87,0412 | 89,5617 | 91,4373 |
| - Mediul Urban | 95,5492 | 94,6763 | 95,4648 | 97,4909 | 100 |
| - Mediul Rural | 6,2387 | 43,8205 | 76,7056 | 80,0259 | 80,9604 |
| Cantitatea de deșeuri municipale colectate selectiv (tone) | 1213 | 55 | 79,79 | 357 | 643,68 |
| Cantitatea de deșeuri municipale reciclate (tone) total | 1864,79 | 664,91 | 447,07 | 678,52 | 1320,57 |
| - Sticlă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Hârtie și carton | 1179,21 | 309,23 | 279,84 | 410,02 | 843,32 |
| - Lemn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Metal | 37,5 | 19,18 | 20,26 | 11,78 | 19,62 |
| - Plastic | 648,08 | 336,5 | 146,97 | 256,72 | 457,63 |
| Cantitatea de deșeuri biodegradabile din deșeuri municipale depozitate (tone) | 142835,65 | 73579,75 | 80002,65 | 66589,05 | 21856,04 |
| Numărul de depozite municipale conforme în operare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Numărul stațiilor de transfer și/sau sortare existente | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

Sursa informaţiilor: INS - Populaţia jud. Arad, pentru anul 2012: 453771 locuitori din care în mediul urban 249696 și mediul rural 204075 din care deserviți de serviciile de salubritate în mediul urban 249696 iar în mediul rural 165220. Ancheta statistică pentru anul 2012, chestionarele GD-Mun introduse de operatorii economicii în aplicația electronică Statistica Deșeurilor dezvoltată în cadrul proiectului SIM.

Fig. VII.1.1.2.

Evoluția cantității deșeurilor biodegradabile depozitate în perioada 2008-2012

Măsurile privind valorificarea deşeurilor ajută la reintegrarea în circuitul economic a materialelor conţinute în deşeuri. Valorificarea deşeurilor trebuie să aibă prioritate faţă de eliminarea lor, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic şi economic şi atunci când există o piaţă de desfacere pentru materialele obţinute.

Tratarea şi valorificarea deşeurilor municipale, în vederea reciclării sau eliminării se poate realiza prin mai multe metode, respectiv prin:

- tratare mecano – biologică: se aplică deşeurilor municipale colectate în amestec. Acest tip de tratare are rolul de reducere a componentei biodegradabile din aceste deşeuri şi a volumului de deşeuri depozitate. În prezent, în judeţul Arad nu există staţie de tratare mecano – biologică.

- sortare: – este operaţiunea care vizează separarea deşeurilor de diferite categorii aflate în amestec (carton, plastic, lemn, etc) în vederea facilitării eliminării acestora prin procese specifice fiecărei categorii.

Societatea care efectuează colectarea deşeurilor municipale din municipiul Arad, S.C. Polaris M Holding S.R.L., a pus în funcţiune în 16.10.2007 prima staţie de sortare din judeţul Arad. Capacitatea staţiei este de 9 t/oră şi este amplasată în zona CET, FN.

Materialele reciclabile care se sortează sunt următoarele:

- deşeuri de plastic: 	– PET,

– HDPE – polietilenă de înaltă densitate,

– LPDE – polietilenă de joasă densitate;

- deşeuri de hârtie – hârtie de ziar, hârtie de birou, cărţi;

- deşeuri de carton – deşeuri de ambalaje din carton;

- deşeuri de metale feroase,

- deşeuri de metale neferoase - doze de aluminiu.

Evoluţia deşeurilor sortate din deşeurile menajere este ilustrată în tabelul VII.1.1.5 şi figura VII.1.1.3.

Tabelul VII.1.1.5

Deşeuri sortate pentru reciclare prin stația de sortare                                                         tone/an

| Anul | Hârtie/ carton | Materiale plastice | Total plastice | Material neferos | Material feros | Total materiale reciclabile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PET | Folie | HDPE |  |  |  |  |
| 2009 | 274,08 | 155,49 | 135,0 | 28,41 | 318,9 | 14,48 | 4,7 | 612,16 |
| 2010 | 217,03 | 124,16 | 30,49 | 19,2 | 173,85 | 5,15 | 13,62 | 409,65 |
| 2011 | 141,86 | 161,74 | 7,57 | 37,70 | 207,01 | 0,9 | 7,77 | 357,54 |
| 2012 | 398,15 | 338,2 | 56,19 | 12,45 | 406,84 | 1,2 | 7,04 | 813,23 |
| 2013 | 542,35 | 448,81 | 132,76 | 74,58 | 656,15 | 3,86 | 8,52 | 1210,88 |

Sursa informaţiilor: datele furnizate lunar de către operatorul staţiei de sortare SC Polaris M Holding SRL

Fig.VII.1.1.3.

Deşeuri sortate prin staţia de sortare

### VII.1.2. Generarea și gestionarea deșeurilor industriale

Conform prevederilor legale în vigoare producătorii și deținătorii de deșeuri au obligația valorificării deşeurilor generate din propria activitate cu respectarea ierarhiei deșeurilor respectiv: prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, alte operațiuni de valorificare ca de exemplu valorificarea energetică, eliminarea. Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dauna mediului. Eliminarea deșeurilor în condiții de siguranță, ca parte a ierarhiei intervine doar în cazul acelor deșeuri pentru care nu a existat o metodă de valorificare.

Cantităţile de deşeuri de producţie generate variază de la an la an, datorită variaţiei activităţilor generatoare de deşeuri, a retehnologizării, a preocupării crescânde de a minimiza cantitatea de deşeuri generată. Cantităţile de deşeuri de producţie generate anual sunt înregistrate şi raportate de către operatorii economici, pe baza chestionarelor de anchetă statistică. De colectarea datelor şi verificarea lor în aplicația electronică Statistica deșeurilor dezvoltată în cadrul proiectului SIM se ocupă Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, iar de analiza şi prelucrarea acestor date se ocupă Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

În tabelul VII.1.2.1 este prezentată evoluţia cantităţilor de deşeuri de producţie periculoase și nepericuloase generate în judeţul Arad, observându-se o scădere a cantităților generate în perioada 2009 - 2012 față de anul 2008. În anii 2010 și 2011 se observă o creștere a cantității generate față de cantitatea din anul 2009, cantitatea scăzând in anul 2012 raportat la cantitatea din 2011.

Tabelul VII.1.2.1.

Evoluţia cantităţilor de deşeuri industriale periculoase și nepericuloase generate

tone/an

| Anul | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Judeţul |  |  |  |  |  |
| Arad | 667241,067 | 273602,466 | 344632,5372 | 513085,3476 | 296353,4107 |

Sursa informaţiilor:Ancheta statistică a deşeurilor pentru anii 2008 - 2012. Date validate de ANPM cu mențiunea că datele aferente anului 2012 au fost validate parțial

Principalele activităţi generatoare de deşeuri periculoase din judeţ sunt: transporturile, service-urile (generatoare de deşeuri de ulei uzat, baterii/acumulatori uzaţi etc.), activităţile agricole (pesticide expirate, ambalaje de pesticide, ulei uzat, baterii/acumulatori uzaţi, etc.), prelucrarea lemnului (lacuri, vopsele) precum şi acoperirile metalice - galvanizări (emulsii uzate de la maşini unelte, nămoluri cu metale grele).

Evoluţia cantităţilor de deşeuri industriale periculoase generate la nivelul judeţului Arad este redată în tabelul VII.1.2.2, observându-se o creștere a cantității generate de la an la an.

Tabelul VII.1.2.2.

Evoluţia cantităţilor de deşeuri industriale periculoase generate

tone/an

| Anul | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Judeţul |  |  |  |  |  |
| Arad | 659,59 | 790,838 | 3158,0251 | 4525,9953 | 7971,1806 |

Sursa informaţiilor:Ancheta statistică a deşeurilor pentru anii 2008 - 2012. Date validate de ANPM cu mențiunea că datele aferente anului 2012 au fost validate parțial

Evoluția gestionării deșeurilor industriale nepericuloase pentru perioada 2008-2012 este redată în tabelul VII.1.2.3., observându – se o scădere a cantității generate în anii 2009,2010 și 2012 raportat la cantitatea din anul 2008 și 2011 cu menținea că și în anul 2011 asistăm la o scădere a cantității față de anul de referință 2008.

Tabelul VII.1.2.3.

Situaţia gestionării deşeurilor de producţie nepericuloase, în perioada 2008-2012

tone/an

| Activitatea economică | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri din explorare minieră şi alte tratamente ale mineralelor din cariere | 428481,84 | 99776,91 | 117717,18 | 197387,94 | 43248,54 |
| Deşeuri din agricultură, preparare şi procesarea alimentelor | 998,99 | 1989,093 | 2087,3 | 94763,833 | 1391,624 |
| Deşeuri din prelucrarea lemnului, plăcilor şi a mobilei | 14771.713 | 13374,286 | 15258,65 | 11714,147 | 8703,758 |
| Deşeuri din industria textilă şi a pielăriei | 1733,532 | 888,233 | 1196,7088 | 1744,7978 | 1494,8288 |
| Deşeuri anorganice din procese termice | 198942,566 | 142350,095 | 179976,429 | 177997,65 | 158920,464 |
| Deşeuri din modelarea şi tratamentele de suprafaţă ale metalelor şi materialelor plastice | 2815,498 | 1194,7007 | 5744,33 | 6813,0114 | 7581,506 |
| Deşeuri din ambalaje | 2502,619 | 2497,608 | 5334,855 | 7193,954 | 33021,405 |
| Vehicule uzate, alte deşeuri din dezmembrări | 11721,619 | 7732,498 | 9451,034 | 7368,057 | 6203,9496 |
| Deşeuri nespecificate | 35,07 | 22,109 | 17,992 | 36,7818 | 26,894 |
| Alte activități | 4578,03 | 2986,0953 | 4690,0333 | 3539,1803 | 27789,2607 |
| Total | 666581,477 | 272811,628 | 341474,5121 | 508559,3523 | 288382,2301 |

Sursa informaţiilor:Ancheta statistică a deşeurilor pentru anii 2008 - 2012. Date validate de ANPM cu mențiunea că datele aferente anului 2012 au fost validate parțial

Evoluția gestionarii deșeurilor industriale periculoase pentru perioada 2008-2012 este redată în tabelul VII.1.2.4. observându-se o creștere semnificativă a acestora în anul 2012 față de anul de referință 2008.

Tabelul VII.1.2.4.

Situaţia gestionării deşeurilor industriale periculoase, în perioada 2008-2012

tone/an

| Activitatea economică | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri din prelucrarea lemnului, plăcilor şi a mobilei | 0,585 | 0 | 0,1 | 0 | 0,26 |
| Deşeuri anorganice din procese termice | 0 | 0 | 2256 | 3232,7 | 3141,58 |
| Deşeuri din modelarea şi tratamentele de suprafaţă ale metalelor şi materialelor plastice | 33,957 | 53,995 | 77,891 | 137,694 | 153,684 |
| Deşeuri uleioase | 78,713 | 121,91 | 182,634 | 200,236 | 3824,334 |
| Deşeuri din ambalaje | 40,844 | 164,389 | 85,172 | 86,7936 | 116,0702 |
| Vehicule uzate, alte deşeuri din dezmembrări | 0,3 | 0,52 | 0,03 | 1,254 | 101,382 |
| Deşeuri nespecificate | 3,122 | 9,415 | 10,7958 | 75,2165 | 29,4304 |
| Alte activități | 502,069 | 440,609 | 545,4023 | 792,1012 | 604,44 |
| Total | 659,59 | 790,838 | 3158,0251 | 4525,9953 | 7971,1806 |

Sursa informaţiilor:Ancheta statistică a deşeurilor pentru anii 2008 - 2012. Date validate de ANPM cu mențiunea că datele aferente anului 2012 au fost validate parțial.

În municipiul Arad, a fost pus în funcţiune din noiembrie 2003 un depozit ecologic executat în conformitate cu Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, adoptat de Consiliul Judeţean Arad în anul 2002 prin HCL nr. 73 şi modificat în anul 2005, care a fost însuşit de CJ Arad. Acest depozit a fost construit şi finanţat de către firma austriacă S.C. ASA Servicii Ecologice S.R.L. În anul 2007, S.C. ASA Servicii Ecologice S.R.L. a obţinut autorizaţia integrată de mediu nr. 27/16.07.2007 pentru depozitare deșeuri nepericuloase încadrate în trei grupe : deșeuri municipale, deșeuri industriale și deșeuri din construcții. Depozitul se încadrează în clasa b - depozit de deşeuri nepericuloase, conform clasificării din HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor (art. 4). Lista deșeurilor acceptate la depozitare în depozitul conform este menționată în anexa 1 la autorizaţia integrată de mediu nr. 27/16.07.2007, revizia 1 din 18.10.2010, revizia 2 din 05.12.2012, revizia 3 din 14.05.2014.

În depozitele de deșeuri nepericuloase este permisă depozitatea deșeurilor municipale, deșeurilor nepericuloase de orice altă origine, care satisfac criteriile de acceptare a deșeurilor la depozitul pentru deșeuri nepericuloase stabilite potrivit anexei nr. 3 la HG 349/2005 și deșeurilor periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate, care la levigare au o comportare echivalentă cu a celor prevazute la lit. b) și care satisfac criteriile relevante de acceptare stabilite potrivit anexei nr. 3; aceste deseuri periculoase nu se depoziteaza în spații destinate deșeurilor biodegradabile nepericuloase.

Depozitul dispune de celule de depozitare cu sistem de drenare a levigatului, sistem de colectare şi pompare a biogazului, depozit colectare levigat, staţie de pre-epurare, drumuri de acces şi platforme, cântar, hală deşeuri reciclabile, rampă spălare, clădire administrativă. În aprilie 2012, s-a achiziţionat staţia de cogenerare și începând cu anul 2013 s-a implementat în cadrul operării depozitului sistemul de cogenerare care constă în arderea biogazului din depozit într-un motor cu ardere internă care angrenează un generator electric și care produce energie electrică. Electricitatea generată este introdusă în rețeaua națională, iar energia termică reprezentând căldură generată de unitatea de cogenerare este utilizată pentru încălzirea clădirii administrative.

Spatiul aferent statiei de cogenerare este închiriat de catre SC RENEWABLE POWER SRL.

Conform HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor depozitele de deșeuri se clasifică în funcție de natura deșeurilor depozitate în: depozite pentru deșeuri periculoase, depozite pentru deșeuri nepericuloase și depozite pentru deșeuri inerte.

La nivelul județului Arad există mai mulți operatori economici care utilizează deșeurile de ulei uzat provenite din activitățile economice, ca si combustibil pentru obținerea de energie termică.

În judeţul Arad, funcţionează o  instalaţie de sterilizare autorizată - LOGMED I tip LM200 cu o capacitate maximă 300 kg/h, prevăzută cu  un tocător încorporat de deşeurilor periculoase înainte de sterilizare. Decontaminarea deşeurilor se realizează în mai multe etape. Întregul proces este controlat prin intermediul unui sistem de control autoprogramabil SIEMENS SPS, care monitorizează temperaturile şi timpul necesar de sterilizare, sistemul fiind oprit automat când temperatura şi durata nu ajung la cotele recomandate. La oprirea echipamentului, acesta execută o curăţire şi sterilizare cu abur a tuturor părţilor componente care au intrat în contact cu deşeurile, timp de o oră, proces care se desfăşoară automat. În cazul în care există o concentraţie mai mare de fluide în deşeuri, acestea se colectează în rezervorul intermediar, aflat sub mărunţitor, urmând a fi sterilizate.

Deşeurile medicale măcinate şi sterilizate devin astfel deşeuri nepericuloase şi pot fi acceptate la depozitare în depozitul de deşeuri municipale.

În județul Arad funcționează din anul 2013 și o instalație de incinerare subproduse de origine animală și produse derivate, care nu sunt destinate consumului uman din categoriile 1, 2 şi 3 conform Regulamentului CE nr. 1069/2009.

### VII.1.3. Fluxuri speciale de deșeuri

#### VII.1.3.1 Deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE)

Principalele obiective ale H.G. nr. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) în vigoare la data de 31.12.2014, sunt:

- prevenirea producerii deşeurilor de echipamente electrice şi electronice,

- reutilizarea, reciclarea şi alte forme de valorificare a acestora, astfel încât să se reducă volumul de deşeuri eliminate,

- îmbunătăţirea performanţelor privind protecţia mediului şi sănătatea populaţiei ale tuturor celor implicaţi în ciclul de viaţă al echipamentelor electrice şi electronice.

Sunt acoperite numai produsele întregi. Hotărârea, nu se aplică echipamentelor sau componentelor care fac parte din alte categorii de echipamente. Sunt excluse echipamente, care au legătură cu protecţia intereselor privind securitatea naţională, armele, muniţiile şi materialele de război.

Producătorul echipamentelor electrice şi electronice este considerat poluatorul, astfel că legislaţia stabileşte obligaţii în cadrul conceptului de responsabilitate a producătorului. Producătorii, vor plăti costul colectării, tratării şi reciclării/valorificării pentru echipamentele provenite de la utilizatorii privaţi. Responsabilitatea, organizarii sistemului de colectare a DEEE revine atât producătorilor, cât şi administraţiei publice locale, care are obligaţia de a înfiinţa şi opera puncte de colectare municipale. Rata medie de colectare selectivă la nivel naţional de DEEE este de 4,00 kg/ locuitor/an.

Conform prevederilor HG 1037/2010 obiectivele pentru DEEE tratate sunt următoarele:

Pentru DEEE incluse în categoriile 1 si 10 din anexa nr. 1A:

- rata de valorificare de minimum 80% din greutatea medie pe aparat;

- rata de reutilizare și de reciclare a componentelor, materialelor și substanțelor de minimum 75% din greutatea medie pe aparat;

Pentru DEEE incluse in categoriile 3 si 4 din anexa nr. 1A:

- rata de valorificare de minimum 75% din greutatea medie pe aparat;

- rata de reutilizare și de reciclare a componentelor, materialelor și substanțelor de minimum 65% din greutatea medie pe aparat;

Pentru DEEE incluse in categoriile 2, 5, 6, 7 si 9 din anexa nr. 1A:

- rata de valorificare trebuie să creasca până la minimum 70% din greutatea medie pe aparat;

- rata de reutilizare și de reciclare a componentelor, materialelor și substanțelor trebuie să crească până la minimum 50% din greutatea medie pe aparat;

Pentru lămpile cu descărcare în gaz rata de reutilizare și de reciclare a componentelor, materialelor și substanțelor trebuie să crească până la minimum 80% din greutatea lămpilor.

Îmbunătăţirea sistemului de gestionare a deşeurilor, se poate realiza numai prin implicarea întregii societăţi: populaţia, în calitate de utilizator, întreprinzători, instituţii socio-economice şi autorităţi publice.

Raportat la nivelul județului Arad nu pot fi prezentate cantități de EEE puse pe piață, deoarece APM Arad nu dispune de astfel de informații. Raportările sunt făcute de producători care au sediul social într-un județ dar EEE-urile pe care le pun pe piață sunt distribuite pe tot teritoriul național. La data de 31.12.2014 erau înregistrați la ANPM În Registrul EEE un număr de 19 producători EEE cu sediul social în județul Arad.

Cantitățile de DEEE colectate la nivelul județului Arad de către operatorii economici autorizați în acest scop sunt menționate în tabelul VII.1.3.1.1., observându-se o creștere a cantității colectate în anul 2009 față de anul 2008, urmată de o scădere în anul 2010. Dacă în anul 2011 cantitatea a crescut raportat la cantitatea  colectată în anul 2010, în anul 2012 cantitatea colectată a scăzut din nou. Precizăm că valorile colectate cu reprezintă neaparat și distribuția la nivel de județ a generării DEEE, ținând cont de faptul că DEEE generate într-un județ pot fi transportate (implicit raportate) la un punct de colectare din alt județ.

Tabelul VII.1.3.1.1

Cantități de DEEE colectate la nivelul județului Arad

în perioada 2008 -2012

tone

| Județ Arad | Cantitate DEEE colectată |
| --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|  | 114.55 | 329.25 | 131.59 | 215.05 | 95.30 |

Sursa informaţiilor: Date raportate de către ANPM către EUROSTAT.

La data de 31.12.2014 la nivelul județului Arad iși desfășurau activitatea un număr de 12 colectori de DEEE din care 2 sunt autorizați și pentru efectuarea operațiunilor de tratare. Operatorii economici autorizați pentru colectare și/sau tratarea DEEE în județul Arad sunt menționați în tabelul VII.1.3.1.2

Tabelul VII.1.3.1.2

Operatorii economici autorizați pentru colectare și/sau tratarea DEEE

în județul Arad

| Nr. crt. | Denumire operator economic | Activitatea desfășurată |
| --- | --- | --- |
| 1. | S.C. Remat MG S.A. | Colectare pentru 5 puncte de lucru/colectare și tratare un punct de lucru |
| 2. | S.C. Demeco S.R.L. | Colectare (2 puncte de lucru) |
| 3. | S.C. Metalcomp Internațional S.R.L. | Colectare (2 puncte de lucru) |
| 4. | S.C. Mag Company S.R.L. | Colectare |
| 5. | S.C. Rematinvest S.R.L. | Colectare |
| 6. | S.C. Fiercom Gabor S.R.L. | Colectare |
| 7. | S.C. ASA Servicii Ecologice S.R.L. | Colectare |
| 8. | S.C. Total Recover S.R.L. | Colectare |
| 9. | S.C. Indeco Grup S.R.L. | Colectare |
| 10. | S.C. Inferal Com S.R.L. | Colectare |
| 11. | S.C. Total Waste Recycling S.R.L. | Colectare și tratare |
| 12. | S.C. Greenweee Internațional S.A. | Colectare |

Sursa informaţiilor: Baza de date operatorii economicii autorizați pentru colectarea și tratarea DEEE autorizați de APM Arad

Referitor la distribuția pe județ a cantității de DEEE tratate, aceasta nu este reprezentativă, avându-se în vedere faptul că DEEE colectate la nivelul județului Arad sunt tratate în alt județ sau chiar înafara teritoriului național. De aceea referitor la obiectivele de reciclare/valorificare, țintele la nivel național și implicit la nivelul județului Arad au fost atinse conform tabelului VII.1.3.1.3.

Tabel VII.1.3.1.3

Obiective de reciclare/valorificare DEEE

| Categoria | Obiectiv de valorificare prevăzut în legislație (%) | Obiectiv de valorificare realizat în 2008 (%) | Obiectiv de valorificare realizat în 2009 (%) | Obiectiv de valorificare realizat în 2010 (%) | Obiectiv de valorificare realizat în 2011 (%) | Obiectiv de valorificare realizat în 2012 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparate de uz casnic de mari dimensiuni | 80 | 84 | 93 | 93 | 91 | 89 |
| Aparate de uz casnic de mici dimensiuni | 70 | 76 | 84 | 84 | 89 | 88 |
| Echipamente informatice şi de telecomunicaţii | 75 | 77 | 84 | 86 | 86 | 86 |
| Echipamente de larg consum | 75 | 88 | 86 | 89 | 87 | 87 |
| Echipamente de iluminat | 80 | 63 | 84 | 88 | 85 | 84 |
| Unelte electrice şi electronice | 70 | 75 | 85 | 87 | 90 | 89 |
| Jucării, echipamente sportive şi de agrement | 70 | 68 | 71 | 73 | 84 | 83 |
| Dispozitive medicale (cu excepţia tuturor produselor implantate şi infectate) | Neaplicabil | Neaplicabil | Neaplicabil | Neaplicabil | Neaplicabil | Neaplicabil |
| Instrumente de supraveghere şi control | 70 | 77 | 85 | 85 | 86 | 86 |
| Distribuitoare automate | 80 | 89 | 90 | 91 | 91 | 90 |

Sursa informaţiilor: date furnizate de către ANPM.

#### VII.1.3.2. Deșeuri de ambalaje

Produsele şi mărfurile ambalate, fac parte integrantă din lumea în care trăim, dar odată cu creşterea standardelor de viaţă alături de creşterea demografică, volumul de deşeuri de ambalaje generat este în permanentă creştere. Ambalajele, îndeplinesc o serie de funcţii vitale în aprovizionarea produsului, de la producător la consumator, astfel că ambalajele nu ar exista fără produsele pe care le conţin şi multe produse nu ar exista fără ambalajul care furnizează o modalitate de livrare.

APM Arad nu dispune de informații referitoare la cantitățile de ambalaje puse pe piață la nivel de județ, întrucât raportările sunt făcute de producători care au sediul social într-un județ, dar ambalajele pe care le pun pe piață sunt distribuite pe tot teritoriul național.

Cantitățile de ambalaje colectate pentru perioada 2008 - 2012 la nivelul județului Arad sunt redate în tabelul VII.1.3.2.1. Din analiza tabelului se observă creșterea cantității colectate de la an la an. Ca și defalcare pe tipuri de ambalaje colectate, se observă o scădere a cantității ambalajelor metalice în perioada 2009-2010, raportată la cantitatea colectată în anul 2008, urmată de creșterea cantității în perioada 2011-2012. Deasemenea în perioada 2011-2012 au fost colectate ambalaje de lemn față de perioada 2008-2010 când cantitatea colectată a fost 0.

Tabelul VII.1.3.2.1

Cantitatea de ambalaje colectată pe tipuri de ambalaje la nivelul jud. Arad

pentru perioada 2008-2012

| Tip de material | Cantitatea colectată |
| --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Sticlă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plastic | 263,64 | 543,56 | 1166,9 | 1463,75 | 1365,34 |
| Hârtie și carton | 4303,85 | 5706,8 | 7265,4 | 10774,79 | 13648,38 |
| Metal | 362 | 118 | 177 | 367,89 | 390,64 |
| Lemn | 0 | 0 | 0 | 9,81 | 263,53 |
| Altele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4929,49 | 6368,36 | 8609,3 | 12616,24 | 15667,89 |

Sursa informaţiilor: Bazele de date aferente anilor 2008-2012

Distribuția pe județe a cantităților de deșeuri de ambalaje tratate nu este reprezentativă, ținând cont de faptul că deșeurile de ambalaje colectate la nivelul județului Arad pot ajunge la tratare în alt județ și/sau înafara teritoriului național. De aceea avându-se în vedere considerentele expuse anterior în ceea ce privește obiectivele de reciclare/valorificare țintele pentru anul 2012 au fost indeplinite la nivel național și implicit la nivel județean conform tabelului VII.1.3.2.2.

Din anul 2007, în Municipiul Arad funcţionează o staţie de sortare cu o capacitate de 9 t/h. Această staţie, are capacitatea de a procesa, dacă este operată în 3 schimburi, o cantitate de deşeuri reciclabile, care ar asigura atingerea ţintelor de reciclare/recuperare pentru toate categoriile de materiale fixate pentru anul 2013. Deasemenea în Orașul Ineu incepând cu anul 2010 mai există o stație de sortare realizată prin PHARE CES 2004. Prin proiectul Sistemul Integrat al Deșeurilor  a fost prevăzută realizarea unei stații de sortare a deșeurilor la Mocrea, având o capacitate de 6100 t/an. Stația este în curs de execuție, rest de executat 45 %.

Lista operatorilor economici autorizați pentru colectarea și/sau reciclarea/valorificarea deșeurilor de ambalaje este redatată în tabelul VII.1.3.2.3.

Tabelul VII.1.3.2.2.

Obiectivele de reciclare/valorificare pentru anul 2012

| Tip material | % reciclare | % valorificare | Obiectiv minim de valorificare prin reciclare/tip de material conform HG 621/2005 (%) | Obiectiv global de valorificare prin reciclare conform HG 621/2005 (%) | Obiectiv global de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare a deșeurilor cu recuperare de energie conform HG 621/2005 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sticlă | 66,3 | 66,3 | 54 | 50 | 57 |
| Plastic | 51,3 | 51,9 | 18 |  |  |
| Hartie și carton | 69,8 | 70,2 | 60 |  |  |
| Metal - Total | 55,5 | 55,5 | 50 |  |  |
| Lemn | 41,1 | 42,8 | 15 |  |  |
| Altele | 0 | 0 | - |  |  |
| TOTAL GENERAL | 56,8 | 57,4 |  |  |  |

Sursa informaţiilor: date furnizate de ANPM.

Tabelul VII.1.3.2.3.

Lista operatorilor economici autorizați pentru colectarea și/sau reciclarea/valorificarea deșeurilor de ambalaje

| Nr. crt. | Denumire operator economic | Activitatea desfășurată (colector/reciclator/valorificator energetic ambalaje) |
| --- | --- | --- |
| 1. | S.C. Alymar Diamond S.R.L. | Colector |
| 2. | S.C. Alvi Serv S.R.L. | Colector |
| 3. | S.C. Ady Metal Nyk S.R.L. | Colector |
| 4. | S.C. Agricover S.R.L. | Colector ambalaje produse de protectia plantelor. Centru colectare "SCAPA" |
| 5. | S.C. Atirom Metal S.R.L. | Colector |
| 6. | S.C. Buchter Car S.R.L. | Colector |
| 7. | S.C. BTZ Metal Company S.R.L | Colector |
| 8. | S.C. Calypso Center S.R.L. | Colector |
| 9. | S.C. Caliverdo Logistic S.R.L. | Colector |
| 10. | S.C. Construct Material Grup S.R.L. | Colector (2 puncte de lucru) |
| 11. | S.C. Demeco S.R.L. | Colector |
| 12. | S.C. Daniel Metal S.R.L. | Colector |
| 13. | S.C. Data Arplast S.R.L. | Colector |
| 14. | S.C. Ecomanii Total S.R.L. | Colector |
| 15. | S.C. Greenweee Internațional S.R.L. | Colector |
| 16. | S.C. Glissando S.R.L. | Colector ambalaje produse de protectia plantelor. Centru colectare "SCAPA" |
| 17. | S.C. Geo-Cori-Alex 2008 S.R.L. | Colector |
| 18. | S.C. Indeco Grup S.R.L. | Colector |
| 19. | S.C. Inferal Com S.R.L. | Colector |
| 20. | S.C. It Ecology Comm S.R.L. | Colector |
| 21. | S.C. Karina Romprod S.R.L. | Colector |
| 22. | S.C. M.A. 3R Colect S.R.L. | Colector |
| 23. | S.C. Maliflo Metalo S.R.L. | Colector |
| 24. | S.C. Mag Company S.R.L. | Colector |
| 25. | S.C. Metalcomp Internațional S.R.L. | Colector (4 puncte de lucru) |
| 26. | S.C. MF Auto Metal S.R.L. | Colector |
| 27. | S.C. Magda Construct 2007 S.R.L. | Colector |
| 28. | S.C. Ogedey&Bayrak S.R.L. | Colector |
| 29. | S.C. Prodir S.R.L. | Colector |
| 30. | S.C. Rematinvest S.R.L. | Colector |
| 31. | S.C. Remat MG S.A. | Colector (2 puncte de lucru) Colector și Reciclator (1 punct de lucru) |
| 32. | S.C. Total Waste Recycling S.R.L. | Colector |
| 33. | S.C. Total Recover S.R.L. | Colector |
| 34. | S.C. Vrancart S.A. | Colector |
| 35. | S.C. ASA Servicii Ecologice S.R.L. | Colector |
| 37. | S.C. Polaris M Holding S.R.L. |  |
| 38. | S.C. Regran Com Plast S.R.L. | Colector și Reciclator |
| 39. | S.C. Perplastic Compounding S.R.L. | Colector și Reciclator |
| 40. | S.C. Passager S.R.L. | Colector și Reciclator |
| 41. | S.C. S.I.L. Plast S.R.L. | Colector și Reciclator |
| 42. | S.C. Vertigo Solutions S.R.L. | Colector și Reciclator |

#### VII.1.3.3. Vehicule scoase din uz (VSU)

La nivelul județului Arad în anul 2014, au funcţionat în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare privind vehiculele scoase din uz, 15 operatori economici, din care 1(unul) a  desfășurat exclusiv doar activitatea de colectare, iar 3 (trei) operatori economici au desfășurat atât activitatea de colectare cât si activitatea de colectare și tratare la diverse puncte de lucru deschise pe raza județului Arad.

Operatorii economici autorizați pentru colectarea și/sau tratarea VSU la nivelul anului 2014 sunt redați în tabelul VII.1.3.3.1

Tabel VII.1.3.3.1

Operatorii economici autorizați pentru colectarea și/sau tratarea VSU la nivelul anului 2014 în județul Arad

| Nr crt. | Denumire agent economic | Activitatea desfășurată |
| --- | --- | --- |
| 1 | Andreoiu Nicolae „Ale Progresiv” II | Colectare și tratare |
| 2 | S.C. Auto Schrot 77 Emu S.R.L. | Colectare și tratare |
| 3 | S.C. Automobile Parts S.R.L. | Colectare și tratare |
| 4 | S.C. Bacus S.R.L. | Colectare și tratare |
| 5 | S.C. Extreme Parts S.R.L. | Colectare și tratare |
| 6 | S.C. Metalcomp Internațional S.R.L. | Colectare și tratare |
| 7 | S.C. Piemont Auto Rom S.R.L. | Colectare și tratare |
| 8 | S.C. Rematinvest S.R.L. | Colectare |
| 9 | S.C. Remat M.G. Arad S.A. | Colectare și tratare punct de lucru Municipiul Arad Colectare punct de lucru Frumușeni |
| 10 | Silinc Cătalin Marius “Auto Pinkstyle”II | Colectare și tratare |
| 11 | S.C. Truck Auto Center S.R.L. | Colectare și tratare punct de lucru Vladimirescu, str. Drumul Combinatului FN Colectare punct de lucru sat Odvos Colectare punct de lucru Vladimirescu, str. Jandarmeriei FN |
| 12 | S.C. Vegas Truck S.R.L. | Colectare și tratare |
| 13 | S.C. Vima S.R.L. | Colectare și tratare sat Odvos Colectare punct de lucru Municipiul Arad Colectare 2 (două puncte de lucru) în localitatea Vladimirescu |
| 14 | S.C. Vilas S.R.L. | Colectare și tratare |
| 15 | Pele Beniamin Mirben PFA | Colectare și tratare |

Cantităţile de VSU colectate la nivelul judeţului Arad, în anii 2010 – 2014 sunt redate în tabelul VII.1.3.3.2. În anul 2013, se observă o scădere a numărului de autovehicule predate în vederea tratării, în timp ce pentru anul 2014 se observă o usoară creștere a numărului de vehicule predate.

Tabelul VII.1.3.3.2.

Situaţia cantităţii de VSU colectată în judeţul Arad, în anul 2010 - 2014

bucăţi/an

| Anul | Vehicule colectate | Vehicule tratate/dezmembrate |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 4704 | 4704 |
| 2011 | 3449 | 3449 |
| 2012 | 1900 | 1900 |
| 2013 | 1690 | 1640* |
| 2014 | 1770 | 1745* |

Sursa informaţiilor: Sesiunea de raportare aferenta anilor 2010 - 2014.

Notă: „ * ” La nivelul județului Arad, SC Rematinvest SRL deține autorizație de colectare însă tratarea autovehiculelor colectate se realizează în jud. Timiș, motiv pentru care la numărul vehiculelor tratate/dezmembrate este mai mic decât cele colectate la nivel de județ.

Deşeurile, provenite de la vehiculele scoase din uz, conţin metale feroase, metale neferoase, mase plastice, sticlă, cauciuc, materiale textile, hârtie, iar deşeurile de baterii/acumulatori, instalaţiile de aer condiţionat, ecranele LCD din echipamentele electronice, etc au în componenţă şi substanţe periculoase .

Referitor la obiectivele de reciclare/valorificare nu sunt relevante cifrele la nivel județean, întrucât așa cum am menționat mai sus VSU pot fi colectate in județul Arad, însă ele pot fi tratate de către un operator economic din alt județ (caz SC REMATINVEST SRL). Potrivit prevederilor HG 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz obiectivele luând în considerare masa medie la gol sunt următoarele:

- reutilizarea si valorificarea a cel puțin 75% din masa medie pe vehicul și an, pentru vehiculele fabricate înainte de 1 ianuarie 1980;

- reutilizarea și valorificarea a cel puțin 85% din masa medie pe vehicul și an, pentru vehiculele fabricate dupa 1 ianuarie 1980;

- reutilizarea și reciclarea a 70% din masa medie pe vehicul și an, pentru vehiculele fabricate înainte de 1 ianuarie 1980;

- reutilizarea și reciclarea a 80% din masa medie pe vehicul și an, pentru vehiculele fabricate incepand cu 1 ianuarie 1980.

Conform datelor furnizate de către ANPM pentru anul 2012 țintele de reciclare/valorificarea  au fost îndeplinite la nivel național și implicit si la nivelul județului Arad, conform tabelului VII.1.3.3.3 și figura VII.1.3.3.1

Tabelul VII.1.3.3.3

Țintele de reciclare/valorificarea  îndeplinite la nivel național și implicit si la nivelul județului Arad pentru perioada 2008 - 2012

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Total | Total | Total | Total |
| Obiectiv de reutilizare și reciclare (X1/W1) % | 83,7 | 80,05 | 80,9 | 82,9 | 83,81 |
| Obiectiv de reutilizare și valorificare (X2/W1) % | 86,45 | 85,29 | 85,5 | 86,8 | 86,26 |

Fig. VII.1.3.3.1.

Tendinţa ratelor de valorificare şi reciclare

pentru perioada 2008 - 2012

Referitor la programul Rabla facem precizarea că numărul de vehicule colectate la nivelul județului Arad variază de la an la an si ca urmare a aplicării acestui program.

### VII.1.4. Impacturi și presiuni privind deșeurile

În general, ca urmare a lipsei de amenajări şi a exploatării deficitare, depozitele de deşeuri se numără printre obiectivele recunoscute ca generatoare de impact şi risc pentru mediu şi sănatatea publică. Depozitele neimpermeabilizate de deşeuri urbane sunt deseori sursa infestării apelor subterane cu nitraţi şi nitriţi, dar şi cu alte elemente poluante.

Principalele forme de impact şi risc determinate de depozitele de deşeuri orăşeneşti şi industriale, în ordinea în care sunt percepute de populaţie, sunt:

- modificări de peisaj şi disconfort vizual;

- poluarea aerului;

- poluarea apelor de suprafaţă;

- modificări ale fertilităţii solurilor şi ale compoziţiei biocenozelor pe terenurile învecinate.

Poluarea aerului cu mirosuri neplacute şi cu suspensii antrenate de vânt este deosebit de evidentă în zona depozitelor orăşenesti actuale, în care nu se practică exploatarea pe celule şi acoperirea cu materiale inerte.

Scurgerile de pe versanţii depozitelor aflate in apropierea apelor de suprafaţă contribuie la poluarea acestora cu substanţe organice şi suspensii.

Deşeurile, dar mai ales cele industriale, constituie surse de risc pentru sănătate datorită conţinutului lor în substanţe toxice precum metale grele (plumb, cadmiu), pesticide, solvenţi, uleiuri uzate. Problema cea mai dificilă o constituie materialele periculoase (inclusiv nămolurile toxice, produse petroliere, reziduuri de la vopsitorii, zguri metalurgice) care sunt depozitate in comun cu deşeuri solide orăşeneşti. Aceasta situaţie poate genera apariţia unor amestecuri şi combinaţii inflamabile, explozive sau corozive; pe de altă parte, prezenţa reziduurilor menajere uşor degradabile poate facilita descompunerea componentelor periculoase complexe şi reduce poluarea mediului. Un aspect negativ este acela ca multe materiale reciclabile şi utile sunt depozitate împreună cu cele nereciclabile; fiind amestecate şi contaminate din punct de vedere chimic şi biologic, recuperarea lor este dificilă.

Prin implementarea legislaţiei europene, cu privire la deşeuri, în anul 2002 s-au făcut primii paşi în vederea rezolvării depozitării deşeurilor urbane cu respectarea unor norme stricte privind amplasarea şi construcţia depozitelor de deşeuri urbane. În acest sens, S.C. ASA Servicii Ecologice S.R.L. a dat în funcţiune în luna noiembrie 2003, prima celulă a depozitului ecologic proiectat şi construit după ultimele cerinţe europene.

Depozitul conform în operare, deţine autorizaţia integrată de mediu nr. 27/16.07.2007, se încadrează în clasa b - depozit de deşeuri nepericuloase, conform clasificării din HG nr. 349/2005 (art. 4) şi aparţine S.C. ASA Servicii Ecologice S.R.L.

Depozitul neconform în operare situat în orașul Lipova, jud. Arad cu perioadă de tranziție conform HG 349/2005, până în anul 2017, deține autorizația de mediu cu program de conformare nr 10183/19.07.2013, rev la data de 29.10.2013, valabila pana la data de 16.07.2017 emisă pe SC ECO LIPOVA SRL.

În anul 2007, au fost emise Avizele nr. 47/18.10.2007 şi 52/18.11.2007 de închidere a celor două depozite neconforme de deşeuri municipale situate pe str. Câmpul Liniştii şi respectiv Poetului şi Avizul nr. 40/11.06.2007 pentru depozitul de la Curtici. Începând cu cea de-a doua parte a anului 2012 a fost sistată depozitarea și pe depozitele de deșeuri de la Ineu, Chișineu –Criș, Pâncota, Sebiș și Nădlac. Prin proiectul “Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Arad” s-au închis depozitele neconforme de la Curtici, Pâncota, Pecica și Sântana.  Sunt în curs de închidere 6 depozite neconforme: depozitul neconform Câmpul Liniștii din Municipiul Arad, procent de realizare a lucrărilor de închidere  55%;  depozitul  neconform de pe str. Poetului din Municipiul Arad, procent de realizare a lucrărilor de închidere 93,7%; depozitul  neconform din Orașul Ineu, jud. Arad procent de realizare a lucrărilor de închidere 81,8%; Depozitul  neconform din Orașul Sebiș, jud. Arad procent de realizare a lucrărilor de închidere 94,1%; depozitul  neconform din Orașul Chișineu Criș, jud. Arad procent de realizare a lucrărilor de închidere 86% și depozitul  neconform din Orașul Nadlac, jud. Arad procent de realizare a lucrărilor de închidere 60%.

Situaţia depozitelor de deşeuri conforme şi situaţia depozitelor urbane neconforme în baza H.G 349/2005 este prezentată în tabelele VII.1.4.1, VII.1.4.2 și figura VII.1.4.1. Numărul de depozite urbane în funcțiune a scăzut de la 7 (șapte) la 2 (două). Numărul de depozite neconforme a scăzut de la 6 la 1 (unul – depozitul neconform de la Lipova) ca urmare a sistării depozitării pe celelalte 6 depozite în a doua parte a anului 2012. Numărul de depozite conforme a rămas constant la 1 (unul), respectiv cel pus în funcțiune în luna noiembrie a anului 20003 aparținând SC ASA Servicii Ecologice SRL.

Tabelul VII.1.4.1

Depozite de deşeuri conforme și neconforme 2008 - 2013

| Anul | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depozite |  |  |  |  |  |  |
| Numărul de depozite urbane în funcţiune | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 |
| Numărul de depozite neconforme | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Numărul de depozite conforme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Fig. VII.1.4.2.

Evoluţia numărului depozitelor de deşeuri urbane conforme şi neconforme

în perioada 2008 - 2013

Tabelul VII.1.4.2

Evoluția numărului depozitelor de deșeuri neconforme 2008 – 2013

| Denumirea depozitului | Anul închiderii, cf. HG 349 | Situaţia funcţionării (depozitare sistată/în funcţiune) | Alternativa pentru depozitare | Nr. aviz închidere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Depozit Câmpul Liniştii Arad | Nu a fost inclus în HG 349/2005 | Depozitare sistată | Depozitul SC ASA Servicii Ecologice SRL | 47/18.10.2007 |
| Depozit Poetului Arad | Nu a fost inclus în HG 349/2005 | Depozitare sistată |  | 52/18.11.2007 |
| Pecica | Nu a fost inclus în HG 349/2005 | Depozitare sistată |  | 17/20.11.2006 |
| Sîntana | Nu a fost inclus în HG 349/2005 | Depozitare sistată |  | 18/01.02.2007 |
| Curtici | 2012 | Depozitare sistată | Depozitul ASA Servicii Ecologice SRL | 40/11.06.2007 |
| Nădlac | 2012 | Sistată activitatea de depozitare din a doua parte a nului 2012 |  | - |
| Sebiş | 2014 |  |  | - |
| Pîncota | 2016 |  |  | - |
| Ineu | 2016 |  |  | - |
| Chişineu Criş | 2016 |  | depozitul de deşeuri solide nepericuloase din mun. Oradea | - |
| Lipova | 2017 | În funcţiune | - | - |

### VII.1.5. Tendințe și prognoze privind generarea deșeurilor

Indicatorul de generare deşeuri municipale/cap de locuitor, este determinat de raportul dintre cantitatea de deşeuri municipale generate şi numărul total de locuitori. Evoluţia indicatorului de generare deşeuri se reflectă printr-o scadere de la an la an, respectiv de la 490 kg în anul 2008 la 280 kg în 2012. Conform prevederilor Planului National de Gestionare a deşeurilor, a Planului Regional de Gestionare a deşeurilor Regiunea 5, precum şi a Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor, pana în anul 2015, indicatorul de generare a deşeurilor municipale va creste anual cu 0,8 %. Aceasta creştere se aplica tuturor tipurilor de deşeuri municipale.

Referitor la prognoza privind compoziţia deşeurilor municipale, s-a considerat după cum urmează: cantitatea absolută de deşeuri biodegradabile din deşeurile menajere din mediul urban va rămâne constantă, în timp ce în cazul altor fracţiuni cantitatea va creşte. În mediul rural, cantitatea absolută de deşeuri biodegradabile este încă scăzută. Astfel, este admisă o creştere anuală de 0,4%.

Pentru următorii ani se estimează o creştere mai mare în cazul deşeurilor de ambalaje decât în cel al deşeurilor menajere, şi anume până în 2009 s-a prevăzut o creştere anuală de 7%, pentru perioada 2010-2013 o creştere anuală de 5%, după care creşterea se va reduce treptat. Minimizarea cantităţilor generate de deşeuri reciclate, recuperarea energetică trebuie avute în vedere pentru utilizarea durabilă a resurselor materiale, valorificarea acestora.

În anul 2012, în jur de 91% din populaţie a fost deservită de serviciile de salubritate, la nivel judeţean, ponderea în mediul urban fiind de 100%, iar în medial rural de 80,96%. Evoluţia ponderii populaţie deservită de servicii de salubritate între anii 2008 - 2012, fiind prezentată în tabelul VII.1.1.4, observându-se o creştere semnificativă a procentului de populaţie deservită în mediul rural incepând cu anul 2009, de la  datorită închiderii spaţiilor de depozitare a deşeurilor din zona rurală şi concesionarea de către administraţiile locale a serviciilor de salubritate către operatori economici specializaţi. În mediul urban referitor la ponderea populației deservită nu asistăm la modificări semnificative în perioada supusă analizei, singura scădere a procentului fiind in anul 2009 față de anul 2008, dupa care observăm an de an creșterea procentului ajungându-se ca în anul 2012 ponderea să fie de 100% .

Cantitatea de deșeuri colectată selectiv din deșeuri menajere și asimilabile a scazut semnificativ în anul 2009 față de anul 2008 de la 1213 t la 55 t. Începând cu anul 2010 se observă o creștere treptată a cantității colectate selectiv de la 79,79 t la 643,68 t în anul 2012.

Cantitatea de deșeuri reciclate municipale a înregistrat o scadere până în anul 2010 față de anul de referință 2008 când s-a înregistrat cantitatea de 1864,7t, după care cantitatea a început să crească în anul 2011, ajungându-se la 1320,57 t în 2012. Cantitățile de deșeuri municipale reciclate reprezintă suma cantități deșeurilor sortate din deșeurile municipale de SC POLARIS M HOLDING SRL și deșeurile colectate selectiv de ceilalti operatori de salubritate din județ. Deasemenea în Orașul Ineu incepând cu anul 2010 mai există o stație de sortare realizată prin PHARE CES 2004 . Prin proiectul Sistemul Integrat al Deșeurilor  a fost prevăzută realizarea unei stații de sortare a deșeurilor la Mocrea, având o capacitate de 6100 t/an. Stația este în curs de execuție, rest de executat 45 %.

Cantitatea de deșeuri biodegradabile din deșeuri municipale depozitate a scăzut de la an la an respectiv de la 142835,65 t în anul 2008 la 21856,04 t în 2012, cu mențiunea că în anul 2010 se observă o creștere a cantității depozitate față de anul 2009, dar mai mică față de anul de referință 2008, ca urmare a închiderii spațiilor de depozitare din mediul rural la 16 iulie 2009. Cantitățile depozitate în aceste spații au fost dirijate spre depozitele neconforme și conforme în funcțiune, depozite care aveau cantitățile monitorizate prin cântărire sau estimare. Un factor decisiv al variației cantității de deșeuri depozitate o constituie prezența cântarului. Din cele 7 depozite urbane în funcțiune în perioada 2008-2012, singurul depozit care a deținut cântar încă din anul 2003, a fost depozitul conform aparținând SC ASA Servicii Ecologice SRL, iar începand din luna septembrie a anului 2009, Primăria Orașului Ineu  a achiziționat și pus în fucțiune un cântar pentru cântărirea deșeurilor depozitate până la sistarea activității de depozitare, respectiv a doua jumătatea a anului 2012. Pentru celelalte depozite metoda de cântărire a fost cea estimată în funcție de capacitatea mijloacelor de transport și densitatea deșeurilor. Facem precizarea că în prezent din cele două depozite aflate în funcțiune, unul conform și altul neconform aparținând SC ECO LIPOVA SRL, cu perioada de tranziție până în 2017, cel neconform nu deține cântar.

Evoluția cantității deșeurilor biodegradabile depozitate în perioada 2008 - 2012 este redată în tabelul VII.1.1.4. Se observă o reducere a cantității depozitate de la an la an. Raportat la obiectivele menționate în HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, pentru perioada 2008-2009, ținta de 50% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995 (101493 t), nu a fost atinsă. Obiectivul de 35% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995 (101493 t) pentru perioada 2010-2012, a fost atins doar pentru anul 2012.

În municipiul Arad, a fost pus în funcţiune din noiembrie 2003 un depozit ecologic conform executat cu respectarea normelor europene și naționale din domeniu.  Acest depozit a fost construit şi finanţat de către firma austriacă S.C. ASA Servicii Ecologice S.R.L.

În finalul anul 2014, la nivelul județului Arad nu existau stații de transfer în funcțiune. Prin proiectul Sistemul Integrat al Deșeurilor este prevazută realizarea a 4 stații de transfer: o stație de transfer la Chișineu Criș, capacitate 7075t/an rest de executat la finalul anului  2013 de 28%, o stație de transfer la Ineu-Mocrea, capacitate 4875t/an rest de executat la finalul anului 2013 de 45%, o stație de transfer la Sebiș capacitate 8375t/an, rest de executat la finalul anului 2013 de 48% și o stație de transfer la Bârzava, capacitate 6250t/an, rest de executat la finalul anului 2013 de 38%.

În tabelul VII.1.2.1 este prezentată evoluţia cantităţilor de deşeuri de producţie periculoase și nepericuloase generate în judeţul Arad, observându-se o scădere a cantităților generate în perioada 2009 - 2012 față de anul 2008. În anii 2010 și 2011 se observă o creștere a cantității generate față de cantitatea din anul 2009, cantitatea scăzând in anul 2012 raportat la cantitatea din 2011.

Evoluţia cantităţilor de deşeuri industriale periculoase generate la nivelul judeţului Arad este redată în tabelul VII.1.2.2, observându-se o creștere a cantității generate de la an la an. Evoluția gestionării deșeurilor industriale nepericuloase pentru perioada 2008-2012 este redată în tabelul VII.1.2.3., observându – se o scădere a cantității generate în anii 2009,2010 și 2012 raportat la cantitatea din anul 2008 și 2011 cu menținea că și în anul 2011 asistăm la o scădere a cantității față de anul de referință 2008.

Evoluția gestionarii deșeurilor industriale periculoase pentru perioada 2008-2012 este redată în tabelul VII.1.2.4. observându-se o creștere semnificativă a acestora în anul 2012 față de anul de referință 2008.

Cantitățile de DEEE colectate la nivelul județului Arad de către operatorii economici autorizați în acest scop sunt menționate în tabelul VII.1.3.1.1., observându-se o creștere a cantității colectate în anul 2009 față de anul 2008, urmată de o scădere în anul 2010. Dacă în anul 2011 cantitatea a crescut raportat la cantitatea  colectată în anul 2010, în anul 2012 cantitatea colectată a scăzut din nou. Precizăm că valorile colectate cu reprezintă neaparat și distribuția la nivel de județ a generării DEEE, ținând cont de faptul că DEEE generate într-un județ pot fi transportate (implicit raportate) la un punct de colectare din alt județ.

Referitor la distribuția pe județ a cantității de DEEE tratate, aceasta nu este reprezentativă, avându-se în vedere faptul că DEEE colectate la nivelul județului Arad sunt tratate în alt județ sau chiar înafara teritoriului național. De aceea referitor la obiectivele de reciclare/valorificare, țintele la nivel național și implicit la nivelul județului Arad au fost atinse conform tabelului VII.1.3.1.3.

Cantitățile de ambalaje colectate pentru perioada 2008-2012 la nivelul județului Arad sunt redate în tabelul VII.1.3.2.1. Din analiza tabelului se observă creșterea cantității colectate de la an la an. Ca și defalcare pe tipuri de ambalaje colectate, se observă o scădere a cantității ambalajelor metalice în perioada 2009-2010, raportată la cantitatea colectată în anul 2008, urmată de creșterea cantității în perioada 2011-2012. Deasemenea în perioada 2011-2012 au fost colectate ambalaje de lemn față de perioada 2008-2010 când cantitatea colectată a fost 0.

Distribuția pe județe a cantităților de deșeuri de ambalaje tratate nu este reprezentativă, ținând cont de faptul că deșeurile de ambalaje colectate la nivelul județului Arad pot ajunge la tratare în alt județ și/sau înafara teritoriului național. De aceea avându-se în vedere considerentele expuse anterior în ceea ce privește obiectivele de reciclare/valorificare țintele pentru anul 2012 au fost indeplinite la nivel național și implicit la nivel județean conform tabelului VII.1.3.2.2.

Cantităţile de VSU colectate la nivelul judeţului Arad, în anii 2010 – 2014 sunt redate în tabelul VII.1.3.3.2. În anul 2013, se observă o scădere a numărului de autovehicule predate în vederea tratării, în timp ce pentru anul 2014 se observă o usoară creștere a numărului de vehicule predate. La nivelul județului Arad, SC Rematinvest SRL deține autorizație de colectare însă tratarea autovehiculelor colectate se realizează în jud. Timiș, motiv pentru care la numărul vehiculelor tratate/dezmembrate este mai mic decât cele colectate la nivel de județ.

Deşeurile, provenite de la vehiculele scoase din uz, conţin metale feroase, metale neferoase, mase plastice, sticlă, cauciuc, materiale textile, hârtie, iar deşeurile de baterii/acumulatori, instalaţiile de aer condiţionat, ecranele LCD din echipamentele electronice, etc au în componenţă şi substanţe periculoase .

Referitor la obiectivele de reciclare/valorificare nu sunt relevante cifrele la nivel județean, întrucât așa cum am menționat mai sus VSU pot fi colectate in județul Arad, însă ele pot fi tratate de către un operator economic din alt județ (caz SC REMATINVEST SRL).

Potrivit prevederilor HG 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz obiectivele luând în considerare masa medie la gol sunt următoarele:

- reutilizarea si valorificarea a cel puțin 75% din masa medie pe vehicul și an, pentru vehiculele fabricate înainte de 1 ianuarie 1980;

- reutilizarea și valorificarea a cel puțin 85% din masa medie pe vehicul și an, pentru vehiculele fabricate dupa 1 ianuarie 1980;

- reutilizarea și reciclarea a 70% din masa medie pe vehicul și an, pentru vehiculele fabricate înainte de 1 ianuarie 1980;

- reutilizarea și reciclarea a 80% din masa medie pe vehicul și an, pentru vehiculele fabricate incepand cu 1 ianuarie 1980.

Conform datelor furnizate de către ANPM pentru anul 2012 țintele de reciclare/valorificarea  au fost îndeplinite la nivel național și implicit si la nivelul județului Arad, conform tabelului VII.1.3.3.3.

# IX. MEDIUL URBAN, SĂNĂTATEA ŞI CALITATEA VIEŢII

## IX.1. Mediul urban şi calitatea vieţii: stare şi consecinţe

### IX.1.1. Calitatea aerului din aglomerarările urbane şi efectele asupra sănătăţii

#### IX.1.1.1. Depăşiri ale concentraţiei medii anuale de PM10, NO2, SO2 şi O3 în    anumite aglomerări urbane

Municipiul Arad conform Anexei nr. 2 al Legii 104/2011 privind calitatea aerului nu este considerat aglomerare urbană, deoarece nu are peste 250 000 de locuitori.

### IX.1.2. Poluarea fonică şi efectele asupra sănătăţii şi calităţii vieţii

#### IX.1.2.1. Expunerea la poluarea sonoră a aglomerărilor urbane cu peste 250 000 locuitori.

Municipiul Arad conform HG. 321/2005, modificată prin HG 674/2007, privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental nu este considerat aglomerare urbană, deoarece nu are peste 250 000 de locuitori.

Măsurători de zgomot  în anul 2014

Prin programul de monitorizare al zgomotului efectuat periodic de APM Arad, se urmăreşte sistematic poluarea fonică produsă de autovehicule în zonele cu circulaţie intensă (tabel IX.1.2.2.1.).

Tabel IX.1.2.1.1.

Măsurători de zgomot  în municipiul Arad, în anul 2014

| Nr. crt. | Locul măsurătorii | Limite admisibile ale nivelului de zgomot | Leq dB | Max. dB | Min. dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Calea Iuliu Maniu | 70 | 71.8 | 85.8 | 56.2 |
| 2. | Intersecţia Podgoria | 70 | 70.9 | 85.2 | 55.5 |
| 3. | P-ţa UTA | 70 | 70.1 | 85.6 | 54.4 |
| 4. | Str. C. Brâncoveanu | 65 | 65.7 | 82.9 | 45.1 |
| 5. | P-ţa Mihai Viteazul (Limită de incintă) | 65 | 64.2 | 84.8 | 39.7 |
| 6. | Subcetate 1 | 70 | 71.5 | 87.4 | 51.4 |
| 7. | Subcetate 2 | 70 | 71.3 | 86.0 | 51.3 |
| 8. | Voinicilor | 70 | 70.93 | 85.9 | 50.0 |
| 9. | Parcuri | 65 | 52.9 | 75.1 | 38.8 |

Fig. IX.1.2.1.1.

Determinari de zgomot în anul 2014

Din analiza tabelului IX.1.2.2.1. şi figurii IX.1.2.2.1. se constată că, în general, în majoritatea zonelor monitorizate traficul produce un zgomot peste limita admisă de normativele în vigoare.

De asemenea prin efectuarea de măsurători se determină nivelul poluării fonice în diverse zone ale judeţului prin efectuarea determinărilor de zgomot pentru diverşi agenţi economici, în pieţe, restaurante în aer liber, incinte industriale şi altele ( tabel IX.1.2.2.2.).

Tabel IX.1.2.1.2.

Măsurători de zgomot, în anul 2014

| Tip măsurătoare zgomot | Număr măsurători | Maxima măsurată (dB) | Depăşiri (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pieţe, spaţii comerciale, restaurate în aer liber | 33 | 84.8 | 42.42 |
| Incintă industrială | 21 | 88.8 | 0 |
| Parcuri, zone de recreere şi odihnă | 30 | 75.1 | 0 |
| Trafic | 328 | 87.4 | 52.13 |

Sursa informaţiilor: APM ARAD

Situaţia măsurătorilor de zgomot în judeţul Arad pentru anul 2014 sunt redate în tabelul IX.1.2.2.3.

Tabel IX.1.2.1.3.

Măsurători de zgomot în judeţul Arad

| Judeţul Arad | Număr măsurători | Maxima măsurată(dB) | Depăşiri (%) | Indicator utilizat | Determinări în urma sesizărilor(%) | Sesizări rezolvate (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 388 | 87.4 | 49.22 | LAeq | 3 | 100 |

Sursa informaţiilor: APM ARAD

Efectele zgomotului asupra sănătăţii populaţiei

Poluarea sonoră reprezintă un factor de risc pentru sănătate. S-a constatat că zgomotele de intensitate scăzută, dar permanente din locuinţe sunt iritanţi cronici ai organismului uman.

Acţiunea asupra urechii include: tulburări acute determinate de zgomotul foarte puternic şi de scurtă durată: traumatisme ale timpanului, urechii medii şi interne ducând până la surditate; tulburări cronice care apar în mediul industrial cu scăderea acuităţii auditive a populaţiei din zone sau oraşe foarte zgomotoase. În timp apare oboseală auditivă. Surditatea (nu se întâlneşte în mediul comunal) constă în leziuni degenerative atrofice la nivelul urechii interne.

Acţiunea asupra întregului organism este mai complexă, pătrunderea zgomotului se realizează nu numai pe calea nervului auditiv ci şi prin piele, muschi, oase, articulaţii.

La baza acestei acţiuni stă influenţa zgomotului asupra sistemului nervos central. Apar modificări ale sistemului hipotalamo-hipofizar. Răspunsul aparatului cardio-vascular constă în accelerărea pulsului şi creşterea tensiunii arteriale. Aparatul respirator se manifestă prin creşterea frecvenţei şi aptitudinii respiratorii şi a consumului de oxigen. Suferă şi aparatul digestiv şi sistemul endocrin: prioritar glandele tiroidă şi suprarenală. Apar insomnie, oboseală rapidă, scăderea atenţiei.

Influenţa îndelungată a zgomotului produce: nevroza, HTA, gastrita, ulcer gastric şi duodenal, colita, diabet zaharat si hipertiroidism.

Prevenirea şi combaterea zgomotului se realizează prin: măsuri urbanistice (amplasarea industriilor în afara zonelor de locuit), măsuri tehnice, administrative, educative (cultura sanitară a populaţiei).

### IX.1.3. Calitatea apei potabile şi efectele asupra sănătăţii

Influenţa apei potabile asupra sănătăţii umane

Apa este un element primordial al vieţii şi al desfăşurării tuturor activităţilor, este o ramură naturală sensibilă la acţiunile noastre şi la capriciile vremii.

În organism apa îndeplineşte mutiple funcţii, de la dizolvarea şi absorbţia elementelor nutritive, la transportul şi eliminarea produşilor nocivi şi/sau rezultaţidin metabolism.

Apa potabilă trebuie să fie sanogenă şi curată să fie lipsită de microorganisme, paraziţi sau substanţe care prin număr şi concentraţie pot constitui un pericol pentru sănătate.

Sănătatea umană poate fi afectată prin lipsa accesului la apă potabilă, expunere la apă contaminată pentru scaldat precum şi la o salubritate neadecvată.

Efectele apei poluate asupra stării de sănătate

În condiţiile poluării, apa constituie un important factor de îmbolnăvire. Bolile produse  prin apă  cuprind un număr mare de persoane.

Cea mai frecventă formă de boală infecţioasă de natură hidrică este epidemia: are caracter   exploziv, cuprinde un număr mare de persoane.

Forma sporadică sau cazuri izolate se întâlnesc în anumite boli mai puţin caracteristice transmiterii prin apă.

Dintre bolile bacteriene transmise prin apă amintim: holera, febra tifoidă, dizenteria, leptospirozele, tuberculoza, bruceloza, tularemia, boala diareică.

Dintre bolile virotice transmise prin apă amintim: poliomielita, hepatita virală, conjunctivita de bazin.

Dintre bolile parazitare transmise prin apă amintim: amibiaza, lambliaza, trichomoniaza, stronglioidoza, geohelmintiazele, fascioloza, filariozele.

Patologia neinfecţioasă este determinată de compoziţia chimică a apei.

Guşa endemică, care datorită lipsei sau carenţei de iod poate avea caracter grav, până la forma de cretinism şi surdo-mutitate.

Caria dentară poate merge până la edentaţie. Există o strânsă legătură între caria dentară şi concentraţia fluorului din apă. Cu cât concentraţia fluorului este mai scăzută, cu atât frecvenţa apariţiei cariei este mai mare.

Fluoroza endemică este determinată de concentraţia crescută de fluor în apa de băut. Fluoroza dentară constă în apariţia de pete galbene pe suprafaţa smalţului dentar însoţite de creşterea friabilităţii dinţilor.

Substanţe toxice în apă

Intoxicaţia cu nitraţi: nitraţii pot proveni din soluri bogate în azot, ca urmare a poluării industriale şi agricole. Nitraţii sunt toxici dacă suferă un proces de reducere şi să fie transformaţi în nitriţi. Nitriţii pătrund în sânge, intră în combinaţie cu hemoglobina dând methemoglobină, creând un deficit de oxigen. Maladia se întâlneşte la copii mici în primul an de viaţă, care sunt  alimentaţi artificial. Principalele semne clinice constau din: dispnee, tahicardie, agitaţie, convulsii şi mai ales convulsii.

În intoxicaţia cu plumb apar următoarele simptome în cazul intoxicaţiei cronice: oboseală nejustificată, paloare, anorexie, diaree, constipaţie, dureri articulare şi musculare. Plumbul ajunge în apă datorită poluării acesteia cu reziduuri industriale care conţin plumb.

În intoxicaţia cu mercur apar o serie de simptome ca: cefalee, vertij, insomnie, oboseală, tulburări de memorie, vizuale şi anemie; cu timpul  apar: poliurie, polakiurie şi azotemie. Mercurul ajunge în apă ca urmare a poluării industriale şi agricole.

În intoxicaţia cu cadmiu apar fracturi spontane, anemie, crescând eliminarea de calciu şi proteine la nivel renal. Cadmiul se depozitează în organism, în ficat, rinichi, etc. Cadmiul ajunge în apă ca urmare a poluării industriale.

În intoxicaţia cu pesticide: efectele acute constau în apariţia de: cefalee, vărsături, crampe abdominale, transpiraţii, salivare, lăcrimare, vărsături, lipotimie, contracţii musculare. Pesticidele ajung în apă ca urmare a utilizării acestora în agricultură.

Efectele cronice cuprind efectele hepatotoxice, neurotoxice, embriotoxice .

În tabelele IX.1.3.1.- IX.1.3.2. sunt evidenţiate, pentru localităţile urbane ale judeţului Arad, calitatea apei potabile şi monitorizarea ei, relaţia dintre diferitele îmbolnăviri şi procentul de apă necorespunzătoare, de asemenea este prezentată situaţia îmbolnăvirilor  cu posibilă transmitere  hidrică.

Tabel IX.1.3.1

Recoltări şi analiza probelor de apă, în anul 2014

| Zona | Total probe recoltare 2014 | Total analize 2014 |
| --- | --- | --- |
|  | Bacteriologice | Chimice | Analize bacteriologice | Analize chimice |
|  | Probe recolt. | Neco- resp. | % coresp | Probe recolt. | Neco- resp. | % coresp | Analize efect. | Neco- resp. | Analize efect. | Neco- resp. |
| Arad | 85 | 0 | 100 | 85 | 0 | 100 | 230 | 0 | 180 | 3 |
| Sântana | 15 | 0 | 100 | 15 | 0 | 100 | 55 | 0 | 60 | 0 |
| Lipova | 23 | 0 | 100 | 23 | 0 | 100 | 83 | 0 | 95 | 1 |
| Nădlac | 16 | 0 | 100 | 16 | 0 | 100 | 50 | 0 | 55 | 0 |
| Pecica | 16 | 0 | 100 | 16 | 0 | 100 | 56 | 0 | 66 | 0 |
| Ch-Criş | 12 | 0 | 100 | 12 | 0 | 100 | 48 | 0 | 64 | 0 |
| Ineu | 23 | 0 | 100 | 23 | 0 | 100 | 71 | 0 | 88 | 0 |
| Pâncota | 20 | 0 | 100 | 20 | 0 | 100 | 58 | 0 | 49 | 0 |
| Sebiş | 44 | 0 | 100 | 44 | 0 | 100 | 174 | 5 | 115 | 0 |
| Curtici | 10 | 0 | 100 | 10 | 0 | 100 | 29 | 0 | 39 | 0 |

Sursa informaţiilor: Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Arad.

Tabel IX.1.3.2.

Situaţia îmbolnăvirilor cu posibilă transmisie hidrică, în anul 2014

| Boli | Număr cazuri | Incidenţa cazurilor |
| --- | --- | --- |
| Boală diareică acută de etiologie neprecizată | 0 | 0 |
| Hepatită virală acută tip A | 0 | 0 |
| Dizenterie | 0 | 0 |

Sursa informaţiilor: Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Arad.

În ultimii cinci ani în  judeţul Arad nu s-au înregistrat:

- îmbolnăviri cu posibilă transmisie hidrică,

- îmbolnăviri asociate factorilor de risc din apă pentru consum,

- cazuri de methemoglobinemie acută şi infantilă generate de apa de fântănă.

### IX.1.4. Spaţiile verzi şi efectele asupra sănătăţii şi calităţii vieţii

#### IX.1.4.1. Suprafaţa ocupată de spaţiile verzi în aglomerările urbane

Spaţiile verzi reprezintă o categorie funcţională în cadrul localităţilor sau aferentă acestora, al cărei specific este determinat, în primul rând, de vegetaţie în general amenajată, la care se asociază cadrul construit specific, cuprinzând dotări şi echipări destinate activităţii cultural-educative, sportive sau recreative a populaţiei.

Caracterizându-se prin suprafeţe, amplasări, amenajări şi folosinţe diferite, spaţiile verzi se grupează în două categorii distincte: spaţii verzi de folosinţă generală sau publice,(parcuri, grădini, scuaruri şi fâşiile plantate, amenajările sportive publice, pădurile de agrement accesibile întregii populaţii) şi spaţii verzi de folosinţă limitată (aferente locuinţelor, dotărilor social-culturale, zonelor industriale, căilor de comunicaţie, zonelor de protecţie sanitară, grădinilor botanice şi zoologice, pădurile şi plantaţiile forestiere destinate ameliorării climatului).

Parcurile sunt destinate pentru odihnă, recreere şi pentru manifestări culturale, sportive etc. Pentru a fi posibilă amenajarea acestora, trebuie respectate principiile ce stau la baza proiectării spaţiilor verzi şi, mai ales, principiul funcţionalităţii şi compatibilităţii.

Scuarurile (mici grădini publice aflate de obicei la o încrucişare de străzi sau în mijlocul unei pieţe) reprezintă o categorie importantă de spaţii verzi cu acces nelimitat, intens frecventate sau traversate de vizitatori şi trecători, sunt mai răspândite în cadrul oraşului şi răspund operativ nevoilor de odihnă şi lectură de scurtă durată sau realizării unui efect decorativ deosebit.

Vegetaţia, element fundamental al mediului natural, constituie componenta principală a spaţiilor verzi. Principalul scop al amenajării spaţiilor verzi îl constituie ameliorarea stării mediului înconjurător şi armonizarea peisajelor modificate sau amenajate cu cele naturale, astfel încât să fie create condiţii ambientale optime desfăşurării activităţilor sociale.

În tabelul IX.1.4.1.1. şi figurile IX.1.4.1.1. şi IX.1.4.1.2. este prezentată o situaţie a spaţiilor verzi şi a zonelor de agrement la nivelul judeţului Arad.

Dezvoltarea oraşului Arad în ultimii ani, s-a făcut fără a realiza noi spaţii verzi semnificative. Spaţiile verzi din cuprinsul unităţilor de locuit, respectiv ansamblurile de blocuri şi locuinţe, sunt amenajate şi întreţinute de către asociaţiile de locatari cu plantaţii de arbori, arbuşti, flori şi gazon. Aceste spaţii verzi amenajate îmbunătăţesc microclimatul local prin umbrire, absorbind zgomotul, praful şi noxele.

Repartiţia spaţiilor verzi nu este echilibrată şi uniformă pe întreaga suprafaţă a municipiului Arad.

Cauza lipsei de spaţii verzi din unele zone ale municipiului se datorează şi teritoriului urban deosebit de aglomerat (construcţii de locuinţe, garaje, chioşcuri şi alte construcţii provizorii).

Tabel IX.1.4.1.1.

Situaţia spaţiilor verzi la nivelul judeţului Arad, în anii 2010 - 2014

| Municipiul/ oraş | Suprafaţa totală spaţii verzi (ha) | Suprafaţa spaţiu verde (mp/locuitor) | Zone de agrement(ha) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 |
| Municipiul Arad | 89 | 89 | 89 | 89 | 126,7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 7.04 | 108.63 |
| Chişineu Criş | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 55.18 | 55.17 | 55.75 | 56.22 | 56.65 | 2.90 |
| Curtici | 15 | 15 | 15 | 15 | 20.73 | 17.35 | 17.24 | 17.24 | 17.25 | 23.97 | 2.15 |
| Ineu | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 65.17 | 65.06 | 65.14 | 65.44 | 66.50 | 11.34 |
| Lipova | 24 | 24 | 26 | 37.37 | 37.37 | 20.54 | 20.63 | 22.40 | 32.21 | 32.46 | 5.3 |
| Nădlac | 35 | 35 | 40 | 40 | 30.4 | 42.10 | 42.28 | 48.57 | 49.03 | 37.60 | * |
| Pecica | 54 | 54 | 55 | 55 | 59.79 | 38.77 | 38.43 | 39.11 | 38.97 | 42.36 | 8.99 |
| Pâncota | 74 | 74 | 74 | 74 | 92.7 | 90.15 | 90.01 | 89.76 | 89.61 | 112.51 | 4.0 |
| Sântana | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2.58 | 3.22 | 3.85 | 3.84 | 3.84 | 27.01 |
| Sebiş | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 20.80 | 20.89 | 22.60 | 22.82 | 23.02 | 1.14 |

Sursa informaţiilor: Anuarul Statistic al României , Primăriile oraşelor din judeţul Arad

Fig. IX.1.4.1.1.

Suprafaţa  spaţiilor verzi la nivelul judeţului Arad în anii 2010 - 2014

Fig. IX.1.4.1.2.

Suprafaţă spaţii verzi pe cap de locuitor la nivelul  judeţului Arad în anii 2010 - 2014

Indicatorul de dezvoltare durabilă, prezentat în tabelul IX.1.4.1.2. şi figura IX.1.4.1.3., spaţii verzi în mediul urban, reprezintă raportul dintre suprafaţa spaţiilor verzi şi suprafaţa totală a mediului urban.

Tabel IX.1.4.1.2.

Spaţii verzi în mediul urban la nivelul judeţului Arad, în anul 2014

| Judeţul Arad | Suprafaţa spaţii verzi/ suprafaţa mediului urban (%) |
| --- | --- |
| Municipiul Arad | 0.50 |
| Chişineu Criş | 0.41 |
| Curtici | 0.28 |
| Ineu | 0.54 |
| Lipova | 0.28 |
| Nădlac | 0.23 |
| Pecica | 0.25 |
| Pâncota | 1.38 |
| Sebiş | 0.22 |
| Sântana | 0.06 |

Sursa informaţiilor: Anuarul Statistic al României , Primăriile oraşelor din judeţul Arad

Fig. IX.1.4.1.3.

Spaţiile verzi la nivelul judeţului Arad în anul 2014

Din tabelul şi graficul prezentat se constată că oraşele cu cea mai mică suprafaţă a spaţiilor verzi sunt Sântana şi Sebiş, iar cele mai multe spaţii verzi le are oraşul Pâncota.

Fenomenul de degradare a spatiilor verzi

În conformitate cu O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de urbanism, reducerea suprafeţelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora. Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 114/2007, prin care autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura din terenul intravilan o suprafaţă de spaţiu verde de minimum 20 m2/locuitor, până la data de 31 decembrie 2010, şi de minimum 26 m2 până la data de 31 decembrie 2013. Se poate constata că majoritatea localităţilor nu îndeplinesc această obligaţie./locuitor.

# X. RADIOACTIVITATEA MEDIULUI

Generalităţi - Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului

Înfiinţată în anul 1962, RNSRM, constitue o componentă specializată a sistemului naţional de radioprotecţie,  care realizează supravegherea si controlul respectării prevederilor legale privind radioprotecţia mediului şi asigură îndeplinirea responsabilităţilor  privind detectarea, avertizarea si alarmarea factorilor de decizie în cazul unor evenimente cu impact radiologic asupra mediului si sănătăţii populaţiei.Existeţa si funcţionarea reţelei este o cerinţă UE. Tratatului Euratom – Art. 35, obligă statele europene să-şi  monitorizeze radioactivitatea mediului din vecinatatea obiectivelor nucleare  şi pe întreg teritoriul naţional şi să transmita Comunitaţii, prin rapoarte periodice, informaţiile obţinute ( Art.36).

La nivelul anului 2014, RNSRM a cuprins un număr de 37 de staţii din cadrul agenţiilor pentru protecţia mediului, coordonarea ştiinţifică şi metodologică fiind asigurată de Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Radioactivitatea Mediului  din cadrul ANPM.

APM Arad realizează supravegherea radioactivităţii mediului în judeţul Arad prin Staţia de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului Arad. Aceasta efectuează atât programul standard de supraveghere, cât si un program special de supraveghere a zonelor cu radioactivitate naturală modificată.

Programul naţional standard de monitorizare a radioactivităţii mediului

Staţia de Radioactivitate Arad, înfiinţată în anul 1987, a desfăşurat în anul 2014 un program  de 11  ore/zi. Programul de lucru  a presupus măsurători de activităţi beta globale în raport cu sursa etalon (Sr-Y)90, măsurători gamma spectrometrice ale factorilor de mediu: aer, depuneri atmosferice, apa brută Mureş, apă brută din foraj, vegetaţie spontană, sol necultivat şi măsurători de debit doza gamma.

Activitatea staţiei s-a desfăşurat după un program coordonat de către Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Radioactivitatea Mediului (LRM Bucureşti), din cadrul ANPM, în acesta sunt stabilite punctele şi frecvenţa de recoltare, tipul de probe si măsurători, precum şi procedurile de lucru..

Transmiterea rezultatelor  măsurătorilor de la staţie, la LRM Bucuresti s-a efectuat în flux rapid, zilnic (prin Internet) şi în flux lent , lunar (prin tabele centralizatoare).

În anul 2014 SSRM Arad a efectuat 1544 măsurători beta globale, 4380 observaţii dozimetrice şi 12640 determinări gama spectrometrice.

Programul special de monitorizare a radioactivităţii mediului

Începînd cu anul 2011 laboratorul de radioactivitate desfăşoară un program de monitorizare a zonelor cu potenţial radioactiv ridicat din municipiul Arad şi împrejurimi şi anume: parcurile petroliere, fostele halde de steril ce au aparţinut exploatărilor miniere, zona industrială CET ARAD, staţia de epurare a municipiului Arad, zone cu radioactivitate naturală modificată.

Probele de apă de suprafaţă, apă freatică, vegetaţie şi sol, anuale, au fost recoltate, conform Programului specific de recoltare, aprobal de ANPM, din următoarele puncte:

- Valea Mureşului ( Bârzava, Milova - Galeria 1, - Galeria 2)

- Valea Crişului Alb ( Rănuşa - Galeria Valea Creţului, - Galeria Zelea Neagră)

- Zone industriale ( Bodrog – Parc 2, Turnu – Parc 5, CET Arad)

- Staţia de epurare ARAD

În anul 2014, în cadrul Staţiei RA Arad, s-a derulat programul specific de monitorizare a radioactivităţii mediului, program care a cuprins:

- recoltări de probe de apă de suprafaţă din Bazinul Mureşului şi a Crişului Alb.

- recoltări anuale de probe din zone cu radioactivitate naturală modificată din judeţul Arad:

- probe de apă de suprafaţă şi subterană;

- probe de sol;

- probe de vegetaţie.

Probele au fost recoltate, pregătite şi măsurate beta global la Staţia RA Arad, analizele gamma spectrometrice fiind efectuate de asemenea la Staţia RA Arad

În anul 2014 au fost măsurate gamma spectrometric 32 de probe  de mediu din programul special, urmărindu-se concentraţia a 1024 de izotopi radioactivi naturali şi artificiali.

## X.1. Monitorizarea radioactivităţii factorilor de mediu

### X.1.1. Radioactivitatea aerului

Aerosoli atmosferici

Procedura de determinare a radioactivităţii atmosferei, constă în aspirarea pe filtre a aerosolilor atmosferici. Au fost efectuate 2 aspiraţii zilnice timp de 5 ore fiecare. Pentru separarea contribuţiei radionuclizilor naturali la radioactivitatea unei probe, fiecare dintre acestea au fost măsurate de 3 ori ( la 3 minute dupa prelevare, la 20 ore si la 5 zile).

Fig. X.1.1.1

Variaţia medie lunară a activităţii beta globale a aeroslilor atmosferici în funcţie de variaţia diurnă (Bqm-3)  în anul 2014.

Fig. X.1.1.2.

Variaţia medie anuală ale activităţii specifice beta globale imediate  a aerosolilor atmosferici(Bqm-3) in funcţie de variaţia diurnă pe o perioadă de 5 ani.

Fig. X.1.1.3

Variaţia medie lunară a activităţii beta globale a aerosolilor atmosfetici (mBqm-3) in funcţie de variaţia diurnă - măsurare la 5 zile, în anul 2014

Tabel X.1.1.1

Concentraţia descendenţilor gazelor radioactive Radon (Rn-222) şi Toron (Rn-220)( Bqm-3)

| Interval de aspiratie | Rn-222,Bq/m3 | Rn-220,Bq/m3 |
| --- | --- | --- |
|  | Media anuală | Maxima anuală | Media anuală | Maxima anuală |
| 02-07 | 9.74 | 44.10 | 0.33 | 1.77 |
| 08-13 | 4.84 | 33.61 | 0.15 | 0.80 |

Fig. X.1.1.4

Variatia activităţii specifice medii lunare a radonului din atmosferă în funcţie de

variaţia diurnă(Bqm-3).

Fig. X.1.1.5

Variaţia activităţii specifice medii lunare a toronului din atmosferă în funcţie de variaţia diurnă(Bqm-3).

Fig. X.1.1.6

Variaţia mediilor si maximelor anuale ale activităţii specifice a radonului din atmosferă în ultimii 5 ani(Bqm-3).

Filtrele cumulate lunar au fost supuse măsurătorilor gamma spectrometrice. Nu au fost identificaţi radionuclizi artificiali peste limitele de detecţie ale spectrometrului. Radionuclidul  natural  7Be, radionuclid cosmogenic, s-a găsit în concentraţii cuprinse între 1,050 si 4,70  mBqm-3 cu o medie de 2,67 mBqm-3, iar 210Pb, radionuclid teluric, s-a găsit într-o concentraţie care a variat între 0,49 si 1,2 mBqm-3 cu o medie  de 0.70 mBqm-3, în probele de aerosoli.

Fig. X.1.1.7

Variaţiiile medii lunare ale concentraţiilor radionuclizilor naturali Be7 şi Pb210 în probele de aerosoli atmosferici (Bqm-3)

Debitele dozei gamma  în aer

Au fost efectuate 4380 măsuratori. Media debitului dozei gamma înregistrate în 2014 a fost 0.080(Gyh-1. Valoarea maximă înregistrată a fost de 0.105 μGyh-1, iar valoarea minimă de 0.069(Gyh-1.

Fig X.1.1.8

Variaţia lunară a debitului dozei gamma absorbite în aer (μGyh-1)

Depuneri atmosferice

Probele au fost prelevate zilnic cu ajutorul unui colector aflat în curtea agenţiei de mediu, de pe o suprafată de 0.3 m2, durata de prelevare fiind de 24h. Depunerile atmosferice au fost măsurate în ziua colectării şi după 5 zile, excluzându-se astfel contribuţia radionuclizilor de scurtă durată.

Fig X.1.1.9.

Variaţia medie lunare (măsuratori imediate) ale activităţii specifice beta globale (Bq/m2/zi) în anul 2014

.

Fig X.1.1.10.

Variaţia medie anuală a activităţii specifice beta globale(Bq/m2/zi) în depunerilor atmosferice în ultimii 5 ani.

Fig X.1.1.11.

Variaţia valorilor maxime anuale ale activităţii specifice beta globale (Bq/m2/zi) a depunerilor atmosferice în ultimii 5 ani.

Probele de depuneri au fost cumulate lunar şi supuse măsurătorilor gamma spectrometrice. Concentraţia radionuclizilor artificiali a fost mai mică decât activitatea minim detectabilă. Concentraţia de 137Cs a fost sub limita de detecţie de 0.0055 Bq/m2/zi. Concentraţia de 7Be  a variat între 0.08 Bq/m2/zi si  2,51 Bq/m2/zi cu o medie de 0,96 Bq/m2/zi, iar cea de 210Pb, între 0.06 şi 0.35 Bq/m2/zi cu o medie de 0.18 Bq/m2/zi .

Fig. X.1.1.12.

Variaţiile medii lunare ale izotopului natural Be7 în probele de depuneri

lunare (Bqm-2zi-1).

### X.1.2. Radioactivitatea apelor

Radioactivitatea apelor prin programul standard

APM Arad efectuează o analiză zilnică a calităţii apei râului Mureş din punct de vedere al radioactivităţii beta globale, punctul de prelevare fiind la piciorul Podului Traian în municipiul Arad.

Radioactivitatea beta globală a probelor de apa prelevate din râul Mureş (măs. imediate) a variat în cursul anului 2014 între limita de detecţie a aparaturii şi 1073.6 Bqm-3 , cu o medie de 376,5 Bq/l.

Fig. X.1.2.1. Radioactivitatea râului  Mureş – variaţia medie lunară (măsuratori imediate) a activităţii specifice beta globale (Bqm-3)

Fig. X.1. 2. 2

Variaţia mediilor şi maximelor anuale ale activităţii beta globale a râului Mureş

în ultimii 5 ani(Bql-1)

Concentraţia 137Cs în probele de apa  a fost mai mică decât activitatea minim detectabilă. Concentratia de 40K, radionuclid  natural primordial, a variat între limita de detecţie a aparaturii de măsurare şi 275,1 Bqm-3 cu o medie anuală de 125,8 Bqm-3.

Valorile activităţi beta globale a apelor se încadrează în limite normale,  valoarea maxim admisa fiind de 2Bq/l, tendinţa în ultimii cinci ani fiind uşor crescătoare. Maximele valorilor activităţii beta globale a apelor se datorează în special acumularii de reziduu în probă în urma turbulenţelor apelor de suprafaţă cauzate de precipitaţii atmosferice abundente.

Radioactivitatea apelor monitorizată prin programul special în zonele cu fond radioactiv natural modificat

Radioactivitatea apelor de suprafaţă

Au fost colectate ape de suprafaţă din zonele miniere de pe valea Mureşului (pârâurile Bârzava şi Miloviţa, ape din galeriile minere) şi a Crişului Alb (pârâurile Valea Creţului şi Zelea Neagră).

În timp ce concentraţia descendenţilor din seria 232Th s-a situat sub limita de detecţie, au fost identificate concentraţii semnifcative ale izotopului de viaţă scurtă al 238U, (234Th) (fig. 10.3.4.1).  40K  a fost identificat în pârâul Bârzava şi în pârâurile Valea Creţului, Zelea Neagră şi Valea Fânuri de la Rănuşa şi are concentraţii cuprinse între 92,9 şi 316,2 Bqm-3, absolut normale pentru apele de suprafaţă. Absenţa 40K în apele recoltate în zonele de munte (Milova şi Bârzava) se datorează cantităţii mici de reziduu recoltat din albia pârâurilor cauzată de absenţa turbulenţelor şi de albia pietrosă a apelor de suprafaţă.

Fig. X.1.2.3.

Concentraţia 238U în apa din afluenţii Mureşului şi Crişului Alb (Bqmc-3)

Nu au fost indentificaţi izotopi radioactivi artificiali în niciunul din afluenţii Mureşului şi Crişului Alb, valorile măsurate situându-se sub limita de detecţie a aparaturii.

După cum se observă din grafic, existenţa haldelor de steril uranifer în zonă, nu afectează calitatea apei din punct de vedere radioactiv, concentraţiilor izotopilor primordiali fiind extrem de mici.

Radioactivitatea sedimentelor din albiile apelor de suprafaţă în zonele cu fond radioactiv natural modificat

Au fost colectate şi măsurate sedimente din albiile apelor de suprafaţă menţionate în capitolul anterior în scopul identificării izotopilor radioactivi şi a evaluării impactului asupra mediului înconjurător.

Concentratiile izotopilor din seria naturala a 226Ra se situează între 34,7 şi 52,7   BqKg-1 iar cele ale  40K între 277,9 şi 857,5 BqKg-1. Radionuclidul artificial 137Cs a fost identificat în fiecare dintre probele analizate având concentraţii cuprinse între 1,4 şi 7,42   BqKg-1.

Radioactivitatea apelor din pânza freatică în zonele cu fond natural modificat

Au fost prelevate probe dintr-o fântâna aflate în localitatea Bârzava în apropierea haldei (casa cu nr. 280) şi din fântâni situate în aproperea obiectivelor industriale cu potenţial de impact radiologic, respectiv CET Arad şi zonele petroliere.

În apa recoltată din fântâna casei situată în apropierea haldei de steril uranifer din comuna Bârzava nu au fost identificaţi izotopi naturali din seriile 238U şi226Ra, în schimb concentraţia 40K a fost de 893,2 BqKg-1. A fost identificat izotopul natural 238U într-unul din forajele piezometrice din zona de impact a CET Arad cu o concentraţie de 29.9 Bqm-3, valori apropiate de aceea identificată în apa potabilă din ARAD (15.1 Bqmc-3) şi de limita de detecţie a instalaţiei de măsurare.

### X.1.3. Radioactivitatea solului

Radioactivitatea solului monitorizată prin programul standard

Radioactivitatea solului este monitorozată prin prelevarea săptămânală a probelor de sol şi masurarea activitâţii lor beta globale. Anual se recoltează o probă pentru masurători gamma spectrometrice în vederea identificării radionuclizlor artificiali existenţi în sol.

Valorea medie anuala obţinută în urma măsurătorilor beta globale a fost de 474.5 BqKg-1 valoarea maximă inregistrată fiind de 661,7 BqKg-1. Singurul radionuclid artificial găsit  în proba anuală de sol a fost 137Cs a cărui activitate este de 4,10 Bqkg-1.

Fig. X.1.3.1.

Variaţia mediilor şi maximelor anuale ale activităţii beta globale a solului necultivat

în ultimii 5 ani(Bkg-1)

Tendinţa in ultimii cinci ani este relativ constantă, variaţiile maximelor fiind datorale pe de o parte calităţilor chimice ale solului şi pe de altă parte schimbării locului din care s-a facut recoltarea.

Radioactivitatea solului monitorizată prin programul special,  în zonele cu fond radioactiv natural modificat

Motivul monitorizării din punct de vedere radioactiv a văii Mureşului o constituie existenţa haldelor de steril din zonă rămase în urma explorărilor uranifere precum si sondele petroliere si zona CET Arad. Probele de sol au fost recoltate din imediata vecinătate a haldelor de steril uranifer şi din perimetrele adiacente obiectivelor industriale.

În anul 2012 a fost incheiat cu succes procesul de ecologizare al haldei de steril uranifer din comuna Bârzava. Reabilitarea haldei de steril a constat în copertarea ei cu un start de cca. 1.5 m de pietriş, nisip şi sol argilos în scopul împiedicării disipării contaminanţilor radioactivi naturali în mediu. În cursul anului 2013 s-a realizat plantarea de iarbă şi abuşti pe haldă şi împrejmuirea acesteia cu un gard înalt de sârma. În scopul determinării impactului asupra mediului, s-au făcut măsurători ale debitului dozei gamma absorbite în aer în vecinătatea a haldei de steril şi s-au prelevat probe de sol şi vegetaţie din imediata vecinătate a acesteia. S-a constat o revenire a nivelului debitului dozei gamma la fondul natural de radiaţii din zonă, media măsurătorilor efectuate pe haldă, indicând o valoare de 110 nSvh-1.

Măsurătorile gamma spectrometrice ale probelor de sol au evidenţiat  valori ale concentraţiilor radionuclizilor naturali uşor mai ridicate decât mediile multianuale pe Terra indicate de raportul UNSCEAR 2000 în cazul izotopilor din seria 226Ra, situate între 35,0 BqKg-1 şi 237,6 BqKg-1. În cazul izotopilor naturali din seria 232Th si 40K valorile măsurate în probele de sol s-au înscris în valoriile medii multianuale, respectiv 24.6 în cazul 232Th şi 422.7 în cazul 40K.

A fost identificat şi radionuclidul artificial de origine cernobâliană 137Cs, concentraţia măsurată în proba recoltată fiind de 5,77 BqKg-1.

În anul 2014 s-au făcut recoltări şi pe valea Crişului Alb la Rănuşa (Valea Creţului şi Valea Zelea Neagră) şi pe Valea Mureşului la Milova, zone cu potenţial turistic însemnat.

În solul recoltat de la baza haldelor de la Rănuşa si Milova concentraţia 238U şi 226Ra se situează e mediile multianuale pe Terra. În probele recoltate din perimetrul sondelor de petrol concentraţiile radionuclizilor naturali a fost în limite normale.

Valorile concentraţiilor radionuclizilor naturali din seria 226Ra a fost de 118,7 BqKg-1 în probele recoltate din zona adiacentă haldei de cenuşă de la CET Arad şi î28,2 BqKg-1 în cazul depozitului de cărbune, în cazul probelor recoltate lângă halda de cenuşă, concetraţia fiind mai ridicată decât mediile multianuale pe Terra(35 BqKg-1). În ceea ce priveşte izotopii din seria 232Th, s-au măsurat concentraţii care se încadrează în mediile multianuale pe Terra.

Fig. X.1.3.2.

Concentraţia 137Cs în probe de sol (BqKg-1)

Radionuclidul de origine cerobâliană a fost găsit în marea majoritate a probelor de sol recoltate având concentraţii cuprinse între 2.5  şi 13,8 BqKg-1 (fig. 10.3.2.1).

### X.1.4. Radioactivitatea vegetaţiei

Radioactivitatea vegetaţiei  monitorizată prin programul standard

Radioactivitaea vegetaţiei este monitorozată prin prelevarea săptămânală a probelor de vegetaţie şi măsurarea activiăţii lor beta globale. Anual se recoltează o probă de vegetaţie pentru masurători gamma spectrometrice în vederea identificării radionuclizlor artificiali.

Valorea medie anuală obţinută în urma măsurătorilor beta globale a fost de 177,7 BqKg-1 valoarea maximă inregistrată fiind de 258,6 BqKg-1, rezultatele masurătorilor fiind raportate la masa verde. Nu au fost identificaţi radionuclizi artificiali.

Fig. X.1.4.1.

Variaţia mediilor şi maximelor anuale ale activităţii beta globale ale vegetaţiei spontane în ultimii 5 ani(Bkg-1)

Tendinţa in ultimii cinci ani este relativ constantă, variaţiile maximelor fiind datorale depunerilor de praf pe vegetaţie corelate cu absenţa precipitaţiilor.

Radioactivitatea vegetaţiei monitorizată prin programul special,  în zonele cu fond radioactiv natural modificat

Locaţiile si frecvenţa de colectare a vegetaţiei a fost aceeaşi cu cea prezentată în capitolul anterior.

În ceeea ce priveşte analiza gamma spectrometrică este important de menţionat că probele de vegetaţie au fost recoltate din perimetrul adiacent haldelor de steril.

Prezenţa radionuclului natural 210Pb cu concentraţii cuprinse între 6,8 şi 30,8 BqKg-1 în probele de vegetaţie se datorează resuspensiei prafului şi depunerii lui în urma dezintegrării radonului atmosferic. Radionuclidul cosmogenic 7Be adus din atmosferă de precipitaţii şi depuneri uscate şi radionuclidul primordial 40K au fost identificaţi în toate probele prelevate (X.1.4.2.1). Concentraţii foarte mici ale descendenţilor din seria 226Ra au fost identificate în unele probe.

Fig. X.1.4.2.

Concentraţia 40K si 7Be în probele de vegetaţie recoltate în judeţul Arad (Bq.Kg1).

Concentraţia descendenţilor de viaţă scurtă ai 232Th s-a aflat sub limita de detecţie a aparaturii în toate probele de vegetaţie prelevate. Nu a fost identificat în niciuna dintre probe radionuclidul artificial Cs137.

Concluzii:

În cursul anului 2014, pentru toate probele analizate în cadrul Programului standard, valorile activităţilor specifice beta globale determinate s-au situat în intervalul de variaţie al mediilor multianuale (pentru perioada 1994 - 2011) şi nu au fost înregistrate depăşiri ale limitelor de atenţionare stabilite prin legislaţia în vigoare (Ordinul Ministrului MAPM nr. 1978/2010). Variaţiile relativ mici ale activităţii probelor de la un an la altul sunt datorate în principal fluctuaţiilor factorilor meteorologici cum sunt: direcţia şi intensitatea vântului, cantitatea de precipitaţii, umezeala atmosferică etc. De asemenea în urma măsurarii gamma spectrometrice a probelor cumulate lunar din programul standard au fost obţinute valori normale ale concentraţiilor izotopilor naturali, ce se situează in limitele intervalului de variaţie a mediilor multianuale.

În ceea ce priveşte programul special de recoltări din zonele cu radioactivitate naturală modificată antropic nu au fost identificate prin măsuratori gamma spectrometrice modificări semnificative ale concentraţiilor radioizotopilor naturali şi artificiali (137Cs) în probele de ape sol, vegetaţie şi ape, raportate la valorile de referinţă (cele din probele recoltate la Staţia RA ARAD, respectiv râul Mureş) sau la valorile medii multianuale pe Pământ.

# XI. CONSUMUL ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

## XI.1. Tendinţe de consum

Evoluţia amprentei ecologice şi a biocapacităţii pe cap de locuitor, la nivel naţional, pentru minim cinci ani.

Amprenta ecologică măsoară presiunea pe care omenirea o exercită asupra biosferei, în funcţie de suprafaţa productivă (teren şi luciu de apă) a planetei necesară pentru furnizarea resurselor naturale pe care le consumă şi pentru neutralizarea deşeurilor pe care le generează locuitorii planetei. Amprenta ecologică a unei ţări include suprafaţa de terenuri cultivate, păşuni, păduri şi ariile piscicole necesare pentru producţia de fibre, materie lemnoasă şi alimente destinate consumului şi suprafeţele ocupate pentru neutralizarea deşeurilor generate. Biocapacitatea reprezintă suma totală a ariilor productive. Diferenţa dintre amprenta ecologică şi biocapacitate arată dacă o ţară este debitor sau creditor ecologic.

APM Arad, nu deţine date referitoare la acest subcapitol la nivelul judeţului Arad.

### XI.1.1 Alimente şi băuturi

Consumul mediu anual pe locuitor al principalelor produse alimentare şi băuturi

- consumul (disponibilul de consum) mediu anual de produse alimentare (în unităţi fizice) pe cap de locuitor, la nivel naţional, pentru minim ultimii cinci ani; consumul reprezintă cantitatea dintr-un produs sau grupă de produse agroalimentare (primare sau prelucrate) consumată anual de un locuitor, indiferent de sursa de aprovizionare (comerţ cu ridicata, comerţ cu amănuntul, restaurante, cantine, producţia proprie etc.), precum şi de locul unde se consumă (gospodării individuale, restaurante, cantine, cofetării, gospodării instituţionale etc.);

- consumul (disponibilul de consum) mediu anual de băuturi pe cap de locuitor, la nivel naţional, pentru minim ultimii cinci ani; consumul reprezintă cantităţile de băuturi alcoolice şi nealcoolice, consumate anual de un locuitor, indiferent de sursa de aprovizionare (comerţ cu ridicata, comerţ cu amănuntul, restaurante, cantine, producţia proprie etc.) şi de locul unde se consumă (gospodării individuale, restaurante, cantine, cofetării, gospodării instituţionale etc);

Datele privind consumul mediu annual pe locuitor, la principalele alimente şi băuturi, sunt prezentate în tabelul de mai, jos.

Menţionăm că sursa datelor este Anuarul Statistic al judeţului Arad precum si pagina de internet https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR200A

Tabel XI.1.1.1.

Consumul mediu anual pe locuitor,la principalele produse alimentare şi băuturi

| Principalele produse alimentare şi băuturi | UM | Ani |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Cereale boabe | kg | 590 | 510 | 680 | 550 |
| Cartofi | kg | 183 | 100 | 70 | 30 |
| Legume | kg | 36 | 39 | 33 | 38 |
| Fructe | kg | 50 | 43 | 32 | 34 |
| Plante uleioase | kg | 9 | 13 | 13 | 22 |
| Sfeclă de zahăr | kg | 5 | 7 | 10 | 13 |
| Leguminoase boabe | kg | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 |

### XI.1.2. Locuinţe

Numărul mediu de persoane pe locuinţă rezultă din populaţia totală stabilă raportată la numărul total de locuinţe, la nivel de judeţ şi este reprezentată în figura de mai jos:

Fig. XI.1.2.1.

Numărul mediu de personane pe locuinţă

-consumul de energie electrică al populaţiei, exprimat în mii tep, la nivel naţional, pentru minim ultimii cinci ani, este prezentat în tabelul/graficul de mai jos:

Tabel XI.1.2.1

Consumul de energie electrică a populaţiei, mii tep

| Consumul de energie electrică al populaţiei -mii tep- | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1164 | 1573 | 1242 | 1312 | 1569 |

Fig.XI.1.2.2.

Consumul de energie electrică (mii tep)

pentru perioada 2009 - 2013

- cheltuieli medii de consum pe persoană

Cheltuielile de consum (exprimate în lei preţuri curente) sunt efectuate de populaţie pentru necesităţile de consum curent şi intrate în consum (produse alimentare, mărfuri nealimentare, servicii) şi contravaloarea consumului uman de produse agroalimentare din resursele proprii ale locuinţei/gospodăriei, la nivelul regiunii Vest, pentru minim ultimii cinci

Cheltuielile medii pe consum ale populaţiei pe regiunea de Vest, exprimate în lei, sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabel XI.1.2.2

Cheltuieli medii lunare pe consum ale populaţiei, regiunea Vest

| Cheltuieli medii lunare pe consum ale populaţiei regiunea Vest - lei - | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 559.67 | 568.42 | 610.79 | 652.70 | 672.19 |

Fig.XI.1.2.3.

Cheltuieli lunare populaţie

Sursa: Institul Naţional de Statistică, baza de date a indicatorilor de dezvoltare durabilă în România, http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro/index.htm

### XI.1.3. Mobilitate

#### XI.1.3.1 Transportul de pasageri

Principalele cauze care stau la baza creşterii cererii de transport de pasageri este creşterea veniturilor împreună cu o tendinţă de a cheltui mai mult sau mai puţin din procentul din venit pentru transport. Prin urmare, venitul suplimentar înseamnă buget suplimentar de călătorie, care permite călătorii mai frecvente, mai rapide, mai îndepărtate şi mai luxoase.

Cererea de transport de pasageri este definită ca suma pasageri-kilometru interni parcurşi în fiecare an. Transportul de pasageri intern include transportul cu autoturisme, autobuze şi autocare şi trenuri.

Volumul transportului de pasageri raportat la PIB

- volumul transportului intern de pasageri (exprimat ca modificare procentuală faţă de anul de bază, din perioada analizată, a valorii din anul curent pentru pasageri-km) raportat la produsul intern brut (exprimat ca modificare procentuală faţă de anul de bază, din perioada analizată, a valorii din anul curent în euro preţuri constante la nivelul anului 2005), la nivel naţional, pentru minim ultimii cinci ani.

- volumul transportului intern de pasageri, la nivel naţional, pentru minim ultimii cinci ani; se exprimă ca modificare procentuală faţă de anul de bază, din perioada analizată, a valorii din anul curent pentru pasageri-km;

- produsul intern brut (exprimat ca modificare procentuală faţă de anul de bază, din perioada analizată, a valorii din anul curent în euro preţuri constante la nivelul anului 2005), la nivel naţional, pentru minim ultimii cinci ani;

Tabel XI.1.3.1.1

Volumul transportului de pasageri raportat la PIB

| Simbol: | TP/PIB% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U.M.: | Index la valoarea din anul 2000, a valorii din anul curent pentru pasageri-kilometri raportat la PIB, exprimat în Euro la rata de schimb a anului 2000 |
| Nivel de agregare: | naţional |  |  |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| România | 78.8 | 87.2 | 86.8 | 83.8 | 85.1 |  |

Datele din tabelul de mai sus sunt la nivel naţional, iar sursa de informaţii este pagina de internet indicat în ghidul de elaborare: Institul Naţional de Statistică, baza de date a indicatorilor de dezvoltare durabilă în România,

http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro/index.htm

#### XI.1.3.2 Transportul de mărfuri

Cererea de transport de marfă este definită ca suma de tone-kilometri interni parcurşi în fiecare an. Potrivit celor mai recente metadate transportul intern include transportul rutier, feroviar şi pe căi navigabile interioare: căile navigabile şi de transport feroviar interioare se bazează pe mişcările de pe teritoriul naţional ("principiul teritorialităţii"), indiferent de naţionalitatea vehiculului sau a navei, transportul rutier se bazează pe toate deplasările vehiculelor înregistrate în ţara de raportare.

Volumul transportului de mărfuri raportat la PIB

- volumul transportului intern de mărfuri rutier, feroviar şi pe căi navigabile interioare (exprimat ca modificare procentuală faţă de anul de bază, din perioada analizată, a valorii din anul curent pentru tone-km) raportat la produsul intern brut (exprimat ca modificare procentuală faţă de anul de bază, din perioada analizată, a valorii din anul curent în euro preţuri constante la nivelul anului 2005), la nivel naţional, pentru minim ultimii cinci ani;

- volumul transportului intern de mărfuri rutier, feroviar şi pe căi navigabile interioare, la nivel naţional, pentru minim ultimii cinci ani; se exprimă ca modificare procentuală faţă de anul de bază, din perioada analizată, a valorii din anul curent pentru tone-km;

Transportul rutier de mărfuri cuprinde transportul pe vehicule înregistrate în România, iar transportul feroviar şi pe căi navigabile interioare includ transportul pe teritoriul naţional, indiferent de naţionalitatea vehiculului de transport, înregistrate pe o perioadă de cel puţin 5 ani. Variabila este calculată din indicatorul tone-km (tkm), definit ca transportul unei tone de mărfuri pe distanţa de un kilometru.

- produsul intern brut (exprimat ca modificare procentuală faţă de anul de bază, din perioada analizată, a valorii din anul curent în euro preţuri constante la nivelul anului 2005), la nivel naţional, pentru minim ultimii cinci ani.

Tabel XI.1.3.1.2

Volumul transportului de mărfuri raportat la PIB

| Simbol: | RS/PIB% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U.M.: | Index la valoarea din anul 2000, a valorii din anul curent pentru tone-kilometri raportat la PIB, exprimat în Euro la rata de schimb a anului 2000 |
| Nivel de agregare: | Naţional |  |  |  |  |  |  |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| Romania | 113 | 105.2 | 102.6 | 108.3 | 111.3 |  |  |

Datele din tabelul de mai sus sunt la nivel naţional, iar sursa de informaţii este pagina de internet indicat în ghidul de elaborare: Institul Naţional de Statistică, baza de date a indicatorilor de dezvoltare durabilă în România,

http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro/index.htm

## XI.2. Factori care influenţează consumul

Principalii factori care influenţează consumul sunt:

- influenţe economice

Şi în epoca modernă factorii economici au rol esenţial, deoarece la nivel macroeconomic ei caracterizează capacitatea de cumpărare de care dispune societatea la un moment dat, constituind premisa formării comportamentul consumatorului. Ei afectează direct mărimea şi evoluţia consumului.

La nivel macroeconomic se manifestă prin dinamica şi nivelul indicatorilor sintetici macroeconomici (produs naţional brut şi net, produs intern brut şi net, venit naţional etc.), evoluţia principalelor domenii de activitate, exprimată prin indicatorii specifici ai producţiei industriale şi agricole, ai transporturilor, ai telecomunicaţiilor, ai construcţiilor, ai comerţului interior şi exterior etc., modificarea veniturilor reale ale populaţiei, credit, inflaţie, şomaj etc., exprimând în fapt dorinţa de cumpărare.

La nivel microeconomic, venitul consumatorului este factorul esenţial care, prin mărime, formă, dinamică, distribuţie în timp, destinaţie etc., constituie premisa materială a comportamentului consumatorului şi principala restricţie care se impune acestuia. În aceeaşi categorie putem include şi factorii economici precum: avuţia personală exprimată mai ales prin gradul de înzestrare cu diferite bunuri, ca şi gradul de utilizare a creditului de consum de către individ.

Se observă că nu toate bunurile şi serviciile au aceeaşi sensibilitate la nivelul veniturilor.

De exemplu, când se reduc veniturile unei persoane, cheltuielile pentru produsele de folosinţă îndelungată şi cele pentru activităţi cultural-distractive sunt cele mai afectate. Ca urmare, cele mai importante criterii în adoptarea deciziilor sunt funcţionalitatea şi preţul bunurilor şi serviciilor.

- influenţe demografice

Factorii demografici sunt reflectarea structurii populaţiei şi a proceselor care o afectează. La nivel macroeconomic, principalele variabile vizează: numărul populaţiei şi distribuţia ei geografică, sporul natural, structura pe grupe de vârstă, ocupaţie, nivel educaţional, număr de familii şi gospodării, mărimea unei familii şi a gospodăriei, mobilitatea populaţiei, tipul de habitat (urban, rural).

La nivelul consumatorului, importante sunt variabile precum: etapa din ciclul de viaţă (vârsta), sexul, situaţia matrimonială, caracteristicile fizice, de rasă etc. Astfel, datorită mai ales normelor sociale, dar nu numai, femeile şi bărbaţii cumpără tipuri de produse diferite şi folosesc alte criterii în alegerea lor. Pe baza identificării diferenţelor comportamentale între sexe, producătorii pot aborda în manieră specifică segmentul de piaţă.

De asemenea, vârsta este aceea care diferenţiază deciziile de cumpărare, iar odată cu înaintarea în vârstă se produc modificări de care trebuie ţinut seama, pentru că ele schimbă comportamentul consumatorului. Cunoaşterea acestor variabile are mare însemnătate, deoarece dă posibilitate predicţiilor unor consecinţe din punctul de vedere al marketingului, al unor tendinţe ale variabilelor demografice, care vor modifica comportamentul consumatorului.

- tehnologia şi inovaţia

- influenţe sociale şi culturale

În explicarea comportamentului consumatorului trebuie avută în vedere influenţa dedusă a factorilor sociali, deoarece ei sunt o componentă importantă a macromediului de marketing.

Specialiştii apreciază că un rol important au: familia, grupurile sociale, clasele sociale şi statusul social.

1. Se susţine că familia este variabila care exercită cea mai puternică influenţă asupra comportamentului consumatorului, deoarece ea influenţează deciziile fiecărui membru al ei, iar influenţele ei se resimt pe o lungă perioadă de timp, în general pe întregul ciclul de viaţă al individului.

Deciziile de cumpărare se pot lua de o singură persoană în mod automat, prin participarea mai multor membri sau a tuturor, unele fiind dominate de unul dintre soţi, altele fiind de natură sincretică (contribuţia soţilor fiind cam aceeaşi).

2. Grupurile sociale (referenţiale) se prezintă sub forma grupului de referinţă şi apartenenţă. Grupul de apartenenţă este tipul de structură socială în care indivizii au conştiinţa că aparţin prin obiective comune, simţământ de unitate şi norme comune. Exemplul tipic este familia, apoi organizaţiile profesionale, grupurile etnice, de prieteni, sportive etc., care evident se deosebesc prin mărime, obiective, durată de asociere, grad de coeziune. Pentru activitatea de marketing prezintă interes faptul că unele grupuri: sunt formale, iar altele sunt informale, ceea ce influenţează comportamentul de consum şi cumpărare.

De asemenea, este influenţat comportamentul în mod direct de caracteristicile grupului de apartenenţă, nivelul de asociere, care îşi poate pune amprenta asupra stilului de viaţă, normele care guvernează grupul şi care exercită o anumită presiune asupra individului, precum şi interacţiunile din cadrul unui grup, în care statusul membrilor şi rolul liderului de opinie se impun.

Grupurile de referinţă sunt grupările actuale sau imaginare care influenţează evaluarea, aspiraţia şi comportamentul individului, deoarece acesta consideră grupul ca punct de reper, ca standard în procesul de formare a opiniilor, atitudinilor, normelor. Influenţa exercitată provine: de la credibilitatea informaţiei; de la supunerea la normele grupului, întărită prin recompensele acordate celor care le respectă; din nevoile indivizilor de a-şi exprima propriile valori.

Poate fi exercitată astfel atracţia, şi acesta este un grup aspiraţional, sau respingerea, şi acesta este un grup disociativ.

O poziţie şi un rol privilegiat în grup le are liderul de opinie, care prin calităţile sale (profesionalism în domeniul de influenţă, apatie şi dezinteres faţă de această poziţie) transmite informaţii despre produs, ocupând un loc-cheie în difuzarea produselor.

Pentru activitatea de marketing, cunoaşterea complexelor aspecte ale influenţei grupului şi liderului asupra comportamentului de cumpărare are mare importanţă, mai ales în elaborarea programelor de marketing, pentru anumite grupe de produse şi servicii.

3. Statusul social defineşte poziţia individului în cadrul fiecărui grup din care face parte (familie, club, organizaţie). Rolul constă în seria de activităţi care se aşteaptă să le efectueze o persoană în raport cu cei din jur, iar statusul reflectă stima generală acordată acestuia de societate. În comportamentul consumatorului se reflectă atât rolul, cât şi statusul său, oamenii aleg adesea produse prin care să-şi evidenţieze statusul. De aceea, în activitatea de marketing este interesant de ştiut potenţialul produsului de a deveni un „status-simbol”, dar şi faptul că acest simbol variază în cadrul diferitelor grupuri, clase sociale, ca şi sub raport geografic, ceea ce trebuie reflectat mai ales în politica promoţională.

4. Clasele sociale înţelese ca „subdiviziuni relativ omogene şi de durată într-o societate, care este ierarhic ordonată şi ai cărei membri au aceleaşi valori, interese şi comportamente” constituie o importantă variabilă exogenă. Denumite şi grupuri socioeconomice, ele sunt grupuri de indivizi cu aceleaşi circumstanţe economice şi sociale care se consideră că posedă acelaşi statut în societate. Aprecierea apartenenţei unui individ la o clasă socială se bazează pe luarea în considerare simultan a mai multor caracteristici ale consumatorului: venitul, ocupaţia, nivelul de educaţie, în interacţiunea lor. Cercetările de marketing au demonstrat că ele se constituie pe baze multicriteriale şi prezintă numeroase particularităţi în ceea ce priveşte modul de manifestare a cererii pentru diferite produse sau servicii, obiceiuri de cumpărare şi consum, preferinţe pentru variate forme promoţionale şi, în genere, reacţii diferite. Cunoaşterea particularităţilor pe categorii sociale permite în activitatea de marketing segmentarea pieţei, deosebit de utilă în elaborarea programelor de marketing.

Componentă a macromediului de marketing, factorii culturali exercită o extinsă şi profundă influenţă de natură exogenă asupra comportamentului de cumpărare şi consum. Ca ansamblu de norme, valori materiale şi morale, convingeri, atitudini şi obiceiuri create în timp şi pe care le posedă în comun membrii societăţii, cultura are un impact puternic asupra comportamentului individual, care în mare parte se învaţă în procesul de socializare a individului. Acesta îşi însuşeşte treptat un set de valori, percepţii, preferinţe şi comportamente specifice societăţii în care trăieşte, dar care se modifică continuu. Elementele definitorii ale culturii sunt întărite de sistemele educaţionale şi juridice, dar şi de instituţiile sociale. Cercetările de marketing trebuie să investigheze efectele numeroaselor mutaţii socioculturale care influenţează activ comportamentul indivizilor.

De asemenea, are mare importanţă în activităţile de marketing influenţa subculturii, care reprezintă un grup cultural distinct, constituit pe criterii geografice, etnice, religioase, de vârstă.

În general, se disting patru grupe de subculturi care îl definesc pe individ şi îi influenţează comportamentul de consum.

- grupurile de naţionalităţi, care trăiesc în comunităţi largi, cu gusturi şi tradiţii etnice specifice;

- grupuri religioase, cu preferinţe şi trebuinţe proprii;

- grupuri rasiale, cu stiluri culturale şi atitudini distincte;

- grupuri geografice, cu stiluri de viaţă caracteristice unor spaţii teritoriale.

Studierea lor atentă permite ca strategiile concurenţiale să ia în considerare particularităţile subculturilor, ceea ce poate contribui la mai buna satisfacere a consumatorilor cu produse şi servicii, concomitent cu eficientizarea activităţii producătorilor.

Sursa informaţiilor: internet.

## XI.3. Presiunile asupra mediului cauzate de consum

### XI.3.1. Emisii de gaze cu efect de seră din sectorul rezidenţial

Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari ameninţări asupra mediului, societăţii şi economiei. Aşa cum punctează şi Grupul Interguvernamental privind Schimbările Climatice (IPCC, 2007), încălzirea sistemului climatic este fără echivoc.

Observaţiile arată creşteri semnificative ale temperaturii medii globale, cât şi creşterea temperaturii apei mărilor şi oceanelor, coroborate cu topirea masivă a zăpezii şi gheţii şi creşterea nivelului mării. Este foarte probabil ca o mare parte a fenomenului încălzirii globale să fie asociat creşterii concentraţiei gazelor cu efect de seră în atmosferă datorată activităţii umane.

Pentru a minimiza efectul schimbărilor climatice, emisiile globale de gaze cu efect de seră trebuie să fie reduse în mod semnificativ, iar politicile necesare pentru a face acest lucru trebuie să fie puse în aplicare rapid şi integral.

Principalele surse de gaze cu efect de seră induse de activitatea umană sunt:

- arderea combustibililor fosili pentru producerea de energie electrică şi termică, în domeniile transporturi, industrie şi în gospodării;

-utilizarea intensivă a agriculturii, modificările induse tipurilor de folosinţe ale terenului, cum ar fi despăduririle;

- depozitarea deşeurilor;

- utilizarea de gaze industriale fluorurate.

Tendinţele totale şi sectoriale, a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel naţional pot fi utilizate pentru a evalua progresul înregistrat în reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră în raport cu obligaţiile Statelor Membre de a respecta obiectivele protocolului de la Kyoto. Emisiile sunt prezentate în funcţie de tipul acestora şi sunt analizate în funcţie de potenţiala lor contribuţie la amplificarea fenomenului încălzirii globale

Efectul natural de seră are rolul de a regla temperatura medie a Pământului menţinând condiţiile optime de viaţă. Energia solară ajunge pe pământ sub forma radiaţiilor cu lungime de undă scurte. Unele sunt reflectate de atmosferă şi de suprafaţa terestră. Cea mai mare parte trece prin atmosferă şi încălzeşte suprafaţa pământului care, la rândul său, emite radiaţie infraroşie, cu lungime de undă mare (căldura). Modificarea bilanţului radiativ, adică schimbarea echilibrului dintre radiaţia care intră şi cea care iese din conturul alcătuit de Pământ şi atmosfera sa, duce la creşterea temperaturii globale (modificare pozitivă) sau la scăderea sa (modificare negativă). Unele gaze din atmosferă absorb căldura şi, reflectând-o înapoi către suprafaţa pământului, încălzesc atmosfera. Acestea sunt aşa numitele gaze cu efect de seră (GES sau GHG – „greenhouse gases”) (ANPM, Raport privind starea mediului în România, 2011).

Definiţii (conform UNFCCC - Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice):

Emisii: eliberarea de gaze cu efect de seră şi/ sau de precursori ai acestora în atmosferă pe o anumită zonă şi perioadă de timp.

Gaze cu efect de seră: reprezintă acele componente gazoase ale atmosferei, atât naturale, cât şi antropice, care absorb şi re-emit radiaţii în infraroşu.

Eliminare: orice proces, activitate sau mecanism care elimină un gaz cu efect de seră, un aerosol sau un precursor al unui gaz cu efect de seră din atmosferă.

Sursă: orice proces sau activitate care eliberează un gaz cu efect de seră, un aerosol sau un precursor al unui gaz cu efect de seră în atmosferă.

Gaze:Gazele cu efect de seră prevăzute de Protocolul de la Kyoto sunt: CO2, CH4, N2O, SF6, HFC-uri şi PFC-uri. Această listă nu include gazele cu efect de seră, care sunt, de asemenea, substanţe ce diminuează stratul de ozon şi sunt controlate prin Protocolul de la Montreal.

Surse de emisii: se face referire la emisiile provenite din principalele surse antropice de gaze cu efect de seră, distribuite pe următoarele sectoare de emisii (conform nomenclaturii IPCC): furnizarea şi utilizarea energiei, transportul, industria, agricultura, deşeurile, etc. Nu se face referire la emisiile provenite din aviaţia internaţională şi transportul maritim, care nu sunt reglementate de Protocolul de la Kyoto. În general, aceste surse nu sunt luate în considerare în calcularea totalului emisiilor de gaze cu efect de seră raportate la nivel naţional şi european.

Contextul politicilor relevante de mediu şi ţinte/obiective:

Se urmăreşte sprijinirea evaluării anuale a Comisiei Europene cu privire la procesul înregistrat în reducerea emisiilor în UE şi Statelor Membre, în scopul îndeplinirii obiectivelor incluse în Protocolul de la Kyoto conform Mecanismului UE de monitorizare a emisiilor de gaze cu effect de seră.

Obiectivul final al Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (UNFCCC) este de a stabiliza concentraţiile de gaze cu efect de seră (GES) „la un nivel care să prevină interferenţele antropice periculoase (induse de om) cu sistemul climatic”.

Protocolul de la Kyoto, care succedă Convenţia -cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice este unul dintre cele mai importante instrumente juridice internaţionale în lupta împotriva schimbărilor climatice. Acesta stabileşte obiective obligatorii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru ţările industrializate şi pentru Comunitatea Europeană.

Inventarul anual al Comunităţii Europene privind gazele cu efect de seră şi raportul de inventar, oficial depus la SecretariatulUNFCCC, este pregătit în numele Comisiei Europene (DG Mediu) de către Centrul Tematic European pentru Aer şi Schimbări Climatice al Agenţiei Europene de Mediu (ETC/ACC), susţinut de Centrul Comun de Cercetare şi Eurostat.

Inventarul CE este elaborate conform Deciziei 280/2004/CE privind un mechanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu effect de seră în cadrul Comunităţii şi de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto.

Scopul acestei decizii este de a:

- monitoriza toate emisiile antropice de GHG care intră sub incidenţa Protocolului de la Kyoto în statele member

- evalua progresele înregistrate în vederea îndeplinirii angajamentelor de reducere a GES în temeiul UNFCCC şi a Protocolului de la Kyoto

- pune în aplicare UNFCCC şi Protocolul de la Kyoto în ceea ce priveşte programele naţionale, inventarele de gaze cu efect de seră, sistemele naţionale şi registrele Comunităţii şi ale statelor sale member, precum şi procedurile relevante prevăzute în Protocolul de la Kyoto

- asigură faptul că statele member şi Comunitatea comunică în timp util secretariatului UNFCCC informaţii complete, exacte, coerente, comparabile şi transparente

Legea 24/1994 - România a ratificat Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC) care creează cadrul general al acţiunilor interguvernamentale privind schimbările climatice. Unul dintre obiectivele principale ale UNFCCC îl reprezintă stabilizarea atmosferică prin păstrarea concentraţiilor gazelor cu efect de seră la un nivel care să prevină perturbarea sistemului climatic.

România a fost prima ţară, cuprinsă în Anexa I a Convenţiei Cadru a Naţiunilor Unite, care a ratificat prin Legea nr. 3/2001 Protocolul de la Kyoto, obligându-se astfel la o reducere de 8% a gazelor cu efect de seră, în perioada 2008-2012, faţă de anul de bază considerat a fi 1989.

Strategia Naţională privind Schimbările Climatice SNSC 2005-2007 - Guvernul României a adoptat, în iulie 2005, prin HG nr. 645/2005 prima SNSC. Aceasta a definit politicile României privind respectarea obligaţiilor international prevăzute de Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC) şi de Protocolul de la Kyoto. Prin această strategie, România a făcut primii paşi către implementarea unei acţiuni naţionale, unitare, concentrate atât spre limitarea emisiilor gazelor cu efect de seră, cât şi asupra posibilele efecte ale schimbărilor climatice. SNSC prezintă, de asemenea, beneficiile de mediu şi economice pentru România privind participarea la implementarea mecanismelor flexibile stabilite prin Protocolul de la Kyoto şi anume Implementarea în Comun (JI) şi Comercializarea Internaţională a Emisiilor (IET). SNSC 2005-2007 a fost elaborată sub responsabilitatea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor (MMGA) în strânsă colaborare cu alte ministere, prin intermediul Comisiei Naţionale pentru Schimbări Climatice (CNSC).

Obiectivul general al SNSC 2005-2007 s-a concentrat pe două direcţii:

1. Asigurarea îndeplinirii angajamentelor asumate de România în baza UNFCCC şi a Protocolului de la Kyoto şi, totodată, a obligaţiilor privind schimbările climatice asumate prin integrarea în Uniunea Europeană.

2. Elaborarea şi implementarea obiectivelor şi activităţilor României privind adaptarea la impactul schimbărilor climatice, precum şi asigurarea cadrului legal de utilizare a mecanismelor flexibile prevăzute de Protocolul de la Kyoto, pentru creşterea competitivităţii economiei româneşti.

Planul naţional de acţiune pentru schimbări climatice (PNASC) - prin acesta s-au stabilit priorităţile de acţiune necesare pentru implementarea strategiei, la toate nivelurile. Acesta a fost aprobat prin HG nr. 1877/2005, pentru a îndeplini obiectivele prevăzute în Strategia naţională a României privind Schimbările Climatice

Directiva 2003/87/CE - privind stabilirea unei scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră transpusă în legislaţia româneasca prin HG nr. 780/2006, permite agenţilor economici din sectoarele ce intră sub incidenţa Directivei să participe la bursa de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră, oferind ocazia ca problematica privind schimbările climatice să poată fi privită şi sub aspect economic

Pentru implementarea H.G. nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, a fost elaborat Planul Naţional de Alocare (Naţional Allocation Plan, NAP) prin care Guvernul României stabileşte şi atribuie numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră pe care intenţionează să le aloce la nivel naţional.

Strategia naţională a României privind schimbările climatice, 2013-2020 - implementarea acesteia se află în responsabilitatea Guvernului României, sub coordonarea Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor și a fost aprobată prin Hotărârea de Guvern 529/2013. Realizarea obiectivelor incluse în strategie va conduce la conservarea pe termen lung a bunăstării sociale, fiind create oportunităţi pentru generarea unor noi locuri de muncă în sectoare specifice.

Gazele cu efect de seră, care fac obiectul Protocolului de la Kyoto, cuprinse în Anexa A a Legii nr. 3/2001, sunt: dioxid de carbon (CO2) , metan (CH4), oxid azotos (N2O), hidroflurocarburi (HFCs), perfluorocarburi ( PFCs), hexafluorură de sulf (SF6). Conform prevederilor acestei legi se realizează o evaluare anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Ţinte şi obiective

La nivel naţional, limitarea şi reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră se realizează prin aplicarea Schemei de Comercializare a Certificatelor de Emisii GES (EU ETS) (obiectivul stabilit la nivel european pentru România fiind de – 21% in anul 2020, comparativ cu nivelul ipotetic al emisiilor din sectorul EU ETS din anul 2005) şi prin aplicarea prevederilor incluse în Decizia nr. 406/2009/CE. Ţinând cont de obligaţiile de respectare a obiectivelor naţionale anuale de reducere a emisiilor GES în concordanţă cu prevederile Deciziei nr. 406/2009/CE, este necesar ca la nivelul fiecărui sector economic să se elaboreze strategii si planuri de acţiune care să identifice măsurile şi resursele necesare pentru a asigura la nivel naţional traiectoria liniară de emisie în perioada 2013-2020.

Fig. XI.3.1.

Emisii de GES în sectorul rezidenţial şi comercial la nivel naţional

La nivelul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad nu sunt date relevante privind acest subcapitol; sursa datelor prezentate este Ghidul de elaborare SOER al raporului anual privind starea factorilor de mediu şi sunt la nivel naţional.

### XI.3.2. Consumul de energie pe locuitor

Consumul final de energie acoperă cantităţile de energie furnizate consumatorului final în cele mai diverse scopuri energetice. Este calculat ca fiind suma consumului final de energie din toate sectoarele de activitate. Acestea sunt structurate astfel încât să cuprindă industria, transporturile, gospodăriile, serviciile şi agricultura. Nu sunt cuprinse cantităţile utilizate în scop neenergetic şi cele utilizate pentru producerea altor combustibili. De asemenea, nu se includ consumurile în sectorul energetic şi pierderile de transport şi distribuţie.

Tabel XI.3.2.1

Consumul de energie pe locuitor

| Consumul de energie pe locuitor, tep/locuitor | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.685 | 1.720 | 1.769 | 1.737 | 1.583 |

Sursa informaţiilor:Institutul Naţional de Statistică – Anuar Statistic al României

http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro/index.htm

### XI.3.3 Utilizarea materialelor

Consumul intern de materiale cDMC (Domestic Material Consumption components, exprimat în tone), la nivel naţional, pentru minim ultimii cinci ani; DMC cuprinde cantitatea totală de materiale utilizate direct în economie (extracţia internă utilizată plus importurile, minus exporturile).

Tabel XI.3.3.1

Consumul intern de materiale

| Componentele consumului material intern |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (DMC Domestic Material Consumption components) |  |  |
| Simbol: | cDMC |  |  |  |  |
| U.M.: | tone |  |  |  |  |
| Nivel de agregare: | naţional |  |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| DMI | 580,408,393 | 460,995,404 | 433,259,416 | 485,092,671 | 470,356,620 |
| Exp | 29,110,812 | 28,124,611 | 33,252,199 | 35,320,465 | 32,425,956 |
| DMC | 551,297,581 | 432,870,793 | 400,007,217 | 449,772,206 | 437,930,664 |

Sursa de informaţii:

Institul Naţional de Statistică, baza de date a indicatorilor de dezvoltare durabilă în România, http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro/index.htm

## XI. 4 Prognoze, politici şi măsuri privind consumul şi mediul

Date şi informaţii referitoare la progrnoza, politicile şi măsurile privind consumul şi mediul, Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad nu deţine.